ULUSAL MESLEK STANDARDI

ÖRME OPERATÖRÜ

SEVİYE 4

REFERANS KODU / 10UMS0085-4

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 14.09.2010-27699

| Meslek: | ÖRME OPERATÖRÜ |
| --- | --- |
| Seviye: | 4 |
| Referans Kodu: | 10UMS0085-4 |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (TTSİS) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | 17.08.2010 Tarih ve 2010/46 Sayılı Karar Rev.01: .. Tarih ve … Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | 14.09.2010 - 27699 Rev.01: ..-.. |
| Revizyon No: | 01 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

ATKILI ÖRME:  Kumaş eni boyunca iplik kullanarak birbirine bağlanmış ilmekler oluşturmak suretiyle yapılan örme kumaş imalatı şeklini,

BOBİN: Masuralar üzerine sarılı durumdaki belli bir miktar ipliği,

CAĞLIK: Makineye beslenecek bobinlerin dizildiği sehpayı,

ÇELİK: Örme makinesinde desene göre dizilen ve iğnelere rehberlik eden makine parçası elemanını,

ÇÖZGÜ: Kumaşın boyuna yerleştirilmiş iplikleri,

ÇÖZGÜLÜ ÖRME:  Boyuna sütun yönünde ilerleyen iplik kullanarak birbirine bağlanmış ilmekler oluşturmak suretiyle yapılan örme kumaş imalatı şeklini,

ELASTAN: Orijinal uzunluğuna göre 6-10 kat uzayabilen tekstil lifi,

FURNİSÖR: İpliği iğneye taşıyan pozitif besleme elemanını,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

IZGARA: Çözgülü örme makinesinde ipliklerin geçirildiği levhayı,

İĞNE: Örme makinelerinde örme işlemini gerçekleştiren metal elemanı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KUMAŞ AÇICI: Kumaş kontrol makinesinde kumaşın eni boyunca düzgün ilerlemesini sağlayan helisel silindirleri,

LEVENT: Çözgü ipliklerinin üzerine sarıldığı iki tarafı kapaklı silindiri,

LOT: Tanımlanmış tip ve kaliteye sahip malzeme grubunu,

MEKİK: Atkılı örme makinesinde ipliğin beslenirken içinden geçtiği makine elemanını,

MERDANE: Üretilen kumaşın ruloya aktarılmasını ve sarılmasını sağlayan silindiri,

NUMUNE: Herhangi bir maddenin bütün özelliklerini içeren küçük bir örneğini,

PARTİ: Aynı özelliklere sahip ve aynı zamanda üretilmiş malzeme grubunu,

PLAKA: Örme makinelerinde iğnelerin dizildiği iğne yatağını,

PLATİN: Örme makinelerinde örme işlemini gerçekleşmesine yardımcı olan metal elemanı,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

RULO: Kumaşın üzerine sarıldığı silindirik kartonu,

SET: Bir partinin cağlığa yüklenen bobin grubunu,

TARAK: Çözgülü örme makinesinde ipliklerin örme işlemine düzgün bir şekilde yönlendirilmesini sağlayan makine parçasını,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

UÇUNTU: Üretim sırasında ortaya çıkan toz ve lif parçalarını,

ÜRETİM PLANI: Üretimde kullanılacak malzemelerin isimleri ve niceliklerini ile üretim yöntemlerini ve koşullarını tanımlayan yazılı kısa bilgiyi,

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	7

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	7

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	25

3.3.	Bilgi ve Beceriler	25

3.4.	Tutum ve Davranışlar	26

4.	ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	27

# GİRİŞ

Örme Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Örme Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardının 01 no’lu revizyonu, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından yapılmış ve MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Örme Operatörü (Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, iş organizasyonu yapan, örme sürecinde üretim öncesi hazırlıkların yapılmasını, makinelerin üretime hazırlanmasını, üretim yapılmasını, üretim sonrası işlemlerin yapılmasını, sorumluluğundaki makinelerin kontrol edilmesini sağlayan, numune analizi ve makine ayarlarını yapan, üretim performansını kontrol eden, mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürüterek operatörleri sevk ve idare eden nitelikli kişidir.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO-08: 8152 (Dokuma ve Örme Makineleri Operatörleri)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu.

4857 sayılı İş Kanunu.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

2/7/2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.

13/7/2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik.

12/8/2013 tarih ve 28733 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.

Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Meslek ile ilgili diğer mevzuat bulunmamaktadır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

Örme Operatörü (Seviye 4) belirli nem ve sıcaklık değerlerinin olduğu, kapalı fabrika ortamlarında, çalışma süresi boyunca çoğunlukla hareket halinde, el ve göz koordinasyonu ile ayakta çalışır.

Örme Operatörü (Seviye 4) makinelerden kaynaklanan gürültü, titreşim ve ipliğin hammaddesinden kaynaklı tozdan etkilenme ve bunlara bağlı olarak işitme kaybı, solunum yolu rahatsızlıklarına yakalanma riski vardır.

## Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Mesleğe yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerle kaynağında mücadele edilir ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyularak bu riskler bertaraf edilir. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

## 2.6.Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Örme Operatörü (Seviye 4 ), 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15’inci maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulur ve 17’nci maddesi gereğinde gerekli eğitimleri alır ve belgelendirilir.

# MESLEK PROFİLİ

## Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş yeri kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygulamak | A.1.1 | Yasa ve iş yerine özgü iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | Çalışma yerinde karşılaşılabilecek tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Anında giderilemeyecek veya yetki alanı dışındaki acil durum veya kazayı derhal ilgili personel ve acil hizmet birimlerine bildirir. |
|  |  |  |  | A.1.5 | Acil durumlarda çıkış ve kaçış prosedürlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.1.6 | Üretim esnasında kimyasalların uygulanmasında iş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygular. |
|  |  | A.2 | Çevre koruma önlemlerini almak | A.2.1 | Çevre korumaya yönelik önlemleri, yapılan işin gereklerine uygun şekilde azami ölçüde uygular. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Doğal kaynakların daha az kullanımı için tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |
|  |  | A.3 | Kalite gerekliliklerine uygun çalışmak | A.3.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara uygun işlem yapar. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Araç, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Üretim esnasında yarı mamul ve mamul kalitesinin bozulmasına neden olabilecek hataların giderilmesine katkı sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | İş organizasyonu yapmak | B.1 | Günlük iş organizasyonunu yapmak | B.1.1 | Amiri tarafından belirlenen üretim planına göre iş programını yapar. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Verilen talimatlara göre kendi iş programında revize yapar. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Diğer çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olan günlük çalışma programı hazırlar. |
|  |  | B.2 | İş akışını planlamak | B.2.1 | Hazırlanacak ürüne uygun zaman planlaması yapar. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Operatörlerin makine tecrübesine göre makinelere dağıtımı yapar. |
|  |  | B.3 | Üretim planını hatlara dağıtmak | B.3.1 | Üretim planına uygun olarak makinelerin boş kalmayacak şekilde beslenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Üretim planına göre malzemenin doğru hatta olmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.3.3 | Üretim verimliliğini, randıman raporları ve makine parkına göre takip ederek sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Üretim sürecinin performansını kontrol etmek | C.1 | Makine üretim performansını kontrol etmek | C.1.1 | Üretim miktarını günlük üretim raporuna göre kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Üretim performansını günlük üretim raporundan hatalı üretim miktarına bakarak kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makine duruş sayısını günlük üretim raporundan takip eder. |
|  |  |  |  | C.1.4 | Günlük üretim raporundan aynı partiden üretim yapan makinelerin üretim miktarlarını karşılaştırır. |
|  |  | C.2 | Operatör performansını kontrol etmek | C.2.1 | Günlük üretim raporundan aynı makinelerde çalışan operatörlerin üretim çıktılarını karşılaştırır. |
|  |  |  |  | C.2.2 | Günlük üretim raporundan vardiya farklılıklarını karşılaştırır. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Operatörlerin çalışmalarını makine başında izleyerek iş emrine uygunluğunu kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Üretim öncesi hazırlıkları yapılmasını sağlamak | D.1 | Yarı mamul ve malzemelerin hazırlanmasını sağlamak | D.1.1 | Malzemelerin iş emrine göre hazırlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Yarı mamulü iş emrine göre uygun olan makinenin önüne getirmesini sağlar. |
|  |  | D.2 | Araç, gereç ve ekipmanın hazırlanmasını sağlamak | D.2.1 | Üretimi aksatmayacak sayıda araç, gereç ve ekipmanın iş emrine göre hazırlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Makinenin hazırlanması esnasında tespit ettiği uygun olmayan araç, gereç ve ekipmanın yetkisi dâhilinde uygun olan ile değiştirir. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Makinenin hazırlanması esnasında uygun olmayan değişimi araç, gereç ve ekipmanın yetkisini aşıyor ise amirine bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Çözgü hazırlama sürecini kontrol etmek (devamı var) | E.1 | Çözgü hazırlama makinesi ve çevresinin temizlenmesini sağlamak | E.1.1 | Makine ve çevresinin temiz olup olmadığının kontrol edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Makine ve çevresinin temiz olmadığı durumda temizlenmesini sağlar. |
|  |  | E.2 | Bobin ağırlığını kontrol etmek | E.2.1 | Cağlığa dizilecek bobinler içerisinden uygun sayıda numunene alır. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Bobinlerin net ağırlıklarını, boş karton ağırlığını düşerek hassas terazide ölçer. |
|  |  | E.3 | Boş levendin makineye yüklenmesini sağlamak | E.3.1 | Boş levent sayısını makine ve üretim tipine göre belirlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Makineye yüklenen boş levent üzerinde, çapak, yağ ve kir olup olmadığını temizlenmesini sağlar. |
|  |  | E.4 | Bobinlerin cağlığa yüklenmesini sağlamak | E.4.1 | Bobinlerin iş emrinde istenilen ürünün renk kombinasyonu, iplik tipi, örme tipi gibi özelliklerine dikkat ederek cağlığa yerleştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Bobinlerin iplik geçiş sırasına göre kılavuz, tansiyon ve iplik kontrol tertibatından geçirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.4.3 | En son sette, en düşük ağırlığa sahip bobini esas alarak çözgü hazırlama işleminin yapılmasını sağlar. |
|  |  | E.5 | İpliğin levende bağlanmasını sağlamak | E.5.1 | İpliklerin bobinden geliş sırasına dikkat ederek levende bağlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.5.2 | İpliklerin delikli tabladan, yağ haznesinden ve taraktan geçirilerek levende bağlanmasını sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Çözgü hazırlama sürecini kontrol etmek (devamı var) | E.6 | Makine ayarlarını yapmak | E.6.1 | Levende sarılacak iplik uzunluğu bilgisini iş emrine göre makineye girilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.6.2 | İpliğin cinsine göre yağlama miktarını ayarlar. |
|  |  |  |  | E.6.3 | İplik ve üretilecek kumaş özelliklerini dikkate alarak gerginlik ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | E.6.4 | Elyaf tipine uygun olarak statik elektriklenme ile ilgili ayarları yapar. |
|  |  |  |  | E.6.5 | Makineyi çalıştırmadan önce eski levent bilgilerini makineden siler. |
|  |  |  |  | E.6.6 | Elastan iplik için merdane ve makine arasındaki sarım gerginliği ayarını, ipliğin cinsine ve kalınlığına göre yapar. |
|  |  |  |  | E.6.7 | İpliğin cinsine göre fotosel ayarını yapar. |
|  |  | E.7 | Makinenin çalıştırılmasını sağlamak | E.7.1 | Makinenin etrafını kontrol ederek çalıştırılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.7.2 | İpliğin makine parçalarına takılmadan düzgün şekilde akıp akmadığını kontrol eder. |
|  |  | E.8 | Makinenin takip edilmesini sağlamak | E.8.1 | İplik akışının, üretimin gözle ve elle takip edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.8.2 | İkaz ışıklarına göre makineye en kısa sürede müdahale edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.8.3 | Makinenin çalışması esnasında kopan ipliklerin bağlanmasını sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Çözgü hazırlama sürecini kontrol etmek | E.9 | Çözgü hazırlama makinesinde üretimin bitirilmesini sağlamak | E.9.1 | İstenilen metrajda üretim gerçekleşip makine durduğunda, makine ve çevresinin metoduna uygun olarak temizlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.9.2 | Bir setteki bütün leventleri, sarım çapları eşit olacak şekilde makineden çıkarılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.9.3 | İplik uçlarını kaçırmayacak şekilde levendin bantlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.9.4 | Çözgü kontrol kartına ve levendin üstüne, operatör adının, levent sarım çapının, iplik uzunluğunun, cinsinin, sayısının, levent ağırlığının ve parti numarasının talimatlara uygun olarak yazılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.9.5 | Levendin, üzerindeki ipliğe hasar verilmeden tanımlı alana taşınmasını sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Makinelerin üretime hazırlanmasını sağlamak | F.1 | Makine ve çevresinin temizliğinin yapılmasını sağlamak | F.1.1 | Makine ve çevresinin temiz olup olmadığını kontrol edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Makine ve çevresinin temiz olmadığı durumlarda temizleme metoduna uygun olarak temizlenmesini sağlar. |
|  |  | F.2 | Cağlığa/çardağa/bobin sehpasına bobinlerin yerleştirilmesini sağlamak | F.2.1 | Bobinlerin iş emrinde istenilen ürünün renk kombinasyonu, iplik tipi, örme tipi gibi özelliklerine dikkat ederek cağlığa/çardağa/bobin sehpasına yerleştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.2.2 | İplik partilerini birbirine karıştırmayacak şekilde bobinlerin çağlığa yerleştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Lot değişimlerinde iplik uçlarından düğüm yaparak tüm bobinlerin değiştirilmesini sağlar. |
|  |  | F.3 | Cağlığa/çardağa/ bobin sehpasından gelen ipliğin iğnelere beslenmesini sağlamak | F.3.1 | Yuvarlak örme işleminde hava yardımı ile ipliği sevk ünitesinden furnisöre gönderilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.3.2 | İpliğin kılavuz, gerginlik kontrol aparatı ve iplik sensöründen geçirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.3.3 | Yuvarlak örme işleminde gerginlik kontrol aparatında (furnisör) uygun miktarda iplik olacak şekilde sarım yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.3.4 | Atkılı örme sistemlerinde ipliğin mekikten geçirilerek iğnelere beslenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.3.5 | Çözgülü örme sistemlerinde ipliğin delikli iğneye beslenmesini sağlar. |
|  |  | F.4 | Çözgü leventlerinin çözgülü örme makinelerine yüklenmesini sağlamak | F.4.1 | Makinenin tipine ve talimatlara göre, uygun sayıdaki levendin yüklenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.4.2 | Aynı lot ve uzunlukta olan iplik sarılmış çözgü leventlerinin makineye yüklenmesini sağlar. |
|  |  | F.5 | Çözgülü örme makinesine levent üzerine sarılmış ipliğin bağlanmasını sağlamak | F.5.1 | Tahar planına göre ipliğin, ızgaradan ve taraklardan geçirilmesini sağlar. (Tahar işlemi) |
|  |  |  |  | F.5.2 | İpliklerin geliş sırasına uygun bağlanmasını sağlar. |
|  |  | F.6 | Ruloyu veya kumaş sarma silindirini makineye takılmasını sağlamak | F.6.1 | Kumaş sarım sistemi olan makinelerde rulonun bağlandığı merdanenin, kanalında olmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.6.2 | Kumaş sarım sisteminde istenilen genişliğe uygun boydaki rulonun kullanılmasını sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Numune analizini yapmak | G.1 | Müşteriden gelen kumaştan veya üründen numune almak | G.1.1 | Makine ayarlarını yapabilmek için müşteriden gelen kumaştan veya üründen analize uygun boyutta numune keser. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Kumaş desenli ise desen raporuna uygun numune kesimi yapar. |
|  |  | G.2 | Atkılı örme kumaşlarda iplik numarasını tespit etmek | G.2.1 | Numune kumaşın son örülen sırasını sökerek, düzgün bir ilmek sırası oluşturur. |
|  |  |  |  | G.2.2 | 100 ilmeklik bölümü ölçerek işaretler. |
|  |  |  |  | G.2.3 | İşaretlediği 100 ilmeklik bölümü iki kenarından keser. |
|  |  |  |  | G.2.4 | İşaretlediği kesilen kısımdan 10 tane iplik söker. |
|  |  |  |  | G.2.5 | Sökülen ipliklerin boyunu kıvrımlarını yok ederek ölçer. |
|  |  |  |  | G.2.6 | Ölçtüğü iplik uzunlarının ortalamasını alır. |
|  |  |  |  | G.2.7 | Sökülen ipliklerin tamamının ağırlığını hassas terazide ölçer. |
|  |  |  |  | G.2.8 | İplik numarasını formülle hesaplayarak bulur. |
|  |  | G.3 | Numunenin gramajını tespit etmek | G.3.1 | Yuvarlak ve çözgülü örme işleminde numune kumaşı gramaj kesme aparatıyla keser. |
|  |  |  |  | G.3.2 | Gramaj kesme aparatıyla kestiği numune kumaşı hassas terazide tartar. |
|  |  | G.4 | Kumaşın ilmek boyunu tespit etmek | G.4.1 | Atkılı örme kumaştan 100 iğne aralığında olacak şekilde iplik söker. |
|  |  |  |  | G.4.2 | Sökülen ipliğin boyunu kıvrımlarını yok ederek ölçer. |
|  |  | G.5 | Numunenin desenini çıkartmak | G.5.1 | Müşteriden gelen numune kumaş ile birebir olacak şekilde desen çıkartır. |
|  |  |  |  | G.5.2 | Desen çıkartırken iğne, çelik dizimi, makine inceliği, disk dizilimi. desen raporu ve benzerine dikkat eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Makine ayarlarını yapmak (devamı var) | H.1 | Makinede desen ayarı yapmak | H.1.1 | Yuvarlak örme işleminde iş emrinde istenilen kumaşın desenine göre desen çeliklerini veya desen programını seçer. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Çözgülü örme işleminde iş emrinde istenilen kumaşın desenine göre mekanik makinelerde disk ayarı yapar. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Çözgülü örme işleminde iş emrinde istenilen kumaşın desenine göre elektronik makinelerde desen programı seçer. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Düz ve çorap örme işleminde iş emrinde istenilen kumaşın desenine göre desen programını seçer. |
|  |  | H.2 | Gramaj ayarı yapmak | H.2.1 | Yuvarlak örme işleminde iş emrinde istenilen kumaşın gramajına göre üst ve alt plakada ilmek sıklık ayarı yapar. |
|  |  |  |  | H.2.2 | İş emrinde istenilen kumaşın gramajına göre iplik uzunluğunu veya gramajı ayarlar. |
|  |  |  |  | H.2.3 | Çözgülü örme işleminde iş emrinde istenilen kumaşın gramajına göre çekim ve sıklık ayarı yaparak gramajı ayarlar. |
|  |  | H.3 | Sarma kumaş gerginlik ayarını yapmak | H.3.1 | Yuvarlak örme işleminde istenilen kumaşın özelliklerine uygun gerginliği sağlamak için alt merdane çektirme ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | H.3.2 | Düz ve çözgülü örme işleminde istenilen kumaşın özelliklerine uygun gerginliği sağlamak için kumaş çekim silindiri ayarını yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Makine ayarlarını yapmak | H.4 | Mekik ayarlarını (çözgülü örme hariç) yapmak | H.4.1 | İğne ile mekik arasındaki mesafeye dikkat ederek mekik ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | H.4.2 | Yuvarlak örme işleminde şablon kullanarak mekik pozisyon ayarlarını yapar. |
|  |  | H.5 | Makine çalışma ayarlarını yapmak | H.5.1 | İpliğin türüne göre makineye verilecek yağ miktarını ayarlar. |
|  |  |  |  | H.5.2 | Kumaş cinsine göre makinenin dakikada atacağı tur sayısını (hızını) belirler. |
|  |  |  |  | H.5.3 | Makinenin kırılan, bozulan parçalarını yetkisi dahilinde değiştirir. |
|  |  |  |  | H.5.4 | İğne ayarlarını iş emrine göre yapar. |
|  |  |  |  | H.5.5 | Makine ekranına biten levent partisi bilgilerinin (levent iç çapı, dış çapı, tur sayısı) girişini yapar. |
|  |  |  |  | H.5.6 | Kumaş özelliklerine göre platin tabla ayarlarını yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Makinenin çalışmasını kontrol etmek (devamı var) | I.1 | Makinenin çalıştırılmasını sağlamak | I.1.1 | Makine etrafını kontrol ederek makinenin çalıştırılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | I.1.2 | Üretilen ürünün ve iplik akışının gözle takip edilmesini sağlar. |
|  |  | I.2 | Üretim başlangıcında kumaşı kontrol etmek | I.2.1 | Cağlığa her bobin grubu yüklemesinden sonra alınan numune miktarının uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | I.2.2 | Numuneye, talimatlarda belirtilen testlerin yaptırılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | I.2.3 | Test sonucunu talimatlara göre değerlendirerek makinenin çalıştırılmasını sağlar. |
|  |  | I.3 | Makine üzerindeki ikaz ışıklarının takip edilmesini sağlamak | I.3.1 | İkaz ışıklarına göre makineye müdahale edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | I.3.2 | Kopan ipliklerin metoduna uygun olarak bağlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | I.3.3 | Yetkisi dahilinde olmayan durumlarda amirine bilgi verir. |
|  |  | I.4 | Cağlık/Çardak/Bobin sehpasında ki bobinlerin takip edilmesini sağlamak | I.4.1 | Yuvarlak örme işleminde furnisörde sarılmış rezerv iplik bulunmasını sağlar. |
|  |  |  |  | I.4.2 | Biten bobini iş emrine uygun olarak yeni bobin ile değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | I.4.3 | Yuvarlak örme işleminde bobin yedeklemesi yapılmasını sağlar. |
|  |  | I.5 | Çıkan atıkların geri dönüşüm işlemi için ayrılmasını sağlamak | I.5.1 | Ambalaj, çuval, patron ve benzeri atıkların ayırılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | I.5.2 | Ayırdığı atıkları geri dönüşüm alanına götürülmesini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Kod | Adı | Kod |
| I | Makinenin çalışmasını kontrol etmek | I.6 | Hatalı örülen kumaş bölümünün tespit edilmesini sağlamak | I.6.1 | Kumaşta enine ve boyuna izi hataları, iplik kalınlık incelik farkı, uçuntu, patlak, delik, yağ izi ve desen hatası olup olmadığını gözle tespit edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | I.6.2 | Elastanlı ürünlerde elastan kaçığı olup olmadığını gözle tespit edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | I.6.3 | Yetkisi dahilindeki (elastan kaçığı, iplik kalınlığı inceliği, uçuntu ve benzeri) hatalara müdahale edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | I.6.4 | Yetkisi dahlinde olmayan hataları amirine bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| J | Üretim sonrası işlemlerin yapılmasını sağlamak | J.1 | Makinenin temizlenmesini sağlamak | J.1.1 | Makinenin talimatlara uygun olarak kapatılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | J.1.2 | Yuvarlak örme işleminde kumaş top tur sayacı makineyi durdurduğunda metoduna uygun olarak yabancı madde kalmayacak şekilde makine ve çevresinin temizlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | J.1.3 | Düz örme ve çorap örme işleminde ürünü makineden aldıktan sonra makine ve çevresinin yabancı madde kalmayacak şekilde temizlenmesini sağlar. |
|  |  | J.2 | Makinenin boşaltılmasını sağlamak | J.2.1 | Yuvarlak örme işleminde bir sonraki topun devamı için ruloya sarılacak kadar kumaş bırakarak merdane ve top sarma silindiri arasında kumaşın kesilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | J.2.2 | Yuvarlak örme işleminde bir sonraki üretim için top tur sayacının sıfırlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | J.2.3 | Makinede örülmüş haznede (sepet, tekne) biriken ürünlerin (çorap, kazak, eldiven ve benzeri) alınmasını sağlar. |
|  |  |  |  | J.2.4 | Örülen ürünlerin (çorap, kazak, eldiven ve benzeri) parçalarının eşleştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | J.2.5 | Eşleşmiş ürünlerin (çorap, kazak, eldiven ve benzeri) tanımlı alana bırakılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | J.2.6 | Kumaş topuna veya ürünlere üretildiği makine ve imalat bilgilerinin eklenmesini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| K | Sorumluluğundaki makinelerin kontrol edilmesini sağlamak | K.1 | Makinede kaçak olup olmadığının kontrol edilmesini sağlamak | K.1.1 | Makinedeki yağ ve hava kaçağının gözle ve makine kumanda ekranından kontrol edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | K.1.2 | Makinede kaçak varsa makine bakım birimine bilgi verir. |
|  |  | K.2 | Makinenin çalışmasını kontrol etmek | K.2.1 | Bakım-onarım ve periyodik kontrol sonrası makinenin belirlenen standart çalışma ayarlarını gözle ve makine kumanda ekranından kontrol edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | K.2.2 | Bakım-onarım sonrası makinenin çalışmaması durumunda makine bakım ile birlikte kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| L | Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek | L.1 | Meslek ile ilgili eğitim faaliyetlerine katılmak | L.1.1 | Meslek ile ilgili yenilikleri takip eder. |
|  |  |  |  | L.1.2 | Yönetim tarafından belirlenen mesleki eğitim ve organizasyonlara katılır. |
|  |  |  |  | L.1.3 | Mesleği ile ilgili belirlediği eğitim eksikliklerini yönetime bildirir. |
|  |  | L.2 | Birlikte çalıştığı kişilere mesleği ile ilgili eğitim vermek | L.2.1 | Gerekli durumlarda bilgi ve becerilerini ilgili kişilere aktarır. |
|  |  |  |  | L.2.2 | Astlarının mesleki gelişimini takip eder. |
|  |  | L.3 | Astlarının mesleki eğitim ihtiyaçlarını belirlemek | L.3.1 | Astlarının mesleki eğitim gelişimini ve eksikliklerini yönetime bildirir. |
|  |  |  |  | L.3.2 | Astlarının belirlenen eğitim programlarına eksiksiz olarak katılımını sağlar. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Anahtar takımı

- Bobin

- Cımbız

- Çorap makinesi

- Çözgü makinesi

- Çözgülü örme makinesi (raschel, trikot, kroşet)

- Düz örme makinesi

- Fırça

- Furnisör

- Gramaj kesme aparatı

- Hassas tartım aleti

- Hava tabancası

- İğne değiştirme pensesi

- İğne kancası

- Kişisel koruyucu donanım (kulaklık, maske, bone ve benzeri)

- Kumaş kontrol makinesi

- Kumaş taşıma el arabası

- Lup (büyüteç)

- Makas

- Metre

- Rulo

- Tahar aparatı

- Temizlik araçları

- Tığ

- Tornavida

- Yuvarlak örme makinesi

## Bilgi ve Beceriler

- Acil durum bilgisi

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Atıkların kaynakta doğru ayrılması ve geri dönüşüm faaliyetleri bilgisi

- Bilgisayar kullanma bilgi ve becerisi

- Örme işlemleri makineleri kullanma becerisi

- Ekip içinde çalışma ve ekibi yönetme becerisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- Kalite kontrol bilgisi

- Numune alma, değerlendirme bilgi ve becerisi

- Raporlama becerisi

- Renk bilgisi

- Sorumluluğundaki kişileri yönetebilme becerisi

- Sorumluluğundaki makinelerin çalışma ayarlarını yapma bilgi ve becerisi

- Temel düzeyde örme bilgisi

- Temel düzeyde tekstil lifleri ve özellikleri bilgisi

- Temel ilk yardım bilgi ve becerisi

- Temel matematik bilgisi

## Tutum ve Davranışlar

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çalışmalarında planlı ve organize olmak

- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

- Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak

- Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

- Ekip içerisinde uyumlu çalışmak

- Görev tanımını, görevi ile ilgili talimatları ve sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- İşyerinde ilgili kişilerden, zamanında bilgi almak ve aktarmak

- İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek

- Kalite kurallarını benimsemek

- Karşılaşılan sorunlar karşında soğukkanlı olmak ve sorunlara çözüm üretmek

- Kaynakların verimli kullanılmasına özen göstermek

- Risk faktörleri konusunda duyarlı davranmak

- Yenilikçi olmak ve mesleki gelişimlere açık olmak

- Yönetim tarafından tanımlanan üretim standartlarına uymak

- Mesleki bilgilerini geliştirmeye önem vermek

- Risk faktörleri konusunda duyarlı davranmak

- Tehlikeli durumlarda ilgililere haber vermek

# ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Örme Operatörü (Seviye 4), meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

EK:

1. Meslek Standardı Hazırlayan/Güncelleyen Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Av. Başar AY,			TTSİS/Genel Sekreteri

Av. Samim ERGENELİ,		TTSİS/Genel Sekreter Yardımcısı

Bora KOCAMAN,			TTSİS/Araştırmacı

Av. Çiğdem SUBAŞI,		TTSİS/Avukat

Gamze KILINÇ USTABAŞ		TTSİS İKTİSADİ İŞLETMESİ/Kalite ve Belgelendirme Sorumlusu

2. Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

Adnan KUŞ,                                      M.E.B/ Teknik Öğretmen

A.Fuat YILMAZ, 		 	HERBOY/Genel Müdür

Emin EVEYİK,			HERBOY/Örme Ustası

Ergün AYDIN,			HİSAR/İmalat Müdürü

Ethem ÇARKÇI,			HİSAR/Örme Ustası

Faruk DİNER,				TEKNİK İŞLER ATÖLYESİ/Firma Sahibi

Fevzi CANSIZ,			KOM/Çözgü Hazırlama Ustası

Hasan TASLACI,		TTSİS İKTİSADİ İŞLETMESİ / Değerlendirici ve Usta Öğretici

Kenan KARATAY,			KOM /Yuvarlak Örme Ustası

Leon KANDİYOTİ,			HİSAR /Genel Müdür

Mehmet KARADAĞ,			GÜLLE/İşletme Ustası

Mehmet TAYŞİ,			SANKO/İşletme Müdürü

Metin ÇIRACI,			HİSAR/Örme Ustası

Murat DOMUR,			KOM/Raşel Bölümü Ustası

Murat DUMAN,			GÜLLE/İşletme Mühendisi

Mustafa ÇEVİK, 			HERBOY/Örme Ustası

Müge KOÇUM,			SANKO/Yönetim Kurulu Teknik Asistanı

Osman ÇETİNKAYA,		KASAR&DUAL/İşletme Müdürü

Orhan ÜLKAR,			METEM ÇERKEZKÖY/ Usta Öğretici

Özkan DÖNMEZ,			KOM/Proje Müdürü

Ümit ÖZTÜRK			KASAR&DUAL/Üretim Müdür Yardımcısı

3. Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Abeş İplik Mensucat Sanayi A.Ş.

Adana Sanayi Odası

Adana Ticaret Odası

Adıyaman Tekstil Hazır Giyim Kümelenme Derneği

Ak-Al Tekstil Sanayi A.Ş.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Akdeniz Üniversitesi

Akfil Tekstil Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Akın Tekstil A.Ş.

Akınal Yünlü San. ve Tic. A.Ş.

Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fab. T.A.Ş.

Ak-Tops Tekstil San. A.Ş.

Altınyıldız Mens. ve Konf. Fab. A.Ş.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Antalya İhracatçı Birlikleri

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

ATT Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Aydın Ticaret Odası

Babadağ Ticaret Odası

Bahariye Mens. San. ve Tic. A.Ş.

Balıkesir Sanayi Odası

Balıkesir Ticaret Odası

Başak Kadife Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Batı Anadolu Sanayici İşadamları Dernekleri Federasyonu

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Bıschoff Roja Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Birlik Mens. Tic. ve San. İşl. A.Ş.

Bossa Tic. ve San. İşl. T.A.Ş.

Boyner San. Mens. Fab. A.Ş.

Broderi Narin İşlemeli Kumaş San. A.Ş.

Buldan Ticaret Odası

Bursa Tic. ve San. Odası

Ceyhan Ticaret Odası

Coats Türkiye İplik San. A.Ş.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü

Çukurova Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Denizli Sanayi Odası

Denizli Tekstil Konfeksiyon İhracatçı Birliği

Denizli Ticaret Odası

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümü

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Edip İplik San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Giyim Sanayicileri Derneği

Ege İhracatçı Birlikleri

Eskişehir Sanayi Odası

Eskişehir Ticaret Odası

Ege Üniversitesi Emel Akın Yüksek Okulu

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Ege Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi

Gaziantep Sanayi Odası

Gaziantep Ticaret Odası

Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Güney Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği

Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Has Örme San. ve Tic. A.Ş.

Hasteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

Herboy Örme San. ve Tic. A.Ş.

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

İstanbul Rüştü Üzel Kız Meslek Lisesi

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi

İstanbul Ticaret Odası

İpekiş Mensucat T.A.Ş.

İzmir Ticaret Odası

Karma Kokteyl Örme San. ve Tic. A.Ş.

Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

Kayseri Ticaret Odası

Kocaeli Sanayi Odası

Konya Sanayi Odası

Konya Ticaret Odası

Kordsa Endüstriyel İplik ve Kordbezi San. A.Ş.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Bölümü

Maydın Çorapları A.Ş.

Mensa Mensucat San ve Tic. A.Ş.

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Mithat Giyim San. ve Tic. A.Ş.

Narin Tekstil Endüstri A.Ş.

Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği

Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Ordu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Ormo Yün İplik San ve Tic A.Ş.

Orta Anadolu Tic ve San İşl. T.A.Ş

Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği

Örme Sanayicileri Derneği

Özbucak San ve Tic A.Ş.

Öziplik İş Sendikası

Pisa Tekstil ve Boya Fab.A.Ş.

Sanko

Saray Halı A.Ş

Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Teknik Mensucat San. A.Ş.

Tekstil İşçiler Sendikası

Tekstüre Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Temtaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği

Türkiye Sentetik İplik Üreticileri Birliği

Türkiye Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sanayii, Teknoloji ve Tasarım Araştırma Geliştirme Vakfı

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği

Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Standartları Enstitüsü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Topkapı İplik San. Tic. A.Ş.

Uludağ İhracatçı Birlikleri

Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San. İşl. A.Ş.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları A.Ş.

Yükseköğretim Kurulu

Yünsa Yünlü San ve Tic. A.Ş

Zorlu Holding

4. MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanları

Prof. Dr. Saliha AĞAÇ,			Başkan (Yükseköğretim Kurulu)

Leyla ÖZDEMİR,				Başkan Vekili (Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Esra AKBAŞ,					Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Nesrin AKGÜN,				Üye (Milli Eğitim Bakanlığı)

Gökçe ÇAKAR,				Üye (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Mahmut ARIKAN,				Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Yılmaz UÇAR,		Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu)

Pınar ÖZCAN,				Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Tamer TOK,		Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER,			Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Halil Ergün İŞERİ,				Üye (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Neşet ERDOĞAN,				Üye (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

5. MYK Yönetim Kurulu

Adem CEYLAN,		Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS,	Başkan Vekili (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU,	Üye (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Bendevi PALANDÖKEN,	        		Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,		Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,		Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir.