ULUSAL YETERLİLİK

[…UY…..]

[GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM OPERASYON SORUMLUSU]

SEVİYE 4

REVİZYON NO:

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Ankara, 2014

ÖNSÖZ

Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Yeterlilik taslağı, 02 Aralık 2013 tarihinde imzalan işbirliği protokolü ile görevlendirilen Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun …/…/2014 tarih ve …. sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmesine karar verilmiştir.

Yeterliliğin hazırlanması, görüş bildirilmesi, incelenmesi ve doğrulanmasında katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara görüş ve katkıları için teşekkür eder, yararlanabilecek tüm tarafların bilgisine sunarız.

Mesleki Yeterlilik Kurumu

GİRİŞ

Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Ulusal yeterlilikler aşağıdaki unsurları içermektedir;

a)Yeterliliğin adı ve seviyesi,

b)Yeterliliğin amacı,

c)Yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri,

ç)Yeterlilik sınavına giriş için aranan şartlar,

d)Yeterlilik birimleri bazında öğrenme çıktıları ve başarım ölçütleri,

e)Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak ölçme, değerlendirme ve değerlendirici ölçütleri

f)Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, belge sahibinin gözetimine ilişkin şartlar,

g)Yeterliliği geliştiren kurum/kuruluş ve doğrulayan Sektör Komitesi.

Ulusal yeterlilikler ulusal meslek standartları ve/veya uluslararası meslek standartları esas alınarak oluşturulur.

Ulusal yeterlilikler;

- Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları,

- Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları,

- Kuruma yetkilendirme ön başvurusunda bulunmuş kuruluşlar,

- Ulusal meslek standardı hazırlamış kuruluşlar,

- Meslek kuruluşları ile bunların müşterek çalışmasıyla oluşturulur.

| […UY….] [GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM OPERASYON SORUMLUSU] ULUSAL YETERLİLİĞİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİĞİN ADI | GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM OPERASYON SORUMLUSU |
| 2 | REFERANS KODU |  |
| 3 | SEVİYE | 4 |
| 4 | ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ | ISCO 08 : 3117 |
| 5 | TÜR | - |
| 6 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 7 | A)YAYIN TARİHİ |  |
|  | B)REVİZYON NO | 00 |
|  | C)REVİZYON TARİHİ |  |
| 8 | AMAÇ | Amaç; Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu (Seviye 4) mesleğinin gemi sanayi tesislerinde, uluslararası standartlara ve tanımlanmış kalite şartlarına uygun, çalışanların memnuniyetini sağlayacak şekilde üretimin iş ve çevre güvenliği şartlarına uygun, bir seferde doğru ve verimli olarak gerçekleştirilebilmesi ve işin sürekli geliştirilebilmesi için; Adayların sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak, Meslek ile ilgili eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. |
| 9 | YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I |
| GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM OPERASYON SORUMLUSU SEVİYE 4 ULUSAL MESLEK STANDARDI - 14UMS0433-4 |
| 10 | YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I |
| - |
| 11 | YETERLİLİĞİN YAPISI |
| 11-a) Zorunlu Birimler |
| …UY…/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevrenin Korunması, Kalite Yönetim Sistemi …UY…/A2 Gemi Geri Dönüşüm Operasyonu |
| 11-b) Seçmeli Birimler |
| - |
| 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları |
| - |
| 12 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. |
| 13 | BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ | Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu (Seviye 4) yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır. |
| 14 | GÖZETİM SIKLIĞI | Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. |
| 15 | BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ | Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 3 yıl çalıştığına dair resmi kayıt, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1) Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. |
| 16 | YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR) | Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü |
| 17 | YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Metal Sektör Komitesi |
| 18 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI |  |

EKLER

EK 1: Yeterlilik Birimleri

…UY…/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevrenin Korunması, Kalite Yönetim Sistemi

…UY…/A2 Gemi Geri Dönüşüm Operasyonu

EK2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar

EK3: Değerlendirici Ölçütleri

EK 4(*): Resmi Görüşe Gönderilmesi Öncesinde Yeterlilik Taslağına Katkıda Bulunan Kurum/Kuruluşlar

EK 5(*):Yeterlilik Taslağının Görüşe Gönderildiği Kurum ve Kuruluşlar

EK 6(*):Yeterlilik Taslağına ilişkin Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Görüşler ve Gelen Görüşlerin Değerlendirilmesine ilişkin Form

EK 7(*):Yeterliliğin Kazanılmasında Uygulanacak Ölçütlerin Belirlenmesi Amacıyla Gerçekleştirilen Pilot Çalışmaya Yönelik Bilgiler

EK 9(*): Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları ve Belge Geçerlilik Süresine İlişkin Açıklamalar

| […UY…/A1] [İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRENİN KORUNMASI, KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ] YETERLİLİK BİRİMİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevrenin Korunması, Kalite Yönetim Sistemi |
| 2 | REFERANS KODU | …UY…/A1 |
| 3 | SEVİYE | 4 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ |  |
|  | B)REVİZYON NO |  |
|  | C)REVİZYON TARİHİ |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM OPERASYON SORUMLUSU SEVİYE 4 ULUSAL MESLEK STANDARDI - 14UMS0433-4 |
| 7 | ÖĞRENME ÇIKTILARI |
| Öğrenme Çıktısı 1: İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışır. Başarım Ölçütleri 1.1: Kişisel koruyucu donanımları proseslere uygun şekilde kullanır. 1.2: Proseslerle ilgili riskleri öngörür ve risk farkındalığını geliştirir. 1.3: Acil durumlarda acil durum prosedürlerini uygular. 1.4: Risk değerlendirmede, kendi prosesleri ile ilgili belirtilen risklere ait talimatları uygular. Öğrenme Çıktısı 2: Çevre koruma mevzuatına uygun çalışır. Başarım Ölçütleri 2.1: Faaliyetleri esnasında çevre etki değerlendirme sonuçlarına bağlı kurallara uyar. 2.2: Proses sonrası çevre etkisi olan atıklarla ilgili kurala uygun olarak gerekli işlemleri yapar. 2.3: Kullanılan ekipmanın temizlik ve bakımını çevre etki değerlendirme şartlarına bağlı olarak gerçekleştirir. Öğrenme Çıktısı 3: Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunda belirtilen şartlara uygun çalışır. Başarım Ölçütleri 3.1: Faaliyetleri ile ilgili iş emri ve eklerinin kullanımını bilir. 3.2: Çalışma talimatlarını uygular. 3.3: Proseslerle ilgili faaliyet kayıtlarını tutar. 3.4: Prosesler ile ilgili Kalite Kontrol kayıtlarını tutar ve raporlar. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| (T): Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu (Seviye 4) mesleğinde A1 birimine yönelik teorik sınav Ek 2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda, çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. A1 birimi için en az 20 soru sorulur. Her soru eşit puana sahiptir. Adayın en az % 70 başarı göstermesi gerekir. Soru başına sınav süresi 1,5-2 dakikadır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanır. |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| (P): Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu (Seviye 4) mesleğinde A1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek 2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre, uygulama ortamında gerçekleştirilir. Uygulama sınav kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden en az %80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı uygulama sınavının süresi gerçek tesis şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Adayın bu birimde tanımlanan her iki sınavdan da başarılı olması gerekir. Bu birimin teorik sınavından başarı sağlayamayan aday uygulama sınavına katılım sağlayamaz. Aday, başarı sağlayamadığı bölümün sınava 1 yıl içerisinde tekrar girebilir. Ancak 1 yıldan fazla ara vermesi durumunda birimde tanımlanan her iki sınava da yeniden girmesi gerekir. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Metal Sektör Komitesi |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI |  |

EKLER

EK […UY…./A1]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda;

1. İş Kanunu ve alt mevzuatı

2. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

a. İş sağlığı ve güvenliği talimatları

b. Kimyasalların depolanması

c. Kimyasallarla güvenli çalışma ve güvenlik bilgi formları

d. Kaza önleme talimatları

e. Kişisel koruyucu donanımlar

f. Muhtelif makinelerdeki koruma önlemleri

g. Kaza durumundaki davranış ve ilk yardım bilgisi

h. Elektrik akımının tehlikeleri

i. İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler

j. Çalışanların hak ve yükümlülükleri

k. İlk yardım, tahliye ve yangınla mücadele

l. Risk değerlendirmesi ve yönetimi

m. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenleri

n. Makine, cihaz ve ekipmanlarının güvenli kullanımı

o. İş kazaları ve meslek hastalıkları

3. Acil Durum Prosedürleri

4. Risk Değerlendirme Bilgisi

Çevrenin Korunması konusunda;

1. Çevre Duyarlılığı ve Çevre Koruma

1.1 Çevre ve insan sağlığı

1.2 Çevre kirliliği

1.2.1. Radyoaktif kirlenme

1.2.2. Su kaynakları ve su kirlenmesi

1.2.3. Hava kirliliği ve kontrolü

1.2.4. Gürültü kirliliği ve kontrolü

1.2.5. Toprak kirliliği

1.3. Atık yönetimi

1.4. Geri kazanım /geri dönüşüm

1.5. Gemi sanayisi çevre etki değerlendirmesi konuları

1.6. Doğal kaynakların verimli kullanımı

Kalite Yönetim Sistemi konusunda;

1. Kalite Yönetim Sistemi Temel Kavramları ve İlkeleri

2. Kalite Yönetim Sisteminde Dokümantasyon ve Raporlama

3. Prosesleri İle İlgili Kalite Dokümantasyonunun kullanımı, kayıtlar ve geri besleme

EK [….UY…../A1]-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Kullanılamayacak durumda olan ve bakım periyodu gelen KKD’leri seçer. | A.1.2 | 1.1 | T |
| BG.2 | Öngörülmemiş riskleri kime bildireceğini söyler. | A.2.1 | 1.2 | T |
| BG.3 | Ramak kala durumunu iş güvenliği uzmanına nasıl ifade edeceğini açıklar. | A.2.2 | 1.2 | T |
| BG.4 | Risk değerlendirmeyi kendi prosesleri açısından tarif eder. | A.4.2 | 1.4 | T |
| BG.5 | Gerçekleştirilecek prosese uygun KKDlerin neler olduğunu belirtir. | A.1.1 | 1.1 | T |
| BG.6 | Risk değerlendirmede belirtilmeyen riskleri listeler. | A.4.3 | 1.4 | T |
| BG.7 | Acil durumlarda kendisine verilmiş görevleri sıralar. | A.3.1 | 1.3 | T |
| BG.8 | İş süreçlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkacak çevre etkilerini tarif eder. | B.1.1 | 2.1 | T |
| BG.9 | Tehlikeli atıkların ara depolama işlemleri sırasında oluşabilecek riskli durumları tanımlar. | B.2.1 | 2.2 | T |
| BG.10 | Bakım sırasında ortaya çıkan çevre etkisi olan atıkları ve uzaklaştırma prosedürünü bildirir. | B.3.2 | 2.3 | T |
| BG.11 | Beklenmeyen bir çevre etkisini tanımlar. | B.1.2 | 2.1 | T |
| BG.12 | Taşınması ve depolanması özel önlem gerektiren atıkları listeler. | B.2.2 | 2.2 | T |
| BG.13 | Temizliği gereken ekipmanların temizliği için belirlenmiş alanları tanımlar ifade eder. | B.3.1 | 2.3 | T |
| BG.14 | İş emrinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek için kullanacağı talimatları ve uygulamaları bilir ifade eder. | C.2.1.1 | 3.2 | T |
| BG.15 | İşlemlerin ne kadar zamanda gerçekleştirilmesi gerektiğini listeler. | C.1.1 | 3.1 | T |
| BG.16 | Uygunsuz ürünü tanımlar. | C.2.2 | 3.2 | T |
| BG.17 | Tutulması gereken kayıtların nasıl tutulacağını anlatır. | C.3.1 C.4.1 | 3.3 | T |
| BG.18 | Tuttuğu kayıtların kime verileceğini seçer. | C.3.2 C.4.2 | 3.3 | T |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY.1 | Mevzuat gereği yapılan risk değerlendirmesinde belirlenmiş olan ve gerçekleştirilecek prosese uygun KKD seçimi yapar. | A.1.1 | 1.1 | P |
| BY.2 | Mevzuat gereği yapılan risk değerlendirmesinde belirlenmiş olan ve gerçekleştirilecek prosese uygun KKD kullanır. | A.1.1 | 1.1 | P |
| BY.3 | KKD ler ile ilgili talimatları ve İş Güvenliği Uzmanının direktiflerini uygular. | A.1.3 | 1.1 | P |
| BY.4 | Çalıştığı işyerindeki İş Güvenliği Uzmanını belirtir. | A.1.3 A.4.3 | 1.1 1.4 | P |
| BY.5 | Yaptığı işten etkilenebilecek ve risk altında olduğunun farkında olmayan diğer yakın çalışanlara riskler konusunda yardım eder. | A.2.3 | 1.2 | P |
| BY.6 | Acil durumlarda kendisine verilmiş görevleri yapar. | A.3.1 | 1.3 | P |
| BY.7 | Acil durum tatbikatlarında verilen görevi hatasız yapar. | A.3.2 | 1.3 | P |
| BY.8 | Prosesler sırasında talimatlara uygun olarak riskleri ortadan kaldırır. | A.4.1 | 1.4 | P |
| BY.9 | Prosesleri ile ilgili risk değerlendirmede belirtilmeyen tespit ettiği riskleri İSG uzmanına anlatır. | A.4.3 | 1.4 | P |
| BY.10 | Risk değerlendirmesinde kendi konusundaki değişiklikler ile ilgili verilen eğitimlere katılır ve talimatları uygular. | A.4.4 | 1.4 | P |
| BY.11 | Proseslerle ilgili öngörülen risklere ilişkin gerekli tedbirleri üretir veya üretilmesini sağlar. | A.2.4 | 1.2 | P |
| BY.12 | İş süreçlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkacak çevre etkileri ile ilgili talimatlarda belirtilen gerekli önlemleri alır. | B.1.1 | 2.1 | P |
| BY.13 | Beklenmeyen bir çevre etkisi ortaya çıktığını fark ettiğinde çevre görevlisi ve iş güvenliği uzmanlarını acilen bilgilendirir. | B.1.2 | 2.1 | P |
| BY.14 | Taşınması ve depolanması özel önlem gerektiren atıklarla ilgili talimatları uygular. | B.2.2 | 2.2 | P |
| BY.15 | Sorumluluk alanına giren ve geçici depoladığı atıkları ilgili yerlerine atar. | B.2.3 | 2.2 | P |
| BY.16 | Prosesler sırasında kullandığı ve temizliği gereken ekipmanların temizliğini talimatlara uygun ve bu iş için belirlenmiş alanlarda gerçekleştirir. | B.3.1 | 2.3 | P |
| BY.17 | Bakım sırasında ortaya çıkan ve çevre etkisi olan atıkları uzaklaştırma prosedürüne uygun olarak uzaklaştırır. | B.3.2 | 2.3 | P |
| BY.18 | İşlemleri, iş emri ve talimatlara (ürün bilgi föyü, güvenlik bilgi föyü, montaj planı v.s.) uygun ve zamanında gerçekleştirir. | C.1.1 | 3.1 | P |
| BY.19 | İş emrinde belirtilen işlemler dışındaki çalışmalarını amirine bilgi vererek uygular. | C.1.2 | 3.1 | P |
| BY.20 | İş emrini risk ve uygunsuz ürün oluşturmadan tamamlar. | C.2.2 | 3.2 | P |
| BY.21 | İş emrindeki işlemleri işyeri talimatlarına uygun gerçekleştirir. | C.2.1 | 3.2 | P |
| BY.22 | Kayıtları çalışma talimatlarında belirtilen şartlara uygun olarak düzenler. | C.3.1 | 3.3 | P |
| BY.23 | Tuttuğu kayıtları talimata uygun olarak ilgili personele iletir gösterir. | C.3.2 | 3.3 | P |
| BY.24 | Kontrol kayıtlarını yaptığı ölçümlere ve çalışma talimatlarında belirtilen şartlara uygun olarak oluşturur. | C.4.1 | 3.4 | P |
| BY.25 | Kalite kontrol kayıtlarını talimatlara uygun olarak ilgili personele sunar. | C.4.2 | 3.4 | P |
| BY.26 | Proseslerin iyileştirilmesi konularında önerilerde bulunur. | 3.3 | 3.4 | P |

| […UY…/A2] [GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM OPERASYONU] YETERLİLİK BİRİMİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Gemi Geri Dönüşüm Operasyonu |
| 2 | REFERANS KODU | …UY…/A2 |
| 3 | SEVİYE | 4 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ |  |
|  | B)REVİZYON NO |  |
|  | C)REVİZYON TARİHİ |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM OPERASYON SORUMLUSU (SEVİYE 4) ULUSAL MESLEK STANDARDI - 14UMS0433-4 |
| 7 | ÖĞRENME ÇIKTILARI |
| Öğrenme Çıktısı 1: Ön hazırlıkları gerçekleştirir. Başarım Ölçütleri 1.1: İş emirleri ile belirlenmiş çalışma sahasını prosese uygun hale getirir/getirilmesini sağlar. 1.2: İş emrinin gerçekleştirilmesinde kullanılacak makine, donanım ve KKDleri hazırlar. Öğrenme Çıktısı 2: Gemi geri dönüşüm operasyonu iş organizasyonunu yapar. Başarım Ölçütleri 2.1: Geminin tesise emniyetle alınması işlemlerini yürütür. 2.2: Geri dönüşüm iş programını yapar. 2.3: Geminin geri dönüşüme hazırlanmasını sağlar. Öğrenme Çıktısı 3: Gemi geri dönüşüm operasyonunu yürütür. Başarım Ölçütleri 3.1: Geminin geri dönüşüm planını emniyetle uygular. 3.2: Operasyonu sonlandırır. Öğrenme Çıktısı 4: Araç ve gereçlerin bakım ve ayarını yapar. Başarım Ölçütleri 4.1: Üretim araçlarını ayarlar ve kullanır. 4.2: Otonom bakımları yapar. 4.3: Muayene ve test araçlarını talimatlara uygun kullanır. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| (T): Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu (Seviye 4) mesleğinde A2 birimine yönelik teorik sınav Ek 2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda, çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. A2 birimi için en az 20 soru sorulur. Her soru eşit puana sahiptir. Adayın en az % 70 başarı göstermesi gerekir. Soru başına sınav süresi 1,5-2 dakikadır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanır. |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| (P): Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu (Seviye 4) mesleğinde A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek 2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre, uygulama ortamında gerçekleştirilir. Uygulama sınav kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden en az %80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı uygulama sınavının süresi gerçek tesis şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Adayın bu birimde tanımlanan her iki sınavdan da başarılı olması gerekir. Bu birimin teorik sınavından başarı sağlayamayan aday uygulama sınavına katılım sağlayamaz. Aday, başarı sağlayamadığı bölümün sınava 1 yıl içerisinde tekrar girebilir. Ancak 1 yıldan fazla ara vermesi durumunda birimde tanımlanan her iki sınava da yeniden girmesi gerekir. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Metal Sektör Komitesi |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI |  |

EKLER

EK […UY…./A2]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

EK [….UY…../A2]-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Herhangi bir işe başlamadan önce amirinden iş emrini alacağını bilir. | D.1.1 | 1.1 | T |
| BG.2 | İş yerindeki çalışma sahalarını ve güzergâhtaki riskleri tanımlar. | D.1.4 | 1.1 | T |
| BG.3 | İş güvenliği uzmanından çalışmaya engel bir durum olmadığı onayını alması gerektiğini bilir. | D.1.3 | 1.1 | T |
| BG.4 | Kullanılan makine ve donanımın otonom bakım zamanlarını listeler. | D.2.2 | 1.2 | T |
| BG.5 | İş emrinin gerçekleştirilmesinde kullanılacak ve işin gerçekleştirileceği alana götürülecek makine donanım araç ve gerecin nasıl transfer edileceğini bilir. | D.2.3 | 1.2 | T |
| BG.6 | Kullanılamayacak durumda olan makine, donanımı, araç gereç, malzeme ve KKDleri sınıflandırır. | D.2.4 | 1.2 | T |
| BG.7 | Geminin tesise emniyetle alınması işlemlerinde gerekli iş güvenliği tedbirlerini bilir. | E.1.1 | 2.1 | T |
| BG.8 | Tesise gelecek geminin teknik özellikleri, yaşı, kondisyonu, o andaki fiziksel ve yapısal durumu bilgilerini nereden temin edeceğini bilir. | E.1.2 | 2.1 | T |
| BG.9 | Gemi geri dönüşüm planının uygulanabilirliğini değerlendirir. | E.2.1 | 2.2 | T |
| BG.10 | Gerçekleştirilecek yasal işlemleri bilir. | E.2.2 | 2.2 | T |
| BG.11 | Gemide bulunan ve kullanılabilen malzemeleri bilir. | E.3.3 | 2.3 | T |
| BG.12 | Tehlikeli atıklarla ilgili yasal mevzuat ve prosedürleri bilir. | F.1.1 | 3.1 | T |
| BG.13 | Makine ve diğer teçhizatın yerlerini bilir. | F.1.3 | 3.1 | T |
| BG.14 | Uygunsuz donanımları tanımlar. | F.1.4 | 3.1 | T |
| BG.15 | Tesiste kaç personel çalıştığını bilir. | F.2.1 | 3.2 | T |
| BG.16 | Üretim ve kontrol araçlarının kullanım talimatlarını nereden temin edeceğini bilir. | G.1.1 | 4.1 | T |
| BG.17 | Kullanılan makine ve teçhizatın periyodik bakım zamanını bilir. | G.2.1 | 4.2 | T |
| BG.18 | Bakımın talimatlara uygun yapıldığına dair kayıtları nasıl tutacağını ve kime onaylatacağını bilir. | G.2.2 | 4.2 | T |
| BG.19 | Proses sırasında operasyonun sağlıklı yürütüldüğünden emin olmak için gerekli olan otokontrollerin neler olduğunu ifade eder. | G.3.1 | 4.3 | T |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY.1 | İş emrinde belirtilen çalışma sahasının durumuna göre gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alındığından emin olur. | D.1.2 | 1.1 | P |
| BY.2 | İş güvenliği uzmanından çalışmaya engel bir durum olmadığı onayını alır. | D.1.3 | 1.2 | P |
| BY.3 | Prosese uygun makine, donanımı, araç gereç, malzeme ve KKD temin eder ve uygunsuzlukları amirine bildirir. | D.2.1 | 1.3 | P |
| BY.4 | Prosese uygun makine, donanımı, araç gereç, malzeme ve KKDlerin kullanıma hazır olduklarından emin olur. | D.2.1 | 1.3 | P |
| BY.5 | Kullanılan makine ve donanımın otonom bakımını zamanında yaptırarak bakım yetersizliğinden dolayı arıza oluşmamasını sağlar. | D.2.2 | 1.3 | P |
| BY.6 | İş emrinin gerçekleştirilmesinde kullanılacak ve işin gerçekleştirileceği alana götürülecek makine donanım araç ve gereci iş güvenliği talimatlarına ve malzemeleri güvenlik bilgi föylerindeki talimatlara uygun ve belirlenmiş güzergâh üzerinden götürür/götürülmesini sağlar. | D.2.3 | 1.3 | P |
| BY.7 | Uygulamaya başlamadan makine, donanım, araç gereç, malzeme ve KKD’ın son kontrollerini yapar. | D.2.4 | 1.3 | P |
| BY.8 | Geminin tesise emniyetle alınması işlemlerinde iş güvenliği tedbirlerinin alındığını kontrol eder. | E.1.1 | 2.1 | P |
| BY.9 | Tesise gelecek geminin teknik özellikleri, yaşı, kondisyonu, o andaki fiziksel ve yapısal durumu bilgilerini alır. | E.1.2 | 2.1 | P |
| BY.10 | Tesise alınma işlemleri öncesi kıyıda bulunabilecek kirleticilerin toplanmasını sağlar. | E.1.3 | 2.1 | P |
| BY.11 | Geminin kıyıda emniyete alınması çalışmalarında gemide ve kıyıda talimatlara uygun emniyetli halat manevrası yapılmasını sağlar. | E.1.4 | 2.1 | P |
| BY.12 | Geminin baştankara yapılması faaliyetinde tesis kıyısında kılavuz kaptanın göreceği şekilde işaretleme (sis kutusu-bayrak ) yapılmasını sağlar. | E.1.5 | 2.1 | P |
| BY.13 | Tesise alınma manevralarında varsa komşu tesis çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlar. | E.1.6 | 2.1 | P |
| BY.14 | Gemi geri dönüşüm planının uygulanamayacağını tespit ettiğinde amirine revizyon için öneride bulunur. | E.2.1 | 2.2 | P |
| BY.15 | Gerçekleştirilecek yasal işlemlerle ilgili talimatta belirtilen gerekli hazırlığı yapar. | E.2.2 | 2.2 | P |
| BY.16 | Gemi ve sahadaki çalışanlar arasında görev dağılımını, kesim öncelik sıralamasını ve gemi geri dönüşüm operasyonları için günlük planlamayı yapar. | E.2.3 | 2.2 | P |
| BY.17 | İSG uzmanının uygun görmediği durumlarda gemiye giriş çıkış yapılmamasını sağlar. | E.3.1 | 2.3 | P |
| BY.18 | Hurda gemideki yanıcı ve parlayıcı maddelerin sökümünün / toplanmasının ilgili talimatlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar. | E.3.2 | 2.3 | P |
| BY.19 | Gemide bulunan, kullanılabilen malzemelerin tahliyesini talimatlara uygun olarak yaptırır. | E.3.3 | 2.3 | P |
| BY.20 | Geminin emniyete alınması işlemlerini koordine eder ve emniyete alındığını ilgilisine onaylatır. | E.3.4 | 2.3 | P |
| BY.21 | Tehlikeli atıklarla ilgili yasal mevzuatın ve prosedürlerin uygulanmasını sağlar. | F.1.1 | 3.1 | P |
| BY.22 | Tesis yerleşim planına uygun olarak saha düzeninin teminini sağlar. | F.1.2 | 3.1 | P |
| BY.23 | Günlük çalışma sonunda kullanılan makine ve diğer teçhizatın uygun yerlere konulduğunu ve gerekli diğer emniyet tedbirlerinin alındığını kontrol eder. | F.1.3 | 3.1 | P |
| BY.24 | İş makineleri, KKD’ler ve diğer donanım ve makinelerde tespit edilen uygunsuzlukları ilgilisine bildirir ve düzeltilmesini sağlar. | F.1.4 | 3.1 | P |
| BY.25 | Hurda gemilerde personelin yalnız kalmamasını sağlar, dinlenme zamanı ve mesai bitimlerinde personelin sayımını yapar. | F.2.1 | 3.2 | P |
| BY.26 | Operasyondan kaynaklanan tehlikeli/tehlikesiz katı atıkların toplanması, bertarafa hazırlanması ve yüklenmesi İşlerini İSG uzmanı ve çevre görevlisi ile koordineli yürütür. | F.2.2 | 3.2 | P |
| BY.27 | Operasyonun sonuçlandığını amirine ve kalite temsilcisine bildirerek, proses ile ilgili tuttuğu/tutulan kayıtları ilgilisine teslim eder. | F.2.3 | 3.2 | P |
| BY.28 | Üretim ve kontrol araçlarını kullanım talimatlarına uygun olarak ayarlar ve kullanır. | G.1.1 | 4.1 | P |
| BY.29 | Üretim esnasında üretim araçlarında ayar ve kullanım kaynaklı bir zarar oluşmasını önler. | G.1.2 | 4.1 | P |
| BY.30 | Üretim esnasında ve sonunda ayar ve kullanım kaynaklı bir risk oluşmasını engeller. | G.1.3 | 4.1 | P |
| BY.31 | Kullanılan makine ve teçhizatın otonom bakımını zamanında yaparak, bakım yetersizliğinden dolayı arıza oluşmamasını sağlar. | G.2.1 | 4.2 | P |
| BY.32 | Bakımın talimatlara uygun yapıldığına dair kayıtları tutar ve ilgilisine onaylatır. | G.2.2 | 4.2 | P |
| BY.33 | Proses sırasında operasyonun sağlıklı yürütüldüğünden emin olmak için gerekli otokontrolleri talimatta belirtilen muayene ve test araçları ile gerçekleştirir/gerçekleştirilmesini sağlar. | G.3.1 | 4.3 | P |
| BY.34 | İş emrini tamamladığında işlemin kalite kontrol tarafından doğrulanmasını sağlar. | G.3.2 | 4.3 | P |

EK2

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

ARMADOR: Genellikle bir kaldırma aracı (vinç, caraskal, vb) yardımıyla, gerektiğinde kas gücünü de kullanarak, çok büyük ya da ağır nesneleri kaldırma ve taşıma konusunda uzmanlaşmış kişiyi ya da şirketi,

BARİYER: Kıyıdaki geminin geri dönüşüm operasyonlarında oluşabilecek yağ ve katı atık deniz kirliliklerinin önlenmesi maksadıyla, gemi etrafına serilen yağ emici veya tutucu engeli,

CARASKAL: Ağırlık kaldırmaya yarayan, zincir ve makaradan oluşan donanımı,

ÇEVRE GÖREVLİSİ:  Tesis faaliyetlerini çevresel açıdan düzenli aralıklarla kontrol eden, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit eden, tespit ettiği çevresel riskleri tesis sorumlusu/yetkilisine bildirerek risklerin giderilmesi için önerilerde bulunan kişiyi,

ÇEVRE KORUMA:  Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

GAZDAN ARINDIRMA: Katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı ve zehirli maddelerin depolandığı tanklar ve kapalı mahaller ile bu gibi yerlerin bitişiğinde bulunan bölmeler ve boru devrelerinde, inşa, tadilat, bakım, onarım veya söküm işlemlerine başlamadan önce ve devamında yapılacak işlemler ile can, mal ve çevre güvenliği sağlamayı,

GEMİ ÇEKİM/DONANIM ALANI: Hurda geminin emniyete alınması, kesim süresince karaya çekilmesi için ırgat sistemine bağlı makara zincir ve çelik halatların bulunduğu alanı,

GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PLANI: Hurda gemi bilgileri, söküm öncesi yapılacak yasal kontrolleri, geminin emniyete alınması işlemlerini, söküm sırasını, atık yönetimi ile faaliyetlerde alınacak çevre ve işçi sağlığı tedbirlerini kapsayan planı,

GERİ DÖNÜŞÜM: Yeniden kullanımı mümkün malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreci,

GÖMME: Irgat donanım sistemi zincirlerinin bağlandığı, saha içerisinde gömülü beton bloğu,

HALAT:  Bitkisel, metal ya da sentetik malzemeden yapılan ve gemilerin emniyete alınması için sahildeki baba ve gömmelere bağlanan üç veya daha fazla telden örülmüş kalın ipi,

HURDA GEMİ:  Ekonomik ömrünü tamamlamış veya seferden çekilmiş gemiyi,

IRGAT DAİRESİ:  Gemilerin karaya alınma donanımlarının bulunduğu binayı,

IRGAT DONANIMI: Hurda gemilerin gemi geri dönüşüm tesisinde emniyete alınması ve söküm aşamalarında geminin karaya alınması için kullanılan donanımdan (gömme, zincir, makara, çelik halat, fırdöndü) meydana gelen sistemi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG:  İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİLİT: Blok metal ile sapanı birbirine bağlayan demir çubuk geçirilmiş olan yarım halkayı,

KKD (KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

OTONOM BAKIM: Her işçinin kendi ekipmanı için, temizlik, kontrol, yağlama, parça değişimi  (filtre elemanı vb) basit onarım (hortum kelepçesini sıkmak gibi), sorun giderme, doğruluk kontrolü ve bunlara benzer çalışmaları yaptığı, “kendi ekipmanının uygun koşullarını kendisinin sürdürmesini amaçlayan faaliyeti,

PARÇA KESİM ALANI: Hurda gemilerden alınan blokların demir çelik fabrikaları hurda kabul standartlarına getirilmek üzere hazırlandığı alanı,

RAMAK KALA OLAY: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

SAPAN: Blok metallerin üzerine kilitlerle bağlanan çelik halattan yapılan çemberi,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

YERLEŞİM PLANI:  Saha düzenini gösteren planı

ifade eder.

EK 3:

Değerlendirici Ölçütleri

Aşağıdaki ölçütlerden en az biri ile birlikte;

- İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda en az A sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesi sahibi olmak ve Gemi Sanayinde konusunda belgelendirilebilen en az bir yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

- Çevrenin Korunması konusunda Çevre Görevlisi belgesi sahibi olmak ve Gemi Sanayinde konusunda belgelendirilebilen en az bir yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

- Kalite Sistemi konusunda kalite yönetim sistemi tetkikçi veya iç tetkikçi belgesine sahip olmak ve Gemi Sanayinde konusunda en az iki tetkike katılmış olmak veya belgelendirilebilen en az bir yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Aşağıdaki ölçütlerden de en az birini karşılıyor olmak;

- Lisans düzeyinde eğitim veren teknik kurumlardan birinden mezun olup İlgili konuda en az iki yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

- Varsa ilgili meslek lisesinden mezun ve sektörde konusunda en az on yıl tecrübeye ve en az iki yıl mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak,