ULUSAL MESLEK STANDARDI

ÇÖZGÜLÜ ÖRME OPERATÖRÜ

SEVİYE 3

REFERANS KODU / 10UMS0084-3

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

| Meslek: | ÇÖZGÜLÜ ÖRME OPERATÖRÜ |
| --- | --- |
| Seviye: | 3 |
| Referans Kodu: | 10UMS0084-3 |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (TTSİS) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | 17.08.2010 Tarih ve 2010/46 Sayılı Karar Rev.01: .. Tarih ve … Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | 14.09.2010 - 27699 Rev.01: ..-.. |
| Revizyon No: | 01 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

BOBİN: Masuralar üzerine sarılı durumdaki belli bir miktar ipliği,

CAĞLIK: Makineye beslenecek bobinlerin dizildiği sehpayı,

ÇÖZGÜ: Kumaşın boyuna yerleştirilmiş iplikleri,

ÇÖZGÜLÜ ÖRME:  Boyuna sütun yönünde ilerleyen iplik kullanarak birbirine bağlanmış ilmekler oluşturmak suretiyle yapılan örme kumaş imalatı şeklini,

ELASTAN: Orjinal uzunluğuna göre 6-10 kat uzayabilen tekstil lifini,

ISCO: Uluslararası standart meslek sınıflamasını,

IZGARA: Çözgülü örme makinesinde ipliklerin geçirildiği levhayı,

İĞNE: Örme makinelerinde örme işlemini gerçekleştiren metal elemanı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KUMAŞ AÇICI: Kumaş kontrol makinesinde kumaşın eni boyunca düzgün ilerlemesini sağlayan helisel silindirleri,

LEVENT: Çözgü ipliklerinin üzerine sarıldığı iki tarafı kapaklı silindiri,

LOT: Tanımlanmış tip ve kaliteye sahip malzeme grubunu,

NUMUNE: Herhangi bir maddenin bütün özelliklerini içeren küçük bir örneğini,

PARTİ: Aynı özelliklere sahip ve aynı zamanda üretilmiş malzeme grubunu,

PLAKA: Örme makinelerinde iğnelerin dizildiği iğne yatağını,

PLATİN: Örme makinelerinde örme işlemini gerçekleşmesine yardımcı olan metal elemanı,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

RULO: Kumaşın üzerine sarıldığı silindirik kartonu,

SET: Bir partinin cağlığa yüklenen bobin grubunu,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TARAK: Çözgülü örme makinesinde ipliklerin örme işlemine düzgün bir şekilde yönlendirilmesini sağlayan makine parçasını,

UÇUNTU: Üretim sırasında ortaya çıkan toz ve lif parçalarını,

ÜRETİM PLANI: Üretimde kullanılacak malzemelerin isimleri ve niceliklerini ile üretim yöntemlerini ve koşullarını tanımlayan yazılı kısa bilgiyi,

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	5

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	7

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	7

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	18

3.3.	Bilgi ve Beceriler	18

3.4.	Tutum ve Davranışlar	19

4.	ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	20

# GİRİŞ

Çözgülü Örme Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Çözgülü Örme Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardının 01 no’lu revizyonu, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından yapılmış ve MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Çözgülü Örme Operatörü (Seviye 3) iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde; çözgülü örme işlemleri sürecinde üretim öncesi hazırlıkları yapan, çözgüyü hazırlayan, makineyi üretime hazırlayan, üretim yapan, üretim sonrası işlemleri yapan, sorumluluğundaki makineleri kontrol eden ve mesleki gelişime yönelik faaliyetlere katılan nitelikli kişidir.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO-08: 8152 (Dokuma ve Örme Makineleri Operatörleri)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu.

4857 sayılı İş Kanunu.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

2/7/2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.

13/7/2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik.

12/8/2013 tarih ve 28733 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.

Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Meslek ile ilgili diğer mevzuat bulunmamaktadır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

Çözgülü Örme Operatörü (Seviye 3) belirli nem ve sıcaklık değerlerinin olduğu, kapalı fabrika ortamlarında, çalışma süresi boyunca çoğunlukla hareket halinde, el ve göz koordinasyonu ile ayakta çalışır.

Çözgülü Örme Operatörü (Seviye 3)  makinelerden kaynaklanan gürültü, titreşim ve ipliğin hammaddesinden kaynaklı tozdan etkilenme ve bunlara bağlı olarak işitme kaybı, solunum yolu rahatsızlıklarına yakalanma riski vardır.

Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Mesleğe yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerle kaynağında mücadele edilir ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyularak bu riskler bertaraf edilir. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Çözgülü Örme Operatörü (Seviye 3), 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15’inci maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulur ve 17’nci maddesi gereğinde gerekli eğitimleri alır ve belgelendirilir.

# MESLEK PROFİLİ

## Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş yeri kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygulamak | A.1.1 | Yasa ve iş yerine özgü iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | Çalışma yerinde karşılaşılabilecek tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Anında giderilemeyecek veya yetki alanı dışındaki acil durum veya kazayı derhal ilgili personel ve acil hizmet birimlerine bildirir. |
|  |  |  |  | A.1.5 | Acil durumlarda çıkış ve kaçış prosedürlerini uygular. |
|  |  | A.2 | Çevre koruma önlemlerini almak | A.2.1 | Çevre korumaya yönelik önlemleri, yapılan işin gereklerine uygun şekilde uygular. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Doğal kaynakların daha az kullanımı için tespit ve planlama çalışmalarına katılır |
|  |  | A.3 | Kalite gerekliliklerine uygun çalışmak | A.3.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara uygun işlem yapar. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Araç, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Üretim esnasında yarı mamul ve mamul kalitesinin bozulmasına neden olabilecek hataların giderilmesine katkı sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Üretim öncesi hazırlıkları yapmak | B.1 | Yarı mamul ve malzemeleri hazırlamak | B.1.1 | İş emrine göre istenen malzemeleri hazırlar. |
|  |  |  |  | B.1.2 | İş emrine göre yarı mamulü, üretim planına uygun olarak makinenin önüne getirir. |
|  |  | B.2 | Araç, gereç ve ekipmanı hazırlamak | B.2.1 | İş emrine göre, üretimi aksatmayacak sayıda araç, gereç ve ekipmanı hazırlar. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Makinenin hazırlanması esnasında tespit ettiği uygun olmayan araç, gereç ve ekipmanı amirine bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Çözgü hazırlamak (devamı var) | C.1 | Çözgü hazırlama makinesi ve çevresini temizlemek | C.1.1 | Makine ve çevresinin temiz olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Makine ve çevresini temiz olmadığı durumlarda temizleme metoduna uygun olarak temizler. |
|  |  | C.2 | Boş levendi makineye yüklemek | C.2.1 | Makine ve üretim tipine göre boş levent sayısını belirler. |
|  |  |  |  | C.2.2 | Makineye yüklemeden önce boş levent üzerindeki çapağı, yağı ve kiri temizler. |
|  |  | C.3 | Bobinleri cağlığa yüklemek | C.3.1 | Bobinleri iş emrinde istenilen ürünün renk kombinasyonu, iplik tipi, örme tipi gibi özelliklerine dikkat ederek cağlığa yerleştirir. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Bobinleri iplik geçiş sırasına göre kılavuz, tansiyon ve iplik kontrol tertibatından geçirir. |
|  |  | C.4 | İpliği levende bağlamak | C.4.1 | İpliklerin geliş sırasına dikkat ederek levende bağlar. |
|  |  |  |  | C.4.2 | İplikleri delikli tabladan, yağ haznesinden ve taraktan geçirerek levende bağlar. |
|  |  | C.5 | Makineyi çalıştırmak | C.5.1 | Levende sarılacak iplik uzunluk bilgisini iş emrine göre makineye girer. |
|  |  |  |  | C.5.2 | Makine etrafını kontrol ederek makineyi çalıştırır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Kod | Adı | Kod |
| C | Çözgü hazırlamak | C.6 | Makinenin çalışmasını takip etmek | C.6.1 | İplik akışını ve üretimi elle ve gözle takip eder. |
|  |  |  |  | C.6.2 | İkaz ışıklarına göre makineye en kısa sürede müdahale eder. |
|  |  |  |  | C.6.3 | Makinenin çalışması esnasında kopan iplikleri metoduna uygun olarak bağlar. |
|  |  |  |  | C.6.4 | İpliğin makine parçalarına takılmadan düzgün şekilde levende akmasını sağlar. |
|  |  | C.7 | Çözgü hazırlama makinesinde üretimi bitirmek | C.7.1 | İstenilen metrajda üretim gerçekleşip makine durduğunda, makine ve çevresini metoduna uygun olarak temizler. |
|  |  |  |  | C.7.2 | Bir setteki bütün leventleri, sarım çapları eşit olacak şekilde makineden çıkarır. |
|  |  |  |  | C.7.3 | İplik uçlarını kaçırmayacak şekilde levendi bantlar. |
|  |  |  |  | C.7.4 | Çözgü kontrol kartına ve levendin üstüne, operatör adını, levent sarım çapını, iplik uzunluğunu, cinsini, sayısını, levent ağırlığını ve parti numarasını talimatlara uygun olarak yazar. |
|  |  |  |  | C.7.5 | Levendi üzerindeki ipliğe hasar vermeden tanımlı alana taşır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Makineyi üretime hazırlamak | D.1 | Çözgülü örme makinesini temizlemek | D.1.1 | Makine ve çevresinin temiz olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Makine ve çevresini temiz olmadığı durumlarda temizleme metoduna uygun olarak temizler. |
|  |  | D.2 | Cağlığa bobinleri yerleştirmek | D.2.1 | Bobinleri iş emrinde istenilen ürünün renk kombinasyonu, iplik tipi, örme tipi gibi özelliklerine dikkat ederek cağlığa yerleştirir. |
|  |  |  |  | D.2.2 | İplik partilerini birbirine karıştırmayacak şekilde bobinleri çağlığa yerleştirir. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Lot değişimlerinde iplik uçlarından düğüm yaparak tüm bobinleri değiştirir. |
|  |  |  |  | D.2.4 | İpliği gerginlik kontrol aparatı, kılavuz ve iplik sensöründen geçirerek delikli iğneye bağlar. |
|  |  | D.3 | Çözgü leventlerini çözgülü örme makinelerine yüklemek | D.3.1 | Makine tipine ve talimatlara uygun sayıdaki levendi yükler. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Aynı lot ve uzunlukta olan iplik sarılmış çözgü leventlerini makineye yükler. |
|  |  | D.4 | Çözgülü örme makinesine levent üzerine sarılmış ipliği bağlamak | D.4.1 | Tahar planına göre ipliği, ızgaradan ve taraklardan geçirir. |
|  |  |  |  | D.4.2 | İpliklerin geliş sırasına dikkat ederek bağlar. |
|  |  | D.5 | Kumaşın sarılacağı ruloyu makineye takmak | D.5.1 | Ruloyu bağlandığı merdanenin kanalında olacak şekilde makineye takar. |
|  |  |  |  | D.5.2 | İstenilen kumaş genişliğine uygun boydaki ruloyu veya kumaş sarma silindirini makineye takar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Örme işlemini yapmak | E.1 | Makineyi çalıştırmak | E.1.1 | Makine etrafını kontrol ederek makineyi çalıştırır. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Üretilen ürünü ve iplik akışını elle ve gözle takip eder. |
|  |  | E.2 | Makine üzerindeki ikaz ışıklarını takip etmek | E.2.1 | İkaz ışıklarına göre makineye müdahale eder. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Kopan iplikleri metoduna uygun olarak bağlar. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Yetkisi dahilinde olmayan durumlarda amirine bilgi verir. |
|  |  | E.3 | Cağlıktaki bobinleri takip etmek | E.3.1 | Biten bobin kartonunu çağlık iğlerinden eliyle alır. |
|  |  |  |  | E.3.2 | İş emrine uygun olarak yeni bobin takar. |
|  |  | E.4 | Çıkan atıkları geri dönüşüm işlemi için ayırmak | E.4.1 | Ambalaj, çuval, patron ve benzeri atıkları geri dönüşüm kurallarına göre ayırır. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Ayırdığı atıkları geri dönüşüm alanına götürür. |
|  |  | E.5 | Hatalı olan örülen kumaş bölümünü tespit etmek | E.5.1 | Kumaşta iz, iplik kalınlık incelik farkı, uçuntu, patlak, delik, yağ izi ve desen hatası olup olmadığını gözle tespit eder. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Elastanlı ürünlerde elastan kaçığı olup olmadığını tespit eder. |
|  |  |  |  | E.5.3 | Yetkisi dahilindeki (iplik kalınlığı inceliği, uçuntu ve benzeri) hatalara müdahale eder. |
|  |  |  |  | E.5.4 | Yetkisi dahlinde olmayan makine ayarlarından kaynaklanan hataları amirine bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Üretim sonrası işlemleri yapmak | F.1 | Makineyi temizlemek | F.1.1 | Makineyi talimatlara uygun olarak durdurur. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Makine ve çevresini metoduna uygun olarak temizler. |
|  |  | F.2 | Makineyi boşaltmak | F.2.1 | Bir sonraki topun devamı için ruloya sarılacak kadar kumaş bırakır. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Kumaşı, çekim silindiri ile top sarma silindiri arasında keser. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Makinede örülmüş haznede (sepet, tekne) biriken ürünleri alır. |
|  |  |  |  | F.2.4 | Ürünleri (dar dantel, desenli ve elastik bantlar, şerit ve benzeri) tanımlı alana bırakır. |
|  |  |  |  | F.2.5 | Kumaş topu veya ürüne üretildiği makine ve imalat bilgilerini ekler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Sorumluluğundaki makineleri kontrol etmek | G.1 | Makinede kaçak olup olmadığını kontrol etmek | G.1.1 | Makinedeki yağ ve hava kaçağını gözle ve makine kumanda ekranından kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Makinede kaçak varsa amirine bildirir. |
|  |  | G.2 | Makinenin çalışmasını kontrol etmek | G.2.1 | Bakım-onarım ve periyodik kontrol yapıldıktan sonra makinenin belirlenen standart çalışma ayarlarını gözle ve makine kumanda ekranından kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Bakım-onarım ve periyodik kontrol yapıldıktan sonra makinenin çalışmaması durumunda amirine bilgi verir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak | H.1 | Bireysel mesleki gelişim çalışmalar yapmak | H.1.1 | Yönetim tarafından belirlenen mesleki eğitim ve organizasyonlara katılır. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Mesleği ile ilgili belirlediği eğitim eksikliklerini amirine bildirir. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Bilgi ve deneyimlerine birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |
|  |  | H.2 | Ekip arkadaşlarına işbaşı eğitim vermek | H.2.1 | İşe yeni başlayan meslektaşlarına yapılacak işlere ilişkin bilgi ve deneyimlerini aktarır. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Ekip arkadaşlarına gerektiğinde işi uygulamalı olarak gösterir. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Bobin

- Cımbız

- Çözgü makinesi

- Çözgülü örme makinesi (raschel, trikot, kroşet)

- Hava tabancası

- Kişisel koruyucu donanım (Kulaklık, maske, bone ve benzeri)

- Kumaş taşıma el arabası

- Makas

- Metre

- Rulo

- Tahar aparatı

- Temizlik araçları

## Bilgi ve Beceriler

- Acil durum bilgisi

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Atıkların kaynakta doğru ayrılması ve geri dönüşüm faaliyetleri bilgisi

- Bilgisayar kullanma bilgi ve becerisi

- El becerisi

- El-göz koordinasyon becerisi

- Ekip içinde çalışma becerisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- Kalite kontrol bilgisi

- Örme ve çözgü işlemlerindeki makineleri kullanma becerisi

- Renkleri ayırt etme becerisi

- Tekstil örme işlemleri bilgisi

- Temel düzeyde tekstil lifleri ve özellikleri bilgisi

- Temel ilk yardım bilgisi

## Tutum ve Davranışlar

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çalışmalarında planlı ve organize olmak

- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

- Değişime açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak

- Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

- Ekip içerisinde uyumlu çalışmak

- Görev tanımını, görevi ile ilgili talimatları ve sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- İşyerinde doğru kişilere, zamanında ve doğru bilgi aktarmak

- İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek

- Kalite kurallarını benimsemek

- Karşılaşılan sorunlar karşında soğukkanlı olmak ve sorunlara çözüm üretmek

- Kaynakların verimli kullanılmasına özen göstermek

- Risk faktörleri konusunda duyarlı davranmak

# ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Çözgülü Örme Operatörü (Seviye 3), meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama/Güncelleme Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan/Güncelleyen Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Av. Başar AY, 			TTSİS/Genel Sekreteri

Av. Samim ERGENELİ,		TTSİS/Genel Sekreter Yardımcısı

Bora KOCAMAN,			TTSİS/Araştırmacı

Av. Çiğdem SUBAŞI,		TTSİS/Avukat

Gamze KILINÇ USTABAŞ		TTSİS İKTİSADİ İŞLETMESİ/Kalite ve Belgelendirme Sorumlusu

- Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

Adnan KUŞ,                                      M.E.B/ Teknik Öğretmen

A.Fuat YILMAZ, 		 	HERBOY/Genel Müdür

Emin EVEYİK,			HERBOY/Örme Ustası

Ergün AYDIN,			HİSAR/İmalat Müdürü

Ethem ÇARKÇI,			HİSAR/Örme Ustası

Faruk DİNER,				TEKNİK İŞLER ATÖLYESİ/Firma Sahibi

Fevzi CANSIZ,			KOM/Çözgü Hazırlama Ustası

Hasan TASLACI,		TTSİS İKTİSADİ İŞLETMESİ / Değerlendirici ve Usta Öğretici

Kenan KARATAY,			KOM /Yuvarlak Örme Ustası

Leon KANDİYOTİ,			HİSAR /Genel Müdür

Mehmet KARADAĞ,		            GÜLLE/İşletme Ustası

Mehmet TAYŞİ,			SANKO/İşletme Müdürü

Metin ÇIRACI,			HİSAR/Örme Ustası

Murat DOMUR,			KOM/Raşel Bölümü Ustası

Murat DUMAN,			GÜLLE/İşletme Mühendisi

Mustafa ÇEVİK, 			HERBOY/Örme Ustası

Müge KOÇUM,			SANKO/Yönetim Kurulu Teknik Asistanı

Osman ÇETİNKAYA,		KASAR&DUAL/İşletme Müdürü

Orhan ÜLKAR,			METEM ÇERKEZKÖY/ Usta Öğretici

Özkan DÖNMEZ,			KOM/Proje Müdürü

Ümit ÖZTÜRK			KASAR&DUAL/Üretim Müdür Yardımcısı

3. Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Abeş İplik Mensucat Sanayi A.Ş.

Adana Sanayi Odası

Adana Ticaret Odası

Adıyaman Tekstil Hazır Giyim Kümelenme Derneği

Ak-Al Tekstil Sanayi A.Ş.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Akdeniz Üniversitesi

Akfil Tekstil Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Akın Tekstil A.Ş.

Akınal Yünlü San. ve Tic. A.Ş.

Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fab. T.A.Ş.

Ak-Tops Tekstil San. A.Ş.

Altınyıldız Mens. ve Konf. Fab. A.Ş.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Antalya İhracatçı Birlikleri

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

ATT Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Aydın Ticaret Odası

Babadağ Ticaret Odası

Bahariye Mens. San. ve Tic. A.Ş.

Balıkesir Sanayi Odası

Balıkesir Ticaret Odası

Başak Kadife Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Batı Anadolu Sanayici İşadamları Dernekleri Federasyonu

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Bıschoff Roja Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Birlik Mens. Tic. ve San. İşl. A.Ş.

Bossa Tic. ve San. İşl. T.A.Ş.

Boyner San. Mens. Fab. A.Ş.

Broderi Narin İşlemeli Kumaş San. A.Ş.

Buldan Ticaret Odası

Bursa Tic. ve San. Odası

Ceyhan Ticaret Odası

Coats Türkiye İplik San. A.Ş.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü

Çukurova Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Denizli Sanayi Odası

Denizli Tekstil Konfeksiyon İhracatçı Birliği

Denizli Ticaret Odası

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümü

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Edip İplik San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Giyim Sanayicileri Derneği

Ege İhracatçı Birlikleri

Eskişehir Sanayi Odası

Eskişehir Ticaret Odası

Ege Üniversitesi Emel Akın Yüksek Okulu

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Ege Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi

Gaziantep Sanayi Odası

Gaziantep Ticaret Odası

Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Güney Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği

Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Has Örme San. ve Tic. A.Ş.

Hasteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

Herboy Örme San. ve Tic. A.Ş.

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

İstanbul Rüştü Üzel Kız Meslek Lisesi

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi

İstanbul Ticaret Odası

İpekiş Mensucat T.A.Ş.

İzmir Ticaret Odası

Karma Kokteyl Örme San. ve Tic. A.Ş.

Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

Kayseri Ticaret Odası

Kocaeli Sanayi Odası

Konya Sanayi Odası

Konya Ticaret Odası

Kordsa Endüstriyel İplik ve Kordbezi San. A.Ş.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Bölümü

Maydın Çorapları A.Ş.

Mensa Mensucat San ve Tic. A.Ş.

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Mithat Giyim San. ve Tic. A.Ş.

Narin Tekstil Endüstri A.Ş.

Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği

Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Ordu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Ormo Yün İplik San ve Tic A.Ş.

Orta Anadolu Tic ve San İşl. T.A.Ş

Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği

Örme Sanayicileri Derneği

Özbucak San ve Tic A.Ş.

Öziplik İş Sendikası

Pisa Tekstil ve Boya Fab.A.Ş.

Sanko

Saray Halı A.Ş

Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Teknik Mensucat San. A.Ş.

Tekstil İşçiler Sendikası

Tekstüre Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Temtaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği

Türkiye Sentetik İplik Üreticileri Birliği

Türkiye Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sanayii, Teknoloji ve Tasarım Araştırma Geliştirme Vakfı

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği

Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Standartları Enstitüsü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Topkapı İplik San. Tic. A.Ş.

Uludağ İhracatçı Birlikleri

Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San. İşl. A.Ş.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları A.Ş.

Yükseköğretim Kurulu

Yünsa Yünlü San ve Tic. A.Ş

Zorlu Holding

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanları

Prof. Dr. Saliha AĞAÇ,			Başkan (Yükseköğretim Kurulu)

Leyla ÖZDEMİR,				Başkan Vekili (Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Ali PATLAR,					Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Rahime AVŞAR,				Üye (Milli Eğitim Bakanlığı)

Gökçe ÇAKAR,				Üye (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Levent OĞUZ,				Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Yılmaz UÇAR,		Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu)

Pınar ÖZCAN,				Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Tamer TOK,		Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER,			Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Halil Ergün İŞERİ,				Üye (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Neşet ERDOĞAN,				Üye (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

- MYK Yönetim Kurulu

Adem CEYLAN,		Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS,	Başkan Vekili (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU,	Üye (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Bendevi PALANDÖKEN,	        		Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,		Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,		Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.