ULUSAL MESLEK STANDARDI

BİREYSEL VE TİCARİ KLİMA SİSTEMLERİ 
MONTAJ VE SERVİS YARDIMCI ELEMANI

SEVİYE 3

REFERANS KODU /

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

| Meslek: | BİREYSEL VE TİCARİ KLİMA SİSTEMLERİ MONTAJ VE SERVİS YARDIMCI ELEMANI |
| --- | --- |
| Seviye: | 3 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK ……… Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | ……………………………………. |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ALÇAK / YÜKSEK BASINÇ HATTI: Basınç değerinin düşük olduğu emiş hattını ve basınç değerinin yüksek olduğu basma hattını,

DIŞ ÜNİTE: Klima sistemlerinin, iklimlendirme yapılacak mekânın/binanın dışarıya bakan yüzeyinde bulunan, iç ünite ile hava transferini gerçekleştiren kısmını,

DRENAJ:  İklimlendirme işlemleri esnasında yoğuşan ve cihazlara zarar verebilecek atık sıvıların, tahliye edilecek bir kanala yönelimini sağlama işlemini,

EVAPORATÖR: Düşük basınç ve sıcaklıktaki sıvı akışkanın buharlaşma gizli ısısını ortamdan çekip akışkanın gaz haline geldiği yerini,

HAVŞA: Vidanın, kılavuz açılmış delikten kolayca geçebilmesi için, deliğin giriş kısmına verilen konik şekli,

İÇ ÜNİTE: Klima sistemlerinin, iklimlendirme yapılacak mekânın içinde bulunan, soğutulan/ısıtılan havayı mekâna transferini gerçekleştirmekle görevli kısmı,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KATALOG: Klima cihazlarının teknik özelliklerini ve montaj/demontaj bilgilerini ihtiva eden basılı kitapçığı,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan herhangi bir alet, malzeme veya cihazı,

KLİMA: soğutma çevrimi kullanılarak bir ortamdan ısı çekmek (yani ortamın sıcaklığını azaltmak), ısı vermek, fazla nemini alıp ortama taze hava sağlamak için tasarlanmış sistem veya mekanizmayı,

KONDENSER: Yüksek basınç ve sıcaklıkta, gaz halindeki akışkanın yoğuşma gizli ısısını atarak sıvı hale geldiği yeri,

LİKİT HATTI: Soğutucu akışkanın sıvı olduğu hattı,

MANİFOLD TAKIMI: Üzerinde alçak, yüksek basınç, vakum manometresi ile hortumlardan oluşan muhtelif soğutucu akışkanlarının basınç, sıcaklık ölçümlerinin yapılabildiği ölçüm cihazını,

MANOMETRE: Basınç ölçme cihazını,

PVC: Polivinil Klörür.  Oldukça geniş kullanım alanı olan bir plastik malzemeyi,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SİNYALİZASYON: İç ve dış ünite arasına bağlanan kablo vasıtasıyla, uzaktan kumandadan iç üniteye gönderilen komutların dış üniteye aktarılması işlemini elektriksel olarak aktarmaya yarayan hattı,

SOĞUTUCU AKIŞKAN: Belirli soğutma devrelerinde dolaşarak ve bu dolaşım sırasında belirli bir bölgede yoğuşup diğer bir bölgede buharlaşarak soğutma görevini yapan gazları,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

VAKUMLAMA: Emme yolu ile gaz tesisatından gaz boşaltma işlemini,

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	5

2.	MESLEK TANITIMI	6

2.1.	Meslek Tanımı	6

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	7

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	8

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	2

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	2

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	18

3.3 Bilgi ve Beceriler	19

3.4 Tutum ve Davranışlar	20

4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	22

# GİRİŞ

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Yardımcı Elemanı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanmıştır.

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Yardımcı Elemanı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK ………… Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Yardımcı Elemanı (Seviye 3); tanımlanmış görev talimatlarına göre, bireysel ve ticari klima sistemlerinin satış sonrasında, montajını, demontajını, devreye alınmasını ve müşteriye teslim edilmesini gerçekleştirebilen, aynı zamanda bu sistemlerin bakım, onarım ve arıza giderme işlemlerini yürütebilen, iş sağlığı ve güvenliği çevre koruma ve kalite yönetimi kurallarına uyabilen, sektörde göreviyle ilgili teknolojik yenilikleri izleyebilen ve değişmelere göre mesleki yeterliliklerini geliştirmeye çaba gösterebilen nitelikli kişidir.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7127 Havalandırma/klima ve soğutma tesisatı bakım ve onarım işlerinde çalışanlar

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

2872 Sayılı Çevre Kanunu

399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çevre kanunu ve İlgili Yönetmelikler

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik (2008)

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Tüzüğü

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

5253 Sayılı Dernekler Kanunu

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerde Çalışma Yönetmeliği

Ayrıca; meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Yardımcı Elemanı (Seviye 3), her türlü iklim koşullarında, kapalı (işyeri, ev, bina) ve açık (işyeri, ev, binaların dış yüzeyi) mekânlarda, genellikle normal çalışma saatlerinde, tüketiciyle birebir iletişim halinde çalışılan, şehir içi veya dışı seyahat yapmayı gerektiren,  fiziksel, düşünsel çaba ve yüksek dikkat gerektiren görevler yapılan bir meslektir.  Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Servis Elemanı yürüttüğü işlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Yardımcı Elemanı (Seviye 3), yüksekte çalışma şartlarına uyum sağlamalıdır.

# MESLEK PROFİLİ

# Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak /uygulanmasını sağlamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak/uygulatmak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için işyerinin/eğitim kurumlarının düzenlediği eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır/kullanımsını sağlar. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur. Çalışma esnasında karşılaştığı risk etmenleri veya karşılaşabileceği olası risk etmenlerini belirleyerek rapor eder/ müşteriye açıklar. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını müşteriye, yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.3.3 | Makineye/cihaza özel acil durum prosedürlerini uygular/uygulatır. |
|  |  |  |  | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular/uygulatır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre koruma mevzuatına uygun çalışılmasını sağlamak | B.1 | Çevre koruma yöntemlerini öğrenmek | B.1.1 | Çevre koruma yöntemleri konusunda işyerinin ve işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Eğitimlerde öğrendiklerini işinde uygular ve uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Eğitimlerde edindiği bilgi ve becerileri günceller. |
|  |  | B.2 | Çevresel risklerin azaltılmasını sağlamak | B.2.1 | Risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Doğal kaynakların verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Çalışırken yapılan uygulamaların çevresel etkilerini gözlemler ve zararlı sonuçlarının önlenmesi çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.2.4 | Çalıştığı alanlarda bulunan dönüştürülebilir malzemelerin doğru yere iletilmesini sağlar. |
|  |  | B.3 | Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.3.1 | Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır/kullanımını sağlar. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Doğal kaynakların iktisatlı ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemini dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | Üretici kataloglarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular ve çalışanlar tarafından uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular /uygulatır ve müşteri memnuniyeti sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır/çalıştırır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular/uygulatır. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak/uygulatarak özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite ve kayıp/hata formlarını doldurur. |
|  |  |  |  | C.2.4 | Üretici talimatlarına göre periyodik bakım çizelgesi oluşturup, talimatlara göre bakım yapar/yaptırır. |
|  |  | C.3 | Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak | C.3.1 | Yapılan hizmetin kalitesini denetler. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Hizmet kalitesini artırıcı önerilerde bulunur. |
|  |  | C.4 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.4.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere sürekli raporlar. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili yöntemleri açıklayıp uygular/uygulatır. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları ilgililere rapor eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Montaj öncesi hazırlık işlemlerini yürütmek (Devamı var) | D.1 | Servis formlarını teslim almak | D.1.1 | Montaj servis formundaki müşteri iletişim ve adres bilgilerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Montaj yapılacak cihazların bilgilerini kontrol eder. |
|  |  | D.2 | Günlük iş planı yapmak | D.2.1 | Aldığı servis formlarından gün içinde yapılacak işleri tespit eder, sayısını belirler. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Servis formları üzerindeki randevu saatlerine bakarak iş sıralaması yapar. |
|  |  | D.3 | Montaj ekipmanlarını hazırlamak | D.3.1 | Montajda kullanılacak takım çantasını ve el aletlerini hazırlar, eksiklikler varsa tamamlar. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Matkap/kırıcı-delici, manifold takımı, havşa açma, boru kıvırma, vakum pompası, elektronik gaz şarj terazisi, baret, emniyet kemeri, oksi-asetilen kaynak takımı, merdiven, elektrik süpürgesi v.b. alet ve ekipmanları hazırlar. Eksiklikler varsa tamamlar. |
|  |  | D.4 | Montaj malzemelerini hazırlamak | D.4.1 | Monte edilecek cihazlara uygun çapta ve kalınlıkta bakır boru, izolasyon, drenaj hortumu, uygun kesitte kablo ve soğutucu akışkanları temin eder. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Montajda kullanılmak üzere dış ünite konsol, çelik çekme dübel, tij (saplama), PVC dübel, muhtelif vidalar, dekoratif bant vb. sarf malzemelerini temin eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Montaj öncesi hazırlık işlerini yürütmek | D.5 | Servis aracını hazırlamak | D.5.1 | Servis aracının günlük bakımını ve temizliğini yapar. |
|  |  |  |  | D.5.2 | Taşınacak malzeme ve ekipmanlar için araçta yer düzenlemesini yapar. |
|  |  |  |  | D.5.3 | Aracın yakıt seviyesini kontrol eder, gerekli ise temin eder. |
|  |  |  |  | D.5.4 | Montajda kullanılacak olan ekipman ve malzemeleri araca yükler, son kontrolünü yapar. |
|  |  | D.6 | Ekipman ve Malzemeleri Montaj Mahaline Taşımak | D.6.1 | Müşteri ile iletişim sağlanarak, adrese gelineceği bilgisini verir, tarif ve teyit alır. |
|  |  |  |  | D.6.2 | En uygun yoldan (varsa navigasyon cihazından yararlanarak), trafik kurallarına uyarak, montaj yapılacak adrese ulaşır. |
|  |  |  |  | D.6.3 | Montaj mahalline vardıktan sonra müşteriden izin alarak montaj yapılacak yeri görür ve montaj için ön tespit yapar. |
|  |  |  |  | D.6.4 | Montaj yapabilmek için iskele kurmak/vinç (sepet) kullanmak gerekiyor ise müşteriyi/ilgili kişiyi bilgilendirir ve temin edilmesini talep eder. |
|  |  |  |  | D.6.5 | Montajda kullanılacak ekipman ve malzemeleri montaj yerine taşır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Montajı yapılacak klima sistemini kontrol etmek | E.1 | Montaj Yapılacak Cihazın Hasar ve Eksiklik Kontrolünü Yapmak | E.1.1 | Yanında bulunan servis formundaki bilgiler ile müşteride bulunan cihazın model ve kodlarını karşılaştırır. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Montaj yapılacak cihazların ambalajlarının delik, yırtık, aşırı yıpranma vb. açısından fiziksel kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Montaj yapılacak cihazların ambalajları içindekilere zarar vermeden açar, cihazları ambalajından çıkararak fiziksel kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | E1.4 | Hasar ve eksiklik tespit edilirse “hasar ve/veya eksiklik raporu” düzenler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Klima sistemlerinin montajını ve demontajını gerçekleştirmek (Devamı var) | F.1 | İç ve dış ünitelerin askı aparatlarını tespit edilen yüzeye bağlamak | F.1.1 | Çalışma öncesi kendisi ve çevresi için iş güvenlik önlemlerini alır. |
|  |  |  |  | F.1.2 | İç ünite askı aparatının bağlanacağı yüzeyin uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.1.3 | İç ünite askı aparatının bağlanacağı yüzeyin inşa yapısına uygun dübel ve vida seçimini yapar. |
|  |  |  |  | F.1.4 | Montaj örtüsünü çalışılacak bölgeye düzgün bir şekilde serer. |
|  |  |  |  | F.1.5 | İç ünite askı aparatını teraziye alarak delik markalamasını yapar. |
|  |  |  |  | F.1.6 | Markalanmış delikleri, uygun çap ve özellikteki matkap ucu ile doğru açı ve temizlik kurallarına uygun şekilde deler. |
|  |  |  |  | F.1.7 | Dübelleri, açılmış olan deliklere yüzeyden taşmayacak şekilde yerleştirir. |
|  |  |  |  | F.1.8 | Askı aparatını su terazisi ile kontrol ederek, uygun vidalarla sabitler. |
|  |  |  |  | F.1.9 | Dış ünite askı aparatının taşıma kapasitesini kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.1.10 | Dış ünite askı aparatının monte edileceği yüzeyin sağlamlığını kontrol eder |
|  |  |  |  | F.1.11 | Dış ünite askı aparatının takılacağı yüzeye uygun vidayı, dübeli, tiji (saplama) v.b. malzemeyi seçer. |
|  |  |  |  | F.1.12 | Dış ünite montaj ölçülerini alır ve yüzeye şablon yapar. |
|  |  |  |  | F.1.13 | Yapılan şablona göre askı konsollarını su terazisi ile markalama yapar. |
|  |  |  |  | F.1.14 | Markalanmış delikleri, uygun çap ve özellikteki matkap ucu ile doğru açı ve temizlik kurallarına uygun şekilde deler. |
|  |  |  |  | F.1.15 | Askı aparatlarını su terazisi ile kontrol ederek, uygun vidalar ile sabitler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Klima sistemlerinin montajını ve demontajını gerçekleştirmek (Devamı var) | F.2 | Ara tesisat geçiş deliklerini açmak | F.2.1 | İzolasyonlu bakır boru, drenaj hortumu, elektrik ve sinyalizasyon kablolarının geçeceği uygun olan nokta veya noktaları tespit eder. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Tespit edilen nokta veya noktaları uygun çap ve özellikteki ekipmanlarla (matkap, kırıcı/delici, karot, panç), temizlik kurallarına uygun biçimde ve drenaja uygun eğime göre deler. |
|  |  | F.3 | İç ve dış üniteleri askı aparatlarına yerleştirmek | F.3.1 | İç üniteyi, askı aparatına, sabitler, vidaları ve tırnakları denk gelecek şekilde yerleştirir. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Dış üniteyi, lâstik takoz kullanılarak, güvenlik kurallarına uyarak, cihazın katalog bilgilerinde verilen aralıkları bırakarak ve klima çalışma koşullarına uygun bir biçimde askı aparatlarına tüm delikleri kullanarak vidalar. |
|  |  | F.4 | İç ve dış üniteler arasında kullanılacak tesisatları hazırlamak ve bağlantılarını yapmak | F.4.1 | İç ve dış ünite arası tesisat metraj ölçümünü alır. |
|  |  |  |  | F.4.2 | İzolasyonlu bakır boruyu, cihazın katalog değerlerinde belirtilen uzunluk ölçülerinin içinde kalmak şartıyla, alınan metraja göre boru makasıyla keser. |
|  |  |  |  | F.4.3 | Drenaj hortumunu, elektrik ve sinyalizasyon kablolarını alınan metraja göre keser/hazırlar. |
|  |  |  |  | F.4.4 | Kestiği malzemeleri birleştirir ve PVC dekoratif bant ile estetiğe uygun biçimde boydan boya sarar. |
|  |  |  |  | F.4.5 | Hazırlanmış tesisatı, geçiş nokta veya noktalarından geçirir, iç ve dış üniteye uygun açı ve çapta havşa açar, uygun sıkma torkunda rekor bağlantısını yapar. |
|  |  |  |  | F.4.6 | Elektrik ve sinyalizasyon kablolarını iç ve dış üniteye, bağlantı şemasındaki sırasıyla uyarak bağlar. |
|  |  |  |  | F.4.7 | Drenaj hortumunu cihaz şekline ve eğimine dikkat ederek gidere bağlar. |
|  |  | F.5 | Kaçak testi yapmak | F.5.1 | Kaçak kontrol cihazı veya köpük ile kaçak testi yapar. |
|  |  |  |  | F.5.2 | Kaçak varsa kaçak yerini tespit eder. Kaçak yerine göre uygun işlemle kaçağı giderir. Ürün kaynaklı kaçaklar tespit ettiğinde durumu ilgili kişiye bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Klima sistemlerinin montajını ve demontajını gerçekleştirmek | F.6 | Vakum yapmak | F.6.1 | Tesisat ve ünitelerde herhangi bir kaçak yok ise tesisata uygun vakum pompası seçilerek manometre ile gerekli kapasiteye göre, öngörülmüş olan zaman dilimi dikkate alınarak vakum pompasını bağlar. |
|  |  |  |  | F.6.2 | Vakum manometresi kullanılarak tesisat ve ünitelerde kaçak olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.6.3 | Kaçak varsa kaçak yerini tespit eder. Kaçak yerine göre uygun işlemle kaçağı giderir. Ürün kaynaklı kaçaklar tespit ettiğinde durumu ilgili kişiye bildirir. |
|  |  | F.7 | Sisteme soğutucu akışkanı bırakmak | F.7.1 | Gerekli durumlarda belirlenmiş miktardaki soğutucu akışkanı elektronik gaz terazisi kullanarak sisteme ilave eder. |
|  |  |  |  | F.7.2 | Uygun anahtar ile dış ünitedeki yüksek basınç ve alçak basınç vanalarının ikisini de açarak sisteme soğutucu akışkanı bırakır. |
|  |  | F.8 | Montaj sonrasında çevre ve cihaz temizliği yapmak | F.8.1 | Montaj sonrası temizlik bezini uygun şekilde toplar ve kalan çöp ve atıkları toplar. |
|  |  |  |  | F.8.2 | Montaj esnasında klimada oluşan lekeleri ve tozları temizler. |
|  |  | F.9 | Klima sistemlerinin demontajını yapmak | F.9.1 | Çalışma öncesi kendisi ve çevresi için iş güvenliği önlemlerini alır. |
|  |  |  |  | F.9.2 | Cihazı soğutma modunda çalıştırır. |
|  |  |  |  | F.9.3 | Cihazın soğutucu akışkanını toplama işlemine başlar. |
|  |  |  |  | F.9.4 | Cihazın dönüş hattına manometreyi bağlar, likit hattı vanasını uygun anahtar ile kapar, cihaz atmosfer basıncına düştüğünde dönüş hattını da kapar. |
|  |  |  |  | F.9.5 | Cihazın enerjisini keser. |
|  |  |  |  | F.9.6 | Bakır boruları rekorlarından söker |
|  |  |  |  | F.9.7 | İç ve/veya dış ünitelerin bağlantı vidalarını söker. |
|  |  |  |  | F.9.8 | Sökülen cihazları ambajlar ve taşımaya hazır hale getirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Klimayı devreye almak | G.1 | Cihaza enerji vermek ve enerjinin cihaza ulaştığını kontrol etmek | G.1.1 | Cihazın gücüne uygun olarak çekilmiş olan kablo tesisatı ve sigortasını kontrol ederek uygun olan enerji aralığını avometre ile kontrol eder . |
|  |  |  |  | G.1.2 | Sigortayı açarak enerjinin klimaya ulaştığını kontrol eder. |
|  |  | G.2 | Cihazı çalıştırmak | G.2.1 | Klimayı kumanda ile teste uygun konumda çalıştırır. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Cihaz çalışmamış ise çalışmama sebebinin montaj kaynaklı veya cihaz kaynaklı olduğunu tespit eder. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Sorun montaj kaynaklı ise sorunu düzelterek tekrar çalıştırır. |

| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | Klimanın müşteriye teslim işlemlerini gerçekleştirmek | H.1 | Klimanın kullanımı ve bakımı hakkında müşteriyi bilgilendirmek | H.1.1 | Klimanın temel görevleri olan soğutma, nem alma, ısıtma, havalandırma işlemleri hakkında temel bilgileri verir. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Klimanın verimli ve tasarruflu kullanımı hakkında tavsiyelerde bulunur. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Kumanda kontrol aletinin detaylı kullanımını anlatır. |
|  |  |  |  | H.1.4 | Cihazın çalışma ortamı ve koşullarına bağlı olarak filtre temizliğinin periyodunu ve nasıl yapılacağı tarif eder ve göstererek anlatır. |
|  |  | H.2 | Uzaktan kumandayı ve kullanım kılavuzu, garanti belgesi v.b. dokümanları müşteriye teslim etmek | H.2.1 | Garanti Belgesinin ilgili kısımlarını doldurarak müşteriye teslim eder. Garanti koşulları hakkında müşteriye bilgi verir. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Kullanım kılavuzunu müşteriye teslim eder, kılavuzun okunması gerektiğini tavsiye eder. |
|  |  |  |  | H.2.3 | Uzaktan kumandayı teslim eder. Pille çalışan kumandaların zamanla pilinin biteceğini ve değiştirilmesi gerektiği bilgisini verir. Pil değişimini göstererek tarif eder. |
|  |  | H.3 | Montaj-servis formunu doldurmak ve müşteriye teslim etmek. | H.3.1 | Montaj-servis formunun ilgili kısımlarını doldurur. |
|  |  |  |  | H.3.2 | Müşteriden montaj-servis formunu okumasını ve imzalamasını ister. |
|  |  |  |  | H.3.3 | Montaj-Servis fişinin ilgili nüshasını müşteriye verir. |
|  |  | H.4 | Montajda kullanılan ilave malzemeleri belirlemek | H.4.1 | Montajda kullanılan ek malzemeleri tespit eder. |
|  |  |  |  | H.4.2 | Tespit edilen malzemeleri faturalandırılması için ilgili kişiye bilgilendirir. |
|  |  |  |  | H.4.3 | Fatura bedelini tahsil eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Klima sistemlerinin bakımını gerçekleştirmek (Devamı var) | I.1 | Bakım ekipmanlarını ve bakım malzemelerini hazırlamak | I.1.1 | Takım çantası ve el aletlerini hazırlar. |
|  |  |  |  | I.1.2 | Bakım solventi, bakım pompası, basınçlı su basma makinesinin çalışıp çalışmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | I.1.3 | Temizlik bezlerini ve malzemelerini hazırlar. |
|  |  |  |  | I.1.4 | Hazırlanan malzemeleri araca düzgün bir şekilde yerleştirir. |
|  |  | I.2 | Bakım yapılacak cihazları tespit etmek | I.2.1 | Müşterinin isteği doğrultusunda bakımı yapılacak cihazları tespit eder. |
|  |  | I.3 | Klimanın bakım yerini tespit etmek (mekânda veya atölyede) ve müşterinin onayını almak. | I.3.1 | Klima bakımı mekânda yapılabilecek durumda ise müşteriden onay alır. |
|  |  | I.4 | Klimanın fiziksel durumunu kontrol etmek | I.4.1 | İç ve dış ünitede herhangi bir kırık çatlak olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | I.4.2 | Klimanın herhangi bir parçasının eksik olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | I.4.3 | İç ve dış ünitenin askı aparatlarının sağlamlığını kontrol eder. |
|  |  | I.5 | Klimanın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek | I.5.1 | Klimayı çalıştırarak klimada olağan dışı bir ses olup olmadığını kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Klima sistemlerinin bakımını gerçekleştirmek (Devamı var) | I.6 | Cihazın gerekli bakım ve temizliğini gerçekleştirmek | I.6.1 | İç ünite filtrelerini çıkararak seyreltilmiş solvent ile pompa kullanarak yıkar. |
|  |  |  |  | I.6.2 | Solvent ile yıkanmış olan filtreleri su ile temizliğini yapar ve kuruması için uygun yere bırakır. |
|  |  |  |  | I.6.3 | Evaporatör ve kondenseri fırça ile temizler. |
|  |  |  |  | I.6.4 | Gerek görüyor ise iç ünite drenaj tavasını sökerek temizler. |
|  |  |  |  | I.6.5 | İç ünite evaporatörünü seyreltilmiş solvent ile pompa kullanarak temizler |
|  |  |  |  | I.6.6 | Solventlenmiş iç üniteyi su ile temizler ve su giderini kontrol eder |
|  |  |  |  | I.6.7 | Dış üniteyi seyreltilmiş solvent ile pompa kullanarak yıkar |
|  |  |  |  | I.6.8 | Dış üniteyi basınçlı su ile yıkar. |
|  |  |  |  | I.6.9 | İç ve dış ünitenin sinyal kablolarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | I.6.10 | Bakır boru izolesini kontrol edip gerekiyor ise izole ve PVC dekoratif bantla sarar. |
|  |  |  |  | I.6.11 | Dış üniteyi sabitlemek için kullanılan vida ve somunları kontrol edip gerekiyor ise değiştirir. |
|  |  |  |  | I.6.12 | İç ve dış üniteyi temiz bir bez ile siler |
|  |  |  |  | I.6.13 | Kurumuş olan filtreleri yerlerine yerleştirir. |
|  |  | I.7 | Cihazın bakım sonrası klima çalışma testini yapmak | I.7.1 | Klimayı en az 15 dakika süreyle çalıştırır. |
|  |  |  |  | I.7.2 | Sisteme manometre bağlayarak soğutucu akışkan basıncını kontrol eder. |
|  |  |  |  | I.7.3 | Elektrik voltaj ve gerilim değerlerini kontrol eder |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Klima sistemlerinin bakımını gerçekleştirmek | I.8 | Servis bakım formunu doldurmak ve müşteriye teslim etmek | I.8.1 | Cihaza yapılmış olan işlemleri bakım formuna yazar |
|  |  |  |  | I.8.2 | Klima ile ilgili önerilerini bakım formuna yazar |
|  |  |  |  | I.8.3 | Cihaz ile ilgili bilgileri forma eksiksiz olarak yazar. |
|  |  |  |  | I.8.4 | Formda müşteri ile ilgili eksik, yanlış bilgi var ise düzeltir. |
|  |  |  |  | I.8.5 | Servis irtibat bilgilerini form üzerine yazar. |
|  |  |  |  | I.8.6 | Tespit edilmiş cihaz performans bilgilerini forma yazar. |
|  |  |  |  | I.8.7 | Klimanın çalışır durumda teslim edildiğini formda belirtir. |
|  |  |  |  | I.8.8 | Yapılan işlemler ile ilgili belirlenmiş ücreti, bakım formuna yazar ve müşteriye imzalatır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| İ | Klima arıza tespit ve onarım işlemlerini yapmak (Devamı var) | İ.1 | Arızaya ait servis formunu almak | İ.1.1 | Arızaya ait servis formundaki müşteri iletişim ve adres bilgilerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | İ.1.2 | Arızalı cihaz bilgilerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | İ.1.3 | Arıza hakkında ilk bildirimi alan kişiden bilgileri alır. |
|  |  | İ.2 | Cihaz arızasını yerinde tespit etmek | İ.2.1 | Cihazın arızası hakkında müşteriden bilgi alır. |
|  |  |  |  | İ.2.2 | Cihaz üzerindeki göstergelerden arıza tespiti yapar. |
|  |  | İ.3 | Onarım için ekipman ve malzemeyi hazırlamak | İ.3.1 | Arızayı tespit ve onarım için gerekli ekipmanları hazır eder. |
|  |  |  |  | İ.3.2 | Cihazı ilgili ekipmanlarla kontrol eder. (Pens Multimetre, manifold takımı v.b. ) |
|  |  |  |  | İ.3.3 | Elde ettiği değerleri ilgili kişiye aktarır. |
|  |  | İ.4 | Müşterinin isteği ve onayı doğrultusunda yedek parça temini, onarım, parça değişim işlemlerini yapmak | İ.4.1 | Yedek parçayı temin eder/ temin edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | İ.4.2 | İlgili kişinin gözetimi altında orijinal yedek parçanın, arızalı olanla değişimini yapar. |
|  |  |  |  | İ.4.3 | İlgili kişinin gözetimi altında bilgi, tecrübe ve cihazın özellikleri ile ekipmanlar-malzemeler kullanarak cihaz onarımını yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| İ | Klima arıza tespit ve onarım işlemlerini yapmak | İ.5 | Onarım sonrası çalışma testi yapmak | İ.5.1 | Elektriksel bağlantıları ve son kontrolleri yapar. |
|  |  |  |  | İ.5.2 | Mekaniksel bağlantıları ve son kontrolleri yapar. |
|  |  |  |  | İ.5.3 | Vakum yapılması gerektiği kendisine bildirildiyse sistemde vakum işlemi yapar. |
|  |  |  |  | İ.5.4 | Cihaz çalıştırmadan önce pens multimetre/avometre ile giriş gerilimi ölçümü yapar. Giriş gerilimin monofaze cihazlar için 220 V. ± %10, trifaze cihazlar için ise 380 V. ± %10 değerleri içinde olduğunu tespit eder. |
|  |  |  |  | İ.5.5 | Cihazın fiziksel kontrollerini yapar. |
|  |  |  |  | İ.5.6 | Cihazı kullanım bilgilerine göre en az 15 dakika çalıştırır. |
|  |  |  |  | İ.5.7 | Cihaz çalıştıktan 15 dakika sonra, emiş ve basma basınçları, emiş-üfleme sıcaklıkları, akım ve gerilim değeri/değerlerini ölçer, kayıt eder ve ilgili kişiye bildirir. |
|  |  |  |  | İ.5.8 | En az iki kez test ölçümü yapar. Sonuçları ilgili kişiye bildirir. |
|  |  | İ.6 | Tespit doğrultusunda arıza tespit formu hazırlamak ve müşteriye iletmek | İ.6.1 | Servis formunun ilgili kısımlarını doldurur. |
|  |  |  |  | İ.6.2 | Servis formunu müşteriye okutarak imzasını alır. |
|  |  |  |  | İ.6.3 | Servis formunun ilgili nüshasını müşteriye verir. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Alçıpan testeresi.

- Alev- geri tepme emniyet valfi.

- Allien anahtar takımı.

- Avometre.

- Kaynak aynası.

- Bakım ilacı / solvent.

- Bakım pompası.

- Baret.

- Basınçlı su yıkama pompası.

- Bilgisayar

- Boru bükme aparatı

- Boru makası

- Boru şişirme takımı

- Boya fırçası

- Caraskal

- Cep bilgisayarı

- Cırcır anahtar.

- Çekiç

- Çektirme

- Demir testeresi

- Desibelmetre

- Drenaj test su pompası

- Ekipman örtüsü

- El feneri

- Eldiven

- Elektrik süpürgesi

- Elektrik ark kaynak takımı

- Emniyet kemeri

- Fin tarağı

- Galoş

- Gaz kaçağı tespit jeli.

- Gaz terazisi.

- Gaz toplama aparatı

- Genel yapıştırıcılar ve bantlar.

- Gönye.

- Havşa takımı.

- Havya takımı.

- Hesap makinesi.

- Hidrometre.

- Kırıcı / delici matkap.

- Kişisel koruyucu donanım (baret, koruyucu burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, koruyucu gözlük, toz maskesi, koruyucu elbise)

- İngiliz anahtarı.

- İş güvenlik ayakkabısı.

- Kablo çeşitleri.

- Kontrol kalemi

- Koruma gözlüğü

- Kumpas.

- Lazer ölçüm aleti.

- Lokma takımı.

- Maket bıçağı

- Mala / spatula

- Manifold takımı.

- Matkap.

- Merdiven / İskele

- Metre

- Montaj örtüsü

- Muf açma aleti.

- Navigasyon sistemi /  GPS.

- Oksiasetilen kaynak takımı

- Pens ampermetre

- Pense

- Pinçof pensesi.

- Rayba (çapak alma) aleti

- Saatçi tornavida takımı

- Sac makası

- Servis taşıtı

- Seyyar kablo

- Seyyar lamba

- Sibop anahtarı

- Silikon tabancası

- Soğutkan gaz kaçak detektörü

- Spatula

- Spiral

- Su terazisi

- Şarjlı tornavida

- Takım, vida çantası.

- Taşınabilir jeneratör

- Tebeşir, kalem.

- Tel fırça.

- Telsiz / Cep telefonu

- Temizlik bezi

- Termometre.

- Torklu anahtar takımı.

- Tornavida takımı.

- Trifaze ölçer.

- Vakum manometresi.

- Vakum pompası.

- Yan keski

- Yangın battaniyesi

## 3.3 Bilgi ve Beceriler

- Adres /harita okuma bilgisi.

- Araç gereç ve ekipman bilgisi.

- Bakır boru işçiliği becerisi.

- Bilgisayar kullanabilme becerisi.

- Cihaz teknik özelliklerinin bulunduğu katalogları okuma bilgisi

- Ağır yük kaldırma ve taşıma bilgisi.

- Devre şeması okuma bilgisi.

- Gaz bırakma / geri toplama becerisi.

- Gözlem becerisi.

- İletişim bilgisi

- İlkyardım bilgisi

- İSG bilgisi

- Karar verme becerisi

- Kaynak bilgisi

- Kaynak yapabilme becerisi

- Kelime işlemci programı kullanma becerisi.

- Kendini ifade edebilme becerisi.

- Kırıcı / delici kullanma becerisi.

- Kroki çizim becerisi.

- Malzeme bilgisi

- Malzeme düzeni yapabilme becerisi

- Mekanik bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Montaj bilgisi

- Montaj yapabilme becerisi.

- Müşteri ikna becerisi

- Öğrenme yeteneği

- Ölçme aletleri kullanma becerisi

- Problem / arıza çözme becerisi

- Soğutma çevrim bilgisi

- Soğutucu akışkan bilgisi

- Standart ölçüler bilgisi

- Taşıt kullanabilme becerisi

- Temel elektrik bilgisi

- Temel estetik / dekorasyon bilgisi

- Temel tesisat bilgisi

- Tesisat çekme bilgisi

- Tüketici hakları bilgisi

- Vakum yapabilme becerisi

- Vakum yapma bilgisi

- Yüksek yerlerde çalışabilme becerisi

## 3.4 Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak.

- Amirlerine ve çalışma arkadaşlarına saygılı davranmak.

- Amirlerine yaptığı tüm işler hakkında düzenli rapor vermek.

- Çalışma arkadaşları ile bilgilerini, tecrübelerini ve işle ilgili yaşadığı sorunları paylaşmak.

- Çalışma zamanını etkili kullanabilmek.

- Ekipmanları kullanım amacına uygun kullanmak.

- Ekipmanları temiz tutmak.

- Ekipmanların kullanabilirliğinin sürekli olmasını sağlamak.

- Eleştiriye açık olmak.

- Firmasının iletişim bilgilerini müşteriye vermek.

- Güler yüzlü olmak.

- Hızlı karar verebilmek.

- İşyeri talimatlarına uymak.

- Kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek.

- Kılık-kıyafetine özen göstermek.

- Kurumsal kimliği zedeleyici davranışlardan kaçınmak.

- Mesleğiyle ilgili yeni teknolojileri takip etmek.

- Müşteri ve şirket sırlarını saklamak.

- Müşterilere saygılı davranmak.

- Müşterinin güvenini sarsmamak.

- Müşterinin yanında sigara içmemek.

- Nezaket ve görgü kurallarına uymak.

- Organize ve planlı çalışmak.

- Randevulara sadık kalmak.

- Reşit birey bulunmayan evlerde / iş yerlerinde hizmet vermemek.

- Risk ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı davranmak.

- Sağlığına özen göstermek.

- Servis aracını özenli ve temiz kullanmak.

- Trafik kurallarına uymak.

- Yapılan işlemler hakkında müşterileri detaylı ve doğru bilgilendirmek.

- Yaptığı tüm işlerde İSG prosedürlerini uygulamak.

- Yeniliklere açık olmak.

# 4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Yardımcı Elemanı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Not: Bu kısım Resmi Gazete’de yayımlanmayacaktır. Sadece MYK web sitesinde yer alacaktır.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Dr. Murat YALÇINTAŞ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Şekib AVDAGİÇ 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dursun TOPÇU 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan DEMİR 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Abdullah ÇINAR 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet DEVELİOĞLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yakup KÖÇ 			İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

İsrafil KURALAY 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul Yavuz PALA 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Murat SUNGURLU 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet YENEL 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Halim ÖZDEMİR 		İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi

Dr. Cengiz ERSUN 		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri

Selçuk Tayfun OK		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Ferruh GÜNDOĞAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi 					Müdürü

Selim SÜLEYMAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi KOBİ 				Araştırma Şefi

Recep DAYIOĞLU		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi 					Uzman Yardımcısı

Efe MISIRLI			SİSMA Uzmanı, Sisma Danışmanlık Ltd.

Dr. İrfan MISIRLI		Meslek Standardı Hazırlama Ekibi  Teknik Koordinatörü ve   				Sisma  Uzmanı, Sisma Danışmanlık Ltd.

- Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Ayhan UYGUR		Uygurlar Ltd. Sahibi

Yüksel GÖKÇEN     		İmaj Teknik Demirdöküm Fab. A.Ş. Servis Sahibi,

Kadir DALMIŞ		Alarko Carrier Servis Sorumlusu

Hasan YILMAZ		Eray Teknik Hizmetler Ltd.

Serdar ÖĞRENİR		Alarko Carrier

Hüseyin ÖZCAN		Alarko Carrier

Bayram İLASLAN		Arçelik

Nuri Serkan ZARPLI		Demirdöküm

Özcan SARAÇOĞLU	İst. Buzdolabı Soğutma ve İklimlendirme Tekn. Odası

İbrahim Halil SABIRLI	Özatılım Teknik

Kemal USLAN		Vestel Beyaz Eşya Eğitim.Sorumlusu

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği (BACADER)

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Doğal Gaz Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİDER)

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San.ve Tic. A.Ş (UGETAM)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

…… Sektör Komitesi Üyeleri

- MYK Yönetim Kurulu Üyeleri

Bayram AKBAŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi	Başkan

Prof. Dr. Oğuz BORAT, Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi		Başkan Vekili

Yrd. Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi 	Üye

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Meslek Kuruluşları Temsilcisi 		Üye

Dr. Osman YILDIZ, İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi	Üye

Celal KOLOĞLU, İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi	Üye

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.