ULUSAL MESLEK STANDARDI

EVSEL VE TİCARİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ 
MONTAJ VE SERVİS YARDIMCI ELEMANI 
(SEVİYE 3)

REFERANS KODU /

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

| Meslek: | EVSEL VE TİCARİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ MONTAJ VE SERVİS YARDIMCI ELEMANI |
| --- | --- |
| Seviye: | 3 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK ……… Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | ……………………………………. |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ALÇAK / YÜKSEK BASINÇ HATTI: Basınç değerinin düşük olduğu emiş hattını ve basınç değerinin yüksek olduğu basma hattını,

DEFROST: Karlanmayı önleme sistemini,

DIŞ ÜNİTE: Klima sistemlerinin, iklimlendirme yapılacak mekânın/binanın dışarıya bakan yüzeyinde bulunan, iç ünite ile hava transferini gerçekleştiren kısmını,

DRAYER: Kurutucu üniteyi,

DRENAJ:  İklimlendirme işlemleri esnasında yoğuşan ve cihazlara zarar verebilecek atık sıvıların, tahliye edilecek bir kanala yönelimini sağlama işlemini,

EXPANSION VALF: Genişleme, basınç düşürme musluğunu,

EVAPORATÖR: Düşük basınç ve sıcaklıktaki sıvı akışkanın buharlaşma gizli ısısını ortamdan çekip akışkanın gaz haline geldiği yeri,

HAVŞA: Vidanın, kılavuz açılmış delikten kolayca geçebilmesi için, deliğin giriş kısmına verilen konik şekli,

İÇ ÜNİTE: Klima sistemlerinin, iklimlendirme yapılacak mekânın içinde bulunan, soğutulan/ısıtılan havanın mekâna transferini gerçekleştirmekle görevli kısmını,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KATALOG: Klima cihazlarının teknik özelliklerini ve montaj/demontaj bilgilerini ihtiva eden basılı kitapçığı,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan herhangi bir alet, malzeme veya cihazı,

KLİMA: Soğutma çevrimi kullanılarak bir ortamdan ısı çekmek (yani ortamın sıcaklığını azaltmak), ısı vermek, fazla nemini alıp ortama taze hava sağlamak için tasarlanmış sistem veya mekanizmayı,

KONDENSER: Yüksek basınç ve sıcaklıkta, gaz halindeki akışkanın yoğuşma gizli ısısını atarak sıvı hale geldiği yeri,

LİKİT HATTI: Soğutucu akışkanın sıvı olduğu hattı,

MANİFOLD TAKIMI: Üzerinde alçak, yüksek basınç, vakum manometresi ile hortumlardan oluşan muhtelif soğutucu akışkanlarının basınç, sıcaklık ölçümlerinin yapılabildiği ölçüm cihazını,

MANOMETRE: Basınç ölçme cihazını,

PVC: Polivinil Klörür.  Oldukça geniş kullanım alanı olan bir plastik malzemeyi,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SİNYALİZASYON: İç ve dış ünite arasına bağlanan kablo vasıtasıyla, uzaktan kumandadan iç üniteye gönderilen komutların dış üniteye aktarılması işlemini elektriksel olarak aktarmaya yarayan hattı,

SOĞUTUCU AKIŞKAN: Belirli soğutma devrelerinde dolaşarak ve bu dolaşım sırasında belirli bir bölgede yoğuşup diğer bir bölgede buharlaşarak soğutma görevini yapan gazları,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

VAKUMLAMA: Emme yolu ile gaz tesisatından gaz boşaltma işlemini,

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	5

2.	MESLEK TANITIMI	6

2.1.	Meslek Tanımı	6

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	7

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	7

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	26

3.3	Bilgi ve Beceriler	27

3.4 Tutum ve Davranışlar	28

4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	30

# GİRİŞ

Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Montaj ve Servis Yardımcı Elemanı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanmıştır.

Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Montaj ve Servis Yardımcı Elemanı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK ………………… Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı (Seviye 3); tanımlanmış görev talimatlarına göre, bireysel ve ticari soğutma sistemlerinin montajını, demontajını, devreye alınmasını ve müşteriye teslim edilmesini gerçekleştirebilen, aynı zamanda bu sistemlerin bakım, onarım ve arıza giderme işlemlerini yürütebilen, iş sağlığı ve güvenliği çevre koruma ve kalite yönetimi kurallarına uyabilen, değişmelere göre mesleki yeterliliklerini geliştirmeye çaba gösteren nitelikli kişidir.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7127 Havalandırma/klima ve soğutma tesisatı bakım ve onarım işlerinde çalışanlar

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

2872 Sayılı Çevre Kanunu

399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çevre kanunu ve İlgili Yönetmelikler

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik (2008)

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Tüzüğü

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

5253 Sayılı Dernekler Kanunu

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerde Çalışma Yönetmeliği

Ayrıca; meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Montaj ve Servis Yardımcı Elemanı (Seviye 3), her türlü iklim koşullarında, kapalı (işyeri, ev, bina) ve açık (işyeri, ev, binaların dış yüzeyi) mekânlarda, genellikle normal çalışma saatlerinde, tüketiciyle birebir iletişim halinde çalışılan, uzun süre şehir içi seyahat yapmayı gerektiren,  fiziksel, düşünsel çaba ve yüksek dikkat gerektiren görevler yapılan bir meslektir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Servis Elemanı yürüttüğü işlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Montaj ve Servis Yardımcı Elemanı (Seviye 3),  yüksekte çalışma şartlarına uyum sağlamalıdır.

# MESLEK PROFİLİ

## Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş Sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak /uygulanmasını sağlamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak/uygulatmak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için işyerinin/eğitim kurumlarının düzenlediği eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır/kullanımsını sağlar. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur. Çalışma esnasında karşılaştığı risk etmenleri veya karşılaşabileceği olası risk etmenlerini belirleyerek rapor eder/ müşteriye açıklar. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını müşteriye, yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.3.3 | Makineye/cihaza özel acil durum prosedürlerini uygular/uygulatır. |
|  |  |  |  | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular/uygulatır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre koruma mevzuatına uygun çalışılmasını sağlamak | B.1 | Çevre koruma yöntemlerini öğrenmek | B.1.1 | Çevre koruma yöntemleri konusunda işyerinin ve işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Eğitimlerde öğrendiklerini işinde uygular ve uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Eğitimlerde edindiği bilgi ve becerileri günceller. |
|  |  | B.2 | Çevresel risklerin azaltılmasını sağlamak | B.2.1 | Risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Doğal kaynakların verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Çalışırken yapılan uygulamaların çevresel etkilerini gözlemler ve zararlı sonuçlarının önlenmesi çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.2.4 | Çalıştığı alanlarda bulunan dönüştürülebilir malzemelerin doğru yere iletilmesini sağlar. |
|  |  | B.3 | Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.3.1 | Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır/kullanımını sağlar. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Doğal kaynakların iktisatlı ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemini dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | Üretici kataloglarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular ve çalışanlar tarafından uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular /uygulatır ve müşteri memnuniyeti sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır/çalıştırır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular/uygulatır. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak/uygulatarak özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite ve kayıp/hata formlarını doldurur. |
|  |  |  |  | C.2.4 | Üretici talimatlarına göre periyodik bakım çizelgesi oluşturup, talimatlara göre bakım yapar/yaptırır. |
|  |  | C.3 | Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak | C.3.1 | Yapılan hizmetin kalitesini denetler. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Hizmet kalitesini artırıcı önerilerde bulunur. |
|  |  | C.4 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.4.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere sürekli raporlar. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili yöntemleri açıklayıp uygular/uygulatır. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları ilgililere rapor eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Montaj öncesi hazırlık işlerini yürütmek (devamı var) | D.1 | Takım Çantasını Hazırlamak | D.1.1 | Takım çantasının temizlik ve düzenini sağlar. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Gerekli araç, gereç ve ekipmanların eksiklerini kontrol eder. Eksik olanları tamamlar. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Aletlerin çalışırlığını kontrol eder ve iş göremeyecek durumda olanları yenisi ile değiştirir. |
|  |  | D.2 | Yedek Parça ve Malzemeleri Hazırlamak | D.2.1 | Belirlenmiş olan yedek parçaları depodan eksiksiz ve sağlam olarak temin eder. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Belirlenmiş olan montaj ve onarım için gerekli malzemeleri eksiksiz ve sağlam olarak hazırlar. |
|  |  | D.3 | Araç Gereç ve Ekipmanları Hazırlamak | D.3.1 | Montaj, bakım ve onarım için gerekli olan kırıcı-delici ve vidalama araçlarının çalışırlığını kontrol eder ve hazırlar. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Uzatma kablosunu hazırlar ve çalışırlığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Oksi-asitilen kaynak takımını kontrol eder ve hazırlar. |
|  |  |  |  | D.3.4 | Merdiven, emniyet kemeri, eldiven vb ekipmanları hazırlar. |
|  |  |  |  | D.3.5 | Çalışma örtüsünü ve temizlik malzemelerini hazırlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Montaj öncesi hazırlık işlerini yürütmek | D.4 | Servis aracını hazırlamak | D.4.1 | Servis aracının günlük bakımını gerçekleştirir. Eksiklikleri ve sorunları ilgiliye bildirir. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Servis aracının temizliğini yapar. |
|  |  | D.5 | Hazırlanan araç gereç ve malzemeleri araca yüklemek | D.5.1 | Hazırlamış olduğu ekipman, yedek parça ve malzemeleri dikkatli bir şekilde araca taşır. |
|  |  |  |  | D.5.2 | Ekipman, yedek parça ve malzemeleri, zarar görmeyecek şekilde aracın uygun yerlerine yerleştirir. |
|  |  | D.6 | Montaj/servis mahalline ulaşmak | D.6.1 | Gideceği müşteriyi arayarak adres teyidi alır ve müşterinin belirlenen saatte müsait olup olmadığını öğrenir. |
|  |  |  |  | D.6.2 | Gideceği adresin randevu saatini aksatmayacak şekilde güzergâhını, varsa navigasyon cihazı yardımıyla, belirler. |
|  |  |  |  | D.6.3 | Trafik kurallarına uyarak gideceği adrese ulaşır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Soğutma sistemleri montaj ve demontajını yapmak (devamı var) | E.1 | Tespit edilen montaj yerini fiziksel olarak hazırlamak | E.1.1 | Cihazın ebat ölçüsünün montaj mahaline uygun olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Montaj için ek tadilat gerekip gerekmediğini kontrol eder. Gerekiyor ise durumu müşteriye bildirir. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Montajı engelleyecek veya zorlaştıracak eşya ve cisimlerin yerlerini zarar vermeden değiştirir. |
|  |  |  |  | E.1.4 | Montaj mahalinde kirlenme ve zarar görme riski olan yüzeylerin ve eşyaların üstünü koruyucu örtü ile örter. |
|  |  | E.2 | Takım çantası araç gereç ve malzemeleri montaj mahalline taşımak ve hazırlamak. | E.2.1 | Mahalde montaj malzemelerini koyacak uygun yeri tespit eder. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Araç, gereç ve malzemeleri montaj mahaline taşıyarak montaj örtüsü üzerine yerleştirir. |
|  |  | E.3 | Cihazların ambalajlarında ve cihazlarda hasar kontrolü yapmak | E.3.1 | Cihazların ambalajlarını yırtılma ve yıpranma açısından gözle kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Hasar tespit ederse fotoğraf çeker ve durumu servis formuna işler. |
|  |  |  |  | E3.3 | Ambalajı açar, cihazın dış yüzeyinde fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.4 | Hasar tespit ederse fotoğraf çeker ve durumu servis formuna işler. |
|  |  | E.4 | Cihazların askı aparatlarını tespit edilen yüzeye monte etmek (devamı var) | E.4.1 | Askı aparatlarının delik yerlerine göre montaj yüzeyine işaretleme yapar. |
|  |  |  |  | E.4.2 | İşaretlenen delinecek noktalardan geçen bir tesisat olup olmadığını, müşteriye sorarak ve tespit edici cihazlar kullanarak kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.3 | Montaj yapılacak yüzeyin inşa özelliklerini, varsa metal detektörü kullanarak tespit eder, uygun delici cihaz ve uç seçimi yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Soğutma sistemleri montaj ve demontajını yapmak (devamı var) | E.4 | Cihazların askı aparatlarını tespit edilen yüzeye monte etmek. | E.4.4 | İşaretlenen noktaları doğru açıyla deler. |
|  |  |  |  | E.4.5 | Uygun dübelleri yüzeyden taşmayacak şekilde deliklere yerleştirir. |
|  |  |  |  | E.4.6 | Askı aparatını su terazisi kullanarak ve uygun vidalarla monte eder. |
|  |  | E.5 | Belirlenmiş tesisat geçiş noktalarını delmek / kırmak | E.5.1 | Belirlenen delinecek noktalardan geçen bir tesisat olup olmadığını, müşteriye sorarak ve tespit edici cihazlar kullanarak kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Montaj yapılacak yüzeyin inşa özelliklerini, varsa metal detektörü kullanarak tespit eder, uygun delici cihaz ve uç seçimi yapar. |
|  |  |  |  | E.5.3 | İşaretlenen noktaları doğru açıyla deler/kırar. |
|  |  | E.6 | Bakır boru tesisatını hazırlamak | E.6.1 | İhtiyaç olan bakır boru uzunluğunu ve çapını tespit eder. |
|  |  |  |  | E.6.2 | Uygun çap ve ölçüdeki bakır boruları boru makası ile keser. |
|  |  |  |  | E.6.3 | Kesilen borulara izolasyon yapar. |
|  |  | E.7 | Elektrik ve sinyalizasyon kablolarını hazırlamak | E.7.1 | İhtiyaç olan elektrik kablolarının uzunluğunu ve kesitini tespit eder. |
|  |  |  |  | E.7.2 | Elektrik kablolarını ölçülen uzunluğa göre keser. |
|  |  |  |  | E.7.3 | Kablo pensesiyle kabloların uçlarını açar ve uygun soketi takar. |
|  |  |  |  | E.7.4 | Hazırlanan kablo belli aralıklarla kroşe veya kablo kanalı ile tesisatın geçeceği yüzeye sabitler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Soğutma sistemleri montaj ve demontajını yapmak (devamı var) | E.8 | Cihazları askı aparatlarına takmak. | E.8.1 | Cihazlar askı aparatlarına titreşimi engelleyici lastik takoz kullanarak takar. |
|  |  |  |  | E.8.2 | Su terazisi kullanarak montajın düzgünlüğü kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.8.2 | Cihazı uygun vida veya orijinal bağlantı aparatlarıyla sabitler. |
|  |  | E.9 | Elektrik, bakır boru ve sinyalizasyon tesisatını bağlamak | E.9.1 | İzolasyonu yapılmış bakır boruyu, hazırlanmış elektrik ve sinyalizasyon kablolarını, dekoratif bant ile estetiğe dikkat ederek boydan boya sarar. |
|  |  |  |  | E.9.2 | Bakır boru uçlarına rakor takar, havşa takımı ile havşalarını açar. |
|  |  |  |  | E.9.3 | Tork anahtarı kullanarak rakor bağlantılarını yapar. |
|  |  |  |  | E.9.4 | Uygun tornavida ile cihaz klemenslerine kablo uçları bağlar. |
|  |  | E.10 | Voltaj ölçümü yapmak | E.10.1 | Voltmetre ile prizdeki voltajı ölçer. |
|  |  |  |  | E.10.2 | Çıkan değer cihaz çalışma değerleri ile karşılaştırılır. |
|  |  |  |  | E.10.3 | Ölçtüğü değer aralığın altında yada üstünde çıktığında durumu amirine/ilgili kişiye bildirir. |
|  |  | E.11 | Drenaj tesisatını hazırlamak | E.11.1 | Uygun çapta ve uzunlukta drenaj hortumunu hazırlar. |
|  |  |  |  | E.11.2 | Drenaj hortumunu, su akıntı seviyesine göre uygun kroşe ve kanalla sabitler. |
|  |  |  |  | E.11.3 | Drenaj hortumunu kelepçe ile cihazın drenaj tavasına bağlantısını yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Soğutma sistemleri montaj ve demontajını yapmak | E.12 | Evsel cihazların sabitleme ayaklarını zemine göre ayarlamak | E.12.1 | Cihazın konacağı yerdeki zeminin düzgünlüğü su terazisi ile kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.12.2 | Cihazın üzerine su terazisi koyarak cihazın ayakları teraziye göre ayarlanıp sabitler. |
|  |  | E.13 | Vakum yapmak | E.13.1 | Vakum pompasını cihazın servis vanasına / vanalarına bağlar. |
|  |  |  |  | E.13.2 | Vakum pompasını cihazın kapasitesine göre belli bir zaman aralığında çalıştırır. |
|  |  | E.14 | Gaz kaçağı kontrolü yapmak | E.14.1 | Manifolt vanalarını ve vakum motorunu kapatarak vakum manometresi gözlemler. Manometrede değişim gözlemezse kontrolü sonlandırır. |
|  |  |  |  | E.14.2 | Vakum manometresinde yükselme gözlemlerse sisteme cihaz özelliğine göre azot basar, bağlantı noktalarını kontrol ederek kaçağın yerini bulur, durumu amirine bildirir. |
|  |  | E.15 | Tipi ve miktarı belirlenmiş soğutucu akışkanı sisteme bırakmak | E.15.1 | Eğer cihazın içinde kendi gazı var ise vakumu yapılmış tesisata vanaları açarak soğutucu akışkanı bırakır. |
|  |  |  |  | E.15.2 | Cihazın içinde soğutucu akışkan yok ise cihaz üzerindeki etiketteki soğutucu akışkan cinsi ve miktarına göre vakum yapar, gaz terazisi veya gaz silindiri ile soğutucu akışkanı bırakır. |
|  |  | E.16 | Cihaz demontajı (sökülüm) yapmak | E.16.1 | Cihaza manometre bağlar ve çalıştırır. |
|  |  |  |  | E.16.2 | Cihaz çalışırken likit hattı (yüksek basınç hattı) vanasını kapatır. |
|  |  |  |  | E.16.3 | Vakum saati sıfıra düştükten sonra dönüş hattı (alçak basınç hattı) vanasını kapatır. |
|  |  |  |  | E.16.4 | Cihazın çalışmasını durdurur ve enerjisini keser. |
|  |  |  |  | E.16.5 | Boru ve elektrik sinyal bağlantılarını söker, açık olan vana ve boru ağızlarını bant veya rakor ile kapatır. |
|  |  |  |  | E.16.6 | Cihazları emniyetli bir şekilde yerinden söker. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Ticari soğutma sistemlerinin bakımını yapmak (devamı var) | F.1 | Fiziki hasar kontrolü yapmak | F.1.1 | Cihazda gözle tespit edilen ve çalışmasını olumsuz etkileyen hasarları tespit eder. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Hasarlar ile ilgili müşteriye bilgi verir. |
|  |  | F.2 | Evaporatör ve kondanser temizliği yapmak | F.2.1 | Bakım öncesi cihaza gelen enerjiyi keser ve bilgisi dışında tekrar enerji verilmemesi için önlem alır. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Evaporatör ve kondasere ulaşmak için ilgili parçaları uygun aletle söker. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Evaporatör ve kondanseri uygun temizleyiciler kullanarak temizler. |
|  |  |  |  | F.2.4 | Yıkama esnasında serpantin yüzeylerinin zedelenmemesine dikkat eder. |
|  |  |  |  | F.2.5 | Zedelenmiş olan serpantini fin tarağı ile düzeltir. |
|  |  |  |  | F.2.6 | Sökülen parçaları temizler ve yerine takar. |
|  |  | F.3 | Fan temizliği yapmak | F.3.1 | Fana ulaşmak için ilgili parçaları uygun aletle söker |
|  |  |  |  | F.3.2 | Fanı uygun temizleyiciler kullanarak temizler |
|  |  |  |  | F.3.3 | Sökülen parçaları temizler ve yerine takar |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Ticari soğutma sistemlerinin bakımını yapmak (devamı var) | F.4 | Fan kayışları balans kontrolü yapmak | F.4.1 | Fan kayışının sağlamlık, yıpranma ve gerginlik kontrolünü yapar |
|  |  |  |  | F.4.2 | Arızalı olan kayışı değiştirir ve gerginlik ayarını yapar. |
|  |  |  |  | F.4.3 | Balansı bozuk ve arızalı olan fanı değiştirir. |
|  |  | F.5 | Drenaj hattı temizliği ve sızdırmazlık kontrolü yapmak | F.5.1 | Drenaj tavasına ulaşmak için ilgili parçaları uygun aletle söker. |
|  |  |  |  | F.5.2 | Drenaj tavası ve gider hortumunu uygun temizleyiciler kullanarak temizler. |
|  |  |  |  | F.5.3 | Drenaj hattında kaçak ve meyil kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | F.5.4 | Hasarlı drenaj hattının tamiri veya değişimini yapar. |
|  |  |  |  | F.5.5 | Sökülen parçaları temizler ve yerine takar. |
|  |  | F.6 | Elektriksel bağlantı kontrolü yapmak | F.6.1 | Temassızlık yapması muhtemel elektrik kablo bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.6.2 | Hasar görmüş, oksitlenmiş ve gevşemiş kablo bağlantıları ve soketlerinin onarımını veya değişimini yapar. |
|  |  | F.7 | Yalıtım malzemelerini kontrol etmek ve yenilemek | F.7.1 | Akışkan gaz boru izolasyonun hasar kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | F.7.2 | Hasarlı izolasyonu hasara sebep olan faktörleri dikkate alarak onarır veya değiştirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Ticari soğutma sistemlerinin bakımını yapmak | F.8 | Kapı/kapak kontrolü yapmak | F.8.1 | Cihazlardaki kapı ve kapakların contalarının aşınma ve hasar yönünden kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | F.8.2 | Hasarlı contaları yenisi ile değiştirir. |
|  |  |  |  | F.8.3 | Kapı ve kapak kilitlerini çalışırlık, aşınma ve hasar yönünden kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | F.8.4 | Hasarlı, çalışmayan kilitleri değiştirir |
|  |  |  |  | F.8.5 | Cihazlardaki kapı menteşelerinin aşınma, ses ve hasar kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | F.8.6 | Hasarlı menteşeleri yenisi ile değiştirir. |
|  |  | F.9 | Çevresel etkenleri ve kayıpları kontrol etmek | F.9.1 | Cihaza taşıma kapasitesinin üstünde gıda yüklenmesi, hava dolaşımını engelleyici cisimlerin varlığı, yanlış kullanımdan kaynaklanan ve soğutulan alanda ısı kaybına sebep olan durumları vb. durumları tespit eder ve ilgi kişiyi bilgilendirir. |
|  |  | F.10 | Cihazın ve ortamın temizliğini yapmak | F.10.1 | Bakım işlemi bitmiş cihazın yüzeyini temizler. |
|  |  |  |  | F.10.2 | Malzemelerini toplar ve bakım işlemi sırasında oluşan çevresel kirlenmeyi temizler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Soğutma sistemlerinin arıza tespitini ve onarımını yapmak (devamı var) | G.1 | Fiziksel hasar tespiti yapmak | G.1.1 | Cihazı gözle tüm çevresini kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Hasar varsa gördüklerini fotoğraflar ve durumu servis formuna işler. |
|  |  | G.2 | Enerji kontrolü yapmak | G.2.1 | Volt metre ile şebeke voltajını ölçer . |
|  |  |  |  | G.2.2 | Ölçülen değerin cihaza uygun aralıkta olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  | G.3 | Arıza kodlarını kontrol etmek | G.3.1 | Ekranda çıkan yazı veya ışıklı sembollerden arızayı tespit eder. |
|  |  | G.4 | Cihazın çalışmasını gözlemlemek | G.4.1 | Cihazda çalışma esnasında anormal ses, soğutmama, kendiliğinden devreden çıkma, sürekli çalışma, su akıtma, sigorta attırma, koku yapma, aşırı ısınma, aşırı soğutma gibi durumları gözlemler. |
|  |  |  |  | G.4.2 | Gözleminin sonuçlarını servis formuna işler. |
|  |  | G.5 | Gaz basınç kontrolü yapmak | G.5.1 | Manifold takımı ile alçak ve yüksek basınç değerlerini ölçer. |
|  |  |  |  | G.5.2 | Ölçüm değerini servis formuna işler. |
|  |  | G.6 | Kompresörün akım kontrolünü yapmak | G.6.1 | Kompresörün çalışma akımını pens ampermetre ile ölçer. |
|  |  |  |  | G.6.2 | Anormal bir durum tespit ettiğinde, kompresöre bağlı elektriksel ve mekanik parçaları kontrol eder. |
|  |  | G7 | Termostat kontrolü yapmak | G.7.1 | Termostat ayarını değiştirir ve termostatın çalışıp çalışmadığını tespit eder. |
| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Soğutma sistemlerinin arıza tespitini ve onarımını yapmak (devamı var) | G8 | Kondanserin sıcaklık kontrolünü yapmak | G.8.1 | Cihazı çalıştırarak kondanserin sıcaklığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.8.2 | Kondanser gereğinden fazla ısınıyorsa kondanser fan motorunun çalışıp çalışmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.8.3 | Kondanser yüzeyinin temizliğini kontrol eder. |
|  |  | G.9 | Fanların çalıştığını kontrol etmek | G.9.1 | Fan motorunun balansını, hızını ve sıkışıklığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.9.2 | Fan pervanelerinin fiziksel hasar durumunu kontrol eder. |
|  |  | G.10 | Olağanüstü karlanmanın olup olmadığını kontrol etmek | G.10.1 | Karlanma var ise eveparatör fanının çalışıp çalışmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.10.2 | Sistemde soğutucu akışkanın yeterliliğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.10.2 | Expansion valfin çalışıp çalışmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.10.2 | Drayer filtrenin tıkanıklığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.10.2 | Evaparatör kirliliğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.10.2 | Soğutucu kapı ve kapaklarının açıklığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.10.7 | Defrost sisteminin çalışırlığını kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Soğutma sistemlerinin arıza tespitini ve onarımını yapmak | G.11 | Gaz kaçak kontrolü yapmak | G.11.1 | Sistemi ve tesisat bağlantı noktalarını kaçak detektörü veya köpük ile kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.11.2 | Sistemde gaz kaçağı sebebiyle oluşabilecek yağlanmaları kontrol eder. |
|  |  | G.12 | Tespit edilen arızalı parçayı değiştirmek | G.12.1 | Arızalanan parçayı uygun alet ve ekipman kullanarak yerinden söker. |
|  |  |  |  | G.12.1 | Yedek parçayı sökülen parçanın yerine uygun alet ve ekipman kullanarak monte eder. |
|  |  |  |  | G.12.1 | Parçanın cinsine göre akım veya sızdırmazlık testini yapar. |
|  |  |  |  | G.12.1 | Sökülen parçayı garanti harici ise müşteriye iade eder. |
|  |  |  |  | G.12.1 | Yapılan işlemleri servis formuna işler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Soğutma sistemini devreye almak | H.1 | Evsel cihazlara enerji vermek | H.1.1 | Voltaj değerini ve toprak hattının cihaza uygunluğunu kontrol eder. Uygunsuzluk tespit ettiğinde ilgiliye bildirir. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Voltaj ve topraklama sorunu yok ise fişi prize takarak cihazı devreye alır. |
|  |  | H.2 | Müşteriye kullanım-bakım bilgilerini aktarmak ve tavsiyelerde bulunmak | H.2.1 | Cihazın kullanımı ve bakımı ile ilgili bilgileri müşteriye göstererek anlatır. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Müşteriye cihazın kullanım ömrünü ve verimini arttırıcı tavsiyelerde bulunur. |
|  |  |  |  | H.2.3 | Müşteriye kullanım kılavuzunu teslim eder ve okumasını önerir. |
|  |  |  |  | H.2.4 | Cihazın varsa diğer aksesuarlarını müşteriye teslim eder ve kullanımlarını göstererek anlatır. |
|  |  |  |  | H.2.5 | Cihazın uzatma kablosu ile çalıştırılmaması gerektiği bilgisini müşteriye verir. |
|  |  | H.3 | Servis / bakım formunu düzenlemek | H.3.1 | Form üzerine ürün model ve seri no bilgileri, müşteri adres ve iletişim bilgileri, ürün garanti başlangıç ve bitiş tarihleri, ücret alınması gerektiği durumlarda alınacak ücret tutarı, yedek parça kullanıldığında kullanılan yedek parçaların dökümünü işler |
|  |  |  |  | H.3.2 | Formun açıklama kısmına, cihazın ne şekilde teslim edildiği bilgisi, karşılaşılan istisnai durumları, cihazın çalışmasına engel olabilecek olumsuzlukları ve yaptığı işlemleri, detaylı bir şekilde yazar. |
|  |  |  |  | H.3.3 | Kendisinden başka firma yetkilisi bulunmuyorsa belgeyi kaşeler ve imzalayarak müşteriye teslim eder, düzenlediği servis formunu müşterinin imzasına sunar ve bir nüshasını müşteriye teslim eder. |
|  |  | H.4 | Garanti belgesini düzenlemek ve müşteriye teslim etmek | H.4.1 | Garanti belgesi üzerine cihazın model, seri no bilgilerini, garanti başlangıç tarihini, yazılmamışsa garanti süresini, yazar |
|  |  |  |  | H.4.2 | Kendisinden başka firma yetkilisi bulunmuyorsa belgeyi kaşeler ve imzalayarak müşteriye teslim eder. |
|  |  | H.5 | Tahsilât yapmak | H.5.1 | Daha önce hazırlanmış faturayı müşteriye iletir ve karşılığı ücreti müşteriden sayarak alır. |
|  |  |  |  | H.5.2 | Fatura açık kesilmişse, ücreti tahsil ettikten sonra tahsilât makbuzu düzenler ve müşteriye iletir |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Hizmet sonrası işlemleri yürütmek | I.1 | Alet, ekipman ve malzemeleri toplamak ve araca yüklemek | I.1.1 | Her bir aleti ait olduğu çanta ve kutulara koyar |
|  |  |  |  | I.1.2 | Aletlerde eksik olup olmadığını kontrol eder |
|  |  |  |  | I.1.3 | Çanta ve kutularının kapalı olduğuna emin olduktan sonra, cihazları, araca zarar görmeyecek şekilde yerleştirir |
|  |  | I.2 | Çalışma alanını temizlemek | I.2.1 | Çalışma sırasında oluşan çevresel kirlenmeleri elektrik süpürgesi ve/veya uygun temizlik malzemeleri ile temizler |
|  |  |  |  | I.2.3 | Çalışma örtülerini çevreyi kirletmeden toplar |
|  |  |  |  | I.2.3 | Bütün artık maddeleri ve çöpleri beraberinde götürür |
|  |  |  |  | I.2.4 | Cihazların dış yüzeyinde bulunan kir ve lekeleri uygun temizlik malzemeleri ile temizler |
|  |  | I.3 | Alet, ekipman ve malzemeleri atölyeye yerleştirmek | I.3.1 | Alet ve ekipmanları temizler ve atölyede daha önce belirlenmiş yerlerine yerleştirir |
|  |  |  |  | I.3.2 | Servis aracını temizler ve bir sonraki kullanıma hazır hale getirir |
|  |  |  |  | I.3.3 | Alet, ekipman ve malzemelerin hasar ve eksiklik tespitini yapar |
|  |  |  |  | I.3.4 | Alet, ekipman ve malzemeler ile ilgili tespit ettiği ihtiyaçları karşılanması için ilgili kişiye bildirir |
|  |  | I.4 | Atölye, temizlemek ve düzenlemek | I.4.1 | Atölyede yerlerinde bulunmayan araç, gereç, ekipman ve malzemeleri ilgili yerlerine yerleştirir. |
|  |  |  |  | I.4.2 | Uygun temizleme malzemeleri ile yerleri ve çalışma masalarını temizler. |
|  |  |  |  | I.4.3 | Uygun temizlik malzemeleri ile ekipmanları periyodik olarak temizler. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Açıkağız anahtar takımı

- Alyan takımı

- Anemometre (Hava Ölçer)

- Avometre

- Ayarlı anahtar takımları

- Azot kiti

- Baret

- Basınçlı yıkama makinesi

- Bilgisayar

- Boru anahtarı

- Boru bükme aparatı

- Boru kesme makası

- Boru şişirme

- Büyüteç

- Calaskal

- Çektirme

- Çeşitli bantlar

- Data logger

- Dekupaj testeresi

- Desibelmetre

- Eğe takımı

- El aletleri

- Elektrik detektörü

- Elektrik süpürgesi

- Elmas

- Emniyet kemeri

- Fin tarağı

- Fotoğraf makinesi

- Galoş

- Gaz silindiri

- Gaz terazisi

- Gaz toplama cihazı

- GPS / Navigasyon sistemleri

- Hansen soketi

- Havşa takımı

- Havya

- Hesap makinesi

- İkaz levhası

- İş ayakkabısı

- Jet taşı

- Kablo pensesi

- Kaçak detektörü

- Karot

- Kırıcı/delici

- Kişisel koruyucu donanım (baret, koruyucu burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, koruyucu gözlük, toz maskesi, koruyucu elbise)

- Koruyucu gözlük

- Kumpas

- Kurbağacık

- Lokma takımı

- Lokma tornavida takımı

- Maket bıçağı

- Manifol Takımı

- Manometre

- Maske

- Matkap

- Merdiven / iskele

- Metal detektörü

- Metre

- Montaj örtüsü

- Oksijen Kaynağı

- Özel amaçlı ayna

- Panç

- Panelvan Taşıt

- Pens ampermetre

- Pinçof

- Rayba

- Saç makası

- Seyyar kablo

- Seyyar lamba

- Sibop tornavidası

- Silikon tabancası

- Spatula

- Spiral yay takımı

- Su detektörü

- Su terazisi

- Şarjlı tornavida

- Takım çantası

- Takım örtüsü

- Taşınabilir jeneratör

- Tel fırça

- Telsiz

- Temizlik malzemeleri ve bezler.

- Termometre

- Torklu anahtar

- Tornavida takımı

- Tulum

- Vakum pompası

- Yangın battaniyesi

- Yıldız anahtar takımı

- Zımpara

## 3.3	Bilgi ve Beceriler

- Adres bilgisi

- Adres bulma becerisi

- Azot verme becerisi

- Calaskal kullanma becerisi

- Ekiple çalışabilme becerisi

- Emniyet kemeri kullanma bilgisi

- Evsel ve ticari soğutma sistemleri cihazlarının temel kullanım bilgisi

- Evsel ve Ticari soğutma sistemlerin bakımını yapma becerisi

- Evsel ve Ticari soğutma sistemlerine ait yedek parçaları değiştirme becerisi.

- Evsel ve Ticari soğutma sistemlerine ait yedek parçaları tanıma bilgisi

- Evsel ve ticari soğutma sistemlerini taşıma bilgisi.

- Evsel ve ticari soğutma sistemlerinin montajı / demontajı bilgisi.

- Evsel ve ticari soğutma sistemlerinin temizliğini yapılma becerisi

- Fatura düzenleme bilgisi

- Gaz basıncı ölçme becerisi

- Gaz bırakma becerisi

- Gaz toplama becerisi

- Gaz türleri bilgisi

- Gıdaların saklanma koşulları bilgisi

- GPS / Navigasyon sistemleri kullanma becerisi

- Havşa açma bilgisi

- İletişim becerisi

- İSG bilgisi.

- İskelede çalışabilme becerisi.

- İş programına uyabilme becerisi

- Matkap / kırıcı-delici kullanabilme becerisi

- Müşteriyi ikna etme becerisi

- Oksijen kaynağı yapabilme becerisi

- Ölçü aletleri kullanma becerisi

- Servis formu doldurma becerisi

- Taşıt kullanma becerisi

- Telefonda konuşma becerisi.

- Temel bilgisayar bilgisi

- Temel elektrik bilgisi

- Temel elektronik bilgisi

- Temel soğutma bilgisi

- Tesisat çekme becerisi

- Trafik kuralları bilgisi

- Vakum yapma becerisi

- Yabancı teknik terim bilgisi

- Yüksekte çalışabilme becerisi

- Zamanı etkin kullanabilme becerisi

## 3.4 Tutum ve Davranışlar

- Acil durumlarda soğukkanlı olmak.

- Acil durumlarda uygulanacak prosedürleri uygulamak.

- Alet ve ekipmanları kullanım amacına uygun kullanmak.

- Alet ve ekipmanları temiz tutmak.

- Alet ve ekipmanların bakımını yapmak.

- Çalışma ortamında İSG’ ye uygun davranmak.

- Çalışma ortamını düzenli tutmak.

- Çalışma ortamını temiz tutmak.

- Çıkan sorunları eksiksiz olarak ilgililere bildirmek.

- Duruş kurallarına dikkat etmek.

- Dürüst olmak.

- Ekip çalışmasına yatkın olmak.

- Eleştirilere açık olmak.

- Gecikmeleri müşteriye önceden bildirmek.

- Güler yüzlü olmak

- İSG kurallarına uymak.

- İş deneyimlerini arkadaşları ile paylaşmak.

- İş esnasında çevreye zarar vermemek ve kirletmemek.

- İşlerinde müşteri memnuniyetini ön plana almak.

- Kendisinin ve çevresindekilerin sağlığına dikkat etmek.

- Kurallara uymak

- Kurumsal kıyafet kurallarına uymak.

- Müşteri ile hitap kurallarına uygun bir şekilde konuşmak.

- Müşteri ile tartışmaya girmemek.

- Müşteri isteklerini hoşgörü ile karşılamak.

- Müşteri mahremiyetine saygılı olmak .

- Müşteri yanında ve kapalı alanlarda sigara içmemek.

- Müşteriden alet, ekipman ve malzeme istememek.

- Müşteriye kendisini tanıtmak.

- Müşteriye kendisinin ve kurumunun iletişim bilgilerini vermek.

- Nazik bir şekilde ve alçak sesle konuşmak.

- Organize ve planlı çalışmak.

- Randevulara sadık kalmak.

- Risklere be tehlikelere karşı duyarlı olmak ve önlem almak.

- Sabırlı olmak.

- Teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilmek.

- Temiz ve bakımlı olmak.

- Trafik kurallarına uymak.

- Yaka kartı taşımak.

- Yapılacak işlemler hakkına müşteriyi önceden bilgilendirmek ve onay almak.

- Yemek ve tuvalet ihtiyaçlarının karşılanmasını müşteriden beklememek.

- Yetkileri içinde kalmak suretiyle inisiyatif kullanmak.

# 4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Montaj ve Servis Yardımcı Elemanı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Not: Bu kısım Resmi Gazete’de yayımlanmayacaktır. Sadece MYK web sitesinde yer alacaktır.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Dr. Murat YALÇINTAŞ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Şekib AVDAGİÇ 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dursun TOPÇU 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan DEMİR 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Abdullah ÇINAR 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet DEVELİOĞLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yakup KÖÇ 			İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

İsrafil KURALAY 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul Yavuz PALA 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Murat SUNGURLU 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet YENEL 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Halim ÖZDEMİR 		İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi

Dr. Cengiz ERSUN 		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri

Selçuk Tayfun OK		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Ferruh GÜNDOĞAN 	İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi 					Müdürü

Selim SÜLEYMAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi KOBİ 				Araştırma Şefi

Recep DAYIOĞLU		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi 					Uzman Yardımcısı

Efe MISIRLI			SİSMA Uzmanı, Sisma Danışmanlık Ltd.

Dr. İrfan MISIRLI		Meslek Standardı Hazırlama Ekibi Teknik Koordinatörü ve   				Sisma Uzmanı, Sisma Danışmanlık Ltd.

- Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER)

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV)

İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği (İSEDA)

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD)

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Odası (İTESO)

Soğutma Sanayi İş Adamları Derneği (SOSİAD)

Acar Müh. LTD. ŞTİ.

Akcol A.Ş.

Aktif Grup

Aktif Isı A.Ş.

Bağcılar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Bes Enerji A.Ş.

Çukurova Isı Sistemleri A.Ş.

Genesis A.Ş.

Isıdem LTD. ŞTİ.

İdeal Su Arıtım A.Ş.

Ode Yalıtım San. Tic. A.Ş.

Optimum Mühendislik A.Ş.

Mehmet GÖKALP 		Teknosa A.Ş. / İklimsa

Ayhan UYGUR		Uygurlar Ltd. Sahibi

Yüksel GÖKÇEN     		İmaj Teknik Demirdöküm Fab. A.Ş. Servis Sahibi,

Kadir DALMIŞ		Alarko Carrier Servis Sorumlusu

Hasan YILMAZ		Eray Teknik Hizmetler Ltd.

Kemal ÇELEBİ		Fen Teknik Firma Sahibi

Suat GÜRKAN		Şar Soğutma

Ömer TAŞ			BOSER Klima Ltd.

İsmail YILMAZ		Yılkay Soğutma Ltd.

İbrahim ÇAVUŞ		Teknosa A.Ş. / Beyaz Eşya Servis

İlhan KAYA			Kayahan Isı Ltd.

- Görüş İstenen Kişi/Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği (BACADER)

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Doğal Gaz Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİDER)

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San.ve Tic. A.Ş (UGETAM)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

…… Sektör Komitesi Üyeleri

- MYK Yönetim Kurulu Üyeleri

Bayram AKBAŞ,			Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,		Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Yrd. Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,	Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK,	Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,			Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,			Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.