ULUSAL MESLEK STANDARDI

ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ MONTAJ ELEMANI

SEVİYE 3

REFERANS KODU /

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

| Meslek: | ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ MONTAJ ELEMANI |
| --- | --- |
| Seviye: | 3 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK ……… Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | …………………………………………. |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AKIŞKAN: Sıvı ve gazların ortak adını,

ALÇAK BASINÇ PROSESTATI:  Sistemin gazsız kalması durumunda kompresörün çalışmasını durduran emniyet elemanını,

ALÇAK VE YÜKSEK BASINÇ MANOMETRELERİ: Sistemde gaz basınçlarının gözlemlendiği göstergeleri,

AZOT: Sistemi temizlemede ve kaçak testinde kullanılan, içinde nem barındırmayan gazı,

ÇEK VALF: Sistemde akışın tek yönde sağlandığı vanayı,

DONMA TERMOSTATI: Isıtma-soğutma-havalandırma sistemlerinde ısıtma serpantinlerinin donma riskine karşı koruyan soğutma elemanı,

DRENAJ: Herhangi bir tesisat vasıtasıyla, yapıya zarar verebilecek sıvıların doğal veya yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik imal edilen yapı elemanını,

EVAPARATÖR: Buhar halindeki gazdaki ısıyı alan elemanı,

EXPANSİON VALF GENLEŞME VALFİ: Sistemde sıvı haldeki gazı buharlaştıran elemanı,

FİLTRE: Sistemdeki nemi ve pisliği tutan elemanı,

GÖZETLEME CAMI: Sistemde gaz akışı ve rutubet seviyesinin gözlemlendiği camı,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan herhangi bir alet, malzeme veya cihazı,

KOMPRESÖR: Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürerek sitemde emiş ve basınç sağlayan makineyi,

KONDENSER: Kızgın haldeki gazın ısısını alarak yoğunlaşmasını ve sıvı hale gelmesini sağlayan elemanı,

KONDENSER FAN DEVİR KONTROL OTOMATİĞİ: Basınca göre fan devrini ayarlayan elemanı,

KUMANDA PANELİ: Sistemin elektronik olarak kontrol edildiği üniteyi,

LİKİT TANKI: Sistemdeki gazın depolandığı ve sisteme düzgün gönderildiği tankı,

LİKİT TUTUCU: Sıvı halinde gelen gazın kompresöre ve sisteme gitmesini engelleyen elemanı,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SELENOİD VALF  (ELEKTRİKLİ GAZ VANASI): Gaz akışını elektromanyetik olarak kontrol eden vanayı,

SIZDIRMAZLIK TESTİ: Akışkanın, işletme şartları altında boru içinde kalacağını ve bir sızma yapmayacağını doğrulamak amacı ile yapılan testi,

SİSTEM: Bir bütünü veya düzeneği meydana getirecek şekilde, karşılıklı olarak birbirine bağlı olan unsurlar ile tertibat ve teçhizatın tamamını,

ŞARJ VANASI. Sisteme gaz dolumu yapılan vanayı,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TEST İŞLEMİ: Yapımı tamamlanmış hatların, mekanik ve sızdırmazlık yönünden dayanımının; belirlenmiş yöntemlerle ölçülmesini,

YALITIM: Bir madde veya yapı üzerinde; sıcaklık, ses, elektrik, aşınma ve nem gibi faktörlerin etkisini engellemek için yapılan işlemi, ifade eder.

YAĞ BASINÇ PROSESTATI: Kompresör yağ kontrolünü yapan ve gerektiğinde (sistem yağsız kaldığında) sistemi durduran emniyet elemanını,

YÜKSEK BASINÇ PROSESTATI: Sistemde yüksek gaz basıncında kompresörün çalışmasını durduran emniyet elemanını.

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	5

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre İle İlgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek İle İlgili Diğer Mevzuat	7

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	7

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	7

3.	MESLEK PROFİLİ	8

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	8

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	20

3.3.	Bilgi ve Beceriler	22

3.4.	Tutum ve Davranışlar	22

4.	ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	24

## GİRİŞ

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montaj Elemanı  (Seviye 3) ulusal meslek standardı, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanmıştır.

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montaj Elemanı  (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK ............                    Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

## MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montaj Elemanı  (Seviye 3); endüstriyel soğutma sistemlerinde, mekanik işlemleri, montaj öncesi hazırlıkları ve boru tesisatını yaparak soğutma sistemleri elemanları ile ünitelerinin montaj ve montaj sonrası işlemlerini yapan nitelikli kişidir.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7127 Havalandırma/klima ve soğutma tesisatı bakım ve onarım işlerinde çalışanlar

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre İle İlgili Düzenlemeler

2872 Sayılı Çevre Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu2821 Sayılı Sendikalar Kanunu

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

## Meslek İle İlgili Diğer Mevzuat

5253 Sayılı Dernekler Kanunu

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerde Çalışma Yönetmeliği

Ayrıca; meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montaj Elemanı  (Seviye 3); her türlü mevsim şartlarında, genellikle kapalı (işletme, bina) bazen de açık mekânlarda, genellikle düzenli çalışma saatlerinde, hareketli ortamlarda çalışılan bir meslektir. Mesleğin icrası esnasında kaza ve yaralanma riskine karşı gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemleri mutlaka sağlanmalıdır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Servis Elemanı yürüttüğü işlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montaj Elemanı  (Seviye 3); sese ve özellikle kokuya karşı hassas olmalı, iskelede ve yüksekte çalışma şartlarına uyum sağlamalıdır.

## MESLEK PROFİLİ

## Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için işyerinin düzenlediği eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının güvenliğini sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Çalışma esnasında karşılaştığı risk etmenleri veya karşılaşabileceği olası risk etmenlerini belirleyerek ilgililere açıklar. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını ilgililere bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Makineye/cihaza özel acil durumları ilgililere bildirir. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Acil çıkış veya kaçış ile ilgili yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütlerin |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak | B.1 | Çevre koruma yöntemlerini öğrenmek | B.1.1 | Çevre koruma yöntemleri konusunda işyerinin eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Eğitimlerde öğrendiklerini işinde uygular. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Eğitimlerde edindiği bilgi ve becerileri günceller. |
|  |  | B.2 | Çevresel risklerin azaltılmasını sağlamak | B.2.1 | Risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Doğal kaynakları verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanır. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Çalışırken yapılan uygulamaların çevresel etkilerini gözlemler ve zararlı sonuçlarının önlenmesi çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.2.4 | Çalıştığı alanlarda bulunan dönüştürülebilir malzemeleri belirlenmiş yerlerde toplar. |
|  |  | B.3 | Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.3.1 | Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Doğal kaynakların iktisatlı ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına uyar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | Üretici kataloglarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular ve müşteri memnuniyeti sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre belirlenmiş kalite sağlama tekniklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite ve kayıp/hata formlarını doldurur. |
|  |  | C.3 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.3.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere iletir. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.3.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili belirlenmiş yöntemleri uygular. |
|  |  |  |  | C.3.4 | Yetkisi dâhilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları ilgililere iletir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | İş programı yapmak | D.1 | Günlük iş programını uygulamak | D.1.1 | Belirlenmiş günlük iş taleplerine göre hazırlanan programı uygular. |
|  |  |  |  | D.1.2 | İş programına göre yardımcı personel ve sarf malzemeyi temin eder. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Yapılacak işleme göre gerekli olan araç ve gereci hazırlar. |
|  |  |  |  | D.1.4 | İş bitiminde teknik uygulama raporu hazırlayarak yetkililere sunar. |
|  |  | D.2 | İş takip formu doldurmak | D.2.1 | Yapılacak iş ile ilgili olarak üst yönetimlerden yazılı-sözlü talepleri doğru ve eksiksiz olarak alır. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Yetkili kişiye, yapılan işlemin sonucu karşılaşılan sorunlar, eksik kalan işlemler, kullanılan malzeme, işleme başlama ve işlemin tamamlanma süresi gibi konularda iş takip formu gibi araçları kullanarak yazılı bilgi verir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Mekanik işlemleri yapmak | E.1 | Ölçme yapmak | E.1.1 | Şerit metre ile girintili çıkıntılı ortamda doğru olarak ölçer. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Metrik kumpas ile uzunluk ve çapı doğru olarak ölçer. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Sistemin test basıncını manometre ile doğru olarak ölçer. |
|  |  | E.2 | Kesme yapmak | E.2.1 | Bakır boruyu boru makası ile istenilen ölçüde boru formunu bozmadan keser. |
|  |  |  |  | E.2.2 | El testeresi ile boruyu istenilen ölçüde boru formunu bozmadan keser. |
|  |  |  |  | E.2.3 | El spiral taşı ile boruyu istenilen ölçüde boru formunu bozmadan keser. |
|  |  | E.3 | Delik delmek | E.3.1 | Metal malzemeye projeye uygun ölçülerde markalama yaparak el matkabı ile delik açar. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Beton zemine projeye uygun ölçülerde işaretleme yaparak darbeli el matkabı ile delik açar. |
|  |  | E.4 | Yüzey işlemek | E.4.1 | Zımpara ve ege kullanarak metal malzemelerde yüzey temizliği yapar. |
|  |  |  |  | E.4.2 | El spiral taşı ile taşlama yaparak metal malzemelerde düzgün ve temiz yüzey hazırlar. |
|  |  | E.5 | Elektrik kaynağı yapmak | E.5.1 | Kullanacağı malzemenin özelliğine göre kaynak makinesi akım ayarını yapar. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Kullanacağı malzemenin özelliğine göre uygun kaynak elektrotunu seçer. |
|  |  |  |  | E.5.3 | Kaynatılacak parçaları gönye ve terazisinde düzgün bir şekilde kaynatır. |

| F | Montaj öncesi işlemleri yapmak | F.1 | Soğutma sistem projesini okumak | F.1.1 | Projede belirtilen bağlantı boru ve elemanlarını tespit eder. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F.1.2 | Projede gösterilen soğutma sistem elemanlarını tanır ve isimlerini söyler. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Projeye göre soğutma sistem elemanlarının montaj yerlerini belirler. |
|  |  | F.2 | Malzeme temin etmek | F.2.1 | Projeye göre kullanılacak malzeme miktarını belirler. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Projeye göre kullanılacak malzemenin kontrolünü yapar. |
|  |  | F.3 | Montaj araç ve takımlarını hazırlamak | F.3.1 | Projeye göre montajda kullanacağı araç ve takımlarını belirler. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Kullanacağı araç ve takımların bakım, temizlik ve sağlamlığının kontrolünü yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Soğutma sistemi elemanlarının montajını yapmak (Devamı var) | G.1 | Soğutma gurubunun montajını yapmak | G.1.1 | Kompresörün montajını projeye uygun olarak yapar |
|  |  |  |  | G.1.2 | Çek valfin montajını çalışma yönüne dikkat ederek projeye uygun olarak yapar |
|  |  |  |  | G.1.3 | Kondenserin montajını projeye uygun olarak yapar |
|  |  |  |  | G.1.4 | Likit tankının montajını projeye uygun olarak yapar |
|  |  |  |  | G.1.5 | Kondenser fanının kondenser üzerine montajını projeye uygun olarak yapar |
|  |  |  |  | G.1.6 | Filtre montajını projeye uygun olarak yapar. |
|  |  |  |  | G.1.7 | Gözetleme camının montajını projeye uygun kaynak ile veya rekorlu bağlantı olarak yapar. |
|  |  |  |  | G.1.8 | Selenoid valfin (elektrikli gaz vanası) montajını projeye uygun olarak yapar. |
|  |  |  |  | G.1.9 | Expansion valfin (genleşme valfi) montajını projeye uygun olarak yapar. |
|  |  |  |  | G.1.10 | Evaparatörün montajını projeye uygun olarak yapar. |
|  |  |  |  | G.1.11 | Likit tutucunun montajını projeye uygun olarak yapar. |
|  |  |  |  | G.1.12 | Yağ ayrıcının montajını projeye uygun olarak yapar. |
|  |  |  |  | G.1.13 | Yağ tankının montajını projeye uygun olarak yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Soğutma sistemi elemanlarının montajını yapmak | G.2 | Kontrol paneli montajı yapmak | G.2.1 | Alçak basınç prosestatının montajını projeye uygun olarak yapar. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Yüksek basınç prosestatının montajını projeye uygun olarak yapar. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Yağ basınç prosestatının montajını projeye uygun olarak yapar. |
|  |  |  |  | G.2.4 | Kondenser fan devir kontrol otomatiğinin montajını projeye uygun olarak yapar. |
|  |  |  |  | G.2.5 | Alçak ve yüksek basınç manometrelerinin montajını projeye uygun olarak yapar. |
|  |  |  |  | G.2.6 | Donma termostatının montajını projeye uygun olarak yapar. |
|  |  |  |  | G.2.7 | Kumanda panelinin montajını projeye uygun olarak yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Soğutma sistemi boru tesisatı yapmak | H.1 | Boru bükme işlemi yapmak | H.1.1 | Projeye uygun çap ve boyda bakır boruyu düzgünce keser. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Projeye göre bükme yapılacak yerleri kalemle işaretler. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Bakır boruyu boru bükme aparatı ile istenilen açıda ve konumda büker. |
|  |  |  |  | H.1.4 | Bakır boru çapına uygun spiral yay takarak el ile istenilen açıda ve konumda büker. |
|  |  | H.2 | Boru tesisat montajı yapmak | H.2.1 | Projeye göre bakır boru ve bağlantı elemanlarını hazırlar. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Boru şişirme takımı ile eklenecek bakır boru ağzını gaz akış yönüne dikkat ederek bakır boru diğer boru içerisine sıkı girecek şekilde genişletir. |
|  |  |  |  | H.2.3 | Bakır boruları veya bağlantı elemanlarını oksijen kaynağı ile uygun kaynak teli kullanarak sızdırmaz şekilde kaynatır. |
|  |  |  |  | H.2.4 | Bakır boru ağzına havşa aparatı ile düzgün bir havşa açarak sızdırmaz şekilde rekorlu bağlantı yapar. |
|  |  | H.3 | Projeye göre boru tesisatını sabitlemek | H.3.1 | Projeye göre tesisat borularını zemine kelepçe ve dübel kullanarak düzgünce sabitler. |
|  |  |  |  | H.3.2 | Projeye göre tesisat borularını cihaz üzerinde elektrik kaynağı ve kelepçe ile düzgünce sabitler. |
|  |  |  |  | H.3.3 | Projeye göre tesisat borularını askı tavasına kelepçe ile düzgünce sabitler. |
|  |  |  |  | H.3.4 | Projeye göre tesisat boru kanalını duvara/tavana/zemine/cihaz üzerine dübel ile düzgünce sabitler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Soğutma sistemi ünitelerinin montajını yapmak | I.1 | Soğuk oda sistem montajı yapmak | I.1.1 | Projeye uygun olarak soğuk oda sistem elemanlarının montajını yapar |
|  |  |  |  | I.1.2 | Sistemde projeye uygun şekilde bakır boru tesisatını yapar. |
|  |  |  |  | I.1.3 | Sistem elemanları arası boru bağlantısını projeye uygun olarak yapar. |
|  |  |  |  | I.1.4 | Sistemin kaçak testini yaparak varsa kaçak tespiti yapar. |
|  |  | I.2 | Su soğutma (Chiller) ünitesi montajı yapmak | I.2.1 | Projeye uygun olarak su soğutma ünitesi elemanlarının montajını yapar. |
|  |  |  |  | I.2.2 | Su soğutma (Chiller) ünitesi sisteminde projeye uygun bakır boru tesisatını yapar. |
|  |  |  |  | I.2.3 | Su soğutma (Chiller) ünitesi sisteminin kaçak testini yaparak varsa kaçak tespiti yapar. |
|  |  |  |  | I.2.4 | Ünitenin su tesisatını projeye göre yaptırır. |
|  |  | I.3 | Cihaz kaidesini hazırlamak | I.3.1 | Projeye uygun olarak kullanılacak malzemeyi keserek hazırlar. |
|  |  |  |  | I.3.2 | Hazırlanan malzemeyi projeye göre gönye ve terazisinde elektrik ark kaynağı ile birleştirerek cihaz kaidesini hazırlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| J | Montaj sonrası işlemleri yapmak | J.1 | Soğutma sisteminin testini yapmak | J.1.1 | Bakır boru tesisatını temizlemek için propulsol veya muadili gazları azot gazı ile birlikte sisteme basarak sistemin diğer tarafından tahliye ettirir. |
|  |  |  |  | J.1.2 | Sisteme kontrollü olarak uygun basınçta azot gazı basılarak 24 saat teste bırakır. |
|  |  |  |  | J.1.3 | Sistemde elde edilen basıncı test manometresi veya sistemdeki manometrelerden gözlemleyerek kaçak dedektörü ile kaçak tespiti yapar. |
|  |  | J.2 | Boru izolasyonu yapmak | J.2.1 | Projeye uygun izolasyon malzemesini boru üzerine hava almayacak şekilde yapıştırıcı ile yapıştırır. |
|  |  |  |  | J.2.2 | Projeye uygun izolasyon malzemesini boru üzerine hava almayacak şekilde yerleştirerek ek yerlerini izolasyon bandı ile bantlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| K | Mesleki gelişime ilişkin faaliyetlere katılmak | K.1 | Teknik destek almak | K.1.1 | Gerektiğinde montaj hizmetleri hakkında müşteriye bilgi vermek. |
|  |  |  |  | K.1.2 | Yapılan montaj çalışmaları ile ilgili üstlerine teknik rapor iletmek. |
| D | İş organizasyonu yapmak | K.2 | İşletmede düzenlenen eğitim ve değerlendirme toplantılarına katılmak | K.2.1 | İşletmece düzenlenen eğitim ve değerlendirme toplantıları için belirlenen gün ve saatte hazır bulunur. |
|  |  |  |  | K.2.2 | Yapılan ve yapılacak işlere ilişkin uygulama ile ilgili teknik bilgi ve görüş sunar. |
|  |  |  |  | K.2.3 | Öğrendiği bilgileri işinde uygular ve çalışma arkadaşları ile paylaşır. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Açıkağız anahtar takımı

- Allien anahtar takımı

- Ara kablo

- Azot gazı

- Bakır boru

- Bakır boru bükme aparatı

- Bakır boru şişirme takımı

- Bakır kaynak teli

- Baret

- Boraks (lehim pastası)

- Boru anahtarı

- Boru bağlantı elemanları (Fitings)

- Boru makası

- Conta çeşitleri

- Çekiç

- Demir testeresi

- Düz pense

- Ege çeşitleri

- El feneri

- Eldiven

- Elektrik bandı

- Elektrik kaynak makinesi

- Elektrot

- Falçata

- Gaz hortumları

- Gaz kaçak detektörü

- Gönye

- Gümüş kaynak teli

- Havşa takımı

- İskele

- İş ayakkabısı

- İş elbisesi

- İşkence

- İzolasyon malzemesi

- İzolasyon yapıştırıcı

- Kargaburnu pense

- Kaynak çekici

- Kaynak eldiveni

- Kaynak maskesi

- Keski

- Kırıcı matkap

- Kişisel koruyucu donanım (baret, koruyucu burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, koruyucu gözlük, toz maskesi, koruyucu elbise)

- Kompresör

- Kontrol kalemi

- Kulaklık

- Kumpas

- Kurbağacık anahtarı

- Lokma anahtar takımı

- Manivela

- Manometre

- Matkap /darbeli matkap

- Matkap ucu çeşitleri

- Mengene

- Merdiven

- Murç

- Oksijen kaynak seti

- Panç

- Pense

- Pinçop pensesi

- Pirinç kaynak teli

- Sıvı teflon

- Sibop tornavidası

- Silikon

- Silikon tabancası

- Soğutucu gazlar

- Spiral taşı

- Spiral yay

- Su terazisi

- Şarj vanası

- Şarjlı matkap

- Şerit metre

- Takım çantası

- Taşlama gözlüğü

- Tebeşir

- Teflon bant

- Tek kollu boru anahtarı

- Tel fırça

- Teneke makası

- Testere laması

- Tornavida takımı

- Yağdanlık

- Yan keski

- Yıldız anahtar takımı

- Zımpara çeşitleri

## Bilgi ve Beceriler

- Araç-gereç kullanma becerisi

- Basınç bilgisi

- Çevre düzenlemeleri bilgisi

- Dinleme becerisi

- Ekip içinde çalışma becerisi

- El aletlerini kullanma becerisi

- El becerisi

- Genel mekanik bilgisi

- Hijyen bilgisi

- İletişim becerisi

- İlkyardım bilgisi

- İnsan psikolojisi bilgisi

- İş güvenliği bilgisi

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

- Kalite standartları bilgisi

- Kaynak bilgisi

- Malzeme bilgisi

- Mesleki resim bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Ölçme bilgisi

- Proje okuma bilgisi

- Soğutma bilgisi

- Standart ölçüler bilgisi

- Temel elektrik bilgisi

- Yangına müdahale teknikleri bilgisi

## Tutum ve Davranışlar

- Araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Dikkatli olmak

- Disiplinli olmak

- Dürüst olmak

- Ekip çalışmasına uyum sağlamak

- Göreviyle ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

- Güler yüzlü olmak

- Güvenilir olmak

- Hoşgörülü olmak

- İnsan ilişkilerine özen göstermek

- Meslek ahlakına sahip olmak

- Mesleki gelişime önem vermek

- Paylaşımcı olmak

- Planlı olmak

- Sabırlı olmak

- Saygılı olmak

- Soğukkanlı olmak ve sorunlara çözüm üretebilmek

- Sorumluluk sahibi olmak

- Tedbirli olmak

- Temiz ve tertipli olmak

- Zamanı iyi kullanmak

## ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montaj Elemanı  (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Not: Bu kısım Resmi Gazete’de yayımlanmayacaktır. Sadece MYK web sitesinde yer alacaktır.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Dr. Murat YALÇINTAŞ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Şekib AVDAGİÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dursun TOPÇU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan DEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Abdullah ÇINAR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet DEVELİOĞLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yakup KÖÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

İsrafil KURALAY 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul Yavuz PALA 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Murat SUNGURLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet YENEL 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Halim ÖZDEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi

Dr. Cengiz ERSUN 	İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri

Selçuk Tayfun OK		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Ferruh GÜNDOĞAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Müdürü

Selim SÜLEYMAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi KOBİ Araştırma Şefi

Recep DAYIOĞLU		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Uzman Yardımcısı

Dr. İrfan MISIRLI		Meslek Standardı Hazırlama Ekibi  Teknik Koordinatörü ve   Sisma  Uzmanı, Sisma Danışmanlık Ltd.

H.Tahsin DURMUŞ			SİSMA Uzmanı

- Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER)

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV)

İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği (İSEDA)

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD)

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Odası (İTESO)

Soğutma Sanayi İş Adamları Derneği (SOSİAD)

Acar Müh. LTD. ŞTİ.

Akcol A.Ş.

Aktif Grup

Aktif Isı A.Ş.

Bağcılar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Bes Enerji A.Ş.

Çukurova Isı Sistemleri A.Ş.

Genesis A.Ş.

Isıdem LTD. ŞTİ.

İdeal Su Arıtım A.Ş.

Ode Yalıtım San. Tic. A.Ş.

Optimum Mühendislik A.Ş.

Yusuf DEMİR			Vatbuz Isıtma Soğutma ve Havalandırma

Bülent OBUT			Tekso Endüstriyel Soğutma

Güngör BAYLAN		Aldağ Isıtma Soğutma ve Klima A.Ş.

Hakan ÇAKIR 			Friterm A.Ş.

Hamdi KESKİNOĞLU		Altas Klima

Ekrem ÖZTÜRK		End.Tes. ve Taah. İmal. A.Ş.

Özcan SARAÇOĞLU		Mespa Ltd .Şti.- İstanbul Soğutmacılar Odası Başkanı

Kemal ÇELEBİ			Fen Teknik-İstanbul Soğutmacılar Odası Yön Krl. Üyesi

Ali EKE 			Eke Teknik- İstanbul Soğutmacılar Odası Yön Krl. Üyesi

İbrahim KUTLUGİL		Friterm A.Ş.

Suat GÜRKAN		 	Şar Soğutma

İsmet BİNDAL 		Sotek Soğutma

M. Bekir REİSOĞLU		Dostel Soğutma

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği (BACADER)

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Doğal Gaz Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİDER)

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San.ve Tic. A.Ş (UGETAM)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

…… Sektör Komitesi Üyeleri

- MYK Yönetim Kurulu Üyeleri

Bayram AKBAŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi	Başkan

Prof. Dr. Oğuz BORAT, Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi		Başkan Vekili

Yrd. Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi 	Üye

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Meslek Kuruluşları Temsilcisi 		Üye

Dr. Osman YILDIZ, İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi	Üye

Celal KOLOĞLU, İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi	Üye

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.