ULUSAL MESLEK STANDARDI

ISITMA SİSTEMLERİ SERVİS UZMANI

SEVİYE 5

REFERANS KODU /

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

| Meslek: | ISITMA SİSTEMLERİ SERVİS UZMANI |
| --- | --- |
| Seviye: | 5 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK ……… Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | …………………………………………. |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AKIŞKAN: Sıvı ve gazların ortak adını,

BİLDİRİ: Bir faaliyeti veya süreci gerçekleştirmek için belirlenen yolu ortaya koyan işyerine ait kalite sistem dokümanını,

CONTA: Sızdırma ve kaçağı önlemek amacıyla, tesisat elemanlarının birleştirme noktalarında kullanılan; lastik, plastik, amyant, klingirit gibi maddelerden imal edilmiş malzemeyi,

DİŞ: Vidaların her bir adımını oluşturan sarmal yükseltiyi,

DRENAJ: Herhangi bir tesisat vasıtasıyla, yapıya zarar verebilecek sıvıların doğal veya yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik imal edilen yapı elemanını,

FİLTRE: Akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran malzeme veya düzeneği,

GAZ YAKICI CİHAZ: Gaz esaslı yakıtlarla çalışan kombi, şofben, kazan, soba, fırın vb. cihazları,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İŞLETME BASINCI: Normal işletme şartları altında boru tesisatlarında, cihaz ve ekipmanlarına uygulanan basınç değerini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan herhangi bir alet, malzeme veya cihazı,

KOMBİ CİHAZI: Doğal gaz ve LPG ile çalışabilen, hem ısıtma ihtiyacı ve hem de sıcak su ihtiyacını karşılayan gaz yakıcı cihazı (Hermetik, yoğuşmalı, bacalı ve premiks),

MENGENE: Üzerinde çalışılması (tesviye, temizlik, kesme, çakma, montaj-demontaj vb.) düşünülen malzemeleri ya da parçaları sabitlemek için yapılmış aleti,

MONTAJ KILAVUZU: Gaz yakıcı cihaz üreticisi tarafından hazırlanmış ve cihazın emniyetli ve sağlıklı olarak çalışabilmesi amacıyla montajı için belirlenmiş olan kuralların yer aldığı kılavuzu,

ÖLÇME CİHAZI: Herhangi bir niteliğin belirlenmiş bir değer üzerinden, sayısal olarak ifadesini belirleyen cihazları,

POMPA: Bir sıvıyı yükseltmeye, basmaya yarayan makineyi,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SIZDIRMAZLIK TESTİ: Akışkanın, işletme şartları altında boru içinde kalacağını ve bir sızma yapmayacağını doğrulamak amacı ile yapılan testi,

SİSTEM: Bir bütünü veya düzeneği meydana getirecek şekilde, karşılıklı olarak birbirine bağlı olan unsurlar ile tertibat ve teçhizatın tamamını,

TALİMAT: Detay çalışmaların kim tarafından, nasıl, nerede ve ne zaman yapılacağını belirten iş yerine ait kalite sistem dokümanını,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TEST İŞLEMİ: Yapımı tamamlanmış hatların, mekanik ve sızdırmazlık yönünden dayanımının; belirlenmiş yöntemlerle ölçülmesini,

YALITIM: Bir madde veya yapı üzerinde; sıcaklık, ses, elektrik, aşınma ve nem gibi faktörlerin etkisini engellemek için yapılan işlemi,

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	5

2.	MESLEK TANITIMI	6

2.1.	Meslek Tanımı	6

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre İle İlgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek İle İlgili Diğer Mevzuat	7

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	7

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	22

3.3.	Bilgi ve Beceriler	24

3.4.	Tutum ve Davranışlar	25

4.	ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	26

## GİRİŞ

Isıtma Sistemleri Servis Uzmanı  (Seviye 5) ulusal meslek standardı, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanmıştır.

Isıtma Sistemleri Servis Uzmanı  (Seviye 5) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK ...................... Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

## MESLEK TANITIMI

### Meslek Tanımı

Isıtma Sistemleri Servis Uzmanı  (Seviye 5); ısıtma sistemleri ve cihazlarının kontrol, bakım onarımını yapan/yaptıran, sistemin çalışma onayını veren ve çalışmaları ile ilgili teknik ve idari rapor hazırlayan nitelikli kişidir.

### Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7127 Havalandırma/klima ve soğutma tesisatı bakım ve onarım işlerinde çalışanlar

### Sağlık, Güvenlik ve Çevre İle İlgili Düzenlemeler

2872 Sayılı Çevre Kanunu

399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çevre kanunu ve İlgili Yönetmelikler

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

KKD Yönetmeliği

Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik (2008)

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Tüzüğü

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

### Meslek İle İlgili Diğer Mevzuat

5253 Sayılı Dernekler Kanunu

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerde Çalışma Yönetmeliği

Ayrıca; meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

### Çalışma Ortamı ve Koşulları

Isıtma Sistemleri Servis Uzmanı  (Seviye 5); her türlü iklim koşullarında, genellikle kapalı (işletme, bina ve ev içi) bazen de açık mekânlarda, genellikle normal çalışma saatlerinde, hareketli ortamlarda çalışılan bir meslektir. Mesleğin icrası esnasında kaza ve yaralanma riskine karşı gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemleri mutlaka sağlanmalıdır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Servis Elemanı yürüttüğü işlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

### Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Isıtma Sistemleri Servis Uzmanı  (Seviye 5), sese ve özellikle kokuya karşı hassas olmalı, iskelede ve yüksekte çalışma şartlarına uyum sağlamalıdır.

## MESLEK PROFİLİ

### Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş Sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak /uygulanmasını sağlamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak/uygulatmak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için işyerinin/eğitim kurumlarının düzenlediği eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır/kullanımsını sağlar. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur. Çalışma esnasında karşılaştığı risk etmenleri veya karşılaşabileceği olası risk etmenlerini belirleyerek rapor eder/ müşteriye açıklar. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını müşteriye, yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Makineye/cihaza özel acil durum prosedürlerini uygular/uygulatır. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular/uygulatır. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütlerin |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre koruma mevzuatına uygun çalışılmasını sağlamak | B.1 | Çevre koruma yöntemlerini öğrenmek | B.1.1 | Çevre koruma yöntemleri konusunda işyerinin ve işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Eğitimlerde öğrendiklerini işinde uygular ve uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Eğitimlerde edindiği bilgi ve becerileri günceller. |
|  |  | B.2 | Çevresel risklerin azaltılmasını sağlamak | B.2.1 | Risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Doğal kaynakların verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Çalışırken yapılan uygulamaların çevresel etkilerini gözlemler ve zararlı sonuçlarının önlenmesi çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.2.4 | Çalıştığı alanlarda bulunan dönüştürülebilir malzemelerin doğru yere iletilmesini sağlar. |
|  |  | B.3 | Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.3.1 | Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır/kullanımını sağlar. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Doğal kaynakların iktisatlı ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemini dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | Üretici kataloglarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular ve çalışanlar tarafından uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular /uygulatır ve müşteri memnuniyeti sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır/çalıştırır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular/uygulatır. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak/uygulatarak özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite ve kayıp/hata formlarını doldurur. |
|  |  |  |  | C.2.4 | Üretici talimatlarına göre periyodik bakım çizelgesi oluşturup, talimatlara göre bakım yapar/yaptırır. |
|  |  | C.3 | Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak | C.3.1 | Yapılan hizmetin kalitesini denetler. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Hizmet kalitesini artırıcı önerilerde bulunur. |
|  |  | C.4 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.4.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere sürekli raporlar. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili yöntemleri açıklayıp uygular/uygulatır. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları ilgililere rapor eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | İş organizasyonu yapmak (devamı var) | D.1 | Önceki gün yapılan işlemlerin inceleme ve değerlendirilmesinin yapmak | D.1.1 | Servis belgelerini (arıza formları) inceleyerek değerlendirir. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Sonuçlanmamış arızalar için planlama yaparak arızaların sonuçlanmasını sağlar. |
|  |  | D.2 | Bakım onarım programı yapmak | D.2.1 | Kaydedilmiş arıza taleplerine göre bakım periyotlarını takip eder. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Aldığı iş emirlerini, talepleri ve ihtiyaçları planlama yönünden değerlendirir. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Yapılacak bakım ve onarım işlemlerinde öncelikleri belirler. |
|  |  |  |  | D.2.4 | Belirlenen önceliklere göre yapılacak günlük işlemlerin zaman planlamasını yapar. |
|  |  |  |  | D.2.5 | Beklenmedik durumlarda iş planında gerekli düzenlemeleri yapar. |
|  |  | D.3 | İş takip formu hazırlamak | D.3.1 | Yapılacak iş ile ilgili olarak çağrı merkezlerinden ve üst yönetimlerden yazılı-sözlü talepleri doğru ve eksiksiz olarak alır. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Amir ve astlarına yapılan işlemin sonucu karşılaşılan sorunlar, eksik kalan işlemler, kullanılan malzeme, işleme başlama ve işlemin tamamlanma süresi gibi konularda iş takip formu gibi araçları kullanarak yazılı veya sözlü bilgi verir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | İş organizasyonu yapmak (devamı var) | D.4 | Ekip/ekipman ve yedek parça organizasyonu yapmak | D.4.1 | Yapılacak işlemlerin personel/gün ve personel/saat olarak planlaması yapar. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Gerçekleştirilecek bakım onarım işlemleri için gerekli ulaşım aracı, ekipman ve yedek parça ihtiyacını belirler. |
|  |  |  |  | D.4.3 | Kullanılacak ekipmanın çalışır durumda olupolmadığının kontrolünü sağlar. |
|  |  |  |  | D.4.4 | Bildirilen arızalı ekipmanın yenisinin temin edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.4.5 | İhtiyaç duyulan malzemenin tedarik edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.4.6 | Günlük sevk edilen malzemenin geri dönüşümünü kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | D.4.7 | Kullanılan servis aracının bakım onarım ihtiyacının denetimini yapar. |
|  |  | D.5 | Teknik destek sağlamak | D.5.1 | Gerektiğinde onarım hizmetleri hakkında müşteriye bilgi verir. |
|  |  |  |  | D.5.2 | Çalışanlara teknik destek sağlar. |
|  |  |  |  | D.5.3 | Üstlerine teknik bilgi desteği sağlar. |
|  |  | D.6 | İşletmede düzenlenen değerlendirme ve planlama toplantılarına katılım ve katkı sağlamak | D.6.1 | İşletmece düzenlenen değerlendirme ve planlama toplantıları için belirlenen gün ve saatte hazır bulunur. |
|  |  |  |  | D.6.2 | Yapılan ve yapılacak işlere ilişkin teknik bilgi ve görüş sunar. |
|  |  | D.5 | Teknik destek sağlamak | D.6.3 | Yapılan ve yapılacak işlere ilişkin ekip organizasyonu hakkında iyileştirme ve geliştirme önerilerinde bulunur. |
|  |  |  |  | D.6.4 | Toplantıda görüşülen teknik ve idari konular ve alınan kararları üst ve astları ile paylaşır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | İş organizasyonu yapmak | D.7 | Maliyet hesabı yapmak | D.7.1 | Kullanılacak malzeme listesini ve miktarını çıkarır. |
|  |  |  |  | D.7.2 | İşçilik süresini ve işçilik maliyetini hesap eder. |
|  |  |  |  | D.7.3 | Malzeme alımı için teklif hazırlar veya alınan teklifleri değerlendirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Isıtma cihazı kontrol ve bakım onarımını yapmak/yaptırmak (devamı var) | E.1 | Kazan bakım onarımını yapmak/yaptırmak | E.1.1 | Kazan emniyet sisteminin kontrolünü yapar/yaptırır. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Kazan emniyet sisteminin onarımını yapar/yaptırır. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Kazanda meydana gelen sızıntıları kontrol ederek, giderir/giderilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.1.4 | Döküm kazanlarda arızalı dilim ve bağlantı malzemelerini değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  | E.2 | Kontrol ünitesinin bakım onarımını yapmak/yaptırmak | E.2.1 | Kontrol ünitesinin enerji beslemesi uygunluğunu kontrol eder/kontrol edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Kontrol ünitesinin fonksiyonelliğini kontrol eder/kontrol edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Kontrol ünitesinin parametre ayarlarını fabrika ayarları veya müşteri talebine göre yapar/yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.2.4 | Kontrol ünitesi sensörlerini kontrolünü yaparak değiştirir/değişimini sağlar. |
|  |  |  |  | E.2.5 | Kontrol ünitesinin bakımını ve testini yapar/yaptırır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Isıtma cihazı kontrol ve bakım onarımını yapmak/yaptırmak | E.3 | Brülör bakım onarımı yapmak/yaptırmak | E.3.1 | Brülör enerji besleme hattının avometre ile kontrolünü yaptırıp, varsa arıza sonlandırılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Brülör yakıt ve yanma ayarlarını manometre ile kontrol eder/kontrolünü yaptırır, varsa arızayı sonlandırır. |
|  |  |  |  | E.3.3 | Brülör yanma ayarlarını baca gazı analiz cihazı ile yapar/yaptırır. |
|  |  | E.4 | Kombi/yoğuşmalı kombi/kat kaloriferi bakım onarımını yapmak//yaptırmak | E.4.1 | Enerji besleme hattının kontrolünü yaptırıp, varsa arıza sonlandırılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Yakıt ayarlarının manometre ile kontrolünü yapar/yaptırır, varsa arızayı sonlandırır. |
|  |  |  |  | E.4.3 | Yoğuşmalı kombi ve kazanlarda yanma ayarlarını baca gazı analiz cihazı ile yapar/yaptırır. |
|  |  |  |  | E.4.4 | Kapalı devre su basınç kontrolü ve basınç ayarı yapar/yaptırır. |
|  |  | E.5 | Öngörülmeyen arıza tespit ve onarımını yapmak | E.5.1 | Sahada çözülemeyen arızaların bilgisini alır, arıza hakkında gerekli teknik araştırma yapar. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Teknik bilgi desteğiyle veya yerinde arızayı sonlandırır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Isıtma sistemi kontrolünü ve bakım onarımını yapmak/yaptırmak (devamı var) | F.1 | Tesisat ve ekipmanlarının onarımını yapmak/yaptırmak | F.1.1 | Filtrelerin temizliğini yapar/yaptırır. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Emniyet ventilinin uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Manometrenin doğru değer gösterdiğini ve sağlamlığını test ederek manometrenin sağlamlığına karar verir. |
|  |  |  |  | F.1.4 | Termometrenin çalışırlığını kontrol ederek/ettirerek termometrenin sağlamlığına karar verir. |
|  |  |  |  | F.1.5 | Üç ve iki yollu vanaların uygunluğunu kontrol eder/ettirir. |
|  |  |  |  | F.1.6 | Tesisat borularının bakım onarımını yaptırır, uygunluğuna karar verir ve sızdırmazlık kontrolü yapar/yaptırır. |
|  |  | F.2 | Havalandırma kontrolü yapmak/yaptırmak | F.2.1 | Sistemin kurulu bulunduğu ortamda havalandırmanın teknik olarak uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Yetersiz hava akışını raporlayarak ilgili firmaya bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Isıtma sistemi kontrolünü ve bakım onarımını yapmak/yaptırmak (devamı var) | F.3 | Sirkülâsyon pompasının bakım onarımını yapmak/yaptırmak | F.3.1 | Merkezi sistemde sirkülasyon pompasının doğru yönde çalışırlığını kontrol eder/ettirir. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Tesisat kapasitesine göre sirkülasyon pompasının devrini ayarlar ve devir kontrolünü yapar/yaptırır. |
|  |  |  |  | F.3.3 | Sirkülasyon pompasının bakım onarımını yaparak sızdırmazlığını sağlar.. |
|  |  | F.4 | Genleşme tankı bakım onarımını yapmak/yaptırmak | F.4.1 | Genleşme tankının kapasite uygunluğuna karar verir. |
|  |  |  |  | F.4.2 | Genleşme tankının sisteme göre ön basıncını ayarlar ve basınç kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | F.4.3 | Değiştirilebilir tipli genleşme tankı membranını değiştirir/değişimini sağlar. |
|  |  | F.5 | Boyler ve akümülasyon tankının bakım onarımını yapmak/yaptırmak | F.5.1 | Boyler ve akümülasyon tankının kapasitesinin uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.5.2 | Boyler ve akümülasyon tankının magnezyum ve inert anotunun kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | F.5.3 | Boyler ve akümülasyon tankının emniyet ventilinin uygunluk kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | F.5.4 | Bakımlarda boylerin temizliğini yaptırır. |
|  |  | F.6 | Eşanjörlerin bakım onarımını yapmak/yaptırmak | F.6.1 | Eşanjörlerin kapasitesinin sisteme uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.6.2 | Eşanjör temizliğini yaptırır. |
|  |  |  |  | F.6.3 | Eşanjörün montaj talimatına uygun olarak değişimini yapar /yaptırır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Isıtma sistemi kontrolünü ve bakım onarımını yapmak/yaptırmak | F.7 | Baca kontrolü yapmak | F.7.1 | Sistemin kapasitesine göre bacanın uygunluğunun kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | F.7.2 | Baca yoguşma su gider (drenaj) kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | F.7.3 | Baca gaz analiz cihazı veya duman tableti ile baca çekiş kontrolünü yapar/yaptırır. |
|  |  | F.8 | Cihaz ve tesisat kapasitesinin uygunluğuna karar vermek | F.8.1 | Projenin uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.8.2 | Sistemi kontrol ederek projeye uygunluğu olup olmadığına karar dair rapor hazırlar. |

| Görevler | İşlemler |  |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod |  |
| G | Teknik ve idari raporlama/bildirim hazırlamak | G.1 | Sahadan gelen arıza bilgilerini ilgililere raporlamak | G.1.1 | Alandan gelen arıza bilgilerini eksiksiz ve düzenli olarak arşivler. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Arşivlenen verilerle servis hizmetleri ve arızalar hakkında teknik rapor hazırlayarak ilgiliye sunar. |
|  |  | G.2 | İyileştirme ve geliştirme bilgilerini ilgililere iletmek | G.2.1 | Elde edilen bilgileri konularına göre tasnif eder. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Konularına göre teknik bildirim/bülten içeriğini oluşturur. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Teknik bildirim/bültenleri ilgililerin kullanımına sunar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek | H.1 | Mesleği ile ilgili yayınları takip etmek | H.1.1 | Her türlü yayını, yeniliği ve teknolojik gelişmeleri takip eder. |
|  |  |  |  | H.1.2 | İşi ile ilgili görsel materyalleri izler. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Öğrendiği bilgileri işinde uygular/uygulatır. |
|  |  | H.2 | Kurs ve seminerlere katılmak | H.2.1 | Firmanın ya da kendisinin istediği ve önerdiği kişisel gelişimini artırıcı etkinliklere (toplantı, fuar, kurs, yönetmelikle belirlenen hizmet içi eğitim seminerleri) katılır. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Öğrendiği bilgilerle çalışma arkadaşlarını bu konularda bilgilendirir. |

### Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Açıkağız anahtar takımı

- Allien anahtar takımı

- Ara kablo

- Kaynak makinesi

- Baret

- Boru mengenesi

- Conta çeşitleri

- Çift kollu boru anahtarı

- Çizme

- Dekopaj

- Delici

- Demir testeresi

- Düz pense

- El feneri

- Eldiven

- Elektrikli pafta

- Elektrikli testere

- Folyo açacağı

- Fosforlu yelek

- Gaz kaçak detektörü

- Gaz maskesi

- Gönye

- Gözlük

- Grup anahtarı

- İskele

- İş ayakkabısı

- İş elbisesi

- Kargaburnu pense

- Kaynak çubuğu

- Keski

- Keten

- Kılavuz

- Kırıcı matkap

- Kişisel koruyucu donanım (baret, koruyucu burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, koruyucu gözlük, toz maskesi, koruyucu elbise)

- Kompresör

- Kontrol kalemi

- Kömür elektrot

- Kulaklık

- Kumpas

- Kurbağacık anahtarı

- Lehim

- Lehim pastası

- Lokma anahtar takımı

- Manivela

- Manometre

- Matkap

- Matkap ucu çeşitleri

- Mengene

- Merdiven

- Metal dedektörü

- Murç

- Pafta takımı

- Panç

- Plastik boru kesme makası

- Plastik tamir çubuğu

- Plastik tesisat borusu

- Plastik fittings çeşitleri

- Pürmüz havya takımı

- Sıvı teflon

- Silikon

- Silikon tabancası

- Spiral taşı

- Su terazisi

- Şarjlı matkap

- Şarjlı vidalama

- Şerit metre

- Takım çantası

- Teflon

- Tek kollu boru anahtarı

- Tel fırça

- Teneke makası

- Testere laması

- Tornavida takımı

- Toz maskesi

- Yağdanlık

- Yağlı salmastra

- Yağlı teflon

- Yıldız anahtar takımı

- Zincirli boru anahtarı

- Kazan çektirme aparatı

- Baca gazı analiz cihazı

- Termometre

- Pens ampermetre

- Debi ölçüm cihazı

- Desibelmetre

- Multimetre

### Bilgi ve Beceriler

- Analitik düşünme becerisi

- Araç-gereç kullanma becerisi

- Bilgisayar kullanım becerisi

- Çevre düzenlemeleri bilgisi

- Ekip içinde çalışma becerisi

- El aletlerini kullanma becerisi

- El becerisi

- Gaz (Doğalgaz, LPG, LNG) akışkan bilgisi

- Genel mekanik bilgisi

- Hijyen bilgisi

- Isı iletim ve yalıtım bilgisi

- İletişim becerisi

- İlkyardım bilgisi

- İnsan psikolojisi bilgisi

- İş güvenliği bilgisi

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

- Kalite standartları bilgisi

- Kimya bilgisi

- Malzeme bilgisi

- Mesleki resim bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Montaj kılavuzu okuma bilgisi

- Organizasyon becerisi

- Ölçme ve kontrol bilgisi

- Problem çözme yeteneği

- Proje okuma bilgisi

- Raporlama bilgisi

- Sıvı akışkan bilgisi

- Standart ölçüler bilgisi

- Tasarım bilgisi

- Teknik İngilizce

- Temel elektrik bilgisi

- Temel mühendislik bilgisi

- Temel otomasyon bilgisi

- Temel soğutma bilgisi

- Yangına müdahale teknikleri bilgisi

- Zaman yönetimi bilgisi

### Tutum ve Davranışlar

- Araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Dikkatli olmak

- Disiplinli olmak

- Dürüst olmak

- Göreviyle ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

- Güler yüzlü olmak

- Güvenilir olmak

- Hoşgörülü olmak

- İnisiyatif kullanmak

- İnsan ilişkilerine özen göstermek

- Meslek ahlakına sahip olmak

- Mesleki gelişime önem vermek

- Paylaşımcı olmak

- Planlı olmak

- Sabırlı olmak

- Soğukkanlı olmak ve sorunlara çözüm üretebilmek

- Sorumluluk sahibi olmak

- Tedbirli olmak

- Temiz olmak

- Zamanı iyi kullanmak

## ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Isıtma Sistemleri Servis Uzmanı (Seviye 5) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Not: Bu kısım Resmi Gazete’de yayımlanmayacaktır. Sadece MYK web sitesinde yer alacaktır.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Dr. Murat YALÇINTAŞ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Şekib AVDAGİÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dursun TOPÇU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan DEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Abdullah ÇINAR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet DEVELİOĞLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yakup KÖÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

İsrafil KURALAY 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul Yavuz PALA 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Murat SUNGURLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet YENEL 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Halim ÖZDEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi

Dr. Cengiz ERSUN 	İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri

Selçuk Tayfun OK		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Ferruh GÜNDOĞAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Müdürü

Selim SÜLEYMAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi KOBİ Araştırma Şefi

Recep DAYIOĞLU		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Uzman Yardımcısı

Şerif KARAKUŞ			SİSMA Uzmanı

Dr. İrfan MISIRLI		Meslek Standardı Hazırlama Ekibi  Teknik Koordinatörü ve   Sisma  Uzmanı, Sisma Danışmanlık Ltd.

- Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER)

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV)

İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği (İSEDA)

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD)

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Odası (İTESO)

Soğutma Sanayi İş Adamları Derneği (SOSİAD)

Acar Müh. LTD. ŞTİ.

Akcol A.Ş.

Aktif Grup

Aktif Isı A.Ş.

Bağcılar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Bes Enerji A.Ş.

Çukurova Isı Sistemleri A.Ş.

Genesis A.Ş.

Isıdem LTD. ŞTİ.

İdeal Su Arıtım A.Ş.

Ode Yalıtım San. Tic. A.Ş.

Optimum Mühendislik A.Ş.

Bayram İLASLAN 		Arçelik A.Ş. Sistem Kurma Teknik Destek Teknisyeni

Kadir DALMIŞ		Alarko Carrier Servis Sorumlusu

Emre BÜYÜKGÖNENÇ	Optima Mühendislik Mekanik Teknikeri

Ayhan UYGUR		Uygurlar Ltd. Demirdöküm Yetkili Servis Sahibi

Celal SAYIN			Alarko Carrier Yetkili Servis Sahibi

Tamer KIYICILARDAN	NİLSER  Alarko Carrier Yetkili Servis Sahibi

Musa Kazım KILIÇ		Isı Teknik Alarko Carrier Yetkili Servis Sahibi

Nurullah ÇIRAKOĞLU	Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Tic. A.Ş. Satış 					Sonrası Hiz .  Sorm.

Yüksel GÖKÇEN     		İmaj Teknik Demirdöküm Fab. A.Ş. Servis Sahibi

Salih AKOVA		Çukyrova Isı Demirdöküm Fab. A.Ş. Ustabaşı

İlhan KAYA			Kayahan Isıtma Sistemleri Ltd. Şti. Demirdöküm Fab. 					A.Ş. Firma Sahibi

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği (BACADER)

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Doğal Gaz Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİDER)

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San.ve Tic. A.Ş (UGETAM)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

…… Sektör Komitesi Üyeleri

- MYK Yönetim Kurulu Üyeleri

Bayram AKBAŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi	Başkan

Prof. Dr. Oğuz BORAT, Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi		Başkan Vekili

Yrd. Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi 	Üye

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Meslek Kuruluşları Temsilcisi 		Üye

Dr. Osman YILDIZ, İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi	Üye

Celal KOLOĞLU, İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi	Üye

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye beş (5) olarak belirlenmiştir.