ULUSAL MESLEK STANDARDI

ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ PERSONELİ

SEVİYE 5

REFERANS KODU /

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

| Meslek: | ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ PERSONELİ |
| --- | --- |
| Seviye: | 5 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK ……… Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | ……………………………………. |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AZOT: Sistemi temizlemede ve kaçak testinde kullanılan, içinde nem barındırmayan gazı,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan herhangi bir alet, malzeme veya cihazı,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SIZDIRMAZLIK TESTİ: Akışkanın, işletme şartları altında boru içinde kalacağını ve bir sızma yapmayacağını doğrulamak amacı ile yapılan testi,

SİSTEM: Bir bütünü veya düzeneği meydana getirecek şekilde, karşılıklı olarak birbirine bağlı olan unsurlar ile tertibat ve teçhizatın tamamını,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TEST İŞLEMİ: Yapımı tamamlanmış hatların, mekanik ve sızdırmazlık yönünden dayanımının; belirlenmiş yöntemlerle ölçülmesini,

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	4

2.	MESLEK TANITIMI	6

2.1.	Meslek Tanımı	6

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	6

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre İle İlgili Düzenlemeler	6

2.4.	Meslek İle İlgili Diğer Mevzuat	6

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	6

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	6

3.	MESLEK PROFİLİ	7

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	7

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	16

3.3.	Bilgi ve Beceriler	17

3.4.	Tutum ve Davranışlar	18

4.	ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	19

## GİRİŞ

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Personeli  (Seviye 5), ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanmıştır.

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Personeli  (Seviye 5) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK .............. Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

## MESLEK TANITIMI

### Meslek Tanımı

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Personeli  (Seviye 5); endüstriyel soğutma sistemlerinde, Sistemin kurulum yeri keşfi, maliyet tespiti, makine-donanım ve malzeme kontrolü yaparak, soğutma sistemlerin montajını, bakım onarımını yapan/yaptıran, teknik ve idari raporlama yaparak sistemin uygunluğuna karar veren nitelikli kişidir.

### Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7127 Havalandırma/klima ve soğutma tesisatı bakım ve onarım işlerinde çalışanlar

### Sağlık, Güvenlik ve Çevre İle İlgili Düzenlemeler

2872 Sayılı Çevre Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu2821 Sayılı Sendikalar Kanunu

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

### Meslek İle İlgili Diğer Mevzuat

5253 Sayılı Dernekler Kanunu

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerde Çalışma Yönetmeliği

Ayrıca; meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

### Çalışma Ortamı ve Koşulları

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Personeli  (Seviye 5); her türlü mevsim şartlarında, genellikle büyük işletme, bina bazen de açık mekânlarda, ofis ortamında, genellikle esnek çalışma saatlerinde, hareket halinde çalışılan bir meslektir. Mesleğin icrası esnasında kaza ve yaralanma riskine karşı gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemleri mutlaka sağlanmalıdır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Servis Elemanı yürüttüğü işlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

### Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Personeli  (Seviye 5); sese ve özellikle kokuya karşı hassas olmalı, iskelede ve yüksekte çalışma şartlarına uyum sağlamalıdır.

## MESLEK PROFİLİ

### Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak /uygulatmak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak/ uygulatmak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için işyerinin/eğitim kurumlarının düzenlediği eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır/kullandırır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını kullanır/kullandırır. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirilmesini sağlayarak çalışan ve iş alanının güvenliğini sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır ve çalışanların katılımını sağlar. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Çalışma esnasında karşılaşılan veya karşılaşılabilecek olası risk etmenlerini belirleyerek önlemlerin alınmasını sağlar. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak/ uygulatmak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alınmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumları hakkında çalışanları bilgilendirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Kendisine bildirilen makineye/cihaza özel acil durum bilgilerini değerlendirip gerekli tedbirleri alarak çalışanları yönlendirir. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak/ uygulatmak | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Acil çıkış veya kaçış ile ilgili yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara çalışanların katılımını sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütlerin |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak ve çalışılmasını sağlamak | B.1 | Çevre koruma yöntemlerini öğrenmek/öğretmek | B.1.1 | Çevre koruma yöntemleri konusunda işyerinin eğitimlerine katılır ve çalışanların katılımını sağlar. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Eğitimlerde öğrendiklerini işinde uygular ve çalışanlara da öğreterek uygulamasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Eğitimlerde edindiği bilgi ve becerileri günceller. |
|  |  | B.2 | Çevresel risklerin azaltılmasını sağlamak | B.2.1 | Risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Doğal kaynakları verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanarak çalışanların da duyarlılığının gelişmesini sağlar. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Tehlikeli ve zararlı atıkları talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.2.4 | Çalışırken yapılan uygulamaların çevresel etkilerini gözlemler ve zararlı sonuçlarının önlenmesi sağlar. |
|  |  |  |  | B.2.5 | Çalışılan alanlarda bulunan dönüştürülebilir malzemeler için toplanma yerlerini belirleyerek çalışanlar tarafında kullanılmasını sağlar. |
|  |  | B.3 | Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.3.1 | Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Doğal kaynakların iktisatlı ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlamaları yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemi kurallarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak/uygulatmak | C.1.1 | Üretici kataloglarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular ve çalışanlar tarafından uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalıştırılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular/uygulatır ve müşteri memnuniyeti sağlar. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak/uygulatmak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre belirlenmiş kalite sağlama tekniklerini uygular ve çalışanların uygulamasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak/uygulatarak özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite ve kayıp/hata formlarını değerlendirip gerekli tedbirleri alır. |
|  |  | C.3 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları gidermek | C.3.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaların giderilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.3.3 | Yetkisi dâhilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları ilgililere iletir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | İş organizasyonu yapmak (Devamı var) | D.1 | Sistemin kurulum yeri ön keşfini yapmak/yaptırmak | D.1.1 | Montaj yapılacak yerin müşteri talebine ve projeye uygunluğuna karar verir. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Montaj yapılacak yere göre projede yapılması gereken değişiklikleri tespit eder. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Yapılan keşfe göre projenin revize edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.1.4 | Yapılacak işe göre çalışacak personeli belirler. |
|  |  |  |  | D.1.5 | Çalışma yapılacak yerin montaja uygun hale getirilmesini sağlar. |
|  |  | D.2 | Montaj ve imalat maliyet tespiti yapmak | D.2.1 | Soğutma sisteminde kullanılacak malzeme listesini ve adedini belirler. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Soğutma sisteminde kullanılacak malzemelerin birim fiyatlarını tespit eder. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Soğutma sistemi imalat ve montajında çalışması gereken personel sayısına göre personel/gün-saat olarak işçilik maliyetini belirler. |
|  |  |  |  | D.2.4 | Diğer giderleri ve kârını da ilave ederek maliyet tespitinin yapar/yapılmasını sağlar. |
|  |  | D.3 | İş akışını düzenlemek | D.3.1 | Müşteri talebi ve işlemlerin niteliğine göre öncelik sırasını belirler. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Aldığı iş emirlerini, talepleri ve ihtiyaçları planlama yönünden değerlendirir. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Belirlenen önceliklere göre yapılacak günlük işlemlerin zaman planlamasını yapar. |
|  |  |  |  | D.3.4 | İşin niteliğine göre ekip dağılımı ve planlaması yapar. |
|  |  |  |  | D.3.5 | Beklenmedik durumlarda iş planında gerekli düzenlemeleri yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | İş organizasyonu yapmak | D.4 | Saha denetim yapmak | D.4.1 | Proje aşamasında montajın sahaya uygunluğuna karar verir. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Montaj aşamasında işin projeye uygun olarak yapıldığını denetler. |
|  |  |  |  | D.4.3 | İş bitiminde sistemin son kontrollerini ve testlerini yaparak/yaptırarak teslimini sağlar. |
|  |  | D.5 | Teknik ve idari raporlama/bildirim hazırlamak | D.5.1 | Alandan gelen arıza veya montaj çalışma raporlarını değerlendirip tasnif eder. |
|  |  |  |  | D.5.2 | Elde ettiği verilere göre yapılan çalışmanın teknik raporunu ilgililere sunar. |
|  |  | D.6 | Çalışan motivasyonunu sağlamak | D.6.1 | Çalışanların özel günleri (düğün, doğum, ölüm, vb) ile ilgili aktivitelere katılım ve katkı sağlar. |
|  |  |  |  | D.6.2 | Başarılı personeli ödüllendirerek teşvik ve takdir eder. |
|  |  |  |  | D.6.3 | Personelin iş hayatı ile ilgili görüş ve önerilerini alarak yapılacak planlamalara yansıtır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Makine, donanım ve malzeme kontrolünü yapmak | E.1 | Kullanılacak malzemeyi tespit etmek | E.1.1 | Projeye göre kullanılacak malzemenin niteliklerini belirler. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Depodan malzeme temini için talep formunu hazırlar. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Projeye uygun olarak kullanılacak malzeme sipariş listesini hazırlar. |
|  |  | E.2 | Malzemenin kalite kontrolünü yapmak | E.2.1 | Malzemenin projeye uygunlunun kontrolünü sağlar. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Malzemenin yapılacak işe uygunluğuna karar verir. |
|  |  | E.3 | Ekipmanların çalışır durumda bulundurulmasını sağlamak | E.3.1 | Kullanılan araç ve takımların bakım, temizliğini yaptırarak sürekli çalışmalarını sağlamak üzere son kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Kullanılan araç ve takımların ayarlarını yaparak/yaptırarak kullanılabilirliğine karar verir. |
|  |  | E.4 | Test cihazlarının kalibrasyonunun yapılmasını sağlamak | E.4.1 | Test cihazlarının periyodik bakım kartlarını hazırlayarak kalibrasyonlarının sistematik olarak yapılmasını takip eder. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Periyodik bakım kartlarına göre test cihazlarının kalibrasyonunu yaptırarak kayıtları tutar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Soğutma sistemlerinin montajını yaptırmak | F.1 | Soğutma grubunun montajını yaptırmak | F.1.1 | Projeye uygun olarak soğutma sistemi montajında kullanılacak elemanları hazırlatır. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Projeye uygun olarak soğutma sistem elemanlarının montajını yaptırır. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Projeye uygun olarak soğutma sistemi boru tesisatı yaptırarak uygunluğuna karar verir. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Projeye uygun olarak yapılan imalatın çalışma kontrolünü yaparak sistemin uygunluğuna karar verir. |
|  |  | F.2 | Soğutma Sistemi Ünitelerinin Montajını Yaptırmak | F.2.1 | Projeye göre soğuk oda sistem montajını yaptırarak çalışma kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Projeye göre su soğutma (Chiller) ünitesi montajını ve sızdırmazlık testini yaptırır. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Soğutma sisteminin çalışma kontrolünü yaparak uygunluğuna karar verir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Soğutma sisteminin bakım ve onarımı yaptırmak | G.1 | Soğutma siteminde arıza giderilmesini sağlamak | G.1.1 | Müşteriden gelen arıza talebini değerlendirip yapılması gerekenleri planlar. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Müşteri ile sağlanan mutabakata göre malzeme ve ekibini hazırlar. |
|  |  |  |  | G.1.3 | Arızanın giderilmesini sağlayarak çalışanın hazırladığı onarım raporunu değerlendirir. |
|  |  |  |  | G.1.4 | İşlem sonucuna göre müşteri memnuniyetini sorgulayarak ilgililere rapor eder. |
|  |  | G.2 | Soğutma sisteminin periyodik bakımını yaptırmak | G.2.1 | Üretici firma talimatlarına göre soğutma ünitesinin periyodik bakım cetvelini hazırlar. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Periyodik bakım cetveline göre ekibini yönlendirir. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Ekibin çalışma raporlarını alarak ilgililere rapor eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek | H.1 | Mesleki eğitim faaliyetlerine katılmak/katılım sağlamak | H.1.1 | Günlük deneyim ve gözlemler çerçevesinde çalışanların eğitim ihtiyaçlarının konusunu, içeriğini tespit eder. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Tespit ettiği ihtiyaçlar çerçevesinde işverenden talepte bulunur. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Mesleki kuruluşların eğitim programlarını takip ederek, çalışanların eğitimlere katılmalarını sağlar. |
|  |  |  |  | H.1.4 | Katıldığı eğitim hakkında geri bildirimde ve önerilerde bulunur. |
|  |  | H.2 | Mesleki gezi ve fuarlara katılmak | H.2.1 | Meslek ve sektörle ilgili fuar, sergi gibi faaliyetleri takip eder. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Düzenlenen fuar, gezi gibi faaliyetlere katılır. |
|  |  |  |  | H.2.3 | Katıldığı faaliyetlere ilişkin bilgi ve dokümanları çalışanları ile paylaşır. |
|  |  | H.3 | Yeni teknolojileri takip etmek | H.3.1 | Mesleki teknolojik gelişmeleri süreli yayınları, internet, dergi vb yollarla takip eder. |
|  |  |  |  | H.3.2 | Edinilen bilgileri ve dokümanları çalışanları ile paylaşır. |
|  |  |  |  | H.3.3 | Verimliliği artıracak yeni teknoloji, araç gereç, ekipman, yeni yöntem gibi konularda işverene önerilerde bulunur. |
|  |  | H.4 | Kariyer planlaması yapmak | H.4.1 | Mesleği ile ilgili gerçekleştirdiği projeleri ve işlerinin kayıtların, resimlerini veya referansları gibi belge ve dokümanlarını dosyalar. |
|  |  |  |  | H.4.2 | Çalışanların mesleki durumu, kişisel özellikleri ve performans değerlendirme sonuçlarına göre performans ve kariyer belirler. |

### Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Açıkağız anahtar takımı

- Alyen anahtar takımı

- Azot gazı

- Bakır boru

- Bakır boru bükme aparatı

- Bakır boru şişirme takımı

- Bakır kaynak teli

- Baret

- Boraks (lehim pastası)

- Boru anahtarı

- Boru makası

- Conta çeşitleri

- Çekiç

- Düz pense

- El feneri

- Eldiven

- Gaz hortumları

- Gümüş kaynak teli

- Havşa takımı

- İskele

- İş ayakkabısı

- İş elbisesi

- İşkence

- Kargaburnu pense

- Kırıcı matkap

- Kişisel koruyucu donanım (baret, koruyucu burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, koruyucu gözlük, toz maskesi, koruyucu elbise)

- Kontrol kalemi

- Kulaklık

- Kumpas

- Kurbağacık anahtarı

- Lokma anahtar takımı

- Manivela

- Manometre

- Matkap /darbeli matkap

- Matkap ucu çeşitleri

- Mengene

- Merdiven

- Oksijen kaynak seti

- Pense

- Pinçop pensesi

- Pirinç kaynak teli

- Sibop tornavidası

- Spiral taşı

- Spiral yay

- Su terazisi

- Şarjlı matkap

- Şerit metre

- Takım çantası

- Taşlama gözlüğü

- Tebeşir

- Teflon bant

- Tek kollu boru anahtarı

- Tel fırça

- Tornavida takımı

- Yağdanlık

- Yan keski

- Yıldız anahtar takımı

- Zımpara çeşitleri

### Bilgi ve Beceriler

- Analitik düşünme becerisi

- Araç-gereç kullanma becerisi

- Basınç bilgisi

- Bilgisayar kullanım becerisi

- Çevre koruma bilgisi

- Dinleme becerisi

- Ekip içinde çalışma becerisi

- El becerisi

- Genel mekanik bilgisi

- Hijyen bilgisi

- Hesap bilgisi

- Isı iletim ve yalıtım bilgisi

- İletişim becerisi

- İlkyardım bilgisi

- İnsan psikolojisi bilgisi

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

- Kalite standartları bilgisi

- Kimya bilgisi

- Malzeme bilgisi

- Mesleki resim bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Montaj kılavuzu okuma bilgisi

- Organizasyon becerisi

- Ölçme ve kontrol bilgisi

- Problem çözme yeteneği

- Proje okuma bilgisi

- Raporlama bilgisi

- Sıvı akışkan bilgisi

- Soğutma bilgisi

- Standart ölçüler bilgisi

- Tasarım bilgisi

- Teknik İngilizce

- Temel elektrik bilgisi

- Temel mühendislik bilgisi

- Temel soğutma bilgisi

- Yangına müdahale teknikleri bilgisi

- Zaman yönetimi bilgisi

### Tutum ve Davranışlar

- Araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Dikkatli olmak

- Disiplinli olmak

- Dürüst olmak

- Ekip çalışmasına uyum sağlamak

- Göreviyle ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

- Güler yüzlü olmak

- Güvenilir olmak

- Hoşgörülü olmak

- İnisiyatif kullanmak

- İnsan ilişkilerine özen göstermek

- Meslek ahlakına sahip olmak

- Mesleki gelişime önem vermek

- Paylaşımcı olmak

- Planlı olmak

- Sabırlı olmak

- Soğukkanlı olmak ve sorunlara çözüm üretebilmek

- Sorumluluk sahibi olmak

- Tedbirli olmak

- Temiz ve tertipli olmak

- Zamanı iyi kullanmak

## ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Personeli  (Seviye 5) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Not: Bu kısım Resmi Gazete’de yayımlanmayacaktır. Sadece MYK web sitesinde yer alacaktır.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Dr. Murat YALÇINTAŞ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Şekib AVDAGİÇ 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dursun TOPÇU 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan DEMİR 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Abdullah ÇINAR 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet DEVELİOĞLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yakup KÖÇ 			İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

İsrafil KURALAY 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul Yavuz PALA 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Murat SUNGURLU 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet YENEL 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Halim ÖZDEMİR 		İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi

Dr. Cengiz ERSUN 		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri

Selçuk Tayfun OK		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Ferruh GÜNDOĞAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi 					Müdürü

Selim SÜLEYMAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi KOBİ 				Araştırma Şefi

Recep DAYIOĞLU		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi 					Uzman Yardımcısı

Efe MISIRLI			SİSMA Uzmanı, Sisma Danışmanlık Ltd.

Dr. İrfan MISIRLI		Meslek Standardı Hazırlama Ekibi  Teknik Koordinatörü ve   				Sisma  Uzmanı, Sisma Danışmanlık Ltd.

- Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER)

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV)

İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği (İSEDA)

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD)

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Odası (İTESO)

Soğutma Sanayi İş Adamları Derneği (SOSİAD)

Acar Müh. LTD. ŞTİ.

Akcol A.Ş.

Aktif Grup

Aktif Isı A.Ş.

Bağcılar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Bes Enerji A.Ş.

Çukurova Isı Sistemleri A.Ş.

Genesis A.Ş.

Isıdem LTD. ŞTİ.

İdeal Su Arıtım A.Ş.

Ode Yalıtım San. Tic. A.Ş.

Optimum Mühendislik A.Ş.

İstanbul Buzdolabı Soğutma ve İklimlendirme Teknisyenleri Odası

Friterm A.Ş.

Balkoç Isıtma ve Soğutma (Alarko Carrier)

Hakan ÇAKIR 		Friterm A.Ş.

Ali EKE 			Eke Teknik Endüstriyel Soğutma (Rittal Yetkili Servisi)

Recep BALKOÇ		Balkoç Isıtma ve Soğutma (Alarko Carrier)

Bülent OBUT			Teksa Endüstriyel Soğutma (Teknik Sorumlu)

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği (BACADER)

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Doğal Gaz Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİDER)

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San.ve Tic. A.Ş (UGETAM)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

…… Sektör Komitesi Üyeleri

- MYK Yönetim Kurulu Üyeleri

Bayram AKBAŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi	Başkan

Prof. Dr. Oğuz BORAT, Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi		Başkan Vekili

Yrd. Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi 	Üye

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Meslek Kuruluşları Temsilcisi 		Üye

Dr. Osman YILDIZ, İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi	Üye

Celal KOLOĞLU, İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi	Üye

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye beş (5) olarak belirlenmiştir.