ULUSAL MESLEK STANDARDI

MERKEZİ VE ENDÜSTRİYEL İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

SERVİS PERSONELİ YARDIMCISI

SEVİYE 3

REFERANS KODU /

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

| Meslek: | MERKEZİ VE ENDÜSTRİYEL İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ SERVİS PERSONELİ YARDIMCISI |
| --- | --- |
| Seviye: | 3 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK ……… Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | ……………………………………. |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AHU (Air Handling Unit): Hava iklimlendirme ünitesini,

CHİLLER:Soğutma sistemleri için gereken soğuk suyu sağlayan cihazı,

DRENAJ:Herhangi bir tesisat vasıtasıyla, yapıya zarar verebilecek sıvıların doğal veya yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik imal edilen yapı elemanını,

DRYER: Kurutucuyu,

EKİPMAN:Yapılan işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamını,

ELİMİNATÖR: Hava ayırıcıyı, havalıcıyı,

EŞANJÖR: Farklı sıcaklıktaki sıvı ya da gazların enerji alışverişi yaptıkları aygıtı,

EVAPORATÖR: Soğutma çevrimi elemanını,

FAZ: Elektrik geriliminde evreyi,

FİLTRE: Akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran malzeme veya düzeneği,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan herhangi bir alet, malzeme veya cihazı,

KOLLEKTÖR: Tesisatta toplayıcı üniteyi,

KONDANSER: Yoğunlaştırma cihazını,

KONTAKTÖR: Yüksek akım değerlerinde kullanılan, açma kapama işlemini bir bobin vasıtası ile yapan şalterleri,

KOVAN: Filtre kabını,

MANOMETRE: Gaz veya sıvı akışkanların basıncını ölçmek için kullanılan aleti,

OTOMASYON: Çalışmakta olan elektrikli sistemlerin otomatikleştirilmesi için yapılan yazılımsal ve donanımsal işleri,

ÖLÇME CİHAZLARI: Herhangi bir niteliğin belirlenmiş bir değer üzerinden, sayısal olarak ifadesini belirleyen cihazları,

RETROFİT: Gaz yenilemeyi,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

POMPA: Bir sıvıyı yükseltmeye, basmaya yarayan makineyi,

SENSÖR: Algılayıcıyı,

SERPANTİN: Bükülmüş borularla yapılmış ısıtıcıyı,

SIZDIRMAZLIK TESTİ: Akışkanın, işletme şartları altında boru içinde kalacağını ve bir sızma yapmayacağını doğrulamak amacı ile yapılan testi,

SİLİKAJEL: Absorban, nem alıcı madde.

SİSTEM: Bir bütünü veya düzeneği meydana getirecek şekilde, karşılıklı olarak birbirine bağlı olan unsurlar ile tertibat ve teçhizatın tamamını

TALİMAT: Detay çalışmaların kim tarafından, nasıl, nerede ve ne zaman yapılacağını belirten iş yerine ait kalite sistem dokümanını,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TERMİSTÖR: Sıcaklık algılayıcıyı,

TERMİK: Isı üretiminden etkilenerek açma kapama işlemini bir bobin vasıtası ile yapan şalteri,

TERMOSTAT: Sıcaklık sabitleyiciyi,

VAKUM: Tüm havanın emilip boşaltılmasını, ya da böylece oluşan boşluğu,

VİBRASYON: Titreşimi,

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	7

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	8

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	20

3.3.	Bilgi ve Beceriler	21

3.4.	Tutum ve Davranışlar	22

4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	24

# GİRİŞ

Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis Personeli Yardımcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanmıştır.

Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis Personeli Yardımcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK ………… Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis Personeli Yardımcısı (Seviye 3); yüksek kapasitede soğutma yükü gerektiren yerlerdeki iklimlendirme sistemlerine servis hizmetlerinin verilmesine yardımcı olan, servis hizmetlerini yerine getirirken endüstriyel iklimlendirme sistemlerinin montajlarını yapan, sistemleri devreye alınmasına ve arıza durumunda arızalarını giderilmesine, sistemlerin bakım ve onarımlarının yapılmasına yardımcı olan, İş Sağlığı ve Güvenliği ve çevre kurallarına uyarak  kalite bilinci ile çalışan nitelikli kişidir.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7127 Havalandırma/klima ve soğutma tesisatı bakım ve onarım işlerinde çalışanlar

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

2872 Sayılı Çevre Kanunu

399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çevre kanunu ve İlgili Yönetmelikler

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

KKD Yönetmeliği

Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik (2008)

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Tüzüğü

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857 Sayılı İş Kanunu

5253 Sayılı Dernekler Kanunu

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerde Çalışma Yönetmeliği

Ayrıca; meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis Personeli Yardımcısı (Seviye 3); her türlü coğrafi iklim şartlarında açık ve kapalı ortamlarda çalışır, uygulama işlemlerini binalarda yapar. Kişi sıcak-soğuk, gürültülü, tozlu ortamlarda bulunabilir. Gerektiğinde fazla mesaiye kalabilir ve çok dikkat isteyen bir iş alanında görev yapar. Mutlaka güvenlik önlemleri alınmış ortamlarda çalışmalı ve görevlerini yerine getirirken binanın türüne göre kişisel koruyucu önlemler almalıdır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Bu kişi yürüttüğü işlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis Personeli Yardımcısı (Seviye 3); sese ve özellikle kokuya karşı hassas olmalı, iskelede ve yüksekte çalışma şartlarına uyum sağlamalıdır.

# MESLEK PROFİLİ

# Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | Merkezi ve endüstriyel iklimlendirme sistemleri servis işlemleri için İSG, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için işyerinin/eğitim kurumlarının düzenlediği eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını müşteriye, yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Makineye/cihaza özel acil durum prosedürlerini uygular. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır. |
| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütlerin |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Merkezi ve endüstriyel iklimlendirme sistemleri servis işlemleri için çevre koruma mevzuatına uygun çalışılmasını sağlamak | B.1 | Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak | B.1.1 | Çevre koruma yöntemleri konusunda işyerinin ve işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Eğitimlerde öğrendiklerini işinde uygular ve uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Eğitimlerde edindiği bilgi ve becerileri günceller. |
|  |  | B.2 | Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.2.1 | Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır/kullanımını sağlar. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Doğal kaynakların iktisatlı ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Merkezi ve endüstriyel iklimlendirme sistemleri servis işlemleri için kalite yönetim sistemini dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | Üretici kataloglarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular ve çalışanlar tarafından uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular ve müşteri memnuniyeti sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  | C.3 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.3.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları ilgili bölümlere sürekli raporlar. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.3.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili yöntemleri açıklayıp uygular. |
|  |  |  |  | C.3.4 | Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları ilgililere rapor eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Merkezi ve endüstriyel iklimlendirme sistemlerinin montajlarını yapmak. | D.1 | Montaj için ön hazırlık yapmak. | D.2.1 | Projede belirtilen malzemeleri hazırlar, malzeme listesini kontrol eder ve eksiklerini tamamlar. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Sarf malzemelerini (yağ, azot vb.), el aletlerini hazırlar. |
|  |  |  |  | D.2.3 | .Kullanacağı teknik ekipmanları ve malzemeleri çalışma alanına sevkeder. |
|  |  | D.2 | Montajı gerçekleştirmek. | D.3.1 | İSG kurallarına uyar, KKD kullanır. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Cihazın yerleştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Projede belirtildiği gibi kanal, gaz ve su tesisatlarını yapar. |
|  |  |  |  | D.3.4 | Otomasyon ekipmanlarının montajlarını yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Merkezi ve endüstriyel iklimlendirme sistemlerini devreye almak. | E.1 | Ekipman koruyucularını sökmek. | E.1.1 | Koruma takozlarını söker. |
|  |  |  |  | E.1.2 | “Z” profilleri söker. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Serpantin koruyucularını çıkartır. |
|  |  | E.2 | Elektrik bağlantılarını yapmak. | E.2.1 | Enerji bağlantılarını yapar. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Emniyet ekipmanlarının bağlantılarını yapar. |
|  |  |  |  | E.2.3 | AHU (Air Handling Unit / hava şartlandırma ünitesi) kontrol elemanlarını monte eder. |
|  |  |  |  | E.2.4 | Otomasyon sistemi elemanlarının montaj ve bağlantılarını yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Merkezi ve endüstriyel iklimlendirme sistemlerinin arızalarını gidermek. | F.1 | Teknik ön hazırlık yapmak. | F.1.1 | Takım çantası, yedek parça ve sarf malzemelerini tespit ederek aracına yerleştirir. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Gerekirse arızanın giderilmesi hakkında bir üst amiri ile görüşür. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Arıza cinsine göre teknik dokümanları inceler. |
|  |  | F.2 | Arızayı gidermek | F.4.1 | Arızaya neden olan parça veya malzemeyi değiştirir. |
|  |  |  |  | F.4.4 | İlave yedek parça veya malzeme ihtiyacı olursa ilgili birime bildirir. |
|  |  |  |  | F.4.5 | Kendisinin gideremeyeceği arızaları ilgili birimlere bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Merkezi ve endüstriyel iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak. (Devamı var) | G.1 | Bakım ve onarım için ön hazırlık yapmak. | G.1.1 | İlgili bölümden iş emrini alır. |
|  |  |  |  | G.1.2 | İş emrini inceler, gerekli olan malzemeleri hazırlar. |
|  |  |  |  | G.1.3 | Daha önce yapılan bakım ve arıza faaliyetlerini inceler. |
|  |  | G.2 | Genel bakım faaliyetlerini yürütmek. | G.2.1 | Belirtilen talimatlara ve bakım kontrol listelerine uygun bakım yapar. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Talimata göre retrofit (gaz yenileme) yapar. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Gerek duyulduğunda, gazı tüplere toplayarak dışarıya alır. |
|  |  |  |  | G.2.4 | Kullanılmış gazları depolar ve toplama istasyonlarına gönderilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.2.5 | Bakımla ilgili kayıtları tutar. |
|  |  | G.3 | Fan-Coil bakımını yapmak. | G.3.1 | Fan-Coil’in görsel kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | G.3.2 | Hava ve su filtrelerini temizler. |
|  |  |  |  | G.3.3 | Drenaj tavası ve filtresini temizler. |
|  |  |  |  | G.3.4 | Elektrik motoru ve elektrik bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.3.5 | Drenaj hattını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.3.6 | Gürültü ve balans kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | G.3.7 | Termostatı kontrol eder, gerekirse değiştirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Merkezi ve endüstriyel iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak. (Devamı var) | G.4 | Nemlendirme ünitesinin bakımını yapmak. | G.4.1 | Nemlendirme silindirini temizler. |
|  |  |  |  | G.4.2 | Elektrotları kontrol eder, gerekirse değiştirir. |
|  |  |  |  | G.4.3 | Elektrik ve su aksamlarını kontrol eder. |
|  |  | G.5 | Nem alma ünitesinin bakımını yapmak. | G.5.1 | Silikagel tamburunu temizler, gerekirse değiştirir. |
|  |  |  |  | G.5.2 | Isıtıcı aksamlarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.5.3 | Filtre temizliği yapar. |
|  |  |  |  | G.5.4 | Conta sızdırmazlık kontrolünü yapar, gerekiyorsa değiştirir. |
|  |  |  |  | G.5.5 | Tambur kayışını ve motorunu kontrol eder. |
|  |  | G.6 | Hassas kontrollü iklimlendirme cihazının bakımını yapmak. | G.6.1 | Nemlendirme ünitesinin bakımında yapılan işleri yapar. |
|  |  |  |  | G.6.2 | Filtreleri kontrol eder, temizler veya değiştirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Merkezi ve endüstriyel iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak (Devamı var) | G.7 | Chiller’in (soğutma grubunun) bakımını yapmak. | G.7.1 | Kondanser temizliklerini yapar. |
|  |  |  |  | G.7.2 | Kompresör yağını ve yağ filtresini değiştirir. |
|  |  |  |  | G.7.3 | Yağ pompası filtresini değiştirir. |
|  |  |  |  | G.7.4 | Dryer’i (kurutucuyu) değiştirir. |
|  |  |  |  | G.7.5 | Fan kontrollerini yapar. |
|  |  |  |  | G.7.6 | Elektrik ve elektronik aksamların bağlantı kontrollerini yapar, gerekirse sıkılaştırır. |
|  |  | G.8 | Çatı tipi iklimlendirme cihazının bakımını yapmak. (Devamı var) | G.8.1 | Kayış-kasnak kontrolü yapar, gerekiyorsa değiştirir. |
|  |  |  |  | G.8.2 | Kondansatör, evaporatör ve filtre temizliği yapar. |
|  |  |  |  | G.8.3 | Fan kontrollerini yapar. |
|  |  |  |  | G.8.5 | Drenaj tava temizliğini yapar ve drenaj hattını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.8.6 | Brülör fanını kontroleder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Merkezi ve endüstriyel iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak | G.8 | Çatı tipi iklimlendirme cihazının bakımını yapmak. | G.8.7 | Damper ayar ve kontrollerini yapar. |
|  |  |  |  | G.8.8 | Su filtresi ayar ve kontrollerini yapar. |
|  |  | G.9 | AHU (Air Handling Unit / hava şartlandırma ünitesi) bakımını yapmak. | G.9.1 | Çatı tipi iklimlendirme cihazının bakımındaki ortak işleri yapar. |
|  |  |  |  | G.9.2 | AHU ünitesinin görsel kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | G.9.3 | Serpantin kontrollerini ve temizliğini yapar, gerekirse kimyasal temizlik yapar. |
|  |  |  |  | G.9.4 | Kanal içi temizliğini yapar. |
|  |  | G.10 | Soğutma kulesin bakımını yapmak. | G.10.1 | Fan yataklarını yağlar. |
|  |  |  |  | G.10.2 | Vibrasyon kontrolü yapar, varsa vibrasyonu giderir/giderilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.10.3 | Fıskıye, eliminatör ve havuzu temizler/temizlenmesini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Kişisel gelişim faaliyetlerinde bulunmak | H.1 | Kendi gelişimini sağlamak | H.1.1 | Mesleği ile ilgili yayınları takip eder. |
|  |  |  |  | H.1.2 | İşiyle ilgili görsel materyalleri inceler. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Firma içi ve firma dışı eğitimlere (toplantı, seminer, konferans ve fuar vb.) katılır. |
|  |  |  |  | H.1.4 | Öğrendiği bilgileri işinde uygular. |
|  |  | H.2 | Mesleği ile ilgili kuruluşların çalışmalarını takip etmek | H.2.1 | Mesleğiyle ilgili sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını izler. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Mesleğiyle ilgili sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına destek verir. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

Açıkağız anahtar takımı Alyen anahtar takımı Ara kablo Azot tüpü Bakır boru çeşitleri Bant çeşitleri Baret Basınçlı su püskürtme makinesi Boru anahtarı Boru bükme takımları Boru şişirme takımları Boru kesme makası Conta çeşitleri Çekiç Demir testeresi Düz pense El feneri Eldiven Elektrik ark kaynak makinesi Fittings çeşitleri Gaz kaçak detektörü Gaz manifoltu Gaz toplama ünitesi Gözlük Grup anahtarı Havşa takımı Harbileme makinesi Hygrometre (Hygrostat) İş ayakkabısı İş elbisesi Kargaburnu pense Kaynak çubuğu Kaynak makinesi Keski Kılavuz takımı Kişisel koruyucu donanım (baret, koruyucu burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, koruyucu gözlük, toz maskesi, koruyucu elbise) Kontrol kalemi Kulaklık Kumpas Kurbağacık anahtarı Lokma anahtar takımı Maket bıçağı Manivela Manometre Matkap Matkap ucu çeşitleri Merdiven Oksijen kaynak seti O-Ring çeşitleri Pens ampermetre Silikon Silikon tabancası Spiral taşı Su terazisi Şarjlı matkap Şarjlı vidalama Şerit metre Takım çantası Teflon Tel fırça Teneke makası Termometre Testere laması Tork Anahtarı Tornavida takımı Toz maskesi Vakum pompası Yağdanlık Yağlı salmastra Yağlı teflon Yapıştırıcı çeşitleri Yıldız anahtar takımı

## Bilgi ve Beceriler

Araç-gereç kullanma becerisi Çalışkan olmak Çevre düzenlemeleri bilgisi Ekip içinde çalışma becerisi El aletlerini kullanma becerisi El becerisi Gaz akışkan bilgisi Genel mekanik bilgisi Gözlem yeteneği Hava kalitesi bilgisi Hijyen bilgisi Isı iletim ve yalıtım bilgisi İletişim becerisi İlkyardım bilgisi İş güvenliği bilgisi İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi Karar verme yeteneği Malzeme bilgisi Mesleki terim bilgisi Montaj kılavuzu okuma bilgisi Öğrenme yeteneği Özverili olmak Problem çözme yeteneği Standart ölçüler bilgisi Temel elektrik bilgisi Temel soğutma bilgisi Yangına müdahale teknikleri bilgisi

## Tutum ve Davranışlar

Araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek Çevre korumaya karşı duyarlı olmak Dikkatli olmak Disiplinli olmak Dürüst olmak Eleştiriye açık olmak Göreviyle ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak Güler yüzlü olmak Güvenilir olmak Hızlı karar verebilmek Hızlı organize olabilmek Hijyen kurallarına dikkat etmek Hoşgörülü olmak İnsan ilişkilerine özen göstermek Kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek Kılık kıyafetine dikkat etmek Meslek ahlakına sahip olmak Mesleki gelişime önem vermek Paylaşımcı olmak Planlı olmak Risk ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı davranmak Sabırlı olmak Sağlığına özen gösterebilmek Saygılı olmak Soğukkanlı olmak ve sorunlara çözüm üretebilmek Sorumluluk sahibi olmak Talimat ve kurallara uymak Tedbirli olmak Temiz olmak Zamanı iyi kullanmak

# 4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis Personeli Yardımcısı (Seviye 3); meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Not: Bu kısım Resmi Gazete’de yayımlanmayacaktır. Sadece MYK web sitesinde yer alacaktır.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

1.Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Dr. Murat YALÇINTAŞ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Şekib AVDAGİÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dursun TOPÇU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan DEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Abdullah ÇINAR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet DEVELİOĞLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yakup KÖÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

İsrafil KURALAY 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul Yavuz PALA 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Murat SUNGURLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet YENEL 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Halim ÖZDEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi

Dr. Cengiz ERSUN 	İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri

Selçuk Tayfun OK		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Ferruh GÜNDOĞAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Müdürü

Selim SÜLEYMAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi KOBİ Araştırma Şefi

Recep DAYIOĞLU		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Uzman Yardımcısı

Dr. İrfan MISIRLI		Meslek Standardı Hazırlama Ekibi  Teknik Koordinatörü ve   Sisma  Uzmanı, Sisma Danışmanlık Ltd.

H.Tahsin DURMUŞ			SİSMA Uzmanı

2.Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER)

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV)

İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği (İSEDA)

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD)

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Odası (İTESO)

Soğutma Sanayi İş Adamları Derneği (SOSİAD)

Acar Müh. LTD. ŞTİ.

Akcol A.Ş.

Aktif Grup

Aktif Isı A.Ş.

Bağcılar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Bes Enerji A.Ş.

Çukurova Isı Sistemleri A.Ş.

Genesis A.Ş.

Isıdem LTD. ŞTİ.

İdeal Su Arıtım A.Ş.

Ode Yalıtım San. Tic. A.Ş.

Optimum Mühendislik A.Ş.

Tolga AYDINLI        	Servis Sorumlusu /  Alarko - Carrier

Uğur ERTAŞ 		Genel Müdür / Entropi Mühendislik

Ulvi YARIMBAŞ	İklimlendirme Uzmanı / Pamsan Klima A.Ş.

Sedat AKSAKAL	VRS Klima Teknisyeni / Arçelik A.Ş.

3.Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği (BACADER)

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Doğal Gaz Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİDER)

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San.ve Tic. A.Ş (UGETAM)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

4.MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

…… Sektör Komitesi Üyeleri

5.MYK Yönetim Kurulu Üyeleri

Bayram AKBAŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi	Başkan

Prof. Dr. Oğuz BORAT, Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi		Başkan Vekili

Yrd. Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi 	Üye

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Meslek Kuruluşları Temsilcisi 		Üye

Dr. Osman YILDIZ, İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi	Üye

Celal KOLOĞLU, İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi	Üye

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye (3) olarak belirlenmiştir.