ULUSAL MESLEK STANDARDI

ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ

SERVİS PERSONELİ

SEVİYE 4

REFERANS KODU /

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

| Meslek: | ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ SERVİS PERSONELİ |
| --- | --- |
| Seviye: | 4 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK ……… Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | ……………………………………. |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

CHİLLER: Soğutma sistemleri için gereken soğuk suyu sağlayan cihazı,

CONTA: Sızdırma ve kaçağı önlemek amacıyla, tesisat elemanlarının birleştirme noktalarında kullanılan; lastik, plastik, amyant, klingrit gibi maddelerden imal edilmiş malzemeyi,

ÇEKVALF: Tesisatlarda akışkanın tek taraflı akmasını sağlayan vanayı,

DİJİTAL: Sistemle ilgili bilgilerin sayısal değerler içeren elektrik sinyalleriyle aktarılmasını ya da depolanmasını,

DRENAJ: Herhangi bir tesisat vasıtasıyla, yapıya zarar verebilecek sıvıların doğal veya yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik imal edilen yapı elemanını,

EKİPMAN: Yapılan işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamını,

EŞANJÖR: Farklı sıcaklıktaki sıvı ya da gazların enerji alışverişi yaptıkları aygıtı,

EVAPORATÖR: Soğutma çevrimi elemanını,

FAZ: Elektrik geriliminde evreyi,

FİLTRE: Akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran malzeme veya düzeneği,

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): Gıda güvenliği yönetim sistemini,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İŞLETME BASINCI: Normal işletme şartları altında boru tesisatlarında, cihaz ve ekipmanlarına uygulanan basınç değerini,

KALİBRASYON: Bir ölçme aletini doğru bir biçimde işlem yapabilmesi için bir veya daha fazla standarda göre kontrol etmeyi,

KAPLİN: Aynı eksende çalışan iki mil arasında hareket aktarmaya yarayan aktarma elemanını,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan herhangi bir alet, malzeme veya cihazı,

KOLLEKTÖR: Tesisatta toplayıcı üniteyi,

KONDANSER: Yoğunlaştırma cihazını,

KONTAKTÖR: Yüksek akım değerlerinde kullanılan, açma kapama işlemini bir bobin vasıtası ile yapan şalterleri,

KOVAN: Filtre kabını,

LİKİT: Sıvıyı, akışkanı,

MANOMETRE: Gaz veya sıvı akışkanların basıncını ölçmek için kullanılan aleti,

ORYANTASYON: Çalışmakta olan elektrikli sistemlerin otomatikleştirilmesi için yapılan yazılımsal ve donanımsal işleri,

OTOMASYON: Çalışmakta olan elektrikli sistemlerin otomatikleştirilmesi için yapılan yazılımsal ve donanımsal işleri,

ÖLÇME CİHAZLARI: Herhangi bir niteliğin belirlenmiş bir değer üzerinden, sayısal olarak ifadesini belirleyen cihazları,

PARAMETRE: Özel bir durum için tanımlanmış değişebilir bir niceliği, değişkeni,

PERFORMANS: Başarımı, veri gücünü,

PERİYOT: Tekrarlanan olaylar arasında geçen sabit zaman aralığını,

POMPA: Bir sıvıyı yükseltmeye, basmaya yarayan makineyi,

PROJE: Sistemin makine cihaz ve ekipmanlarını, boru ve kablo hatlarını bir planda gösteren çalışma tasarısının çizimini,

PROTESTAT: Soğutma sisteminde akışkanın alçak ve yüksek basınç durumunu kontrol eden cihazı,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SIZDIRMAZLIK TESTİ: Akışkanın, işletme şartları altında boru içinde kalacağını ve bir sızma yapmayacağını doğrulamak amacı ile yapılan testi,

SİSTEM: Bir bütünü veya düzeneği meydana getirecek şekilde, karşılıklı olarak birbirine bağlı olan unsurlar ile tertibat ve teçhizatın tamamını,

SÜBAP: Patlamalı motorlarda, silindir kovanı içine havanın alınmasını ve yanmış gazların dışarı atılmasını sağlayan mekanik parçayı,

ŞARTNAME: Satın alma, satma, yaptırma, kiralama vb. işleri gerçekleştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin düzenlediği ve işi yapan ile yaptıranın üstlendikleri koşulları belirleyen resmî belgeyi,

ŞEMA: Bir aletin, bir aracın veya bir sistemin ana çizgilerini gösteren çizimi,

TALİMAT: Detay çalışmaların kim tarafından, nasıl, nerede ve ne zaman yapılacağını belirten iş yerine ait kalite sistem dokümanını,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TEST İŞLEMİ: Yapımı tamamlanmış hatların, mekanik ve sızdırmazlık yönünden dayanımının; belirlenmiş yöntemlerle ölçülmesini,

TERMİK: Isı üretiminden etkilenerek açma kapama işlemini bir bobin vasıtası ile yapan şalteri,

TERMOSTAT: Sıcaklık sabitleyiciyi,

TIMER (TAYMIR):Kumanda devreleri ve otomasyon sistemlerinde zaman rölesi anlamına gelen zaman ayarlayıcıyı,

VAKUM: Tüm havanın emilip boşaltılmasını, ya da böylece oluşan boşluğu,

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	8

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	8

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	8

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	8

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	9

3.	MESLEK PROFİLİ	10

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	10

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	21

3.3.	Bilgi ve Beceriler	22

3.4.	Tutum ve Davranışlar	23

4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	25

# GİRİŞ

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Personeli (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanmıştır.

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Personeli (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK ……………. Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Personeli (Seviye 4);  gıda, sağlık, tarım sektörleri ve sanayide kullanılan endüstriyel soğutma sistemlerine servis hizmetlerini veren, arızaları gideren, bakım-onarım yapan, raporlar hazırlayan, kişisel gelişim faaliyetlerinde bulunan, çevre kurallarına uyan ve kalite bilinci ile çalışan nitelikli kişidir.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7127 Havalandırma/klima ve soğutma tesisatı bakım ve onarım işlerinde çalışanlar

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

2872 Sayılı Çevre Kanunu

399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çevre kanunu ve İlgili Yönetmelikler

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

KKD Yönetmeliği

Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik (2008)

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Tüzüğü

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857 Sayılı İş Kanunu

5253 Sayılı Dernekler Kanunu

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerde Çalışma Yönetmeliği

Ayrıca; meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Personeli (Seviye 4); her türlü coğrafi iklim şartlarında açık ve kapalı ortamlarda çalışır. Planlama işlerini büroda, uygulama işlemlerini binalarda yapar. Kişi sıcak-soğuk, gürültülü, tozlu ortamlarda bulunabilir. Gerektiğinde fazla mesaiye kalabilir ve çok dikkat isteyen bir iş alanında görev yapar. Mutlaka güvenlik önlemleri alınmış ortamlarda çalışmalı ve görevlerini yerine getirirken binanın türüne göre kişisel koruyucu önlemler almalıdır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Bu kişi yürüttüğü işlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Personeli (Seviye 4); sese ve özellikle kokuya karşı hassas olmalı, iskelede ve yüksekte çalışma şartlarına uyum sağlamalıdır.

# MESLEK PROFİLİ

## Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | Endüstriyel soğutma sistemleri servis işlemleri için İSG, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için işyerinin/eğitim kurumlarının düzenlediği eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını müşteriye, yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Makineye/cihaza özel acil durum prosedürlerini uygular. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır. |
| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütlerin |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Endüstriyel soğutma sistemleri servis işlemleri için çevre koruma mevzuatına uygun çalışılmasını sağlamak | B.1 | Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak | B.1.1 | Çevre koruma yöntemleri konusunda işyerinin ve işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Eğitimlerde öğrendiklerini işinde uygular ve uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Eğitimlerde edindiği bilgi ve becerileri günceller. |
|  |  | B.2 | Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.2.1 | Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır/kullanımını sağlar. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Doğal kaynakların iktisatlı ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Endüstriyel soğutma sistemleri servis işlemleri için kalite yönetim sistemini dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | Üretici kataloglarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular ve çalışanlar tarafından uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular ve müşteri memnuniyeti sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  | C.3 | Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak | C.3.1 | Yapılan hizmetin kalitesini denetler. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Hizmet kalitesini artırıcı önerilerde bulunur. |
|  |  | C.4 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.4.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları ilgili bölümlere sürekli raporlar. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili yöntemleri açıklayıp uygular. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları ilgililere rapor eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Endüstriyel soğutma sistemlerinin arızalarını gidermek (Devamı var) | D.1 | Arıza gidermek için ön hazırlık yapmak | D.1.1 | İlgili bölümden arıza bildirim formunu alır. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Form içeriğine göre eleman ve ekipman temin eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Günlük iş planına göre öncelikleri belirler. |
|  |  |  |  | D.1.4 | Araç ve personel görev belgelerini doldurur. |
|  |  | D.2 | Yerinde arıza tespiti yapmak | D.2.1 | İSG ve HACCP kurallarına uyar, KKD kullanır. |
|  |  |  |  | D.2.2 | İlgili kişilerden arıza ile ilgili ön bilgileri alır. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Geriye dönük servis raporlarını inceler. |
|  |  |  |  | D.2.4 | Aldığı bilgiler doğrultusunda kontroller yapar. |
|  |  |  |  | D.2.5 | Arıza nedeni ve cinsini belirler. |
|  |  |  |  | D.2.6 | Arızanın giderilmesi için müşteri onayını alır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Endüstriyel soğutma sistemlerinin arızalarını gidermek (Devamı var) | D.3 | Mekanik arızaları gidermek | D.3.1 | Kompresör arızalarında; sübap, conta veya yağ filtresi değiştirir. Yağ kaçağını ve yağ pompası arızasını giderir. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Yerinde giderilemeyen mekanik arızalarda cihaz veya ekipmanı söker, arızanın giderilmesini sağlar ve tekrar yerine takar. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Soğutma sistemindeki arızalı ekipmanları; genleşme vanası, gaz filtresi, kondenser, evaporatör, eşanjör, çekvalf, kombine otomatiği (prosestat) vb. değiştirir. |
|  |  |  |  | D.3.4 | Gazı, gaz geri kazanma ünitesi ile toplar, gaz kaçaklarını giderir, vakum pompası ile havayı sistemden atar. |
|  |  |  |  | D.3.5 | Sisteme talimatlarda belirtilen gazı, hesaplanan miktarda doldurur. |
|  |  |  |  | D.3.6 | Sistem devredeyken mekanik son kontrolleri yapar. |
|  |  |  |  | D.3.7 | Mekanik arıza ile ilgili kayıtları tutar. |
|  |  | D.4 | Elektrik-elektronik arızaları gidermek | D.4.1 | Elektrik-elektronik şemaları inceler. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Faz ve voltaj kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | D.4.3 | Kumanda devresi ve panoyu; sigortaları, faz koruyucuları, kontaktörleri, termikleri, otomasyonu, digital kontrol elemanlarını, taymerleri (timerleri, zaman ayarlayıcıları), kablo uçlarını vb. kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.4.4 | Etiket değerleri ile anlık değerleri karşılaştırır. |
|  |  |  |  | D.4.5 | Uygunsuzluk durumunda veya daha öne belirlenen arızayı ilgili elektrik devresi elemanlarını değiştirerek giderir. |
|  |  |  |  | D.4.6 | Sistem devredeyken elektrik-elektronik son kontrolleri yapar. |
|  |  |  |  | D.4.7 | Elektrik-elektronik arıza ile ilgili kayıtları tutar. |
| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Endüstriyel soğutma sistemlerinin arızalarını gidermek | D.5 | Kullanıcıyı arıza hakkında bilgilendirmek | D.5.1 | Arıza nedenlerini kullanıcıya açıklar. |
|  |  |  |  | D.5.2 | Arızanın giderildiğini ve sistemin normal çalıştığını kullanıcıya görsel olarak anlatır. |
|  |  |  |  | D.5.3 | Kullanıcının uygulayacağı veya uygulayabileceği (istifleme, hava akımı vb.) teknik bilgileri anlatır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Endüstriyel soğutma sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapmak (devamı var) | E.1 | Bakım sözleşmesini incelemek | E.1.1 | İlgili bölümden bakım sözleşmesini alır. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Bakım talimatlarını okur. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Talimatta belirtilen uygulamaları sırasıyla yapar. |
|  |  | E.2 | Bakım için ön hazırlık yapmak | E.2.1 | Bakım için gerekli yedek parça ve malzemeleri hazırlar. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Birlikte çalışacağı personeli belirler. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Günlük çalışma planını yapar. |
|  |  | E.3 | Aylık periyodik bakım programını uygulamak | E.3.1 | Periyodik bakım talimatlarını ilgili bölümden alır. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Aylık periyodik bakımda; göstergeleri kontrol eder, kondenser, evaporatör, kapı contası ve yağ kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | E.3.3 | Gaz ve su kaçak kontrolü, elektrik panosu , fan, kayış, kasnak, kaplin kontrollerini yapar. Kombine ayarlarını, filtreleri, vibrasyonu, drenaj devrelerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.4 | Sulu sistemde (Chiller); su sertliğinin kontrol edilmesini sağlar, sistemin iç cidarlarındaki kireçlenmeyi ve temizliği, sirkülâsyon pompalarını, su kulesini ve su devresindeki ekipmanları kontrol eder. |
|  |  | E.4 | Üç-altı aylık periyodik bakım programını uygulamak | E.4.1 | Talimatlarda belirtildiği gibi, aylık periyodik programı uygulamayabilir. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Çalışma şartları ve talimatlarda belirtildiği gibi, aylık periyodik bakım programını üç veya altı ayda bir uygular. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Endüstriyel soğutma sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapmak | E.5 | Yıllık periyodik bakım programını uygulamak | E.5.1 | Yağı ve filtreleri değiştirir, yağ seperatörünü temizler. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Genleşme valflerini temizleyerek ayarını yapar. |
|  |  |  |  | E.5.3 | Bozulan izolasyonları değiştirir. |
|  |  |  |  | E.5.4 | Göstergelerin kalibrasyon doğrulamalarını yapar, kalibrasyonlarının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.5.5 | Dijital termostatların parametre değerlerini kontrol eder. |
|  |  | E.6 | Soğutma sistemlerinin onarımını yapmak | E.6.1 | Arıza giderilmesi ve periyodik bakım sırasında tespit edilen aşınmış veya yorgun yedek parça veya ekipmanları tamir eder veya değiştirir. |
|  |  |  |  | E.6.2 | Yerinde yapamayacağı onarımların yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.6.3 | Onarımla ilgili kayıtları tutar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Form doldurmak ve rapor hazırlamak (Devamı var) | F.1 | Anlık değerleri kaydetmek, önerilerle ilgili rapor hazırlamak | F.1.1 | Göstergelerdeki (basınç, sıcaklık ve elektrik) anlık değerleri kaydeder. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Çalışma değerleri ile anlık değerleri karşılaştırır. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Değerlerdeki değişikliklerden dolayı, olası arızalar ve önlem önerileri hakkında rapor hazırlar. |
|  |  |  |  | F.1.4 | Hazırladığı raporu ilgili bölümlere ulaştırır. |
|  |  | F.2 | İlk çalıştırma formu doldurmak | F.2.1 | Firma bilgilerini kaydeder. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Formda belirtilen kontrolleri yapar. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Soğutma sistemini istenilen şartlarda çalıştırır ve forma kaydeder. |
|  |  |  |  | F.2.4 | Doldurulan formu imza ve kaşe ile onaylatır. |
|  |  |  |  | F.2.5 | Doldurulan formu ilgili bölümlere ulaştırır. |
|  |  | F.3 | Servis formu doldurmak | F.3.1 | Firma bilgilerini, işin yapıldığı tarih, başlama ve bitiş saatlerini kaydeder |
|  |  |  |  | F.3.2 | Yapılan işi, kullanılan malzemeleri yazar. |
|  |  |  |  | F.3.3 | Bilgi, hatırlatma notlarını kaydeder. |
|  |  |  |  | F.3.4 | Yapılması gereken ve eksik kalan işleri yazar. |
|  |  |  |  | F.3.5 | Sistemin belirtilen performansta çalışıp çalışmadığını kaydeder. |
|  |  |  |  | F.3.6 | İlgililere formu onaylatır, formu ilgili bölümlere ulaştırır |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Form doldurmak ve rapor hazırlamak | F.4 | Kullanacağı malzemelerin stoklarını takip etmek | F.4.1 | Sık kullanacağı malzemelerin listesini yapar. |
|  |  |  |  | F.4.2 | Hazırladığı listedeki malzemeleri ilgili bölüme onaylatarak depodan temin eder. |
|  |  |  |  | F.4.3 | Servis formundan, kullandığı malzemeleri kaydeder. |
|  |  |  |  | F.4.4 | Her gün stok yeterlilik miktarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.4.5 | Eksik malzemeleri ilgili bölümden onay alarak, depodan temin eder. |
|  |  | F.5 | Teknik rapor hazırlamak | F.5.1 | Soğutma sisteminin normal çalışmasını aksatacak uygulamalarla karşılaştığında, durumu ilgili bölümlere bir raporla bildirir. |
|  |  |  |  | F.5.2 | Servis hizmetleri ile ilgili, belirli periyotlarla bilgilendirme raporları hazırlayarak ilgili bölüme bildirir. |
|  |  |  |  | F.5.3 | Kullandığı araç-gereç ve ekipmanların teknik durumu hakkında ilgili bölüme rapor verir. |
|  |  |  |  | F.5.4 | İyileştirme ve geliştirme önerilerini ilgili bölüme raporla bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Kişisel gelişim faaliyetlerinde bulunmak | G.1 | Kendi gelişimini sağlamak | G.1.1 | Mesleği ile ilgili yayınları takip eder. |
|  |  |  |  | G.1.2 | İşiyle ilgili görsel materyalleri inceler. |
|  |  |  |  | G.1.3 | Firma içi ve firma dışı eğitimlere (toplantı, seminer, konferans ve fuar vb.) katılır. |
|  |  |  |  | G.1.4 | Öğrendiği bilgileri işinde uygular. |
|  |  | G.2 | Sorumlu olduğu personelin eğitimini sağlamak | G.2.1 | Kendi gelişimi ile ilgili edindiği bilgileri sorumlu olduğu personele aktarır. |
|  |  |  |  | G.2.2 | İş yerinde uygulamalı eğitim verir. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Oryantasyon eğitimi yapar. |
|  |  |  |  | G.2.4 | Sorumlu olduğu personelin firma içi ve firma dışı eğitimlere katılmasını sağlar. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

Açıkağız anahtar takımı Allien anahtar takımı Ara kablo Bakır boru çeşitleri Bant çeşitleri Baret Basınçlı su püskürtme makinesi Boru anahtarı Boru bükme takımları Boru şişirme takımları Boru kesme makası Conta çeşitleri Çekiç Debi ölçüm cihazı Demir testeresi Desibelmetre Düz pense El feneri Eldiven Elektrik ark kaynak makinesi Fittings çeşitleri Gaz kaçak detektörü Gaz manifoltu Gözlük Grup anahtarı Havşa takımı Hygrometre İş ayakkabısı İş elbisesi Kargaburnu pense Kaynak çubuğu Kaynak makinesi Keski Kılavuz takımı Kişisel koruyucu donanım (baret, koruyucu burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, koruyucu gözlük, toz maskesi, koruyucu elbise) Kontrol kalemi Kulaklık Kumpas Kurbağacık anahtarı Lokma anahtar takımı Maket bıçağı Manivela Manometre Matkap Matkap ucu çeşitleri Merdiven Multimetre Oksijen kaynak seti O-Ring çeşitleri Pens ampermetre Silikon Silikon tabancası Spiral taşı Su terazisi Şarjlı matkap Şarjlı vidalama Şerit metre Takım çantası Teflon Tel fırça Teneke makası Termometre Testere laması Tornavida takımı Toz maskesi Vakum pompası Yağdanlık Yağlı salmastra Yağlı teflon Yapıştırıcı çeşitleri Yıldız anahtar takımı

## Bilgi ve Beceriler

Analitik düşünme becerisi Araç-gereç kullanma becerisi Bilgisayar kullanım becerisi Çalışkan olmak Çevre düzenlemeleri bilgisi Ekip içinde çalışma becerisi El aletlerini kullanma becerisi El becerisi Gaz akışkan bilgisi Genel mekanik bilgisi Gözlem yeteneği Hijyen bilgisi Isı iletim ve yalıtım bilgisi İletişim becerisi İlkyardım bilgisi İnsan psikolojisi bilgisi İş güvenliği bilgisi İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi Kalite standartları bilgisi Karar verme yeteneği Malzeme bilgisi Malzeme katalogu okuma bilgisi Mesleki Teknik İngilizce Mesleki terim bilgisi Montaj kılavuzu okuma bilgisi Organizasyon becerisi Öğrenme yeteneği Öğretme yeteneği Ölçme ve kontrol bilgisi Özverili olmak Problem çözme yeteneği Proje ve şema okuma bilgisi Raporlama bilgisi Saygılı olmak Sıvı akışkan bilgisi Standart ölçüler bilgisi Tasarım bilgisi Temel elektrik bilgisi Temel otomasyon bilgisi Temel soğutma bilgisi Yangına müdahale teknikleri bilgisi

## Tutum ve Davranışlar

Araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek Çevre korumaya karşı duyarlı olmak Dikkatli olmak Disiplinli olmak Dürüst olmak Eleştiriye açık olmak Göreviyle ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak Güler yüzlü olmak Güvenilir olmak Hızlı karar verebilmek Hızlı organize olabilmek Hijyen kurallarına dikkat etmek Hoşgörülü olmak İnisiyatif kullanmak İnsan ilişkilerine özen göstermek Kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek Kılık kıyafetine dikkat etmek Meslek ahlakına sahip olmak Mesleki gelişime önem vermek Paylaşımcı olmak Planlı olmak Risk ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı davranmak Sabırlı olmak Sağlığına özen gösterebilmek Soğukkanlı olmak ve sorunlara çözüm üretebilmek Sorumluluk sahibi olmak Talimat ve kurallara uymak Tedbirli olmak Temiz olmak Zamanı iyi kullanmak

# 4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Personeli (Seviye 4), meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Not: Bu kısım Resmi Gazete’de yayımlanmayacaktır. Sadece MYK web sitesinde yer alacaktır.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Dr. Murat YALÇINTAŞ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Şekib AVDAGİÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dursun TOPÇU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan DEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Abdullah ÇINAR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet DEVELİOĞLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yakup KÖÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

İsrafil KURALAY 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul Yavuz PALA 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Murat SUNGURLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet YENEL 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Halim ÖZDEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi

Dr. Cengiz ERSUN 	İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri

Selçuk Tayfun OK		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Ferruh GÜNDOĞAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Müdürü

Selim SÜLEYMAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi KOBİ Araştırma Şefi

Recep DAYIOĞLU		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Uzman Yardımcısı

Dr. İrfan MISIRLI		Meslek Standardı Hazırlama Ekibi  Teknik Koordinatörü ve   Sisma  Uzmanı, Sisma Danışmanlık Ltd.

H.Tahsin DURMUŞ			SİSMA Uzmanı

- Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER)

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV)

İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği (İSEDA)

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD)

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Odası (İTESO)

Soğutma Sanayi İş Adamları Derneği (SOSİAD)

Acar Müh. LTD. ŞTİ.

Akcol A.Ş.

Aktif Grup

Aktif Isı A.Ş.

Bağcılar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Bes Enerji A.Ş.

Çukurova Isı Sistemleri A.Ş.

Genesis A.Ş.

Isıdem LTD. ŞTİ.

İdeal Su Arıtım A.Ş.

Ode Yalıtım San. Tic. A.Ş.

Optimum Mühendislik A.Ş.

Özcan SARAÇOĞLU	İklimlendirme Uzmanı /  Mespa Ltd. Şti.

Serdar ÇORT			Teknisyen / Altay Klima

Sami ÇAVUŞOĞLU		Tekniker / İBS Soğutma

Erdem DEMİRCİ		Genel Müdür / Expertek Soğutma

Bülent OBUT			Teknik Sorumlu / Tekso End. Sağ.

Yılmaz DURGUT		Servis Teknisyeni / Erbay Soğutma

Yılmaz ÇİFTÇİ		Servis Teknikeri / Erbay Soğutma

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği (BACADER)

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Doğal Gaz Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİDER)

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San.ve Tic. A.Ş (UGETAM)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

…… Sektör Komitesi Üyeleri

- MYK Yönetim Kurulu Üyeleri

Bayram AKBAŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi	Başkan

Prof. Dr. Oğuz BORAT, Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi		Başkan Vekili

Yrd. Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi 	Üye

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Meslek Kuruluşları Temsilcisi 		Üye

Dr. Osman YILDIZ, İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi	Üye

Celal KOLOĞLU, İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi	Üye

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir.