ULUSAL MESLEK STANDARDI

MERKEZİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

UYGULAMA VE KONTROL UZMANI

SEVİYE 5

REFERANS KODU /

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

| Meslek: | MERKEZİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ UYGULAMA VE KONTROL UZMANI |
| --- | --- |
| Seviye: | 5 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK ……… Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | ……………………………………. |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

Balans vanası: Akış kontrol ayarlayıcı vanayı,

Batarya: Havayı ısıtan ısı değiştiriciyi,

Boyler: Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılmasını sağlayan depoyu,

Brülör: Yakıtın hava ile uygun oranda karıştırılarak tam olarak 
yakılmasını sağlayan cihazı,

BUTON: Elektrik düğmesini, elektronik veya dijital aygıtlarda kumanda etmeye yarayan parçayı,

Buton . Formun Üstü

Cascade sistemi: Seri bağlantı sistemini,

Chiller: Soğutma sistemleri için gereken soğuk suyu sağlayan cihazı,

Condensing:Yoğunlaştırmayı,

Çekvalf : Tesisatlarda akışkanın tek taraflı akmasını sağlayan vanayı,

Damper: Klepeyi, hava akış ayarlayıcısını,

Debi: Akışkanın belirli bir kesitinden belirli bir zamanda geçen akışkan hacmini,

Deney Kitİ : Deney için gerekli araç gereci, deney setini,

Diffüzer: Dağıtıcıyı,

DRENAJ: Herhangi bir tesisat vasıtasıyla, yapıya zarar verebilecek sıvıların doğal veya yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik imal edilen yapı elemanını,

Fan-coil : İstenildiğinde ısıtma, istenildiğinde soğutma yapabilen havalandırma apereyini,

Fittings: Boru bağlantı parçalarını,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İklimlendirme: Bina içlerinde, havanın sıcaklığını, nemini, hareketini, saflığını ve basıncını düzenlemek üzere kurulan düzeni, klimayı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan herhangi bir alet, malzeme veya cihazı,

Kollektör: Tesisatta toplayıcı üniteyi,

Kompansatör: Tesisatlarda genleşmeden ve titreşimden doğan sorunları önlemek için kullanılan parçayı,

Kondenser:Yoğunlaştırma cihazını,

Manometre: Gaz veya sıvı akışkanların basıncını ölçmek için kullanılan aleti,

Modüler: Parçalı üniteleri,

Otomasyon: Çalışmakta olan elektrikli sistemlerin otomatikleştirilmesi için yapılan yazılımsal ve donanımsal işleri,

Plakalı Eşanjör: Farklı sıcaklıktaki sıvı ya da gazların enerji alışverişi yaptıkları plakalarla yüzeyi genişletilmiş aygıtı,

Reglaj: Hava/su akış ayarını yapmak için kullanılan sistemi,

Regülatör: Hava/su akışını ayarlayan cihazı,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

Rotor:Bir eksen etrafında dönerek hareket eden parçayı,

Sirkülasyon Pompası: Dolaşım, devir-daim pompasını,

Sleeve: Duvar geçişlerinde boruların betonla temasını kesmesi için boru çevresine sarılan metal levhayı ya da plastiği,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

Termostat: Sıcaklık sabitleyiciyi,

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	5

2.	MESLEK TANITIMI	6

2.1 Meslek Tanımı	6

2.2 Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3 Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	7

2.4 Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	7

2.5 Çalışma Ortamı ve Koşulları	7

2.6 Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	24

3.3.	Bilgi ve Beceriler	25

3.4.	Tutum ve Davranışlar	26

4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	28

# GİRİŞ

Merkezi İklimlendirme Sistemleri Uygulama ve Kontrol Uzmanı  (Seviye 5) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanmıştır.

Merkezi İklimlendirme Sistemleri Uygulama ve Kontrol Uzmanı  (Seviye 5) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK ……………… Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## 2.1 Meslek Tanımı

Merkezi İklimlendirme Sistemleri Uygulama ve Kontrol Uzmanı (Seviye 5), iklimlendirme sistemlerini monte eden, devreye alan, işletme, bakım-onarım ve arıza giderme işlerini yapan/yaptıran, bu işleri yaparken iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak kalite bilinci ile çalışan ve mesleki gelişimini sağlayan nitelikli kişidir.

## 2.2 Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7127 Havalandırma/klima ve soğutma tesisatı bakım ve onarım işlerinde çalışanlar

## 2.3 Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

2872 Sayılı Çevre Kanunu

399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çevre kanunu ve İlgili Yönetmelikler

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

KKD Yönetmeliği

Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik (2008)

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Tüzüğü

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

## 2.4 Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

5253 Sayılı Dernekler Kanunu

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerde Çalışma Yönetmeliği

Ayrıca; meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

## 2.5 Çalışma Ortamı ve Koşulları

Merkezi İklimlendirme Sistemleri Uygulama ve Kontrol Uzmanı  (Seviye 5); her türlü iklim koşullarında, genellikle kapalı (işletme, bina ve ev içi) bazen de açık mekânlarda, genellikle normal çalışma saatlerinde, hareketli ortamlarda çalışılan bir meslektir. Mesleğin icrası esnasında kaza ve yaralanma riskine karşı gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemleri mutlaka sağlanmalıdır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Bu kişi, yürüttüğü işlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

## 2.6 Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Merkezi İklimlendirme Sistemleri Uygulama ve Kontrol Uzmanı  (Seviye 5); sese ve özellikle kokuya karşı hassas olmalı, iskelede ve yüksekte çalışma şartlarına uyum sağlamalıdır.

# MESLEK PROFİLİ

## Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş Sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak /uygulanmasını sağlamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak/uygulatmak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için işyerinin/eğitim kurumlarının düzenlediği eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır/ kullanımsını sağlar. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur. Çalışma esnasında karşılaştığı risk etmenleri veya karşılaşabileceği olası risk etmenlerini belirleyerek rapor eder/ müşteriye açıklar. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını müşteriye, yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Makineye/cihaza özel acil durum prosedürlerini uygular/uygulatır. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular/uygulatır. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütlerin |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre koruma mevzuatına uygun çalışılmasını sağlamak | B.1 | Çevre koruma yöntemlerini öğrenmek | B.1.1 | Çevre koruma yöntemleri konusunda işyerinin ve işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Eğitimlerde öğrendiklerini işinde uygular ve uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Eğitimlerde edindiği bilgi ve becerileri günceller. |
|  |  | B.2 | Çevresel risklerin azaltılmasını sağlamak | B.2.1 | Risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Çalışırken yapılan uygulamaların çevresel etkilerini gözlemler ve zararlı sonuçlarının önlenmesi çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Çalıştığı alanlarda bulunan dönüştürülebilir malzemelerin doğru yere iletilmesini sağlar. |
|  |  | B.3 | Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.3.1 | Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır/kullanımını sağlar. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Doğal kaynakların iktisatlı ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemini dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | Üretici kataloglarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular ve çalışanlar tarafından uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular /uygulatır ve müşteri memnuniyeti sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır/çalıştırır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular/uygulatır. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak/uygulatarak özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite ve kayıp/hata formlarını doldurur. |
|  |  |  |  | C.2.4 | Üretici talimatlarına göre periyodik bakım çizelgesi oluşturup, talimatlara göre bakım yapar/yaptırır. |
|  |  | C.3 | Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak | C.3.1 | Yapılan hizmetin kalitesini denetler. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Hizmet kalitesini artırıcı önerilerde bulunur. |
|  |  | C.4 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.4.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere sürekli raporlar. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili yöntemleri açıklayıp uygular/uygulatır. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları ilgililere rapor eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Merkezi iklimlendirme sistemlerinin montajlarının yapılmasını sağlamak (Devamı var) | D.1 | Montaj öncesi keşif yapmak | D.1.1 | Projeyi inceler. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Montaj yerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Cihaz ve malzemelerin taşınma yol ve şeklini belirler. |
|  |  |  |  | D.1.4 | Zemin ve kaide kontrolü yapar. |
|  |  | D.2 | Montaj öncesi iş planlaması yapmak | D.2.1 | Taahhütte bulunan firma ilgilileri ile bilgilendirme toplantısı yapar. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Yapılacak işe uygun görev dağılımını yapar. |
|  |  |  |  | D.2.3 | İş akış planını yapar. |
|  |  |  |  | D.2.4 | İş planlanması ile ilgili kayıtları tutar. |
|  |  | D.3 | Montaj malzemeleri ve ekipmanlarını organize etmek | D.3.1 | Gerekli montaj malzemelerinin ve ekipmanların listesini çıkartır. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Gerekli malzeme ve ekipmanların temin edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Temin edilen malzeme ve ekipmanları kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.3.4 | Malzeme ve ekipman kayıtlarını tutar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Merkezi iklimlendirme sistemlerinin montajlarının yapılmasını sağlamak (Devamı var) | D.4 | Taşıma araçlarını organize etmek | D.4.1 | Şantiye içi taşıma, indirme-kaldırma araçlarını belirler. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Gerekli taşıma araçlarının temin edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.4.3 | Taşıma, indirme-kaldırma işlerinin yapılmasını denetler. |
|  |  | D.5 | Montaja başlanmasını sağlamak | D.5.1 | Çalışma ortamının uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.5.2 | İSG kurallarını denetler. |
|  |  |  |  | D.5.3 | Belirlenen ekiplerin şantiye dağılımlarını yapar. |
|  |  |  |  | D.5.4 | Cihazların projeye uygun yerlere yerleştirilmesini sağlar. |
|  |  | D.6 | Montaj sırasında ara kontroller yapmak (Devamı var) | D.6.1 | Montajın projeye uygun olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.6.2 | Proje ile etiket bilgilerinin uygun olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.6.3 | İş akışının planlanan zamana uygun olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.6.4 | Tesisatın terazide olup olmadığını kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Merkezi iklimlendirme sistemlerinin montajlarının yapılmasını sağlamak. (Devamı var) | D.6 | Montaj sırasında ara kontroller yapmak. (Devamı var) | D.6.5 | Kaynak kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | D.6.6 | Drenaj eğimini ve sifonu kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.6.7 | Fittingslerin bağlantı kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | D.6.8 | İzolasyon kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | D.6.9 | Enerji ve kontrol kablolarının kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | D.6.10 | Modüler cihazların montaj uygunluklarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.6.11 | Damper kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | D.6.12 | Sistemdeki boru tesisatlarının giriş-çıkış yönlerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.6.13 | Basınç ve sızdırmazlık testlerini yapar. |
|  |  |  |  | D.6.14 | Kollektör bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.6.15 | Sleeveleri kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Merkezi iklimlendirme sistemlerinin montajlarının yapılmasını sağlamak | D.7 | Montajın son kontrolünü yapmak | D.7.1 | Montaj bittikten sonra sistemde hasar olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.7.2 | Cihazların iç ve dış temizliklerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.7.3 | Sabitleme cıvatalarının sökülüp sökülmediğini kontrol eder, sökülmemişse sökülmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.7.4 | Boru tesisatının yıkanıp yıkanmadığını kontrol eder, yıkanmamışsa yıkanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | D.7.5 | Sisteme bağlı fan-coillerin bağlantılarını kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Merkezi iklimlendirme sistemlerini devreye almak / alınmasını sağlamak (Devamı var) | E.1 | Merkezi iklimlendirme sistemlerinin pompalarını devreye almak | E.1.1 | Pompaların projeye uygun olup olmadıklarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Sisteme akışkan yüklemesini ve tesisatın havasının alınmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Pompaların giriş-çıkışlarındaki vanaların açık olup olmadıklarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.1.4 | Elektrik bağlantılarının ve panonun kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | E.1.5 | Pompa dönüş yönlerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.1.6 | Pislik tutucuyu kontrol eder, kirli ise temizlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.1.7 | Sistem koruma ekipmanlarının (çek-valf, basınç düşürücü, regülatör, balans vanası, manometre, termometre, kompansatör vb.) kontrollerini yapar. |
|  |  | E.2 | Soğutma kulelerini devreye almak | E.2.1 | Kulelerin projeye uygun monte edilip edilmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Kule filtresini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Soğutma kulesi fıskiyelerinin sağlam olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.4 | Soğutma kulesinin ısıtma sistemini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.5 | Su beslemesi ve şamandıra kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | E.2.6 | Taşma suyu tesisatı ve sifonu kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.7 | Kule fanları, elektrik bağlantıları ve dönüş yönünü kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.8 | Kule pompasını çalıştırarak soğutma kulesini devreye alır. |
|  |  |  |  | E.2.9 | Su kalitesi konusunda ilgilileri bilgilendirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Merkezi iklimlendirme sistemlerini devreye almak / alınmasını sağlamak (Devamı var) | E.3 | Soğutma grubunu (chiller vb.) devreye almak | E.3.1 | Elektrik bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Ara besleme enerjisini açar ve faz sırasını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.3 | Gaz kaçak kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | E.3.4 | Su giriş-çıkış vanalarını açar. |
|  |  |  |  | E.3.5 | Soğutma grubu emniyet elemanlarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.6 | Soğutma grubu pompasını devreye alır. |
|  |  |  |  | E.3.7 | Soğutma grubunun dış emniyet elemanları ile bağlantılarını (acil durum butonu, pompa kitlemesi vb) kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.8 | Su debisini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.9 | Soğutma grubunun gaz vanalarını açar. |
|  |  |  |  | E.3.10 | Soğutma grubu çalıştırma butonuna basarak soğutma grubunu devreye alır. |
|  |  |  |  | E.3.11 | Soğutma grubu çalışma değerlerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.12 | Kondenser fanlarının yönlerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.13 | Soğutma grubu çalışma değerlerinin kaydını tutar. |
|  |  |  |  | E.3.14 | İlgili dokümanları doldurarak müşteri onayını alır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Merkezi iklimlendirme sistemlerini devreye almak / alınmasını sağlamak (Devamı var) | E.4 | Isıtma grubu (boyler, cascade, kazan vb.) devreye almak | E.4.1 | Gaz uygunluk belgesini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Isıtma grubu yakıt bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.3 | Baca bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.4 | Isıtma sistemi akışkan türü ve seviyesini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.5 | Plakalı eşanjör bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.6 | Brülör uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.7 | Genleşme tankı kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | E.4.8 | Yoğunlaşma giderinin kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | E.4.9 | Isıtma grubu dairesinin ortam şartlarını (havalandırma, aydınlatma, emniyet ekipmanları vb.) kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.10 | Isıtma grubu elektrik ve otomasyon bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.11 | Isıtma grubuna enerji vererek çalıştırma butonuna basar. |
|  |  |  |  | E.4.12 | Yakıt hattındaki havayı alır ve filtreleri kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.13 | Brülör yanış ayarını yapar. |
|  |  |  |  | E.4.14 | Isıtma grubu giriş-çıkış sıcaklıklarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.15 | Isıtma grubu sıcaklığı çalışma değerlerini ayarlar. |
|  |  |  |  | E.4.16 | İlgili dokümanları doldurur. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Merkezi iklimlendirme sistemlerini devreye almak / alınmasını sağlamak (Devamı var) | E.5 | İklimlendirme santralini devreye almak | E.5.1 | Damper ayarlarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Elektrik bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.3 | Projeye göre filtreleri kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.4 | Çalıştırma butonu ile iklimlendirme santralini çalıştırır. |
|  |  |  |  | E.5.5 | Fan dönüş yönlerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.6 | Pano üzerinden cihazın akım (amper) değerlerini alır. |
|  |  |  |  | E.5.7 | Cihaz içi hava kaçaklarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.8 | Reglaj ayarlarını (hava debi ayarı) yapar. |
|  |  |  |  | E.5.9 | İklimlendirme santrali ve hava kanallarının basınç ve debi değerlerini ölçer, uygunsuzluk halinde ilgili bölüme bilgi verir. |
|  |  |  |  | E.5.10 | İklimlendirme santrali ile ilgili kayıtları tutar. |
|  |  | E.6 | Isı geri kazanım ünitesini devreye almak | E.6.1 | Hava temizleme kitini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.6.2 | Su temizleme kitini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.6.3 | Rotor-motor arasındaki kayış kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | E.6.4 | Devir sayacının rotora uzaklığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.6.5 | Otomasyon enerji girişlerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.6.6 | Motor üç fazlı ise faz kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | E.6.7 | Çalıştırma butonu ile üniteyi devreye alır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Merkezi iklimlendirme sistemlerini devreye almak / alınmasını sağlamak (Devamı var) | E.7 | Otomasyon ve merkezi kumanda sistemlerini devreye almak | E.7.1 | Otomasyon ve merkezi kumanda kablo uç bağlantılarının kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | E.7.2 | Otomasyon ve merkezi kumanda panosuna diğer ekipmanların (fan basınç anahtarı, donma termostatı, damper motoru, üç yollu vana vb.) montajının yapılıp yapılmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.7.3 | Panoya enerji girip girmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.7.4 | Otomasyon ve merkezi kumanda ekipmanlarının hızlı testlerinin yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.7.5 | İklimlendirme iç ünite adreslemelerini yapar, gerektiğinde yazılımı günceller. |
|  |  |  |  | E.7.6 | Yapılan adreslemeyi merkezi kumanda cihazına tanıtır ve çalışır hale getirir. |
|  |  |  |  | E.7.7 | Otomasyon ve merkezi kumanda sistemleri ile ilgili kayıtları tutar. |
|  |  | E.8 | Nemlendirici sistemini devreye almak | E.8.1 | Buharlı nemlendiricinin elektrik bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.8.2 | Belirtilen özelliklerdeki su giriş bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.8.3 | Drenaj gider hattını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.8.4 | Diffüzer (dağıtıcı) ile nem verme cihazı arasındaki boru bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.8.5 | Çalıştırma butonu ile nemlendirici üniteyi çalıştırır. |
|  |  |  |  | E.8.6 | Sulu nemlendiricide su haznesi kaçak kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | E.8.7 | Sulu nemlendiricide boşaltma sistemini, taşma ve sifon hattını, pompa tesisatını ve fıskiyeleri kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.8.8 | Sulu nemlendiricide filtre, şamandıra ve damla tutucu kontrollerini yapar. |
|  |  |  |  | E.8.9 | Nemlendirici çalıştırma butonuna basarak çalıştırır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Merkezi iklimlendirme sistemlerini devreye almak / alınmasını sağlamak | E.9 | Nem alma sistemini devreye almak | E.9.1 | Sıcak su batarya hattını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.9.2 | Enerji girişlerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.9.3 | Çalıştırma butonu ile sistemi çalıştırır. |
|  |  |  |  | E.9.4 | Soğutma grubunun devreye alınmasındaki kontrolleri yapar. |
|  |  |  |  | E.9.5 | İklimlendirme santralini devreye almadaki kontrolleri yapar. |
|  |  |  |  | E.9.6 | İlgili kayıtları tutar. |
|  |  | E.10 | Direk genleşmeli condensing (yoğunlaşma) ünitesini devreye almak | E.10.1 | Ünite enerji ve haberleşme kablolarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.10.2 | Besleme voltajlarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.10.3 | Dış ünite sigorta değerlerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.10.4 | İklimlendirme santralini devreye almadaki kontrolleri yapar. |
|  |  |  |  | E.10.5 | Vakumlama işlemini yapar / yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.10.6 | Belirtilen soğutucu gazı hesaplanan oranda sisteme yükler. |
|  |  |  |  | E.10.7 | Bilgisayar test programları ile sistemi çalışır hale getirir. |
|  |  |  |  | E.10.8 | Tam kapasitede çalıştırarak aşırı ısınma ölçümlerini yapar; olumsuzluk halinde ilgililere bilgi verir. |
|  |  |  |  | E.10.9 | Sistemle ilgili kayıtları tutar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Merkezi iklimlendirme sistemlerinin işletilmesini sağlamak | F.1 | Son kullanıcı eğitimi vermek | F.1.1 | İşletme ve bakım kataloglarını kullanıcıya verir ve gerekli açıklamaları yapar. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Ürünlere ait kumanda sistemlerini anlatır / anlatılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Teknik servis iletişim bilgilerini verir. |
|  |  |  |  | F.1.4 | İlgili dokümanları doldurur, kayıtları tutar. |
|  |  | F.2 | Merkezi iklimlendirme sistemlerinin performans değerlendirmelerinin yapılmasını sağlamak | F.2.1 | Sistemin standart çalışma değerlerini inceler. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Sistemin çalışması sırasında ilgili cihazların anlık değerlerini kaydeder. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Standart çalışma değerleri ile anlık değerleri karşılaştırır. |
|  |  |  |  | F.2.4 | Standart değerlerden sapma varsa ilgili bölüme bildirir. |
|  |  | F.3 | Merkezi iklimlendirme sistemlerinin güvenlik tertibatlarını kontrol etmek | F.3.1 | Elektrik besleme hattı kontrol elemanlarının çalışıp çalışmadığını belirtilen aralıklarla kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Sisteme bağlı yangın güvenlik tertibatını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.3.3 | Sistemdeki emniyet ekipmanlarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.3.4 | Olumsuzluk hallerinde ilgili bölümlere bilgi verir.. |
|  |  |  |  | F.3.5 | Yapılan kontrollerin kayıtlarını tutar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Bakım, onarım ve arıza giderme işlerinin yapılmasını sağlamak | G.1 | Yıllık bakım programını yapmak | G.1.1 | Sistemdeki cihazların listesini çıkartır. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Periyodik bakım programlarını yapar. |
|  |  |  |  | G.1.3 | Cihazların yedek parça listesini oluşturur. |
|  |  |  |  | G.1.4 | Yedek parça stok kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | G.1.5 | Belirtilen bakım programlarına uygun olarak periyodik bakımların yapılmasını sağlar. |
|  |  | G.2 | Merkezi iklimlendirme sistemlerinin onarımının yapılmasını sağlamak | G.2.1 | Soğutma grubu yağ asit testi yapar, uygunsuzluk halinde yağın değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Gerekli durumlarda gaz dönüşümü yapar / yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Çalışma ömrünü tamamlayan (yorgun) parçaların değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.2.4 | Yapılan onarımın uygun olup olmadığını denetler. |
|  |  |  |  | G.2.5 | Yapılan onarımların kayıtlarının tutulmasını sağlar ve kontrol eder. |
|  |  | G.3 | Arıza giderme işlerinin yapılmasını sağlamak | G.3.1 | Arıza bildirimini alır. |
|  |  |  |  | G.3.2 | Arıza keşfini yapar. |
|  |  |  |  | G.3.3 | Arızayı giderir veya arızanın giderilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.3.4 | Arıza ile ilgili kayıtları tutar / tutulmasını sağlar. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Allien Anahtar

- Anahtar Takımı (Açık-Yıldız)

- Anamometre

- Banometre

- Bilgisayar

- Boru Anahtarı

- Boru Bükme Yayı

- Boru Çeşitleri

- Boru Kesme Makası

- Bükme Presleri

- Caraskal

- Çekiç

- Debimetre

- Demir Testeresi

- Desibelmetre

- Diş Açma Kılavuzu

- Elektrik Ark Kaynak Makinesi

- Fittings Çeşitleri

- Gaz Kaçak Dedektörü

- Gaz Analiz Cihazı

- Gaz Şarj Ünitesi

- Gaz Terazisi

- Gaz Toplama Tüpü

- Gaz Toplama Ünitesi

- Gönye

- Gözlük

- Havşa Açma Seti

- İskele

- Kaldırma Araçları

- Kalem

- Kaynak Maskesi

- Keski

- Keten

- Kırıcı-Delici

- Kişisel koruyucu donanım (baret, koruyucu burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, koruyucu gözlük, toz maskesi, koruyucu elbise)

- Kontrol Kalemi

- Kumpas

- Lokma Takımı

- Manometre Çeşitleri

- Matkap

- Merdiven

- Metal Detektörü

- Metre Çeşitleri

- Mikrometre

- Multimetre

- Oksi-asetilen Kaynak Makinesi

- Pafta

- Papağan Pense

- Pas Çözücü Çeşitleri

- Pense

- Plastik Kaynak Makinesi

- Psikometre

- Punch

- Seyyar Mengene

- Seyyar Priz ve Lamba

- Spiral Taş

- Su Terazisi

- Şablon

- Takım Çantası

- Takometre

- Taşıma Araçları

- Tebeşir

- Teflon

- Tel Fırça

- Temizleme Kiti

- Termometre

- Test Pompası

- Titreşim Ölçer

- Torkmetre

- Üstüpü

- Vakum Pompası

- Vana Çeşitleri

- Vinç

- Yağdanlık

- Yapıştırıcı

## Bilgi ve Beceriler

- Altyapı bilgisi

- Analitik düşünme becerisi

- Araç-gereç kullanma becerisi

- Bilgisayar kullanım becerisi

- Bilgisayar kullanma bilgisi

- Çevre düzenlemeleri bilgisi

- Ekip içinde çalışma becerisi

- El aletlerini kullanma becerisi

- El becerisi

- Gaz akışkan bilgisi

- Gelişen teknolojiyi takip edebilme yeteneği

- Genel mekanik bilgisi

- Gözlem yeteneği

- Hijyen bilgisi

- Isı iletim ve yalıtım bilgisi

- İletişim yeteneği

- İlkyardım bilgisi

- İnsan psikolojisi bilgisi

- İş güvenliği bilgisi

- Kalite standartları bilgisi

- Karar verme yeteneği

- Kroki çizim bilgisi

- Malzeme bilgisi

- Malzeme katalogu okuma bilgisi

- Mesleki elektrik bilgisi

- Mesleki mekanik bilgisi

- Mesleki resim bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Montaj kılavuzu okuma bilgisi

- Montaj teknikleri bilgisi

- Müşteri memnuniyeti sağlama yeteneği

- Organizasyon becerisi

- Öğrenme yeteneği

- Öğretme yeteneği

- Ölçüm ve analiz cihazlarını kullanma yeteneği

- Problem çözme yeteneği

- Proje okuma bilgisi

- Standart ölçüler bilgisi

- Ölçme ve kontrol bilgisi

- Problem çözme yeteneği

- Raporlama bilgisi

- Sıvı akışkan bilgisi

- Standart ölçüler bilgisi

- Tasarım bilgisi

- Teknik İngilizce

- Temel elektrik bilgisi

- Temel otomasyon bilgisi

- Temel soğutma bilgisi

- Yangına müdahale teknikleri bilgisi

- Zaman yönetimi bilgisi

## Tutum ve Davranışlar

- Dikkatli olmak

- Disiplinli olmak

- Dürüst olmak

- Eleştiriye açık olmak

- Göreviyle ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

- Güler yüzlü olmak

- Güvenilir olmak

- Hızlı karar verebilmek

- Hızlı organize olabilmek

- Hijyen kurallarına dikkat etmek

- Hoşgörülü olmak

- İnisiyatif kullanmak

- İnsan ilişkilerine özen göstermek

- Kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

- Kılık kıyafetine dikkat etmek

- Meslek ahlakına sahip olmak

- Mesleki gelişime önem vermek

- Paylaşımcı olmak

- Planlı olmak

- Risk ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı davranmak

- Sabırlı olmak

- Sağlığına özen gösterebilmek

- Soğukkanlı olmak ve sorunlara çözüm üretebilmek

- Sorumluluk sahibi olmak

- Talimat ve kurallara uymak

- Tedbirli olmak

- Temiz olmak

- Zamanı iyi kullanmak

# 4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Merkezi İklimlendirme Sistemleri Uygulama ve Kontrol Uzmanı (Seviye 5) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Not: Bu kısım Resmi Gazete’de yayımlanmayacaktır. Sadece MYK web sitesinde yer alacaktır.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Dr. Murat YALÇINTAŞ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Şekib AVDAGİÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dursun TOPÇU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan DEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Abdullah ÇINAR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet DEVELİOĞLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yakup KÖÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

İsrafil KURALAY 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul Yavuz PALA 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Murat SUNGURLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet YENEL 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Halim ÖZDEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi

Dr. Cengiz ERSUN 	İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri

Selçuk Tayfun OK		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Ferruh GÜNDOĞAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Müdürü

Selim SÜLEYMAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi KOBİ Araştırma Şefi

Recep DAYIOĞLU		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Uzman Yardımcısı

Dr. İrfan MISIRLI		Meslek Standardı Hazırlama Ekibi  Teknik Koordinatörü ve   Sisma  Uzmanı, Sisma Danışmanlık Ltd.

H.Tahsin DURMUŞ			SİSMA Uzmanı

- Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER)

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV)

İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği (İSEDA)

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD)

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Odası (İTESO)

Soğutma Sanayi İş Adamları Derneği (SOSİAD)

Acar Müh. LTD. ŞTİ.

Akcol A.Ş.

Aktif Grup

Aktif Isı A.Ş.

Bağcılar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Bes Enerji A.Ş.

Çukurova Isı Sistemleri A.Ş.

Genesis A.Ş.

Isıdem LTD. ŞTİ.

İdeal Su Arıtım A.Ş.

Ode Yalıtım San. Tic. A.Ş.

Optimum Mühendislik A.Ş.

Özcan SARAÇOĞLU	İklimlendirme Uzmanı / Mespa Ltd. Şti.

Nuri Serkan ZARPLI		Teknik Eğitim Uzmanı / Türk Demir Döküm A.Ş.

Bayram İLASLAN		İklimlendirme Uzmanı / Arçelik A.Ş.

Hasan DÜNDAR		Mekanik Teknikeri / Altay Klima

Mustafa Baki GÜRCANOK	Servis Müdürü /Sentez Klima

Gökhan SEZGİN		Klima Santral Montaj Sorumlusu / Sönme Metal

İlhan KAYA			Teknik Eğitim Uzmanı / Satış Sonrası Hizmetler Derneği

İbrahim MAHMUTOĞLU	Servis Müdürü / H.S.K.

Mehmet CANPOLAT	İklimlendirme Uzmanı / Elektronca

Özkan ÖZTÜRK		İklimlendirme Uzmanı / Aldağ A.Ş.

Ali EKE			İklimlendirme Uzmanı / Eke Teknik

Oğuz KIRICI			İklimlendirme Uzmanı / Gea- Isısan Tes. Taah. A.Ş.

Nedim İSA			İklimlendirme Uzmanı / Akademi Klima, İSEDA

Hakan ERÜNLÜ		İklimlendirme Uzmanı / Alarko Carrier

Aşkın ÖZABDAL		İklimlendirme Uzmanı / Türk Demir Döküm A.Ş.

Ulvi YARIMBAŞ		İklimlendirme Uzmanı / Pamsan Klima A.Ş.

Yılmaz ÇİFTÇİ		Servis Teknikeri / Erbay Soğutma

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği (BACADER)

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Doğal Gaz Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİDER)

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San.ve Tic. A.Ş (UGETAM)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

…… Sektör Komitesi Üyeleri

- MYK Yönetim Kurulu Üyeleri

Bayram AKBAŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi	Başkan

Prof. Dr. Oğuz BORAT, Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi		Başkan Vekili

Yrd. Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi 	Üye

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Meslek Kuruluşları Temsilcisi 		Üye

Dr. Osman YILDIZ, İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi	Üye

Celal KOLOĞLU, İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi	Üye

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye beş (5) olarak belirlenmiştir.