ULUSAL MESLEK STANDARDI

ISITMA SİSTEMLERİ SERVİS ELEMANI

SEVİYE 4

REFERANS KODU /

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

| Meslek: | ISITMA SİSTEMLERİ SERVİS ELEMANI |
| --- | --- |
| Seviye: | 4 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK ……… Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | …………………………………………. |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AKIŞKAN: Sıvı ve gazların ortak adını,

ATEŞLEME ELEKTROTU: Yakıcı cihazlarda yanma odasına gelen gaz /hava ya da sıvı/hava karışımının ateşlemesini sağlayan elektrotu,

BİLDİRİ: Bir faaliyeti veya süreci gerçekleştirmek için belirlenen yolu ortaya koyan işyerine ait kalite sistem dokümanını,

CONTA: Sızdırma ve kaçağı önlemek amacıyla, tesisat elemanlarının birleştirme noktalarında kullanılan; lastik, plastik, amyant, klingirit gibi maddelerden imal edilmiş malzemeyi,

DİŞ: Vidaların her bir adımını oluşturan sarmal yükseltiyi,

DRENAJ: Herhangi bir tesisat vasıtasıyla, yapıya zarar verebilecek sıvıların doğal veya yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik imal edilen yapı elemanını,

FİLTRE: Akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran malzeme veya düzeneği,

GAZ YAKICI CİHAZ: Gaz esaslı yakıtlarla çalışan kombi, şofben, kazan, soba, fırın vb. cihazları,

HAVA PROSESTATI:  Fan tarafından tedarik edilen yanma havasının basıncının yetersiz kalması durumunda güvenliği sağlamak için brülörün durdurulmasını sağlayan ekipmanı,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan herhangi bir alet, malzeme veya cihazı,

İŞLETME BASINCI: Normal işletme şartları altında boru tesisatlarında, cihaz ve ekipmanlarına uygulanan basınç değerini,

İYONİZASYON ELEKTROTU: Yakıcı cihazlarda alevin kontrolünü ve denetimini sağlayan elektrotu,

KOMBİ CİHAZI: Doğal gaz ve LPG ile çalışabilen, hem ısıtma ihtiyacı ve hem de sıcak su ihtiyacını karşılayan gaz yakıcı cihazı (Hermetik, yoğuşmalı, bacalı ve premiks),

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliğini etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan; çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

MEMBRAN: Genleşme tankının içerisinden bulunan ayrıcı geçirgen malzemeyi,

MENGENE: Üzerinde çalışılması (tesviye, temizlik, kesme, çakma, montaj-demontaj vb.) düşünülen malzemeleri ya da parçaları sabitlemek için yapılmış aleti,

MONTAJ KILAVUZU: Gaz yakıcı cihaz üreticisi tarafından hazırlanmış ve cihazın emniyetli ve sağlıklı olarak çalışabilmesi amacıyla montajı için belirlenmiş olan kuralların yer aldığı kılavuzu,

ÖLÇME CİHAZI: Herhangi bir niteliğin belirlenmiş bir değer üzerinden, sayısal olarak ifadesini belirleyen cihazları,

POMPA: Bir sıvıyı yükseltmeye, basmaya yarayan makineyi,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SIZDIRMAZLIK TESTİ: Akışkanın, işletme şartları altında boru içinde kalacağını ve bir sızma yapmayacağını doğrulamak amacı ile yapılan testi,

SİSTEM: Bir bütünü veya düzeneği meydana getirecek şekilde, karşılıklı olarak birbirine bağlı olan unsurlar ile tertibat ve teçhizatın tamamını,

TALİMAT: Detay çalışmaların kim tarafından, nasıl, nerede ve ne zaman yapılacağını belirten iş yerine ait kalite sistem dokümanını,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TEST İŞLEMİ: Yapımı tamamlanmış hatların, mekanik ve sızdırmazlık yönünden dayanımının; belirlenmiş yöntemlerle ölçülmesini,

TÜRBÜLATÖR: Havaya gerekli türbülansın, yönün verilmesini, gaz ile havanın mükemmel karışımını ve verimli yanmasını sağlayan brülör ekipmanını,

YALITIM: Bir madde veya yapı üzerinde; sıcaklık, ses, elektrik, aşınma ve nem gibi faktörlerin etkisini engellemek için yapılan işlemi,

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	5

2.	MESLEK TANITIMI	6

2.1.	Meslek Tanımı	6

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre İle İlgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek İle İlgili Diğer Mevzuat	7

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	7

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	21

3.3.	Bilgi ve Beceriler	23

3.4.	Tutum ve Davranışlar	23

4.	ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	25

## GİRİŞ

Isıtma Sistemleri Servis Elemanı  (Seviye 4) ulusal meslek standardı, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanmıştır.

Isıtma Sistemleri Servis Elemanı  (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK ................. Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

## MESLEK TANITIMI

### Meslek Tanımı

Isıtma Sistemleri Servis Elemanı  (Seviye 4); ısıtma sistemlerinin, cihazlarının ve tesisatının kontrol ve bakım onarımını yapan, İş Sağlığı ve Güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulayan, çevre koruma mevzuatına uygun çalışan, sektörde göreviyle ilgili teknolojik yenilikleri izleyip mesleki yeterliliklerini geliştirmeye çaba gösteren nitelikli kişidir

### Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7127 Havalandırma/klima ve soğutma tesisatı bakım ve onarım işlerinde çalışanlar

### Sağlık, Güvenlik ve Çevre İle İlgili Düzenlemeler

2872 Sayılı Çevre Kanunu

399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çevre kanunu ve İlgili Yönetmelikler

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

KKD Yönetmeliği

Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik (2008)

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

### Meslek İle İlgili Diğer Mevzuat

5253 Sayılı Dernekler Kanunu

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerde Çalışma Yönetmeliği

Ayrıca; meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

### Çalışma Ortamı ve Koşulları

Isıtma Sistemleri Servis Elemanı  (Seviye 4) her türlü iklim koşullarında, genellikle kapalı (işletme, bina ve ev içi) bazen de açık mekânlarda, genellikle normal çalışma saatlerinde, hareketli ortamlarda çalışılan bir meslektir. Mesleğin icrası esnasında kaza ve yaralanma riskine karşı gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemleri mutlaka sağlanmalıdır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Servis Elemanı yürüttüğü işlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

### Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Isıtma Sistemleri Servis Elemanı  (Seviye 4);  sese ve özellikle kokuya karşı hassas olmalı, iskelede ve yüksekte çalışma şartlarına uyum sağlamalıdır.

## MESLEK PROFİLİ

### Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş Sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için işyerinin/eğitim kurumlarının düzenlediği eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının güvenliğini sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur. Çalışma esnasında karşılaştığı risk etmenleri veya karşılaşabileceği olası risk etmenlerini belirleyerek ilgililere açıklar. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını ilgililere bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Makineye/cihaza özel acil durum prosedürlerini uygular. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Acil çıkış veya kaçış ile ilgili yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütlerin |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak | B.1 | Çevre koruma yöntemlerini öğrenmek | B.1.1 | Çevre koruma yöntemleri konusunda işyerinin ve işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Eğitimlerde öğrendiklerini işinde uygular. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Eğitimlerde edindiği bilgi ve becerileri günceller. |
|  |  | B.2 | Çevresel risklerin azaltılmasını sağlamak | B.2.1 | Risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Doğal kaynakların verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Çalışırken yapılan uygulamaların çevresel etkilerini gözlemler ve zararlı sonuçlarının önlenmesi çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.2.4 | Çalıştığı alanlarda bulunan dönüştürülebilir malzemelerin doğru ve güvenli yerde toplar. |
|  |  | B.3 | Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.3.1 | Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Doğal kaynakların iktisatlı ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına uyar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemini dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | Üretici kataloglarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular ve müşteri memnuniyeti sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite ve kayıp/hata formlarını doldurur. |
|  |  |  |  | C.2.4 | Üretici talimatlarına göre oluşturulmuş periyodik bakım çizelgesi ve talimatlara göre bakım yapar. |
|  |  | C.3 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.3.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere iletir. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.3.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili yöntemleri uygular. |
|  |  |  |  | C.3.4 | Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları ilgililere iletir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | İş programı yapmak (devamı var) | D.1 | Günlük iş programı yapmak | D.1.1 | Günlük iş taleplerini ulaşım ve öncelik durumuna göre programlar. |
|  |  |  |  | D.1.2 | İş programına göre yardımcı personel ve sarf malzemeyi temin eder. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Yapılacak işlemin göre gerekli olan araç ve gereci hazırlar. |
|  |  |  |  | D.1.4 | İş talebini gerçekleştirerek arızayı sonlandırır. |
|  |  | D.2 | Bakım onarım programını uygulamak | D.2.1 | Kaydedilmiş arıza taleplerine göre bakım periyotlarını takip etmek |
|  |  |  |  | D.2.2 | Aldığı iş emirlerini, talepleri ve ihtiyaçları planlama yönünden değerlendirir. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Yapılacak bakım ve onarım işlemlerinde öncelikleri belirler. |
|  |  |  |  | D.2.4 | Belirlenen önceliklere göre yapılacak günlük işlemlerin zaman planlamasını yapar. |
|  |  |  |  | D.2.5 | Beklenmedik durumlarda iş planında gerekli düzenlemeleri yapar. |
|  |  | D.3 | İş takip formu düzenlemek | D.3.1 | Yapılacak iş ile ilgili olarak çağrı merkezlerinden ve üst yönetimlerden yazılı-sözlü talepleri doğru ve eksiksiz olarak alır. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Yetkili kişiye, yapılan işlemin sonucu karşılaşılan sorunlar, eksik kalan işlemler, kullanılan malzeme, işleme başlama ve işlemin tamamlanma süresi gibi konularda iş takip formu gibi araçları kullanarak yazılı veya sözlü bilgi verir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | İş programı yapmak | D.4 | Ekip/ekipman ve yedek parça talep etmek | D.4.1 | Yapılacak işleme göre personel zaman programını yapar. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Gerçekleştirilecek bakım onarım işlemleri için gerekli ulaşım aracı, ekipman, yedek parçaları belirler ve talep listesi hazırlar. |
|  |  |  |  | D.4.3 | Kullanılacak ekipmanın çalışırlılığını kontrolünü sağlar. |
|  |  |  |  | D.4.4 | Tespit ettiği arızalı ekipmanı yetkili kişiye bildirir. |
|  |  |  |  | D.4.5 | Günlük kullanılan malzemeyi ve işçiliği servis formuna kaydeder. |
|  |  |  |  | D.4.6 | Kullanılmayan malzemenin iadesini yapar. |
|  |  |  |  | D.4.7 | Kullanılan servis aracının bakım onarım ihtiyacını kontrol eder. |
| D | İş organizasyonu yapmak | D.5 | Teknik destek almak/sağlamak | D.5.1 | Gerektiğinde onarım hizmetleri hakkında müşteriye bilgi vermek. |
|  |  |  |  | D.5.2 | Çalışanlara teknik destek sağlamak ve gerektiğinde arızanın çözümü için yetkililerden teknik destek almak |
|  |  |  |  | D.5.3 | Yapılan bakım onarım çalışmaları ile ilgili üstlerine teknik rapor iletmek. |
|  |  | D.6 | İşletmede düzenlenen eğitim ve değerlendirme toplantılarına katılım sağlamak | D.6.1 | İşletmece düzenlenen eğitim ve değerlendirme toplantıları için belirlenen gün ve saatte hazır bulunur. |
|  |  |  |  | D.6.2 | Yapılan ve yapılacak işlere ilişkin teknik bilgi ve görüş sunar. |
| D | İş organizasyonu yapmak | D.5 | Teknik destek sağlamak | D.6.3 | Yapılan ve yapılacak işlere ilişkin ekip organizasyonu hakkında önerilerinde bulunur. |
|  |  |  |  | D.6.4 | Öğrendiği bilgileri işinde uygular ve çalışma arkadaşlarını bu konularda bilgilendirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Isıtma sistemi elemanları kontrol ve bakım onarımını yapmak (devamı var) | E.1 | Kazan bakım onarımını yapmak | E.1.1 | Kazan limit termostat kontrolünü ve değişimini yapar. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Kazan ısı ayar termostat kontrolünü ve değişimini yapar. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Kazanda meydana gelen sızıntıları kontrol ederek, giderir. |
|  |  |  |  | E.1.4 | Kazan sirkülâsyon pompası dönüş yönü tespitini yapar. |
|  |  |  |  | E.1.5 | Döküm kazanlarda arızalı dilim ve bağlantı elemanlarını değiştirir. |
|  |  | E.2 | Kontrol ünitesinin ayarlarını yapmak | E.2.1 | Kontrol ünitesinin enerji beslemesinin uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Kontrol ünitesinin fonksiyonelliğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Kontrol ünitesinin parametre ayarlarını fabrika ayarları veya müşteri talebine göre yapar. |
|  |  |  |  | E.2.4 | Kontrol ünitesi sensorlarının kontrolünü ve değişimini yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Isıtma sistemi elemanları kontrol ve bakım onarımını yapmak (devamı var) | E.3 | Brülör bakım onarımı yapmak | E.3.1 | Brülör enerji besleme hattının avometre ile kontrolünü yaparak, tespit edilen arızanın sonlandırılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Brülör yakıt ve yanma ayarlarını manometre ile kontrol ve onarımını yapar. |
|  |  |  |  | E.3.3 | Brülör yanma ayarlarını baca gazı analiz cihazı ile yapar. |
|  |  |  |  | E.3.4 | Yakıt giriş basınç değerlerini ölçüp uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.5 | Cihaz yanma basınç değerleri ile fabrika değerlerini karşılaştırarak ayarlar. |
|  |  |  |  | E.3.6 | Brülör fan kontrolünü ve temizliğini yapar. |
|  |  |  |  | E.3.7 | Türbülatör kontrol ve temizliğini yapar. |
|  |  |  |  | E.3.8 | Ateşleme ve iyonizasyon elektrotlarının temizliği ve ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | E.3.9 | Hava prosestat ayarlarını fan debisine uygun yapar. |

| E | Isıtma sistemi elemanları kontrol ve bakım onarımını yapmak | E.4 | Kombi/yoğuşmalı kombi/kat kaloriferi bakım onarımını yapmak | E.4.1 | Enerji besleme hattının kontrolünü yaptırıp, arıza varsa sonlandırılmasını sağlar. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E.4.2 | Yakıt ayarlarının manometre ile kontrolünü yaparak, kapasiteye uygunluğunu sağlar. |
|  |  |  |  | E.4.3 | Yoğuşmalı kombi ve kazanlarda yanma ayarlarını baca gazı analiz cihazı ile yapar. |
|  |  |  |  | E.4.4 | Kapalı devre tesisatını boşaltıp, genleşme tankı ön basınç kontrolünü manometre ile yaparak genleşme tankını sisteme uygun hale getirir. |
|  |  |  |  | E.4.5 | Kombi/yoğuşmalı kombi/kat kaloriferi kapalı devre su basınç kontrolü ve basınç ayarı yapar. |
|  |  | E.5 | Öngörülmeyen arızaları bildirmek | E.5.1 | Sahada çözülemeyen arızaları ilgililere iletir. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Teknik bilgi desteğiyle yerinde arızayı giderir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Isıtma sistemi kontrolünü ve bakım onarımını yapmak (devamı var) | F.1 | Tesisat ve ekipmanlarının onarımını yapmak | F.1.1 | Filtrelerin temizliğini yapar. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Emniyet ventilinin uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Manometrenin doğru değer gösterdiğini ve sağlamlığını test eder. |
|  |  |  |  | F.1.4 | Termometrenin çalışırlığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.1.5 | Üç ve iki yollu vanaların uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.1.6 | Tesisatın fitings bağlantılarının sızdırmazlık kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | F.1.7 | Genleşme tankı ön basınç kontrolü yaparak membranın sağlamlığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.1.8 | Tesisat vanalarının çalışması ve sızdırmazlık kontrolünü yapar. |
|  |  | F.2 | Havalandırma kontrolü yapmak | F.2.1 | Sistemin kurulu bulunduğu ortamda hava akımını kontrol eder.. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Yetersiz hava akışını tespit ederek ilgiliye bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Isıtma sistemi kontrolünü ve bakım onarımını yapmak (devamı var) | F.3 | Sirkülâsyon pompasının bakım onarımını yapmak | F.3.1 | Merkezi sistemde sirkülâsyon pompasının doğru yönde çalışırlığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Tesisat kapasitesine göre sirkülâsyon pompasının devir kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | F.3.3 | Sirkülâsyon pompa motorunun çektiği akımı avometre ile kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.3.4 | Sirkülâsyon pompasının kaplin ve sızdırmazlık kontrolü yapar |
|  |  |  |  | F.3.5 | Sirkülâsyon pompasının kaplinini sökerek bakım onarımını ve montajını yapar. |
|  |  | F.4 | Genleşme tankı bakım onarımını yapmak | F.4.1 | Genleşme tankının sisteme göre ön basıncını ayarlayarak ve basınç kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | F.4.2 | Değiştirilebilir tipli genleşme tankı membranını değiştirmek. |
|  |  | F.5 | Boyler ve akümülasyon tankının bakım onarımını yapmak | F.5.1 | Boyler ve akümülasyon tankının magnezyum ve inert anotunun kontrolünü ve değişimini yapar. |
|  |  |  |  | F.5.2 | Boyler ve akümülasyon tankının emniyet ventilinin uygunluk kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | F.5.3 | Boyler ve akümülasyon tankının temizliğini yapar. |
|  |  | F.6 | Eşanjörlerin bakım onarımını yapmak | F.6.1 | Eşanjör özel kimyasal kullanarak temizliğini yapar. |
|  |  |  |  | F.6.2 | Eşanjör plaka ve contalarının bakım onarım yapar. |
|  |  |  |  | F.6.3 | Eşanjörün montaj talimatına uygun olarak değişimini yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Isıtma sistemi kontrolünü ve bakım onarımını yapmak | F.7 | Baca kontrolü yapmak | F.7.1 | Sistemin kapasitesine göre baca uygunluk kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | F.7.2 | Baca yoğuşma su gider (drenaj) kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | F.7.3 | Baca gaz analiz cihazı veya duman tableti ile baca çekiş kontrolünü yapar. |
|  |  | F.8 | Tesisat boru bakım onarımını yapmak | F.8.1 | Plastik boru tesisatının onarımını yapar. |
|  |  |  |  | F.8.2 | Çelik boru tesisatının bakımını ve onarımını yapar. |
|  |  |  |  | F.8.3 | Bakır boru tesisatının bakım ve onarımını yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Temel mekanik işlemleri yapmak | G.1 | Boru kesimi yapmak | G.1.1 | Mengenede veya yerinde bağlı bulunan boruyu spiral kesme taşı ile güvenli ve düzgün bir şekilde keser. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Boru makası ile boruyu güvenli ve düzgün bir şekilde keser. |
|  |  |  |  | G.1.3 | El testeresi ile boruyu düzgün ve dikkatlice keser. |
|  |  | G.2 | Yüzey deliği delmek | G.2.1 | Panç ile beton, ahşap ve metal yüzeylerde istenilen ölçüde delik açar. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Duvar ve döşemede kırıcı breyz ile istenilen ölçüde ve yerde düzgün delik açar. |
|  |  | G.3 | Boru bükmek | G.3.1 | Borunun formunu bozmadan ısıtarak istenilen ölçüde ve açıda bükme yapar. |
|  |  |  |  | G.3.2 | Borunun formunu bozmadan boru bükme presi ile istenilen ölçüde ve açıda bükme yapar. |
|  |  |  |  | G.3.3 | Borunun formunu bozmadan boru bükme aparatı ile istenilen ölçüde ve açıda bükme yapar. |
|  |  | G.4 | Kaynakla birleştirme yapmak (plastik, çelik ve bakır) | G.4.1 | Plastik boruyu ölçüsünde keserek, uygun ısı ayarında sakız kıvamında eriterek boru ile bağlantı elemanını kaynak yaparak birleştirir. |
|  |  |  |  | G.4.2 | Boru çapına göre pafta kullanarak boru ağzına standardına göre diş açar, diş açılmış boru ile bağlantı elemanlarını sızdırmazlı elemanı kullanarak birleştirir. |
|  |  |  |  | G.4.3 | Boru ucunu düzgünce keser, havşa mengenesinde boru ağzına rekor iç çapına uygun ölçüde havşa açarak boru çapına göre rekor ve yüzük tespit eder rekorla birleştirme yapar |
|  |  | G.5 | Lehimleme yapmak | G.5.1 | Lehimlenecek yüzeyleri temizler ve lehim pastası sürer. |
|  |  |  |  | G.5.2 | Bakır kaynak makinesini boru çapına göre hazırlayıp lehim yapılacak yeri ısıtır. |
|  |  |  |  | G.5.3 | Pürmüz (havya) ekipmanlarını hazırlayıp lehim yapılacak yeri ısıtır. |
|  |  |  |  | G.5.4 | Isıtılmış elemanların birleşme yerine yeterli miktarda lehim uygular. |

### Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Açıkağız anahtar takımı

- Allien anahtar takımı

- Ara kablo

- Baca gazı analiz cihazı

- Baret

- Boru mengenesi

- Conta çeşitleri

- Çekiç

- Çift kollu boru anahtarı

- Debi ölçüm cihazı (Su ölçümü için)

- Dekupaj

- Delici

- Demir testeresi

- Desibel metre

- Düz pense

- El feneri

- Eldiven

- Elektrikli pafta

- Elektrikli testere

- Folyo açacağı

- Fosforlu yelek

- Gaz kaçak detektörü

- Gaz maskesi

- Gönye

- Gözlük

- Grup anahtarı

- İskele

- İş ayakkabısı

- İş elbisesi

- Kargaburnu pense

- Kaynak çubuğu

- Kaynak makinesi

- Kazan çektirme aparatı

- Keski

- Keten

- Kılavuz

- Kişisel koruyucu donanım (baret, koruyucu burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, koruyucu gözlük, toz maskesi, koruyucu elbise)

- Kırıcı matkap

- Kompresör

- Kontrol kalemi

- Kömür elektrot

- Kulaklık

- Kurbağacık anahtarı

- Lehim

- Lehim pastası

- Lokma anahtar takımı

- Manivela

- Manometre

- Matkap

- Matkap ucu çeşitleri

- Mengene

- Merdiven

- Metal dedektörü

- Multimetre

- Murç

- Pafta takımı

- Panç

- Pens ampermetre

- Pense

- Plastik boru kesme makası

- Plastik fitings çeşitleri

- Plastik tesisat borusu

- Pürmüz havya takımı

- Sıvı teflon

- Silikon

- Silikon tabancası

- Spiral taşı

- Su terazisi

- Şarjlı matkap

- Şarjlı vidalama

- Şerit metre

- Takım çantası

- Tebeşir

- Teflon

- Tek kollu boru anahtarı

- Tel fırça

- Teneke makası

- Termometre

- Testere laması

- Tornavida takımı

- Toz maskesi

- Yağdanlık

- Yağlı salmastra

- Yağlı teflon

- Yıldız anahtar takımı

- Zincirli boru anahtarı

### Bilgi ve Beceriler

- Analitik düşünme becerisi

- Araç-gereç kullanma becerisi

- Bilgisayar kullanım becerisi

- Çevre düzenlemeleri bilgisi

- Ekip içinde çalışma becerisi

- El aletlerini kullanma becerisi

- El becerisi

- Gaz (Doğalgaz, LPG, LNG) akışkan bilgisi

- Genel mekanik bilgisi

- Hijyen bilgisi

- Isı iletim ve yalıtım bilgisi

- İletişim becerisi

- İlkyardım bilgisi

- İnsan psikolojisi bilgisi

- İş güvenliği bilgisi

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

- Kalite standartları bilgisi

- Malzeme bilgisi

- Mesleki resim bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Montaj kılavuzu okuma bilgisi

- Organizasyon becerisi

- Ölçme ve kontrol bilgisi

- Problem çözme yeteneği

- Proje okuma bilgisi

- Raporlama bilgisi

- Sıvı akışkan bilgisi

- Standart ölçüler bilgisi

- Temel elektrik bilgisi

- Yangına müdahale teknikleri bilgisi

- Zaman yönetimi bilgisi

### Tutum ve Davranışlar

- Araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Dikkatli olmak

- Disiplinli olmak

- Dürüst olmak

- Göreviyle ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

- Güler yüzlü olmak

- Güvenilir olmak

- Hoşgörülü olmak

- İnsan ilişkilerine özen göstermek

- Meslek ahlakına sahip olmak

- Mesleki gelişime önem vermek

- Paylaşımcı olmak

- Planlı olmak

- Sabırlı olmak

- Soğukkanlı olmak ve sorunlara çözüm üretebilmek

- Sorumluluk sahibi olmak

- Tedbirli olmak

- Temiz olmak

- Zamanı iyi kullanmak

## ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Isıtma Sistemleri Servis Elemanı (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Not: Bu kısım Resmi Gazete’de yayımlanmayacaktır. Sadece MYK web sitesinde yer alacaktır.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Dr. Murat YALÇINTAŞ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Şekib AVDAGİÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dursun TOPÇU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan DEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Abdullah ÇINAR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet DEVELİOĞLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yakup KÖÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

İsrafil KURALAY 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul Yavuz PALA 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Murat SUNGURLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet YENEL 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Halim ÖZDEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi

Dr. Cengiz ERSUN 	İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri

Selçuk Tayfun OK		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Ferruh GÜNDOĞAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Müdürü

Selim SÜLEYMAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi KOBİ Araştırma Şefi

Recep DAYIOĞLU		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Uzman Yardımcısı

Şerif KARAKUŞ			SİSMA Uzmanı

Dr. İrfan MISIRLI		Meslek Standardı Hazırlama Ekibi  Teknik Koordinatörü ve   Sisma  Uzmanı, Sisma Danışmanlık Ltd.

- Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER)

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV)

İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği (İSEDA)

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD)

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Odası (İTESO)

Soğutma Sanayi İş Adamları Derneği (SOSİAD)

Acar Müh. LTD. ŞTİ.

Akcol A.Ş.

Aktif Grup

Aktif Isı A.Ş.

Bağcılar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Bes Enerji A.Ş.

Çukurova Isı Sistemleri A.Ş.

Genesis A.Ş.

Isıdem LTD. ŞTİ.

İdeal Su Arıtım A.Ş.

Ode Yalıtım San. Tic. A.Ş.

Optimum Mühendislik A.Ş.

Bayram İLASLAN 		Arçelik A.Ş. Sistem Kurma Teknik Destek Teknisyeni

Hasan YILMAZ		Eray Teknik Hizmetler Ltd. Şti. Demirdöküm Yetkili 					Servis Sahibi

Emre BÜYÜKGÖNENÇ	Optima Mühendislik Mekanik Teknikeri

Ayhan UYGUR		Uygurlar Ltd. Demirdöküm Yetkili Servis Sahibi

Tamer KIYICILARDAN	NİLSER Alarko Carrier Yetkili Servis Sahibi

Musa Kazım KILIÇ		Isı Teknik Alarko Carrier Yetkili Servis Sahibi

Yüksel GÖKÇEN     		İmaj Teknik Demirdöküm Fab. A.Ş. Servis Sahibi

Salih AKOVA		Çukyrova Isı Demirdöküm Fab. A.Ş. Ustabaşı

İlhan KAYA			Kayahan Isıtma Sistemleri Ltd. Şti. Demirdöküm Fab. 					A.Ş. Firma Sahibi

Ergin GÜLER			Uygurlar Ltd. Demirdöküm Yetkili Servis Teknikeri

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği (BACADER)

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Doğal Gaz Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİDER)

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San.ve Tic. A.Ş (UGETAM)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

…… Sektör Komitesi Üyeleri

- MYK Yönetim Kurulu Üyeleri

Bayram AKBAŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi	Başkan

Prof. Dr. Oğuz BORAT, Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi		Başkan Vekili

Yrd. Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi 	Üye

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Meslek Kuruluşları Temsilcisi 		Üye

Dr. Osman YILDIZ, İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi	Üye

Celal KOLOĞLU, İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi	Üye

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir.