ULUSAL MESLEK STANDARDI

KİREMİT ÇATI KAPLAMACISI

SEVİYE 3

REFERANS KODU /

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

| Meslek: | KİREMİT ÇATI KAPLAMACISI |
| --- | --- |
| Seviye: | 3 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yardımcı Kuruluş: Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği – ÇATIDER |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK İnşaat Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: |  |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AHŞAP KİREMİT: Tabii ahşabın yarılmak sureti ile elde edilmiş parçalı kaplama malzemesini,

ARDUVAZ: Yapraklar halinde dilinebilen, siyah - gri –mavimsi killi şistten üretilen doğal taş çatı kaplama malzemesini,

AŞIK: Ahşap çatılarda, dikme üstlerine ve saçak boyunca yerleştirilen, mertekleri taşıyan genelde en az 10x10 cm ölçülerindeki ahşap taşıyıcı elemanı; çelik çatılarda, kirişleri bağlayan saçağa paralel döşenen ve üstündeki çatı kaplama sistemini taşıyan çelik veya sac elemanı,

BABA: Asma makaslarda üzerine oturan aşığın yükünü yanlamalarla gergiye ileten, gerginin asıldığı ve çekmeye çalışan makas elemanı,

BASKI ÇITASI: Duvar parapet, baca gibi yüzeylere kaplanan örtü veya su yalıtım malzemelerini duvar yüzeyine sabitleyen çıtaları,

BETON KİREMİT: Doğal kum, çimento, katkı malzemeleri ve renk pigmentlerinden imal edilmiş kiremit tipini,

BUHAR DENGELEYİCİ ÖRTÜLER: Buharı kontrollü miktarda geçiren örtüleri,

BUHAR KESİCİ ÖRTÜLER: Buhar kesici malzemelerden (bitüm, plastik esaslı veya metal folyolar) üretilmiş örtüleri,

CAM KİREMİT: Işık almak amacı ile cam, akrilik veya polimer malzemelerden imal edilmiş kiremitleri,

ÇATI ÇIKIŞ KAPAĞI: Çatı üstüne ulaşmayı sağlayan kapakları,

ÇATI PENCERESİ: Çatılarda aydınlatma, havalandırma amaçlı kullanılan pencereleri,

ÇATI SİSTEMLERİ: Su ve ısı yalıtım malzemelerinin, buhar kesici veya buhar dengeleyici örtülerin ve son kat çatı kaplama malzemelerinin, “yoğuşma, ısı yalıtımı ve katmanların havalandırılması” prensiplerine göre bir bütün olarak çatıda uygulanma sistemini,

DİYAGONAL: Çatı yapı sistemi içinde yanal hareketleri engelleyen çapraz bağlantı elemanları,

EĞİK DERE (VADİ): Kırma çatılarda çatı yüzeylerinin 45° açılarla kesişerek derelerin oluşturduğu ara kesitlerde oluşturulan yağmur suyu taşıma yüzeylerini,

EĞİK MAHYA (SIRT):  Kırma çatılarda çatı yüzeylerinin 45°açılarla kesişerek eğimli sırt oluşturan ara kesitleri,

GERGİ: Asma makaslarda yanlamalardan gelen basınç kuvvetlerinin etkisiyle çekmeye çalışan ve makasın açılmasını önleyen makas yapı elemanını,

GÖĞÜSLEME: Aşık ve dikme (baba) düzleminin yanal hareket yapmasını engelleyen elemanı,

HAVALANDIRMA BACALARI: Çatı arasının veya çatı kaplama katmanının altının havalanması için hava girişi veya çıkışı sağlamak amacı ile konan elemanları,

HAVALANDIRMA BANTLARI: Havalandırmalı mahya gibi yerlerde hava giriş çıkışını sağlarken su yalıtımı da yapabilen, etek bölümleri kendinden yapışkanlı bantları,

ISI YALITIMI: Isı iletim katsayısı 0,065 W/mK değerinden küçük olan malzemeler ile yapılan yalıtımları,

KALKAN DUVARI: Tek yüzeyli ve beşik örtüsü çatılarda mahyaya dik doğrultuda çatının iki yanında bulunan, genelde tek yüzeyli çatılar için dik üçgen; beşik örtüsü çatılar için ise ikizkenar üçgen şeklinde olan duvarı,

KAPLAMA ALTI TAHTASI / YÜZEYİ: Eğimli çatılarda, çatı kaplamasının altında yer alan ve kaplamanın oturtulduğu tahtayı,

KİL KİREMİT: Eğimli çatılarda sürekli olmayan (bindirmeli) kaplama ve duvar kaplaması için kullanılan, katkı maddesi kullanılarak veya kullanılmaksızın hazırlanan kilden, şekil verme (çekme ve/veya presleme yolu), kurutma ve pişirilme işlemleri uygulanarak imal edilen mamulü,

KİREMİT: Parçalı çatı kaplama malzemelerini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç, ve cihazları,

KUŞAKLAMA: Aşıklara dik doğrultuda ve bir dikmenin iki yanında bulunarak merteklere kadar uzanan denge elemanlarını,

MAHYA AŞIĞI: Mahyada merteklerin üzerine oturtulduğu yapı elemanını,

MAHYA: Çatının en üst sınırı ve aynı zamanda iki saçaktan yükselen çatı yüzeylerinin yatay bir doğru boyunca kesiştiği ara kesitleri,

MERTEK: Ahşap çatılarda çatı kaplama sistemlerini taşıyan, mahya saçak istikametine dik olarak döşenen en az 5x 10 ölçülerindeki ahşap taşıyıcı elemanları,

METAL KİREMİT: Kiremit şeklinde formlandırılmış, ana maddesi galvaniz çelik olan parçalı çatı kaplama malzemesini,

METAL ŞİNGIL: Çinko, bakır, galvanizli sac, kurşun vb. parçalı metallerden yapılmış kaplama malzemelerini,

OLUKLAR: Çatıların düz ya da eğik yüzeylerindeki yağış sularını toplayan yarım daire, dikdörtgen veya kare kesitli kanalları,

OSB (YÖNLENDİRİLMİŞ YONGA LEVHA): Çatı yapısı üzerinde düz bir zemin elde etmek için en az 11 mm kalınlığında kullanılan ahşap malzemeyi,

SAÇAK: Çatılarda, çatı yüzeyinin binanın dışına taşan ve çatının en alt sınırını belirleyen doğrudur bölümünü,

SERAMİK KİREMİT: Sırlanarak veya sırlanmayarak sıcaklık ile pişirilerek sertleştirilip dayanıklılık kazandırılmış kiremitleri,

SU YALITIM KATMANI: Parçalı çatı kaplama malzemeleri altına suyun geçişini engellemek amacı ile serilen buhar geçirimli veya geçirimsiz örtüleri

YAĞMUR İNİŞ BORULARI: Oluklardan gelen suyu uzaklaştıran düşey yağmur boruları,

YAĞMUR SUYU TAŞIMA SİSTEMLERİ: Çatı sularının uzaklaştırılması için dere, oluk, yağmur iniş borusu, hazne adı verilen genelde metalden veya PVC’den üretilen malzemeleri,

YANLAMA (MAKAS KİRİŞİ): Bir çatı makasında babanın yüklerini yanlardaki mesnetlere ileten iki eğik basınç çubuğunu,

YASTIK: Dikmelerin altına geniş yüzü üzerine yerleştirilen ahşap elemanı

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	7

2.	MESLEK TANITIMI	8

2.1.	Meslek Tanımı	8

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	8

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler	8

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	8

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	8

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	9

3.	MESLEK PROFİLİ	10

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	10

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	17

3.3.	Bilgi ve Beceriler	18

3.4.	Tutum ve Davranışlar	18

4.	ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	20

# GİRİŞ

Kiremit Çatı Kaplamacısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)  tarafından hazırlanmıştır.

Kiremit Çatı Kaplamacısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Kiremit Çatı Kaplamacısı (Seviye 3): iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, eğimli çatılarda çatı sistemleri prensipleri ve detaylarına uygun olarak, projesini okuyan, ahşap veya çelik taşıyıcı yapıyı oluşturan, alt yapı hazırlıklarını yapan, kiremit, seramik, arduvaz, kil, metal ve diğer küçük parçalı kaplama malzemelerini doğru detaylarıyla uygulayarak çatı kaplaması yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7121 (Çatı Kaplayıcılar)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

*Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857 Sayılı İş Kanunu

*Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

Kiremit Çatı Kaplamacısı (Seviye 3); her mevsimde, açık alanda, genelde yüksekte çalışma yapmaktadır. İşin gereğine göre çalışma sürecinde kendi meslektaşları ve iş sahibi ile iletişim içerisinde çalışır. Mesleğin icrası esnasına iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Kiremit Çatı Kaplamacısının; iş iskelesi ile ilgili şartnamelere uygun çalışma yapması, yükseklik fobisinin olmaması ve “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olması gerekir. Raporda ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilirin yanı sıra yüksekte çalışabilir ibaresi olmalıdır.

# MESLEK PROFİLİ

## Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş organizasyonu yapmak (devamı var) | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri almak | A.1.1 | Çalışacağı alandaki risk faktörleri hakkında bilgi alır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | İş sağlığı ve güvenliği için verilen KKD’leri kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | Yüksekte çalışma kurallarına uyar. |
|  |  |  |  | A.1.4 | İş yerine ve çevresine gerekli uyarı levhalarını yerleştirir. |
|  |  |  |  | A.1.5 | Sorun yaratacak aksaklıkları yetkili kişiye bildirir. |
|  |  |  |  | A.1.6 | Kendisi ve yardımcıları için kazaya sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere dikkat eder ve uyar. |
|  |  |  |  | A.1.7 | Çalışma alanında ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat eder. |
|  |  |  |  | A.1.8 | İlk yardım çantası ve yangın söndürücü bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.9 | İletişim araçlarını (telsiz, telefon vb.) yanına alır. |
|  |  |  |  | A.1.10 | Çalışacağı alanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş güvenliği uzmanının direktiflerine uygun olarak yapar. |
|  |  |  |  | A.1.11 | Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.1.12 | Çatıdaki uygulama esnasında çatıya çıkarılan malzemelerin çevreye ve insanlara zarar vermemesini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş organizasyonu yapmak | A.2 | İş programı yapmak | A.2.1 | Çatı detay projesini inceler. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Yanında çalışanlara iş dağılımı yapar. |
|  |  |  |  | A.2.3 | Projede belirtilen malzeme listesini kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.2.4 | Kendi görevi ile ilgili iş başlama ve iş bitiş süresini (termin) belirler. |
|  |  |  |  | A.2.5 | Belirlenmiş iş süresine uyar, süre değişikliklerini amirine bildirir. |
|  |  | A.3 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | A.3.1 | Malzemelerin etiketlerinde belirtilen kullanım hususlarına uyar ve malzemelerin yapılacak işe uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Yapılacak işlemleri malzemelerin teknik detaylarına uygun olarak yapar. |
|  |  |  |  | A.3.3 | İşlemler sırasında kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  | A.4 | Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak | A.4.1 | Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar. |
|  |  |  |  | A.4.3 | Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar, kullanımı esnasında gerekli güvenlik kurallarına uyar. |
|  |  |  |  | A.4.4 | Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Eğimli çatı iskeleti (karkas) yapmak (devamı var) | B.1 | İş öncesi hazırlık yapmak | B.1.1 | Çatı döşemesinin ve çalışma alanının temizliğini yapar veya yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Projedeki ölçülerle uygulama alanını karşılaştırır, sonuçları amirine bildirir. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Bacalar, şaft boşlukları vb. çatı ile ilgili tüm imalatların proje kotunda olup olmadığını kontrol eder, farklılıkları yetkiliye bildirir. |
|  |  |  |  | B.1.4 | Gerekli malzemelerin çalışma alanına güvenli bir şekilde getirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | B.1.5 | Projeye ve malzeme listesine göre malzemeleri hazırlar. |
|  |  |  |  | B.1.6 | Mevcut çatı konstrüksiyonuna ait taşıyıcı malzemelerin doğruluğunu, düzgünlüğünü ve boyasını kontrol eder, eksiklikleri yetkiliye bildirir. |
|  |  |  |  | B.1.7 | Eğimli betonarme çatı üzerinde ahşap karkas veya çıtalama yapılması durumunda çatı plağının mahyadan saçağa yüzey düzgünlüğünü kontrol eder. Olmaması durumunda düzeltilmesi için gerekli kişileri bilgilendirir. |
|  |  |  |  | B.1.8 | Gerekli durumlarda basit iş iskelesi kurar, söker veya kurulup sökülmesini sağlar. |
|  |  | B.2 | Eğimli ahşap çatı iskeleti (karkas) yapmak | B.2.1 | Projesine göre ahşap yastıklarının ve yastık kirişlerinin yerlerini belirler ve tekniğine uygun şekilde döşemeye sabitler. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Taşıyıcı dikmeleri çatı eğimine göre belirlenmiş yastıkların üzerine sabitler ve dikmeleri payandalarla destekleyerek kuşaklarla birbirine bağlar. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Mahya ve eğik dere aşıklarını dikmelerin üzerine uygular. |
|  |  |  |  | B.2.4 | Payanda, kuşak, göğüslemeleri çakar. |
|  |  |  |  | B.2.5 | Mertekleri projesinde belirtilen aralıklara göre sabitler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Eğimli çatı iskeleti (karkas) yapmak | B.3 | Eğimli hafif çelik çatı iskeleti (karkas) yapmak | B.3.1 | Projesine göre döşeme bağlantı plakalarının yerini belirler ve tekniğine uygun olarak kaynak veya dübel vasıtası ile bağlantı plakalarını döşemeye sabitler. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Taşıyıcı dikme profillerini bağlantı plakalarına kaynak veya cıvata ile birleştirir. |
|  |  |  |  | B.3.3 | Projede belirtildiği şekilde; kiriş profillerinin dikmeler ile birleşimini, rüzgâr, deprem ve diğer strüktürel bağlantıları yapar. |
|  |  |  |  | B.3.4 | Kirişlerin üzerine aşık profillerini yerleştirir. |
|  |  |  |  | B.3.5 | Profillerde tamir boyası gerekiyorsa, son kat boyalarını yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kiremit kaplama yapmak (devamı var) | C.1 | İş öncesi hazırlık yapmak | C.1.1 | Çatı döşemesinin ve çalışma alanının temizliğini yapar veya yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Mevcut bir çatı konstrüksiyonu üzerinde çalışılıyor ise, projedeki ölçülerle uygulama alanını karşılaştırır. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Gerekli malzemelerin çalışma alanına güvenli bir şekilde getirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.4 | Projedeki ölçülerine göre malzemeleri hazırlar. |
|  |  |  |  | C.1.5 | Mevcut çatı üzerinde çalışıyor ve bir proje yok ise uygulama alanına göre malzeme ihtiyacını hesaplar ve malzemeyi hazırlar. |
|  |  | C.2 | Konstrüksiyon üstü kaplama yapmak | C.2.1 | Saçak hattından başlayarak projede belirtildiği şekilde, rüzgâr hızına ve yönüne dikkat ederek, ahşap veya OSB kaplar. |
|  |  |  |  | C.2.2 | Saçak tahtalarını çakar. Saçaktan havalandırma sağlanacak ise havalandırmayı projesine veya detay krokisine göre sağlar. |
|  |  | C.3 | Yağmur oluğu ve /veya gizli dere yapmak | C.3.1 | Yağmur oluğu varsa gerekli taşıyıcı ve aksesuarların montajını yapar. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Eğimine göre yağmur oluğu gövdesini monte eder ve sızdırmazlığını sağlar. Gerektiğinde yağmur iniş borularının montajını yapar. |
|  |  |  |  | C.3.3 | Gizli dereyi projesinde belirtildiği şekilde bitüm esaslı veya sürme esaslı veya başka uygun malzemelerle teknik uygulama şartlarına uygun olarak yapar. |
|  |  | C.4 | Yalıtım katmanları ile kiremit kaplamalarını yapmak (devamı var) | C.4.1 | Buhar kesici/ dengeleyici, ısı yalıtım, havalandırma, su yalıtım katmanlarını projesine göre ve malzeme teknik dosyasına göre yerleştirir. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Kiremitlerin monte edileceği çıta, lata, profil, oluklu levhaları usulüne uygun hizasında ve terazisinde olarak kaplama modeline ve ölçülerine göre yerleştirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kiremit kaplama yapmak | C.4 | Yalıtım katmanları ile kiremit kaplamalarını yapmak | C.4.3 | Katmanlar yerleştirilirken yoğuşma ve kaplama altı havalandırma usul ve sistemlerinin projesine uygunluğuna dikkat eder. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Vadi dere, çatı penceresi, paratoner vb. detayların yalıtımını projesine ve teknik detaylarına uygun olarak yapar. |
|  |  |  |  | C.4.5 | Çinko, bakır (tenekecilik işleri) kullanıyor ise duvar dibi, baca dibi, anten çıkışlarının projesi ve detaylarına uygun olarak yapıldığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.4.6 | Projesinde varsa emniyet mapası, yürüme basamak platformları, kar tutucu/kırıcı elemanlar, baca ve anten ulaşım platformları için gerekli montajı yapar. |
|  |  |  |  | C.4.7 | Projesinde varsa güneş enerjisi (su ve elektrik) sistemleri için gerekli bağlantı ve platformların montajını yapar. |
|  |  |  |  | C.4.8 | Kiremitleri (kil, beton, plastik ve metal) saçak havalandırma detaylarını uygulayarak gönyesinde döşer. Kiremitleri alt yapıya, çatı eğimine, kiremit cinsine ve usulüne uygun olarak tespit eder. |
|  |  |  |  | C.4.9 | Kiremitleri (arduvaz ve seramik) projesine ve teknik detaylarına uygun olarak döşemesini yapar. |
|  |  |  |  | C.4.10 | Bitüm veya butil bant kullanıldığı durumlarda duvar dibi, baca dibi, anten çıkışlarını projesine uygun olarak yapar. |
|  |  |  |  | C.4.11 | Havalandırmalı veya harçlı mahya tipine göre gerekli çıta, havalandırma bandı vs. gibi malzemelerle mahya montajlarını tamamlar. |
|  |  | C.5 | Uygulama sonrası işlemleri yapmak | C.5.1 | Çatı temizliğini yapar. |
|  |  |  |  | C.5.2 | İstenmesi durumunda su testini yapar. |
|  |  |  |  | C.5.3 | İşin tamamlandığını amirine bildirir ve iş teslimi için varsa eksiklikleri tamamlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak | D.1 | Bireysel mesleki gelişim konusunda çalışmalar yapmak | D.1.1 | Mesleği ile ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Çatı kaplamacılığı ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Betoncu kerpeteni

- Çekiç

- Çırpı ipi çeşitleri

- Çivi

- Dekupaj  (ahşap için)

- Falçata

- İletişim araçları (telefon, telsiz vb.)

- Jeneratör ve aydınlatma ekipmanı

- Keser

- Kişisel koruyucu donanım (baret, eldiven, paraşüt tipi emniyet kemeri, lastik tabanlı iş ayakkabı, reflektörlü yelek, gözlük, kulaklık, maske vb.)

- Makas

- Marangoz kalemi

- Mastar

- Mastik tabancası

- Matkap

- Merdiven

- Metre

- Panç

- Plastik tokmak

- Portatif elektrik panosu

- Rötuş fırça

- Sac makası

- Su terazisi

- Sunta testeresi

- Şalumo

- Taş spirali (beton esaslı malzemeler için)

- Temizlik fırçası

- Testere

- Uzatma kablosu

- Vida çeşitleri

- Vidalama

- Yangın söndürücü

- Zımba

## Bilgi ve Beceriler

- Acil durum bilgisi

- Ahşap işleri el becerisi

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Basit ilk yardım bilgisi

- Basit iş iskelesi kurma ve sökme bilgi ve becerisi

- Boya ekipmanlarını kullanma, astar ve boya uygulama bilgi ve becerisi

- Çatı sistemleri bilgisi

- El becerisi

- İletişim becerisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- Malzeme bilgisi

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Organizasyon ve ekip içinde çalışma becerisi

- Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme becerisi

- Proje okuma bilgisi

- Tehlikeli atık bilgisi ve tehlikeli atık ayırma becerisi

- Temel çalışma mevzuatı bilgisi

- Yalıtım (su ve ısı) usul ve teknikleri bilgisi

- Yalıtım (su ve ısı) malzemeleri bilgisi

- Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisi

- Yoğuşma ve havalandırma bilgisi

- Yüksekte çalışma bilgi ve becerisi

- Yüksekte güvenli çalışma ve emniyet malzemelerini kullanma bilgisi

- Yüzey hazırlama teknikleri bilgi ve becerisi

## Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

- Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

- Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak

- Ekip içinde uyumlu çalışmak

- Göreviyle ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

- İnsan ilişkilerine özen göstermek

- İş disiplinine sahip olmak

- İşyeri çalışma prensiplerine uymak

- İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

- Kaliteye dikkat etmek

- Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

- Kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

- Meslek ahlakına sahip olmak

- Planlı ve organize olmak

- Risk ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı davranmak

- Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- Talimat ve kılavuzlara titizlikle uymak

- Tedbirli olmak

- Tehlikeli durumlarda kendi hareket alanında etkin şekilde, hızlı ve doğru tepki verebilmek ve ilgilileri bilgilendirmek

- Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

- Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

# ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Kiremit Çatı Kaplamacısı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

H.Necati ERSOY, İNTES - Genel Sekreter

Aslı KARATEKİN, İNTES – Proje Müdürü

Aslı ÜNSAL SAĞLIK, İNTES – İnşaat Yüksek Mühendisi

Fatih GÜVEN, İNTES – Makine Mühendisi

Necati AKBAŞ, İNTES –  Yapı Eğitimcisi

- Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

Yrd.Doç.Dr. Osman ŞİMŞEK, Gazi Üniversitesi – Yapı Eğitimcisi

Atila Gürses, Çatıder – Y. Mimar

Mehmet Öztürk, Çatıder – Mimar

Turgay Ulusoy, Braas /Monier – İnş. Mühendisi

Hakan Şirin, Başak Kiremit – Mimar

Gökhan Taşkıran, Çenesizler – Mimar

Kenan Başarık, Atermit – Satış Sorumlusu/Ekonomist

Göker Algan, Rheinzink – Mimar

Zekai Salman, Braas /Monier – İnş. Teknikeri

Burhan Elik, Braas /Monier – İnş. Teknikeri

Burak Günal, Kılıçoğlu – İşletme Müh.

Abdüsselam Takbaş, TAKBAŞ İnşaat – Çatı Ustası

Ünal Sümbül, 	Serbest – Çatı Ustası

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Arimeks

Atermit

Boğaziçi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,  İnşaat Mühendisliği Bölümü

Braas/ Monier

Çatı Sanayici ve İşadamları Derneği

Çenesizler

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,  İnşaat Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı eğitimi Bölümü

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

İNTES Üye Firmaları

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

İzomar İzolasyon

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı

Multipan

Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Nuh Panel

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,  İnşaat Mühendisliği Bölümü

Panelsan

Rheinzink

Standart İzolasyon

T.C. Başbakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İnşaat Emlak Daire Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Türk Akreditasyon Kurumu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası

Türkiye İnşaat ve Tesisat İşçileri Eğitim Vakfı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Müteahhitler Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası

Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İnşaat Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Mustafa DEMİR,		Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Ahmet Emin YİĞİT,		Üye (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Kemal AYDOĞAN,		Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Ekrem DİRİER,		Üye (Milli Eğitim Bakanlığı)

Abdülkadir YILMAZ,	Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Henüz belirlenmemiştir,	Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

H.Necati ERSOY,		Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Mustafa ARSLAN,		Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu)

Hacı ÜSTÜNDAL,		Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Aylin RAMANLI,		Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR,		Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan GERGİN, 		Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

- MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,			Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,		Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,		Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK,	Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,			Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,			Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.