ULUSAL MESLEK STANDARDI

TRAFİK KONTROLÖRÜ

SEVİYE 6

REFERANS KODU / …

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ …

| Meslek: | TRAFİK KONTROLÖRÜ |
| --- | --- |
| Seviye: | 6 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | TCDD’yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | … |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ANAYOL: İstasyonları birbirine bağlayan ve iki istasyon giriş işaretleri arasında kalan yol ile istasyonların sapmasız geçilen yollarını,

ARAYÜZ: Farklı sinyal sistemlerinin birleştiği bölgelerde sistemlerin birbirleriyle haberleşmesi amacıyla hazırlanmış elektronik ve elektromekanik sistemi,

ATC (Automatic Train Control): Otomatik Tren Kontrol Sistemini,

ATP(Automatic Train Protection): Otomatik Tren Koruma Sistemi’ni

BALİS: ATP, ATC sistemlerinde yazılabilen sabit ve değişken verileri araç üstü sisteme ileten yol boyu ekipmanını,

BÖLGE VE ZAMAN İZNİ: Manevra, sinyal arızası veya herhangi bir iş nedeniyle sınırlandırılmış bir bölgenin belirli bir saat diliminde kullanılması için trafik kontrolörü tarafından verilen izni,

BTM (Balis Transmation Modul) : Balis iletim modülünü,

BULUŞMA DEĞİŞİKLİĞİ: Tren tarifesinde bir istasyonda yapılması gereken buluşmanın sonraki bir istasyonda yapılması durumunun istasyon ve trenlere duyurulması işlemini,

BULUŞMA İHBARI: Tren tarifesinde bir istasyonda yapılması gereken buluşmanın önceki bir istasyonda yapılması durumunun istasyon ve trenlere duyurulması işlemini,

BULUŞMA TESPİTİ: Tarifeli trenle tarifesiz bir trenin veya iki tarifesiz trenin buluşacağı istasyonun belirlenmesini,

BULUŞMA: Tek hat işletmeciliği yapılan kesimlerde ayrı veya aksi yönlerden gelen trenlerin bir istasyonda karşılaşmasını,

CER ARACI (ÇEKEN ARAÇ): Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücüyle hareket eden lokomotif ve otomotrisi,

ÇALIŞMA ÇİZELGESİ: Çalışanın yaptığı iş ile işe başlama ve bitiş saatini kaydettiği cetveli,

DEVRE KONTROLLÜ MAKAS: Pozisyonları trafik kumanda merkezinden ve istasyon kumanda masasından izlenebilen toplu basit makası,

DİNGİL: İki tekerleği birbirine bağlayan, bir kiriş gibi üzerindeki yükleri taşıyan ve döndürme momentini tekerleğe aktaran tekerlek takımı parçasını,

ELEKTRİFİKASYON: Demiryolu taşıma sistemlerinde elektrikli işletmeciliğin yapılabilmesi için enerji iletim hatları, trafo merkezleri ve bunların kumanda ve kontrol birimlerinden oluşan sistemi,

ELEKTRİK KİLİTLİ MAKAS: Bir elektrik kilidi ile donatılmış, elle kullanılan, pozisyonları trafik kumanda merkezinden ve istasyon kumanda masasında izlenebilen toplu makası,

EMNİYET TESİSATI: Giriş ve/veya çıkış işaretleri ile makasları birlikte kullanılarak tanzim edilebilen, istasyonları uzaktan korumak amacıyla tesis edilmiş mekanik sinyal sistemini,

EMPEDANSBOND: İzoleli ray devrelerinde cer geri dönüş akımının devamlılığını sağlayan ekipmanını,

ERTMS (European Railway Traffic Management System): Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemini,

ETCS ( European Train Control System) : Avrupa Tren Kontrol Sistemini,

GABARİ: Sabit tesislerle demiryolu araçları arasındaki emniyet mesafesini,

GENEL TREN PLANI: Şebekede işleyen trenlerin varış kalkış saatlerini gösteren tüm dökümanları,

GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway): Demiryolu operasyonel personelleri arasındaki ses ve sinyalizasyon sisteminin veri iletişimini sağlayan mobil haberleşme sistemini,

GÜNLÜK TREN DUYURUSU: Gün içinde işleyecek trenlerin ilanını,

İMDAT İSTEMEK: Herhangi bir nedenle seyrine devam edemeyen tren için bulunulan ihbarı,

İSG: İş sağlığı ve güvenliğini,

İSTASYON TESİSLERİ: İstasyon sınırları içinde bulunan bütün tesisleri,

İSTASYON: Trafikle ilgili hizmetler ile yolcu ve yük taşıması yapmaya yarayan demiryolu ve tesislerinin bulunduğu yeri,

İŞARET: Trafiğin emniyetli ve düzenli olarak yürütülmesi amacıyla kullanılan, anlamları önceden belirlenmiş tüm işitsel ve görsel uyarıları,

KALKIŞ VARIŞ TARİFESİ: Bütün trenlerin istasyon ve duraklara varış, duruş, kalkış saatlerini, buluşma ve öne geçmelerini, yolcu trenlerinin teşkilatını ve irtibatlarını, trenlerin çekerlerini, trenlerin hızını, doğal ve en az seyir sürelerini, istasyonların birbirine olan uzaklığını gösteren ve trenlerle ilgili diğer bilgilerin yer aldığı kitapçığı,

KATANER: Elektrifikasyon (yüksek gerilim) hattını,

KATENER TRAFOSU: 25 kV katener gerilimini 220 V şebeke gerilimine dönüştüren transformatörü,

KIRMIZI GEÇİŞ İZNİ: Dur bildirisi veren sinyalden bir sonraki sinyale kadar seyir için verilen izini,

KUMANDA BÖLGESİ: Bir kumanda merkezine bağlı birçok istasyonu içeren demiryolu bölümünü,

KUMANDA PANOSU: Trafik kontrolöründen alınacak izinle makasların tanziminin görevlilerce yapıldığı tesisatı,

LOKOMOTİF: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücüyle hareket eden ve bu hareketiyle önüne veya arkasına bağlı olan çekilen araçları hareket ettiren raylı sistem aracını,

MAKAS KONTROL SİSTEMLERİ: Sinyalizasyon sistemlerinde makasların kontrolünü sağlayan sistemi,

MAKAS MOTORU: Uzaktan kumanda ile makasın pozisyonunu değiştirerek son noktaya kilitleyen ve makasın pozisyon bilgilerini sinyalizasyon sistemine gönderen mekanizmayı,

MAKAS: Demiryolu araçlarının bir yoldan diğer bir yola geçmesini sağlayan yol tesisini,

MAKASLAR BÖLGESİ: İstasyonların bir tarafındaki giriş ve çıkış sinyalleri arasında kalan ray devreli yol kısmını,

MEŞGULIYET: Trenin blokta, istasyon yolunda veya (OS) makaslar bölgesinde bulunmasını veya bu bölgelerin arıza nedeni ile dolu görünmesini,

ÖNE GEÇME: Aynı yöne giden iki trenden arkadaki trenin bir istasyonda öndeki trenin önüne geçmesini,

PT (PANTOGRAF): Elektrikli cer sistemlerinde, cer aracının ihtiyacı olan elektrik enerjisinin elektrik hattından (katener) cer aracına iletimini sağlayan ekipmanı,

RAY: Araç tekerleklerine kesintisiz ve düzgün bir yuvarlanma yüzeyi sağlayan, tekerleklerden gelen yükleri mesnet elemanlarına ileten özel profilli yol üst yapı elemanını,

RBC (Radio Block Center): ETCS Level 2 ve 3 sisteminde trenlerin sürekli olarak takip edilmesini sağlayan GSM alt yapısında bulunan sistemi,

SAYDİNG: Demiryolu trafiğinde trenlerin buluşma ve öne geçmelerine imkan verecek şekilde anayolu dışında en az bir barınma yolu bulunan yerleri,

SEYİR KISITLAMASI: Trafik emniyeti için tren seyrinin sınırlandırılmasını,

SINIRLI SEYİR: Olağandışı durumlarda, araçların normal hızından daha düşük şekilde kısıtlanmış hızı geçmeden ve bir engelle karşılaşıldığında hemen durabilecek şekilde yol almasını,

SİNYAL: Üzerinde ik,üç veya dört renkli lambası bulunan çelik boru, konsol veya köprüler üzerine yerleştirilmiş, çeşitli renk bildirileri vererek demiryolu trafiğini düzenleyen, otomatik yada kumandalı bildiri veren demiryolu trafik tesisini,

SİNYALİZASYON: Demiryolu trafiği ve manevralarında emniyeti sağlamaya yönelik olarak kullanılan işaret sistemlerini,

ŞARTLI SEVK: Trenlerin sevki ile ilgili kuralların dışında kalan ve bazı kurallara uyularak yapılan sevk işlemini,

TMİ: Trafiğin Merkezden İdaresi’ni,

TRAFİK KONTROLORÜ: Tren trafik emniyeti ve yönetimini sağlamak amacıyla tesis edilen sistemleri ve haberleşme araçlarını kullanan, belirlenen bir hat kesiminde tüm tren hareketlerini planlandığı şekilde yöneten, plan dışı durumlarda tren tercihleri ile ilgili kararları veren, yolun kapanması halinde geçici tedbirleri alan trafik yöneticisini,

TRAFİK KONTROLÖRÜ GRAFİĞİ: İstasyon ve zaman çizgilerinin kullanılarak tren hareketlerinin gösterildiği grafiği,

TRAFİK KUMANDA MERKEZİ: Trafiğin yürütülmesi için gerekli sistemin bulunduğu, trafikle ilgili işlemlerin kumanda edilerek yapıldığı ve talimatların verildiği yeri,

TRENGRAF: Trafik izleme merkezlerinde tren hareketlerini sürekli izleyen, grafiksel olarak kayıt eden ve çıktı verebilen sistemi,

TSİ: Trenlerin Sinyallerle İdaresi’ni,

UZAKTAN KUMANDALI MAKAS: Trafik kumanda merkezinden, istasyon kumanda masasından veya kumanda panosundan kumanda edilen, gerektiğinde elle de kullanılabilen, bir elektrik motoru olan, pozisyonları kumanda merkezinden ve istasyon kumanda masasından izlenebilen makası,

VAGON (ÇEKİLEN ARAÇ): Kendi tahrik gücü bulunmayan, bir cer aracı tarafından çekilerek veya itilerek hareket ettirilen, üzerinde yük veya yolcu taşımaya elverişli raylı sistem aracını,

YERELDEN KUMANDA MASASI: Trafiğin sinyalle idare edildiği sistemlerde istasyon ve saydinglerde sistemin yerel olarak kullanılması için konulmuş tesisatı,

YHT: Yüksek hızlı treni,

YOL SANAT YAPILARI: Genellikle köprü, menfez gibi su geçişini sağlayan yapıları

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	8

2.	MESLEK TANITIMI	9

2.1.	Meslek Tanımı	9

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	9

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	9

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	9

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	10

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	10

3.	MESLEK PROFİLİ	11

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	11

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	32

3.3.	Bilgi ve Beceriler	33

3.4.	Tutum ve Davranışlar	34

4.   ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	35

# GİRİŞ

Trafik Kontrolörü (Seviye 6) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği TCDD’yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından hazırlanmıştır.

Trafik Kontrolörü (Seviye 6) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Trafik Kontrolörü (Seviye 6) trafik sistemlerini kullanarak yönetimine tahsis edilen hat kesiminde, tüm tren ve demiryolu araçlarının trafiğini yöneten, verdiği talimatların yerine getirilmesini denetleyen, plan dışı ve trafiği etkileyen durumlarda öz iradesiyle tren tercihleri ile ilgili kararları veren ve geçici tedbirleri alan trafik yöneticisidir.

Trafik Kontrolörü, bağımsız olarak gerçekleştirdiği işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından ve kalitesinden sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan olağanüstü durumları ve arızaları ilgililere bildirir. Kendi iş emniyeti ile birlikte yönetimine tahsis edilen hat kesimindeki trafik emniyetini bizzat sağlamak, birlikte çalıştığı kişilerin emniyetine ise katkı sağlamak Trafik Kontrolörünün sorumlukları arasında yer alır.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08                         : 4323 (Ulaştırma ile ilgili büro elemanları)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Hazırlama, Tamamlama ve Temizlik İşleri Yönetmeliği

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

İşyeri bina ve eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857 Sayılı İş Kanunu

399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

Toplu İş Sözleşmesi

Meslekle ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

Trafik Kontrolörleri, kapalı ortamda, ısı ve ses yalıtımlı, aydınlatılmış, havalandırılmış, nem ve sıcaklık kontrolünün sağlandığı, toz ve kirden veya bunlara yol açan etkenlerden arındırılmış ve emniyet altına alınmış bir ortamda çalışır. Çalışma ortamının uluslararası standartların altında olmamak kaydıyla, olumsuz koşulları arasında, elektrikli/elektronik araçların yaydığı enerji akımına maruz kalma tehlikesi, sürekli oturmaktan kaynaklanan kan dolaşımı bozuklukları, bel ve boyun fıtığı, strese bağlı sinirsel rahatsızlıklar ve günün 24 saatinde nöbetleşe çalışma düzeninden kaynaklanan uyku bozukluğu sayılabilir.

Günün her saatinde ve resmi tatil günlerinde çalışma söz konusudur. Trafik Kontrolörlüğü yoğun dikkat gerektiren bir meslek olup, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymada istisnasız bir duyarlılık ve dikkat gerekmektedir.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

## Trafik Kontrolörünün, soğukkanlı, reflekslerinin güçlü, hafızasının kuvvetli, güzel ve düzgün konuşabilen, ani karar verme ve kriz yönetebilme yeteneğine, yüksek iletişim becerilerine sahip olması gerekmektedir.

# MESLEK PROFİLİ

# Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın ve Acil Durum Kurallarını Uygulamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun kurum tarafından temin edilen iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur. Çalışma esnasında karşılaştığı risk etmenleri veya karşılaşabileceği olası risk etmenlerini belirleyerek rapor eder. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Trafik emniyeti için tanımlanmış özel acil durum prosedürlerini uygular. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre Koruma Mevzuatı Hükümlerini Yerine Getirmek | B.1 | Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak | B.1.1 | Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Çevre koruma gerekleri ve uygulamalarının periyodik eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | B.1.3 | İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.1.4 | Geri dönüşümü mümkün olan atıkların toplama noktalarına atılmasını sağlar |
|  |  | B.2 | Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.2.1 | Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Doğal kaynakların daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite Yönetim Sistemi Dokümanlarına Uygun Çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | Talimat ve planlara göre kalite gerekliliklerini belirler |
|  |  |  |  | C.1.2 | Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite formlarını doldurur. |
|  |  | C.3 | Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak | C.3.1 | Yapılan hizmetin kalitesini denetler. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Hizmet kalitesini artırıcı önerilerde bulunur |
|  |  | C.4 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.4.1 | Çalışma sırasında karşılaşılan düzensizlikleri, hata ve arızaları yetkili kişilere sürekli bildirir. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Düzensizliklerin nedenlerinin belirlenmesine ve ortadan kaldırılması için inceleme ve değerlendirmeler yapar. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Düzensizlikleri gidermeyle ilgili sorumluluk gerektiren kararları alır ve yöntemleri uygular. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Yetkisi olmayan veya gideremediği düzensizlikleri amirlerine bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | İş öncesi hazırlıkları yapmak (Devamı var) | D.1 | Kişisel hazırlık yapmak | D.1.1 | İş yerinin belirlediği kurallara göre kişisel bakım ve temizliğini yapar. |
|  |  |  |  | D.1.2 | İş yerinin belirlediği kurallara uygun, temiz, ütülü ve bakımlı elbisesini giyer |
|  |  |  |  | D.1.3 | İş başlangıcından önce mevzuatında belirtilen zamanda iş yerinde hazır bulunur. |
|  |  |  |  | D.1.4 | İşe devamıyla ilgili kontrol belgeleri işlemlerini yapar. (kart basılması, imza alınması vb.) |
|  |  |  |  | D.1.5 | İş elbisesi üzerine tanıtıcı sembol ve işaretleri takar. |
|  |  | D.2 | Çalışma alanını incelemek | D.2.1 | İş alanının göreve uygunluğunu inceler. |
|  |  |  |  | D.2.2 | İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur. |
|  |  | D.3 | Araç, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak | D.3.1 | Araç, donanım ve malzemeyi verilen talimatlara göre seçer. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Araç, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazır hale getirir. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Araç, donanım ve malzemenin İSG kapsamında uygunluğunu denetler. |
|  |  |  |  | D.3.4 | Arızalı araç, donanım ve malzemenin yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir. |
|  |  |  |  | D.3.5 | Arızalı araç, donanım ve malzemenin değişimi / onarımı için ilgili kişilere haber verir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | İş öncesi hazırlıkları yapmak (Devamı var) | D.4 | Görevine etki edecek belgeleri incelemek | D.4.1 | Günlük emirleri dikkatli bir şekilde okur |
|  |  |  |  | D.4.2 | Okuduğu emirleri teyit için imzalar. |
|  |  |  |  | D.4.3 | Kullanacağı grafiği hazırlar (TMİ). |
|  |  |  |  | D.4.4 | Günlük tren duyurusunu inceler. |
|  |  |  |  | D.4.5 | Seferden kaldırılan ve konulan trenlere ait bildirimleri inceler. |
|  |  |  |  | D.4.6 | Yol kapama telgraflarını inceler. |
|  |  |  |  | D.4.7 | Hız kısıtlama telgraflarını inceler. |
|  |  |  |  | D.4.8 | Sistem arızaları defterini inceler. |
|  |  | D.5 | Devralacağı kumanda bölgesiyle ilgili bilgi almak (Devamı var) | D.5.1 | Kumanda bölgesindeki trenlerin yerleri hakkında bilgi alır. |
|  |  |  |  | D.5.2 | Kumanda bölgesine yaklaşan trenlerin yerleri hakkında bilgi alır. |
|  |  |  |  | D.5.3 | Trenlerin sevk emri durumları hakkında bilgi alır. |
|  |  |  |  | D.5.4 | Trenlerin hareket bildirisi durumları hakkında bilgi alır. |
|  |  |  |  | D.5.5 | Trenlerin istasyonlardaki manevra durumu hakkında bilgi alır. |
|  |  |  |  | D.5.6 | İstasyon ve saydinglerin boş-dolu yol durumu hakkında bilgi alır. |
|  |  |  |  | D.5.7 | Sistem arıza ıslahı çalışmaları konusunda bilgi alır. |
|  |  |  |  | D.5.8 | İstasyonların personel ve çalışma saatleri konusunda bilgi alır |
|  |  |  |  | D.5.9 | Olağandışı trafik uygulamaları hakkında bilgi alır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | İş öncesi hazırlıkları yapmak | D.5 | Devralacağı kumanda bölgesiyle ilgili bilgi almak | D.5.10 | Kırmızı geçiş ve bölge zaman izni verilen tren ve süreleri hakkında bilgi alır. |
|  |  |  |  | D.5.11 | Sevkinde özel şart bulunan trenler hakkında bilgi alır. |
|  |  | D.6 | Kumanda bölgesindeki yol kapama ve çalışma için verilen izinler hakkında bilgi almak | D.6.1 | Kapalı bölgenin, hangi saatler ve istasyonlar arasında olduğu hakkında bilgi alır. |
|  |  |  |  | D.6.2 | Kapalı bölgenin ne sebeple kapatıldığı hakkında bilgi alır. |
|  |  |  |  | D.6.3 | Kapalı bölgede bulunan yol bakım araçlarının sayısını öğrenir. |
|  |  |  |  | D.6.4 | Kapalı bölgede bulunan yol bakım araçlarının cinsini öğrenir. |
|  |  |  |  | D.6.5 | Yol bakım araçlarının planlanan park istasyonu hakkında bilgi alır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Trafiği Planlamak | E.1 | Trenlerin üstünlük sırasına göre buluşma ve öne geçme yerlerini belirlemek | E.1.1 | Trenlerin özelliklerini değerlendirerek üstünlük sıralarına karar verir. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Trenlerin üstünlük sıralarına göre buluşmaları planlar. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Trenlerin üstünlüklerine göre öne geçmeleri planlar. |
|  |  | E.2 | Bakım ve onarım çalışmalarına zaman aralığı belirlemek | E.2.1 | Planlı çalışma başlangıç saatinde yolu kapatacak şekilde tren trafiğini yönetir. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Bölgesindeki trenlerin yerlerine göre plan dışı talep edilen çalışmaların başlangıç saatini ve süresini belirler. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Çalışma nedeniyle bekletilecek trenlerin bekleme yerlerini planlar. |
|  |  |  |  | E.2.4 | Verilebilecek zaman aralığı ve saatlerini çalışma yapacak ekip yetkilisine bildirir |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Tren Sevk İşlemlerini Yapmak (Devamı var) | F.1 | Sevk talimatlarını vermek | F.1.1 | Sevk edilecek istasyonları sistem haberleşme aracıyla arar. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Mevzuata göre sevk emrini verir. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Sevk edecek istasyonun sevk emri tekrarını dinler. |
|  |  |  |  | F.1.4 | Sevk edilecek istasyonların sevk emrinin tekrarını dinler. |
|  |  |  |  | F.1.5 | Sevk emrinin anlaşıldığını teyit ederek konuşmayı sonlandırır. |
|  |  | F.2 | Tarifeli tren ile tarifesiz trenin buluşma işlemini yapmak | F.2.1 | Sevk edilecek istasyonu sistem haberleşme aracıyla arar. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Buluşmaları tespit edilen tren numaraları, buluşulacak istasyon, sevk edecek istasyon, sevk edilecek istasyon isimlerini kapsayan tespit işlemini yapar. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Sevk edecek istasyonun tespit işlemi tekrarını dinler. |
|  |  |  |  | F.2.4 | Kabul edecek istasyonun tespit işlemi tekrarını dinler. |
|  |  |  |  | F.2.5 | Tespit işleminin anlaşıldığını teyit ederek konuşmayı sonlandırır. |
|  |  | F.3 | Planlanan buluşma istasyonundan önce gerçekleşecek buluşma işlemini yapmak | F.3.1 | Sevk edilecek istasyonu sistem haberleşme aracıyla arar. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Buluşma istasyonu öne alınan tren numarası, buluşulacak tren numarası sevk edecek istasyon, sevk edilecek buluşma istasyonu isimlerini kapsayan ihbar işlemini yapar. |
|  |  |  |  | F.3.3 | Sevk edecek istasyonun ihbar işlemi tekrarını dinler. |
|  |  |  |  | F.3.4 | Kabul edecek istasyonun ihbar işlemi tekrarını dinler. |
|  |  |  |  | F.3.5 | İhbar işleminin anlaşıldığını teyit ederek konuşmayı sonlandırır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Tren Sevk İşlemlerini Yapmak(Devamı var) | F.4 | Planlanan buluşma istasyonundan sonra gerçekleşecek buluşma işlemini yapmak | F.4.1 | Sevk edilecek istasyonu sistem haberleşme aracıyla arar. |
|  |  |  |  | F.4.2 | Buluşma istasyonu sonraya alınan tren numarası, buluşulacak tren numarası, sevk edecek istasyon, sevk edilecek istasyon isimlerini kapsayan buluşma değişikliği işlemini yapar. |
|  |  |  |  | F.4.3 | Sevk edecek istasyonun sevk emri tekrarını dinler. |
|  |  |  |  | F.4.4 | Kabul edecek istasyonun sevk emri tekrarını dinler. |
|  |  |  |  | F.4.5 | Buluşma değişikliği işleminin anlaşıldığını teyit ederek konuşmayı sonlandırır. |
|  |  | F.5 | Hareket bildirisi işlemlerini yapmak | F.5.1 | Trenin sevk edildiği istasyonu arar. |
|  |  |  |  | F.5.2 | Hareket bildirisi yapılacağını bildirir. |
|  |  |  |  | F.5.3 | Sevk eden istasyonun trenin numarası, dingili ve hareket saatini kapsayan hareket bildirisini dinler. |
|  |  |  |  | F.5.4 | Sevk edilen istasyonun; trenin numarası, dingili ve hareket saatini kapsayan hareket bildirisi teyidini dinler. |
|  |  |  |  | F.5.5 | Hareket bildirisi işleminin anlaşıldığını teyit ederek konuşmayı sonlandırır. |
|  |  | F.6 | Tren sevki için kullanılacak makasları istenilen konuma getirmek/getirtmek | F.6.1 | Uzaktan kumandalı motorlu makasları pano/bilgisayarı kullanarak kod gönderir. |
|  |  |  |  | F.6.2 | Kumanda panosu üzerinde makasın mutabakat yapıp yapmadığını izler. |
|  |  |  |  | F.6.3 | Mutabakat bilgisi alınamayan makası elle tanzim ettirir. |
|  |  |  |  | F.6.4 | Elektrik kilitli makasın elektrik kilidini çözer/çözdürür. |
|  |  |  |  | F.6.5 | Elektrik kilitli makasın konumunu panodan izler. |
|  |  |  |  | F.6.6 | Devre kontrollü makası/makasları tanzim ettirir. |
|  |  |  |  | F.6.7 | Devre kontrollü makasın tanzim edildiğine dair teminat alır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Tren Sevk İşlemlerini Yapmak | F.7 | Tren sevki için sinyal açmak | F.7.1 | Bilgisayardan istasyonu, sevk yol ve güzergahını, sinyali seçer |
|  |  |  |  | F.7.2 | Sinyali açmak için kodlama yaparak işlemi onaylar. |
|  |  |  |  | F.7.3 | Sinyalin açıp açmadığını panodan ve monitörden takip eder. |
|  |  |  |  | F.7.4 | Açılmayan sinyali sinyal ekibine haber verir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Tren Seyirlerini İzlemek | G.1 | Tren Hareketlerini Pano ve Monitörden gözle izlemek | G.1.1 | Trenin makaslar bölgelerinden geçişini izler. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Trenin bloklardan geçişini izler. |
|  |  |  |  | G.1.3 | İstasyonlardan geçişini seyir sürelerini karşılaştırarak izler. |
|  |  | G.2 | Kumanda Panosu Üzerindeki Görsel ve İşitsel İkaz ve Alarm bildirilerini izlemek | G.2.1 | Sinyal, makas, enerji ve geçit arıza alarmlarında bakım elemanına haber verir. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Elektrifikasyon alarmlarında bakım elemanına haber verir. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Telekomünikasyon arızalarında bakım elemanlarına haber verir |
|  |  |  |  | G.2.4 | Arızaları, arıza defterine kaydeder. |
|  |  |  |  | G.2.5 | Arızaların giderilmesini takip eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Trafik Kontrolörü Grafiğini İşlemek | H.1 | Başlık bölümünü doldurmak | H.1.1 | Grafiğin kullanıldığı tarih ve saati yazar. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Trafik yönetiminde göz önünde bulundurulması gereken o güne ait notları yazar. |
|  |  |  |  | H.1.3 | İşleyen trenlerin numarasını, dingilini, tonajını ve uzunluğunu (metre cinsinden) yazar. |
|  |  |  |  | H.1.4 | İşleyen trenlerin numara ve mıntıkalarını yazar. |
|  |  | H.2 | Olaylar bölümünü işlemek | H.2.1 | Trene ait gecikme sebeplerini yazar. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Trene ait manevra bilgilerini yazar. |
|  |  |  |  | H.2.3 | Yol kapama izninin, sebebi kapanış saati ve telgraf numarasını yazar. |
|  |  | H.3 | Tren Hareketleri bölümünü işlemek | H.3.1 | Tren çizgilerini, tren türlerine göre belirlenen renkte çizer. |
|  |  |  |  | H.3.2 | Dikey eksendeki çıkış istasyon çizgisinin yatay eksendeki hareket saati ile kesiştiği noktadan varış istasyon çizgisinin varış saati ile kesiştiği noktayı doğru ile birleştirir. |
|  |  |  |  | H.3.3 | Tren çizgisi ile istasyon/zaman çizgisinin birleştiği yerlerde varış-kalkış saatlerini, tren çizgisi üstüne tren numarasını yazar. |
|  |  |  |  | H.3.4 | Tarife gereği seyir müddeti ile gerçekleşen seyir müddetini karşılaştırarak kaybı, ilgili istasyon arasında bulunan tren çizgisi altına dakika olarak, daire içine almak suretiyle yazar. |
|  |  |  |  | H.3.5 | Verdiği bölge ve zaman iznini, saat ve istasyon arasını belirlenen renkteki kalemle tek çapraz ile çizerek gösterir. |
|  |  |  |  | H.3.6 | Yol kapandığında kapanış saatinden itibaren açılış saatine kadar istasyon ve saat aralığı çerçeve içine alarak tarar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| ı | Tren Hareket Cetvelini İşlemek (Devamı var) | I.1 | Görevliler Bölümünü Doldurmak | I.1.1 | Göreve geliş ve gidiş saatini yazar. |
|  |  |  |  | I.1.2 | Adını, soyadını yazar ve imzalar. |
|  |  | I.2 | Tren bilgileri bölümünü doldurmak | I.2.1 | İşleyen trenlerin numarasını yazar. |
|  |  |  |  | I.2.2 | Trenin dingil, brüt ton, hareket saatini yazar. |
|  |  |  |  | I.2.3 | Trenin lokomotif numarasını yazar. |
|  |  | I.3 | Saydinglerdeki vagonların bilgilerini kaydetmek | I.3.1 | Bırakılan vagonların numarasını yazar |
|  |  |  |  | I.3.2 | Vagonların bırakılma nedenini yazar. |
|  |  |  |  | I.3.3 | Vagonları bırakan trenin numarasını, tarihini, yükünü, varış istasyonunu yazar. |
|  |  |  |  | I.3.4 | Vagonları alan tren numarasını yazar. |
|  |  | I.4 | Özel izinlerin kaydını yapmak | I.4.1 | Hat kesimine göre belirlenen dingil sınırından daha uzun dingille sevk edilen trenin numarasını, dingil adedini, bölgesini yazar. |
|  |  |  |  | I.4.2 | Sürati düşürülen trenin numarasını, hızını, bölgesini yazar. |
|  |  |  |  | I.4.3 | Fren yüzdesi düşürülen trenin numarasını, fren yüzdesini, bölgesini yazar |
|  |  | I.5 | Anayolda doldurulan veya boşaltılan vagonlar, gabari taşkını vagonlar bölümünü doldurmak | I.5.1 | Anayolda yapılan dolum ve boşaltma tarihini, tren numarasını yazar. |
|  |  |  |  | I.5.2 | Anayolda yapılan dolum ve boşaltma emrini verenin adını ve unvanını yazar. |
|  |  |  |  | I.5.3 | Anayolda yapılan işleri notlar bölümüne yazar. |
| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| ı | Tren Hareket Cetvelini İşlemek | I.6 | Hat kesimindeki yük durumu bilgilerini kaydetmek | I.6.1 | Trene verilmek üzere hazır olan yükün yönünü, varış istasyonunu, dingil ve tonunu kaydeder. |
|  |  |  |  | I.6.2 | Trene verilemeyen ertesi güne kalan yükün varış istasyonunu, dingil ve tonajını yazar. |
|  |  |  |  | I.6.3 | Seferdeki trenlerden istasyonda bırakılacak yükün istasyonunu, dingil ve tonunu yazar. |
|  |  | I.7 | Günlük Tren Duyurusu Dışında İşleyecek/İptal Edilen Trenler Bölümünü Doldurmak | I.7.1 | Sefere konulan trenin cinsini, numarasını ve işleyeceği bölgeyi yazar |
|  |  |  |  | I.7.2 | İptal edilen trenin cinsini, numarasını ve işleyeceği bölgeyi yazar. |
|  |  | I.8 | Kırmızı geçiş/bölge zaman izinlerine ait bölümü doldurmak | I.8.1 | Kırmızı sinyalin görüldüğü yeri yazar. |
|  |  |  |  | I.8.2 | Kırmızı sinyali geçiş izni verilen trenin numarası, saat, izni alan kişinin ismini yazar. |
|  |  |  |  | I.8.3 | Kırmızı sinyali geçiş izninde blok ve makas durumunu yazar. |
|  |  |  |  | I.8.4 | Kırmızı sinyali geçtikten sonra sınırlı seyirle ilerleyeceğini kaydeder. |
|  |  |  |  | I.8.5 | Bölge zaman izni verilen tren numarasını, saatini, sınırlarını, süresini, izni alan görevlinin görev ve ismini yazar. |
|  |  |  |  | I.8.6 | Bölge zaman izninin manevralar veya kırmızı sinyaller için verildiğini işaretler. |
|  |  | I.9 | Trafikle ilgili düzensizliklerin kaydını yapmak | I.9.1 | Düzensizlikleri saat, tarih ve önem sırasına göre kaydeder. |
|  |  |  |  | I.9.2 | Düzensizlikleri raporlar bölümüne, soruşturma numarası vererek kayıt eder. |
|  |  | I.10 | İstatistiki bilgiler bölümünü doldurmak | I.10.I | İşleyen trenlerin tren numarasını, kalkış saatini, varış saatini, gecikme ve kazançlarını kaydeder. |
|  |  |  |  | I.10.2 | Yolcu vagonlarının mevcudunu işler. |
|  |  |  |  | I.10.3 | Yolcu trenlerinin teşkilatını işler |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| J | Manevra İşlemlerini Yapmak/Yaptırmak | J.1 | Makas ve sinyalleri düzenleyerek manevraları yapmak | J.1.1 | Manevrayı planlar. |
|  |  |  |  | J.1.2 | Manevranın yapılacağı bölgede tren hareketlerini durdurur. |
|  |  |  |  | J.1.3 | Makasları düzenler. |
|  |  |  |  | J.1.4 | Yerinden düzenlenecek makasları ilgilisine düzenlettirir. |
|  |  |  |  | J.1.5 | Sinyali açar. |
|  |  |  |  | J.1.6 | Açılamayan sinyalden nasıl hareket edileceğini manevrayı yönetenlere bildirir |
|  |  | J.2 | Manevra hareketlerinin geçici olarak yerinden yürütülmesini sağlamak | J.2.1 | Manevra hareketlerinin yerinden yapılması için elektriksel olarak izin verir. |
|  |  |  |  | J.2.2 | Manevra hareketlerinin yerinden yapılması için bölge ve zaman izni verir. |
|  |  |  |  | J.2.3 | Yapılan manevra hareketlerini pano ve monitörden izler. |
|  |  |  |  | J.2.4 | Manevraların bitiminde yerinden kumandayı elektriksel olarak merkeze alır. |
|  |  |  |  | J.2.5 | Verilen bölge ve zaman izni sonunda görevli personelden manevranın bittiğine dair teminat alır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| k | Olağanüstü durumlarda trafiği yönetmek (Devamı var) | K.1 | Çeken ve çekilen aracın raydan çıktığının ihbarı halinde trafiği yönetmek | K.1.1 | Raydan çıkan aracın yeri, konumu ve yükü hakkında bilgi alır. |
|  |  |  |  | K.1.2 | Olay yerinin emniyete alınması talimatını verir. |
|  |  |  |  | K.1.3 | Olay yerinin emniyete alındığı teminatını alır. |
|  |  |  |  | K.1.4 | Alınan bilgileri yetkililere bildirir. |
|  |  |  |  | K.1.5 | Tamim edilen imdat treninin öncelikli olarak olay yerine intikalini sağlar. |
|  |  |  |  | K.1.6 | Trafiği yeniden planlar. |
|  |  | K.2 | Çeken araç düdüğünün bozulduğunun bildirilmesi halinde trafiği yönetmek | K.2.1 | Çeken aracın ilk istasyona kadar sevkini sağlar. |
|  |  |  |  | K.2.2 | Trenin kaybedeceği süreyi hesaplayarak trafiği düzenler. |
|  |  |  |  | K.2.3 | Düdüğü bozulan aracın numarasını, tren numarasını ve yerini yetkililere bildirir. |
|  |  |  |  | K.2.4 | Trafiği yeniden planlar. |
|  |  | K.3 | Çeken aracın ileriye devam edemeyeceğinin bildirilmesi halinde trafiği yönetmek | K.3.1 | Aracın yeri ve arızası hakkında tren personelinden bilgi alır. |
|  |  |  |  | K.3.2 | Olay yerinin emniyete alınması talimatını verir. |
|  |  |  |  | K.3.3 | Olay yerinin emniyete alındığı teminatını alır |
|  |  |  |  | K.3.4 | Çeken aracın numarasını, tren numarasını, yerini, arızasını, trenin dingilini ve tonajını yetkililere bildirir. |
|  |  |  |  | K.3.5 | En yakın mesafedeki lokomotifi olay yerine sevk eder. |
|  |  |  |  | K.3.6 | Trafiği yeniden planlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| k | Olağanüstü durumlarda trafiği yönetmek (Devamı var) | K.4 | Çeken aracın hızını koruyamadığının bildirilmesi halinde trafiği yönetmek | K.4.1 | Trenin hızını ve yerini tren personelinden öğrenir |
|  |  |  |  | K.4.2 | Tahmini varış saatini hesaplar. |
|  |  |  |  | K.4.3 | Trafiği yeniden planlar. |
|  |  | K.5 | Yol ve sanat yapılarının bozulduğunun bildirilmesi halinde trafiği yönetmek | K.5.1 | Yolun her iki cihetindeki istasyonları arayarak verilmiş sevk emirlerini iptal eder. |
|  |  |  |  | K.5.2 | Tren sevki için tanzim edilmiş sinyalleri iptal eder. |
|  |  |  |  | K.5.3 | Trenlere ve anayolda bulunan personele seyir halindeki trenlerin durdurulması talimatını verir. |
|  |  |  |  | K.5.4 | İlgililere ihbar eder. |
|  |  |  |  | K.5.5 | Trafiği yeniden planlar. |
|  |  | K.6 | Vagon ve tren kaçması bilgisi alması halinde trafik işlemlerini yapmak | K.6.1 | Derhal vagonun kaçtığı yöndeki komşu istasyona, yol personeline, rampa başı istasyonuna haber verir |
|  |  |  |  | K.6.2 | Bildiriminde kaçan vagon sayısına ve vagon içinde bulunanlara yer verir. |
|  |  |  |  | K.6.3 | Kaçan vagona karşı seyir halindeki trenin personeline dur talimatı verilir. |
|  |  |  |  | K.6.4 | Kaçan vagona karşı seyir eden ve en az bir istasyon uzakta bulunan trenleri getirilecek en yakın istasyonda barınmaya almak suretiyle korumaya alır. |
|  |  |  |  | K.6.5 | Güzergahında tren olmayan ve durdurulması da mümkün olmayan vagonların geçişi için geçiş yolu üzerindeki makasları ana yola tanzim eder/ettirir. |
|  |  |  |  | K.6.6 | Karşısında tren/engel olmayan araçların kendiliğinden durabilecekleri bir yokuşa kadar seyirlerini sağlar. |
|  |  |  |  | K.6.7 | Yol görevlilerince yolun açılışı bildirilinceye kadar tren sevkine izin vermez. |
|  |  |  |  | K.6.8 | Trafiği yeniden planlar. |
| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| k | Olağanüstü durumlarda trafiği yönetmek(Devamı var) | K.7 | Dur bildirisi veren sinyalden kırmızı geçiş izni vermek | K.7.1 | Duran trenle iletişim kurar. |
|  |  |  |  | K.7.2 | Trenin yetkilisine, kırmızı bildiri veren sinyalden ilk sinyale kadar izin verir |
|  |  |  |  | K.7.3 | Verdiği emrin tren yetkilisi tarafından aynen tekrarını dinler. |
|  |  |  |  | K.7.4 | Yanlış tekrar edilen emri yineletir. |
|  |  |  |  | K.7.5 | Kırmızı geçiş izni numarasını kaydeder. |
|  |  | K.8 | Dur bildirisi veren sinyaller için bölge ve zaman izni vermek | K.8.1 | Duran trenle iletişim kurar. |
|  |  |  |  | K.8.2 | Trenin yetkilisine, kırmızı bildiri veren birden fazla sinyalden belirlenen sinyale kadar tespit edeceği süreye kadar izin verir. |
|  |  |  |  | K.8.3 | Verdiği emrin tren yetkilisi tarafından aynen tekrarını dinler. |
|  |  |  |  | K.8.4 | Yanlış tekrar edilen emri yineletir. |
|  |  |  |  | K.8.5 | Bölge ve zaman izin numarasını kaydeder. |
|  |  | K.9 | Elektrifikasyon arızası nedeniyle dizel işletmecilik yapmak | K.9.1 | Dizel lokomotif temini için ilgili birimi arar, sonucunu takip eder. |
|  |  |  |  | K.9.2 | Dizel işletmecilik yapılacak bölgeyi tespit eder. |
|  |  |  |  | K.9.3 | Trenlerin üstünlük sırasını belirler. |
|  |  |  |  | K.9.4 | Arızayı kaydeder, sonucunu takip eder. |
|  |  |  |  | K.9.5 | Dizel işletmecilik yapılan bölgeyi panodan bölge işaretlemesi ile emniyete alır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| K | Olağanüstü durumlarda trafiği yönetmek | K.10 | Sistem haberleşme araçlarının arızalanması halinde trafiği yönetmek | K.10.1 | Arızanın ıslahı için bölgesi ve başlangıç saatini ilgililere bildirir, sonucunu takip eder. (TMİ) |
|  |  |  |  | K.10.2 | Arıza giderilinceye kadar tren trafiğin mevzuat çerçevesinde yürütülme şeklini belirler. (TMİ) |
|  |  |  |  | K.10.3 | Sinyalli bölgelerde tren trafiğini sinyal açmak suretiyle yönetir. |
|  |  |  |  | K.10.4 | Arızayı ilgililere bildirir, sonucunu takip eder. |
|  |  | K.11 | Haberleşme olup ta sinyallerin kumanda merkezinden görülememesi durumunda trafiği yönetmek | K.11.1 | Arızayı ilgililere bildirir, sonucunu takip eder. |
|  |  |  |  | K.11.2 | Yerel kumanda masası olan hat kesimlerinde, istasyonlara tren trafiğinin yerelden yürütülmesi için izin verir |
|  |  |  |  | K.11.3 | Sinyalleri açtıramıyorsa kırmızı geçiş, bölge ve zaman izinleri ile trafiği yönetir. |
|  |  |  |  | K.11.4 | Trafiğin yoğun olduğu saatlerde emniyet amaçlı bekletilecek trenleri kararlaştırır |
|  |  |  |  | K.11.5 | Arızayı kaydeder, sonucunu takip eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| L | İş Sonu Teslim İşlemlerini Yapmak | L.1 | Son kontrol işlemlerini yapmak | L.1.1 | İş emrine uygun olarak eksik iş kalıp kalmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | L.1.2 | İş yerinde çalıştığı alanda dağınıklık varsa ortamı düzenler. |
|  |  |  |  | L.1.3 | İş sonunda, kullandığı malzeme, araç ve gereçleri yerlerine kaldırır. |
|  |  | L.2 | İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak | L.2.1 | Çalıştığı alanını düzenli ve temiz bırakır. |
|  |  |  |  | L.2.2 | İş sonunda, kullandığı alet ve gereçlerin bakımlarını yapar. |
|  |  |  |  | L.2.3 | Kullandığı malzeme, araç ve gereçleri yerlerine kaldırır. |
|  |  |  |  | L.2.4 | İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar. |
|  |  | L.3 | Trenler hakkında görevi devredeceği trafik kontrolörüne bilgi vermek | L.3.1 | Kumanda bölgesindeki trenlerin yerleri hakkında bilgi verir. |
|  |  |  |  | L.3.2 | Kumanda bölgesine yaklaşan trenlerin yerleri hakkında bilgi verir. |
|  |  |  |  | L.3.3 | Trenlerin sevk emri durumları hakkında bilgi verir. |
|  |  |  |  | L.3.4 | Trenlerin hareket bildirisi durumları hakkında bilgi verir. |
|  |  |  |  | L.3.5 | Trenlerin istasyonlardaki manevra durumu hakkında bilgi verir. |
|  |  |  |  | L.3.6 | İstasyon ve saydinglerin boş-dolu yol durumu hakkında bilgi verir. |
|  |  |  |  | L.3.7 | Sistem arızalarını bildirir. |
|  |  |  |  | L.3.8 | İstasyonların personel ve çalışma saatleri konusunda bilgi verir. |
|  |  |  |  | L.3.9 | İşletmecilik zorunlulukları hakkında bilgi verir. |
|  |  |  |  | L.3.10 | Kırmızı geçiş ve bölge zaman tahsisi verilen trenler ve süreleri hakkında bilgi verir. |
|  |  |  |  | L.3.11 | Sevkinde özel şart bulunan trenler hakkında bilgi verir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| M | Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak | M.1 | Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | M.1.1 | Mesleki ve kişisel gelişim için araştırma faaliyetlerinde bulunur. |
|  |  |  |  | M.1.2 | Yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder. |
|  |  |  |  | M.1.3 | Mesleğiyle ilgili eğitimlere katılır. |
|  |  | M.2 | Mesleki bilgi ve deneyimlerini paylaşmak | M.2.1 | Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır |
|  |  |  |  | M.2.2 | Mesleğine ait dokümanları birlikte çalıştığı kişilerle paylaşır. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

Trafik kumanda masası Bilgisayar

El Kitapları

Tren Hareket Cetvelleri

Grafikler

Formlar

İletişim Araçları(telsiz, telefon, cep telefonu, GSM-R, RBC)

Çeşitli renklerde kurşun kalem

Silgi

Cetvel

İlkyardım çantası

Kişisel koruyucu donanım

Kumanda anahtarı

Makas çevirme kolu

Yangın söndürücü

Kesintisiz güç kaynağı

## Bilgi ve Beceriler

Bilgisayar ve internet kullanma bilgi ve becerisi Çeken ve çekilen araç bilgisi Demiryolu işaret bilgisi Demiryolu trafik bilgisi Tren Hazırlama Bilgisi Sevk ve İdare Bilgisi YHT hatlarında ERTMS ve araç üstü ekipman bilgisi Emniyet prensipleri bilgisi Sinyalizasyon bilgisi Elektrifikasyon bilgisi Gözlem yeteneği Etkili iletişim becerisi İlkyardım bilgi ve becerisi İSG bilgisi Karar verme yeteneği Mekanik bilgisi Mesleki terim bilgisi Öğrenme yeteneği Öğretme yeteneği Problem çözme yeteneği Stres ve kriz yönetimi becerisi Türkçeyi iyi kullanma becerisi Yabancı dil bilgisi (mesleki düzeyde) Yol bilgisi Yönetim becerisi Çok boyutlu ve kritik düşünebilme yeteneği Kalite yönetimi bilgisi Liderlik ve ekiple çalışma becerisi Zaman yönetimi becerisi Analitik düşünme yeteneği

## Tutum ve Davranışlar

Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olabilmek Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak Beraber çalıştığı kişilerle ekip halinde ve koordineli olmak Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili kullanabilmek Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek Eleştiriye açık olmak Hızlı karar verebilmek Hızlı organize olabilmek Hijyen kurallarına dikkat etmek Kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek Risk ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı davranmak Sağlığına özen göstermek Talimat ve kılavuzlara uymak Etkin, açık, zamanında ve doğru şekilde bilgi paylaşabilmek Meslek ahlakına sahip olmak Planlı ve organize olmak Görevleriyle ilgili gerekli durumlarda inisiyatif alabilmek İnsanlarla empati kurabilmek Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek Yönetimi altındaki personeli ve beraber çalıştığı kişileri yönlendirmede inandırıcı olmak/ikna edebilmek Sorunlar karşısında olumlu, yapıcı olmak ve ortak kazanımlara yönelebilmek Zamanı iyi kullanmak

# 4.   ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

## Trafik Kontrolörü (Seviye 6) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

## Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

1.Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

İsa APAYDIN 		TCDD Genel Müdür Yardımcısı

# Murat ŞENEKEN		TCDD Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanı

Yavuz KIRAN		TCDD Vakfı Genel Müdürü

Fatma Ülker YETGİN	Proje Koordinatörü

Pınar DEMİREKLER		Kalite Süreç Koordinatörü

Mehmet EKTAŞ		Şube Müdürü (TCDD Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı)

Feyzi SIVACI			Şube Müdürü (TCDD Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı)

Ekrem ARSLAN		Büro Şefi (TCDD Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı)

2.Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

Abdurrahman GENÇ		Meslek Grup Koordinatörü (TCDD Trafik Dai.Bşk.Yrd.)

Nurettin İNCE		TCDD Trafik Başkontrolörü

Ahmet CİVAN		TCDD Trafik Kontrolörü

Recep KUTLAY		TCDD Trafik Kontrolörü

Muharrem GÜNAYDIN	TCDD Trafik Kontrolörü

Şenol AKYOL		TCDD Başrepartitör

3.Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

4.MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN, 	Başkan (Yükseköğretim Kurulu)

Şeyhamit Ünal SARIBAŞ, 		Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Nasip Gül İNCEKARA, 		Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Edip TÜRKAY, 			Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Ahmet VURAL, 			Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Erkin GÜNER, 			Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Burak ERDEM, 			Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Mehmet KARABÜBER,		Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Hakan BEZGİNLİ,			Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Nizamettin ATEŞ,			Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu)

Dilek TORUN, 			Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR, 		 	Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan GERGİN,			Sektör Komitesi Temsilcisi(Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

5.MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi	Başkan

Prof. Dr. Oğuz BORAT, Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi		Başkan Vekili

Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi		Üye

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Meslek Kuruluşları Temsilcisi		Üye

Celal KOLOĞLU, İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi	Üye

Dr. Osman YILDIZ, İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi	Üye

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye altı(6) olarak belirlenmiştir.