ULUSAL MESLEK STANDARDI

RAYLI SİSTEMLER SİNYALİZASYON BAKIM VE ONARIMCISI

SEVİYE 5

REFERANS KODU / …

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ …

| Meslek: | RAYLI SİSTEMLER SİNYALİZASYON BAKIM VE ONARIMCISI |
| --- | --- |
| Seviye: | 5 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | TCDD’yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | … |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ANKLAŞMAN(İnterlocking): Sinyalizasyon sistemlerinin kontrol birimini,

ANTEN: Raylı Sistem Araçlarında haberleşmeyi sağlamak için elektromanyetik sinyalleri alan ve veren elemanı,

ARAYÜZ: Farklı sinyal sistemlerinin birleştiği bölgelerde sistemlerin birbirleriyle haberleşmesi amacıyla hazırlanmış elektronik ve elektromekanik sistemi,

ATC (Automatic Train Control): Otomatik Tren Kontrol Sistemini,

ATP(Automatic Train Protection): Otomatik Tren Koruma Sistemini

ATS (Automatic Train Stop) : Otomatik Tren Durdurma Sistemini,

BAĞLANTI BONDU: Sinyalizasyon sistemlerinde raya yapılan bağlantı kablolarını,

BALAST DİRENCİ: Yol üst yapısındaki balastın ray devresine göstermiş olduğu elektriksel direnci,

BALİS: ATP, ATC sistemlerinde yazılabilen sabit ve değişken verileri araç üstü sisteme ileten yol boyu ekipmanını,

BARİYER MOTORU: Hemzemin geçitte bariyer kolunu çalıştırmaya yarayan elektrik motorunu,

BARİYER: Hemzemin geçitleri, karayolu araçlarına kapayıp açmaya yarayan, otomatik veya elle çalışan ahşap, pvc veya metalden yapılmış düzeneği,

BONDİNG: Ray bağlantı noktalarında elektriksel devamlılığı sağlayan iletkeni,

BTM (Balis Transmation Modul) : Balis iletim modülünü,

CÜCE SİNYAL: Barınma yollarının çıkışına konulan boyları kısa olan sinyalleri,

DEDEKTÖR: Devre kontrollü makaslarda makasın konumunu bildiren cihazını,

DEMİRYOLU: Çeken ve çekilen araçlardan meydana gelen taşıt dizisinin üzerinde hareket ettiği, bir çift ray dizisi ile bu diziyi meydana getiren tesislerin tümünü,

DEŞARJ DİRENCİ: Güç Elektroniği konvertör ve invertör ünitelerinde DC baradaki gerilimi boşaltmaya yarayan direnci,

DEŞARJ: Akümülatörlerin boşalmasını,

DEVRE KONTROLLÜ MAKAS: Pozisyonları trafik kumanda merkezinden ve istasyon kumanda masasından izlenebilen toplu basit makası,

DİL UCU ANKLAŞMAN KİLİDİ: Makaslarda makas dil ucunu kilitleyerek çevrilmesini engelleyen mekanik kilit tertibatını,

DİNGİL SAYICI: Trenin varlığını dingil sayarak sinyalizasyon sistemine ileten üniteyi,

DİNGİL: İki tekerleği birbirine bağlayan, bir kiriş gibi üzerindeki yükleri taşıyan ve döndürme momentini tekerleğe aktaran tekerlek takımı parçasını,

DMI(Driver Machine Interface): Sürücü Makine Arayüzünü

DRS: İstasyonlardan Sinyallerin Butonlarla İdaresini,

ELEKTRİFİKASYON: Demiryolu taşıma sistemlerinde elektrikli işletmeciliğin yapılabilmesi için enerji iletim hatları, trafo merkezleri ve bunların kumanda ve kontrol birimlerinden oluşan sistemi,

ELEKTRİK KİLİTLİ MAKAS: Bir elektrik kilidi ile donatılmış, elle kullanılan, pozisyonları trafik kumanda merkezinden ve istasyon kumanda masasında izlenebilen toplu makası,

ELEKTROLİT: Akümülatör hücrelerindeki sıvıyı,

EMNİYET TESİSATI: Giriş ve/veya çıkış işaretleri ile makasları birlikte kullanılarak tanzim edilebilen, istasyonları uzaktan korumak amacıyla tesis edilmiş mekanik sinyal sistemini,

EMPEDANSBOND: İzoleli ray devrelerinde cer geri dönüş akımının devamlılığını sağlayan ekipmanını,

ERTMS (European Railway Traffic Management System): Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemini,

ETCS ( European Train Control System) : Avrupa Tren Kontrol Sistemini,

EVC (European Vital Computer): Avrupa Hayati Bilgisayarını,

F/O SİNYAL: Sapma hızı ve yönünü bildiren alfanümerik sinyalleri,

F/O: Fiber optik kabloyu,

GABARİ: Sabit tesislerle demiryolu araçları arasındaki emniyet mesafesini,

GPS (Global Position  System): Küresel yer belirleme sistemini,

GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway): Demiryolu operasyonel personelleri arasındaki ses ve sinyalizasyon sisteminin veri iletişimini sağlayan mobil haberleşme sistemini,

HEMZEMİN (EŞDÜZEY) GEÇİT: Demiryolu ve karayolunun birbirini aynı kotta kestiği bölgeyi,

HEMZEMİN GEÇİT KORUMA SİSTEMİ: Karayolu ile demiryolunun birbirini kestiği yerlerde tren varlığını karayolu araçlarına ve yayalara bildiren sistemi,

ISCO (International Standard Classification of Occupations): Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İNVERTÖR: DC gerilimi çeşitli frekansta AC gerilime çeviren cihazı,

İSG: İş sağlığı ve güvenliğini,

İSTASYON TESİSLERİ: İstasyon sınırları içinde bulunan bütün tesisleri,

İSTASYON: Trafikle ilgili hizmetler ile yolcu ve yük taşıması yapmaya yarayan demiryolu ve tesislerinin bulunduğu yeri,

İZOLE CEBİRE: İzole edilmiş cebireyi,

İZOLE CONTA: Ray devrelerinde iki komşu ray devresinin birbirine karışmaması için contanın izole edilmesi,

KATANER: Elektrifikasyon (yüksek gerilim) hattını,

KATENER TRAFOSU: 25 kV katener gerilimini 220 V şebeke gerilimine dönüştüren transformatörü,

KISA DEVRE: Elektrikli devrelerde pozitif ve negatif potansiyellerin birleşmesini,

KONTAK: Elektrikli devrelerde gerilimin kesilmesini ve verilmesini sağlayan parçayı,

KONTAKTÖR: Bir elektrik devresini başka bir devrenin kapanması ile kapatan veya açan elemanı,

KONVERTÖR: Gerilim çevirici cihazı,

KOROZYON: Metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınmasını,

KUMANDA BÖLGESİ: Bir kumanda merkezine bağlı birçok istasyonu içeren demiryolu bölümünü,

KUMANDA PANOSU: Trafik kontrolöründen alınacak izinle makasların tanziminin görevlilerce yapıldığı tesisatı,

LEU (Line Electronic Unit): Hat bağlantı Ünitesini,

MAKAS DILI: Makaslarda, geçiş yönüne göre işletme raylarından birine yaslanarak araçların bir yoldan diğer yola geçişlerine kılavuzluk yapan hareketli parçayı,

MAKAS ISITICISI: Makaslarda yaslanma rayı ile makas dili arasındaki donmayı önleyen sistemi,

MAKAS KONTROL SİSTEMLERİ: Sinyalizasyon sistemlerinde makasların kontrolünü sağlayan sistemi,

MAKAS MOTORU: Uzaktan kumanda ile makasın pozisyonunu değiştirerek son noktaya kilitleyen ve makasın pozisyon bilgilerini sinyalizasyon sistemine gönderen mekanizmayı,

MAKAS: Demiryolu araçlarının bir yoldan diğer bir yola geçmesini sağlayan yol tesisini,

MAKASLAR BÖLGESİ: İstasyonların bir tarafındaki giriş ve çıkış sinyalleri arasında kalan ray devreli yol kısmını,

MEŞGULIYET: Trenin blokta, istasyon yolunda veya (OS) makaslar bölgesinde bulunmasını veya bu bölgelerin arıza nedeni ile dolu görünmesini,

MİMİK-MOZAİK PANEL: İstasyon ve hat görünümlerinin minimize edildiği mozaik parçalardan oluşan paneli,

MUTABAKAT KOLU: Makas kontrol sistemlerinde kiltlemeyi sağlayan kolu,

MUTABAKAT: Makasın kilitlemesinin standartlarda olmasını,

NÖTR: Enerjisiz alanı,

POLARITE KONTROLÜ: İzoleli ray devrelerinde izole contalarda her iki raydaki gerilimin polaritesinin kontrolünü,

PROTOKOL YAZICISI: Trafik izleme merkezlerinde operatörün ve sistemin hareketlerini sürekli izleyerek kayıt eden ve metinsel çıktı verebilen sistemi,

RAY DEVRESİ: Trenin varlığını elektriksel olarak sinyalizasyon sistemine ileten üniteyi,

RBC (Radio Block Center): ETCS Level 2 ve 3 sisteminde trenlerin sürekli olarak takip edilmesini sağlayan GSM alt yapısında bulunan sistemi,

REDRESÖR: AC gerilimi DC gerilime çevirerek akümütörleri şarj etmeye yarayan cihazı,

RÖLE: Elektromanyetik olarak çalışan anahtarlama elemanını,

RTU(Remote Terminal Unit):  Fiziki saha elemaları ile haberleşmeyi sağlayan elektronik arayüz üniteyi,

SAYDİNG: Demiryolu trafiğinde trenlerin buluşma ve öne geçmelerine imkan verecek şekilde anayolu dışında en az bir barınma yolu bulunan yerleri,

SENSÖR: Akış,  ağırlık, ısı,  hız,  kapasite olarak elektronik algılayıcıyı,

SİNYAL TELEFONU: Raylı sistemler personelinin Kumanda/İzleme merkezi ile haberleşmesini sağlayan telefonu,

SİNYAL: Üzerinde iki, üç veya dört renkli lambası bulunan çelik boru, konsol veya köprüler üzerine yerleştirilmiş, çeşitli renk bildirileri vererek demiryolu trafiğini düzenleyen, otomatik yada kumandalı bildiri veren demiryolu trafik tesisini,

SİNYALİZASYON: Demiryolu trafiği ve manevralarında emniyeti sağlamaya yönelik olarak kullanılan işaret sistemlerini,

TAHRİK KOLU: Makas kontrol sistemlerinde makas motorundaki itme ve çekme gücünü makas diline ileten kolu,

TAMPON ŞARJ: Enerji kaynaklarında akülerin sürekli şarj halini,

TEKERLEK SENSÖRÜ: Demiryolu araçlarında tekerlek dönme hızını araç üstü ekipmana bildiren üniteyi,

TRAFİK KONTROLORÜ: Tren trafik emniyeti ve yönetimini sağlamak amacıyla tesis edilen sistemleri ve haberleşme araçlarını kullanan, belirlenen bir hat kesiminde tüm tren hareketlerini planlandığı şekilde yöneten, plan dışı durumlarda tren tercihleri ile ilgili kararları veren, yolun kapanması halinde geçici tedbirleri alan trafik yöneticisini,

TRAFİK KUMANDA MERKEZİ: Trafiğin yürütülmesi için gerekli sistemin bulunduğu, trafikle ilgili işlemlerin kumanda edilerek yapıldığı ve talimatların verildiği yeri,

TREN ALGILAMA SİSTEMLERİ: Raylı sistemlerde hareket eden araçların varlığını tespit ederek sinyalizasyon sistemi ile kumanda/İzleme sistemine ileten sistemi,

TRENGRAF: Trafik izleme merkezlerinde tren hareketlerini sürekli izleyen, grafiksel olarak kayıt eden ve çıktı verebilen sistemi,

TSİ: Trenlerin Sinyallerle İdaresini,

UZAKTAN KUMANDALI MAKAS: Trafik kumanda merkezinden, istasyon kumanda masasından veya kumanda panosundan kumanda edilen, gerektiğinde elle de kullanılabilen, bir elektrik motoru olan, pozisyonları kumanda merkezinden ve istasyon kumanda masasından izlenebilen makası,

VİDEOWALL: LCD, LED veya DLP ekranlardan oluşan kumanda/izleme ekranını,

YASLANMA RAYI: Makas dillerinin yaslandığı işletme rayını,

YER MAGNETİ:  ATS sisteminde sinyal renk bildirilerini araç üstü sistemine ileten yol boyu ekipmanını,

YERELDEN KUMANDA MASASI: Trafiğin sinyalle idare edildiği sistemlerde istasyon ve saydinglerde sistemin yerel olarak kullanılması için konulmuş tesisatı,

YHT: Yüksek hızlı treni,

YÜKSEK SİNYAL: Üç veya dört lambalı olan, 3 ila 3,8 metre yüksekliğinde boru direkler veya arazinin ve gabarinin uygun olmadığı yerlerde konsollar ve köprüler üzerine yerleştirilmiş ana yol üzerinde bulunan sinyalleri

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	10

2.	MESLEK TANITIMI	11

2.1.	Meslek Tanımı	11

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	11

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	11

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	12

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	12

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	12

3.	MESLEK PROFİLİ	13

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	13

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	42

3.3.	Bilgi ve Beceriler	44

3.4.	Tutum ve Davranışlar	45

4.   ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	46

# GİRİŞ

Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı  (Seviye 5) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği TCDD’yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından hazırlanmıştır

Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı (Seviye 5)  ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı (Seviye 5), sinyalizasyon sistemlerinin; montaj ve demontaj işlerinin projesine uygun olarak yapılması, işletmeye hazır bulundurulması için sistemlere ait tüm donanımların periyodik bakımlarının yapılması, arızaların tespiti ve onarılması işlerini yapabilme, yönetiminden sorumlu olduğu elemanlara yaptırabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı (Seviye 5), kısmi nezaret altında gerçekleştirdiği montaj ve demontaj, kontrol, bakım ve onarım işlerinde, yaptığı işlerin doğruluğundan, zamanlamasından ve kalitesinden sorumludur. İşlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. Kendi ve yönetiminden sorumlu olduğu ekip elemanlarının iş emniyetini sağlamak da Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısının (Seviye 5) sorumlulukları arasında yer alır.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08                         :3114 (Elektronik mühendisliği teknisyenleri)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizlik İşleri Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Makine Emniyeti Yönetmeliği

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Titreşim Yönetmeliği

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857 sayılı İş Kanunu

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

657sayılı Devlet Memurları Kanunu

2821 sayılı Sendikalar Kanunu

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

Karayolları trafik kanunu

Kamu ihale kanunu

Bayındırlık Kontrol İşleri Yönetmeliği

Meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, uluslararası standartların üzerinde olmamak kaydıyla, koku, gürültü, nem, titreşim, aşırı hava akımı, elektrik akımına ve radyasyona maruz kalma tehlikesi sayılabilir. Günün her saatinde ve resmi tatil günlerinde çalışma söz konusudur. Yoğun dikkat gerektiren bir meslek olup, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymada istisnasız bir duyarlılık ve dikkat gerekmektedir.

## Bu mesleği yapan kişilerde, çalışma ortamı ve koşullardan kaynaklanan romatizmal hastalıklar, varis, egzama, tetanoz, sakatlanma riski, uykusuzluk, halsizlik, yorgunluk, gribal enfeksiyonlar, soğuk algınlığı, sıcaktan dolayı oluşan hastalıklar, boyun ve bel fıtığı, zehirlenme olasılığı vardır. Ayrıca demiryolu hattında çalışıyor olmaktan dolayı kaza ve yaralanma riski de bulunmaktadır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

## Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısının (Seviye 5) kapalı mekân, yükseklik korkusunun olmaması; iletişim yeteneğinin iyi olması, planlama ve iş organizasyonu yeterliğine sahip olması, reflekslerinin güçlü olması ve kimyasal maddelere karşı alerjisinin

## olmaması gerekmektedir.

# MESLEK PROFİLİ

# Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki işyerinin düzenlediği eğitimlere ve işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan iş için öngörülmüş iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek iş alanının ve diğer personelin güvenliğini sağlar. |
|  |  |  |  | A.1.5 | Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde bulundurulmasını sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara katılır. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp önlem alır. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Uygulanan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalarda ve tatbikatlarda gerekli uygulamaları yapar |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak | B.1 | Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak | B.1.1 | Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri doğru bir şekilde saptar. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | B.1.3 | İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözleyerek zararların önlenmesini sağlar. |
|  |  | B.2 | Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak | B.2.1 | Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırarak geçici olarak depolar. |
|  |  |  |  | B.2.3 | İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır. |
|  |  |  |  | B.2.4 | Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur. |
|  |  | B.3 | İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.3.1 | İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır. |
|  |  |  |  | B.3.2 | İşletme kaynaklarının verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmaları yapar |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Aletleri kalite gerekliliklerine uygun olarak kullanır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur. |
|  |  | C.3 | Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak | C.3.1 | Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetler. |
|  |  |  |  | C.3.2 | İşlemlerinin uygunluğunu denetleme çalışmalarında kendisine verilen görevleri yapar. |
|  |  |  |  | C.3.3 | İşlemleri tamamlanan parça veya aracın öngörülen özelliklere uygunluğunu denetler. |
|  |  | C.4 | Süreçlerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.4.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere bildirir. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedür ve yöntemleri uygular. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | İş Öncesi Hazırlıkları Yapmak | D.1 | Kişisel hazırlık yapmak | D.1.1 | Kişisel bakımını ve temizliğini yapar. |
|  |  |  |  | D.1.2 | İş başlangıcından önce mevzuatında belirtilen zamanda iş yerinde hazır bulunur. |
|  |  |  |  | D.1.3 | İşe devamıyla ilgili kontrol belgeleri işlemlerini yapar. (kart basılması, imza alınması vb) |
|  |  |  |  | D.1.4 | İş elbisesi üzerine tanıtıcı sembol ve işaretleri takar. |
|  |  | D.2 | İş teslim almak | D.2.1 | Çalışma programını alır. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Devam eden işlerde, işi teslim aldığı kişiden bilgi alır. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Ekip içinde yapılacak işlerde, ekipte yer alan diğer çalışanlarla işin yapılmasına ilişkin planı görüşür. |
|  |  | D.3 | Çalışma alanını incelemek | D.3.1 | İş alanının göreve uygunluğunu inceler. |
|  |  |  |  | D.3.2 | İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur. |
|  |  | D.4 | Araç, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak | D.4.1 | Araç, donanım ve malzemeyi verilen talimatlara göre seçer. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Araç, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazır hale getirir. |
|  |  |  |  | D.4.3 | Araç, donanım ve malzemenin İSG kapsamında uygunluğunu denetler. |
|  |  |  |  | D.4.4 | Arızalı araç, donanım ve malzemenin yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir. |
|  |  |  |  | D.4.5 | Arızalı araç, donanım ve malzemenin değişimi / onarımı için ilgili kişilere haber verir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Periyodik bakımın yapılmasını sağlamak (Devamı var) | E.1 | Periyodik bakım öncesi hazırlıkları yapmak | E.1.1 | Bakımı yapılacak sistem elemanının durumuyla ilgili olarak düzenlenmiş kayıtları inceleyerek ilgililerden bilgi alır. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Bakım için gerekli yedek parça ve tüketim malzemelerini tespit ederek temin eder. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Bakım için gerekli alet, araç ve gereçleri hazırlayarak ayarlarının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.1.4 | Bakımı yapılacak sistem elemanının bulunduğu yere gider, ekibin intikalini sağlar. |
|  |  |  |  | E.1.5 | Bakım işine başlamadan önce iş güvenliği ve emniyet tedbirlerini alır ve uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.1.6 | Bakım için gerekli ortalama işlem süresini göz önüne alarak işin tamamlanma süresini belirler. |
|  |  |  |  | E.1.7 | İşe başlamadan önce hattın trafiğe kapalı olduğu konusunda yetkilisinden teyit alır. |
|  |  | E.2 | Makas Kontrol Sistemlerinin Bakımını yapmak/yaptırmak (Devamı var) | E.2.1 | Makas motoru kablo ve bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Makas kapağı kapatma bağlantılarını kontrol ederek değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Dil ucu anklaşman kilidini kontrol ederek değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.2.4 | Makas motoru kapaklarının kapalı olduğunu kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.2.5 | Topraklama kablosunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.6 | Makastaki hasarları gözle kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.7 | Tüm vida, bağlantı yerlerini ve hareketli parçaları kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.2.8 | Motorun mekanik parçalarındaki hasarları kontrol eder/edilmesini sağlar |
|  |  |  |  | E.2.9 | Korumalar ve mühürleri kontrol eder/edilmesini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Periyodik bakımın yapılmasını sağlamak (Devamı var) | E.2 | Makas Kontrol Sistemlerinin Bakımını yapmak/yaptırmak | E.2.10 | Kontak kapaklarını kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.2.11 | Makas kontaklarını kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.2.12 | Makas motorunun elektrikli ve mekanik olarak çalışmasını kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.2.13 | Hidrolik sistemi kontrol ederek yağ eksiğinin tamamlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.2.14 | Makas dillerinin her iki yönde kilitleme durumunu kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.2.15 | Makas motoru mutabakat vermediğinde standart zaman içinde motorun enerjisinin kesilmesini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.16 | Makas motoru, kilitli makas dedektörü ve Dedektörlerinin hareketli yerlerinin yağlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.2.17 | Makaslarda dil açıklığını standart değerlere göre kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.18 | Makas ısıtıcısı kablolarını kontrol eder/edilmesini sağlar |
|  |  |  |  | E.2.19 | Makas dağıtım kutularındaki bağlantıları kontrol eder/edilmesini sağlar |
|  |  |  |  | E.2.20 | Isıtıcı direnç çubuklarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.21 | Kontrol panosundaki gösterimlerin fonksiyonlarını kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.2.22 | Elektriksel bağlantı noktalarını kontrol eder/edilmesini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Periyodik bakımın yapılmasını sağlamak (Devamı var) | E.2 | Makas Kontrol Sistemlerinin Bakımını yapmak/yaptırmak | E.2.23 | Tüm makasların senkronize çalışmasını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.24 | Makas motorunun elektrikli ve mekanik olarak çalışmasını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.25 | Makas ısıtıcıları sensörleri ve kontrol panosundaki fonksiyonları kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.2.26 | Isıtıcıların izolasyonunu kontrol eder/edilmesini sağlar |
|  |  |  |  | E.2.27 | Isıtıcının işlevini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.28 | Makas cihazlarının gabari ölçümlerini yapar. |
|  |  |  |  | E.2.29 | Makas üst yapısında gözlenen olumsuzlukları ilgilisine bildirir. |
|  |  |  |  | E.2.30 | Makas bakımı sırasında gözlemlediği aksaklıkları giderir/giderilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.2.31 | Makas kontrol sistemlerinin bakım talimatlarına göre bakımının yaptırılmasını sağlar |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Periyodik bakımın yapılmasını sağlamak (Devamı var) | E.3 | Sinyallerin Bakımını yapmak/yaptırmak (Devamı var) | E.3.1 | Sinyal enerji kabloları ve bağlantı elemanlarını kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Sinyal optik sistemlerini temizlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.3.3 | Değişme periyodu gelen ampulleri değiştirir/değiştirilmesini sağlar |
|  |  |  |  | E.3.4 | Topraklama kablolarını kontrol eder/edilmesini sağlar |
|  |  |  |  | E.3.5 | Sinyal kapaklarını kontrol eder/edilmesini sağlar |
|  |  |  |  | E.3.6 | Sinyal odaklamalarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.7 | Led’li sinyal bildirimlerinde çalışan ledlerin sayısının standartlara uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.8 | Sinyal başlıklarının ve bağlantı kutularının sızdırmazlığını kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.3.9 | Bağlantı kutusu ve sinyal başlıklarının temizliğinin yaptırılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.3.10 | Sinyallerin sinyal bildirisi fonksiyon testini yapar. |
|  |  |  |  | E.3.11 | Flemanlı sinyal ampullerinin voltaj ayarlarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.12 | Sinyallerin gabari ölçümlerini yapar. |
|  |  |  |  | E.3.13 | Sinyallerin boyasını kontrol ederek boyanması gerekenleri ilgilisine bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Periyodik bakımın yapılmasını sağlamak (Devamı var) | E.3 | Sinyallerin Bakımını yapmak/yaptırmak | E.3.14 | Sinyal görüş mesafesini kontrol ederek görüşü engelleyen durumları ilgilisine bildirir. |
|  |  |  |  | E.3.15 | Tüm vida ve bağlantı yerlerinin ve hareketli parçaların kontrolünün sağlar. |
|  |  |  |  | E.3.16 | Sinyal numaralarının okunabilirliğini ve numaralandırma sistemine uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.17 | Sinyal bakımı sırasında gözlemlediği aksaklıkları giderir. |
|  |  | E.4 | Tren Algılama Sistemlerinin Bakımını yapmak/yaptırmak | E.4.1 | Ray devresi kutularının gabari ölçümlerini yapar. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Alıcı ve vericilerin topraklama bağlantılarını kontrol eder/edilmesini sağlar |
|  |  |  |  | E.4.3 | Ray devresini kısa devre yaparak meşguliyeti kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.4 | İzole contada polarite kontrolünü yapar |
|  |  |  |  | E.4.5 | Ray devresi gerilim-akım-faz-frekans değerlerini kontrol ederek ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | E.4.6 | Empedansbond bağlantılarını kontrol eder/edilmesini sağlar |
|  |  |  |  | E.4.7 | Bağlantı köprülerini, yalıtım ek yerlerini, bağlantı kutularını, bağlantı halatlarını, topraklama ve ray dönüş akımı ek yerlerini kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.4.8 | Ray devresi açık (serbest) iken ray voltajının ölçümünü yapar. |
|  |  |  |  | E.4.9 | Güvenli bir bağlantı için hatlar üzerindeki tüm kaynaklı ve vidalanmış bağlantıları kontrol eder/edilmesini sağlar |
|  |  |  |  | E.4.10 | Tren algılama sistemlerinin fonksiyon testlerini yapar. |
|  |  |  |  | E.4.11 | Bakımı yapılacak Tren Algılama Sistemlerinin (Ray Devreleri-Dingil Sayıcı Sistemleri) bakımı sırasında gözlemlediği aksaklıkları giderir/giderilmesini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Periyodik bakımın yapılmasını sağlamak (Devamı var) | E.5 | Hemzemin Geçit Koruma Sistemlerinin Bakımını yapmak/yaptırmak | E.5.1 | Bariyer sürücüsünün etrafını temizlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Enerji kaynaklarının standartlara göre ölçüm ve bakımlarını yapar/yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.5.3 | Sesli ve ışıklı karayolu sinyalinin zili ve flâşörlerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.4 | Sesli ve ışıklı karayolu sinyalinin topraklamalarını kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.5.5 | Bariyer motorları ve kollarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.6 | Bariyer kolu üzerindeki lambaları kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.7 | Tren geçtikten sonra hemzemin geçidin pasif duruma geçişini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.8 | Pasif duruma geçen geçidin trenin bölgeyi terk etmemesi nedeni ile tekrar aktif hale geçişini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.9 | Bariyer dişlilerini kontrol ederek yağlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.5.10 | Kablo bağlantılarını kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.5.11 | Raya bağlantıları kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.5.12 | Donanımların boyasını kontrol ederek boyanması gerekenleri ilgilisine bildirir. |
|  |  |  |  | E.5.13 | Hemzemin geçit dolabını kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.5.14 | Sesli ve ışıklı karayolu sinyal ampullerinin voltaj ayarlarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.15 | Değişme periyodu gelen ampulleri değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.5.16 | Hemzemin geçit bakımı sırasında gözlemlediği aksaklıkları giderir/giderilmesini sağlar |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Periyodik bakımın yapılmasını sağlamak (Devamı var) | E.6 | Enerji Kaynakları Bakımını yapmak/yaptırmak | E.6.1 | Enerji kaynakları talimata göre ölçüm ve bakımlarını yapar. |
|  |  |  |  | E.6.2 | Sistemdeki enerji kaynaklarının giriş-çıkış gerilimlerini ve frekanslarını ölçer. |
|  |  |  |  | E.6.3 | Jeneratörün yakıt-yağ-su durumunu kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.6.4 | Jeneratörün otomatik olarak devreye giriş ve çıkışını kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.6.5 | Sistemdeki enerji kaynaklarının otomatik geçişlerini kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.6.6 | Sistemdeki elektriksel bağlantıları ve topraklamaları kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.6.7 | Redresörlerin yüksek şarj ve tampon şarj testlerini yapar/yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.6.8 | Akü elektrolit seviyelerini kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.6.9 | Akülerin bome ve voltaj değerlerini ölçerek föylerine işler. |
|  |  |  |  | E.6.10 | Akü bağlantı kabloları ve kutup başlarını kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.6.11 | Akülere saf su ilavesi yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.6.12 | Sistemdeki akülerin genel temizliğinin yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.6.13 | Enerji kaynaklarının bakımı sırasında gözlemlediği aksaklıkları giderir/giderilmesini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Periyodik bakımın yapılmasını sağlamak (Devamı var) | E.7 | ATP ve ATC Araç Üstü Ekipmanlarının Bakımını yapmak/ yaptırmak | E.7.1 | Tekerlek çapını ölçerek sisteme girer. |
|  |  |  |  | E.7.2 | DMI ekranın temizliğini standartlara uygun olarak yapar/yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.7.3 | Tekerlek sensörlerini kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.7.4 | Sistemdeki güç kaynaklarını ve aküleri kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.7.5 | EVC’yi kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.7.6 | DMI’yı kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.7.7 | Antenleri kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.7.8 | ATP ve ATC Araç Üstü Ekipmanlarının bakımı sırasında gözlemlediği aksaklıkları giderir/giderilmesini sağlar. |
|  |  | E.8 | ATS, ATP ve ATC Yol Boyu Ekipmanlarının Bakımını yapmak/yaptırmak | E.8.1 | ATS yer magnetlerini ve Balisleri (Değişken, sabit) kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.8.2 | Hat Ünitelerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.8.3 | ATS yer magnetleri ve ray bağlantılarını kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.8.4 | Balisleri kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.8.5 | ATS yer magnetlerinin frekans ve akım değerlerini ölçer/ölçülmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.8.6 | ATS, ATP ve ATC Yol boyu Ekipmanlarının bakımı sırasında gözlemlediği aksaklıkları giderir/giderilmesini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Periyodik bakımın yapılmasını sağlamak (Devamı var) | E.9 | Kumanda/ İzleme Sistemleri ve Alt Sistemlerinin Bakımını yapmak/yaptırmak | E.9.1 | Kumanda/İzleme panolarının temizliğini yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.9.2 | Trengraf ve protokol yazıcılarının temizliğini yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.9.3 | Trengraf ve protokol yazıcılarının toner, kartuş ve şeritlerini değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.9.4 | Sistem Bilgisayarları ve çevre birimlerinin temizliğini yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.9.5 | Trengraf cihazının ve protokol kayıt cihazının çalışmasını kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.9.6 | Kumanda/İzleme panolarındaki objelerin renkleri ve bildirimlerini kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | H.9.7 | Sistemdeki tüm sesli ve görsel alarmları kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | H.9.8 | Kumanda butonlarını kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | H.9.9 | Kumanda merkezi ve teknik binalardaki veri haberleşme sistemlerini kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | H.9.10 | Teknik binalardaki iklimlendirme sistemlerini kontrol ederek aksaklıkları ilgililere bildirir. |
|  |  |  |  | H.9.11 | Kumanda/ İzleme Sistemleri ve Alt Sistemlerinin bakımı sırasında gözlemlediği aksaklıkları giderir/giderilmesini sağlar. |
|  |  | E.10 | Anklaşman (İnterlocking) Sistemlerinin Bakımını yapmak/yaptırmak | E.10.1 | Anklaşman ünitelerinin kablo bağlantı noktalarını kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.10.2 | Anklaşman sistemlerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.10.3 | RBC ünitelerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.10.4 | Çatıların ve bağlantı elemanlarının temizliğinin yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.10.5 | İndikasyon lambalarını kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.10.6 | Anklaşman Sistemlerinin bakımı sırasında gözlemlediği aksaklıkları giderir/giderilmesini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Periyodik bakımın yapılmasını sağlamak | E.11 | Haberleşme Sistemleri ve Alt Sistemlerinin Bakımını yapmak/yaptırmak | E.11.1 | Sinyal sistemi telefonlarının kablo bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.11.2 | Sinyal sistemi telefonlarının topraklama bağlantısını kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.11.3 | Sinyal sistemi telefon dolabının kilit mekanizmasını kontrol eder/edilmesini, sağlar. |
|  |  |  |  | E.11.4 | Merkezi telefon sistemini kontrol eder/edilmesini, sağlar. |
|  |  |  |  | E.11.5 | Sinyal sistemi telefon soketlerini kontrol eder/edilmesini, sağlar. |
|  |  |  |  | E.11.6 | Sinyal sistemi telefonlarının ekipman ve fonksiyon testlerini yapar. |
|  |  |  |  | E.11.7 | Haberleşme Sistemleri ve Alt Sistemlerinin bakımı sırasında gözlemlediği aksaklıkları giderir/giderilmesini sağlar. |
|  |  | E.12 | Yeraltı Kabloları ve Kablo Dağıtım Kutularının Bakımını yapmak/yaptırmak | E.12.1 | Kablo Başlıklarını kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.12.2 | Kablo ve Kablo Dağıtım Kutularındaki bakımı sırasında gözlemlediği aksaklıkları giderir/giderilmesini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Arızaların onarılmasını sağlamak (Devamı var) | F.1 | Arıza onarımı öncesi hazırlıkları yapmak | F.1.1 | Onarımı yapılacak sistem elemanının durumuyla ilgili olarak düzenlenmiş kayıtları inceleyerek ilgililerden bilgi alır. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Sistem elemanının onarımı için gerekli yedek parça ve tüketim malzemelerini tespit ederek temin eder. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Sistem elemanının onarımı için gerekli alet, araç ve gereçleri hazırlayarak ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | F.1.4 | Onarımı yapılacak sistem elemanının bulunduğu yere gider. |
|  |  |  |  | F.1.5 | Onarım işine başlamadan önce iş güvenliği ve emniyet tedbirlerini alır. |
|  |  |  |  | F.1.6 | Onarım için gerekli ortalama işlem süresini göz önüne alarak işin tamamlanma süresini belirler. |
|  |  |  |  | F.1.7 | İşe başlamadan önce hattın çalışmaya uygun olduğu konusunda yetkilisinden teyit alır. |
|  |  | F.2 | Makas Kontrol Sistemleri arızalarının onarılmasını sağlamak/onarmak (Devamı var) | F.2.1 | Gerekli kontrolleri yaparak arızanın yerini ve türünü belirler. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Makas Kontrol Sistemlerindeki besleme gerilimlerini kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Makas Kontrol Sistemlerindeki arızalı sigortayı değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.2.4 | Makas kontaklarının kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.2.5 | Arızalı kontakları değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.2.6 | Elektrik motorunun sargılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.2.7 | Arızalı elektrik motorunu değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.2.8 | Makas Kontrol Sistemlerini besleyen yeraltı kablolarındaki arızayı tespit ederek ilgilisine bildirir. |
|  |  |  |  | F.2.9 | Makas tahrik kollarının ayarının yapılmasını sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Arızaların onarılmasını sağlamak (Devamı var) | F.2 | Makas Kontrol Sistemleri arızalarının onarılmasını sağlamak/onarmak | F.2.10 | Makasın mutabakat kollarının ayarının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.2.11 | Yol üst yapısından kaynaklanan arızayı ilgili birime bildirir |
|  |  |  |  | F.2.12 | Hidrolik sistemlerden kaynaklanan arızaları tespit eder. |
|  |  |  |  | F.2.13 | Makasın mutabakat kontaklarını ayarlar/ayarlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.2.14 | Makas yaslanma rayı ile dili arasında tespit edilen yabancı cisimleri temizlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.2.15 | Motorlu makaslarda, kilitli ve devre kontrollü makaslarda bakım talimatlarında belirtilen standartlara uygun olarak ayarlarını kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.2.16 | Makasın çalışmasını mekanik ve elektrikli olarak test eder. |
|  |  |  |  | F.2.17 | Makas motoru kapaklarını kapatır/kapatılmasını sağlar. |
|  |  | F.3 | Sinyallerin arızalarının onarılmasını sağlamak/onarmak | F.3.1 | Gerekli kontrolleri yaparak arızanın yerini ve türünü belirler. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Arızalı sinyal ampulünü değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.3.3 | Ampul gerilimlerini ayarlar.Ayarlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.3.4 | Arızalı olan ilave ekipmanları (Röle, kart, trafo, sigorta vb..) değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.3.5 | Sinyalleri besleyen yeraltı kablolarındaki arızayı tespit ederek ilgilisine bildirir. |
|  |  |  |  | F.3.6 | Sinyal kapaklarının kapatır/kapatılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.3.7 | Arızayı giderdikten sonra sinyali test eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Arızaların onarılmasını sağlamak (Devamı var) | F.4 | Tren Algılama Sistemleri arızalarının onarılmasını sağlamak/onarmak (Devamı var) | F.4.1 | Gerekli kontrolleri yaparak arızanın yerini ve türünü belirler. |
|  |  |  |  | F.4.2 | Arızalı ekipmanları değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.4.3 | Arızalı sigortaları değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.4.4 | Ekipmanların çıkış gerilimlerini ölçer. |
|  |  |  |  | F.4.5 | Ekipmanların besleme cihazlarını kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.4.6 | Bonding kaynağının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.4.7 | Ray bağlantılarını kontrol eder/edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.4.8 | İzole contalarda izolasyonu test eder. |
|  |  |  |  | F.4.9 | Arızalı izole cebirelerin değiştirilmesi için ilgilisine haber verir. |
|  |  |  |  | F.4.10 | Ray devresi besleme gerilimini ölçer/ölçülmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.4.11 | Arızaya neden olan ray kırığını ilgilisine haber verir. |
|  |  |  |  | F.4.12 | Verici giriş gerilimlerini ölçer/ölçülmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.4.13 | Verici çıkış gerilimlerini ölçer/ölçülmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.4.14 | Arızalı vericiyi değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.4.15 | Alıcı giriş gerilimlerini ölçer/ölçülmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.4.16 | Alıcı çıkış gerilimlerini ölçer/ölçülmesini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Arızaların onarılmasını sağlamak (Devamı var) | F.4 | Tren Algılama Sistemleri arızalarının onarılmasını sağlamak/onarmak | F.4.17 | Arızalı alıcıyı değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.4.18 | Tren algılama sistemlerine ait yeraltı kablolarındaki arızayı ilgilisine haber verir. |
|  |  |  |  | F.4.19 | Arızalı dingil sayıcı sensörlerini değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.4.20 | Dingil sayıcı sistemini resetler. |
|  |  |  |  | F.4.21 | Cihaz kutularını kapatır/kapatılmasını sağlar. |
|  |  | F.5 | Hemzemin Geçit Koruma Sistemleri arızalarının onarılmasını sağlamak/onarmak (Devamı var) | F.5.1 | Gerekli kontrolleri yaparak arızanın yerini ve türünü belirler. |
|  |  |  |  | F.5.2 | Hemzemin geçit koruma sistemindeki arızalı sigortaları değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.5.3 | Hemzemin geçit anklaşman sistemindeki arızayı onarır. |
|  |  |  |  | F.5.4 | Hemzemin geçitteki arızalı enerji kaynaklarını değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.5.5 | Işıklı yol sinyaline ait flâşörlerdeki arızayı onarır. |
|  |  |  |  | F.5.6 | Ampul gerilimlerini ayarlar. |
|  |  |  |  | F.5.7 | Işıklı yol sinyaline ait çanlardaki arızayı onarır/onarılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.5.8 | Bariyer kolunu değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.5.9 | Bariyer sürücüsündeki arızalı kontakları değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.5.10 | Bariyer sürücüsünün elektrik motoru arızasını onarır/onarılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.5.11 | Bariyer sürücüsünün elektrik motorunu değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Arızaların onarılmasını sağlamak (Devamı var) | F.5 | Hemzemin Geçit Koruma Sistemleri arızalarının onarılmasını sağlamak/onarmak | F.5.12 | Bariyer kolu üzerindeki arızalı lambaları değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.5.13 | Hemzemin geçit arıza takip sistemindeki arızayı onarır/onarılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.5.14 | Cihaz kutularını kapatır/kapatılmasını sağlar. |
|  |  | F.6 | Enerji Kaynakları Arızalarının onarılmasını sağlamak/onarmak | F.6.1 | Gerekli kontrolleri yaparak arızanın yerini ve türünü belirler. |
|  |  |  |  | F.6.2 | Şebeke besleme sigortalarını değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.6.3 | Katener besleme sigortalarını değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.6.4 | İzolasyon trafolarını değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.6.5 | Enerji kaynaklarındaki arızayı onarır/onarılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.6.6 | Akü gruplarındaki arızayı onarır/onarılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.6.7 | Enerji kaynaklarındaki arızalı sigortayı değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.6.8 | Jeneratörün elektrik arızalarını onarır/onarılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.6.9 | Cihaz kutularını kapatır/kapatılmasını sağlar. |

| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | Arızaların onarılmasını sağlamak (Devamı var) | F.7 | ATP ve ATC Araç Üstü Ekipmanlarının Arızalarının onarılmasını sağlamak/onarmak | F.7.1 | Gerekli kontrolleri yaparak arızanın yerini ve türünü belirler. |
|  |  |  |  | F.7.2 | ATP ve ATC Araç Üstü sistemlerindeki arızalı modülleri değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.7.3 | ATP ve ATC Araç Üstü sistemlerindeki güç kaynaklarını değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.7.4 | ETCS DMI cihazını değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.7.5 | ATP ve ATC Araç Üstü sistemlerindeki sigortaları değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.7.6 | Tekerlek sensörlerini değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.7.7 | BTM’i değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.7.8 | Antenleri değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.7.9 | ETCS DMI hoparlörünü değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.7.10 | Cihaz kutularını kapatır/kapatılmasını sağlar. |
|  |  | F.8 | ATS, ATP ve ATC Yol Boyu Ekipmanlarının Arızasının onarılmasını sağlamak/onarmak | F.8.1 | Gerekli kontrolleri yaparak arızanın yerini ve türünü belirler. |
|  |  |  |  | F.8.2 | ATS yer magnetlerini değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.8.3 | Balisleri değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.8.4 | ATS yer magnetlerine ait sigortayı değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.8.5 | ATS yer magnetlerine ait kablo arızasını onarır/onarılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.8.6 | Balislere ait kablo arızasını onarır/onarılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.8.7 | ATS kontrol kartlarını değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.8.8 | Cihaz kutularını kapatır/kapatılmasını sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Arızaların onarılmasını sağlamak (Devamı var) | F.9 | Kumanda/ İzleme Sistemleri ve Alt Sistemleri arızasının onarılmasını sağlamak/onarmak | F.9.1 | Gerekli kontrolleri yaparak arızanın yerini ve türünü belirler. |
|  |  |  |  | F.9.2 | Kumanda/İzleme panolarındaki arızayı onarır/onarılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.9.3 | Projeksiyon lambalarını değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.9.4 | Trengraf ve protokol yazıcılarını değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.9.5 | Sistemdeki arızalı modülleri değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.9.6 | Operatör konsollarını değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.9.7 | Operatör telefon sistemindeki arızayı onarır/onarılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.9.8 | Klavye, mause gibi bilgisayar ekipmanlarını değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.9.9 | Bilgi iletim sistemindeki arızayı onarır/onarılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.9.10 | RTU modüllerini değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.9.11 | Arızalı sigortaları değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.9.12 | Sistem kayıt cihazını kontrol ederek arızayı ilgilisine bildirir. |
|  |  |  |  | F.9.13 | Diagnosis sistemindeki arızayı tespit ederek giderir. |
|  |  |  |  | F.9.14 | Cihaz kutularının kapalı olduğunu kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Arızaların onarılmasını sağlamak (Devamı var) | F.10 | Anklaşman (İnterlocking) Sistemleri Arızasının onarılmasını sağlamak ve gerektiğinde onarmak | F.10.1 | Gerekli kontrolleri yaparak arızanın yerini ve türünü belirler. |
|  |  |  |  | F.10.2 | Anklaşman sistemindeki sigortayı değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.10.3 | Anklaşman sistemindeki arızalı röle, röle grubu veya elektronik modülü değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  | F.11 | Haberleşme Sistemleri ve Alt Sistemleri Arızasının onarılmasını sağlamak/onarmak | F.11.1 | Gerekli kontrolleri yaparak arızanın yerini ve türünü belirler. |
|  |  |  |  | F.11.2 | Sinyal telefonlarındaki arızayı onarır/onarılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.11.3 | Sinyal telefonlarına ait sigortaları değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.11.4 | Arızalı elektronik ekipmanları değiştirir/değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.11.5 | Cihaz kutularını kapatır/kapatılmasını sağlar. |
|  |  | F.12 | Yeraltı Kabloları ve Kablo Dağıtım Kutuları Arızasının onarılmasını sağlamak/onarmak | F.12.1 | Gerekli kontrolleri yaparak arızanın yerini ve türünü belirler. |
|  |  |  |  | F.12.2 | F/O kablodaki arızayı tespit ederek ilgililere bildirir. |
|  |  |  |  | F.12.3 | Sinyal kablosundaki arızayı tespit ederek ilgililere bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Montaj/demontaj yapılmasını sağlamak (Devamı var) | G.1 | Montaj ve demontaj öncesi hazırlıkları yapmak | G.1.1 | Montaj ve demontajı yapılacak sistem elemanının projelerini inceleyerek ilgililerden bilgi alır. |
|  |  |  |  | G.1.2. | Montaj ve demontaj talimatını okur. |
|  |  |  |  | G.1.3 | Sistem elemanının montaj ve demontajı için gerekli malzemeleri tespit ederek temin eder. |
|  |  |  |  | G.1.4 | Sistem elemanının montaj ve demontajı için gerekli alet, araç ve gereçleri hazırlayarak ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | G.1.5 | Montaj ve demontajı yapılacak sistem elemanının bulunduğu yere gider. |
|  |  |  |  | G.1.6 | Montaj ve demontaj işine başlamadan önce iş güvenliği ve emniyet tedbirlerini alır. |
|  |  |  |  | G.1.7 | Montaj ve demontaj için gerekli ortalama işlem süresini göz önüne alarak işin tamamlanma süresini belirler. |
|  |  |  |  | G.1.8 | İşe başlamadan önce hattın trafiğe kapalı olduğu konusunda ilgilisinden teyit alır. |
|  |  | G.2 | Makas kontrol Sistemlerinin Montaj ve Demontajının yapılmasını sağlamak/yapmak | G.2.1 | Makas motorunun uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Kilitli makas sistemlerinin uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Dedektörlü makas sistemlerinin uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.2.4 | Yapılan montaj ve demontaj işlerinin tam ve eksiksiz olarak yapıldığını kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Montaj/demontaj yapılmasını sağlamak (Devamı var) | G.3 | Sinyallerin Montaj ve Demontajının yapılmasını sağlamak/yapmak | G.3.1 | Parça listesine göre montaj parçalarının tam ve doğruluğunu, boyut, kırık, çatlak, boya bozukluğu vb. kontrollerini yapar. |
|  |  |  |  | G.3.2 | Yüksek sinyallerin uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.3.3 | Cüce sinyallerin uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.3.4 | F/O sinyallerin uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.3.5 | Yapılan montaj ve demontaj işlerinin tam ve eksiksiz olarak yapıldığını kontrol eder. |
|  |  | G.4 | Tren Algılama Sistemlerinin Montaj ve Demontajının yapılmasını sağlamak/yapmak | G.4.1 | Parça listesine göre montaj parçalarının tam ve doğruluğunu, boyut, kırık, çatlak, boya bozukluğu vb. kontrollerini yapar. |
|  |  |  |  | G.4.2 | Alıcı cihazlarının uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.4.3 | Verici cihazlarının uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.4.4 | Dingil sayıcı alıcı cihazlarının uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.4.5 | Dingil sayıcı verici cihazlarının uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  | G.5 | Hemzemin Geçit Koruma Sistemlerinin Montaj ve Demontajının yapılmasını sağlamak/yapmak | G.5.1 | Parça listesine göre montaj parçalarının tam ve doğruluğunu, boyut, kırık, çatlak, boya bozukluğu vb. kontrollerini yapar. |
|  |  |  |  | G.5.2 | Işıklı yol sinyallerinin uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.5.3 | Bariyer sürücülerinin uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.5.4 | Hemzemin geçit dolabının uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.5.5 | Yapılan montaj ve demontaj işlerinin tam ve eksiksiz olarak yapıldığını kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Montaj/demontaj yapılmasını sağlamak (Devamı var) | G.6 | Enerji Kaynakları Montaj ve Demontajının yapılmasını sağlamak/yapmak | G.6.1 | Parça listesine göre montaj parçalarının tam ve doğruluğunu, boyut, kırık, çatlak, boya bozukluğu vb. kontrollerini yapar. |
|  |  |  |  | G.6.2 | Redresörlerin uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.6.3 | Konvertörlerin uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.6.4 | İnvertörlerin uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.6.5 | İzolasyon trafolarının uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.6.6 | Akü gruplarının uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.6.7 | Jeneratörlerin uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.6.8 | Yapılan montaj ve demontaj işlerinin tam ve eksiksiz olarak yapıldığını kontrol eder. |
|  |  | G.7 | ATP ve ATC Araç Üstü Ekipmanlarının Montaj ve Demontajının yapılmasını sağlamak/yapmak | G.7.1 | Parça listesine göre montaj parçalarının tam ve doğruluğunu, boyut, kırık, çatlak, boya bozukluğu vb. kontrollerini yapar. |
|  |  |  |  | G.7.2 | ETCS DMI uygun şekilde montaj ve demontajını yapar. |
|  |  |  |  | G.7.3 | Tekerlek sensörlerinin uygun şekilde montaj ve demontajını yapar. |
|  |  |  |  | G.7.4 | Balis antenlerinin uygun şekilde montaj ve demontajını yapar. |
|  |  | G.8 | ATS, ATP ve ATC Yol Boyu Ekipmanlarının Montaj ve Demontajının yapılmasını sağlamak/yapmak | G.8.1 | Parça listesine göre montaj parçalarının tam ve doğruluğunu, boyut, kırık, çatlak, boya bozukluğu vb. kontrollerini yapar. |
|  |  |  |  | G.8.2 | ATS yer magnetlerinin uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.8.3 | Sabit balislerin uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.8.4 | Değişken balislerin uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.8.5 | Yapılan montaj ve demontaj işlerinin tam ve eksiksiz olarak yapıldığını kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Montaj/demontaj yapılmasını sağlamak (Devamı var) | G.9 | Kumanda/ İzleme Sistemleri ve Alt Sistemlerinin Montaj ve demontajının yapılmasını sağlamak/yapmak | G.9.1 | Parça listesine göre montaj parçalarının tam ve doğruluğunu, boyut, kırık, çatlak, boya bozukluğu vb. kontrollerini yapar. |
|  |  |  |  | G.9.2 | Videowall sisteminin uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.9.3 | Mozaik panelin uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.9.4 | Sistem bilgisayarlarının uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.9.5 | Bilgi iletim sistemine ait cihazların uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.9.6 | Tüm yazıcıların uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.9.7 | Yapılan montaj ve demontaj işlerinin tam ve eksiksiz olarak yapıldığını kontrol eder. |
|  |  | G.10 | Anklaşman (İnterlocking) Sistemlerinin Montaj ve Demontajının yapılmasını sağlamak/yapmak | G.10.1 | Parça listesine göre montaj parçalarının tam ve doğruluğunu, boyut, kırık, çatlak, boya bozukluğu vb. kontrollerini yapar. |
|  |  |  |  | G.10.2 | Anklaşman sistemine ait cihazların uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.10.3 | Anklaşman sistemine ait çatıların uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.10.4 | Yapılan montaj ve demontaj işlerinin tam ve eksiksiz olarak yapıldığını kontrol eder. |
|  |  | G.11 | Haberleşme Sistemleri ve Alt Sistemlerinin Montaj ve Demontajının yapılmasını sağlamak/yapmak | G.11.1 | Parça listesine göre montaj parçalarının tam ve doğruluğunu, boyut, kırık, çatlak, boya bozukluğu vb. kontrollerini yapar. |
|  |  |  |  | G.11.2 | Merkezi telefon sisteminin uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.11.3 | Sinyal telefonlarının uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.11.4 | Sinyal telefon prizlerinin uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.11.5 | Yapılan montaj ve demontaj işlerinin tam ve eksiksiz olarak yapıldığını kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Montaj/demontaj yapılmasını sağlamak | G.12 | Kablo Dağıtım Kutularının Montaj ve Demontajının yapılmasını sağlamak/yapmak | G.12.1 | Parça listesine göre montaj parçalarının tam ve doğruluğunu, boyut, kırık, çatlak, boya bozukluğu vb. kontrollerini yapar. |
|  |  |  |  | G.12.2 | Tüm dağıtım kutularının uygun şekilde montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.12.3 | Yapılan montaj ve demontaj işlerinin tam ve eksiksiz olarak yapıldığını kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Ofis Faaliyetlerini Yürütmek | H.1 | Çalışanların puantajlarını tutmak ve hakedişlerini hazırlamak | H.1.1 | Çalışanların işe devamlılığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Çalışanların puantajlarını hazırlar/hazırlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Çalışanların hakedişlerini hazırlar/ hazırlanmasını sağlar |
|  |  | H.2 | İşyerinin yazışmalarını yapmak ve arşivlemek | H.2.1 | İşyerinin yazışma işlemlerini yapar. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Dosyalama işlerini yapar. |
|  |  | H.3 | Malzeme işlemlerini yapmak | H.3.1 | Sarf, yedek ve demirbaş malzemelerini talep eder. |
|  |  |  |  | H.3.2 | Mevcut malzeme stoklarını takip eder. |
|  |  |  |  | H.3.3 | Teslim alınan demirbaş malzeme için zimmet formu düzenler. |
|  |  |  |  | H.3.4 | Sarf malzemeleri için teslim tutanağı düzenler. |
|  |  |  |  | H.3.5 | Teslim ve zimmet tutanaklarını ilgili birime iletir. |
|  |  |  |  | H.3.6 | Kullanılan malzemelerin takibini yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | İş sonu teslim işlemlerini yapmak | I.1 | İşin son kontrolleri yapmak | I.1.1 | İş emrine uygun olarak geride eksik iş kalıp kalmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | I.1.2 | Eksik iş varsa tamamlar. |
|  |  | I.2 | İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak | I.2.1 | Çalıştığı alanını düzenli ve temiz bırakır. |
|  |  |  |  | I.2.2 | İş sonunda, kullandığı alet ve gereçlerin bakımlarını yapar. |
|  |  |  |  | I.2.3 | Kullandığı malzeme, araç ve gereçleri yerlerine kaldırır. |
|  |  |  |  | I.2.4 | İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar. |
|  |  | I.3 | Yapılan işlerin kayıtlarını tutmak | I.3.1 | Yapılan işleri, ilgili formlarına kayıt eder. |
|  |  |  |  | I.3.2 | Tüketilen malzemeleri ilgili formlarına kayıt eder. |
|  |  | I.4 | Yapılan işler hakkında bilgi vermek | I.4.1 | Yaptığı işlerle ilgili rapor tanzim eder. |
|  |  |  |  | I.4.2 | Yaptığı işler hakkında en yakın amirini bilgilendirir. |
|  |  |  |  | I.4.3 | Devam eden işlerde, işi teslim edeceği personele iş hakkında bilgi verir. |
| J | Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak | J.1 | Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | J.1.1 | Mesleki ve kişisel gelişim için araştırma faaliyetlerinde bulunur. |
|  |  |  |  | J.1.2 | Yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder. |
|  |  |  |  |  | Raylı sistem araçları mekanik işlemleriyle ilgili eğitimlere katılır. |
|  |  | J.2 | Mesleki bilgi ve deneyimlerini paylaşmak | J.2.1 | Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |
|  |  |  |  | J.2.2 | Mesleğine ait dokümanları birlikte çalıştığı kişilerle paylaşır. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

El feneri İletişim araçları (telsiz, seyyar telefon, cep telefonu, bakıcı telefonu GSM-R telefonu) Kişisel koruyucu donanım Çelik şerit metre Su terazisi Pense Avo metre Pens Ampermetre Düz Tornavida takımı Yıldız tornavida takımı Açıkağız anahtar takımı Yıldız anahtar takımı Yankeski Kargaburun Yüksek gerilim pensesi Havya Sinyalizasyon projesi Takım sandığı Osilaskop Meger metre Balis metre Faz metre Papuç Sıkma Pensi Ray Delme Matkabı Alyen Anahtar Takımı Lokma Takımı Bonding Kaynak Makinesi Spiral Kesme ve Taşlama Makinesi Matkap Takımı Kazma Kürek Eldiven-iş gömleği Frekans metre Akü test aleti Merdiven Kurbağacık Anahtar Segman Pensesi Boru Anahtarı Gres Pompası Yüksek Gerilim Eldiveni Eko metre Kablo soyma pensi Çekiç -Balyoz Yağdanlık Tablet PC Sinyal Dürbünü Genel amaçlı programlama Cihazı Vakumlu havya Çanta tipi jeneratör Dil ucu kilidi Bome metre Kumpas Mikrometre RLC Metre Topraklama ölçüm megeri Pürmüz ve şaloma takımı

## Bilgi ve Beceriler

Matematik bilgisi Elektronik bilgisi Elektrik bilgisi Temel mekanik bilgisi Temel fizik bilgisi Mesleki ve teknik resim bilgisi Malzeme bilgisi Sinyalizasyon bilgisi Yol üstyapı bilgisi Elektrikli tren işletme bilgisi Raylı sistemler işaret bilgisi Raylı sistemler trafik bilgisi Gözle muayene bilgi ve becerisi İletişim becerisi İlkyardım bilgisi Düşünme becerisi El becerisi Karar verme becerisi Mesafe tayin becerisi Mesleki terim bilgisi Öğrenme becerisi Problem çözme becerisi Stresle baş etme becerisi Kriz yönetimi becerisi Donanım bilgisi İş güvenliği bilgisi İşyeri çalışma prosedürü bilgisi Mesleki terim bilgisi Bilgisayar kullanım becerisi Ölçme ve kontrol bilgisi Telekomünikasyon bilgisi Analitik düşünme becerisi Orta düzeyde mesleki yabancı dil bilgisi Planlama becerisi Organizasyon becerisi Koordinasyon becerisi Yöneltme becerisi Denetleme becerisi Emniyet ve güvenlik bilgisi

## Tutum ve Davranışlar

## Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olabilmek

## Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

## Beraber çalıştığı kişilerle ekip halinde ve koordineli olmak

## Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili kullanabilmek

## Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

## Risk ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı davranmak

- Hızlı karar verebilmek

- Hızlı organize olabilmek

- Hijyen kurallarına dikkat etmek

- İnsan ilişkilerine özen göstermek

- Kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

- Risk ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı davranmak

- Sağlığına özen göstermek

- Talimat ve kılavuzlara uymak

- Etkin, açık, zamanında ve doğru şekilde bilgi paylaşabilmek

- Meslek ahlakına sahip olmak

- Planlı ve organize olmak

- Görevleriyle ilgili gerekli durumlarda inisiyatif alabilmek

- İnsanlarla empati kurabilmek

- Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

- Sorunlar karşısında olumlu, yapıcı olmak ve ortak kazanımlara yönelebilmek

# 4.    ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı Seviye 5. meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

1.Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

İsa APAYDIN 		TCDD Genel Müdür Yardımcısı

# Murat ŞENEKEN		TCDD Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanı

Yavuz KIRAN		TCDD Vakfı Genel Müdürü

Fatma Ülker YETGİN	Proje Koordinatörü

Pınar DEMİREKLER		Kalite Süreç Koordinatörü

Mehmet EKTAŞ		Şube Müdürü (TCDD Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı)

Feyzi SIVACI			Şube Müdürü (TCDD Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı)

(moderatör)

Ekrem ARSLAN		Büro Şefi (TCDD Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı)

2.Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

Meşhut KARGI		Meslek Grup Koordinatörü (TCDD Tesisler Dai.Bşk.Yrd.)

Hasan KARADAĞ		TCDD Teknik Şef

İbrahim ALÇI			TCDD Teknik Şef

Erhan KOR			TCDD Tesisler Sürveyanı

Mehmet AYDIN		TCDD Tesisler Sürveyanı

Erol SAKAR			TCDD Eğitim Müdür Yardımcısı

3.Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

4.MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN, 	Başkan (Yükseköğretim Kurulu)

Şeyhamit Ünal SARIBAŞ, 		Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Nasip Gül İNCEKARA, 		Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Edip TÜRKAY, 			Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Ahmet VURAL, 			Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Erkin GÜNER, 			Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Burak ERDEM, 			Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Mehmet KARABÜBER,		Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Hakan BEZGİNLİ,			Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Nizamettin ATEŞ,			Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu)

Dilek TORUN, 			Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR, 		 	Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan GERGİN,			Sektör Komitesi Temsilcisi(Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

5.MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi	Başkan

Prof. Dr. Oğuz BORAT, Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi		Başkan Vekili

Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi		Üye

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Meslek Kuruluşları Temsilcisi		Üye

Celal KOLOĞLU, İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi	Üye

Dr. Osman YILDIZ, İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi	Üye

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye beş (5) olarak belirlenmiştir.