ULUSAL MESLEK STANDARDI

TREN TEŞKİLCİSİ

SEVİYE 4

REFERANS KODU / …

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ …

| Meslek: | TREN TEŞKİLCİSİ |
| --- | --- |
| Seviye: | 4 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | TCDD’ yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Ulaştırma Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | … |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ARA RAY: Makas göbeği ile dil takımı arasında kalan rayı,

BARİYER: Hemzemin geçitleri, karayolu araçlarına kapayıp açmaya yarayan, otomatik veya elle çalışan ahşap, pvc veya metalden yapılmış düzeneği,

BAŞ MAKAS: Gar ve istasyonların ilk giriş ve son çıkış makasını,

BÖLGE VE ZAMAN İZNİ: Manevra, sinyal arızası veya herhangi bir iş nedeniyle sınırlandırılmış bir bölgenin belirli bir saat diliminde kullanılması için trafik kontrolörü tarafından verilen izni,

CANKURTARAN DEMİRİ: Vagonların arasına emniyetli şekilde giriş ve çıkışı sağlayan tutma kolunu,

CER ARACI (ÇEKEN ARAÇ): Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücüyle hareket eden lokomotif ve otomotrisi,

CER KANCASI: Araç bağlantı ve çekme parçasını,

ÇALIŞMA ÇİZELGESİ: Çalışanın yaptığı iş ile işe başlama ve bitiş saatini kaydettiği cetveli,

DEMİRYOLU: Çeken ve çekilen araçlardan meydana gelen taşıt dizisinin üzerinde hareket ettiği, bir çift ray dizisi ile bu diziyi meydana getiren tesislerin tümünü,

DEVRE KONTROLLÜ MAKAS: Pozisyonları trafik kumanda merkezinden ve istasyon kumanda masasından izlenebilen toplu basit makası,

DİNGİL: İki tekerleği birbirine bağlayan, bir kiriş gibi üzerindeki yükleri taşıyan ve döndürme momentini tekerleğe aktaran tekerlek takımı parçasını,

EL FRENİ: Fren sıkma donanımı vagonun sahanlığında veya yan tarafında bulunan ve insan gücüyle çevrilerek kullanılan frenleri,

EMNİYET TESİSATI: Giriş ve/veya çıkış işaretleri ile makasları birlikte kullanılarak tanzim edilebilen, istasyonları uzaktan korumak amacıyla tesis edilmiş mekanik sinyal sistemini,

FREN TECRÜBESİ: Trenin fren sisteminin işlerliğinin denenmesi işlemini,

FREN: Aracın hızını azaltmaya veya durdurmaya yarayan mekanizmayı,

GABARİ: Sabit tesislerle demiryolu araçları arasındaki emniyet mesafesini

GEÇİT SACI: Yolcu vagonları arasında geçişi sağlayan hareketli bağlantı parçasını,

GERGİ VİDASI: Koşum takımı sıkma ve gevşetme vidasını.

HAMULE: Yükü,

HAVZA: Belirli bir amaçla oluşturulmuş hüzmeler-yollar grubunu,

ISCO (International Standard Classification of Occupations): Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş sağlığı ve güvenliğini,

İSTASYON TESİSLERİ: İstasyon sınırları içinde bulunan bütün tesisleri,

İSTASYON: Trafikle ilgili hizmetler ile yolcu ve yük taşıması yapmaya yarayan demiryolu ve tesislerinin bulunduğu yeri,

İŞARET: Trafiğin emniyetli ve düzenli olarak yürütülmesi amacıyla kullanılan, anlamları önceden belirlenmiş tüm işitsel ve görsel uyarıları,

KÂL: Rayla teker arasına konulan sabitleme takozunu,

KAYDIRMA PLAKASI: Makas dilinin üzerinde hareket ettiği metal plakayı,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KONTRAY: Makaslarda, güzergâh üzerindeki sanat yapılarında (köprü, viyadük vs.), istasyonlarda ve dar yarıçaplı kurplarda aracın draymanı (yoldan çıkması) halinde, tekerleklerin raydan ayrılmasını önlemek için yol içerisine asıl raya belirli aralıkta paralel döşenen koruyucu rayı,

KOŞUM TAKIMI: İki aracı birbirine bağlamaya yarayan vidalı mekanizmayı,

KUMANDA PANOSU: Trafik kontrolöründen alınacak izinle makasların tanziminin görevlilerce yapıldığı tesisatı,

LİMİT: Kesişen iki demiryolu arasındaki emniyetli mesafeyi,

LOKOMOTİF: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücüyle hareket eden ve bu hareketiyle önüne veya arkasına bağlı olan çekilen araçları hareket ettiren raylı sistem aracını,

MAKAS DILI: Makaslarda, geçiş yönüne göre işletme raylarından birine yaslanarak araçların bir yoldan diğer yola geçişlerine kılavuzluk yapan hareketli parçayı,

MAKAS: Demiryolu araçlarının bir yoldan diğer bir yola geçmesini sağlayan yol tesisini.

MAKAS GURUP BUTONU: İstasyon kumanda masasından tek makas tanzimi yapılacağında makas gurup butonu ile tanzim edilecek makas butonuna birlikte basılarak makas tanzimi yapmaya yarayan butonu

MANEVRA EKİBİ: Lokomotif personeli ile birden fazla tren teşkilcisinden oluşan manevra grubunu,

MANEVRA VAZİYET PLANI: Yapılacak manevra hareket planlarının yazılı halini,

OTOMATİK KOŞUM TAKIMI: Tren setlerini birbirlerine bağlayan, mekanik, fren ve enerji aktarımını sağlayan otomatik kavrama aparatını,

RAY: Araç tekerleklerine kesintisiz ve düzgün bir yuvarlanma yüzeyi sağlayan, tekerleklerden gelen yükleri mesnet elemanlarına ileten özel profilli yol üst yapı elemanını,

SABO: Fren pabucunu,

SEYRÜSEFER: Demiryolu trafiğini,

SİNYAL: Üzerinde iki, üç veya dört renkli lambası bulunan çelik boru, konsol veya köprüler üzerine yerleştirilmiş, çeşitli renk bildirileri vererek demiryolu trafiğini düzenleyen ve türlerine göre tanımları aşağıda belirtilen tesisleri,

TEVKİF TAKOZU: Park edilen demiryolu araçlarının eğim ya da başka nedenlerle kaymasını önlemek için bir kısmı tekerleğin altında kalan kama biçimli takozu,

TRAFİK KONTROLORÜ: Tren trafik emniyeti ve yönetimini sağlamak amacıyla tesis edilen sistemleri ve haberleşme araçlarını kullanan, belirlenen bir hat kesiminde tüm tren hareketlerini planlandığı şekilde yöneten, plan dışı durumlarda tren tercihleri ile ilgili kararları veren, yolun kapanması halinde geçici tedbirleri alan trafik yöneticisini,

TREN: Bir veya birden fazla cer aracı ile vagonlardan veya bir veya birden fazla cer aracından oluşan bileşik raylı sistem aracını,

UZAKTAN KUMANDALI MAKAS: Trafik kumanda merkezinden, istasyon kumanda masasından veya kumanda panosundan kumanda edilen, gerektiğinde elle de kullanılabilen, bir elektrik motoru olan, pozisyonları kumanda merkezinden ve istasyon kumanda masasından izlenebilen makası,

VAGON (ÇEKİLEN ARAÇ):  Kendi tahrik gücü bulunmayan, bir cer aracı tarafından çekilerek veya itilerek hareket ettirilen, üzerinde yük veya yolcu taşımaya elverişli raylı sistem aracını,

YERELDEN KUMANDA MASASI: Trafiğin sinyalle idare edildiği sistemlerde istasyon ve saydinglerde sistemin yerel olarak kullanılmasını

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	7

2.	MESLEK TANITIMI	8

2.1.	Meslek Tanımı	8

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	8

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	8

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	8

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	9

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	9

3.	MESLEK PROFİLİ	10

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	10

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	27

3.3.	Bilgi ve Beceriler	28

3.4.	Tutum ve Davranışlar	29

4.    ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	30

# GİRİŞ

Tren Teşkilcisi (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği TCDD’yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından hazırlanmıştır.

Tren Teşkilcisi (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Tren Teşkilcisi (Seviye 4) trenlerin giriş, çıkış ve geçiş işlemlerini, manevra operasyonlarını yerine getiren, bu amaçla makasları, işaretleri, emniyet tesisatını ve yerinden kumanda sistemini kullanan, vagon, lokomotif ve demiryolu araçlarını birbirine bağlayan ve çözen; makas, işaret ve tesisatın temizliğini yapan, tren üzerinde seyir emniyetini sağlayan kişidir.

Tren Teşkilcisi, kısmi nezaret altında gerçekleştirdiği işlemlerinde, yaptığı işlerin doğruluğundan, zamanlamasından ve kalitesinden sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır, olağan dışı durumlarla karşılaştığında sorumluluk alanı içinde kalan konularda sınırlı düzeyde öz idare kullanır. Sorumluluk alanı dışında kalan konuları ilgililere bildirir. Kendi iş emniyetini sağlamak ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetine katkı sağlamak Tren Teşkilcisinin sorumlulukları arasında yer alır.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08                    : 4323 (Ulaştırma ile ilgili büro elemanları)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Hazırlama, Tamamlama ve Temizlik İşleri Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

İş Ekipmanlarını Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Gürültü Yönetmeliği

Titreşim Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857 Sayılı İş Kanunu
399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Toplu İş Sözleşmesi

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

Meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

Tren teşkilcisi iş yeri ve tren üzerinde görev yapmaktadır. Görev merkezleri sosyal imkânları farklı her yeri kapsamaktadır. Görev süresinin büyük bölümü acık alanlarda geçmektedir. Çalışma ortamının uluslararası standartların üzerinde olmamak kaydıyla olumsuz koşulları arasında; koku, gürültü, nem, toz, titreşim, aşırı hava akımı ve elektrik akımına maruz kalma sayılabilir. Günün her saatinde, tatil günlerinde ve her türlü iklim şartlarında çalışma söz konusudur.

Tren üzerinde uzun yol ve sosyal imkânları kısıtlı iş yerlerinde ki görevlerinde meslek elemanı yalnızlık duygusuna kapılabilir. Tren teşkilciliği yoğun dikkat gerektiren bir meslek olup, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymada istisnasız bir duyarlılık ve dikkat ister. Görevin özellikle demiryolu araçlarını çözme ve bağlama işlemleri risk açısından çok büyük dikkat gerektirmektedir. Bu mesleği yapan kişilerde stres, uyku düzensizliği ve romatizma görülebilir.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

## Tren Teşkilcisinin yalnızlık korkusunun olmaması, soğukkanlı, sabırlı, reflekslerinin güçlü ve sıcaklık değişimlerine dayanıklı olması gerekmektedir.

# MESLEK PROFİLİ

# Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve iş yerine ait kuralları uygulamak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun kurum tarafından temin edilen iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur. Çalışma esnasında karşılaştığı risk etmenleri veya karşılaşabileceği olası risk etmenlerini belirleyerek rapor eder. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3. | İş yeri ve çalışma alanına özel acil durum prosedürlerini uygular. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre Koruma Mevzuatı Hükümlerini Yerine Getirmek | B.1 | Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak | B.1.1 | Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | B.1.3 | İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.1.4 | Geri dönüşümü mümkün olan atıkların uygun toplama noktalarına atılmasını sağlar. |
|  |  | B.2 | Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak | B.2.1 | Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar. |
|  |  |  |  | B.2.3 | İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır. |
|  |  |  |  | B.2.4 | Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur. |
|  |  | B.3 | İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.3.1 | İşletme kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır. |
|  |  |  |  | B.3.2 | İşletme kaynaklarının verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite Yönetim Sistemi Dokümanlarına Uygun Çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | Talimat ve planlara göre kalite gerekliliklerini belirler. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Makina, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite ve hata formlarını doldurur. |
|  |  | C.3 | Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak | C.3.1 | Yapılan hizmetin kalitesini denetler |
|  |  |  |  | C.3.2 | Hizmet kalitesini artırıcı önerilerde bulunur |
|  |  | C.4 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.4.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere sürekli bildirir. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili basit uygulama ve yöntemleri uygular. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | İş öncesi hazırlıkları yapmak | D.1 | Kişisel hazırlık yapmak | D.1.1 | İş yerinin belirlediği kurallara göre kişisel bakım ve temizliğini yapar |
|  |  |  |  | D.İ.2 | İş yerinin belirlediği kurallara uygun iş elbisesini giyer, üzerinde bulunması gereken sembol ve işaretleri takar, koruyucu malzemesini yanında bulundurur |
|  |  | D.2 | Günlük çalışma çizelgesini hazırlamak | D.2.1 | Çizelgesine o gün yapacağı görevi ve iş başı saatini yazar |
|  |  |  |  | D.2.2 | Tren temin edecekse hareketinden belirlenen süre kadar önce iş yerine gelir |
|  |  |  |  | D.2.3 | İş yeri yetkilisine çizelgeyi imzalatır. |
|  |  | D.3 | Çalışma alanını incelemek | D.3.1 | İş alanının göreve uygunluğunu inceler. |
|  |  |  |  | D.3.2 | İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur. |
|  |  | D.4 | Araç, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak | D.4.1 | Araç, donanım ve malzemeyi verilen talimatlara göre seçer. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Araç, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazır hale getirir. |
|  |  |  |  | D.4.3 | Araç, donanım ve malzemenin İSG kurallarına uygunluğunu denetler. |
|  |  |  |  | D.4.4 | Arızalı araç, donanım ve malzemenin sorun ve arızalarını yetkisi dahilinde giderir. |
|  |  |  |  | D.4.5 | Arızalı araç, donanım ve malzemenin değişimi / onarımı için ilgili kişilere haber verir. |
|  |  | D.5 | Günlük iş emirlerini incelemek | D.5.1 | En son görevi bırakma saatinden sonraki emirleri okur. |
|  |  |  |  | D.5.2 | Okuduğu emirleri teyit için imzalar |
|  |  | D.6 | Teslim alınacak treni belirlemek | D.6.1 | Trenin bulunduğu yol bilgisini alır. |
|  |  |  |  | D.6.2 | Teslim alacağı tren hakkında bilgi alır |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Araçları birbirine bağlamak(devamı var) | E.1 | Bilgi ve iletişim gereklerini yerine getirmek | E.1.1 | Operasyon hakkında makinist ve ekipteki kişilerle koordinasyon sağlar. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Dizinin makinist tarafında bulunur ve makiniste işaret intikal ettirecek donanımın tamam olduğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Kendisinin ve ekipteki kişilerin iletişim açısından uygun konumda bulunduğunu kontrol eder. |
|  |  | E.2 | Araçların arasına girmek | E.2.1 | Araçlar arasında bir vagon boyu ve daha fazla mesafe varsa araçların arasına ayakta girer. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Araçların arasında bir vagondan az mesafe varsa duran dizi tarafından cankurtaran demirinden tutarak ve eğilerek girer. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Otomatik koşum takımlı araçların arasına otomatik bağlantı gerçekleşip dizi tam durunca girer. |
|  |  | E.3 | Koşum takımlarını bağlamak | E.3.1 | Duran tarafın koşum takımını hareketli tarafın cer kancasına takar. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Gergi vidalarını mevzuatında belirlenen ölçüde sıkar. |
|  |  |  |  | E.3.3 | Gergi vidası çevirme kolunu yuvasına takar. |
|  |  |  |  | E.3.4 | Çevirme kolunu yuvasına takamazsa aşağı sarkacak veya vida üzerine yatacak şekilde bırakır. |
|  |  |  |  | E3.5 | Yedek koşum takımlarını yerlerine takar. |
|  |  |  |  | E.3.6 | Otomatik koşum takımlı aracın normal koşum takımlı araca bağlanmasında otomatik tertibatlı aracın normal koşum takımını diğer aracın kancasına takar. |
|  |  |  |  | E.3.7 | Otomatik koşum takımlı araçla normal koşum takımlı aracı birbirine bağlamak için dizi tam durunca araya girer. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Araçları birbirine bağlamak | E.4 | Hava hortumlarını bağlamak | E.4.1 | Hava hortumlarını karşılıklı bağlar. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Önce lokomotif tarafı hava musluğunu hafif açıp kapatır. |
|  |  |  |  | E.4.3 | Arkadaki musluğu açtıktan sonra lokomotif tarafındaki musluğu açar. |
|  |  |  |  | E.4.4 | Yedek hortumları yerlerine takar. |
|  |  | E.5 | Geçit saçlarını indirmek | E.5.1 | Geçit saçlarının mandallarını açar. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Geçit saclarını aralarında boşluk kalmayacak şekilde indirir. |
|  |  | E.6 | Otomatik koşum takımlı araçları birbirine bağlamak | E.6.1 | Koşum takımı kafalarını kavrama için hazır pozisyona getirir. |
|  |  |  |  | E.6.2 | Çözme kolunun raya dik pozisyonda olmasına dikkat eder. |
|  |  |  |  | E.6.3 | Koşum takımlarının kilitlenmemesi ihtimaline karşı tamponlama yapılmadan önce vagonun kaçmasını önlemek için duran vagon üzerinde gerekli emniyet tedbirlerini alır. |
|  |  |  |  | E.6.4 | Kavrama için gerekli araç yaklaşma hızının talimatlarda belirtilen seviyeye gelmesi için makiniste işaret verir. |
|  |  |  |  | E.6.5. | Kavramanın tamamlandığını gözle kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.6.6 | Kavramanın tam olarak sağlandığını makiniste bildirir. |
|  |  |  |  | E.6.7 | Hava hortumlarını bağlamak için durmakta olan araçların arasına girer. |
|  |  |  |  | E.6.8 | Hava hortumlarını bağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Araçları çözmek | F.1 | Normal koşum takımlı araçları çözmek | F.1.1 | Araçların arasına makinist ve ekipteki işaretçilerin bulunduğu taraftan girip çıkar. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Araçların arasına dizi tam durunca girer. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Varsa geçit saçlarını kaldırarak kilitler. |
|  |  |  |  | F.1.4 | Dizinin hareket etmesi gerekirse hareket yönüne döner ve yol arasında engel olmadığına dikkat eder. |
|  |  |  |  | F.1.5. | Araçların arasındaki havayı kapatarak hava hortumları çözer. |
|  |  |  |  | F.1.6 | Hava hortumlarını askılarına takar. |
|  |  |  |  | F.1.7 | Gergi vidasını gevşeterek koşum takımını çıkarır. |
|  |  |  |  | F.1.8 | Koşum takımını askısına takar. |
|  |  | F.2 | Otomatik koşum takımlı araçları çözmek | F.2.1 | Araçların arasına makinist ve ekipteki işaretçilerin bulunduğu taraftan girip çıkar. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Dizi tam durunca araya girip çözme işlemine başlar. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Aracların arasındaki havayı kapatarak hava hortunları çözer. |
|  |  |  |  | F.2.4 | Hava hortumlarını askılarına takar. |
|  |  |  |  | F.2.5 | Çözme kolunu raya paralel olarak yukarıya kaldırır. |
|  |  |  |  | F.2.6 | Araçları ayırmak için makinistten ileri hareket ister. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Makasları ve işaretleri kullanmak(devamı var) | G.1 | Makasları elle düzenlemek | G.1.1 | İlgilisinden aldığı talimata göre düzenleyeceği makasları belirler. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Makasları dizinin/trenin gecegi son makasdan başlayarak geriye sıra ile düzenler. |
|  |  |  |  | G.1.3 | Düzenlediği makasların dillerinin tam kapandığını ve klitlendiğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.1.4 | Makasların üzerinde yabancı cisim bulunmamasına dikkat eder. |
|  |  |  |  | G.1.5 | Makas fener ve levhaların uygun pozisyonda bulunmasını kontrıol eder. |
|  |  |  |  | G.1.6 | İş bitiminde makasları asli konumuna getirip kilitler. |
|  |  | G.2 | Kumanda panosu kullanarak makasları düzenlemek | G.2.1 | Panoyu kullanmadan önce trafik kontrolöründen izin alır. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Anahtarı ile pano kapağını acar. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Transfer anahtarını çevirerek panoyu aktif hale getirir. |
|  |  |  |  | G.2.4 | Makas lövyelerini istenilen konuma (+ veya -) getirir. |
|  |  |  |  | G.2.5 | Başlatma butonuna basarak makasları elektriksel olarak harekete geçirir. |
|  |  |  |  | G.2.6 | Uygun işaretler vererek tren / manevra operasyonlarını tamamlar. |
|  |  |  |  | G.2.7 | İşlem bitiminde sistemi asli vaziyetine getirir. |
|  |  | G.3 | Kumanda masasını kullanarak makas ve sinyal düzenlemek(devamı var) | G.3.1 | Trafik kontrolöründen yerel kumanda izni alır. |
|  |  |  |  | G.3.2 | Masayı yerel kumanda konumuna alır. |
| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Makasları ve işaretleri kullanmak | G.3 | Kumanda masasını kullanarak makas ve sinyal düzenlemek | G.3.3 | Sistemi manevra konumuna getirir. |
|  |  |  |  | G.3.4 | Makas gurup butonu ile tanzim edilecek makasın butonuna aynı anda basarak düzenlemeyi gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | G.3.5 | Makasın tam tanzimini masadaki gösterge lambalarından takip eder. |
|  |  |  |  | G.3.6 | Sinyal ve yön butonlarını birlikte kullanarak sinyalleri uygun konuma getirir. |
|  |  |  |  | G.3.7 | İş bitiminde sistemi asli vaziyetine alır(anahtarı çevirerek kapatır) |
|  |  |  |  | G.3.8 | İş bitiminde trafik kontrolörüne bilgi vererek yerel kumandayı iade eder. |
|  |  | G.4 | Emniyet tesisatını kullanmak | G.4.1 | Tren ve dizi geçişlerine uygun olarak makas tanzimi yapar. |
|  |  |  |  | G.4.2 | Tanzim edilen makasları tesisat kumandasından kilitler. |
|  |  |  |  | G.4.3 | İşaretleri uygun konumda düzenler. |
|  |  |  |  | G.4.4 | Üzerinde tren ve vasıta bulunan makaslara kumandadan müdahaleyi önler. |
|  |  |  |  | G.4.5 | Operasyon bitiminde işaretleri kapalı konuma getirir. |
|  |  |  |  | G.4.6 | Makasları asli konumuna getirerek kilitler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Tren kabul ve sevk işlemlerini yürütmek | H.1 | Tren kabul işlemlerini yapmak | H.1.1 | İlgili personelden trenin kabul edileceği yol bilgisini alır. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Tren gelişinden mevzuatta belirlenen süre kadar önce baş makasa gider. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Makasa giderken tren giriş yolunda engel olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.1.4 | Makasları trenin geçeceği son makastan başlayıp sırayla giriş yoluna düzenler. |
|  |  |  |  | H.1.5 | Varsa kendi kullanımındaki giriş işaretlerini açar. |
|  |  |  |  | H.1.6 | Baş makasta uygun işaret vererek treni karşılar. |
|  |  |  |  | H.1.7 | Giriş esnasında tren dizisini kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.1.8 | Limit yapıncaya kadar mevzuatında belirlenen işareti verir. |
|  |  |  |  | H.1.9 | Tren dizisinde bir düzensizlik görürse derhal durma işareti vererek ilgililere bildirir. |
|  |  |  |  | H.1.10 | Trenin sonunu kontrol ederek tam geldiğinden emin olduğunda ilgili personele bilgi verir. |
|  |  | H.2 | Tren gönderme işlemlerini yapmak | H.2.1 | İlgili personelden trenin çıkış yapacağı yol bilgisini alır |
|  |  |  |  | H.2.2 | Makasları tren çıkışına uygun olarak düzenler. |
|  |  |  |  | H.2.3 | Tren çıkış yolunda engel bulunmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.2.4 | Varsa yetkisindeki çıkış işaretlerini uygun duruma düzenler. |
|  |  |  |  | H.2.5 | Treni sevk edecek ilgiliye işlemlerin tamamlandığı teminatını verir. |
|  |  |  |  | H.2.6 | Tren istasyondan tamamen çıkıncaya kadar dizisini kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.2.7 | Trende düzensizlik görürse treni derhal durdurarak ilgililere bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | İşyeri sahasındaki vagonları emniyete almak | I.1 | Vagonların kendiliğinden hareketini önleyici tedbirler almak | I.1.1 | İstasyona bırakılan vagonların el frenlerini sıkar. |
|  |  |  |  | I.1.2 | İstasyona bırakılan vagonların altlarına seyyar kal ve durdurma takozu koyar. |
|  |  |  |  | I.13. | İstasyonun sabit kalini kapatıp kilitler |
|  |  | I.2 | Vagonları ve sahayı kontrol altında tutmak | I.2.1 | İstasyona bırakılan vagonları günün her saatinde kontrol eder. |
|  |  |  |  | I.2.2 | Vagonların kapı kapak ve pencerelerini kontrol eder, kurşunlarına veya plastik vagon mühürlerine bakar. |
|  |  |  |  | I.2.3 | Sahada yetkisiz kişilerin bulunduğunu tespit ettiğinde uyararak ilgili personele bildirir. |
|  |  |  |  | I.2.4 | Gördüğü aksaklıkları ilgililere bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| J | Makas, emniyet tesisatı ve işaretlerin temizliğini yapmak | J.1 | Makasların temizliğini yapmak | J.1.1 | Makas gergi çubuğu altında ve kanalında bulunan yabancı maddeleri temizler |
|  |  |  |  | J.1.2 | Kilitleme tertibatını çalışır vaziyette olmasını sağlar, üzerindeki atık ve yapışkan maddeleri temizler. |
|  |  |  |  | J.1.3 | Yaslanma rayı ile dil arasını temizler. |
|  |  |  |  | J.1.4 | Kayma yataklarını temizler, uygun bakım maddesini uygular. |
|  |  |  |  | J.1.5 | Makas fener ve levhalarını görünürlüğü tam olacak düzeyde temizler. |
|  |  |  |  | J.1.6 | Karlı ve buzlu havalarda makaslara biriken kar ve buzları sürekli temizler. |
|  |  |  |  | J.1.7 | Karlı ve soğuk havalarda makasları donmaya karşı sık sık çalıştırır. |
|  |  | J.2 | Emniyet tesisatı temizliğini yapmak | J.2.1 | Kanallarda bulunan yabancı cisimleri temizler. |
|  |  |  |  | J.2.2 | Emniyet tesisatı işaretlerini görünürlüğü iyi seviyede olacak biçimde temizler. |
|  |  |  |  | J.2.3 | Emniyet tesisatı kumanda aletlerini uygun malzeme ile temizler. |
|  |  |  |  | J.2.4 | Geceleri emniyet tesisatının işaretlerini ışıklandırır. |
|  |  |  |  | J.2.5 | Gün ışıdığında ışıkları kapatır. |
|  |  | J.3 | İşaretlerin temizliğini yapmak | J.3.1 | İşaretleri görünürlük seviyesini düşürmeyecek aralıklarla düzgün şekilde temizler. |
|  |  |  |  | J.3.2 | Geceleri işaretleri ışıklandırır, gün ışıdığında ışıkları kapatır |
|  |  |  |  | J.3.3 | Gördüğü aksaklıkları ilgililere bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| K | Tren dizisini seyre hazırlamak | K.1 | Dizideki araçların ara bağlantısını kontrol ederek tamamlamak | K.1.1 | Koşum takımlarının tren cinsine göre bağlanıp uygun şekilde sıkıldığını kontrol ederek eksiklikleri giderir. |
|  |  |  |  | K.1.2 | Sarkık yedek koşum takımlarını askısına takar. |
|  |  |  |  | K.1.3 | Hava hortumlarının bağlantılarının kontrol ederek eksiklerini giderir. |
|  |  |  |  | K.1.4 | Kullanılmayan hava hortumlarını yerine takar. |
|  |  |  |  | K.1.5 | Birleşik araç tampon seviyelerini kontrol ederek düzensizlikleri ilgililere bildirir |
|  |  |  |  | K.1.6 | Lokomotifle ilk vagon arasının çift hava hortumu ile bağlı olmasını kontrol eder. |
|  |  | K.2 | Vagonların durumunu kontrol etmek | K.2.1 | Tren yetkilisi ile birlikte tüm vagonları kontrol eder. |
|  |  |  |  | K.2.2 | Düzensizlikleri tedbir alınmak üzere ilgilisine bildirir. |
|  |  |  |  | K.2.3 | Mühürlü vagonların mühür sağlamlığını kontrol eder. |
|  |  | K.3 | Vagonların fren donanımlarını kontrol etmek(devamı var) | K.3.1 | Tüm vagonların dolu boş kollarının uygunluğunu kontrol ederek düzensizliğini giderir. |
|  |  |  |  | K.3.2 | Dizi boyunca fren havasında kaçak olmadığını kontrol ederek düzensizliklerin giderilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | K.3.3 | Frenleri arızalı vagonların fren iptal kollarının uygun durumda olduğunu kontrol eder. |
|  |  | K.4 | Tam fren tecrübesini ilgililerle birlikte yapmak | K.4.1 | Tüm tren dizisinde yeterli havanın dolduğunu dizi sonundan kontrol eder. |
|  |  |  |  | K.4.2 | Tüm vagonların frenlerinin çözmüş olduğunu kontrol ederek ilgililerle birlikte düzensizlikleri giderir. |
|  |  |  |  | K.4.3 | Tecrübe için fren yapıldığında ilgililerle birlikte tüm vagonların frenlerin tuttuğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | K.4.4 | Fren çözme işleminden sonra vagonların freninin çözdüğünü kontrol eder. |
|  |  | K.5 | Tren işaretlerinin takılmasını sağlamak | K.5.1 | Trenin son işaretlerinin mevzuata uygun ve çalışır durumda bulunduğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | K.5.2 | İşaretlerin gece ve görüşe engel durumlarda aydınlatılmasını sağlar. |
| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| L | Manevra yapmak | L.1 | Manevra hazırlığı yapmak | L.1.1 | İlgilisinden manevra vaziyet planını alır |
|  |  |  |  | L.1.2 | Manevradaki tüm kişilerle manevranın yapılış şeklini tayin eder. |
|  |  |  |  | L.1.3 | Manevraya uygun araç gereç ve donananımı hazır bulundurur. |
|  |  |  |  | L.1.4 | Manevra ekibindeki tüm görevlilerle görev paylaşımı yapar. |
|  |  |  |  | L.1.5 | Manevra yapılacak yollar üzerinde manevraya engel bir durum olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | L.1.6 | İş yerinin özelliğine göre uygun manevra türünü belirler. |
|  |  |  |  | L.1.7 | Özellik arz eden araçların manevralarında mevzuatında belirlenen hükümleri uygular. |
|  |  | L.2 | Manevraları gerçekleştirmek | L.2.1 | İşaretleri mevzuata uygun şekilde iletişime uygun yerden verir. |
|  |  |  |  | L.2.2 | Kendisine intikal eden işareti bir sonraki kişiye doğru şekilde aktarır. |
|  |  |  |  | L.2.3 | Manevra planına uygun olarak makasları düzenler. |
|  |  |  |  | L.2.4 | Manevra planına uygun araç çözme, bağlama işlemlerini yapar. |
|  |  |  |  | L.2.5 | Manevralarda mevzuatında belirtilen miktarda freni kullanır. |
|  |  |  |  | L.2.6 | Tren trafik işlemleri için ilgilinin verdiği talimat doğrultusunda mevzuatta belirlenen zamanda manevrayı durdurur. |
|  |  | L.3 | Manevra sonrası işlemleri yapmak | L.3.1 | Manevra sonrası tüm yolların limitlerini serbest bırakır. |
|  |  |  |  | L.3.2 | Aynı yoldaki vagonları birbirine bağlar. |
|  |  |  |  | L.3.3 | Yedek koşum takımlarını yerlerine takar. |
|  |  |  |  | L.3.4 | Kullanılmayan hava hortumlarını yerlerine takar. |
|  |  |  |  | L.3.5 | Vagonların kendiliğinden hareketini önleyici tedbirler alır. |
|  |  |  |  | L.3.6 | Makasları ve işaretleri asli konumuna getirir. |
| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| M | Trenin seyri sırasındaki işlemleri yürütmek | M.1 | Trenin seyrini takip etmek | M.1.1 | Trende mevzuatının öngördüğü ve tren yetkilisinin belirlediği vagonda görev yapar. |
|  |  |  |  | M.1.2 | Seyir boyunca tren dizisini gözler. |
|  |  |  |  | M.1.3 | Dizide düzensizlik gördüğünde derhal durdurmak için gerekli işlemleri yapar. |
|  |  |  |  | M.1.4 | Seyir süresince trendeki kişilerden, yoldaki görevlilerden ve istasyonlardaki görevlilerden verilecek işaretleri takip eder. |
|  |  |  |  | M.1.5 | İstasyonlara girişte mevzuatında belirlenen limit işaretlerini verir. |
|  |  | M.2 | Trenin seyir boyunca istasyonlardaki işlemlerini yürütmek | M.2.1 | Mevzuatında belirlenen istasyonlarda duruş sırasında dizi kontrollerini yapar. |
|  |  |  |  | M.2.2 | Mevzuatında belirlenen istasyonlarda fren denemelerini ilgilileriyle birlikte yapar. |
|  |  |  |  | M.2.3 | İstasyonlardaki manevra işlemlerini yapar. |
|  |  |  |  | M.2.4 | İstasyonlarda manevra ile bırakılan vagonları kendiliğinden hareket etmemesi için emniyete alır. |
|  |  | M.3 | Varışta treni teslim etmek | M.3.1 | Trenin kontrolünü ilgilileriyle birlikte yapar. |
|  |  |  |  | M.3.2 | Fren denemesini ilgilileriyle birlikte yapar. |
|  |  |  |  | M.3.3 | Trendeki işaret ve demirbaşları işyerinde ilgilisine teslim eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| N | İş sonu teslim işlemlerini yapmak | N.1 | Son kontroliİşlemlerini yapmak | N.1.1 | İş emrine uygun olarak eksik iş kalıp kalmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | N.1.2 | İş yerinde çalıştığı alanda dağınıklık varsa ortamı düzenler. |
|  |  |  |  | N.1.3 | İş sonunda, kullandığı alet ve gereçlerin bakımlarını yapar. |
|  |  |  |  | N.1.4 | İş sonunda, kullandığı malzeme, araç ve gereçleri yerlerine kaldırır. |
|  |  | N.2 | Yapılan işlerin kayıtlarını tutmak | N.2.1 | Yapılan işleri ilgili formlarına kayıt eder. |
|  |  |  |  | N.2.2 | Tüketilen malzemeleri ilgili formlarına kayıt eder. |
|  |  |  |  | N.2.3 | Yaptığı işlerle ilgili rapor düzenler. |
|  |  | N.3 | Yapılan işler hakkında bilgi vermek | N.3.1 | Yaptığı işler hakkında en yakın amirini bilgilendirir. |
|  |  |  |  | N.3.2 | Devam eden işlerde, işi teslim edeceği personele iş hakkında bilgi verir. |
|  |  | N.4 | Meslek eğitimi gören öğrencilere ve diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek | N.4.1 | Raylı sistemlerle ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder. |
|  |  |  |  | N.4.2 | Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |
|  |  |  |  | N.4.3 | Raylı sistemler işlemleriyle ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme ve eğitimleri yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| O | Mesleki Gelişim Faaliyetlerine Katılmak | O.1 | Bireysel mesleki gelişim konusunda çalışmalar yapmak | O.1.1 | Mesleki ve kişisel gelişim için araştırma faaliyetlerinde bulunur. |
|  |  |  |  | O.1.2 | Yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder. |
|  |  | O.2 | Mesleki bilgi ve deneyimlerini paylaşmak | O.2.1 | Mesleğiyle ilgili eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | O.2.2 | Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

Cer aracı

El feneri

Formlar

İletişim araçları(telsiz, telefon)

İlk yardım çantası

İşaret bayrakları

İşaret levhası

Kestane fişeği

Kişisel koruyucu donanım

Kumanda anahtarı

Makas çevirme kolu

Tevkif takozu

Tren seti hortum contası

Yedek hortum

Seyyar kal

Sabit kal

Ağız düdüğü

## Bilgi ve Beceriler

Araç, gereç ve ekipman bilgisi Çeken araç bilgisi Çekilen araç bilgisi

Demiryolu işaret bilgisi Demiryolu trafik bilgisi Tren hazırlama bilgisi

Gözlem yeteneği

İletişim yeteneği

İlk yardım bilgisi

İSG bilgisi

Karar verme yeteneği

Mesafe tayin yeteneği

Mesleki terim bilgisi

Öğrenme yeteneği Öğretme yeteneği

Problem çözme yeteneği Zamanı iyi kullanma yeteneği

Türkçeyi iyi kullanma becerisi

## Tutum ve Davranışlar

Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olabilmek

Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

Beraber çalıştığı kişilerle ekip halinde ve koordineli olmak

Çalışma zamanına iş emrine uygun şekilde etkili kullanabilmek

Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

Eleştiriye acık olmak

Hızlı karar verebilmek

Hızlı organize olabilmek

Hijyen kurallarına dikkat etmek

Kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

Risk ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı davranmak

Sağlığına özen göstermek

Talimat ve kurallara uymak

# 4.    ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Tren Teşkilcisi (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

1.Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

İsa APAYDIN 		TCDD Genel Müdür Yardımcısı

# Murat ŞENEKEN		TCDD Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanı

Yavuz KIRAN		TCDD Vakfı Genel Müdürü

Fatma Ülker YETGİN	Proje Koordinatörü

Pınar DEMİREKLER		Kalite Süreç Koordinatörü

Mehmet EKTAŞ		Şube Müdürü (TCDD Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı)

Feyzi SIVACI			Şube Müdürü (TCDD Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı)

Ekrem ARSLAN		Büro Şefi (TCDD Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı)

2.Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

Abdurrahman GENÇ		Meslek Grup Koordinatörü (TCDD Trafik Dai.Bşk.Yrd.)

Erol ISLAK			TCDD Gar Müdür Yardımcısı

Şükrü ALTINORDU		TCDD Gar Şefi

T. Sönmez VAROL		TCDD Tren Teşkil Memuru

Turan COŞKUN		TCDD Tren Teşkil Memuru

Turgut DİNÇ			TCDD Tren Teşkil Memuru

3.Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

4.MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN, 	Başkan (Yükseköğretim Kurulu)

Şeyhamit Ünal SARIBAŞ, 		Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Nasip Gül İNCEKARA, 		Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Edip TÜRKAY, 			Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Ahmet VURAL, 			Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Erkin GÜNER, 			Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Burak ERDEM, 			Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Mehmet KARABÜBER,		Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Hakan BEZGİNLİ,			Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Nizamettin ATEŞ,			Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu)

Dilek TORUN, 			Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR, 		 	Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan GERGİN,			Sektör Komitesi Temsilcisi(Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

5.MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi	Başkan

Prof. Dr. Oğuz BORAT, Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi		Başkan Vekili

Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi		Üye

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Meslek Kuruluşları Temsilcisi		Üye

Celal KOLOĞLU, İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi	Üye

Dr. Osman YILDIZ, İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi	Üye

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir.