ULUSAL MESLEK STANDARDI

AYAKKABI İMALATÇISI

SEVİYE 4

REFERANS KODU /

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

| Meslek: | AYAKKABI İMALATÇISI |
| --- | --- |
| Seviye: | 4 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU (TESK) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: |  |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ASORTİ: Derilerin kalitesi, cinsi, büyüklüğü gibi unsurlara göre sınıflandırılmasını,

BİLATO: Ayakkabının dış yüzeylerindeki kırışıklıkları,

BOMBE YUMUŞATMA MAKİNESİ: Sayayı yumuşatma için kullanılan makineyi,

BOMBE: Sayanın ön kısmına deri ile astar arasına yapıştırılan malzemeyi,

ÇEKİÇLEME: Ayakkabının deformasyonunu önlemek için pisterizma makinesi yardımıyla ya da ayakkabı çekici kullanarak elle ayakkabının dış yüzeylerindeki kırışıklıkları gidermeyi,

DANAYLA: Tutucu pensi,

FİNİSAJ: Derinin kullanım özelliklerini, kullanım süresini ve kalitesini arttıran son işlemi,

FORD: Ayakkabının arka kısmına deri ile astar arasına yapıştırılan malzemeyi,

FORMELA: Ford ile bombe dışında kalan yerlere yapıştırılan malzemeyi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KAMARA: Ayakkabının topuk ve milobaşı arasında kalan orta bölümünü,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

MİLOBAŞI: Kalıbın tarak çevresinin en geniş bölümlerini,

PİSTERİZMA: Kırışıklıkları giderme işlemini,

RAGAPTA: Malzemelerin hazırlanmasını,

RASPA: Ağaç törpüsünü,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

SAYA: Ayakkabının üst kısmını,

TAVA GELMEK: Ayakkabının yapılacak işlem için uygun hale gelmesini,

TEFLON: Arka monte ve burun makinesinin sabitleme aparatını,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	5

2.	MESLEK TANITIMI	6

2.1.	Meslek Tanımı	6

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	6

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler	6

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	6

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	6

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	7

3.	MESLEK PROFİLİ	8

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	8

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	18

3.3.	Bilgi ve Beceriler	19

3.4.	Tutum ve Davranışlar	20

4.	ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	21

# GİRİŞ

Ayakkabı İmalatçısı (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)  tarafından hazırlanmıştır.

Ayakkabı İmalatçısı  (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Tekstil-Hazır Giyim Deri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Ayakkabı İmalatçısı  (Seviye 4 ); iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite kurallarına uygun olarak iş organizasyonu, ön hazırlık ve montaj yapma, parçaları birleştirme ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütme görevlerini yerine getirme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08:  7536 (Ayakkabı Yapımcıları ve İlgili İşlerde Çalışanlar)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

3100 Sayılı Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanım Mecburiyeti Hakkında Kanun

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu

Ayrıca; meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

Ayakkabı İmalatçısı (Seviye 4);  çalışma ortamında yoğun deri kokusu, kimyasal madde ve ilaç kokularına maruz kalma gibi iş sağlığı ve güvenliği önlemleri gerektiren durumlar ile karşılaşabilir. Çalışma esnasında yapılan işin özelliğine göre uygun kişisel koruyucu donanım kullanır.

Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe ilişkin diğer bir gereklilik bulunmamaktadır.

# MESLEK PROFİLİ

## Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş yeri; kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak (Devamı var) | A.1 | Acil durum ve iş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygulamak | A.1.1 | Yasa ve iş yerine özgü iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular. |
|  |  |  |  | A.1.2 | İş yerinde karşılaşılabilecek riskleri belirler ve önler. |
|  |  |  |  | A.1.3 | Anında giderilemeyecek veya yetki alanı dışındaki acil durum veya kazayı derhal ilgili personel ve acil hizmet birimlerine bildirir. |
|  |  |  |  | A.1.4 | İşe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.5 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.6 | Yanıcı ve parlayıcı malzemeleri güvenli bir şekilde bulundurur. |
|  |  | A.2 | Çevre güvenlik önlemlerini almak | A.2.1 | Çevre korumaya karşı önlemleri yapılan işin gereklerine uygun şekilde öğrenir ve azami ölçüde uygular. |
|  |  |  |  | A.2.2 | İşlemler sırasında ve hazırlık aşamalarında makine/kişisel koruyucu donanımı kullanır. |
|  |  |  |  | A.2.3 | Doğal kaynakların daha az kullanımı için tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |
| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş yeri; kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak (Devamı var) | A.3 | Kalite güvence sistemi gerekliliklerine uygun çalışmak | A.3.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini inceler. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini saptar. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri, işin kalite gerekliliklerine uygun şekilde yapar. |
|  |  |  |  | A.3.4 | Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | A.3.5 | Makine, alet, donanım ya da sisteminin kalite gerekliklerine uygun çalışır. |
|  |  |  |  | A.3.6 | Hata ve arızaları oluşturan nedenleri belirler ve ortadan kaldırılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.3.7 | Kalite konusunda ilgili kişilere rapor verir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | İş organizasyonu yapmak | B.1 | İşini planlamak | B.1.1 | İş ortamını, yapılacak işlemlerin zarar görmemesi ve rahat çalışılabilmesi için uygun araçlar kullanarak temizler ve temizlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Yapılacak işleme göre stok malzemeleri kontrol eder. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Eksik olan malzemelerin temin edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | B.1.4 | Müşteri talebine ve modele göre günlük üretimi planlar. |
|  |  | B.2 | Araç gereç ve ekipmanların hazırlanmasını sağlamak | B.2.1 | Kullanılan araç, gereç ve makinelerin günlük ve genel bakımını yapar. Kapsamlı arızaları ilgililere bildirir. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Makine ayarını ve iğne, iplik değişimini yapar. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Modelin gerektirdiği araç gereç ve ekipmanları hazırlar. |
|  |  | B.3 | Görev dağılımı yapmak | B.3.1 | Elemanların yeterliliklerine ve işin niteliklerine göre iş bölümü yapar. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Elemanların verilen görevleri yerine getirip getirmediğini kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Ön hazırlık yapmak | C.1 | Kalıbı ayarlamak | C.1.1 | Saya modeline uygun kalıbı seçer. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Kalıbı model ve numaralara göre gruplara ayırır. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Taban astarını kalıba çivi yardımıyla monte eder. |
|  |  |  |  | C.1.4 | Taban astarını kalıba çivi yardımıyla monte eder. |
|  |  |  |  | C.1.5 | Taban astarını kalıba uygun biçimde falçata ile düzeltir. |
|  |  | C.2 | Sayayı üretime hazırlamak | C.2.1 | Sayaları asorti ve modele göre gruplara ayırır. |
|  |  |  |  | C.2.2 | Modele göre ihtiyaç duyulması haklinde ford, bombe ve formelayı yapıştırır. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Astar ve ana malzemenin arasına yapıştırıcı sürer. |
|  |  |  |  | C.2.4 | Sayanın arka kısmına ford forma makinesinde şekil verir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Montaj yapmak | D.1 | Ön montaj yapmak | D.1.1 | Sayayı ön yumuşatma makinesine yerleştirir. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Kalıbın şeklini daha kolay olmasını sağlamak amacıyla sayayı cinsine göre belirlenen süre kadar makinede tutar. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Milobaşına kadar olan monteyi yapmak için yumuşamış olan sayayı ön monte makinesine danaylalar yardımıyla montelenmek üzere yerleştirir. |
|  |  |  |  | D.1.4 | Makineye yerleştirilen sayanın orta ekseni ile kalıbın ekseninin (eğrilik doğruluk) uyumlu olmasını sağlar. |
|  |  |  |  | D.1.5 | Saya ve kalıbın uyumlu olduğunu kontrol ederek kalan danalyaların sayayı kalıba sabitlemesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.1.6 | Makinenin kullanma talimatına uyarak ön montaj işlemini tamamlar. |
|  |  |  |  | D.1.7 | Makineden alınmış ön montesi tamamlanmış ayakkabının burun kısmının yapışıp yapışmadığını; taban astarının kırışık olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  | D.2 | Arka montaj yapmak | D.2.1 | Ayakkabının arka ve yan kısmının yüksekliklerini ayarlayarak ford yumuşatma makinesinde yumuşatır. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Sayayı arka monte makinesinin danalyaları ile tutturarak teflon ve makaslar yardımıyla ayakkabının kamara ve arka kısmını kapatır. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Makineden alınan arka montası tamamlanan ayakkabının yapıştırıcı ve çivi yeterliliğini kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Montaj yapmak | D.3 | Fırınlama yapmak | D.3.1 | Arka montası tamamlanan ayakkabıyı derinin türüne göre ısısı ayarlanmış olan sıcak fırından geçirir. |
|  |  | D.4 | Pistarizma yapmak | D.4.1 | Pistarizma işleminden önce ayakkabının hangi bölümlerinde çekiçleme işlemine ihtiyaç olduğunu belirler. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Derideki kırışıklıkları gidermek bombe ve fordun astar ve deri ile kaynaşması için, ayakkabının deformasyonunu önlemek için pisterizma makinesi yardımıyla ya da ayakkabı çekici kullanarak elle ayakkabının dış yüzeylerindeki kırışıklıkları giderir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Parçaları birleştirmek (Devamı var) | E.1 | Taban traşı yapmak | E.1.1 | Montajlanmış ayakkabının alt kısmının yapıştırıcı kalıntıları, deri fazlalıklarını falçata ile temizler. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Ayakkabının alt kısmını yapıştırıcının kolay sürülmesini sağlamak amacıyla zımpara makinesi ile elle önce pürüzsüz hale getirir. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Taban malzemesinin kolay yapışmasını sağlamak üzere makineyle elle tel ve raspa kullanarak ayakkabının alt kısmını pürüzlendirir. |
|  |  | E.2 | Taban hazırlamak | E.2.1 | Kullanılan taban malzemesinin türüne göre uygun yapıştırıcı seçer. |
|  |  |  |  | E.2.2 | İhtiyaç duyulması halinde silme suyu ile tabanı pamuk fırça ya da bez yardımıyla siler. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Taban türüne göre tek ya da çift yapıştırıcıyı fırça yardımıyla sürer. |
|  |  |  |  | E.2.4 | Ayakkabının alt kısmına yapıştırıcıyı fırça yardımıyla sürer. |
|  |  |  |  | E.2.5 | Yapıştırıcı sürülen taban ve ayakkabının alt kısmını kurutur. |
|  |  |  |  | E.2.6 | Kurutma makinesi yoksa yeteri kadar bekletir, tava gelmesini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Parçaları birleştirmek (Devamı var) | E.3 | Ayakkabı ile tabanı birleştirmek | E.3.1 | Yapıştırıcının aktif hale gelmesini sağlamak için her iki parçayı aynı anda kurutma aktivite makinesine verir. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Fırından çıkan iki parçayı simetrisine dikkat ederek birleştirir. |
|  |  |  |  | E.3.3 | Pres makinesinde presleyerek birbirine yapışmasını sağlar. |
|  |  | E.4 | Şoklama yapmak | E.4.1 | Pres makinesinden çıkan ayakkabıyı yapıştırıcının etkisini arttırmak için soğuk şoklama makinesinden geçirir. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Şoklama yapılmayacaksa, presden çıkan ayakkabıyı en az birkaç saat bekletir. |
|  |  |  |  | E.4.3 | Soğuk şoklamadan çıkan ayakkabıyı pürmüz alevinde gezdirerek normale getirir. |
|  |  | E.6 | Finisaj yapmak | E.6.1 | Siparişe göre açma ve yakma deride mum ve fırça yardımıyla istenen rengi elde eder. |
|  |  |  |  | E.6.2 | Derinin cinsine göre devri ayarlanan açma makinesi ile istenilen rengi elde eder. |
|  |  |  |  | E.6.3 | Devir açma makinesi ile deri üzerindeki pürüz ve gözenekleri dolgu mumu ile doldurur. |
|  |  | E.7 | Ayakkabıyı kalıptan çıkarmak | E.7.1 | Bitmiş olan ayakkabıyı uygun aparat kullanarak kalıpdan çıkarır. |
|  |  |  |  |  | Ayakkabının ağız kısmında kalan astar fazlalığını deriyi ve dikişleri kesmemeye özen göstererek kesim bıçağı ile keser. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Parçaları birleştirmek | E.9 | Ara işi yapmak | E.9.1 | Ökçe; aynalı ökçe ise kalıptan çıkmadan önce takar. |
|  |  |  |  | E.9.2 | Çivi montalaması: kalıptan çıktıktan sonra yapılır. |
|  |  |  |  | E.9.3 | Çakma ökçe ise kalıptan çıktıktan sonra yapıştırılıp; kaydırmamaya simetrisini bozmadan uygun ölçüde çivi kullanmaya dikkat eder. |
|  |  | E.10 | Mostra yapıştırmak | E.10.1 | Ayakkabının modeline göre seçilen taban pedini yapıştırıcıyı ayakkabının iç yüzeylerine değdirmemeye özen göstererek ayakkabı tabanının iç kısmına yapıştırır. |
|  |  |  |  | E.10.2 | Ayakkabı tabanının iç astarını taban pedinin üzerine kaydırmamaya dikkat ederek yapıştırır. |
|  |  |  |  | E.10.3 | Ayakkabının iç kısmında boya, yapıştırıcı artığı kalıp kalmadığını kontrol eder. |
|  |  | E.11 | Vernik ve boya yapmak | E.11.1 | Kullanılan deri çeşidine göre seçilen boya ve verniğin ayakkabının dış yüzeyine sünger yardımıyla dairesel hareketlerle, deri üzerinde leke bırakmamaya özen göstererek sürer. |
|  |  |  |  | E.11.2 | Ayakkabı bağcıklı ise; bağcıkları ve gereken aksesuarları takar. |
|  |  | E.12 | Son kontrol yapmak | E.11.3 | Varsa hataları giderir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek | F.1 | Kendisinin ve çalışanların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek | F.1.1 | Çalışanların ve kendisinin, gözlemleyerek ve çalışma sırasında karşılaşılan zorlukları ve eksiklikleri dikkate alarak, eğitim ihtiyaçlarını belirler |
|  |  | F.2 | Eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için ilgilileri bilgilendirmek | F.2.1 | Belirlenen eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla işverene talepte bulunur. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Eğitim ihtiyacının karşılanıp karşılanmadığını takip eder. |
|  |  | F.3 | Çalışanlara iş başı eğitimi vermek | F.3.1 | Yeni çalışmaya başlayan çalışanın bilgi ve beceri durumunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Tespitler çerçevesinde gereken bilgi ve becerileri teorik ve uygulamalı olarak verir. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Aksesuar malzemeleri

- Bıçak

- Bilgisayarlı kesim makinesi

- Biye burma makinesi

- Demir ağırlıklar

- Deri boyaları

- Eğe çeşitleri

- Fırça çeşitleri

- Gümüş kalem

- Istampa-kesim kalıpları

- Kesim altlıkları (cam-lastik)

- Kesim bıçakları

- Kesim masası

- Kırtasiye malzemeleri

- Kıvırma makinesi

- KKD

- Lateks makinesi

- Masat

- Mermer tezgah

- Mezura

- Örs

- Pergel

- Pres kesim masası

- Pres makinesi çeşitleri

- Regula mermeri

- Saya çeşitleri

- Saya dilim makineleri

- Saya traşı makinesi

- Sayacı çekici

- Sayacı makası

- Solüsyonlar

- Süngerler

- Şablon

- Şerit makinesi

- Tornavida çeşitleri

- Tranta takma makinesi

- Yapıştırıcı sürme makinesi

- Yapıştırıcılar

- Zımba çeşitleri

## Bilgi ve Beceriler

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Dikim teknikleri bilgisi

- Dinleme yeteneği

- Ekip içinde çalışma becerisi

- El becerisi

- Görsel yetenek

- İkna yeteneği

- Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

- İlk yardım bilgisi

- İnsan psikolojisi bilgisi

- İSG bilgisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- İşyeri düzenleme bilgisi

- Kalıp bilgisi

- Kalite kontrol bilgisi

- Karar verme yeteneği

- Kayıt tutma bilgisi

- Maliyet hesaplama bilgisi

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

- Mesleki matematik bilgisi

- Mesleki resim bilgisi

- Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi

- Mesleki terim bilgisi

- Moda bilgisi

- Müşteriye teknik bilgi verme yeteneği

- Organizasyon yeteneği

- Öğrenme yeteneği

- Ölçü bilgisi

- Problem çözme yeteneği

- Renk bilgisi

- Süsleme teknikleri bilgisi

- Tekstil bilgisi

- Temel elektrik bilgisi

- Temel muhasebe bilgisi

- Ürün bilgisi

## Tutum ve Davranışlar

- Astlarına ve birlikte çalıştığı kişilere örnek olacak şekilde davranmak

- Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek

- Çalışırken titiz olmaya özen göstermek

- Çalışma arkadaşlarına doğru ve zamanında bilgi aktarmak

- Çalışmalarında kaliteye önem vermek

- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Değişime açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak

- Ekip içerisinde planlı ve organize çalışmak

- Görev tanımını, görevi ile ilgili talimatları ve sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- İletişim kurduğu kişilere karşı güler yüzlü ve nazik davranmak

- İletişim kurduğu kişilerle etkili ve güzel konuşmak

- İnsan ilişkilerine özen göstermek

- İSG kurallarına uyarak çalışmak

- İş disiplinine sahip olmak

- İşyeri çalışma prensiplerine uyarak çalışmak

- İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek

- Meslek ahlakına sahip olmak

- Mesleki bilgilerini geliştirme konusunda istekli olmak

- Müşterilerden ya da çalışanlardan edindiği bilgileri gizli tutmak

- Yaratıcı fikirler üretebilmek

- Zamanı iyi değerlendirmeyi bilmek

# ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Ayakkabı İmalatçısı (Seviye 4) meslek standardına göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu test ve sertifikasyon merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Zehra KAYA-	TESK,	Eğitim ve Planlama Müdürü

Ayfer TOPKAYA- TESK, Eğitim ve Planlama Uzmanı

Zeynep GAZİOĞLU-TESK, Eğitim ve Planlama Uzman Yardımcısı

- Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

Halil YALÇIN-

Dursun ALTUN- Desen Kundura

Hüseyin YEŞİLBEL-Usta Öğretici

Selahattin KUTUCU-Usta Öğretici

Celal DURAN-

Mehmet ÖZDEMİR-Özdemir Kundura

Yılmaz KATRAN-

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksek Okulu

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyon

Deri Sanayii İşverenleri Sendikası

De-sa Deri

Devlet Personel Başkanlığı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Bölümü

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege İhracatçı Birlikleri

Esnaf ve Sanatkar Odaları Birlikleri (82 birlik)

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi

Gezdo Çanta

Hak-İş Konfederasyonu

İstanbul Bahçelievler Siyavuş Paşa Kız Tek. ve Meslek Lisesi

İstanbul Küçükçekmece TASEV Tek ve End. Mes. Lisesi

İstanbul Moda Akademisi

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Ticaret Odası Kız Teknik ve Meslek Lisesi

İstanbul Zeytinburnu İMKB Kız Tek. ve Meslek Lisesi

İstanbul Zeytinburnu Şehit Büyükelçi Galip BALKAR TL ve EML

İzmir Elbiseciler ve Benzerleri Odası

İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası

Konya Meram Atatürk Kız Tek. ve Meslek Lisesi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Hazır Giyim Öğretmenliği

Matmazel Çanta

Matraş Deri

Öz-İplik İş Sendikası

Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sanayi Genel Müdürlüğü)

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Tekstil İşçileri Sendikası

Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Türkiye Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sanayii, Teknoloji ve Tasarım Araştırma Geliştirme Vakfı

Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası

Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkârları Federasyonu

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Doç. Dr. Saliha AĞAÇ,		Başkan (Yükseköğretim Kurulu)

Leyla ÖZDEMİR,			Üye (Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Ahmet SARICA,			Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Nesrin AKGÜN,			Üye (Milli Eğitim Bakanlığı)

Zehra BAYRAK,			Üye (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Deniz MEGUS,			Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu)

Atilla BAĞCUVAN,			Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Pınar ÖZCAN,			Üye (Hak-İş Konfederasyonu)

Halil Ergün İŞERİ,			Üye (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Adnan ATEŞ,				Üye (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Orhan HARMANCI,			Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Firuzan SİLAHŞÖR,			Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER,		Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan GERGİN, 			Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

- MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,                          	Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,                    Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,		Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK,	Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ, 	                   	Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU, 	    	       	Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir.