ULUSAL MESLEK STANDARDI

ÇANTA İMALATÇISI

SEVİYE 4

REFERANS KODU /

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

| Meslek: | ÇANTA İMALATÇISI |
| --- | --- |
| Seviye: | 4 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU (TESK) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: |  |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

BASABAS: Penseye benzeyen, ağız kısmı düz, aksesuar sıkıştırmak için kullanılan aleti,

ISTAMPA: Çanta kalıbının her bir parçasını,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

MUŞTA: Pirinçten yapılan oval ağırlığı,

SALPA: Sap ara malzemesini,

SUFLE:  Çantanın yan kısmını

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	5

2.	MESLEK TANITIMI	6

2.1.	Meslek Tanımı	6

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	6

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler	6

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	6

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	6

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	7

3.	MESLEK PROFİLİ	8

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütler	8

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	15

3.3.	Bilgi ve Beceriler	17

3.4.	Tutum ve Davranışlar	19

4.	ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	20

# GİRİŞ

Çanta İmalatçısı  (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)  tarafından hazırlanmıştır.

Çanta İmalatçısı (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Çanta İmalatçısı (Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite kurallarına uygun olarak iş organizasyonu, ön hazırlık yapma, model çıkarma, kalıp hazırlayarak deri-suni deri ile çanta üretme ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO O8:   7536 (Ayakkabı yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

3100 Sayılı Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanım Mecburiyeti Hakkında Kanun

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu

Ayrıca meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

Çanta İmalatçısı (Seviye 4) ; Çalışma ortamında yoğun deri kokusu, kimyasal madde ve ilaç kokularına maruz kalma gibi iş sağlığı ve güvenliği önlemleri gerektiren durumlar ile karşılaşabilir. Çalışma esnasında yapılan işin özelliğine göre uygun kişisel koruyucu donanım kullanır.

Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe ilişkin diğer bir gereklilik bulunmamaktadır.

# MESLEK PROFİLİ

## Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütler

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş yeri; kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak (Devamı var) | A.1 | Acil durum ve iş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygulamak | A.1.1 | Yasa ve iş yerine özgü iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular. |
|  |  |  |  | A.1.2 | İşyerinde karşılaşılabilecek riskleri belirler ve önler. |
|  |  |  |  | A.1.3 | Anında giderilemeyecek veya yetki alanı dışındaki acil durum veya kazayı derhal ilgili personel ve acil hizmet birimlerine bildirir |
|  |  |  |  | A.1.4 | İşe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.5 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.6 | Yanıcı ve parlayıcı malzemeleri güvenli bir şekilde bulundurur. |
|  |  | A.2 | Çevre güvenlik önlemlerini almak | A.2.1 | Çevre korumaya karşı önlemleri yapılan işin gereklerine uygun şekilde öğrenir ve azami ölçüde uygular. |
|  |  |  |  | A.2.2 | İşlemler sırasında ve hazırlık aşamalarında makine/kişisel koruyucu donanımı kullanır. |
|  |  |  |  | A.2.3 | Doğal kaynakların daha az kullanımı için tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş yeri; kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak | A.3 | Kalite güvence sistemi gerekliliklerine uygun çalışmak | A.3.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini inceler. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini saptar. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri, işin kalite gerekliliklerine uygun şekilde yapar. |
|  |  |  |  | A.3.4 | Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | A.3.5 | Makine, alet, donanım ya da sisteminin kalite gerekliklerine uygun çalışır. |
|  |  |  |  | A.3.6 | Hata ve arızaları oluşturan nedenleri belirler ve ortadan kaldırılmasını sağlar |
|  |  |  |  | A.3.7 | Kalite konusunda ilgili kişilere rapor verir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| b | İş organizasyonu yapmak | B.1 | İşini planlamak | B.1.1 | İş ortamını, yapılacak işlemlerin zarar görmemesi ve rahat çalışılabilmesi için uygun araçlar kullanarak temizler ve temizlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Yapılacak işleme göre stok malzemeleri kontrol eder. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Eksik olan malzemelerin temin edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | B.1.4 | Müşteri talebine ve modele göre günlük üretimi planlar. |
|  |  | B.2 | Araç gereç ve ekipmanların hazırlanmasını sağlamak | B.2.1 | Kullanılan araç, gereç ve makinelerin günlük ve genel bakımını yapar, kapsamlı arızaları ilgililere bildirir. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Makine ayarını iğne, iplik değişimini yapar. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Modelin gerektirdiği araç gereç ve ekipmanları hazır hale getirir. |
|  |  | B.3 | Görev dağılımı yapmak | B.3.1 | Sorumluluğu altındaki kişilerin yeterliliklerine ve işin niteliklerine göre iş bölümü yapar. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Sorumluluğu altındaki kişilerin verilen görevleri yerine getirip getirmediğini kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Ön hazırlık yapmak | C.1 | Modeli belirlemek | C.1.1 | Müşterinin talebi ya da sezon modasına göre katalog-dergi-internet vb. yararlanarak yapılacak modeli seçer |
|  |  |  |  | C.1.2 | Belirlenen modelin el ya da elektronik ortamda taslak çizimini yapar. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Mezura ya da cetvel yardımıyla modelin ölçülerini çıkartır. |
|  |  | C.2 | Kalıp hazırlamak | C.2.1 | Kullanılacak olan malzemeyi alınan ölçüye göre keser. |
|  |  |  |  | C.2.2 | Kesilen parçaları birleştirerek numune çanta hazırlar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Hakiki deride, derinin pürüzsüz yerini çantanın görülen yerlerine diker. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| d | Çanta üretimi yapmak | D.1 | Kesim yapmak | D.1.1 | Derinin yırtık delik olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Istampayı derinin üzerine düzgün biçimde koyar. |
|  |  |  |  | D.1.3 | En büyük parçadan başlayarak ıstampa ölçüsüne göre keser. |
|  |  |  |  | D.1.4 | Derinin gevşek pürüzlü yerlerini çantanın görünmeyen yerinde, pürüzsüz yerini görünen kısımlarda kullanır. |
|  |  |  |  | D.1.5 | Malzemeyi keserken parçaları aynı yöne gelecek şekilde yerleştirir. |
|  |  |  |  | D.1.6 | Malzemenin fire vermemesine dikkat eder. |
|  |  |  |  | D.1.7 | Modelin gerektirmesi halinde astarı, mukavvayı, süngeri, fitili fire vermeden numuneye uygun olarak keser. |
|  |  |  |  | D.1.8 | İhtiyaç duyulması halinde deri tıraşlanarak düzeltilir. |
|  |  | D.2 | Kıvırma yapmak | D.2.1 | Kıvrılmak istenen yerlere zarar vermeden yapıştırıcı malzeme sürer. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Alınan ölçüye göre belirlenen yapıştırıcı sürülen kısım kıvrılarak yapıştırılır. |
|  |  | D.3 | Çanta parçalarını hazırlamak | D.3.1 | Çantanın ön gövdesine belirlenen yerlere, takılması gereken aksesuarı çizmeden bozmadan tarar, diker ve yapıştırır. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Modelin gerektirmesi halinde modelin arka gövdesine fermuarı, cep ve çanta kapağını yerleştirir. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Çantanın dibi ve suflesi birleştirilerek diker. |
|  |  |  |  | D.3.4 | Modelin gerektirmesi halinde modelin ön ve arka gövdesine fitili makine ile yerleştirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| d | Çanta üretimi yapmak | D.4 | Çanta parçalarını birleştirmek | D.4.1 | Dikiş makinesi fitil dikme aparatı kullanılarak dikime uygun hale getirir. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Çantanın ön ve arka gövdelerini sufle ile birleştirerek çantayı hazır hale getirerek tersten diker. |
|  |  |  |  | D.4.3 | Çantayı çevirdikten sonra fitillerin form alması için muşta ile dövüştürür. |
|  |  |  |  | D.4.4 | Modele göre takılması ve dikilmesi gereken aksesuar varsa dikilir ve takılır. |
|  |  | D.5 | Astarı yerleştirmek | D.5.1 | Çantayı ters çevirerek ağız kısmına ve astarın ağız kısmına yapıştırıcı sürer. |
|  |  |  |  | D.5.2 | Çanta kapaklıysa yapıştırır ve diker; fermuarlıysa fermuar dikilecek yere yapıştırıcı sürer ve diker. |
|  |  | D.6 | Çantanın sapını takmak | D.6.1 | Modele uygun sapı ve sapın uzunluğunu belirler. |
|  |  |  |  | D.6.2 | Kullanılan malzemeye uygun olarak çanta sapını hazırlar. |
|  |  |  |  | D.6.3 | Modele göre sapın malzemesinin içine fitili yerleştirir. |
|  |  |  |  | D.6.4 | Sapı gerektirdiği yöntemle sapı çantaya monte eder. |
|  |  | D.7 | Son kontrol yapmak | D.7.1 | Çanta üzerindeki dikiş, boya, yapıştırıcı temizliğini yapar. |
|  |  |  |  | D.7.2 | Firmanın marka etiketini takar. |
|  |  |  |  | D.7.3 | Çantanın formunun bozulmaması için içine dolgu malzemesi yerleştirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| h | Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek | H.1 | Kendisinin ve çalışanların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek | H.1.1 | Çalışanların ve kendisinin, gözlemleyerek ve çalışma sırasında karşılaşılan zorlukları ve eksiklikleri dikkate alarak, eğitim ihtiyaçlarını belirler. |
|  |  | H.2 | Eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için ilgilileri bilgilendirmek | H.2.1 | Belirlenen eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla işverene talepte bulunur. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Eğitim ihtiyacının karşılanıp karşılanmadığını takip eder. |
|  |  | H.3 | Çalışanlara iş başı eğitimi vermek | H.3.1 | Yeni çalışmaya başlayan çalışanın bilgi-beceri durumunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.3.2 | Tespitler çerçevesinde gereken bilgi ve becerileri teorik ve uygulamalı olarak verir. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

  - Ağırlık demiri

  - Anahtar takımı

  - Arma dikme aparatı

  - Ayaklı basabas

  - Basabas

  - Bıçak çeşitleri

  - Bız

  - Bileme taşı

  - Biye aparatı

  - Biye çevirme aparatı

  - Biye fitili

  - Biye makinesi

  - Bombe lastiği

  - Büzgü lastiği

  - Cetvel

  - Çekiç

  - Çıtçıt

  - Çift iğne

  - Delikli zımba

  - Deri çeşitleri

  - Deri tezgahı

  - Deri tıraş makinesi

  - Dolgu malzemesi

  - Düz dikiş makinesi

  - Eye

  - Falçata

  - Fermuar

  - Fırça

  - Giyotin

  - Gönye

  - Gümüş kalem

  - İğne

  - İplik

  - Jelatin torba

  - Kalem çeşitleri

  - Kapsül

  - Kapsül makinesi

  - Kargaburun

  - Kenar boyama makinesi

  - Kenar kıvırma makinesi

  - Kerpeten

  - Kesim lastiği

  - Kesim presi

  - Kesim tezgahı

  - Kilit

  - Kollu dikiş makinesi

  - Kompresör

  - Kulpluk

  - Kumaş ve astar çeşitleri

  - Lastik fitil

  - Lateks

  - Makas çeşitleri

  - Makine yağı

  - Masat

  - Masat makinesi

  - Mermer

  - Metal klips

  - Mezura

  - Mıknatıs

  - Mukavva

  - Muşta

  - Pamuk fitil

  - Pense

  - Pergel

  - Rötuş boyası

  - Salpa

  - Sap aparatı

  - Solüsyon

  - Süet astar

  - Sünger

  - Şilte

  - Tekstil ürünleri

  - Tel zımba

  - Toka

  - Tornavida

  - Trok

  - Yaldız baskı makinesi

  - Yan açacak (fermuar açacağı)

  - Yan keski

  - Yapay deri

## Yapıştırıcı ve solüsyon sürme makinesi

## Bilgi ve Beceriler

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Dikim teknikleri bilgisi

- Dinleme yeteneği

- Ekip içinde çalışma becerisi

- Ekip içinde çalışma yeteneği

- El becerisi

- Görsel yetenek

- İkna yeteneği

- İlk yardım bilgisi

- İnsan psikolojisi bilgisi

- İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri bilgisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- İşyeri düzenleme bilgisi

- Kalıp bilgisi

- Kalite kontrol bilgisi

- Karar verme yeteneği

- Kayıt tutma bilgisi

- Maliyet hesaplama bilgisi

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

- Mesleki matematik bilgisi

- Mesleki resim bilgisi

- Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi

- Mesleki terim bilgisi

- Moda bilgisi

- Müşteriye teknik bilgi verebilme yeteneği

- Organizasyon yeteneği

- Öğrenme yeteneği

- Öğretme yeteneği

- Ölçü bilgisi

- Problem çözme yeteneği

- Protokol bilgisi

- Renk bilgisi

- Satış teknikleri bilgisi

- Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

- Süsleme teknikleri bilgisi

- Tekstil bilgisi

- Temel elektrik bilgisi

- Temel muhasebe bilgisi

- Ürün bilgisi

- Zamanı iyi kullanma becerisi

## Tutum ve Davranışlar

- Astlarına ve birlikte çalıştığı kişilere örnek olacak şekilde davranmak

- Çalışanlara ve müşterilere karşı dürüst davranmak

- Çalışırken titiz olmaya özen göstermek

- Çalışma arkadaşlarına doğru ve zamanında bilgi aktarmak

- Çalışmalarında kaliteye önem vermek

- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Değişime açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak

- Estetik görüşe sahip olmak

- İletişim kurduğu kişilere karşı güler yüzlü ve nazik davranmak

- İletişim kurduğu kişilerle etkili ve güzel konuşmak

- İnsan ilişkilerine özen göstermek

- İSG kurallarına uyarak çalışmak

- İş disiplinine sahip olmak

- İşyeri çalışma prensiplerine uyarak çalışmak

- İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek

- Meslek ahlakına sahip olmak

- Mesleki bilgilerini geliştirme konusunda istekli olmak

- Müşterilerden ya da çalışanlardan edindiği bilgileri gizli tutmak

- Müşterilere karşı misafirperver olmak

- Ekip içerisinde planlı ve organize çalışmak

- Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- Yaratıcı fikirler üretmek

# ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Çanta İmalatçısı (Seviye 4) meslek standardına göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu test ve sertifikasyon merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Zehra KAYA-TESK,	Eğitim ve Planlama Müdürü

Ayfer TOPKAYA-TESK, Eğitim ve Planlama Uzmanı

Zeynep GAZİOĞLU-TESK, Eğitim ve Planlama Uzman Yardımcısı

- Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

Ramazan GEZGİNÇ-Gezdo Çanta, Çanta İmalatçısı

Sinan NERGİZ-Nergiz Çanta, Çanta İmalatçısı

A.Rıza İŞCANOĞLU-Ceylan Çanta, Çanta İmalatçısı

Abdullah KELLECİ-Desire Çanta, Çanta İmalatçısı

Çetin ÜRETEN- Be-se Çanta, Çanta İmalatçısı

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksek Okulu

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyon

Deri Sanayii İşverenleri Sendikası

De-sa Deri

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Bölümü

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege İhracatçı Birlikleri

Esnaf ve Sanatkar Odaları Birlikleri (82 birlik)

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi

Gezdo Çanta

Hak-İş Konfederasyonu

İstanbul Bahçelievler Siyavuş Paşa Kız Tek. ve Meslek Lisesi

İstanbul Küçükçekmece TASEV Tek ve End. Mes. Lisesi

İstanbul Moda Akademisi

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Ticaret Odası Kız Teknik ve Meslek Lisesi

İstanbul Zeytinburnu İMKB Kız Tek. ve Meslek Lisesi

İstanbul Zeytinburnu Şehit Büyükelçi Galip BALKAR TL ve EML

İzmir Elbiseciler ve Benzerleri Odası

İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası

Konya Meram Atatürk Kız Tek. ve Meslek Lisesi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Hazır Giyim Öğretmenliği

Matmazel Çanta

Matraş Deri

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sanayi Genel Müdürlüğü)

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Öz-İplik İş Sendikası

Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi

Tekstil İşçileri Sendikası

Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Türkiye Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sanayii, Teknoloji ve Tasarım Araştırma Geliştirme Vakfı

Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası

Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Doç. Dr. Saliha AĞAÇ,		Başkan (Yükseköğretim Kurulu)

Leyla ÖZDEMİR,			Üye (Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Ahmet SARICA,			Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Nesrin AKGÜN,			Üye (Milli Eğitim Bakanlığı)

Zehra BAYRAK,			Üye (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Deniz MEGUS,			Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu)

Atilla BAĞCUVAN,			Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Pınar ÖZCAN,			Üye (Hak-İş Konfederasyonu)

Halil Ergün İŞERİ,			Üye (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Adnan ATEŞ,				Üye (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Orhan HARMANCI,			Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Firuzan SİLAHŞÖR,			Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER,		Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan GERGİN, 			Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

- MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,                          	Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,                    Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,		Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK,	Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ, 	                   	Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU, 	    	       	Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir.