ULUSAL MESLEK STANDARDI

METAL LEVHA İŞLEMECİ

SEVİYE 4

REFERANS KODU / …

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ …

| Meslek: | METAL LEVHA İŞLEMECİ |
| --- | --- |
| Seviye: | 4 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | ANKARA SANAYİ ODASI |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Metal Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | … |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ALIŞTIRMA: Birleştirilecek sac metal levha yüzeylerinin birbirine uygun hale getirilmesi işlemini,

ALT ÜST KALIP:  İş parçasını resme uygun olarak eğme bükme kesme vb. şekillendirmeler yapabilmek için makinenin altına ve üstüne bağlı çeneleri,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

DENEME KESİMİ: İş parçasının son şekli verilmeden önce yarı işlem yapılan kesimi,

ELLEÇLEME: Hammadde, malzeme, yarı mamul ve mamullerin belli kısıtlara göre ayrılarak istiflenmesi işlemini,

FİZİKSEL TEMİZLEME: İş parçalarının yüzeyindeki pas, çapak, haddeden kalan artıkların eğe, raspa, fırça, zımpara vb. ile temizleme yapılabileceği gibi kum, çelik, alüminyum tanelerinin yüksek hava basıncı ile iş parçası yüzeylerine püskürtülmesi sonucu da  yapılabileceğini,

ŞEKİL (FORM) VERME: Metal sac levhaların silindir, abkant pres, sıvama vb. makineler kullanılarak şekillendirilmesi işlemini,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,

GEVME: Giyotin makasta sac levhanın, makasla kalıp arasında sıkışarak yüzeyinde oluşan deformasyonu

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KESME BOŞLUĞU: Makasta kalınlık ayarı, malzemenin makas tarafından rahatça kesilebilmesi için bıçak ile kalıp arasındaki boşluğu,

KİMYASAL TEMİZLEME: İş parçasının yüzeyindeki is yağ, kir boya atığını demi oksit tiner gibi kimyasallarla temizlenmesini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

MASTAR: İşlenen parçanın ölçülerinin uygun olup olmadığını karşılaştırmak yoluyla belirlemeye yarayan ölçü gerecini,

SOĞUTMA SIVISI: İşlem görecek iş parçasında, iş parçası ve kesici uç arasında sürtünme yoluyla ortaya çıkan ısının giderilmesi amacıyla kullanılan sıvıyı,

YARI MAMUL: Belirli imalat aşamalarından geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken işlemler henüz tamamlanmamış ürünü,

YÜZEY TEMİZLEME İŞLEMLERİ: İş parçasının yüzeylerinin imalat öncesi ve sonrası istenen kalitede kimyasal ve fiziksel olarak uygulanan işlemleri

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	8

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	8

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	23

3.3.	Bilgi ve Beceriler	23

3.4.	Tutum ve Davranışlar	24

4. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	25

# GİRİŞ

Metal Levha İşlemeci (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından hazırlanmıştır.

Metal Levha İşlemeci (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

## Metal Levha İşlemeci (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel tedbirleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde, iş organizasyonu yapan mesleği ile ilgili imalat resimlerini okuyan, ölçme ve kontrol aletlerini kullanan iş öncesi hazırlıkları yaparak çeşitli türlerde sac/levha malzemelerin şekillendirme özelliklerine uygun olarak kesme, delme, bükme, şekil verme işlemlerimi yapan, yüzey/kenar temizliği ve alıştırma işlemlerinin ardından birleştirme işlemlerini uygulayan, işlem gören parçaların kontrol ve sevkiyle ilgili işlemleri gerçekleştiren, meslek gelişimine ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Metal Levha İşlemeci (Seviye 4), sorumluluğu altındaki makinelerin işleyişinden, gerçekleştirdiği işlemlerin sorumluluğundan, zamanlamasından, kalitesine uygun şekilde işlemlerin tamamlanmasından sorumludur. Sorumluluk alanları dışında kalan arıza ve aksaklıkları ilgili kişilere bildirir. Çalışma ortamını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre düzenler. Çalışılan yerde kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin yapılması ve birlikte çalışılan diğer kişiler ile yaptıkları işlerden dolayı, çalıştıkları iş bölgesinin emniyetinin sağlanması görev sorumlulukları arasında yer alır.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7213 (Metal Levha İşlerinde Çalışanlar)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Titreşim Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

3308 Mesleki Eğitim Kanunu

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

## Metal Levha İşlemeci, atölye, fabrika veya benzeri alanlarda genelde ayakta çalışır. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, soğuk-sıcak, titreşim, toz, yağlı ortam, kimyasal maddelere maruz kalma, rahatsız edici seviyede ses gibi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Metal Levha İşlemeci, çalışma alanında faaliyetlerini yürütürken uygun kişisel koruyucu donanımı kullanır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Metal Levha İşlemeci (Seviye 4), “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanlara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olması gerekmektedir.

# MESLEK PROFİLİ

# Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılarak ilgili kuralları öğrenir. Cb Cvbc Bc |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe ve işyerine uygun kişisel koruyucu donanımı kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek çevrenin tehlikelere karşı uyarılmasını sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir alanda tutulmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Çalıştığı alan ve makine ile ilgili olarak İSG uzmanının tehlikelerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.2.3 | İSG uzmanının risk değerlendirmesine yönelik çalışmalarına katılarak risklerin azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike anında talimatlar doğrultusunda hızlı bir şekilde hareket ederek önlem alır. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Müdahale edemeyeceği ve anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını çalışanları da uyararak üstlerine bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Makineyi ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak | B.1 | Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak | B.1.1 | Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde belirleme çalışmalarında görev alır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılarak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları edinir. |
|  |  |  |  | B.1.3 | İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır. |
|  |  | B.2 | Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak | B.2.1 | Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar. |
|  |  |  |  | B.2.3 | İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır/kullandırır. |
|  |  |  |  | B.2.4 | Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım ve malzemeleri hazır bulundurur. |
|  |  | B.3 | İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.3.1 | İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır. |
|  |  |  |  | B.3.2 | İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarında görev alır. |
|  |  |  |  | B.3.3 | Birim zamana maksimum iş üretmeye gayret eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makine, tezgâh, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur. |
|  |  | C.3 | Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak | C.3.1 | Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarında görev alır. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Tezgâh ve makineler üzerinde yapılan ayarların uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.3.3 | İşlemi tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere uygunluğunu denetler. |
|  |  | C.4 | Süreçlerde belirlenen hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.4.1 | Çalışma sırasında belirlenen hata ve arızaları yetkili kişilere bildirir. |
|  |  |  |  | C.4.2. | Hata ve arızaları oluşturan nedenleri belirler ve ortadan kaldırır. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedür ve yöntemleri uygular. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları üstlerine bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | İş öncesi hazırlık yapmak (Devamı var) | D.1 | İş programı yapmak | D.1.1 | Yapılacak işle ilgili imalat programını inceler, imalat süresini belirler. |
|  |  |  |  | D.1.2 | İmalat yöntemine göre iş ve işlem sıralamasını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Kullanılması gereken araç, gereç ve aletleri belirler. |
|  |  | D.2 | Kullanılacak alet, araç, gereç ve malzemeleri hazırlamak | D.2.1 | Yapılacak işe uygun olarak kullanılacak alet, araç, gereç ve malzemelerin çalışma alanına getirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Ham ve yarı mamul malzemenin çalışma alanına getirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.2.3 | İmalat yöntemine uygun alet ve takımları, kullanma talimatlarına uygun olarak hazırlar/hazırlatır. |
|  |  |  |  | D.2.4 | İmalat ve yöntemi ile ilgili tespit ettiği aksaklık ve arızaları form üstlerine bildirir. |
|  |  | D.3 | Kullanılacak makine ve tezgahların kontrollerini yapmak | D.3.1 | Makinelerin yağ ve soğutma sıvısı seviyesini kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Makinelerin eksik yağ ve soğutma sıvısını talimatlara göre tamamlar. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Malzeme cins ve kalınlığına göre makine ve takımların çalışma ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | D.3.4 | Üretim parametrelerini olumsuz etkileyen aşınmış, yıpranmış ve tehlike oluşturacak durumları rapor eder.. |
|  |  | D.4 | Makasla kesmede kesme boşluğunu ayarlamak (sentil) | D.4.1 | Malzeme cins ve kalınlığına göre makine üzerindeki kesme boşluk ayarını yapar. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Örnek bir kesimi yapar, ölçülerini kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | İş öncesi hazırlık yapmak | D.5 | Matkap uçlarını bilemek | D.5.1 | Aşınmış ve körelmiş matkap uçlarını belirler. |
|  |  |  |  | D.5.2 | Bileyeceği matkap çeşidine uygun zımpara taşını talimatlara göre belirler. |
|  |  |  |  | D.5.3 | Matkabı uygun açıyla biler ve özel mastarı ile kontrol eder. |
|  |  | D.6 | İşlem öncesi makine /kalıp ayarlarını yapmak (eğme, bükme ve kesme makineleri) | D.6.1 | Malzeme cins ve kalınlığına göre kullanacağı makine ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | D.6.2 | Makinenin kalıba göre alt ve üst mesafe ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | D.6.3 | Makine ayar kontrol amaçlı deneme işlemi yapar. |
|  |  | D.7 | Yüzey temizleme işlemleri yapmak | D.7.1 | Kullanılacak malzemenin yüzey temizliğini kontrol eder. Kimyasal veya fiziksel yüzey temizleme işlemlerini uygular |
|  |  |  |  | D.7.2 | Yüzey işlemine uygun olmayan malzemelerin yerine uygun olan malzemeler ile tamamlanmasını sağlar. |
|  |  | D.8 | Markalama işlemleri yapmak | D.8.1 | İmalata uygun olarak markalama yapılacak yüzeyi hazırlar. |
|  |  |  |  | D.8.2 | Markalama yapılacak iş parçası imalat resmine uygun olarak markalama takımları ile işaretler. |
|  |  |  |  | D.8.3 | Markalama yapılan iş parçasını ölçü uygunluğunu kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Ölçme ve kontrol işlemlerini yapmak | E.1 | Şerit metre ve çelik cetvel ile ölçme yapmak | E.1.1 | Şerit metrenin durumunu (tırnakta, şeritte ve cetvel bölüntülerinde herhangi bir kusur olup olmadığını) kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Şerit metrenin tırnağını doğru konumlar ve paralel tutarak uzunluk ölçümü yapar. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Çelik cetvel ile ölçülecek parçaya uygun konumda tutarak ölçme yapar. |
|  |  |  |  | E.1.4 | Şerit metre ve çelik cetvel ile yapılan ölçümü kaydeder. |
|  |  | E.2 | Kumpas ile ölçme yapmak | E.2.1 | İmalat resminde istenilen ölçü ve hassasiyette uygun kumpası belirler. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Farklı verniyer bölüntülerine (hassasiyetlere) sahip metrik ve inç kumpasları okur. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Kumpas çenelerinin (iç ve dış) temizliğini ve sıfırlamasını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.4 | İmalat resminde verilen ölçüleri kumpas kullanarak ölçümünü yapar. |
|  |  |  |  | E.2.5 | Kumpas çenelerinin/kılıcının ölçülecek yüzeylere göre konumunu (paralel/dik/açılı) belirleyerek konuma uygun ölçme yapar. |
|  |  | E.3 | Mikrometre ile kalınlık ölçme yapmak | E.3.1 | Mikrometre çenelerinin temizliğini kontrol ederek sıfırlamasını yapar. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Mikrometre kullanarak malzeme kalınlığını ölçer. |
|  |  | E.4 | Açıölçer ile açıları ölçmek | E.4.1 | İmalat resmine uygun açıölçerin elemanlarının durumunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Açıölçer ile mamul üzerindeki açıları hassas bir biçimde ölçer. |
|  |  | E.5 | Gönye ve mastarla açı/profil kontrolü yapmak | E.5.1 | Ölçüm için belirlenen gönye ve/veya mastarları kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Gönye ve/veya mastarları imalat resminde verilen konuma göre doğru pozisyonda kullanarak diklik, açı ve profil kontrolü yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Kesme işlemleri yapmak | F.1 | Giyotin makas, şerit testere vb. seçimi yapmak | F.1.1 | Kesme yapacağı malzemenin cinsi kalınlığı ve şekline bağlı olarak uygun kesme yöntemini ve makinesini belirler. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Kesilecek malzeme cinsi ve biçimine göre makine ayarları yapar. |
|  |  |  |  | F.1.3 | İmalat resmine göre deneme kesimi yapar. |
|  |  |  |  | F.1.4 | Bükümü yapılmış sac parçaları daire/şerit testere ile keser. |
|  |  |  |  | F.1.5 | İmalat resmine göre ölçü kontrolü yapar. |
|  |  | F.2 | Oksi-gaz ve plazma ile elle kesmede meme / nozul seçimi ve gaz ayarı yapmak | F.2.1 | Oksi-gaz ve plazma ile kesmede malzeme kalınlığına göre uygun nozulu /memeyi seçer. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Malzeme kalınlığı ve cinsine göre yanıcı ve yakıcı gaz ayarı yapar. |
|  |  | F.3 | Kesme işlemini yapmak | F.3.1 | İmalat resmine uygun olarak seçilen şablon pergel mastar kullanarak kesme işlemini yapar. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Kesilen parçanın yüzey kalitesini kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.3.3 | Kesilen parçanın ölçü kontrolünü kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Delme işlemlerini yapmak (Devamı var) | G.1 | Makine/aleti seçmek | G.1.1 | Malzeme cinsi ve kalınlığına göre uygun uygun makine/aleti seçer. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Uygun matkap veya zımba ucunu seçer. |
|  |  | G.2 | Delme işlemini yapmak | G.2.1 | Delinecek malzemenin cinsi ve kalınlığına göre devir sayısını ayarlar. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Resme göre delme işlemini yapar. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Malzeme delik çapı ve kalitesini kontrol eder. |
|  |  | G.3 | Havşa açmak | G.3.1 | Cıvata /vida başına uygun havşa matkabını seçer. |
|  |  |  |  | G.3.2 | Verilen ölçüye uygun havşa işlemini gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | G.3.3 | Cıvata/vida başına göre kontrol eder. |
|  |  | G.4 | Kılavuz çekmek | G.4.1 | İmalat resminde belirtilen sisteme uygun kılavuz takımını seçer. |
|  |  |  |  | G.4.2 | Kılavuza çapına uygun delik deler. |
|  |  |  |  | G.4.3 | Verilen ölçüye göre makine veya elle kılavuz çeker. |
|  |  |  |  | G.4.4 | Kılavuz çekilen parçayı kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Delme işlemlerini yapmak | G.5 | Rayba çekmek | G.5.1 | Delik çapına uygun raybayı seçer. |
|  |  |  |  | G.5.2 | Rayba ayarı yapar. |
|  |  |  |  | G.5.3 | Rayba çekme işlemini gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | G.5.4 | İmalat resmine göre delik çapını kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Malzemeye şekil (form) vermek | H.1 | Malzeme cinsi ve kalınlığına göre uygun makine ve takımı seçmek | H.1.1 | Malzeme cinsi ve kalınlığına göre uygun bükme yöntemini “seçer. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Bükme yöntemine uygun makineyi hazırlar. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Uygun alt ve üst kalıpları seçer. |
|  |  | H.2 | Bükülecek malzemeyi markalamak | H.2.1 | Malzemeye uygun markalama takımlarını hazırlar. |
|  |  |  |  | H.2.2 | İmalata yöntemine uygun malzeme yüzey temizliğini yapar. |
|  |  |  |  | H.2.3 | Resme uygun markalama işlemini gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | H.2.4 | Markalanan parçayı ölçü kontrolünü yapar. |
|  |  | H.3 | Deneme bükme işlemini yapmak | H.3.1 | İmalat resmine uygun deneme bükme işlemini gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | H.3.2 | Ölçü uygunluğunu imalat resmine göre kontrol eder. |
|  |  | H.4 | Bükme işlemini yapma | H.4.1 | İmalat resmine uygun bükme işlemini gerçekleştirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Yüzey/kenar temizliği ve alıştırma işlemi yapmak | I.1 | Yüzey/kenar temizlik yöntemine karar vermek | I.1.1 | İmalata uygun yüzey/kenar temizleme malzeme ve donanımı belirler. |
|  |  |  |  | I.1.2 | Makine ve donanım ayarlarını yapar. |
|  |  | I.2 | Fiziksel temizleme işlemleri yapmak | I.2.1 | Talimatlara uygun fiziksel yüzey/kenar temizleme işlemini sağlar. |
|  |  |  |  | I.2.2 | İmalat aşamasında yüzey/kenar temizlik kontrolünü yapar. |
|  |  | I.3 | Kimyasal temizleme işlemleri yapmak | I.3.1 | Uygun kimyasal yüzey/kenar temizliği yöntemini belirler. |
|  |  |  |  | I.3.2 | Temizleme yöntemine uygun çözeltiyi sağlar. |
|  |  |  |  | I.3.3 | Kimyasal çözeltiyi malzeme yüzey/kenarına yeterli miktarda uygular/uygulatır. |
|  |  |  |  | I.3.4 | Malzeme üzerinde kalan fazla kimyasal çözeltileri temizler/temizletir. |
|  |  | I.4 | Birleştirilecek yüzeylerin uygunluğunu kontrol etmek | I.4.1 | Resme uygun montaj işlem sırasına göre parçaları bir araya getirir. |
|  |  |  |  | I.4.2 | Birleşecek malzemelerin yüzey uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  | I.5 | Alıştırma işlemini yapmak | I.5.1 | Parçaların birbirine alıştırma işlemini yapar. |
|  |  |  |  | I.5.2 | Alıştırma esnasında belirlenen hataları giderir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| J | Birleştirme/montaj işlemlerini yapmak | J.1 | İmalat resmine uygun birleştirme/montaj yöntem ve tekniklerini seçmek | J.1.1 | Birleştirme yöntemine uygun makine, alet ve takımı hazırlar/hazırlatır. |
|  |  |  |  | J.1.2 | Montaj için gereli makine ve alet ayarını yapar. |
|  |  | J.2 | Birleştirme işlemini yapmak | J.2.1 | İmalat resmine uygun birleştirme işlemini yapar. |
|  |  |  |  | J.2.2 | Birleştirme işlemi tamamlanan iş parçasını imalat resmine uygunluğunu kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| K | İşlenen parçaların kontrol sevki ve depolaması ile standart formları doldurmak | K.1 | İş parçasının kontrol ve temizliğini yapmak | K.1.1 | İşlemleri biten parçayı uygun bir konuma almak suretiyle işlem gören yüzeyleri temizler/temizletir. |
|  |  |  |  | K.1.2 | İmalatı tamamlanan parçayı kumlama, boyama ve benzeri üst yüzey işlemleri için sevk işlemini gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | K.1.3 | İş parçasının işlem gören kısımlarının imalat resmine uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | K.1.4 | İmalatı tamamlanmış iş parçasının gerekli kısımlarına yağ ve koruyucu madde sürer. |
|  |  | K.2 | Sevk ve raporlama yapmak | K.2.1 | Üzerinde başka işlemler gerçekleştirilecek parçanın ilgili üretim bandına aktarılmasını veya belirlenmiş stok sahasında uygun şekilde istifler. |
|  |  |  |  | K.2.2 | İşlemi biten iş parçalarının belirlenmiş yerlerine sipariş numaralarının yazılmasını ve etiketlenmesini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| L | Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak | L.1 | Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | L.1.1 | Makine, tezgâh ve cihazların temel özellikleri ile ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder. |
|  |  |  |  | L.1.2 | Metal Levha İşlemeciliği ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder. |
|  |  | L.2 | Astlarına ve diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek | L.2.1 | Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |
|  |  |  |  | L.2.2 | Metal Levha İşlemeciliği ile ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme ve eğitimleri uygular. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

Bağlama elemanları (cıvata, somun, vida, perçin vb.) Çeşitli anahtar takımları Daire/şerit testere makinesi Dekopaj makinesi Delme ve kesme, eğme ve bükme kalıpları Giyotin makas Hidrolik pres İşkence Kaynak makinesi donanımları Kenet bükme/abkant Kılavuz/pafta takımları Kişisel koruyucu donanım (baret, koruyucu burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü, toz maskesi, koruyucu elbise) Kollu sac makası Manyetik matkap Markalama araçları Matkap takımları Motorlu el aletleri (spiral taş, breyiz vb.) Nokta kaynak makinesi Oksi-gaz kaynak aparatı Ölçme ve kontrol aletleri (gönye, mastar ve şablonlar, şerit metre, cetvel, kumpas, mikrometre, açıölçer, vb.) Su terazisi Takım çantası (tornavida, pense, yan keski, çekiç, segman pensesi, tel fırça vb.) Taşıma ve aktarma düzeneği (vinç, ceraskal, vakum, mıknatıslı tutucu, kurtağzı, şaryo, taşıma arabası vb.

## Bilgi ve Beceriler

Acil durum bilgisi Açınım hesaplama becerisi Analitik düşünme yeteneği Atık bilgisi Çevre koruma uygulamaları bilgisi Düzenli alet ve makine bakım prosedürleri bilgisi Ekip içinde çalışma yeteneği Ekip yönetim becerisi El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi El ve göz ile muayene esasları bilgisi Görünüşlerden açınımın çıkartma becerisi İmalat resimi okuma becerisi İmalat resminde ölçü ve toleransları okuma bilgisi İş organizasyonu becerisi İş sağlığı ve güvenliği bilgisi İşyerine özgü mevzuat ve çalışma prosedürleri bilgisi Kalite kontrol bilgisi Kusur belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi Malzeme deformasyon özellikleri bilgisi Malzeme sembollerini, kalitesini bilme ve seçme becerisi Ölçme ve kontrol bilgisi/becerisi Perspektif, görünüş ve kesit görünüşleri okuma bilgisi Problem çözme yeteneği Resim anteti okuma bilgisi Sac kesme yöntemleri bilgisi Sac şekillendirme yöntemleri bilgisi Sökülebilir /sökülemeyen birleştirme teknikleri bilgisi Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği Taşıma ve sabitleme donanımı kullanım becerisi Temel çalışma mevzuatı bilgisi Temel elektrik bilgisi Temel geometri ve matematik bilgisi Temel hidrolik ve pnömatik bilgisi Temel mekanik bilgisi Üretim süreçleri bilgisi Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

## Tutum ve Davranışlar

Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

Ekip içinde uyumlu çalışmak

Görevi ile ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

Grup toplantılarına etkin şekilde iştirak etmek

İş yerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

İşletme kaynaklarının kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

Malzemeleri tasarruflu bir şekilde kullanmak

Risk faktörleri konusunda duyarlı davranmak

Sorumluluklarını bilmek ve zamanında yerine getirmek

Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

Üstlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak

Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

Zamanı verimli bir şekilde kullanmak

# ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Metal Levha İşlemeci (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

| Dr.Halis YEŞİL | Proje Koordinatörü |
| --- | --- |
| Şule Şeyma YILDIZ | Proje Koordinatör Yardımcısı |
| Mustafa SARAL | Proje Teknik Uzman |
| Burcu ERKMEN | Proje İdari Sekreteri |

- Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

| Prof.Dr.Mehmet TÜRKER | G.Ü.Tek.Eğitim Fakültesi Metal Eğit.Anabilim Dalı Öğretim Üyesi |
| --- | --- |
| Yaşar ÇERÇİ | MY Metal Üretim Sorumlusu |
| Recep KORKMAZ | RR Makine İmalat Müdürü |
| Hamit YİĞİT | Alfer Mühendislik Sac İşleme Ustası |
| Hüseyin Hilmi ÜSTÜN | Ünal Paslanmaz Çelik Paslanmaz Sac İşleme Sorumlusu |
| Şeref ÇAYIR | Gündüz Kalıp Sistemleri İmalat Müdürü |

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

- Adana Sanayi Odası

- Anadolu OSB Müdürlüğü

- Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. OSB

- Ankara Sanayi Odası 1. OSB

- Ankara Sincan EML. Makine Teknolojisi Alanı

- Ankara Ticaret Odası

- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

- Asansör Sanayi Meslek Komitesi

- ASO Alüminyum Doğrama İmalat Sanayi Meslek Komitesi

- ASO Demir ve Metal İşleri Sanayi Meslek Komitesi

- ASO Fabrikasyon Metal Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi

- ASO Genel Amaçlı Makina Ve Yedek Parça Sanayi Meslek Komitesi

- ASO Hadde ve Boru Sanayii Meslek Komitesi

- ASO Madeni Eşya Sanayi Meslek Komitesi

- ASO Sanayi ve İnşaat Makinaları İmalat Sanayi Meslek Komitesi

- Aydın Sanayi Odası

- Balıkesir Sanayi Odası

- Başkent OSB Müdürlüğü

- Birleşik Metal İşçileri Sendikası

- Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası

- Çelik-İş Sendikası

- Denizli Sanayi Odası

- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

- Ege Bölgesi Sanayi Odası

- Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.S.

- Eskişehir Sanayi Odası

- Fırat Üniversitesi Rektörlüğü

- Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

- Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

- Gaziantep Sanayi Odası

- Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

- Hak-İşçi Sendikaları Konfederasyonu

- Hatay Payas Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi

- İskenderun Demir Çelik A.Ş

- İstanbul Sanayi Odası

- İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

- İzmir Sanayi Odası

- Karabük Üniversitesi Rektörlüğü

- Kayseri Sanayi Odası

- Kocaeli Sanayi Odası

- Konya Sanayi Odası

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

- Makina İmalatçıları Birliği

- Manisa Ticaret Ve Sanayi Odası

- Marmara Üniversitesi Rektörlüğü

- Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

- MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

- MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

- Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

- Ostim OSB

- Otomotiv Sanayi Derneği

- Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü

- T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu

- T.C. Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü

- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eğitim ve Araştırma Merkezi

- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

- Takım Tezgâhları İşadamları Derneği

- TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası

- Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

- Türk Metal Sendikası

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

- Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği

- Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

- Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

- Türkiye İş Kurumu

- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

- Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

- Yıldız teknik üniversitesi rektörlüğü

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ      Başkan (Yükseköğretim Kurulu)

Şeref ÜNVER,	           Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Çiğdem ÜNAL,	Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Mete ÇANKAYA, 	Üye (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Muhsin ŞAŞMAZ, 		Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Çağatay KESTİR,	Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Serpil ÇİMEN, 	Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Ahmet YARDIMCI, 	Üye (Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu)

Turgut Ramazan TANLAK,	Üye (Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Miray VURMAY,	Üye (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Şahin SERİM,	Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Dr. Aykut ENGİN,	Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,	Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR,      	Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Hacı Ali EROĞLU,       		Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan GERGİN,                   Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

- MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,	        Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr. Oğuz BORAT,               Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr. Yücel ALTUNBAŞAK  Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ,	         Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,	         Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,	         Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye (4) olarak belirlenmiştir.