ULUSAL MESLEK STANDARDI

BİREYSEL ISITMA TESİSATÇISI

SEVİYE 4

REFERANS KODU /

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

| Meslek: | BİREYSEL ISISTMA TESİSATÇISI |
| --- | --- |
| Seviye: | 4 |
| Referans Kodu: |  |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İstanbul Ticaret Odası (İTO) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK ………….……. Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: |  |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ASKI APARATI: Isıtma cihazlarını bir yüzeye sabitlemeye yarayan ürünü,

BOYLER: Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılmasını sağlayan depoyu,

FAN COİL:  İçerisinden ısıtıcı ve soğutucu akışkanın geçtiği serpantin ile mahal arasındaki ısı transferini üzerinde bulunan fan yardımı ile istenilen mahal sıcaklığını sağlayan cihazları,

FİTTİNGS: Metal, bakır ve plastik boru bağlantısı için kullanılan özel parçaları,

FLEKS BAĞLANTI ELEMANI: esnek ve titreşimi alan bağlantı elemanını,

GENLEŞME TANKI: Tesisatta bulunan sıvının ısınması sonucu oluşan hacim değişikliğinden doğan basınç değişimini dengeleyen kabı,

HERMETİK CİHAZ: Yanma için gerekli olan taze havayı fan yardımı ile dış atmosferden alıp yanma sonucu oluşan atık gazın aynı sistemle atmosfere atılan cihazları,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

PAFTA: Metal borulara diş açmak için kullanılan aleti,

RADYATÖR: İçerisinden ısıtıcı ve soğutucu akışkanın geçtiği serpantin ile mahal arasındaki ısı transferini sağlayan cihazı,

REKOR: Boruların birbirlerine eklenmesini,

RESÜRKÜLASYON HATTI: Suyun ısısının daimi olarak sarfiyat noktasına yakın olmasını sağlayan hattı,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma veya başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

TEHLİKE: İşyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	3

2.	MESLEK TANITIMI	3

2.1.	Meslek Tanımı	3

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	3

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	3

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	3

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	3

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	3

3.	MESLEK PROFİLİ	3

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	3

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	3

3.3.	Bilgi ve Beceriler	3

3.4.	Tutum ve Davranışlar	3

4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	3

# GİRİŞ

Bireysel Isıtma Tesisatçısı (Seviye 4) ulusal meslek standardı, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanmıştır.

Bireysel Isıtma Tesisatçısı (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK …………. Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Bireysel Isıtma Tesisatçısı (Seviye 4) iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; tanımlanmış görev talimatlarına göre, konutlardaki ısıtma sistemleri cihazlarını monte edebilen, radyatör ve/veya fancoil montajı yapabilen, yakıt, sıcak-soğuk su ve ısıtma devresi tesisatlarını döşeyebilen, genleşme tankı, boyler ve hermetik cihazların baca montajını gerçekleştirebilen ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08 : 7127 (Havalandırma/klima ve soğutma tesisatı bakım ve onarım işlerinde çalışanlar)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

2872 Sayılı Çevre Kanunu

399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çevre kanunu ve İlgili Yönetmelikler

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

5253 Sayılı Dernekler Kanunu

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerde Çalışma Yönetmeliği

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

## Bireysel Isıtma Tesisatçısı (Seviye 4), her türlü iklim koşullarında, kapalı (işyeri, ev, bina) ve açık (işyeri, ev, binaların dış yüzeyi) mekânlarda, genellikle normal çalışma saatlerinde, tüketiciyle birebir iletişim halinde çalışır. Uzun süreli şehir içi seyahat yapar. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. İşlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Bireysel Isıtma Tesisatçısı (Seviye 4), “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olmalıdır.

# MESLEK PROFİLİ

# Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş sağlığı ve güvenliği ile yangın ve acil durum kurallarını uygulamak/uygulanmasını sağlamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak/uygulatmak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için işyerinin/eğitim kurumlarının düzenlediği eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır/kullanımsını sağlar. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur. Çalışma esnasında karşılaştığı risk etmenleri veya karşılaşabileceği olası risk etmenlerini belirleyerek rapor eder/ müşteriye açıklar. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını müşteriye, yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.3.3 | Makineye/cihaza özel acil durum prosedürlerini uygular/uygulatır. |
|  |  |  |  | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular/uygulatır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre koruma mevzuatına uygun çalışılmasını sağlamak | B.1 | Çevre koruma yöntemlerini öğrenmek | B.1.1 | Çevre koruma yöntemleri konusunda işyerinin ve işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Eğitimlerde öğrendiklerini işinde uygular ve uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Eğitimlerde edindiği bilgi ve becerileri günceller. |
|  |  | B.2 | Çevresel risklerin azaltılmasını sağlamak | B.2.1 | Risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Doğal kaynakların verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Çalışırken yapılan uygulamaların çevresel etkilerini gözlemler ve zararlı sonuçlarının önlenmesi çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.2.4 | Çalıştığı alanlarda bulunan dönüştürülebilir malzemelerin doğru yere iletilmesini sağlar. |
|  |  | B.3 | Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.3.1 | Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır/kullanımını sağlar. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Doğal kaynakların iktisatlı ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | Üretici kataloglarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular ve çalışanlar tarafından uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular /uygulatır ve müşteri memnuniyeti sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır/çalıştırır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular/uygulatır. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak/uygulatarak özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite ve kayıp/hata formlarını doldurur. |
|  |  |  |  | C.2.4 | Üretici talimatlarına göre periyodik bakım çizelgesi oluşturup, talimatlara göre bakım yapar/yaptırır. |
|  |  | C.3 | Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak | C.3.1 | Yapılan hizmetin kalitesini denetler. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Hizmet kalitesini artırıcı önerilerde bulunur. |
|  |  | C.4 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.4.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere sürekli raporlar. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili yöntemleri açıklayıp uygular/uygulatır. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları ilgililere rapor eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | İş organizasyonu yapmak (devamı var) | D.1 | Müşteri iletişim bilgilerini, proje veya keşif bilgilerini ve monte edilecek sistem hakkındaki bilgileri almak | D.1.1 | Müşterinin adres bilgilerini alır. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Yapılmış keşif veya proje dokümanlarını yetkiliden alır. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Montaj yapılacak cihaz modelini yetkili kişiden öğrenir. |
|  |  | D.2 | Ekibini hazırlamak | D.2.1 | Montajı yapabilecek yetkinlikte ve sayıda elemanı tedarik eder. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Ekibini yapılacak işler hakkında bilgilendirir. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Ekibi arasındaki görev dağılımını belirler ve ekibine bildirir. |
|  |  | D.3 | Cihazlar, montaj ekipmanını ve malzemeleri araca yüklemek | D.3.1 | Depodan monte edilecek cihazı alır. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Cihazı zarar görmeyecek bir şekilde araca yükler veya yükletir. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Montaj ekipmanını ve malzemeleri tespit eder ve depodan alır. |
|  |  |  |  | D.3.4 | Montaj ekipmanını ve malzemeleri zarar görmeyecek bir şekilde araca yükler veya yükletir. |
|  |  | D.4 | Ekipman ve malzemeleri montaj mahalline taşımak (devamı var) | D.4.1 | Müşteri ile iletişim sağlanarak, adrese gelineceği bilgisini verir, tarif ve teyit alır. |
|  |  |  |  | D.4.2 | En uygun yoldan (varsa navigasyon cihazından yararlanarak), trafik kurallarına uyarak, montaj yapılacak adrese ulaşır. |
|  |  |  |  | D.4.3 | Montaj mahalline vardıktan sonra müşteriden izin alarak montaj yapılacak yeri görür ve montaj için ön tespit yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | İş organizasyonu yapmak | D.4 | Ekipman ve malzemeleri montaj mahalline taşımak | D.4.4 | Montaj yapabilmek için iskele kurmak/vinç (sepet) kullanmak gerekiyor ise müşteriyi/ilgili kişiyi bilgilendirir ve temin edilmesini talep eder. |
|  |  |  |  | D.4.5 | Montajda kullanılacak ekipman ve malzemeleri montaj yerine taşır/taşıtır. |
|  |  | D.5 | İş bitiminden sonra kullanılan araç, gereç ve ekipmanların bakımını yapmak ve yerlerine koymak. | D.5.1 | İş bitiminden sonra mahaldeki tüm araç ve gereçleri iş güvenliği ve çevre temizliğine uyarak araca yükler veya yükletir. |
|  |  |  |  | D.5.2 | İşyerine ulaşıldığında fazla malzemeleri depoya teslim eder. |
|  |  |  |  | D.5.3 | Alet ve ekipmanların temizliğini ve bakımını yapar veya yaptırır. |
|  |  |  |  | D.5.4 | Alet ve ekipmanları atölyedeki yerlerine yerleştirir veya yerleştirilmesini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Isıtma cihazı montajı yapmak | E.1 | Yapılmış keşfe veya projeye göre cihaz montaj yerini tespit etmek | E.1.1 | Cihaz ebatlarına ve bacanın konumuna göre montaj yapılacak yerin uygun olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  | E.2 | Cihazı montaj mahalline taşımak ya da taşıtmak | E.2.1 | Ambalaja ve cihaza zarar vermeden cihazı montaj mahalline taşır ya da taşıtır. |
|  |  | E.3 | Ambalaj ve cihazın fiziksel kontrollerini yapmak | E.3.1 | Ambalajın dış yüzeyinde yırtık, yıpranma, ıslanma vb. gibi hasar olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Cihazı ambalajından zarar vermeyecek şekilde çıkarır. |
|  |  |  |  | E.3.3 | Ambalajdan çıkan kullanım kılavuzunu ve garanti belgesini müşteriye iletir. |
|  |  |  |  | E.3.4 | Cihazda fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol eder, hasar var ise yetkiliye bildirir. |
|  |  |  |  | E.3.5 | Eksik parça olup olmadığını kontrol eder, eksik parça var ise yetkiliye bildirir. |
|  |  | E.4 | Cihazın askı aparatını yüzeye monte etmek | E.4.1 | Askı aparatının deliklerinin yerlerini su terazisi kullanarak monte edilecek yüzeye işaretler. |
|  |  |  |  | E.4.2 | İşaretlenen delikleri, uygun çaptaki delici ucu ve doğru açı ile matkapla deler. |
|  |  |  |  | E.4.3 | Deliklere uygun çaptaki dübelleri yerleştirir. |
|  |  |  |  | E.4.4 | Askı sacını su terazisi kullanarak uygun vida ve pul ile yüzeye sabitler. |
|  |  | E.5 | Cihazı askı aparatına monte etmek | E.5.1 | Cihazı su terazisi kullanarak askı aparatının üstüne asar. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Cihazın askı aparatına düzgün takılıp takılmadığını ve sağlamlığını kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Radyatör / fancoil montajını yapmak. | F.1 | Keşif ve projeye göre montaj yerlerini tespit etmek. | F.1.1 | Cihazların ebatlarına montaj yapılacak yerin uygun olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  | F.2 | Radyatörleri / fancoilleri montaj yerine taşımak veya taşıtmak. | F.2.1 | Ambalajlara ve cihazlara zarar vermeden cihazı montaj mahalline taşır ya da taşıtır. |
|  |  | F.3 | Ambalaj ve cihazların fiziksel kontrollerini yapmak. | F.3.1 | Ambalajın dış yüzeyinde yırtık, yıpranma, ıslanma vb. gibi hasar olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Cihazı ambalajından zarar vermeyecek şekilde çıkarır. |
|  |  |  |  | F.3.3 | Ambalajdan çıkan kullanım kılavuzunu ve garanti belgesini müşteriye iletir. |
|  |  |  |  | F.3.4 | Cihazda fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol eder, hasar var ise yetkiliye bildirir. |
|  |  |  |  | F.3.5 | Eksik parça olup olmadığını kontrol eder, eksik parça var ise yetkiliye bildirir. |
|  |  | F.4 | Radyatörlerin / fancoillerin askı aparatlarını yüzeye monte etmek. | F.4.1 | Askı aparatının deliklerinin yerlerini su terazisi kullanarak monte edilecek yüzeye işaretler. |
|  |  |  |  | F.4.2 | İşaretlenen delikleri, uygun çaptaki delici ucu ve doğru açı ile matkapla deler. |
|  |  |  |  | F.4.3 | Deliklere uygun çaptaki dübelleri yerleştirir. |
|  |  |  |  | F.4.4 | Askı sacını su terazisi kullanarak uygun vida ve pul ile yüzeye sabitler. |
|  |  | F.5 | Radyatörleri / fancoilleri askı aparatlarına monte etmek. | F.5.1 | Radyatörleri / fancoilleri su terazisi kullanarak askı aparatının üstüne asar. |
|  |  |  |  | F.5.2 | Radyatörleri / fancoilleri askı aparatına düzgün takılıp takılmadığını ve sağlamlığını kontrol eder |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Yakıt hattı tesisatını yapmak (devamı var) | G.1 | Keşif veya projeye göre yakıt hattı malzemelerini tespit etmek | G.1.1 | Uygun çapta boruları tespit eder ve hazırlar. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Kullanılacak fittingsleri tespit eder ve hazırlar. |
|  |  |  |  | G.1.3 | Kullanılacak vana ve filtreleri tespit eder ve hazırlar. |
|  |  | G.2 | Yakıt hattı borularını kesmek ve hazırlamak | G.2.1 | Projede belirlenmiş ölçülere göre boruları uygun kesme aleti ile uygun açı ile keser. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Kesilmiş boruların içlerini kontrol eder kirlilik ve geçişi engelleyici unsurlar var ise temizler. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Borulara pafta kullanarak uygun ölçüde diş açar. |
|  |  |  |  | G.2.4 | Açılan dişin temizliğini yapar. |
|  |  |  |  | G.2.5 | Açılan dişe keten sarar. |
|  |  |  |  | G.2.6 | Sarılan keten üzerine uygun macun uygular. |
|  |  |  |  | G.2.7 | Boruların uçlarına fittings takar ve birbirine birleştirir. |
|  |  |  |  | G.2.8 | Kaynaklı birleşim yapılacak ise kaynak yaparak boruları birleştirir. |
|  |  | G.3 | Boruların geçecek yerlerini hazırlamak / delmek | G.3.1 | Projeye göre boruların geçecek yerlerini tespit eder ve işaretler. |
|  |  |  |  | G.3.2 | İşaretlenen noktaları uygun uçlu kırıcı/delici ile doğru açıda, çevre temizliğine dikkat ederek deler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Yakıt hattı tesisatını yapmak | G.4 | Boru sabitleme kelepçelerini monte etmek. | G.4.1 | Projede belirlenmiş aralıklara göre boru geçecek yüzeyde kelepçe deliklerinin yerlerini işaretler. |
|  |  |  |  | G.4.2 | İşaretlenen noktaları uygun uçlu kırıcı/delici ile doğru açıda, çevre temizliğine dikkat ederek deler. |
|  |  |  |  | G.4.3 | Delinen yerlere uygun çapta dübel yerleştirir. |
|  |  |  |  | G.4.4 | Kelepçeleri takılmış dübellere vida ile monte eder. |
|  |  |  |  | G.4.5 | Monte edilmiş kelepçelerin sağlamlığını kontrol eder. |
|  |  | G.5 | Yakıt hattı borularını yüzeye sabitlemek | G.5.1 | Hazırlanan yakıt hattı borularını takılan kelepçelere yerleştirir. |
|  |  |  |  | G.5.2 | Kelepçeleri vida yardımı ile sıkar |
|  |  |  |  | G.5.3 | Boruların sağlamlığını kontrol eder. |
|  |  | G.6 | Diğer yakıt hattı ekipmanlarını monte etmek. | G.6.1 | Yakıt hattında kullanılan vana, filtre, sayaç, rekor, fleks bağlantı elemanlarını sırasına uyarak hatta monte eder. |
|  |  | G.7 | Hazırlanan yakıt hattı tesisatını cihaza bağlamak. | G.7.1 | Hazırlanan tesisatı uygun vana, rekor ve fleks bağlantı elemanı ile cihaza zarar vermeden monte eder. |
|  |  | G.8 | Tesisatın sızdırmazlık ve basınç testini yapmak. | G.8.1 | Projeye göre istenen basıncı pompa ya da komprasör ile yakıt hattı tesisatına uygular. |
|  |  |  |  | G.8.2 | Manometre yardımı ile basınç kaybı olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.8.3 | Basınç kaybı var ise kayıp noktasını bulur ve kaçağı giderir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Sıcak – soğuk su tesisatını yapmak (devamı var) | H.1 | Projeye göre su tesisatının malzemelerin tespit etmek. | H.1.1 | Uygun çapta boruları tespit eder ve hazırlar. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Kullanılacak fittingsleri tespit eder ve hazırlar. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Kullanılacak vana ve filtreleri tespit eder ve hazırlar. |
|  |  | H.2 | Su borularını kesmek ve hazırlamak. | H.2.1 | Projede belirlenmiş ölçülere göre boruları uygun kesme aleti ile uygun açı ile keser. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Kesilmiş boruların içlerini kontrol eder kirlilik ve geçişi engelleyici unsurlar var ise temizler. |
|  |  |  |  | H.2.3 | Plastik kaynak makinesi yardımı ile fittings malzemelerini borulara uygular. |
|  |  |  |  | H.2.4 | Metal boru kullanımında borulara pafta kullanarak uygun ölçüde diş açar. |
|  |  |  |  | H.2.5 | Metal boru kullanımında açılan dişin temizliğini yapar. |
|  |  |  |  | H.2.6 | Metal boru kullanımında açılan dişe keten sarar. |
|  |  |  |  | H.2.7 | Metal boru kullanımında sarılan keten üzerine uygun macun uygular. |
|  |  |  |  | H.2.8 | Boruların uçlarına fittings takar ve birbirine birleştirir. |
|  |  |  |  | H.2.9 | Kaynaklı birleşim yapılacak ise kaynak yaparak boruları birleştirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Sıcak – soğuk su tesisatını yapmak | H.3 | Boru geçiş yerlerini hazırlamak ve delmek. | H.3.1 | Projeye göre boruların geçecek yerlerini tespit eder ve işaretler. |
|  |  |  |  | H.3.2 | İşaretlenen noktaları uygun uçlu kırıcı/delici ile doğru açıda, çevre temizliğine dikkat ederek deler. |
|  |  | H.4 | Boru sabitleme kelepçelerini monte etmek | H.4.1 | Projede belirlenmiş aralıklara göre boru geçecek yüzeyde kelepçe deliklerinin yerlerini işaretler. |
|  |  |  |  | H.4.2 | İşaretlenen noktaları uygun uçlu kırıcı/delici ile doğru açıda, çevre temizliğine dikkat ederek deler. |
|  |  |  |  | H.4.3 | Delinen yerlere uygun çapta dübel yerleştirir. |
|  |  |  |  | H.4.4 | Kelepçeleri takılmış dübellere vida ile monte eder. |
|  |  |  |  | H.4.5 | Monte edilmiş kelepçelerin sağlamlığını kontrol eder. |
|  |  | H.5 | Sıcak – soğuk su borularını yüzeye sabitlemek | H.5.1 | Hazırlanan sıcak-soğuk su hattı borularını takılan kelepçelere yerleştirir. |
|  |  |  |  | H.5.2 | Kelepçeleri vida yardımı ile sıkar |
|  |  |  |  | H.5.3 | Boruların sağlamlığını kontrol eder. |
|  |  | H.6 | Hazırlanan tesisatı şebeke hattına ve cihaza bağlamak. | H.6.1 | Hazırlanan tesisatı uygun vana ve rekor ile cihaza zarar vermeden monte eder. |
|  |  | H.7 | Tesisatın sızdırmazlık testini yapmak. | H.7.1 | Projeye göre istenen basıncı pompa ya da komprasör ile yakıt hattı tesisatına uygular. |
|  |  |  |  | H.7.2 | Manometre yardımı ile basınç kaybı olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.7.3 | Basınç kaybı var ise kayıp noktasını bulur ve kaçağı giderir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Isıtma devresi tesisatı yapmak (devamı var) | I.1 | Projeye göre ısıtma devresi tesisatının malzemelerin tespit etmek. | I.1.1 | Uygun çapta boruları tespit eder ve hazırlar. |
|  |  |  |  | I.1.2 | Kullanılacak fittingsleri tespit eder ve hazırlar. |
|  |  |  |  | I.1.3 | Kullanılacak vana ve filtreleri tespit eder ve hazırlar. |
|  |  | I.2 | Isıtma devresi borularını kesmek ve hazırlamak. | I.2.1 | Projede belirlenmiş ölçülere göre boruları uygun kesme aleti ile uygun açı ile keser. |
|  |  |  |  | I.2.2 | Kesilmiş boruların içlerini kontrol eder kirlilik ve geçişi engelleyici unsurlar var ise temizler. |
|  |  |  |  | I.2.3 | Plastik boru kullanımında Plastik kaynak makinesi yardımı ile fittings malzemelerini borulara uygular. |
|  |  |  |  | I.2.4 | Demir boru kullanımında borulara pafta kullanarak uygun ölçüde diş açar. |
|  |  |  |  | I.2.5 | Demir boru kullanımında açılan dişin temizliğini yapar. |
|  |  |  |  | I.2.6 | Demir boru kullanımında açılan dişe keten sarar. |
|  |  |  |  | I.2.7 | Demir boru kullanımında sarılan keten üzerine uygun macun uygular. |
|  |  |  |  | I.2.8 | Boruların uçlarına fittings takar ve birbirine birleştirir. |
|  |  |  |  | I.2.9 | Kaynaklı birleşim yapılacak ise kaynak yaparak boruları birleştirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Isıtma devresi tesisatı yapmak | I.3 | Boru geçiş yerlerini hazırlamak / delmek | I.3.1 | Projeye göre boruların geçecek yerlerini tespit eder ve işaretler. |
|  |  |  |  | I.3.2 | İşaretlenen noktaları uygun uçlu kırıcı/delici ile doğru açıda, çevre temizliğine dikkat ederek deler. |
|  |  | I.4 | Boru sabitleme kelepçelerini monte etmek | I.4.1 | Projede belirlenmiş aralıklara göre boru geçecek yüzeyde kelepçe deliklerinin yerlerini işaretler. |
|  |  |  |  | I.4.2 | İşaretlenen noktaları uygun uçlu kırıcı/delici ile doğru açıda, çevre temizliğine dikkat ederek deler. |
|  |  |  |  | I.4.3 | Delinen yerlere uygun çapta dübel yerleştirir. |
|  |  |  |  | I.4.4 | Kelepçeleri takılmış dübellere vida ile monte eder. |
|  |  |  |  | I.4.5 | Monte edilmiş kelepçelerin sağlamlığını kontrol eder. |
|  |  | I.5 | Isıtma devresi borularını yüzeye sabitlemek | I.5.1 | Hazırlanan sıcak-soğuk su hattı borularını takılan kelepçelere yerleştirir. |
|  |  |  |  | I.5.2 | Kelepçeleri vida yardımı ile sıkar |
|  |  |  |  | I.5.3 | Boruların sağlamlığını kontrol eder. |
|  |  | I.6 | Hazırlanan tesisatı radyatörlere ve fancoillere bağlamak | I.6.1 | Hazırlanan tesisatı uygun vana ve rekor ile cihaza zarar vermeden monte eder. |
|  |  | I.7 | Tesisatın sızdırmazlık ve basınç testini yapmak | I.7.1 | Projeye göre istenen basıncı pompa ya da komprasör ile yakıt hattı tesisatına uygular. |
|  |  |  |  | I.7.2 | Manometre yardımı ile basınç kaybı olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | I.7.3 | Basınç kaybı var ise kayıp noktasını bulur ve kaçağı giderir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| J | Genleşme tankı montajını yapmak | J.1 | Genleşme tankı için uygun yer seçimi yapmak. | J.1.1 | Projeye ve genleşme tankının ebatlarına göre genleşme tankının yerini belirler. |
|  |  | J.2 | Genleşme tankının montajını yapmak | J.2.1 | Genleşme tankını arıza halinde müdahele etmeye izin verecek bir şekilde ve ölçülerde yerine yerleştirir. |
|  |  |  |  | J.2.2 | Genleşme tankını sabitlemek gerekiyor ise yüzeye vida ve dubel kullanarak sabitler. |
|  |  | J.3 | Genleşme tankı ön gaz basınç kontrolü yapmak. | J.3.1 | Projede belirlenmiş olan basınç değerlerine göre genleşme tankının ön basıncını manometre ile kontrol eder. |
|  |  |  |  | J.3.2 | Ölçülen basınç istenen basınçtan yüksek ise tank içerisindeki gaz boşaltarak istenen düzeye getirir. |
|  |  |  |  | J.3.3 | Ölçülen basınç istenen basınçtan düşük ise tanka azot tüpü ile gaz ekleyerek istenen düzeye getirir. |
|  |  | J.4 | Genleşme tankını boru tesisatına bağlamak. | J.4.1 | Isıtma çevrim tesisatının dönüş hattından ek bir çıkış alır ve genleşme tankına bağlar. |
|  |  |  |  | J.4.2 | Tesisat çalışma basıncına uygun emniyet ventili tespit ve temin eder. |
|  |  |  |  | J.4.3 | Yapılan hat üzerine uygun ebatta fittings malzemeler kullanılarak emniyet ventilini monte eder. |
|  |  |  |  | J.4.4 | Emniyet ventili çıkışını drenaja bağlar. |
|  |  |  |  | J.4.5 | Genleşme tankı ile tesisat arasında kesici vana kullanmamaya dikkat eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| K | Boyler montajını yapmak. | K.1 | Boylerin montaj edileceği yeri belirlemek. | K.1.1 | Projeye ve boylerin ebatlarına göre boylerin yerini belirler. |
|  |  | K.2 | Boyleri monte etmek. | K.2.1 | Boyleri arıza halinde müdahale etmeye izin verecek bir şekilde ve ölçülerde yerine yerleştirir. |
|  |  |  |  | K.2.2 | Boyleri sabitlemek gerekiyor ise yüzeye vida ve dübel kullanarak sabitler. |
|  |  | K.3 | Boyler-sıcak su soğuk su bağlantısını yapmak. | K.3.1 | Şebeke hattını uygun çapta boru, vana, filtre, basınç düşürücü, emniyet ventili ve fittingslerle boyler soğuk su girişine bağlar. |
|  |  |  |  | K.3.2 | Emniyet ventilini drenaj hortumu ile gidere bağlar. |
|  |  |  |  | K.3.3 | Sıcak su hattını uygun çapta boru, vana ve fittingsle boyler sıcak su çıkışına bağlar. |
|  |  | K.4 | Boyler ısıtma devresi bağlantısını yapmak. | K.4.1 | Isıtıcı cihazın gidiş hattını uygun çapta boru ve vana kullanarak boyler ısıtma girişine bağlar. |
|  |  |  |  | K.4.2 | Isıtıcı cihazın dönüş hattını uygun çapta boru ve vana kullanarak boyler ısıtma dönüş hattına bağlar. |
|  |  |  |  | K.4.3 | Projede üç yollu vana var ise projeye göre boyler ve cihaz arasındaki tesisata uygun fittings ve vana kullanarak bağlantısını yapar. |
|  |  |  |  | K.4.4 | Projede boyler ve ısıtma cihazı arasında ek pompa var ise uygun fittings ve vana kullanarak bağlantısını yapar. |
|  |  | K.5 | Radyatörleri / fancoilleri askı aparatlarına monte etmek. | K.5.1 | Projede belirtilen re-sirkülasyon hattına uygun boru, vana ve fittings kullanarak bağlantısını yapar. |
|  |  |  |  | K.5.2 | Projede re-sirkülasyon hattında ek bir pompa var ise re-sirkülasyon hattına uygun vana ve fittings kullanarak bağlantısını yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| L | Hermetik cihazların baca montajını yapmak | L.1 | Cihazın montaj yerine baca geçiş deliği açmak | L.1.1 | Projeye ve cihazın montaj sonrası konumuna göre, kırıcı-delici ile, uygun çapta baca geçiş deliğini açar. |
|  |  | L.2 | Baca setini uygun eğim ile cihaza bağlamak. | L.2.1 | Baca setini cihaza uygun vida kullanarak ve cihazın montaj kitapçığında belirtilen açı ile açılan delikten geçirerek montajını yapar. |
|  |  |  |  | L.2.2 | Bacanın geçtiği deliğin izolasyonunu uygun malzeme kullanarak izolasyonunu sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklamalar |
| M | Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek | M.1 | Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | M.1.1 | İşletme tarafından düzenlenen eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder. |
|  |  |  |  | M.1.2 | Meslek ve sektördeki yeni alet, araç, gereç, yeni yöntem, yeni sistem gibi teknolojik gelişmeleri süreli yayınları, internet, dergi vb yollarla takip eder. |
|  |  |  |  | M.1.3 | Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |
|  |  |  |  | M.1.4 | İşletmede yeni kurulan sistemlerin kurulum ve test çalışmalarını, görevleri kapsamındaki işlemler açısından gözlemler. |
|  |  | M.2 | Astlarına ve diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek | M.2.1 | Astlarının/stajyerlerin bilgi ve beceri eksikliklerini tespit eder. |
|  |  |  |  | M.2.2 | Astlarına/stajyere refakat ederek tüm süreçte gözleyerek, uygulatarak, hatalarına ilişkin uyarılarda bulunarak öğrendiklerini pekiştirmesine yardımcı olur |
|  |  | M.3 | Mesleki gelişimini planlamak | M.3.1 | Mesleki yaşamıyla ilgili diploma, sertifika veya referans/tavsiyeler gibi belge ve dokümanları dosyalar. |
|  |  |  |  | M.3.2 | Mesleki durumu, kişisel özellikleri ve performans değerlendirme sonuçlarına göre performans ve mesleki ilerleme hedeflerini belirler. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Anahtar takımı çeşitleri

- Azot tüpü

- Bakır boru kesme makası

- Boru diş açma aletleri

- Boru testeresi

- Cam kesme elması

- Çekiç

- Dekupaj

- Delici

- Delik açma punch

- Demir testeresi

- Desibelmetre

- Diş açma mengenesi

- Doğalgaz macunu

- Eğe takımı

- El feneri

- Elektrik kaynağı

- Elektrik süpürgesi

- Folyo açma aleti

- Halat

- Hava pompası

- İkaz levhaları

- İletişim araçları (telsiz, telefon vb.)

- Keten

- Kırıcı

- Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi, kulaklık, maske, eldiven, gözlük vb.)

- Kompresör

- Kurbağacık

- Matkap

- Mengene

- Merdiven

- Metal dedektörü

- Mini bakır boru makası

- Oksijen kaynağı

- Plastik boru kesme makası

- Plastik kaynağı makinesi

- Rayba

- Seyyar lambalar

- Sibop tornavidası

- Silikon Tabancası

- Spiral taş

- Su terazisi

- Şerit metre

- Takım çantası

- Teflon bant

- Tel fırça

- Temel el aletleri (elektrik kontrol kalemi, tornavida, maket bıçağı, kargaburun, ayarlı ve papağan pense, keski, çekiç takımı vb.)

- Tork anahtarı

- Toz toplama cihazı

- Uzunluk ölçü aletleri

- Yangın söndürme ekipmanı

## Bilgi ve Beceriler

- Acil durum bilgisi

- Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Basit ilkyardım bilgisi

- Bilgisayar kullanma bilgi ve becerisi

- Çalışma ve kontrol prosedürleri bilgisi

- Çevre koruma yöntemleri bilgisi

- Dokümantasyon becerisi

- Ekip içinde çalışma becerisi

- El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

- El becerisi

- El-göz koordinasyonunu sağlama becerisi

- Elektrik, oksijen ve plastik boru kaynağı yapabilme becerisi

- Geri dönüşümlü atık bilgisi

- Isı transfer ve yalıtımı bilgisi

- Isıtma cihazları bilgisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- İşbaşında yetiştirme bilgi ve becerisi

- İşletme otomasyon sistemleri kullanma bilgi ve becerisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- Kalite güvence sistemleri temel bilgisi

- Kalite kontrol metotları temel bilgisi

- Karar verme yeteneği

- Kayıt tutma ve raporlama becerisi

- Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Muayene ve test teknikleri bilgisi

- Otomasyon cihazları montaj bilgisi

- Otomasyon programlama bilgisi

- Otomasyon sistemlerini programlama becerisi

- Ölçme teknikleri bilgisi

- Problem çözme becerisi

- Proje okuma bilgisi

- Risk analizi bilgi ve becerisi

- Sıhhi tesisat otomatik kontrol bilgisi

- Sızdırmazlık ve basınç testi yapabilme becerisi

- Sözlü ve yazılı iletişim becerisi

- Talimat izleme becerisi

- Temel mekanik bilgisi

- Temel bilgisayar ağları bilgisi

- Temel çalışma mevzuatı bilgisi

- Temel elektrik ve elektronik bilgisi

- Temel ısıtma sistemleri bilgisi

- Temel sıhhi tesisat bilgisi

- Temel sıvı yakıtlar bilgisi

- Temel yanıcı-yakıcı gazlar bilgisi

- Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

- Yüksekte çalışma bilgi ve becerisi

- Zamanı iyi kullanma becerisi

## Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

- Astlarının iş disiplinini sağlamak

- Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

- Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

- Ekip içinde çalışma uyumlu çalışmak

- Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek

- İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

- İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

- Kaynakları verimli kullanmak

- Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

- Kendisinin ve astlarının güvenliğini gözetmek

- Korunması gereken malzeme ve gereçleri özenle korumak

- Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olmak

- Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

- Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

- Sistem ve sahalarda risk ve tehlike analizi yapmak

- Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

- Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

- Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

- Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

- Temizlik ve yağlamalarda talimatlarda tanımlanan süreçleri ve niteliksel uyarıları izlemek

- Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

- Uyarı ve eleştirilere açık olmak

- Üstlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

- Yetkisi dahilinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

# ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Bireysel Isıtma Tesisatçısı (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Dr. Murat YALÇINTAŞ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Şekib AVDAGİÇ 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dursun TOPÇU 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan DEMİR 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Abdullah ÇINAR 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet DEVELİOĞLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yakup KÖÇ 			İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

İsrafil KURALAY 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul Yavuz PALA 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Murat SUNGURLU 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet YENEL 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Halim ÖZDEMİR 		İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi

Dr. Cengiz ERSUN 		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri

Selçuk Tayfun OK		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Selim Süleyman		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi 					Müdürü

Selim SÜLEYMAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi KOBİ 				Araştırma Şefi

Recep DAYIOĞLU		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi 					Uzman Yardımcısı

Efe MISIRLI			SİSMA Uzmanı, Sisma Danışmanlık Ltd.

Dr. İrfan MISIRLI		Meslek Standardı Hazırlama Ekibi Teknik Koordinatörü ve   				Sisma Uzmanı, Sisma Danışmanlık Ltd.

- Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

Yüksel GÖKÇEN     		İmaj Teknik Demirdöküm Fab. A.Ş. Servis Sahibi,

Kadir DALMIŞ		Alarko Carrier Servis Sorumlusu

Hasan YILMAZ		Eray Teknik Hizmetler Ltd.

Celal SAYIN			Sayın Elektronik (Alarko)

İlhan KAYA			Kayahan Isı Ticaret (Demirdöküm)

Musa Kazım KILIÇ		Alarko Carrier Servis Teknik

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği (BACADER)

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Doğal Gaz Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİDER)

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San.ve Tic. A.Ş (UGETAM)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B)

T.C. M.E.B. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

…… Sektör Komitesi Üyeleri

- MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,	Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,             	Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,	       Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,		  Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,		        Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir