ULUSAL MESLEK STANDARDI

MERKEZİ ISITMA TESİSATÇISI

SEVİYE 4

REFERANS KODU /

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

| Meslek: | MERKEZİ ISITMA TESİSATÇISI |
| --- | --- |
| Seviye: | 4 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İstanbul Ticaret Odası (İTO) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK ....................................... Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | ……………………………………. |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

BRANŞMAN: Kalorifer, temiz su ve pissu tesisatında, ana düşey borudan çıkan yatay kolu,

BOYLER: Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılmasını

sağlayan depoyu,

CASCADE SİSTEMİ: Seri bağlantı sistemini,

CHILLER: Fan koil, klima sistemleri için gereken soğuk suyu sağlayan cihazı,

ÇEKVALF: Tesisatlarda akışkanın tek taraflı akmasını sağlayan vanayı,

FAN-COİL: İstenildiğinde ısıtma, istenildiğinde soğutma yapabilen havalandırma sistemini,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KAPLİN: Farklı çaptaki hortumları ve aynı rekora sahip hortum bağlarını birbirine

bağlamayı sağlayan ekipmanı,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOLLEKTÖR: Atık madde toplayan üniteyi,

KOMPANSATÖR: Tesisatlarda genleşmeden ve titreşimden doğan sorunları önlemek için

kullanılan parçayı,

KOVAN: Duvar geçişlerinde boruların betonla temasını kesmesi için boru çevresine

sarılan metal levhayı ya da plastiği,

KURT AĞZI AÇMAK: Yuvarlak borularda doğrudan T bağlantı yapma işlemini,

MANOMETRE: Gaz veya sıvı akışkanların basıncını ölçmek için kullanılan aleti,

PLAKALI EŞANJÖR: Farklı sıcaklıktaki sıvı ya da gazların enerji alışverişi yaptıkları

aygıtı,

PPRC: Polipropilen Random Kopolimer'in İngilizce kısaltmasıdır. Piyasada "plastik boru"

diye tabir edilen malzemenin teknik adını,

PUNTA ATMAK: Kaynak işleminde tek bir kaynak dokunuşunu,

REZERVASYON: Boru tesisatlarına sonradan ek yapabilmek için, önceden bırakılan boru

ağızlarını,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma veya başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

SİRKÜLASYON POMPASI: Dolaşım, devir-daim pompasını,

TEHLİKE: İşyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TERMOSTAT: Sıcaklık sabitleyiciyi,

TERMOSTATİK VANA: Üzerinde, istenilen sıcaklığı ayarlamak üzere bir termostat bulunan su ya da buhar vanasını

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	7

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	8

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	20

3.3.	Bilgi ve Beceriler	21

3.4.	Tutum ve Davranışlar	22

4.    ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	23

# GİRİŞ

Merkezi Isıtma Tesisatçısı (Seviye 4) ulusal meslek standardı, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanmıştır.

Merkezi Isıtma Tesisatçısı (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK ……………. Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Merkezi Isıtma Tesisatçısı (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde;  binaların merkezi olarak ısıtılması için gerekli olan sistemleri kuran, ısı üreten kazanlar ile diğer cihaz, aparat ve boru donanımlarını monte eden ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08   : 7126 (Su ve boru tesisatçıları)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Gürültü Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Yangın Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik (2008)

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

EPDK Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği

EPDK Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği

İmar Yönetmelikleri

Yangın Yönetmeliği

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

## 4857 Sayılı İş Kanunu
Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

## İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkındaki Yönetmelik

## Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

## Merkezi Isıtma Tesisatçısı (Seviye 4), her türlü coğrafi iklim şartlarında açık ve kapalı ortamlarda çalışır. Planlama işlerini büroda, uygulama işlemlerini binalarda yapar. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, yüksek sıcaklık, kirli ve tozlu ortam, gürültü, görme ve işitme sorunları, solunum sistemi problemleri, eklem ve kas sistemi rahatsızlıkları, düşme, yaralanma, yanma, radyoaktiviteye, kimyasallara maruz kalma sayılabilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. İşlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Merkezi Isıtma Tesisatçısı (Seviye 4), “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olmalıdır.

# MESLEK PROFİLİ

# Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İSG, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Makinaya/cihaza özel acil durum prosedürlerini uygular. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Merkezi ısıtma tesisatı işlemleri için çevre koruma mevzuatı hükümlerini yerine getirmek | B.1 | Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak | B.1.1 | Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | B.1.3 | İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır. |
|  |  | B.2 | Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.2.1 | Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Doğal kaynakların daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Merkezi ısıtma tesisatı işlemleri için kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini belirler. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini saptar. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makina, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur. |
|  |  | C.3 | Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak | C.3.1 | Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Yapılan hizmetin kalitesini denetler. |
|  |  |  |  | C.3.3 | Hizmet ve ürün kalitesini artırıcı önerilerde bulunur. |
|  |  | C.4 | Sıhhi tesisatta saptanan hata ve arızaları engelleme düzeltme çalışmalarına katılmak | C.4.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere sürekli bildirir. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili basit uygulama ve yöntemleri uygular. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Merkezi ısıtma sistemi kurmak için ön hazırlık yapmak (devamı var) | D.1 | Sistemi kurmak için projeyi incelemek | D.1.1 | Projeyi yetkili kişiden alır. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Boru çaplarını ve uzunluklarını inceler. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Boru geçiş güzergahlarını ve branşman ayrımlarını inceler. |
|  |  |  |  | D.1.4 | Kollektör, kazan, boyler, genleşme tankı, vana ve pompaların yerlerini ve ölçülerini inceler. |
|  |  | D.2 | Projeye göre malzeme listesi çıkarmak | D.2.1 | Boru çaplarına göre metrajını çıkartır. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Vana, çekvalf, pislik tutucu, cins, ölçü ve adetlerini çıkartır. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Fittings ve patent malzemelerinin cins, adet ve ölçülerine göre listelerini çıkartır. |
|  |  |  |  | D.2.4 | Flanş, conta ve civataların cins, ölçü ve miktarlarını çıkartır. |
|  |  |  |  | D.2.5 | Kelepçe, dübel, vida, civata, keten, teflon ihtiyaçlarını belirler. |
|  |  |  |  | D.2.6 | Konsol malzemelerinin ölçü, cins ve miktarlarını çıkartır. |
|  |  |  |  | D.2.7 | Çıkarttığı malzemeleri liste yaparak kaydeder. |
|  |  |  |  | D.2.8 | Listeyi sipariş edilmek üzere ilgili kişiye verir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Merkezi ısıtma sistemi kurmak için ön hazırlık yapmak | D.3 | Kullanılacak malzemeleri kontrol etmek. | D.3.1 | Siparişten gelen malzemeleri teslim alır. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Siparişteki özellik ve miktarlara uygun olup olmadığına bakar. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Uygunsuzluk halinde iade edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.3.4 | Uygun olan malzemeleri kaydeder ve dokümanı ilgili yöneticiye verir. |
|  |  |  |  | D.3.5 | Malzemelerin çalışma ortamındaki depoya yerleştirilmesini sağlar. |
|  |  | D.4 | Araç, gereç ve ekipmanları hazırlamak | D.4.1 | Araç, gereç ve ekipmanları çalışma ortamına getirir / getirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Çalışma için uygun alanı belirler. |
|  |  |  |  | D.4.3 | Belirlediği alana elektrik enerjisi hattı çekilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.4.4 | Çalışma ortamının aydınlatılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | D.4.5 | Pafta ve presin yağlarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.4.6 | Makine ve ekipmanların çalışıp çalışmadığını ve bakımlarının yapılıp yapılmadığını kontrol eder. |
|  |  | D.5 | İş programı yapmak | D.5.1 | İş programını projeye gereklerine göre yapar. |
|  |  |  |  | D.5.2 | Gerekli eleman sayısını belirler. |
|  |  |  |  | D.5.3 | Yapılacak işi ve zamanı belirler. |
|  |  |  |  | D.5.4 | Yaptığı programı çalışanlara anlatır ve kayıt eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Merkezi ısıtma sistemini kurmak (devamı var) | E.1 | Konsollama yapmak | E.1.1 | Projeye göre, boru çapı ve adedine göre konsol genişliği ve uzunluğunu belirler. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Konsolun bağlanacağı yere delik açar. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Konsolları teraziye alır. |
|  |  |  |  | E.1.4 | Konsolları sabitler. |
|  |  | E.2 | Kelepçeleme yapmak | E.2.1 | Boru ölçülerine göre kelepçeleri belirler. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Konsol, duvar veya tavana kelepçeleri monte eder. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Boruyu yerleştirdikten sonra kelepçeleri sıkar. |
|  |  | E.3 | Kolon ve branşman borularını çekmek (devamı var) | E.3.1 | Projedeki kolon güzergahlarına ve boru çaplarına göre boruları punta yaparak veya dişli boruları sıkarak monte eder. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Rezervasyon yerlerini açar. |
|  |  |  |  | E.3.3 | Sleeve’leri monte eder. |
|  |  |  |  | E.3.4 | Kolon borularında branşman ağzı bırakır. |
|  |  |  |  | E.3.5 | Branşman borularını çeker. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Merkezi ısıtma sistemini kurmak (devamı var) | E.3 | Kolon ve branşman borularını çekmek | E.3.6 | Kolona vanaları, payölçer ve konpansatör bağlar. |
|  |  |  |  | E.3.7 | Gerektiğinde PPRC boru çeker. |
|  |  |  |  | E.3.8 | Yerden ısıtma için zemine boru döşer. |
|  |  | E.4 | Radyatör ve fan-coil’leri bağlamak | E.4.1 | Radyatör konsollarını ve yerini işaretler. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Radyatör konsolalrını terazisinde monte eder. |
|  |  |  |  | E.4.3 | Radyatörü konsollara asar, vanalarını/ termostat vanalarını takar. |
|  |  |  |  | E.4.4 | Branşman borularını bağlar. |
|  |  |  |  | E.4.5 | Fan-coil montaj şemasına göre fan-coil’i monte eder. |
|  |  |  |  | E.4.6 | Balans vanası, vana, pislik tutucu, üç yollu vana gibi ilave aparatlar monte eder, gruplamayı yapar. |
|  |  |  |  | E.4.7 | Branşman borularını bağlar. |
|  |  |  |  | E.4.8 | Fan- coil drenaj borusunu bağlar. |
|  |  | E.5 | Cascade sistemini kurmak (devamı var) | E.5.1 | Projeye göre kombilerin yerlerini belirler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Merkezi ısıtma sistemini kurmak (devamı var) | E.5 | Cascade sistemini kurmak | E.5.2 | Kombileri duvara monte eder. |
|  |  |  |  | E.5.3 | Vana, çekvalf, pislik tutucu gibi aparatları monte eder, gruplamayı yapar. |
|  |  |  |  | E.5.4 | Projeye göre denge kabı ve kolektörü bağlar. |
|  |  |  |  | E.5.5 | Cascade sistemini ana hatta bağlar. |
|  |  | E.6 | Kollektörleri yapmak | E.6.1 | Kollektörü projeye göre yapar. |
|  |  |  |  | E.6.2 | Boruları belirtilen ölçülerde keser. |
|  |  |  |  | E.6.3 | Borulara kurt ağzı açar, kaynak yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.6.4 | Kollektörü zemin veya duvardaki konsola, terazisinde monte eder. |
|  |  |  |  | E.6.5 | Kollektördeki flanşlı borulara; vana, çekvalf, pislik tutucu, pompa ve konpansatör gibi aparatları monte eder. |
|  |  |  |  | E.6.6 | Kollektöre termometre ve manometre monte eder. |
|  |  |  |  | E.6.7 | Kollektöre tahliye ve dolum vanası bağlar. |
|  |  |  |  | E.6.8 | Kollektörleri (gidiş ve dönüş), ana kolonlara bağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Merkezi ısıtma sistemini kurmak (devamı var) | E.7 | Kurt ağzı açmak | E.7.1 | Birleştirilecek boruları çaplarına göre dairesel olarak keser. |
|  |  |  |  | E.7.2 | Kesilen boruları birbirine yanaştırarak, boşluk kalmayacak şekilde taşla alıştırır. |
|  |  |  |  | E.7.3 | Boruların flanşlarının kaynatılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.7.4 | Kollektördeki kurt ağzına, kurt ağzı açılmış flanşlı boruları, flanş cıvata delikleri merkezlenecek şekilde puntalar. |
|  |  |  |  | E.7.5 | Kollektör ile borunun kaynak yapılmasını sağlar. |
|  |  | E.8 | Kazan bağlantılarını yapmak | E.8.1 | Kazanı teraziye alarak kaide üzerine yerleştirir. |
|  |  |  |  | E.8.2 | Kazan gidiş ve dönüş borularını kollektörlere bağlar. |
|  |  |  |  | E.8.3 | Kazana doldurma ve boşaltma vanalarını takar. |
|  |  |  |  | E.8.4 | Genleşme borularını bağlar. |
|  |  |  |  | E.8.5 | Kazana emniyet ventili monte eder. |
|  |  |  |  | E.8.6 | Kazana termometre, manometre monte eder. |
|  |  |  |  | E.8.7 | Kazana ısı ayar termostatı monte eder. |
|  |  |  |  | E.8.8 | Doğalgazla çalışmayan kazanların baca bağlantısını yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Merkezi ısıtma sistemini kurmak (devamı var) | E.9 | Genleşme tankı bağlamak | E.9.1 | Projeden tankın yerini belirler. |
|  |  |  |  | E.9.2 | Hatta vana takmadan tankı kazana bağlar. |
|  |  |  |  | E.9.3 | Tank boru hattına emniyet ventili monte eder. |
|  |  | E.10 | Boyler boru bağlantılarını yapmak | E.10.1 | Boyleri projeye göre kaide üzerine yerleştirir. |
|  |  |  |  | E.10.2 | Boylerin kazana giriş çıkış bağlantılarını yapar. |
|  |  |  |  | E.10.3 | Boyler soğuk su giriş ve sıcak su çıkış bağlantılarının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.10.4 | Boyler giriş hattına vana, pislik tutucu ve sirkülasyon pompası monte eder. |
|  |  | E.11 | Plakalı eşanjör boru bağlantılarını yapmak | E.11.1 | Plakalı eşanjörü projede belirtildiği şekilde kaide üzerine koyar veya duvara asar. |
|  |  |  |  | E.11.2 | Plakalı eşanjörün kazana giriş-çıkış bağlantılarını yapar. |
|  |  |  |  | E.11.3 | Plakalı eşanjörü giriş ve çıkış kolektörlerine bağlar. |
|  |  |  |  | E.11.4 | Plakalı eşanjöre doldurma ve boşaltma vanaları monte eder. |
|  |  |  |  | E.11.5 | Plakalı eşanjöre vana, çekvalf, pislik tutucu, sirkülasyon pompası monte eder. |
|  |  | E.12 | Güneş enerjisi sistemi bağlantılarını yapmak | E.12.1 | Güneş enerjisi sistemini projeye göre çatıya yerleştirir. |
|  |  |  |  | E.12.2 | Güneş enerjisi sisteminin sıcak su çıkış borusunu, kazan gidiş kolektörüne; güneş enerjisi sisteminin dönüş borusunu, kazan dönüş kolektörüne bağlar. |
|  |  |  |  | E.12.3 | Gidiş kolektörüne bağlanan hatta, vana, pislik tutucu, çekvalf monte eder. |
|  |  |  |  | E.12.4 | Dönüş kolektörüne bağlanan hatta vana monte eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Merkezi ısıtma sistemini kurmak | E.13 | Klima santralının boru bağlantılarını yapmak | E.13.1 | Gidiş kolektörünün sıcak su çıkış hattını klima santrali girişine bağlar. |
|  |  |  |  | E.13.2 | Klima santrali çıkış hattını (ılık su) dönüş kolektörü hattına bağlar. |
|  |  |  |  | E.13.3 | Klima santrali giriş hattına, vana, pislik tutucu, termometre ve manometre bağlar. |
|  |  |  |  | E.13.4 | Klima santrali çıkış hattına vana, üç yollu vana, balans vanası ve bypass vanası ve bypass hattı, termometre, manometre monte eder. |
|  |  |  |  | E.13.5 | Klima santraline drenaj borusu bağlar. |
|  |  | E.14 | Çiller grubu boru bağlantılarını yapmak | E.14.1 | Çiller grubunu projeye göre yerleştirir. |
|  |  |  |  | E.14.2 | Çiller giriş hattına kompansatör, vana, pislik tutucu, kaplin, termometre ve manometre monte eder. |
|  |  |  |  | E.14.3 | Çiller çıkış hattına kaplin, vana, kompansatör, termometre ve manometre monte eder. |
|  |  |  |  | E.14.4 | Klima santrali dönüş hattına vana, üç yollu vana, balans vanası ve bypass hattı monte eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Merkezi ısıtma sisteminin kontrollerini yapmak | F.1 | Sistemin terazi kontrolü yapmak | F.1.1 | Tesisatı, kaynak yerlerini, vanaları ve kör tapaları gözle kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Boruların, radyatörlerin ve fan-coil’lerin terazide olup olmadığını gözle kontrol eder. |
|  |  | F.2 | Sistemdeki göstergeleri ve emniyet cihazlarını kontrol etmek | F.2.1 | Projede belirtilen göstergelerin, sistemdeki yerlerine monte edilip edilmediğine bakar. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Manometrelerin çalışıp çalışmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Termometrelerin çalışıp çalışmadığını kontrol eder. |
|  |  | F.3 | Sızdırmazlık kontrolü yapmak | F.3.1 | Sistemi su ile doldurarak işletme basıncının 1,5 katı basınç uygular. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Sistemi takip ederek sızdırmazlık kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | F.3.3 | Sızdırma varsa, sızıntının olduğu bölgedeki suyu boşaltır. |
|  |  |  |  | F.3.4 | Kaynak yaparak, keten sarıp sıkarak veya conta koyarak arızayı giderir. |
|  |  |  |  | F.3.5 | Arızayı onardıktan sonra tekrar test basıncına ayarlar. |
|  |  | F.4 | Açık ve kapalı genleşme tanklarını kontrol etmek | F.4.1 | Açık genleşme tankının haberci borusundan su gelip gelmediğine bakar. |
|  |  |  |  | F.4.2 | Haberci borusundan su gelinceye kadar sisteme su basar. |
|  |  |  |  | F.4.3 | Kapalı genleşme tankının emniyet ventilini belirtilen test basıncı değerine göre ayarlar ve kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.4.4 | Açık ve kapalı genleşme tankları ile kazan arasındaki boru hattında suyun akışını engelleyecek hiçbir aparatın (vana, çekvalf vb.) bulunmadığını kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Sistemi işletme şartlarına ayarlamak | G.1 | Sistemin devreye alınmasını sağlamak | G.1.1 | Sistemin devreye alınmaya hazır olduğunu ilgili yetkiliye bildirir. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Devreye alınma sırasında ekibiyle birlikte hazır bulunur |
|  |  | G.2 | Sistemdeki göstergeleri ve emniyet cihazlarını ayarlamak | A.2.1 | Emniyet ventili ayarı yaparak, sistemi test basıncından belirtilen işletme basınca ayarlar. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Kazan suyu sıcaklığının, test sıcaklığına getirilmesini sağlar |
|  |  | G.3 | Sistemin son kontrollerini yapmak | A.3.1 | Genleşmeden oluşabilecek sızıntıları kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Sızıntı yapan vana, rekor ve flanş cıvatalarını sıkarak sızıntıyı giderir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Kazan suyunu belirtilen işletme suyu sıcaklığına getirmek için termostat ayarı yapar. |
|  |  | G.4 | Isıtıcı apereyleri ayarlamak | A.4.1 | Isıtıcı apereylerinin havalarını alır. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Apereye bağlı termostatik vanaları belirtilen değere getirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklamalar |
| H | Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek | H.1 | Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | H.1.1 | İşletme tarafından düzenlenen eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Meslek ve sektördeki yeni alet, araç, gereç, yeni yöntem, yeni sistem gibi teknolojik gelişmeleri süreli yayınları, internet, dergi vb yollarla takip eder. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |
|  |  |  |  | H.1.4 | İşletmede yeni kurulan sistemlerin kurulum ve test çalışmalarını, görevleri kapsamındaki işlemler açısından gözlemler. |
|  |  | H.2 | Astlarına ve diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek | H.2.1 | Astlarının/stajyerlerin bilgi ve beceri eksikliklerini tespit eder. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Astlarına/stajyere refakat ederek tüm süreçte gözleyerek, uygulatarak, hatalarına ilişkin uyarılarda bulunarak öğrendiklerini pekiştirmesine yardımcı olur |
|  |  | H.3 | Mesleki gelişimini planlamak | H.3.1 | Mesleki yaşamıyla ilgili diploma, sertifika veya referans/tavsiyeler gibi belge ve dokümanları dosyalar. |
|  |  |  |  | H.3.2 | Mesleki durumu, kişisel özellikleri ve performans değerlendirme sonuçlarına göre performans ve mesleki ilerleme hedeflerini belirler. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Anahtar takımı çeşitleri

- Boru çeşitleri

- Boru kesme makası

- Demir testeresi

- Elektrik ark kaynak makinesi

- Fittings çeşitleri

- Gönye

- Hidrolik bükme presi

- İletişim araçları (telsiz, telefon vb.)

- İskele

- Kalem

- Kaynak maskesi

- Keten

- Kırıcı-delici

- Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi, kulaklık, keski, maske, eldiven, gözlük vb.)

- Lokma takımı

- Manometre

- Matkap

- Merdiven

- Murç

- Oksi-asetilen kaynak makinesi

- Pafta

- Punch

- Seyyar mengene

- Seyyar priz ve lamba

- Spiral taş

- Su terazisi

- Şablon

- Takım çantası

- Tebeşir

- Teflon

- Temel el aletleri (kontrol kalemi, tel fırça, mala, papağan pense, tornavida, çekiç takımı vb.)

- Termometre

- Test pompası

- Uzunluk ölçü aletleri

- Üstüpü

- Vana çeşitleri

- Yağdanlık

- Yangın söndürme ekipmanı

- Yapıştırıcı çeşitleri

## Bilgi ve Beceriler

- Acil durum bilgisi

- Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

- Altyapı tesisat bilgisi

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Basit ilkyardım bilgisi

- Bilgisayar kullanma bilgi ve becerisi

- Çalışma ve kontrol prosedürleri bilgisi

- Çevre koruma yöntemleri bilgisi

- Dokümantasyon becerisi

- Ekip içinde çalışma becerisi

- El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

- El becerisi

- El-göz koordinasyonunu sağlama becerisi

- Elektrik, oksijen ve plastik boru kaynağı yapabilme becerisi

- Geri dönüşümlü atık bilgisi

- Isı transfer ve yalıtımı bilgisi

- Isıtma cihazları bilgisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- İşbaşında yetiştirme bilgi ve becerisi

- İşletme otomasyon sistemleri kullanma bilgi ve becerisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- Kalite güvence sistemleri temel bilgisi

- Kalite kontrol metotları temel bilgisi

- Karar verme yeteneği

- Kayıt tutma ve raporlama becerisi

- Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

- Kroki çizim bilgisi

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Muayene ve test teknikleri bilgisi

- Otomasyon cihazları montaj bilgisi

- Otomasyon programlama bilgisi

- Otomasyon sistemlerini programlama becerisi

- Ölçme teknikleri bilgisi

- Problem çözme becerisi

- Proje okuma bilgisi

- Risk analizi bilgi ve becerisi

- Sıhhi tesisat otomatik kontrol bilgisi

- Sızdırmazlık ve basınç testi yapabilme becerisi

- Sözlü ve yazılı iletişim becerisi

- Talimat izleme becerisi

- Temel mekanik bilgisi

- Temel bilgisayar ağları bilgisi

- Temel çalışma mevzuatı bilgisi

- Temel elektrik ve elektronik bilgisi

- Temel ısıtma sistemleri bilgisi

- Temel sıhhi tesisat bilgisi

- Temel sıvı yakıtlar bilgisi

- Temel yanıcı-yakıcı gazlar bilgisi

- Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

- Yüksekte çalışma bilgi ve becerisi

- Zamanı iyi kullanma becerisi

## Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

- Astlarının iş disiplinini sağlamak

- Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

- Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

- Ekip içinde çalışma uyumlu çalışmak

- Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek

- İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

- İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

- Kaynakları verimli kullanmak

- Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

- Kendisinin ve astlarının güvenliğini gözetmek

- Korunması gereken malzeme ve gereçleri özenle korumak

- Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olmak

- Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

- Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

- Sistem ve sahalarda risk ve tehlike analizi yapmak

- Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

- Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

- Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

- Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

- Temizlik ve yağlamalarda talimatlarda tanımlanan süreçleri ve niteliksel uyarıları izlemek

- Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

- Uyarı ve eleştirilere açık olmak

- Üstlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

- Yetkisi dahilinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

# ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Merkezi Isıtma Tesisatçısı (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Dr. Murat YALÇINTAŞ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Şekib AVDAGİÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dursun TOPÇU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan DEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Abdullah ÇINAR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet DEVELİOĞLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yakup KÖÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

İsrafil KURALAY 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul Yavuz PALA 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Murat SUNGURLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet YENEL 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Halim ÖZDEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi

Dr. Cengiz ERSUN 	İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri

Selçuk Tayfun OK		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Ferruh GÜNDOĞAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Müdürü

Selim SÜLEYMAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi KOBİ Araştırma Şefi

Recep DAYIOĞLU		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Uzman Yardımcısı

Dr. İrfan MISIRLI		Meslek Standardı Hazırlama Ekibi  Teknik Koordinatörü ve    Sisma  Uzmanı

Seher COŞKUNER M. 		SİSMA Uzmanı, Hacettepe Üniversitesi

Hasan Tahsin DURMUŞ       		SİSMA Uzmanı

- Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

Cahit ÖZER			Sıhhi Tesisat Uzmanı / ARL Tesisat

Nahit ÇAĞLAYAN		Sıhhi Tesisat Uzmanı

Yüksek AKTAŞ		Merkezi Isıtma Sistemleri Uzmanı

Güngör SIRTIKARA		Merkezi Isıtma Sistemleri Uzmanı

Nezih AKYIL			Merkezi Isıtma Sistemleri Uzmanı / Akyıl Isı

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği (BACADER)

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Doğal Gaz Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİDER)

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San.ve Tic. A.Ş (UGETAM)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B)

T.C. M.E.B. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

…… Sektör Komitesi Üyeleri

- MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,	Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,             	Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,	       Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,		  Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,		        Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye (4) olarak belirlenmiştir.