ULUSAL MESLEK STANDARDI

SIHHİ TESİSAT VE ISITMA SİSTEMLERİ AYAR VE TEST UZMANI

SEVİYE 5

REFERANS KODU /

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

| Meslek: | SIHHİ TESİSAT VE ISITMA SİSTEMLERİ AYAR VE TEST UZMANI |
| --- | --- |
| Seviye: | 5 |
| Referans Kodu: |  |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İstanbul Ticaret Odası (İTO) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK ………….……. Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: |  |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ANA HAT KIZAKLARI: Borunun genleşme hareketlerini rahatlatan hareketli kızağı,

ARMATÜR: Islak hacim mekanlarında kullanılan ara musluk, taharet musluğu, lavabo bataryası, duş bataryası vb. ekipmanları,

BACA TESTİ: Bacanın sızdırmazlığını kontrol etmek için yapılan duman testini,

BALANS VANASI: Bir hidrolik sistemin her noktasında tasarlanan debinin geçmesini sağlamak için, sistemin cihaz, armatür ve belli noktalarında basınç farklarının ölçümü ve/veya bunların tasarım değerlerine ayarını,

BRÜLÖR: Mazot, doğal gaz, lpg, fuel oil gibi sivi yakıtlarla çalışan kazanlarda yakıtı ısıtan, püskürten ve elektrik ile alevlendiren cihazı,

DEBİ AYARI: Bir hidrolik sistemin her noktasında tasarlanan debinin geçmesini sağlamak için, sistemin cihaz, armatür ve belli noktalarında basınç farklarının ölçümü ve/veya bunların tasarım değer ayarını,

DUMAN DEDEKTÖRÜ: Yangın esnasında ortamda meydana gelen dumanı algılayan elektronik elemanı,

EMİSYON TESTİ: Yakılan yakıtın verimliliğini ölçmek için yapılan testi,

EMNİYET VENTİLİ: Buhar kazanı, basınç tankı ve diğer sistemlerde belirlenen limit aşılınca veya maksimum sıcaklığa gelindiğinde otomatik olarak gas salınımı yapan vana mekanizmasını,

FERMATÜR: Suyun akışını düzenleyen ve suyu filtre eden batarya ağızlarındaki parçayı,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KAZANIN / BRÜLÖRÜN VERİMLİLİĞİ: Yakıttan en üst seviyede enerji elde edilmesini,

KONDENSTOP: buhar sistemlerinde yoğuşan kondensin (suyun) sistemden dışarı atılması için kullanılan tesisat elemanlarını,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

MANOMETRE: Gaz veya sıvı akışkanların basıncını ölçmek için kullanılan bir aleti,

ORTAM SICAKLIK AYARI: Ortam ısısının istenilen dereceye sabitlenmesini,

PÜRJÖR: Hava alma vanasını, otomatik hava atma cihazını,

REGLAJ: Her türlü mekanik tesisat sisteminde basınç farklarından oluşan istenmeyen su yönlenmelerini engellemek için vanalar aracılığıyla yapılan ayarı,

REZERVUAR: Yapay olarak doldurulmuş su oluşumu; aynı zamanda her hangi bir şeyin fazladan bulunan miktarı,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma veya başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

RÖGAR: Kanalizasyon veya diğer su giderleri için belli aralılarla açılan, genellikle içinde gelen veya giden akıntının yönünü değiştiren ya da kotunu ani düşüş/çıkış yapmasını sağlayan yeraltı boşluklarını,

SU PÜSKÜRTME BAŞLIĞI (SPRİNK): Yağmurlama sulama yapmak için kullanılan, yağmurlama başlıklarından belirli bir basınç altında suyu havaya püskürten bir fıskiye çeşidini,

ŞAT OF  (KAPATMAK): Doğal gazda basınç ayarını yapan cihazı,

TEHLİKE: İşyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TEST DRAIN: Otomatik sprinkler sisteminin bir parçasını ve sistemin test edilmesine yarayan, aynı zamanda sistemdeki havanın boşaltılmasını sağlayan parçayı,

VİTRİFİYE: Islak hacim mekanlarında kullanılan klozet, lavabo, duş teknesi, küvet, bide vb. ekipmanları,

YAĞ AYIRICI: Tesisata zarar verebilecek sıvıların sisteme verilmeden önce uygun işlemlerden geçirilerek sudan ayrıştırılmasını sağlayan cihazı

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	8

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	8

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	24

3.3.	Bilgi ve Beceriler	24

3.4.	Tutum ve Davranışlar	25

4.	ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	25

# GİRİŞ

Sıhhi Tesisat ve Isıtma Sistemleri Ayar ve Test Uzmanı (Seviye 5) ulusal meslek standardı, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanmıştır.

Sıhhi Tesisat ve Isıtma Sistemleri Ayar ve Test Uzmanı (Seviye 5) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK ………… Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Sıhhi Tesisat ve Isıtma Sistemleri Ayar ve Test Uzmanı (Seviye 5), iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; her türlü yapıda kurulu bulunan sıhhi tesisat, ısıtma sistemleri, yangın ve buhar tesisatlarının test ve ayarlarını yaparak devreye alınmasını sağlayan ve mesleki gelişim faaliyetlerin, yürüten nitelikli kişidir.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08 : 7126 (Su ve boru tesisatçıları)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

2872 sayılı Çevre Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çevre kanunu ve İlgili Yönetmelikler

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

KKD Yönetmeliği

Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik (2008)

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Tüzüğü

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

## Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

## İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkındaki Yönetmelik

## Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü

## Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basımı Ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

Sıhhi Tesisat ve Isıtma Sistemleri Ayar ve Test Uzmanı (Seviye 5) ayakta çalışır. Sıhhi tesisat bulunan her türlü yapıda işini icra eder. Sıcak, soğuk, gürültülü veya tozlu ortamlarda bulunabilir. Gerektiğinde fazla mesaiye kalabilir. Çalışma alanı en küçük yapıdaki bir inşaattan çok katlı gökdelenlere kadar çeşitlilik göstermektedir. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, yüksek sıcaklık, kirli ve tozlu ortam, gürültü, görme ve işitme sorunları, solunum sistemi problemleri, eklem ve kas sistemi rahatsızlıkları, düşme, yaralanma, yanma, radyoaktiviteye ve kimyasallara maruz kalma sayılabilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. İşlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Sıhhi Tesisat ve Isıtma Sistemleri Ayar ve Test Uzmanı (Seviye 5), “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olmalıdır.

# MESLEK PROFİLİ

## Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | Sıhhi tesisat test ve ayar işlemleri için İSG, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Makinaya/cihaza özel acil durum prosedürlerini uygular. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Sıhhi tesisat test ve ayar işlemleri için çevre koruma mevzuatı hükümlerini yerine getirmek | B.1 | Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak | B.1.1 | Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | B.1.3 | İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır. |
|  |  | B.2 | Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.2.1 | Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Doğal kaynakların daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Sıhhi tesisat test ve ayar işlemleri için kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini belirler. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini saptar. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur. |
|  |  | C.3 | Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak | C.3.1 | Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Yapılan hizmetin kalitesini denetler. |
|  |  |  |  | C.3.3 | Hizmet kalitesini artırıcı önerilerde bulunur. |
|  |  | C.4 | Sıhhi tesisatta saptanan hata ve arızaları engelleme düzeltme çalışmalarına katılmak | C.4.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere sürekli bildirir. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili basit uygulama ve yöntemleri uygular. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Pis su tesisatı test ve ayar işlemlerini yürütmek (devamı var) | D.1 | Pis su tesisatı projesini incelemek | A.1.1 | Boru güzergahını tespit eder. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Boru çap ölçülerini tespit eder. |
|  |  |  |  | A.1.3 | Kullanılan malzemelerin ölçülerini tespit eder. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Kullanılan malzeme türünü tespit eder. |
|  |  |  |  | A.1.5 | Ayar yapılacak cihazların yerlerini tespit eder. |
|  |  |  |  | A.1.6 | Boru eğimlerini tespit eder. |
|  |  |  |  | A.1.7 | Giderin nereye bağlandığını tespit eder. |
|  |  |  |  | A.1.8 | Pis su temizleme kapağını, çekme valflerini ve havalandırma yerlerini kontrol eder |
|  |  | D.2 | Boru bağlantısı kontrolü yapmak | A.2.1 | Tesisatların uygun ölçülerde olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Temiz su tesisatlarının pis su borularının standart uzaklıklarda olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.2.3 | Pis su borularının çaplarının standarda uygun olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  | D.3 | Yağ-petrol ayırıcı cihaz kontrolü yapmak | A.3.1 | Ayrımın kapasitesinin sisteme uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Cihazın bağlantılarını gözle kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Yağ-su ayrımının sağlandığından emin olur. |
|  |  | D.4 | Tesisat havalığı kontrolü yapmak | A.4.1 | Havalık ağzının açık olmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Havalık ağzının kapanmasını önler. |
|  |  |  |  | A.4.3 | Kokunun içeri girmesini önlemek için çatı hizasına çıkılıp çıkılmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.4.4 | U dönüş dirseğinin olup olmadığını kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Pis su tesisatı test ve ayar işlemlerini yürütmek | D.5 | Boruların sabitlenme tekniğini kontrol etmek | D.5.1 | Boruların çaplarına göre uygun kelepçe, vida kullanıldığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.5.2 | Boru sabitleme tekniğinin estetik görüntüsünü gözle kontrol eder. |
|  |  | D.6 | Boru eğim kontrolü yapmak | D.6.1 | Boru eğiminin terazide olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.6.2 | Akış yönüne doğru boru uzunluğuna göre en %10 derecelik bir eğim olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  | D.7 | Pis su borusu akar testi yapmak | D.7.1 | Boruları bol su ile doldurur. |
|  |  |  |  | D.7.2 | Boru çıkışındaki boşalma hızını gözle kontrol eder. |
|  |  | D.8 | Pis su borusu sızıntı testi yapmak | D.8.1 | Tesisat sistemine bol su verilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.8.2 | Contalarda ve eklerde kaçırma var mı diye gözle kontrol eder. |
|  |  | D.9 | Pozitif ve negatif akış kontrolü yapmak | D.9.1 | Pis su sistemlerinde, havalık borusunun bağlandığını kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Temiz su tesisatı test ve ayar işlemlerini yürütmek (devamı var) | E.1 | Temiz su tesisatı projesini incelemek | E.1.1 | Boru güzergahını tespit eder. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Boru çap ölçülerini tespit eder. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Kullanılan malzemelerin ölçülerini tespit eder. |
|  |  |  |  | E.1.4 | Kullanılan malzeme türünü tespit eder. |
|  |  |  |  | E.1.5 | Ayar yapılacak cihazların yerlerini tespit eder. |
|  |  |  |  | E.1.6 | Boru eğimlerinin derecelerini tespit eder. |
|  |  |  |  | E.1.7 | Giderin bağlandığı yeri tespit eder. |
|  |  |  |  | E.1.8 | Temiz su temizleme kapağını, çekme valflerini ve havalandırma yerlerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.1.9 | Su sayaç yerlerini tespit eder. |
|  |  |  |  | E.1.10 | Vitrifiye malzemelerinin yerlerini belirler. |
|  |  | E.2 | Şebeke bağlantılarını kontrol etmek | E.2.1 | Tesisatların uygun ölçülerde olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Temiz su tesisatlarının pis su borularının standart uzaklıklarda olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Pis su borularının çaplarının standarda uygun olup oladığını kontrol eder. |
|  |  | E.3 | Yağ-petrol ayırıcı cihaz kontrolü yapmak | E.3.1 | Ayrımın kapasitesinin sisteme uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Cihazın bağlantılarını gözle kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.3 | Yağ-su ayrımının sağlandığından emin olur. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Temiz su tesisatı test ve ayar işlemlerini yürütmek | E.4 | Şebeke boru kolon tesisatı testi yapmak | E.4.1 | Kolon, yeterli miktarda su ile doldurulup test pompası ile işletme basıncının 1.5 katı kadar basınçlandırılıp 12 saat süre ile basınç altında bırakır,, manometrede düşme olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  | E.5 | Sıva altı tesisat testi yapmak | E.5.1 | Sıva altı döşenmiş borulara uygun bir yerden manometre takar, işletme basıncının 1.5 katı su basılıp 12 saat süre ile basınç altında tutar. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Tesisat ağızları uygun tapa ile kapatır. |
|  |  |  |  | E.5.3 | Tesisattaki kesme vanalarının kapalı olduğu kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.4 | Tesisatı test pompası ile basınçlandırır. |
|  |  |  |  | E.5.5 | Yapılan gözlemler sonucu manometrede düşüş yoksa test geçerli olduğunu onaylar. |
|  |  | E.6 | Sıva üstü tesisat testi yapmak | E.6.1 | Tüm kesme vanaları kapalı olduğundan emin olur. |
|  |  |  |  | E.6.2 | Uygun bir yere manometre basınç göstergesi takar. |
|  |  |  |  | E.6.3 | Test pompasını uygun bir yerden tesisata bağlayıp basınçlandırır. |
|  |  |  |  | E.6.4 | İşletme basıncının 4.5 katı basınç altında 12 saat süre ile bekletir, manometrede düşme yok ise testin geçerliliğini onaylar. |
|  |  | E.7 | Vitrifiye, armatür ve rezervuarların ayarlarını yapmak | E.7.1 | Ara musluk, banyo ve lavabo bataryalarını uygun takılıp takılmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.7.2 | Bataryaların armatürlerini gerekirse temizler. |
|  |  |  |  | E.7.3 | Klozetlerin montaj bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.7.4 | Rezervuar su seviyesi, rezervuar kapağını açılıp, su ayar kolundan uygun tornavida ile istenile miktarda ayarlar ve kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Isıtma tesisatı test ve ayar işlemlerini yürütmek (devamı var) | F.1 | Isıtma tesisatı test ve ayar işlemlerini yürütmek | F.1.1 | Boru çap ölçülerini tespit eder. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Kullanılan malzemelerin ölçülerini tespit eder. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Kullanılan malzeme türünü tespit eder. |
|  |  |  |  | F.1.4 | Ayar yapılacak cihazların yerlerini tespit eder. |
|  |  |  |  | F.1.5 | Boru eğimlerini tespit eder. |
|  |  |  |  | F.1.6 | Giderin nereye bağlandığını tespit eder. |
|  |  |  |  | F.1.7 | Kazan yeri tespiti yapar. |
|  |  |  |  | F.1.8 | Baca yeri tespiti yapar. |
|  |  |  |  | F.1.9 | Isıtma cihazlarının yerini tespit eder. |
|  |  |  |  | F.1.10 | Boru çap ölçülerini tespit eder. |
|  |  | F.2 | Tesisatın havasını almak | F.2.1 | Sisteme su basar. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Ortamın kirlenmesini engelleyecek önlemleri alır. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Projör anahtarıyla, cihazların hava alma ağzını kontrollü biçimde açar, hava çıkışı sona erip su gelmeye başlayınca projörü kapatır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Isıtma tesisatı test ve ayar işlemlerini yürütmek (devamı var) | F.3 | Tesisatın elektrik bağlantılarını kontrol etmek | F.3.1 | Elektrik panosunun yerinde olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Elektrik panosunun şarterlerinin projede belirtilen değerde olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.3.3 | Elektrik şalterini açar. |
|  |  |  |  | F.3.4 | Kontrol kalemiyle doğru akım gelip gelmediğini test eder. |
|  |  |  |  | F.3.5 | Isıtma cihaz motorları, sirkülasyon pompalarının doğru yönde dönüp dönmediğini gözlemler. |
|  |  | F.4 | Dış hava sensörlerini kontrol etmek | F.4.1 | Sensörün, binanın kuzeye bakan dış cephesine konulup konulmadığını tespit eder |
|  |  |  |  | F.4.2 | Sensörlerin yerden yüksekliğinin standartlara uygun olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  | F.5 | Gaz basıncı ayarı yapmak | F.5.1 | Gazın brülöre gereken basınçla gelip gelmediğini manometreden gözlemler. |
|  |  |  |  | F.5.2 | Basıncın gereken düzeyde olmaması durumunda şatof’dan manometre kontrolüyle gereken ayarları yapar. |
|  |  | F.6 | Kazanın / cihazın verimliliğini kontrol etmek | F.6.1 | Cihazın gözetleme camından bakarak, alevin kalitesini gözler. |
|  |  |  |  | F.6.2 | Gerekli ise hava ayar düğmesini açarak ya da kısarak ayar yapar. |
|  |  | F.7 | Baca emisyon testi yapmak | F.7.1 | Baca test deliğinden, baca test cihazıyla ölçüm yapar. |
|  |  |  |  | F.7.2 | Test sonucunu kayıt eder. |
|  |  |  |  | F.7.3 | Sonucu ilgili yerlere bildirir. |
|  |  | F.8 | Debi (reglaj) ayarı yapmak | F.8.1 | Cihazın gereksinim duyduğu debiyi ve ısıtma cihazlarının içinden geçen su miktarını debi ölçer ile kaç metreküp su geçtiğini ölçer. |
|  |  |  |  | F.8.2 | Her ısıtma cihazı için gerekli debiyi , cihaz vanasını kısarak açarak ayarını yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Isıtma tesisatı test ve ayar işlemlerini yürütmek | F.9 | Brülör ayarı yapmak | F.9.1 | Brülöre elektriğin gelip gelmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.9.2 | Brülöre yakıtın gelip gelmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.9.3 | Brülörü çalıştırır ve istenen ayarları yapar . |
|  |  | F.10 | Ortam sıcaklık ayarı yapmak | F.10.1 | Projede iç mekan için verilen ısı değerini belirler. |
|  |  |  |  | F.10.2 | Ortamın mevcut ısısını termometre ile ölçer. |
|  |  |  |  | F.10.3 | Bu değeri, projedeki değer ile karşılaştırır. |
|  |  |  |  | F.10.4 | Değer düşük ise nedenini araştırır. |
|  |  |  |  | F.10.5 | Değer fazla ise, kazandan ısı değerini düşürür. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| g | Buhar tesisat projesini incelemek (devamı var) | G.1 | Tesisatın elektrik bağlantılarını kontrol etmek | G.1.1 | Boru güzergahını tespit eder. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Boru çap ölçülerini tespit eder. |
|  |  |  |  | G.1.3 | Kullanılan malzemelerin ölçülerini tespit eder. |
|  |  |  |  | G.1.4 | Kullanılan malzeme türünü tespit eder. |
|  |  |  |  | G.1.5 | Ayar yapılacak cihazların yerlerini tespit eder. |
|  |  | G.2 | Kazan su seviyesi ayarı yapmak | G.2.1 | Buhar kazanına su basarak su seviyesinin şamandırayla eşitlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Şamandıranın çalışıp çalışmadığını kontrol eder. |
|  |  | G.3 | Elektrik bağlantılarının kontrolünü yapmak | G.3.1 | Doğru akımın geldiğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.3.2 | Elektrik şalter değerlerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.3.3 | Elektrik panosunun bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  | G.4 | Brülör ayarı yapmak | G.4.1 | Brülöre Elektriğin gelip gelmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.4.2 | Brülöre yakıtın gelip gelmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.4.3 | Brülörü çalıştırır. |
|  |  | G.5 | Baca testi yapmak | G.5.1 | Baca drenajının olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.5.2 | Topraklama sisteminin varlığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.5.3 | Baca şapkasının olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.5.4 | Baca sızdırmazlık testi yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| g | Buhar tesisat projesini incelemek | G.6 | Tesisatın izolasyon kontrolünü yapmak | G.6.1 | Boru izolasyonu olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.6.2 | İzolasyonun ortama uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  | G.7 | Emniyet ventillerini kontrol etmek | G.7.1 | Emniyet ventillerini uygun yerde olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.7.2 | Emniyet ventillerinin ağırlık, bar ayarlarını yapar. |
|  |  | G.8 | Separatör kontrolü yapmak | G.8.1 | Separatörün çalışmasını denetler. |
|  |  |  |  | G.8.2 | Suyun geri dönüşünü izler. |
|  |  | G.9 | Su yumuşatma cihazının kontrolünü yapmak | G.9.1 | Yumuşatma cihazının içinde yumuşatıcı malzemenin varlığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.9.2 | Cihaz filitreleri kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.9.3 | Suyun filtrelerden geçişini gözle izler. |
|  |  | G.10 | Su gösterge ayarlarını yapmak | G.10.1 | Su gösterge sinin çalışıp çalışmadığını kontrol eder |
|  |  |  |  | G.10.2 | Buhar gösterge ayarını yapar. |
|  |  |  |  | G.10.3 | Yoğuşan su göstergelerinin olması gerektiği şekilde çalışıp çalışmadığını denetler. |
|  |  | G.11 | Ana hat kızakları kontrolünü yapmak | G.11.1 | Kızakların çalışıp çalışmadığını elle kontrol eder. |
|  |  | G.12 | Kondenstop kontrolü yapmak | G.12.1 | Gözetleme camından buharın geçip geçmediğine bakar. |
|  |  | G.13 | Eşanjör bağlantılarını kontrol etmek | G.13.1 | Eşanjör bağlantılarında kaçak olup olmadığına elle/gözle bakar. |
|  |  |  |  | G.13.2 | Sızıntı olup olmadığına bakar, elle ve gözle test eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| h | Yangın tesisatı test ve ayar işlemlerini yürütmek (devamı var) | H.1 | Yangın tesisat projesini incelemek | H.1.1 | Boru güzergahını tespit eder. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Boru çap ölçülerini tespit eder. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Kullanılan malzemelerin ölçülerini tespit eder. |
|  |  |  |  | H.1.4 | Kullanılan malzeme türünü tespit eder. |
|  |  |  |  | H.1.5 | Ayar yapılacak cihazların yerlerini tespit eder. |
|  |  |  |  | H.1.6 | Boru eğimlerini tespit eder. |
|  |  |  |  | H.1.7 | Giderin nereye bağlandığını tespit eder. |
|  |  |  |  | H.1.8 | Yangın pompası ve deposunun yerini belirler. |
|  |  |  |  | H.1.9 | Yangın dolaplarını tespit eder. |
|  |  |  |  | H.1.10 | İtfaiye bağlantı ağzı yer tespiti yapar. |
|  |  |  |  | H.1.11 | İzlenebilir anahtarlı kelebek vanasının yer testini yapar. |
|  |  |  |  | H.1.12 | Islak alan vanalarının yer tespitini yapar. |
|  |  |  |  | H.1.13 | Test drain vanalarının yerlerini tespit eder. |
|  |  |  |  | H.1.14 | Hidrant hattının yer tespitini yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Yangın tesisatı test ve ayar işlemlerini yürütmek (Devamı var) | H.2 | Hidroforu devreye almak | H.2.1 | Depodan suyun gelip gelmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Elektrik tesisatını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.2.3 | Hidroforun havasını alır. |
|  |  |  |  | H.2.4 | Hidrofora start verir. |
|  |  |  |  | H.2.5 | Hidroforun basınç şalterinden basınç aralıklarını ayarlar. |
|  |  | H.3 | Yangın tesisatı basınç kontrolü yapmak | H.3.1 | Hidroforun/yangın pompasının üzerindeki basınç göstergesine gözle bakarak basınç aralıklarını ayarlar |
|  |  | H.4 | Yangın, sesli uyarı sistemi testi yapmak | H.4.1 | Boşaltma vanasından, test drain hattına suyu verir, yangın alarmın ses verip vermediğini test eder, testi tamamlar. |
|  |  | H.5 | Yangın sprinklerini kontrol etmek | H.5.1 | Gereken aralıklarla sprink olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.5.2 | Sprinkler arasından sondaj yöntemiyle test edilecek sprinkleri belirler, sprink altından ısı vererek springi test eder. |
|  |  | H.6 | Yangın dolabı kontrolü yapmak | H.6.1 | Yangın hortum uzunluklarını tespit eder. |
|  |  |  |  | H.6.2 | Yangın dolabı aralıklarını ölçer. |
|  |  |  |  | H.6.3 | Yangın dolabındaki yangın söndürme ekipmanını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.6.4 | Yangın dolabındaki söndürme ekipmanının çalışıp çalışmadığını test eder. |
|  |  | H.7 | Duman detektörlerinin testini yapmak | H.7.1 | Detektörlere duman vererek detektörün, sistemi harekete geçirip geçirmediğini kontrol eder. |
|  |  | H.8 | Yangın tesisatı kaçak kontrolü yapmak | B.8.1 | Yangın söndürme tesisatına yeterli basınçla su verir, kaçak olup olmadığını elle ve gözle kontrol eder. Sızıntı var ise, sonucu rapor eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklamalar |
| F | Mesleki gelişim faaliyetleri yürütmek (devamı var) | F.1 | Kendisinin ve astlarının eğitim ihtiyacını belirlemek | F.1.1 | Üretim için gerekli yeterliliklerle, kendisinin ve astlarının yeterliliklerini karşılaştırarak eğitim ihtiyaçlarını belirler. |
|  |  |  |  | F.1.2 | İlgililere kendisinin ve astlarının eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi için talepte bulunur. |
|  |  | F.2 | Kendisinin ve astlarının eğitim ihtiyacının karşılanmasını sağlamak | F.2.1 | İhtiyaçlara ve görevlendirmelere uygun olarak düzenlenen eğitim etkinliklerine katılır / astlarının katılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Katıldığı eğitim etkinliklerinde kazandığı bilgi, beceri ve deneyimleri astları ile paylaşır. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Eğitim etkinliklerinde edinilen dokümanların, çalışmalarda yararlanılmak üzere arşivlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.2.4 | Eğitimlerde kazanılan bilgi ve becerilerin çalışmalarda uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder. |
|  |  | F.3 | Mesleki ve sektörel gelişmeleri ve yenilikleri izlemek | F.3.1 | Üretimle ilgili yenilikleri yansıtan fuar, sergi, yazılı-görsel basın, dergi ve internet gibi kaynak ve faaliyetleri takip eder. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Üretim ilgili yenilikleri yansıtan fuar, sergi, fabrika ziyaretleri gibi aktivitelere katılım sağlamak için, gerekçe ve içerik ile birlikte talepte bulunur. |
|  |  |  |  | F.3.3 | Onaylanan talebe uygun fuar, gezi, ziyaret gibi faaliyetlere katılır. |
|  |  |  |  | F.3.4 | Katıldığı fuar, gezi, ziyaret gibi faaliyetlere ilişkin bilgi ve dokümanları üstleri ve personeliyle paylaşır. |
|  |  | F.4 | Astlarını işbaşında yetiştirmek (devamı var) | F.4.1 | İşbaşı eğitimi için astlarının ve stajyerlerin ihtiyaçlarını belirler. |
|  |  |  |  | F.4.2 | İşbaşı eğitim ihtiyacına uygun olarak eğitim programının amaçlarını, içeriğini, izlenecek yöntemleri belirler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklamalar |
| F | Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek (devamı var) | F.4 | Astlarını işbaşında yetiştirmek | F.4.3 | Hazırlanan işbaşı eğitim programına uygun eğitim materyali ile ölçme ve değerlendirme araçlarını hazırlar. |
|  |  |  |  | F.4.4 | Hazırlanan eğitim programına göre, işbaşı eğitiminin yapılacağı ortamın düzenlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.4.5 | Hazırlanan programa göre işbaşı eğitimini gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | F.4.6 | Uygulanan işbaşı eğitiminin etkinliğini program amaçlarına göre değerlendirir. |
|  |  |  |  | F.4.7 | Mesleki ve teknik orta öğretimden gelen stajyerlerin, değerlendirme formlarının doldurulmasına katkıda bulunur. |
|  |  | F.5 | Kendisinin ve astlarının mesleki gelişimini planlamak (devamı var) | F.5.1 | Mesleki yaşamıyla ilgili diploma, sertifika veya referans/tavsiyeler gibi belge ve dokümanları dosyalar. |
|  |  |  |  | F.5.2 | Mesleki durumu, kişisel özellikleri ve performans değerlendirme sonuçlarına göre performans ve mesleki ilerleme hedeflerini belirler. |
|  |  |  |  | F.5.3 | Mesleki ilerleme hedeflerine göre yakın ve ileri geleceğe ilişkin mesleki gelişim planını hazırlar. |
|  |  |  |  | F.5.4 | Mesleki gelişim planına uygun eğitim faaliyetlerinde ve girişimlerde bulunur. |
|  |  |  |  | F.5.5 | Mesleki girişimlerinin gereklerine göre mesleki özgeçmişini hazırlar. |
|  |  |  |  | F.5.6 | Astlarının yeterliliklerini ve performanslarını değerlendirerek, görevde yükselmeye uygun adayları belirler. |
|  |  |  |  | F.5.7 | Görevde yükselmeye uygun bulduğu üretim personeli için üstlerine öneride bulunur. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklamalar |
| F | Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek | F.5 | Kendisinin ve astlarının mesleki gelişimini planlamak | F.5.8 | Astlarının niteliklerinin gelişmesi için çeşitli fırsatlar oluşturur. |
|  |  |  |  | F.5.9 | Yeterlilik ve özellikleri üretim birimine uygun olmayan personeli, başka uygun görevler için üstlerine önerir. |
|  |  | F.6 | Yeni işe başlayanlara oryantasyon hizmeti vermek | F.6.1 | Birimde işe yeni başlayanlar için, ilgili birimle işbirliği yaparak oryantasyon programı hazırlar. |
|  |  |  |  | F.6.2 | Hazırlanan program ve işletme kurallarına uygun olarak kişiye birimi ve çalışma sürecini tanıtır. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Anahtar takımı çeşitleri

- Antifriz

- Debi ayar cihazı

- Gaz ölçüm cihazı

- Hidrant hattı

- İletişim araçları (telsiz, telefon vb.)

- Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi, kulaklık, maske, eldiven, gözlük vb.)

- Kondenstop

- Kontrol listesi

- Kova

- Köpük

- Kurbağacık

- Manometre

- Pense

- Prujör

- Su terazisi

- Sünger

- Tazyik tulumbası

- Temel el aletleri (kontrol kalemi, tornavida, çekiç takımı vb.)

- Termometre

- Tesisat projeleri

- Tornavida çeşitleri

- U manometre

- Uzunluk ölçü aletleri

- Yangın söndürme ekipmanı

## Bilgi ve Beceriler

- Acil durum bilgisi

- Akışkan bilgisi

- Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

- Altyapı tesisat bilgisi

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Basit ilkyardım bilgisi

- Bilgisayar kullanma bilgi ve becerisi

- Boru bükme makinesi kullanma bilgi ve becerisi

- Çalışma ve kontrol prosedürleri bilgisi

- Çevre koruma yöntemleri bilgisi

- Dokümantasyon becerisi

- Ekip yönetim becerisi

- El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

- El becerisi

- El-göz koordinasyonunu sağlama becerisi

- Elektrik, oksijen ve plastik boru kaynağı yapabilme becerisi

- Geri dönüşümlü atık bilgisi

- Isı transfer ve yalıtımı bilgisi

- Isıtma cihazları bilgisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- İşbaşında yetiştirme bilgi ve becerisi

- İşletme otomasyon sistemleri kullanma bilgi ve becerisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- Kalite güvence sistemleri temel bilgisi

- Kalite kontrol metotları temel bilgisi

- Karar verme yeteneği

- Kayıt tutma ve raporlama becerisi

- Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

- Kroki çizim bilgisi

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Muayene ve test teknikleri bilgisi

- Otomasyon cihazları montaj bilgisi

- Otomasyon programlama bilgisi

- Otomasyon sistemlerini programlama becerisi

- Ölçme teknikleri bilgisi

- Problem çözme becerisi

- Proje okuma bilgisi

- Risk analizi bilgi ve becerisi

- Sıhhi tesisat otomatik kontrol bilgisi

- Sıhhi tesisat sistemleri teknolojisi bilgisi

- Sızdırmazlık ve basınç testi yapabilme becerisi

- Sözlü ve yazılı iletişim becerisi

- Talimat izleme becerisi

- Temel mekanik bilgisi

- Temel bilgisayar ağları bilgisi

- Temel çalışma mevzuatı bilgisi

- Temel elektrik ve elektronik bilgisi

- Temel ısıtma sistemleri bilgisi

- Temel sıhhi tesisat bilgisi

- Temel sıvı yakıtlar bilgisi

- Temel yanıcı-yakıcı gazlar bilgisi

- Tesisat montaj teknikleri bilgisi

- Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

- Yüksekte çalışma bilgi ve becerisi

- Zamanı iyi kullanma becerisi

## Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

- Astlarının iş disiplinini sağlamak

- Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

- Dikkatli ve titiz olmak

- Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

- Ekip içinde uyumlu çalışmak

- Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını durdurmak

- Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek

- İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

- İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

- Kaynakları verimli kullanmak

- Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

- Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

- Korunması gereken malzeme ve gereçleri özenle korumak

- Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olmak

- Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

- Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

- Sistem ve sahalarda risk ve tehlike analizi yapmak

- Sorumluluğu dahilindeki iş ve işlemlerde inisiyatif almak

- Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

- Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

- Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

- Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

- Temizlik ve yağlamalarda talimatlarda tanımlanan süreçleri ve niteliksel uyarıları izlemek

- Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

- Uyarı ve eleştirileri işin gerekleri açısından değerlendirebilmek

- Üstlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

- Verilen eğitimlere katılmaya istekli olmak

- Yetkisi dahilinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

# ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Sıhhi Tesisat ve Isıtma Sistemleri Ayarlama ve Test Uzmanı (Seviye 5) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Dr. Murat YALÇINTAŞ 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Şekib AVDAGİÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dursun TOPÇU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan DEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Abdullah ÇINAR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet DEVELİOĞLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yakup KÖÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

İsrafil KURALAY 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul Yavuz PALA 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Murat SUNGURLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet YENEL 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Halim ÖZDEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi

Dr. Cengiz ERSUN 	İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri

Selçuk Tayfun OK		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Ferruh GÜNDOĞAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Müdürü

Selim SÜLEYMAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi KOBİ Araştırma Şefi

Recep DAYIOĞLU		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Uzman Yardımcısı

Şerif KARAKUŞ			SİSMA Uzmanı

Dr. İrfan MISIRLI		Meslek Standardı Hazırlama Ekibi  Teknik Koordinatörü ve    Sisma  Uzmanı, Sisma Danışmanlık Ltd.

- Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

İlyas KARTAL		Sıhhi Tesisat Ustası - Kartallar Isıtma

Mustafa SAĞLAM		Sıhhi Tesisat Uzmanı – Sağlam Tesisat

Yusuf KAYA			Makine Teknikeri

Ahmet GÜNGÖRDÜ		Mekanik Tesisat Formeni

Öner ARVAS			Mekanik Tesisat Ustası

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği (BACADER)

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Doğal Gaz Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİDER)

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San.ve Tic. A.Ş (UGETAM)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B)

T.C. M.E.B. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

…… Sektör Komitesi Üyeleri

- MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,	Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,             	Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,	       Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,		  Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,		        Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye beş (5) olarak belirlenmiştir.