ULUSAL MESLEK STANDARDI

ÖZEL SİSTEMLER TESİSATÇISI

SEVİYE 4

REFERANS KODU /

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

| Meslek: | ÖZEL SİSTEMLER TESİSATÇISI |
| --- | --- |
| Seviye: | 4 |
| Referans Kodu: |  |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İstanbul Ticaret Odası (İTO) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK ………….……. Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: |  |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ANEMOSTAT: Havalandırma sistemlerinde kullanılan, üfleme ya da emiş yapmaya yarayan, kare veya yuvarlak tipleri de bulunan aparatı,

APARAT: Herhangi bir aracın çeşitli amaçlarla kullanılmasını sağlayan parçalarını, araç gereci,

ARMATÜR: Islak hacim mekanlarında kullanılan ara musluk, taharet musluğu, lavabo bataryası, duş bataryası vb. ekipmanları,

BOYLER: Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılması sağlanan depoyu,

CHİLLER: Soğutma sistemleri için gereken soğuk suyu sağlayan cihazı,

DAMPER: Klepeyi, hava akış ayarlayıcısını,

DRENAJ: Herhangi bir tesisat vasıtasıyla, yapıya zarar verebilecek sıvıların doğal veya yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik imal edilen yapı elemanını,

ELEKTROFÜZYON:  PE boruların, iç yüzeylerinde rezistans bulunan fittingler 
yardımıyla ve enerji verilerek kaynatılması teknolojisini,

FİTTİNGS: Metal veya plastik tesisatları birbirine bağlamak için kullanılan uydurma parçalarına verilen adı,

HDPE (High Density Polyetylene): Yüksek yoğunluktaki polietileni,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İZOLASYON (YALITIM): Bir madde veya yapı üzerinde; sıcaklık, ses, elektrik, aşınma ve nem gibi faktörlerin etkisini engellemek için yapılan işlemi, ifade eder.

KALİBRASYON: Bir ölçme aletini doğru bir biçimde işlem yapabilmesi için bir veya daha fazla standarda göre kontrol etmeyi,

KAPLİN: Farklı çaptaki boruları ve aynı rekora sahip boru bağlarını birbirine bağlamayı sağlayan ekipmanı,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KLİMA: İklimlendirmeyi,

KOLLEKTÖR: Tesisatta toplayıcı üniteyi,

MENFEZ: Açılıp kapanan havalandırma penceresini,

MOBİL: Taşınabilirliği, hareketliliği, kangal halindeki boruyu,

MUF: Boruların birleştirilebilmesi için ucundaki çapı genişletilmiş kısmını,

OTOMASYON: Çalışmakta olan elektrikli sistemlerin otomatikleştirilmesi için yapılan yazılımsal ve donanımsal işleri,

PeX: Çapraz bağlı polietileni, bu malzeme ile üretilen boruyu,

PPRC: Polipropilen Random Kopolimer 'in ingilizce kısaltmasıdır. Piyasada "plastik boru" diye tabir edilen malzemenin teknik adını,

PROJE: Sistemin makine cihaz ve ekipmanlarını, boru ve kablo hatlarını bir planda gösteren çalışma tasarısının çizimini,

PVC: PVC, yaygın deyimi ile ''vinil'' , (Poly Vinil Clorür) kelimesinin kısaltılmış şeklidir ve petrol (veya doğalgaz) ile tuz'dan petrokimya tesislerinde üretilen, formülü -(CH2-CH2) olan bir polimer türünü, bu malzeme ile üretilen boruyu,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma veya başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

RUF-TAP: Gazlı ısıtma-soğutma cihazını,

SİSMİK: Depremle ilgili bilgileri,

SPRİNG: Püskürtücüyü, fışkırtıcıyı,

TEHLİKE: İşyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

ULTRASON: Ses dalgalarıyla yapılan tahribatsız muayeneyi,

X-RAY (Röntgen): X- Işınları ile yapılan tahribatsız muayeneyi

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	8

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	8

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9-17

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	18

3.3.	Bilgi ve Beceriler	19

3.4.	Tutum ve Davranışlar	19

4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	20

# GİRİŞ

Özel Sistemler Tesisatçısı (Seviye 4)  ulusal meslek standardı, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanmıştır.

Özel Sistemler Tesisatçısı (Seviye 4)  ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK ………….. Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

  - Meslek Tanımı

Özel Sistemler Tesisatçısı (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; montaj öncesi hazırlık işlemlerini yürüten, özel sistemleri kullanarak metal boru, plastik boru ve mobil boru aksamları ile mekanik tesisat montajı yapan, kontrol eden ve kayıtlarını tutan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

  - Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7127 (Havalandırma/klima ve soğutma tesisatı bakım ve onarım işlerinde çalışanlar)

  - Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

4857 sayılı İş Kanunu
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çevre kanunu ve İlgili Yönetmelikler

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

KKD Yönetmeliği

Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik (2008)

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Tüzüğü

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

  - Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkındaki Yönetmelik

Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basımı Ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

Özel Sistemler Tesisatçısı (Seviye 4), her türlü coğrafi iklim şartlarında açık ve kapalı ortamlarda çalışır. Planlama işlerini büroda, uygulama işlemlerini çalışma alanında yapar. Sıcak, soğuk, gürültülü veya tozlu ortamlarda bulunabilir. Gerektiğinde fazla mesaiye kalabilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. İşlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

  - Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Özel Sistemler Tesisatçısı (Seviye 4), “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olmalıdır.

# MESLEK PROFİLİ

  - Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İSG, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Makinaya/cihaza özel acil durum prosedürlerini uygular. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Mekanik tesisat montajı yapmak | B.1 | Yangın tesisatı montajı yapmak | B.1.1 | Projeye uygun boru hattını monte eder. |
|  |  |  |  | B.1.2 | İhtiyaca uygun su deposunu monte eder. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Belirtilen su pompalarını monte eder. |
|  |  | B.2 | Atık su tesisatı montajı yapmak | B.2.1 | Belirtilen cins ve çapta boruları hazırlar, %1 eğim vererek monte eder. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Kanal alt yapısını hazırlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini belirler. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini saptar. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makina, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur. |
|  |  | C.3 | Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak | C.3.1 | Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Yapılan hizmetin kalitesini denetler. |
|  |  |  |  | C.3.3 | Hizmet ve ürün kalitesini artırıcı önerilerde bulunur. |
|  |  | C.4 | Mekanik tesisatta saptanan hata ve arızaları engelleme düzeltme çalışmalarına katılmak | C.4.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere sürekli bildirir. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili basit uygulama ve yöntemleri uygular. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Mekanik tesisat montajı yapmak (devamı var) | D.1 | Mekanik tesisat montajı yapmak için ön hazırlık yapmak | D.1.1 | İş emrini ilgili birimden alır ve değerlendirir. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Projeyi ilgili birimden alır ve inceler. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Malzeme listesini çıkartır ve malzemeleri temin eder. |
|  |  |  |  | D.1.4 | İş, ekip ve ekipman organizasyonu yapar. |
|  |  |  |  | D.1.5 | Kullandığı ekipmanların kalibrasyon kontrollarını yapar. |
|  |  |  |  | D.1.6 | İşi yapacak ekibe, işle ilgili açıklama yapar. |
|  |  |  |  | D.1.7 | Çalıştığı ortamın güvenliğini sağlar. |
|  |  | D.2 | Sıhhi tesisat montajı yapmak (su tesisatı, bahçe sulama tesisatı, arıtma tesisatı vb.) (devamı var) | D.2.1 | Uygulama alanında, projeye uygun ölçülendirme yapar. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Ölçülendirmeye göre zemin çalışması (kırma, delme, kanal açma, askı ve konsollama) yapar. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Boru montajına başlar. |
|  |  |  |  | D.2.4 | Montajı yapılan tesisatı sabitler. |
|  |  |  |  | D.2.5 | Montajı yapılan tesisatı kontrol eder ve belirtilen şartlarda basın testlerini yapar, test sonuçlarını kaydeder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Mekanik tesisat montajı yapmak (devamı var) | D.2 | Sıhhi tesisat montajı yapmak (su tesisatı, bahçe sulama tesisatı, arıtma tesisatı vb.) | D.2.6 | Montaj ve testler bittikten sonra ters yıkama yöntemi ile (flashing) temizlik yapar. |
|  |  |  |  | D.2.7 | Hattı su dolu bırakır. |
|  |  |  |  | D.2.8 | Uygunluk raporunu hazırlar ve ilgili birime iletir. |
|  |  | D.3 | Isıtma tesisatı montajı yapmak (buhar, sıcak hava, kızgın yağ vb.) | D.3.1 | Isı kaynağı olarak kullanılacak cihaza yakıt besleme hattı çeker. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Evsel ısıtmada, montajı yapılmış tesisatın başına ısı kaynağını (kombi, kazan, güneş kolektörü, eşanjör, boyler vb.) monte eder. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Evsel ısıtmada, montajı yapılmış tesisata, ısıtma armatürlerini monte eder. |
|  |  |  |  | D.3.4 | Endüstriyel ısıtmada, montajı yapılmış tesisatın başına ısı kaynağını (buhar kazanı, kızgın yağ kazanı, sıcak su kazanı, güneş kolektörü, klima santrali, gazlı sistemleri vb) monte eder. |
|  |  |  |  | D.3.5 | Endüstriyel ısıtmada, montajı yapılmış tesisata sanayi tipi armatürleri monte eder. |
|  |  |  |  | D.3.6 | Proses enerjisi olarak kullanılacak endüstriyel ısıtmalarda, montajı bitmiş tesisata makine veya cihazı monte eder. |
|  |  | D.4 | Soğutma-havalandırma tesisatı montajı yapmak (devamı var) | D.4.1 | Montajı yapılmış tesisatın başına soğutma grubunu [klima santrali, soğutma kulesi, chiller, ruf-tap (ısıtma-soğutma grubu) vb] monte eder. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Direnaj (yoğuşma) hatlarını çeker. |
|  |  |  |  | D.4.3 | Projeye uygun hava kanalını çeker. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Mekanik tesisat montajı yapmak (devamı var) | D.4 | Soğutma-havalandırma tesisatı montajı yapmak | D.4.4 | Uygun izolasyonu yapar. |
|  |  |  |  | D.4.5 | Kanal armatürlerini (damper, menfez, anemostat, panjur vb) monte eder. |
|  |  |  |  | D.4.6 | Santral içindeki filtreleri monte eder. |
|  |  |  |  | D.4.7 | Otomasyon ekipmanlarını monte eder. |
|  |  |  |  | D.4.8 | Uygun hava debilerini ayarlar. |
|  |  |  |  | D.4.9 | Sistemi test eder ve ilgili kayıtları tutar. |
|  |  | D.5 | Yangın tesisatı montajı yapmak (devamı var) | D.5.1 | Projeye uygun boru hattını monte eder. |
|  |  |  |  | D.5.2 | İhtiyaca uygun su deposunu monte eder. |
|  |  |  |  | D.5.3 | Belirtilen su pompalarını monte eder. |
|  |  |  |  | D.5.4 | Yangın ihbar armatürlerini monte eder. |
|  |  |  |  | D.5.5 | Yangın dolaplarını monte eder. |
|  |  |  |  | D.5.6 | Belirtilen springleri (püskürtücüleri) monte eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Mekanik tesisat montajı yapmak | D.5 | Yangın tesisatı montajı yapmak | D.5.7 | Sismik koruyucuları monte eder. |
|  |  |  |  | D.5.8 | Yangın tesisatını belirtilen basınç değerlerine göre test eder, ilgili kayıtları tutar. |
|  |  |  |  | D.5.9 | Gazlı ve tozlu yangın söndürme sistemlerinde, tesisatı monte eder, belirtilen gaz ve toz tüplerinin bağlantısını yapar. |
|  |  | D.6 | Atık su tesisatı montajı yapmak | D.6.1 | Belirtilen cins ve çapta boruları hazırlar, %1 eğim vererek monte eder. |
|  |  |  |  | D.6.2 | Kanal alt yapısını hazırlar. |
|  |  |  |  | D.6.3 | Temizleme kapaklarını monte eder. |
|  |  |  |  | D.6.4 | Belirtilen atık su pompalarını monte eder. |
|  |  |  |  | D.6.5 | Havalık borularını binanın en üst noktasına kadar monte eder. |
|  |  |  |  | D.6.6 | Belirtilen yerlere chek-valf (tek yönlü vana) monte eder. |
|  |  |  |  | D.6.7 | Gerekirse tesisata yağ tutucularını ve kimyasal atık tutucularını monte eder. |
|  |  |  |  | D.6.8 | Projede belirtilmişse geri dönüşüm tesisatlarını monte eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Metal boru sistemleriyle tesisat montajı yapmak | E.1 | Metal borularla montaj yöntemlerini uygulamak | E.1.1 | Siyah demir, paslanmaz çelik ve galvaniz borularla tesisat montajı yaparken diş açar. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Siyah demir, paslanmaz çelik ve bakır borularla tesisat montajı yaparken kaynak yapar. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Siyah demir ve galvaniz borularla tesisat montajı yaparken kaplinli birleştirme için yiv açar. |
|  |  |  |  | E.1.4 | Pik döküm borularla tesisat montajı yaparken kelepçeli birleştirme yapar. |
|  |  | E.2 | Metal boru sistemleri ile tesisat montajında özel testlerin yapılmasını sağlamak | E.2.1 | X-ray (röntgen) ışınlarıyla kaynak dikişlerinin kontrolünün yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Ultrasonik (ses dalgaları) yöntemle kaynak dikişlerinin kontrolünün yapılmasını sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Plastik boru sistemleriyle tesisat montajı yaptırmak (devamı var) | F.1 | PPRC (polypropilen random copolimer) boru, alüminyum film kaplı ve cam elyaf takviyeli PPRC borularla tesisat montajı yapmak | F.1.1 | PPRC kaynak makinesini 240o C’ye kadar ısıtır. |
|  |  |  |  | F.1.2 | PPRC boru alüminyum film kaplı ise, birleştirme yerlerindeki alüminyum filmi temizler. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Birleştirilecek alanları temizler, kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.1.4 | Monte edilecek parçaları makinenin erkek ve dişi ısıtıcılarına takar. |
|  |  |  |  | F.1.5 | Monte edilecek parçaları belirtilen süre kadar ısıtır. |
|  |  |  |  | F.1.6 | Parçaları birleştirir ve belirtilen süre kadar soğumasını bekler. |
|  |  | F.2 | PVC (poly vinil clorür) borularla tesisat montajı yapmak | F.2.1 | Contalı-muflu PVC borularla tesisat montajı yaparken, contayı takar ve birleştirmeyi gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Düz-muflu PVC borularla yapıştırılacak yüzeyi temizler ve kontrol eder, yapıştırıcı sürerek parçaları birleştirir. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Düz-muflu PVC borularda yapıştırıcının belirtilen kuruma süresini bekler. |
|  |  | F.3 | Alın kaynağı yöntemiyle HDPE (high density polyetylene=yüksek yoğunluklu polietilen) borularla tesisat montajı yapmak (devamı var) | F.3.1 | Alın kaynağı makinesini belirtilen sıcaklığa kadar ısıtır. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Birleştirilecek alın yüzeylerini temizler ve kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.3.3 | Birleştirilecek parçaların alın yüzeylerini belirtilen süre kadar ısıtır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Plastik boru sistemleriyle tesisat montajı yaptırmak | F.3 | Alın kaynağı yöntemiyle HDPE (high density polyetylene=yüksek yoğunluklu polietilen) borularla tesisat montajı yapmak | F.3.4 | Alın kaynak makinesini aradan çekerek, parçaları birleştirir. |
|  |  |  |  | F.3.5 | Belirtilen soğuma süresi kadar bekler. |
|  |  | F.4 | Elektrofüzyon yöntemiyle HDPE borularla tesisat montajı yapmak | F.4.1 | Elektrofüzyon makinesini hazırlar. |
|  |  |  |  | F.4.2 | Birleştirilecek parçaların yüzeylerini, mekanik olarak hazırlar ve uygun çözücü ile temizler. |
|  |  |  |  | F.4.3 | Parçaları birleştirir. |
|  |  |  |  | F.4.4 | Fittinglerdeki kutup uçlarını makineye bağlar. |
|  |  |  |  | F.4.5 | Fittingler üzerindeki etiket bilgilerini makineye tanıtır. |
|  |  |  |  | F.4.6 | Isıtma işlemini başlatır birleşme süresini bekler ve kutupları söker. |
|  |  |  |  | F.4.7 | Belirtilen süre kadar soğumasını bekler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Mobil (taşınabilir, kangal) sistemlerle tesisat montajı yapmak | G.1 | PeX (çapraz bağlı polietilen) borularla tesisat montajı yapmak | G.1.1 | PeX boruya sıkıştırma rakorunu ve sıkıştırma segmanını takar. |
|  |  |  |  | G.1.2 | PeX boruyu geçiş rakoruna takar. |
|  |  |  |  | G.1.3 | Uygun aparatla (vidalı, sıkıştırmalı, presli) sıkıştırarak rakoru sıkar. |
|  |  | G.2 | PeX borularla ısıtma armatürü oluşturmak | G.2.1 | Isıtılacak alanı uygun yalıtım malzemesi ile kaplar, üzerine naylon film kaplar. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Uygun boru tutucu elemanlarını yerleştirir. |
|  |  |  |  | G.2.3 | PeX boruyu belirtilen ölçülerde yerleştirir. |
|  |  |  |  | G.2.4 | Boru uçlarını giriş ve çıkış kolektörüne bağlar. |
|  |  |  |  | G.2.5 | Üzerine belirtilen kalınlıkta şap dökülmesini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklamalar |
| H | Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek | H.1 | Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | H.1.1 | İşletme tarafından düzenlenen eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Meslek ve sektördeki yeni alet, araç, gereç, yeni yöntem, yeni sistem gibi teknolojik gelişmeleri süreli yayınları, internet, dergi vb yollarla takip eder. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |
|  |  |  |  | H.1.4 | İşletmede yeni kurulan sistemlerin kurulum ve test çalışmalarını, görevleri kapsamındaki işlemler açısından gözlemler. |
|  |  | H.2 | Astlarına ve diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek | H.2.1 | Astlarının/stajyerlerin bilgi ve beceri eksikliklerini tespit eder. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Astlarına/stajyere refakat ederek tüm süreçte gözleyerek, uygulatarak, hatalarına ilişkin uyarılarda bulunarak öğrendiklerini pekiştirmesine yardımcı olur |
|  |  | H.3 | Mesleki gelişimini planlamak | H.3.1 | Mesleki yaşamıyla ilgili diploma, sertifika veya referans/tavsiyeler gibi belge ve dokümanları dosyalar. |
|  |  |  |  | H.3.2 | Mesleki durumu, kişisel özellikleri ve performans değerlendirme sonuçlarına göre performans ve mesleki ilerleme hedeflerini belirler. |

  - Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Amyant levha ve bez

- Anahtar takımı çeşitleri

- Ayaklı iskele

- Boru bükme ve kesme makinesi

- Boyalı ip

- Caka

- Caraskal

- Delici-kırıcı makineler

- Diş açma makinesi

- Elektrik kaynak makinesi

- Gaz altı kaynak makinesi

- Giyotin

- Gönye

- Halat

- HDPE kaynak makinesi

- İletişim araçları (telsiz, telefon vb.)

- İşkence

- Kenet makinesi

- Kesici aletler

- Kılavuz (susta)

- Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi, kulaklık, maske, eldiven, gözlük vb.)

- Kordon makinesi

- Koruyucu file

- Lehim kaynak makinesi

- Makara

- Makinato

- Mengene

- Merdiven

- Oksijen kaynak makinesi

- Perçin makinesi

- PPRC kaynak makinesi

- Punta kaynak makinesi

- Sapan

- Seyyar kablo

- Sıcak hava tabancası

- Silindir

- Spiral taş motoru

- Su cenderesi

- Su terazisi

- Şakül

- Şarjlı vidalama matkabı

- Temel el aletleri (kontrol kalemi, mala, makas çeşitleri, tel fırça, tornavida, çekiç takımı vb.)

- Uzunluk ölçü aletleri

- Yangın söndürme ekipmanı

- Yiv açma makinesi

  - Bilgi ve Beceriler

- Acil durum bilgisi

- Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

- Altyapı tesisat bilgisi

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Basit ilkyardım bilgisi

- Bilgisayar kullanma bilgi ve becerisi

- Çalışma ve kontrol prosedürleri bilgisi

- Çevre koruma yöntemleri bilgisi

- Dokümantasyon becerisi

- Ekip içinde çalışma becerisi

- El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

- El becerisi

- El-göz koordinasyonunu sağlama becerisi

- Elektrik, oksijen ve plastik boru kaynağı yapabilme becerisi

- Geri dönüşümlü atık bilgisi

- Isı transfer ve yalıtımı bilgisi

- Isıtma cihazları bilgisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- İşbaşında yetiştirme bilgi ve becerisi

- İşletme otomasyon sistemleri kullanma bilgi ve becerisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- Kalite güvence sistemleri temel bilgisi

- Kalite kontrol metotları temel bilgisi

- Karar verme yeteneği

- Kayıt tutma ve raporlama becerisi

- Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

- Kroki çizim bilgisi

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Muayene ve test teknikleri bilgisi

- Otomasyon cihazları montaj bilgisi

- Otomasyon programlama bilgisi

- Otomasyon sistemlerini programlama becerisi

- Ölçme teknikleri bilgisi

- Problem çözme becerisi

- Proje okuma bilgisi

- Risk analizi bilgi ve becerisi

- Sıhhi tesisat otomatik kontrol bilgisi

- Sızdırmazlık ve basınç testi yapabilme becerisi

- Sözlü ve yazılı iletişim becerisi

- Talimat izleme becerisi

- Temel mekanik bilgisi

- Temel bilgisayar ağları bilgisi

- Temel çalışma mevzuatı bilgisi

- Temel elektrik ve elektronik bilgisi

- Temel ısıtma sistemleri bilgisi

- Temel sıhhi tesisat bilgisi

- Temel sıvı yakıtlar bilgisi

- Temel yanıcı-yakıcı gazlar bilgisi

- Tesisat montaj teknikleri bilgisi

- Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

- Yüksekte çalışma bilgi ve becerisi

- Zamanı iyi kullanma becerisi

  - Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

- Astlarının iş disiplinini sağlamak

- Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

- Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

- Ekip içinde çalışma uyumlu çalışmak

- Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek

- İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

- İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

- Kaynakları verimli kullanmak

- Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

- Kendisinin ve astlarının güvenliğini gözetmek

- Korunması gereken malzeme ve gereçleri özenle korumak

- Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olmak

- Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

- Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

- Sistem ve sahalarda risk ve tehlike analizi yapmak

- Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

- Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

- Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

- Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

- Temizlik ve yağlamalarda talimatlarda tanımlanan süreçleri ve niteliksel uyarıları izlemek

- Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

- Uyarı ve eleştirilere açık olmak

- Üstlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

- Yetkisi dahilinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

# ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Özel Sistemler Tesisatçısı (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Dr. Murat YALÇINTAŞ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Şekib AVDAGİÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dursun TOPÇU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan DEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Abdullah ÇINAR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet DEVELİOĞLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yakup KÖÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

İsrafil KURALAY 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul Yavuz PALA 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Murat SUNGURLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet YENEL 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Halim ÖZDEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi

Dr. Cengiz ERSUN 	İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri

Selçuk Tayfun OK		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Ferruh GÜNDOĞAN	İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme 	Şubesi 	Müdürü

Selim SÜLEYMAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi KOBİ Araştırma Şefi

Recep DAYIOĞLU		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Uzman Yardımcısı

Dr. İrfan MISIRLI		Meslek Standardı Hazırlama Ekibi  Teknik Koordinatörü

ve    Sisma  Uzmanı, Sisma Danışmanlık Ltd.

Seher COŞKUNER	 		SİSMA Uzmanı, Hacettepe Üniversitesi

H.Tahsin DURMUŞ			SİSMA Uzmanı

- Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

Ramazan AKDEMİR		Aktif Mühendislik A.Ş. / Genel Formen

Seyit YILDIZ             	Aktif Mühendislik A.Ş. / Tesisat Ustası

Muhammet BAYRAKTAR	Bay-Tek Sıhhi Tesisat / Tesisat Ustası

Şevket ŞAHİN		Göksu Mühendislik / Makine Teknieri

Ömer BALAMAN		Coşku Isı / Kaynak Ustası

Nahit ÇAĞLAYAN		Aktif Mühendislik / Ustabaşı

Ali Osman RENÇBER          Çelebi Makine / Formen

Süleyman Çelebi DEMİR      Çelebi Makine / Yönetici

Hasan AKDEMİR                 Destech Mühendislik / Mekanik Formeni

Yakup AKDEMİR                 Detay Mühendislik / Tesisat Ustası

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği (BACADER)

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Doğal Gaz Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİDER)

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San.ve Tic. A.Ş (UGETAM)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B)

T.C. M.E.B. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

…… Sektör Komitesi Üyeleri

- MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,	Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,             	Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,	       Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,		  Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,		        Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir.