ULUSAL MESLEK STANDARDI

ISITMA TESİSAT BAKIM ONARIM VE SERVİS PERSONELİ

SEVİYE 3

REFERANS KODU /

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

| Meslek: | ISITMA TESİSAT BAKIM ONARIM VE SERVİS PERSONELİ |
| --- | --- |
| Seviye: | 3 |
| Referans Kodu: |  |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İstanbul Ticaret Odası (İTO) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK ………….……. Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: |  |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

CENDERE: Su tulumbası şeklinde çalışan mekanik basınç yükselticiyi,

CONTA: Sızdırma ve kaçağı önlemek amacıyla, tesisat elemanlarının birleştirme noktalarında kullanılan; lastik, plastik, amyant, klingirit gibi maddelerden imal edilmiş malzemeyi,

DRENAJ: Herhangi bir tesisat vasıtasıyla, yapıya zarar verebilecek sıvıların doğal veya yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik imal edilen yapı elemanını,

FİLTRE: Akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran malzeme veya düzeneği,

GAZ YAKICI CİHAZ: Gaz esaslı yakıtlarla çalışan kombi, şofben, kazan, soba, fırın vb. cihazları,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İŞLETME BASINCI: Normal işletme şartları altında boru tesisatlarında, cihaz ve ekipmanlarına uygulanan basınç değerini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

MENGENE: Üzerinde çalışılması (tesviye, temizlik, kesme vb.) düşünülen malzemeleri ya da parçaları sabitlemek için yapılmış aleti,

MONTAJ KILAVUZU (ŞARTNAMESİ): Cihaz üreticisi tarafından hazırlanmış ve cihazın emniyetli ve sağlıklı olarak çalışabilmesi amacıyla montajı için belirlenmiş olan kuralların yer aldığı kılavuzu,

POMPA: Sıvı veya herhangi bir akışkanı bir yerden başka bir yere aktarmaya yarayan makineyi,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma veya başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

SIZDIRMAZLIK TESTİ: Akışkanın, işletme şartları altında boru içinde kalacağını ve bir sızma yapmayacağını doğrulamak amacı ile yapılan testi,

TEHLİKE: İşyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TEST BASINCI: Sistemin emniyet sınırları içerisinde boru ve ekipmanlara uygulanan maksimum basınç değerini

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.     GİRİŞ	6

2.     MESLEK TANITIMI	7

2.1.	     Meslek Tanımı	7

2.2.	     Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	     Sağlık, Güvenlik ve Çevre İle İlgili Düzenlemeler	7

2.4.	     Meslek İle İlgili Diğer Mevzuat	7

2.5.	     Çalışma Ortamı ve Koşulları	7

2.6.	     Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	7

3.      MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	      Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	      Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	40

3.3.	      Bilgi ve Beceriler	42

3.4.	      Tutum ve Davranışlar	43

4.       ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	43

## GİRİŞ

Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Personeli (Seviye 3) ulusal meslek standardı, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanmıştır.

Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Personeli (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK …………….. Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

## MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Personeli (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; binalarda, ısıtma tesisatı ve ekipmanları ile elektrikli ve gazlı ısıtma sistemi cihazlarının bakım onarımını talimatlara göre yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7127 (Havalandırma/klima ve soğutma tesisatı bakım ve onarım işlerinde çalışanlar)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre İle İlgili Düzenlemeler

2872 Sayılı Çevre Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu2821 Sayılı Sendikalar Kanunu

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

## Meslek İle İlgili Diğer Mevzuat

5253 Sayılı Dernekler Kanunu

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerde Çalışma Yönetmeliği

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Personeli (Seviye 3), her türlü iklim koşullarında, genellikle iç veya dış mekânlarda, değişken çalışma saatlerinde ve hareketli ortamlarda çalışır.

## Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. İşlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Personeli (Seviye 3) “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olmalıdır.

## MESLEK PROFİLİ

## Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için işyerinin düzenlediği eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını talimatlara uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve kendisinin güvenliğini sağlar. |
|  |  |  |  | A.1.5 | Gaz tesisatı işlemlerinde gazın cinsine göre uygun koruyucu maske takar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur. Çalışma esnasında karşılaştığı risk etmenleri veya karşılaşabileceği olası risk etmenlerini belirleyerek rapor eder/ müşteriye açıklar. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını müşteriye ve ilgililere bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Makineye/cihaza özel acil durum prosedürlerini uygular. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütlerin |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak | B.1 | Çevre koruma yöntemlerini öğrenmek | B.1.1 | Çevre koruma yöntemleri konusunda işyerinin eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Eğitimlerde öğrendiklerini işinde uygular. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Eğitimlerde edindiği bilgi ve becerileri günceller. |
|  |  | B.2 | Çevresel risklerin azaltılmasını sağlamak | B.2.1 | Risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Çalışırken yapılan uygulamaların çevresel etkilerini gözlemler ve zararlı sonuçlarının önlenmesi çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Çalıştığı alanlarda bulunan dönüştürülebilir malzemeleri cinslerine göre toplama yerine getirir. |
|  |  | B.3 | Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.3.1 | Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır. |
|  |  |  |  | B.3.2 | İşletmenin, doğal kaynakların iktisatlı ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | Üretici kataloglarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygulayıp müşteri memnuniyeti sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur. |
|  |  |  |  | C.2.4 | Üretici talimatlarına göre oluşturulmuş periyodik bakım çizelgesi ve talimatlara göre bakım yapar. |
|  |  | C.3 | Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak | C.3.1 | Yapılan hizmetin kalitesinin denetlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Hizmet kalitesini artırıcı önerileri uygular. |
|  |  | C.4 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.4.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere sürekli bildirir. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili belirlenen yöntemleri uygular. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Yetkisi dâhilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları ilgililere bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Isıtma ekipmanlarının bakım onarımı yapmak (devamı var) | D.1 | Tesisat filtresinin bakım ve temizliğini yapmak | D.1.1 | Filtre vanalarını kapatır veya sistem suyunu boşaltır. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Filtre kapağını sökerek filtreyi çıkarır, yıkayarak temizler veya değiştirir. |
|  |  | D.2 | Devirdaim (sirkülasyon) pompasının değişimini yapmak | D.2.1 | Devirdaim pompası vanalarını kapatır veya suyunu boşaltır. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Devirdaim pompasının elektrik bağlantısının sökülmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Devirdaim pompasını emniyetli olarak sökerek yeni pompayı üretici talimatlarına uygun olarak takar. |
|  |  |  |  | D.2.4 | Sisteme talimatlara uygun olarak su basarak su kaçak kontrolü yapar. |
|  |  | D.3 | Genleşme deposu basıncını ayarlamak | D.3.1 | Genleşme deposundaki suyu tahliye eder. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Genleşme deposu üzerinde bulunan supaba manometre bağlayarak basıncı ölçer. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Balonu değiştirilmiş genleşme tankına belirlenen değerde azot gazı basar. |
|  |  |  |  | D.3.4 | Genleşme deposu basıncını katalog değerine göre ayarlar. |
|  |  | D.4 | Boyler tankının bakımını yapmak | D.4.1 | Sistem giriş ve çıkış vanalarını kapatarak boyler tankı suyunu boşaltır. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Boyler giriş filtresinin temizlik ve değişimini yapar. |
|  |  |  |  | D.4.3 | Sistem giriş ve çıkış vanalarını açarak sisteme su verir ve boylerin havasını alır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Isıtma ekipmanlarının bakım onarımı yapmak | D.5 | Manometre ve termometre değişimini yapmak | D.5.1 | Manometre vanasını kapatarak manometreyi değiştirir. |
|  |  |  |  | D.5.2 | Termometre tespit vidasını gevşeterek termometreyi kovanından çıkararak değiştirir. |
|  |  | D.6 | Sistem pompasının bakımını yapmak | D.6.1 | Vanaları kapatarak sistem suyunu tahliye eder ve filtreleri temizler. |
|  |  |  |  | D.6.2 | Pompanın doğru yönde dönme kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | D.6.3 | Pompanın montaj kontrolünü yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Isıtma tesisatı bakım onarımı yapmak | E.1 | Isıtma tesisatı su kaçak testi yapmak | E.1.1 | Isıtma tesisatına işletme basıncına kadar su ile doldurur. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Sistemdeki hava tahliye yerlerinden sistemin havasını alır. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Sistem basıncını cendere ile test basıncına yükseltilir. |
|  |  |  |  | E.1.4 | Sistemdeki tüm bağlantı yerlerini ve elemanları gözle kontrol ederek varsa kaçak tespitini yapar. |
|  |  | E.2 | Sitemdeki su basıncını ayarlamak | E.2.1 | Isıtma sistemindeki sistem çalışma basıncını göstergeden kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Sisteme işletme basıncına göre su ekleyerek veya su tahliyesi yaparak sistemin basıncının ayarlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Dolum ve boşaltım vanalarının kontrol ve değişimini yapar. |
|  |  | E.3 | Radyatör bakımını yapmak | E.3.1 | Vanaları kapatarak radyatör sistem suyunu tahliye eder. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Radyatörlerin iç yüzeylerini basınçlı su ile yıkar. |
|  |  |  |  | E.3.3 | Radyatör montajını yaparak su kaçak testi yapar. |
|  |  |  |  | E.3.4 | Hava prujör bakımını ve değişimini yapar. |
|  |  | E.4 | Yerden ısıtma sistemi kontrolü yapmak | E.4.1 | Açıkta bulunan sistem tesisatının kaçak kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Kolektör vanalarının kontrolünü yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Isıtma tesisatı bakım onarımı yapmak | E.5 | Güneş enerjisi sisteminin bakım onarımını yapmak | E.5.1 | Güneş enerjisi sistemi tesisat ve ekipmanlarında kaçak kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Güneş enerjisi sistemi tesisatındaki filtre elemanlarını temizler ve değiştirir. |
|  |  |  |  | E.5.3 | Güneş enerjisi sisteminin yüzey temizliğini yapar. |
|  |  |  |  | E.5.4 | Güneş enerjisi sisteminin havasını alır. |
|  |  |  |  | E.5.5 | Güneş enerjisi sisteminin devirdaim pompasının arıza tespitini yapar. |
|  |  |  |  | E.5.6 | Güneş enerjisi sisteminde genleşme tankının basıncını belirtilen değerde ayarlar. |
|  |  |  |  | E.5.7 | Filitre vanalarını kapatır veya suyu boşaltır. |
|  |  |  |  | E.5.8 | Filitre kapağını sökerek filtreyi çıkarıp yıkayarak temizler veya değiştirir. |
|  |  | E.6 | Servis formunu hazırlamak | E.6.1 | Servis formuna yapılan işlemi ve sonucunu yazar. |
|  |  |  |  | E.6.2 | Servis formuna kullanılan malzeme ve miktarını yazar. |
|  |  |  |  | E.6.3 | Servis formunu ilgililere iletir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Elektrikli ısıtma sistemi cihazlarının bakım onarımını yapmak | F.1 | Split klima sisteminin bakım onarımını yapmak | F.1.1 | Split klimanın filtresini temizler. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Split klimanın drenaj hattı kontrol ve bakımını yapar. |
|  |  | F.2 | Ani su ısıtıcısının bakım onarımını yapmak | F.2.1 | Üretici firma talimatına göre ani su ısıtıcısı montaj yerlerini tespit ederek duvara işaretler. |
|  |  |  |  | F.2.2 | İşaretli yerleri uygun çapta matkapla yeterli derinlikte delerek dübel ve bağlantı elemanları ile ani su ısıtıcının montajını yapar ve elektrik bağlantısını yaptırır. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Ani su ısıtıcısında su kaçak tespit ve onarımını yapar. |
|  |  |  |  | F.2.4 | Ani su ısıtıcısında diyafram grubu değişimini yapar. |
|  |  |  |  | F.2.5 | Ani su ısıtıcısının deposunu değiştirir. |
|  |  | F.3 | Termosifonun bakım onarımını yapmak | F.3.1 | Üretici firma şartnamesine göre termosifon montaj yerlerini tespit ederek işaretler. |
|  |  |  |  | F.3.2 | İşaretli yerleri uygun çapta matkapla yeterli derinlikte delerek dübel ve bağlantı elemanları ile termosifon montajını yapar ve elektrik bağlantısını yaptırır. |
|  |  |  |  | F.3.3 | Termosifona su basarak su kaçak tespiti yapar ve su kaçağını giderir. |
|  |  |  |  | F.3.4 | Termosifon emniyet ventilinin arızasını tespit ederek ventili değiştirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Gaz yakıcı ısıtma sistemi cihazlarının bakım onarımını yapmak (devamı var) | G.1 | Şofben bakım onarımını yapmak | G.1.1 | Atık gaz baca sisteminin uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Baca bağlantısını talimata göre yapar. |
|  |  |  |  | G.1.3 | Şofben diyaframını veya türbinini değiştirir. |
|  |  |  |  | G.1.4 | Şofben su bağlantı elemanlarını değiştirir. |
|  |  |  |  | G.1.5 | Şofben eşanjör bakımını ve değişimini yapar. |
|  |  | G.2 | Kombi bakım onarımı yapmak (devamı var) | G.2.1 | Kombi baca bağlantısını talimatlara göre yapar. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Kombi filtre bakımını talimatlara göre yapar. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Kombi tesisatına katalogda belirtilen basınç değerinde su basar. |
|  |  |  |  | G.2.4 | Kombi su doldurma vanasını değiştirir. |
|  |  |  |  | G.2.5 | Arızası tespit edilmiş kombi emniyet ventilini değiştirir. |
|  |  |  |  | G.2.6 | Kombi hidrolik gurubunun bakımını yapar. |
|  |  |  |  | G.2.7 | Kombi manometresinin arızasını tespit ederek değiştirir. |
|  |  |  |  | G.2.8 | Kombi düğmelerini değiştirir. |
|  |  |  |  | G.2.9 | Arızası tespit edilmiş plaka eşanjörünü talimatlara göre değiştirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Gaz yakıcı ısıtma sistemi cihazlarının bakım onarımını yapmak | G.2 | Kombi bakım onarımı yapmak | G.2.10 | Ana eşanjörün (yanma odası) bakımını talimatlara göre yapar. |
|  |  | G.3 | Doğalgaz soba bakımı yapmak | G.3.1 | Doğalgaz soba montaj şartnamesini kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.3.2 | Baca bağlantısını talimatlara göre yapar. |
|  |  |  |  | G.3.3 | Doğalgaz sobası atık gaz baca uygunluğunu kontrol ederek ilgiliye bildirir. |
|  |  |  |  | G.3.4 | Doğalgaz sobasının cam ve fitilini değiştirir. |
|  |  |  |  | G.3.5 | Doğalgaz sobasının periyodik bakımını şartnameye göre yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak | H.1 | Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | H1.1 | İşletme tarafından düzenlenen eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Meslek ve sektördeki yeni alet, araç, gereç, yeni yöntem, yeni sistem gibi teknolojik gelişmeleri süreli yayınları, internet, dergi vb. yollarla takip eder. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |
|  |  |  |  | H.1.4 | İşletmede yeni kurulan sistemlerin kurulum ve test çalışmalarını, görevleri kapsamındaki işlemler açısından gözlemler. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Anahtar takımı çeşitleri

- Baret

- Çift kollu boru anahtarı

- Demir testeresi

- El feneri

- Emniyet kemeri

- Gaz maskesi

- Hortum

- İletişim araçları (telsiz, telefon vb.)

- Keten

- Kırıcı delici matkap

- Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi, iş ayakkabısı, çizme, kulaklık, maske, eldiven, gözlük vb.)

- Kompresör

- Kumpas

- Kurbağacık anahtarı

- Manometre

- Matkap ucu çeşitleri

- Mengene

- Sıvı teflon

- Silikon

- Silikon tabancası

- Spiral taşı

- Su terazisi

- Takım çantası

- Teflon

- Tel fırça

- Temel el aletleri (kontrol kalemi, papağan pense, kargaburun, keski, tornavida, çekiç takımı vb.)

- Uzunluk ölçü aletleri

- Yağdanlık

- Yangın söndürme ekipmanı

## Bilgi ve Beceriler

- Acil durum bilgisi

- Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Basit ilkyardım bilgisi

- Bilgisayar kullanma bilgi ve becerisi

- Çalışma ve kontrol prosedürleri bilgisi

- Çevre koruma yöntemleri bilgisi

- Dokümantasyon becerisi

- Ekip içinde çalışma becerisi

- El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

- El becerisi

- El-göz koordinasyonunu sağlama becerisi

- Geri dönüşümlü atık bilgisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- Kalite güvence sistemleri temel bilgisi

- Kalite kontrol metotları temel bilgisi

- Kayıt tutma ve raporlama becerisi

- Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

- Mesleki resim bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Montaj kılavuzu okuma bilgisi

- Muayene ve test teknikleri bilgisi

- Ölçme teknikleri bilgisi

- Problem çözme becerisi

- Risk analizi bilgi ve becerisi

- Standart ölçüler bilgisi

- Sızdırmazlık ve basınç testi yapabilme becerisi

- Soğutma bilgisi

- Sözlü ve yazılı iletişim becerisi

- Talimat izleme becerisi

- Temel mekanik bilgisi

- Temel çalışma mevzuatı bilgisi

- Temel elektrik ve elektronik bilgisi

- Temel ısıtma sistemleri bilgisi

- Temel sıvı yakıtlar bilgisi

- Temel yanıcı-yakıcı gazlar bilgisi

- Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

- Yüksekte çalışma bilgi ve becerisi

- Zamanı iyi kullanma becerisi

## Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

- Astlarının iş disiplinini sağlamak

- Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

- Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

- Ekip içinde çalışma uyumlu çalışmak

- Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek

- İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

- İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

- Kaynakları verimli kullanmak

- Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

- Kendisinin ve astlarının güvenliğini gözetmek

- Korunması gereken malzeme ve gereçleri özenle korumak

- Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olmak

- Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

- Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

- Sistem ve sahalarda risk ve tehlike analizi yapmak

- Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

- Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

- Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

- Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

- Temizlik ve yağlamalarda talimatlarda tanımlanan süreçleri ve niteliksel uyarıları izlemek

- Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

- Uyarı ve eleştirilere açık olmak

- Üstlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

- Yetkisi dahilinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

## ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Dr. Murat YALÇINTAŞ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Şekib AVDAGİÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dursun TOPÇU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan DEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Abdullah ÇINAR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet DEVELİOĞLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yakup KÖÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

İsrafil KURALAY 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul Yavuz PALA 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Murat SUNGURLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet YENEL 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Halim ÖZDEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi

Dr. Cengiz ERSUN 	İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri

Selçuk Tayfun OK		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Ferruh GÜNDOĞAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme 	Şubesi 	Müdürü

Selim SÜLEYMAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi KOBİ Araştırma Şefi

Recep DAYIOĞLU		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Uzman Yardımcısı

Dr. İrfan MISIRLI		Meslek Standardı Hazırlama Ekibi Teknik Koordinatörü ve Sisma Uzmanı

- Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

Şükrü BÜKER	  Büker Isı Sanayi İnşaat ve Ticaret LTD. ŞTİ.

Ali Rıza BÜKER	  Büker Isı Sanayi İnşaat ve Ticaret LTD. ŞTİ.

Fahrettin YİLEÇ	  Özenir Tesisat

Serdar KARAGERİŞ	  Çözüm Teknik Servis Hizmetleri Ticaret LTD. ŞTİ.

Ahmet BAŞARAN	  Çözüm Teknik Servis Hizmetleri Ticaret LTD. ŞTİ.

Şaban ÇUKURGÖZ	  Hedef Teknik Servis Hizmetleri Ticaret LTD. ŞTİ.

Şenol GÜNDÜZ	  Uygurlar LTD. ŞTİ.

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği (BACADER)

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Doğal Gaz Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİDER)

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San.ve Tic. A.Ş (UGETAM)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B)

T.C. M.E.B. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

…… Sektör Komitesi Üyeleri

- MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,	Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,             	Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,	       Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,		  Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,		        Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.