ULUSAL MESLEK STANDARDI

SIHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM VE SERVİS ELEMANI

SEVİYE 4

REFERANS KODU /

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

| Meslek: | SIHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM VE SERVİS ELEMANI |
| --- | --- |
| Seviye: | 4 |
| Referans Kodu: |  |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İstanbul Ticaret Odası (İTO) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK ………….……. Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: |  |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AKIŞKAN: Sıvı ve gazların ortak adını,

CONTA: Sızdırma ve kaçağı önlemek amacıyla, tesisat elemanlarının birleştirme noktalarında kullanılan; lastik, plastik, amyant, klingirit gibi maddelerden imal edilmiş malzemeyi,

DİŞ: Vidaların her bir adımını oluşturan sarmal yükseltiyi,

DRENAJ: Herhangi bir tesisat vasıtasıyla, yapıya zarar verebilecek sıvıların doğal veya yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik imal edilen yapı elemanını,

FİLTRE: Akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran malzeme veya düzeneği,

GAZ YAKICI CİHAZ: Gaz esaslı yakıtlarla çalışan kombi, şofben, kazan, soba, fırın vb. cihazları,

HERMETİK CİHAZ: Pencere veya duvarlardan direkt olarak atmosfere bağlanabilen; iç içe geçmiş baca sistemi vasıtası ile bir kanaldan yanma için gerekli havayı alan diğer kanaldan da atık gazı tahliye eden cihazları,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İŞLETME BASINCI: Normal işletme şartları altında boru tesisatlarında, cihaz ve ekipmanlarına uygulanan basınç değerini,

KAYNAK AĞZI: Kaynakla birleştirilecek parçaların kalınlığı, malzemesi ve kaynak pozisyonuna bağlı olarak değişen şekillerde parçaların birleştirecek kısımlarına verilen şekli,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOROZYON: Metal malzemenin kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonlara girerek; metalik özelliğini kaybetmesi, çürümesi, aşınmasını,

MENGENE: Üzerinde çalışılması (tesviye, temizlik, kesme, çakma, montaj-demontaj vb.) düşünülen malzemeleri ya da parçaları sabitlemek için yapılmış aleti,

MONTAJ KILAVUZU: Gaz yakıcı cihaz üreticisi tarafından hazırlanmış ve cihazın emniyetli ve sağlıklı olarak çalışabilmesi amacıyla montajı için belirlenmiş olan kuralların yer aldığı kılavuzu,

ÖLÇME CİHAZI: Herhangi bir niteliğin belirlenmiş bir değer üzerinden, sayısal olarak ifadesini belirleyen cihazları,

POMPA: Bir sıvıyı yükseltmeye, basmaya yarayan makineyi,

PROSEDÜR: Bir faaliyeti veya süreci gerçekleştirmek için belirlenen yolu ortaya koyan işyerine ait kalite sistem dokümanını,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma veya başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

SALMASTRA: Makine parçalarının duran kısmı ile hareketli kısmı arasında sızdırmazlığı sağlamak amacı ile kullanılan; mekanik, kendir, pamuk, grafitli amyant, lastik, deri vb. maddelerden imal edilmiş tesisat malzemesini,

SAYAÇ: Müşterinin doğal gaz tüketiminin belirlendiği ölçü cihazını,

SIZDIRMAZLIK TESTİ: Akışkanın, işletme şartları altında boru içinde kalacağını ve bir sızma yapmayacağını doğrulamak amacı ile yapılan testi,

SİSTEM: Bir bütünü veya düzeneği meydana getirecek şekilde, karşılıklı olarak birbirine bağlı olan unsurlar ile tertibat ve teçhizatın tamamını,

TALİMAT: Detay çalışmaların kim tarafından, nasıl, nerede ve ne zaman yapılacağını belirten iş yerine ait kalite sistem dokümanını,

TEHLİKE: İşyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TESİSAT ELEMANI: Mekanik tesisat üzerinde kullanılan parçaların her birine verilen adı,

TEST AKIŞKANI: Test işleminde, tesisat içine konulan basınçlandırılmış sıvı (genel olarak su) ve gazı (genel olarak hava, nitrojen),

TEST İŞLEMİ: Yapımı tamamlanmış hatların, mekanik ve sızdırmazlık yönünden dayanımının; belirlenmiş yöntemlerle ölçülmesini,

TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,

VENTİLASYON: Tesisatın güvenli kullanımı amacıyla tesis edilen havalandırma sistemi veya elemanını,

YALITIM: Bir madde veya yapı üzerinde; sıcaklık, ses, elektrik, aşınma ve nem gibi faktörlerin etkisini engellemek için yapılan işlemi

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.     GİRİŞ	6

2.     MESLEK TANITIMI	7

2.1.	     Meslek Tanımı	7

2.2.	     Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	     Sağlık, Güvenlik ve Çevre İle İlgili Düzenlemeler	7

2.4.	     Meslek İle İlgili Diğer Mevzuat	7

2.5.	     Çalışma Ortamı ve Koşulları	7

2.6.	     Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	7

3.      MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	      Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	      Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	40

3.3.	      Bilgi ve Beceriler	42

3.4.	      Tutum ve Davranışlar	43

4.       ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	43

## GİRİŞ

Sıhhi Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı (Seviye 4) ulusal meslek standardı, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanmıştır.

Sıhhi Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK ………………. Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

## MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Sıhhi Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; binalarda temiz ve atık su boru tesisatının, vitrifiye, makine ve cihaz montajı ile arıtma ünitesi, ısıtma, soğutma, pnömatik sistemlerin ve yangın tesisatının bakım ve onarımını yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08  : 7126 (Su ve boru tesisatçıları)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre İle İlgili Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu2821 Sayılı Sendikalar Kanunu

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

## Meslek İle İlgili Diğer Mevzuat

5253 sayılı Dernekler Kanunu

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerde Çalışma Yönetmeliği

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

Sıhhi Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı (Seviye 4), her türlü iklim koşullarında, kapalı ve açık mekânlarda, değişken çalışma saatlerinde ve hareketli ortamlarda çalışır. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, yüksek sıcaklık, kirli ve tozlu ortam, gürültü, görme ve işitme sorunları, solunum sistemi problemleri, eklem ve kas sistemi rahatsızlıkları, düşme, yaralanma, yanma, radyoaktiviteye ve kimyasallara maruz kalma sayılabilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. İşlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Sıhhi Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı (Seviye 4),  “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olmalıdır.

## MESLEK PROFİLİ

## Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | Sıhhi tesisat bakım onarımı için iş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için işyerinin/eğitim kurumlarının düzenlediği eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar. |
|  |  |  |  | A.1.5 | Gaz tesisatı işlemlerinde gazın cinsine göre uygun koruyucu maske takar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur. Çalışma esnasında karşılaştığı risk etmenleri veya karşılaşabileceği olası risk etmenlerini belirleyerek rapor eder/ müşteriye açıklar. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını müşteriye, yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Makineye/cihaza özel acil durum prosedürlerini uygular. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütlerin |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Sıhhi tesisat bakım onarımı için çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak | B.1 | Çevre koruma yöntemlerini öğrenmek | B.1.1 | Çevre koruma yöntemleri konusunda işyerinin ve işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Eğitimlerde öğrendiklerini işinde uygular. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Eğitimlerde edindiği bilgi ve becerileri günceller. |
|  |  | B.2 | Çevresel risklerin azaltılmasını sağlamak | B.2.1 | Risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Doğal kaynakların verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Çalışırken yapılan uygulamaların çevresel etkilerini gözlemler ve zararlı sonuçlarının önlenmesi çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.2.4 | Çalıştığı alanlarda bulunan dönüştürülebilir malzemelerin doğru yere iletilmesini sağlar. |
|  |  | B.3 | Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.3.1 | Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Doğal kaynakların iktisatlı ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemini dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | Üretici kataloglarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygulayıp müşteri memnuniyeti sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur. |
|  |  |  |  | C.2.4 | Üretici talimatlarına göre periyodik bakım çizelgesi oluşturup, talimatlara göre bakım yapar. |
|  |  | C.3 | Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak | C.3.1 | Yapılan hizmetin kalitesini denetler |
|  |  |  |  | C.3.2 | Hizmet kalitesini artırıcı önerilerde bulunur |
|  |  | C.4 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.4.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere sürekli bildirir. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili yöntemleri uygular. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları ilgililere bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | İş organizasyonu yapmak (devamı var) | D.1 | Çalışma alanının özelliklerini belirlemek | D.1.1 | Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını inceler. |
|  |  |  |  | D.1.2 | İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar. |
|  |  |  |  | D.1.4 | Çalışma alanının genişliğini ve ilgili çalışma noktalarının kapsamını belirler. |
|  |  | D.2 | Makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak | D.2.1 | Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili olarak seçer. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Belirlenen işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir. |
|  |  |  |  | D.2.4 | Kalibrasyon etiket/sertifikalarının tarihini kontrol eder, kalibrasyon yapılması gereken cihazları kalibrasyona gönderip, kalibre edilen cihazların montajını yapar. |
|  |  |  |  | D.2.5 | Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu denetler. |
|  |  | D.3 | İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak | D.3.1 | Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Kullanılan makine ve ekipmanları iş bitiminde kaldırır ve temizler. |
|  |  |  |  | D.3.4 | İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar. |
|  |  |  |  | D.3.5 | Yapılan çalışma hakkında müşteriyi bilgilendirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | İş organizasyonu yapmak | D.4 | İş görüşmesi yapmak | D.4.1 | Müşteri şikâyet/taleplerini alarak iş kayıtları tutar. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Binaya ait tesisat projesi okuyup hasarlı yeri inceleyerek yapılacak onarıma karar verir. |
|  |  |  |  | D.4.3 | Onarım için kullanılacak malzeme listesini hazırlayıp, işin yapılış süresine göre maliyet hesabı yapar ve müşteri ile anlaşma imzalar. |
|  |  |  |  | D.4.4 | İş bitiminde mevcut kanunlara göre fatura keser. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Boru tesisatını bakım onarıma hazırlamak (devamı var) | E.1 | Tesisatta hasar/arıza tespiti yapmak | E.1.1 | Hasarlı yeri inceleyerek hasarın nedenini ve boyutunu tespit eder. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Bina tesisat projesini okuyarak kaçak olan bölgeden geçen tesisatı tespit eder. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Yapılacak onarıma karar vererek ilgilileri bilgilendirir. |
|  |  | E.2 | Tesisatın onarım öncesi işlemlerini yapmak | E.2.1 | Binanın ana işlerim vanasının kesileceğini ve süresini diğer kullanıcılara bildirir. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Ana vananın kesilmesinden etkilenen cihazların emniyetini alarak vanayı kapatır.. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Açıkta bulunan borunun izolasyonunu söker ve boru yüzeyini temizler. |
|  |  |  |  | E.2.4 | Duvar veya döşemede gömülü tesisatlarda, tesisata zarar vermeden en az kırım yaparak hasarlı kısmı onarım yapılabilecek şekilde açığa çıkarır. |
|  |  |  |  | E.2.5 | Yer altı boru tesisatlarında hafriyat yaptırarak tesisatın onarıma hazır hale getirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.2.6 | Galeri içi borularda galerinin havalandırılmasını ve temizliğinin yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.2.7 | Boru köprüsünde yapılacak onarım için emniyetli çalışılacak iskele kurar. |
|  |  |  |  | E.2.8 | Çalışma bölgesinin elektrikli aletlerin çalışması uygun olduğunu tespit ederek aydınlatılmasını sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Boru tesisatını bakım onarıma hazırlamak | E.3 | Onarım için araç gereç ve ekipmanları hazırlamak | E.3.1 | Onarımda kullanılacak el aletlerini tespit eder. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Onarımda kullanılacak ekipmanları tespit eder. |
|  |  |  |  | E.3.3 | Onarım için kullanılacak boru ve fittings malzemelerini tespit ve temin eder. |
|  |  | E.4 | Tesisat içerisindeki akışkanı tahliye etmek | E.4.1 | Havalık ve boşaltma vanalarını açarak boru içerisindeki akışkanı çevreye zarar vermeden emniyetli olarak boşaltır. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Havalık ve boşaltma vanası bulunmayan tesisatlarda bağlantı noktalarından tesisatı emniyetli bir şekilde boşaltır. |
|  |  |  |  | E.4.3 | Tesisattaki akışkanın cinsine göre boru içerisini temizler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Boru tesisatı bakım onarımı yapmak (devamı var) | F.1 | Tesisattan hasarlı/arızalı kısmı ayırmak | F.1.1 | Onarın için kullanacağı ekipmanları hazırlar |
|  |  |  |  | F.1.2 | Tesisatta kesilecek yerleri markalar. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Tesisattan kesilerek ayrılacak parçanın emniyetli bir şekilde alınması için gerekli tedbirlerini alır. |
|  |  |  |  | F.1.4 | Tesisattan hasarlı kısmı uygun ekipman (makas, testere, spiral el taşı) ile keser. |
|  |  |  |  | F.1.5 | Kesilen parçayı çevreye zarar vermeyecek şekilde emniyetli olarak çalışma alanından uzaklaştırır. |
|  |  | F.2 | PPRC ( Plastik) boru tesisatı onarımı yapmak | F.2.1 | Boru üretici firma katalogundan borunun kaynak ısı derecesini tespit eder. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Borunun kaynak ısı derecesine göre kaynak makinesinin ısı derecesini ayarlar. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Kaynak makinesine tesisata uygun lokma takarak kaynak makinesini çalıştırır. |
|  |  |  |  | F.2.4 | Isıtılmış kaynak makinesi lokmalarına boru ve fittings takarak sakız kıvamına gelene kadar boru ve fittingsi ısıtır. |
|  |  |  |  | F.2.5 | Sakız kıvamında ısıtılmış boru ve fittingsi birbirine takar ve elleri ile sıkıştırarak kaynak bölgesinin sertleşmesi gözlemlene kadar sabit tutar. |
|  |  |  |  | F.2.6 | Plastik borularda meydana gelen tek yönlü deliği tamir lokması ölçüsünde matkap ile genişletir. |
|  |  |  |  | F.2.7 | Tamir lokmasını kaynak makinesine takar. |
|  |  |  |  | F.2.8 | Isıtılan kaynak makinesinin erkek kısmını açılan delikten takarak plastikte sakız kıvamı görülene kadar ısıtır. |
|  |  |  |  | F.2.9 | Plastik tamir çubuğunu boru et kalınlığı kadar deliğe takarak kaynak bölgesinin setleşmesi gözlemlene kadar sabit tutup, kaynak işlemi sonrası plastik çubuğun dışta kalan kısmını temizler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Boru tesisatı bakım onarımı yapmak (devamı var) | F.3 | Bahçe sulama tesisatı bakım onarımı yapmak | F.3.1 | Bahçe sulama tesisatı kaçak kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Sulama sistemi basıncını regülatör veya hidrofordan ayarlar. |
|  |  |  |  | F.3.3 | Sulama sistemi fıskiye ve damlatma aparatlarının bakımını yapar. |
|  |  |  |  | F.3.4 | Sulama sistemi fıskiye ve damlatma aparatlarının basınca ve yöne göre ayarını yapar. |
|  |  |  |  | F.3.5 | Sulama sistemi tesisatında puşfit ile ek yapar. |
|  |  | F.4 | Boru ağzına diş açmak | F.4.1 | Galvaniz, siyah veya çelik borunun boru ağzı çapağını temizleyerek mengeneye paftanın rahat hareket edebileceği uzunlukta bağlar. |
|  |  |  |  | F.4.2 | Paftaya lokmayı takıp, paftayı boruya paralel olarak ağızlatarak standardına göre diş açar. |
|  |  |  |  | F.4.3 | Elektrikli el paftasına boru çapına göre paftayı takar ve pafta mengenesine boruyu sabitler. |
|  |  |  |  | F.4.4 | Elektrikli paftayı pafta mengenesine takarak boru ağzına standardına göre diş açar. |
|  |  |  |  | F.4.5 | Diş açılması tamamlandığında boruyu çıkararak makineyi temizler. |
|  |  | F.5 | Borularda dişli- fittings ile bağlantı yapmak | F.5.1 | Boruya açılan diş üzerine sızdırmazlık elemanlarını standardına göre sarar. |
|  |  |  |  | F.5.2 | Hazırlanan boruları fittings malzemeleri ile birleştirip sıkar. |
|  |  | F.6 | Elektrik/oksijen kaynağı ile boru birleştirmesini sağlamak | F.6.1 | Boru kaynağı için kullanılacak yöntemi tespit eder. |
|  |  |  |  | F.6.2 | Boru ağzını taşlayarak kaynağa hazırlar. |
|  |  |  |  | F.6.3 | Boruyu kaynatılacak yere askıya alarak borunun kaynatılmasını sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Boru tesisatı bakım onarımını yapmak | F.7 | Lehim kaynağı yapmak | F.7.1 | Lehimlenecek yüzeyleri temizler ve lehim pastası sürer. |
|  |  |  |  | F.7.2 | Bakır kaynak makinesini boru çapına göre hazırlayıp lehim yapılacak yeri ısıtır. |
|  |  |  |  | F.7.3 | Pürmüz (havya) ekipmanlarını boru çapına göre hazırlayıp lehim yapılacak yeri ısıtır. |
|  |  |  |  | F.7.4 | Isıtılmış elemanların birleşme yerine yeterli miktarda lehim uygular. |
|  |  | F.8 | Boruya havşa açmak | F.8.1 | Boru ucunu boru makası ile düzgünce keser. |
|  |  |  |  | F.8.2 | Boru çapına uygun montaj rekorunu boruya takar. |
|  |  |  |  | F.8.3 | Boruyu havşa mengenesinde sabitler. |
|  |  |  |  | F.8.4 | Boru ağzına rekor iç çapına uygun ölçüde havşa açarak boruyu mengeneden çıkarıp havşanın uygunluğuna karar verir. |
|  |  |  |  | F.8.5 | Boru çapına göre rekor ve yüzük tespit eder rekorla birleştirme yapar. |
|  |  | F.9 | Tesisatın onarım sonrası testini yapmak | F.9.1 | Test yapılacak tesisatta teste tabi tutulmayacak cihazları devre dışı bırakır. |
|  |  |  |  | F.9.2 | Tesisatı hava/su ile doldurup test pompası/kompresör ile sistemde test basıncını sağlar. |
|  |  |  |  | F.9.3 | Tesisatta boru ve bağlantı yerlerinde hava sesi ve su kaçak gözlemleyerek kaçak tespit yapar. |
|  |  |  |  | F.9.4 | Deterjan köpükle boru bağlantı noktasında kaçak kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | F.9.5 | Tesisat içerisindeki akışkana uygun dedektör seçip kalibrasyon etiket kontrolü yaparak kaçak kontrol ve tespiti yapar. |
|  |  |  |  | F.9.6 | Kaynak ile birleştirme yapılan yüzeylerde temizlik ve boya uygulaması yaparak tesisatın izolasyonunun yapılmasını sağlar |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Atık su tesisatı bakım onarımı yapmak (devamı var) | G.1 | Yağmur oluğunu bakım onarıma hazırlamak | G.1.1 | Hasarlı yeri inceleyerek hasar nedeni ve boyutunu tespit eder |
|  |  |  |  | G.1.2 | Yapılacak onarım için müşteriyi/kurumu bilgilendirir. |
|  |  |  |  | G.1.3 | Onarım için kullanılacak malzeme tespiti yapar ve araç gereç hazırlar. |
|  |  |  |  | G.1.4 | Yağmur oluğu onarımı için, iş güvenliğini sağlayarak onarım yapılacak yere ulaşır. |
|  |  |  |  | G.1.5 | Çalışılacak alan kadar çatı örtü malzemesini kaldırır. |
|  |  | G.2 | Yağmur oluğunun bakım onarımını yapmak | G.2.1 | Hasarlı oluğunu keserek yerinden çıkarır. |
|  |  |  |  | G.2.2 | PVC oluk parçası ile ek parçalarını yağmur oluğuna yapıştırarak birleştirir. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Bakır yağmur oluk parçası ile ek parçalarını lehim yaparak onarımını yapar. |
|  |  |  |  | G.2.4 | Çinko yağmur oluğunun birleşme yerlerini fırça ve tuz ruhu ile temizlemeyerek pürmüz ( havya) ve lehim çubuğunu ile lehim kaynağı yapar. |
|  |  | G.3 | Yağmur iniş borusunu bakım onarıma hazırlamak (devamı var) | G.3.1 | Hasarlı yeri inceleyerek hasar nedeni ve boyutunu tespit eder |
|  |  |  |  | G.3.2 | Yapılacak onarım için müşteriyi/kurumu bilgilendirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Atık su tesisatı bakım onarımı yapmak | G.3 | Yağmur iniş borusunu bakım onarıma hazırlamak | G.3.3 | Onarım için kullanılacak malzeme tespiti yapar ve araç gereç hazırlar. |
|  |  |  |  | G.3.4 | Yağmur iniş borusu onarımı için, iş güvenliğini sağlayarak onarım yapılacak yere ulaşır. (İskele kurulmasını sağlar). |
|  |  | G.4 | Yağmur iniş borusunun bakım onarımını yapmak | G.4.1 | Hasarlı yağmur iniş borusunu keserek yerinden çıkarır. |
|  |  |  |  | G.4.2 | PVC yağmur iniş borusunu ek birleştirme elamanları ile onarımını yapar. |
|  |  |  |  | G.4.3 | Bakır yağmur iniş borusu ve ek parçaları ile yağmur iniş borusunun onarımını yapar. |
|  |  |  |  | G.4.4 | Çinko yağmur iniş borusu ve ek parçaları ile yağmur iniş borusunun onarımını yapar. |
|  |  |  |  | G.4.5 | Pik yağmur iniş borusunu conta ve kelepçelerini değiştirerek onarımını yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Vitrifiye montajı yapmak (devamı var) | H.1 | Musluk/batarya bakım onarımı yapmak | H.1.1 | Musluk/batarya conta, salmastrasını değiştirir ve filtresini temizler. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Musluk/bataryayı terazisinde sızdırmazlık sağlayacak şekilde takar. |
|  |  | H.2 | Lavabo montajı yapmak | H.2.1 | Onarım için kullanılacak malzeme tespiti yapar ve araç gereç hazırlar. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Takılı olan lavaboyu temiz ve atık su ile duvar bağlantılarını sökerek dikkatlice yerinden alır. |
|  |  |  |  | H.2.3 | Takılacak lavaboyu montaj kılavuzu talimatlarına göre duvar bağlantısı ile temiz su ve sifon bağlantılarını yaparak sızdırmazlık ve gider kontrolü yapar. |
|  |  | H.3 | Klozet/bide/pisuar bakım onarım ve montajı yapmak | H.3.1 | Takılı olan klozet/bide/pisuarı temiz su ve gider bağlantıları ile zemin/duvar bağlantılarını sökerek dikkatlice yerinden alır. |
|  |  |  |  | H.3.2 | Klozet taharet musluk borusunun onarımını yapar. |
|  |  |  |  | H.3.3 | Pisuar sifonunu sökerek bakımını yapar. |
|  |  |  |  | H.3.4 | Spiral boru kontrolünü ve montajını yapar. |
|  |  |  |  | H.3.5 | Takılacak klozet/bide/pisuarı montaj kılavuzu talimatlarına göre zemin/duvar bağlantıları ile rezervuar bağlantısı ve atık su bağlantılarını yaparak sızdırmazlık ve gider kontrolü yapar. |
|  |  | H.4 | Rezervuar bakım onarım ve montajı yapmak | H.4.1 | Rezervuar contalarını değiştirerek sızdırmazlık kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | H.4.2 | Rezervuar iç takımını kullanım talimatına göre değiştirir ve şamandıra ayarı yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Vitrifiye montajı yapmak | H.5 | Küvet, jakuzi, duş ve şok duş bakım onarım ve montajını yapmak | H.5.1 | Küvet sifonu (troblem) bakım ve değişimini yapar. |
|  |  |  |  | H.5.2 | Duş sifonu (troblem) bakım ve değişimini yapar. |
|  |  |  |  | H.5.3 | Temiz su bağlantılarının bakımını yapar/değiştirir. |
|  |  |  |  | H.5.4 | Şok duş fıskiyelerinin bakım ve değişimini yapar. |
|  |  |  |  | H.5.5 | Jakuzi nozıllarının bakımını yapar |
|  |  |  |  | H.5.6 | Küvet ve jakuzi, duş ve şok duşların montaj kılavuzu talimatına göre montajını yapar, elektrik bağlantılarını yaptırır.. |
|  |  |  |  | H.5.7 | Duş ünitesinin bakım ve onarımını yapar. |
|  |  |  |  | H.5.8 | Aksesuarların montaj kılavuzu talimatına göre uygun yerlerini tespit ederek montajını yapar. |
|  |  | H.6 | Alaturka tuvalet taşını değiştirmek | H.6.1 | Mevcut tuvalet taşını sifon ve gider borularına zarar vermeden çıkarır. |
|  |  |  |  | H.6.2 | Montajı yapılacak tuvalet taşına göre zemini ve gideri hazırlar. |
|  |  |  |  | H.6.3 | Tuvalet taşını terazisinde ve gönyesinde harç ile yerine montajını yapar. |
|  |  | H.7 | Delik delmek | H.7.1 | Delinecek yeri uygun ölçü ve gönyesinde işaretler. |
|  |  |  |  | H.7.2 | Matkap ucunu seçerek istenilen derinlikte yüzeye dik olarak delik deler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Makine ve cihaz montajı yapmak (devamı var) | I.1 | Makine montajı yapmak | I.1.1 | Makinenin/cihazın hortumlarını elle sızdırmaz şekilde musluğa bağlar. |
|  |  |  |  | I.1.2 | Temiz su hortumlarına istenilen boyda sızdırmaz şekilde ek yapar. |
|  |  |  |  | I.1.3 | Makinenin gider hortumuna ek yapar ve gider borusuna sızdırmaz şekilde bağlar. |
|  |  |  |  | I.1.4 | Su sebili bağlantı ve tesisatı ile elemanların bakım ve değişimini yapar. |
|  |  |  |  | I.1.5 | Su sebili şamandıra bakım ve değişimini yapar. |
|  |  |  |  | I.1.6 | Montaj kılavuzu talimatları ve yönetmeliklere göre termosifon/şofben/kombinin su, gaz ve baca bağlantılarını yapar. |
|  |  |  |  | I.1.7 | Termosifonun emniyet ventilini değiştirir. |
|  |  | I.2 | Hidrofor/su pompası montajı yapmak | I.2.1 | Tesisatta bulunan çek valf ve filtrelerin bakımını yapar. |
|  |  |  |  | I.2.2 | Hidrofor üzerindeki vanaların bakımını yapar. |
|  |  |  |  | I.2.3 | Manometre göstergesinin çalışma kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | I.2.4 | Hidrofor çalışma basıncını kontrol eder ve ayarlar. |
|  |  |  |  | I.2.5 | Hidroforun emiş ve basma hatlarının boru çaplarının uygunluğunu kontrol ederek uygunluğuna karar verir. |
|  |  |  |  | I.2.6 | Hidroforun/atık su pompanın bina ihtiyacı için yeterli olduğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | I.2.7 | Hidroforun/atık su pompanın montaj kılavuzu talimatlarına uygun montajını yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Makine ve cihaz montajı yapmak | I.3 | Çöp öğütücü bakımını ve temizliğini yapmak | I.3.1 | Çöp öğütücüsünü sökerek bakımını yapar. |
|  |  |  |  | I.3.2 | Çöp öğütücüsünün çalışacağı yere göre seçimini yapar. |
|  |  |  |  | I.3.3 | Montaj kılavuzu talimatlarına göre çöp öğütücünün montajını yaparak elektrik bağlantısını yaptırır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| K | Merkezi ısıtma sistemi bakım onarımı yapmak (devamı var) | K.1 | Sitemdeki su basıncını kontrol etmek | K.1.1 | Isıtma sistemindeki sistem çalışma basıncını göstergeden kontrol ederek sistemin çalışma durumu hakkında karar verir. |
|  |  |  |  | K.1.2 | Sisteme su ekleyerek veya su tahliyesi yaparak sistemin basıncını aylar. |
|  |  |  |  | K.1.3 | Dolum ve boşaltım vanalarının kontrol ve değişimini yapar. |
|  |  | K.2 | Sistemde su kaçak tespiti yapmak | K.2.1 | Basınç göstergesinden basıncın düşüklüğünü tespit eder. |
|  |  |  |  | K.2.2 | Bağlantı yerlerinin sıkılık kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | K.2.3 | Beton, kanal vb. alanların açığa çıkarılıp tesisatın kontrolünü yapar. |
|  |  | K.3 | Emniyet ventili kontrolü yapmak. | K.3.1 | Kazan basıncını kontrol eder ve emniyet ventilini değiştirir.. |
|  |  |  |  | K.3.2 | Emniyet ventilinin sızdırmazlık kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | K.3.3 | Emniyet ventilinin sisteme uygun olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  | K.4 | Filtrelerin bakımını yapmak | K.4.1 | Vanaları kapatarak filtreleri yerlerinden çıkarıp temizliğini yapar. |
|  |  |  |  | K.4.2 | Filtrelerin bakımını yapar ve değiştirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| K | Merkezi ısıtma sistemi bakım onarımı yapmak (devamı var) | K.5 | Vana bakımını yapmak ve değiştirmek | K.5.1 | Vananın çalışmasını elle kontrol eder. |
|  |  |  |  | K.5.2 | Vanaları kapatarak sistem suyunu boşaltır. |
|  |  |  |  | K.5.3 | Vanayı tesisattan sökerek bakımını yapar. |
|  |  |  |  | K.5.4 | Vana salmastra rekorunu yağlar |
|  |  |  |  | K.5.5 | Vananın tesisata montajını yaparak su kaçak kontrolü yapar. |
|  |  | K.6 | Boyler tankının bakım ve montajını yapmak | K.6.1 | Sistem giriş ve çıkış vanalarını kapatarak boyler tankı suyunu boşaltır. |
|  |  |  |  | K.6.2 | Boyler kazanı bakım kapağını sökerek kazan içerisini temizler. |
|  |  |  |  | K.6.3 | Sistem giriş ve çıkış vanalarını açarak su kaçak testi yapar. |
|  |  | K.7 | Genleşme tankı bakım onarımı yapmak | K.7.1 | Sistem giriş vanasını kapatarak su tahliyesi yapar.. |
|  |  |  |  | K.7.2 | Genleşme tankı suyunu boşaltır. |
|  |  |  |  | K.7.3 | Genleşme tankı içerisindeki hava basıncını ölçer. |
|  |  |  |  | K.7.4 | Genleşme tankında basınç yoksa balonun kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | K.7.5 | Hava ölçüm yerinden kompresör ile basınç uygulama esnasında manometrede basınç değişimini yorumlayarak basınç yükselmezse balonu değiştirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| K | Merkezi ısıtma sistemi bakım onarımı yapmak (devamı var) | K.8 | Hava prujör bakım ve değişimini yapmak (ısıtma ve soğutma sisteminde) | K.8.1 | Vanayı kapatarak prujör girişindeki filtreyi sökerek temizler. |
|  |  |  |  | K.8.2 | Hava tahliye yerinden su kaçıran prujörü değiştirir. |
|  |  | K.9 | Manometre ve termometre montajı yapmak (ısıtma ve soğutma sisteminde) | K.9.1 | Manometre vanasını kapatarak manometreyi değiştirir. |
|  |  |  |  | K.9.2 | Termometre tespit vidasını gevşeterek termometreyi kovanından çıkararak değiştirir. |
|  |  | K.10 | Termostatın mekanik montajını yapmak (ısıtma ve soğutma sisteminde) | K.10.1 | Projeye/kullanım yerine uygun olarak termostatın montajını yapar. |
|  |  |  |  | K.10.2 | Sistemi çalıştırarak termostatın kontrolünü yapar. |
|  |  | K.11 | Kazan içi temizliği yapmak | K.11.1 | Isı kazanlarında yanma yüzeylerini temizler. |
|  |  |  |  | K.11.2 | Kazan içi kullanım sularını tahliye edip, su doldurup boşaltmak suretiyle sistem temizliğini yapar. |
|  |  | K.12 | Eşanjörün bakımını ve montajını yapmak | K.12.1 | Bağlantı borularının kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | K.12.2 | Giriş vanasını kapatarak filtre bakım ve değişimini yapar. |
|  |  |  |  | K.12.3 | Eşanjörün gövde kaçak tespitinde gövdenin tamirini yaptırıp montajını yapar. |
|  |  |  |  | K.12.4 | Eşanjörün montaj sonrası su kaçak kontrolü yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| K | Merkezi ısıtma sistemi bakım onarımı yapmak (devamı var) | K.13 | Pay ölçerin montajını yapmak (ısıtma ve soğutma sisteminde) | K.13.1 | Projeye göre pay ölçer sayacının montajını yapar. |
|  |  |  |  | K.13.2 | Pay ölçer sayacının elektrik bağlantısını yaptırır. |
|  |  |  |  | K.13.3 | Pay ölçer sayacının filtresini değiştirir. |
|  |  |  |  | K.13.4 | Pay ölçer sayacının çalışma kontrolünü yapar. |
|  |  | K.14 | Sistem pompasının bakımını yapmak | K.14.1 | Vanaları kapatarak sistem suyunu tahliye eder ve filtreleri temizler. |
|  |  |  |  | K.14.2 | Pompanın doğru yönde dönme ve montaj kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | K.14.3 | Pompanın çıkış basınç kontrolünü sistem manometresi ile yapar. |
|  |  | K.15 | Radyatör ve ekipmanları bakımını ve montajını yapmak | K.15.1 | Vanaları kapatarak radyatör sistem suyunu tahliye eder. |
|  |  |  |  | K.15.2 | Radyatörlerin iç yüzeylerini basınçlı su ile yıkar. |
|  |  |  |  | K.15.3 | Radyatör montajını yaparak su kaçak testi yapar. |
|  |  | K.16 | Yerden ısıtma sistemi bakım onarımı yapmak | K.16.1 | Sistemin kaçak kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | K.16.2 | Kolektörün vanalarının kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | K.16.3 | Kolektör vanalarını değiştirir. |
|  |  |  |  | K.16.4 | Hasarlı boruları fittings kullanarak tamir eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| K | Merkezi ısıtma sistemi bakım onarımı yapmak | K.17 | Güneş enerjisi sisteminin bakım onarımını yapmak | K.17.1 | Güneş enerjisi sistemi tesisat ve ekipmanlarında kaçak kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | K.17.2 | Güneş enerjisi sistemi tesisatındaki filtre elemanlarını temizler ve değiştirir. |
|  |  |  |  | K.17.3 | Güneş enerjisi sistemi panelini temizler. |
|  |  |  |  | K.17.4 | Güneş enerjisi sistemi boyler tanklarını temizler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| L | Merkezi soğutma sistemi bakım onarımı yapmak (devamı var) | L.1 | Sitemdeki su basıncını kontrol etmek | L.1.1 | Soğutma sistemindeki sistem çalışma basıncını göstergeden kontrol ederek sistemin çalışma durumu hakkında karar verir. |
|  |  |  |  | L.1.2 | Sisteme su ekleyerek veya su tahliyesi yaparak sistemin basıncını aylar. |
|  |  |  |  | L.1.3 | Dolum ve boşaltım vanalarının kontrol ve değişimini yapar. |
|  |  | L.2 | Sistemde su kaçak tespiti yapmak | L.2.1 | Basınç göstergesinden basıncın düşüklüğünü tespit eder. |
|  |  |  |  | L.2.2 | Bağlantı yerlerinin sıkılık kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | L.2.3 | Beton, kanal vb. alanların açığa çıkarılıp tesisatın kontrolünü yapar. |
|  |  | L.3 | Sistem pompasının bakımını yapmak | L.3.1 | Vanaları kapatarak sistem suyunu tahliye eder ve filtreleri temizler. |
|  |  |  |  | L.3.2 | Pompanın doğru yönde dönme ve montaj kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | L.3.3 | Pompanın çıkış basınç kontrolünü sistem manometresi ile yapar. |
|  |  | L.4 | Filtrelerin temizliğini yapmak ve değiştirmek | L.4.1 | Vanaları kapatarak filtreleri yerlerinden çıkarıp temizliğini yapar. |
|  |  |  |  | L.4.2 | Filtrelerin bakımını yapar ve değiştirir. |
|  |  | L.5 | Klima santrali bakımını yapmak | L.5.1 | Motor fan hareket kayışının gerginliğini ölçerek katalog değeri ile karşılaştırarak ayarını yapar. |
|  |  |  |  | L.5.2 | Motor fan hareket kayışını sökerek kullanılabilirliğine karar verir, montaj ve ayarını yapar. |
|  |  |  |  | L.5.3 | Klima santrali hava filtrelerinin temizliğini ve değişimini yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| L | Merkezi soğutma sistemi bakım onarımı yapmak (devamı var) | L.6 | Soğutma kulesinin temizliğini yapmak | L.6.1 | Fan motoru kayışlarının gerginlik ve kullanım durumunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | L.6.2 | Soğutma kulesinin su haznesini temizler. |
|  |  |  |  | L.6.3 | Soğutma kulesinin fıskiyelerini temizler/değiştirir. |
|  |  |  |  | L.6.4 | Soğutma kulesinin su besleme şamandıra bakım/değişimini yapar. |
|  |  | L.7 | Soğutma ünitesi bağlantı elemanları bakım onarımını yapmak | L.7.1 | Vana bakım ve değişimini yapar. |
|  |  |  |  | L.7.2 | Çekvalf bakım ve değişimini yapar. |
|  |  |  |  | L.7.3 | Filtre temizlik ve değişimini yapar. |
|  |  |  |  | L.7.4 | Tesisat kaçak kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | L.7.5 | Emniyet ventili değişimi yapar. |
|  |  |  |  | L.7.6 | Purjör değişimi yapar. |
|  |  |  |  | L.7.7 | Kombansatör kontrolünü ve değişimini yapar. |
|  |  | L.8 | Su akış kontrol cihazının kontrol ve değişimini yapmak | L.8.1 | Su akış kontrol cihazının kontrolünü elektrikçiye yaptırır. |
|  |  |  |  | L.8.2 | Sistem vanalarını kapatıp su tahliyesi yapar. |
|  |  |  |  | L.8.3 | Su akış kontrol cihazını sistemden söker ve montaj kılavuzu talimatlarına göre cihazı takar. |
|  |  |  |  | L.8.4 | Su akış kontrol cihazının akış ayarını yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| L | Merkezi soğutma sistemi bakım onarımı yapmak | L.9 | Fancoil bakım ve montajı yapmak | L.9.1 | Fancoil hava filtresini temizler ve değiştirir. |
|  |  |  |  | L.9.2 | Giriş çıkış vanalarını kapatarak fancoil su filtresini yerinden çıkarıp temizler ve değiştirir. |
|  |  |  |  | L.9.3 | Fancoil spiral bağlantılarını değiştirir. |
|  |  |  |  | L.9.4 | Fancoil drenaj hattının kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | L.9.5 | Üretici talimatına göre fancoil montajını yapar. |
|  |  | L.10 | Nemlendirici bakım ve montajını yapmak | L.10.1 | Nemlendirici filtrelerini temizler ve değiştirir. |
|  |  |  |  | L.10.2 | Nemlendiricinin montajını üretici talimatlarına göre yapar. |
|  |  |  |  | L.10.3 | Nemlendirici su tankının değişimini yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| M | Yangın tesisatı bakım ve kontrolünü yapmak (devamı var) | M.1 | Su deposunun su seviye kontrolünü yapmak | M.1.1 | Depoda bulunan suyun istenilen miktarda olduğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | M.1.2 | Depo içerisinde yabancı madde kontrolü yapar ve temizler. |
|  |  |  |  | M.1.3 | Depo doluşunu yapan otomatik vana ve şamandıranın çalışma kontrolünü yapar durumu hakkında karar verir. |
|  |  | M.2 | Yangın hidroforunun çalışma kontrolünü yapmak | M.2.1 | Yangın pompasının (hidrofor) otomatik çalışma konumunda olduğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | M.2.2 | Yangın pompasının (hidrofor) otomatik çalışma konumunda periyodik aralıklarla çalışmasını gözlemleyerek kaydeder. |
|  |  |  |  | M.2.3 | Yangın pompasının (hidrofor) giriş-çıkış vanalarının açık olduğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | M.2.4 | Pompa üzerinde su kaçağı kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | M.2.5 | Pompa üzerinde manometrelerin çalışır durumda olduğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | M.2.6 | Depo ile pompa arasında bulunan vanaların uygunluğunu kontrol ederek ilgililere rapor eder. |
|  |  | M.3 | Bağlantı ekipmanlarının kontrolünü ve montajını yapmak | M.3.1 | Kullanılan elemanların projeye uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | M.3.2 | Vana salmastralarında su kaçak kontrolü yaparak kaçakları giderir. |
|  |  |  |  | M.3.3 | Pompa salmastralarında su kaçak kontrolü yaparak ilgilileri bilgilendirir.. |
|  |  |  |  | M.3.4 | Pompa ve boru üzerinde bulunan ölçü aletlerinin çalışır durumda olduğunu tespit eder. |
|  |  |  |  | M.3.5 | Sistemde bulunan vanaların pozisyonlarının projeye uygunluğunu tespit eder. |
|  |  |  |  | M.3.6 | Bağlantı elemanlarının montajını projeye göre yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| M | Yangın tesisatı bakım ve kontrolünü yapmak (devamı var) | M.4 | Su basınç kontrolü yapmak | M.4.1 | Yangın dairesinde bulunan tüm basınç ölçü aletlerinin çalışır durumda olduğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | M.4.2 | Sistemin istenilen basınç değerlerine ayarlı olduğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | M.4.3 | Joker pompanın çalışma saatini takip ederek su kaçak kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | M.4.4 | Sistemdeki çekvalflerin kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | M.4.5 | Sistemin suyunu tahliye ederek basınç değişimini gözlemler. |
|  |  | M.5 | Kuru sistemin kontrolünü yapmak | M.5.1 | Hava kompresörünün çalışır durumda bulunduğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | M.5.2 | Kuru sistem basınç ayarlarının doğruluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | M.5.3 | Kompresörün çalışmasını takip ederek kuru sistem tarafında hava kaçağı kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | M.5.4 | Ana vananın açık olduğunu kontrol eder. |
|  |  | M.6 | Dizel motorun bakımını yapmak | M.6.1 | Motor üzerinde su ve yağ kaçak kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | M.6.2 | Yağ ve yağ filtresi ile hava filtresini değiştirir. |
|  |  |  |  | M.6.3 | Akü şarj durumunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | M.6.4 | Motor soğutma suyu seviyesi ve antifriz oranını ölçer. |
|  |  |  |  | M.6.5 | Yakıt miktarını kontrol eder ve yakıt filtresinin temizliğini yapar. |
|  |  |  |  | M.6.6 | Dizel motoru çalıştırarak su pompasının basıncını manometrelerden kaydeder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| M | Yangın tesisatı bakım ve kontrolünü yapmak | M.7 | Yangın dolabı montajı yapmak | M.7.1 | Yangın dolabını ulaşımı ve kullanımı en kolay görünür yerde projeye ve yönetmeliklere göre montajını yapar. |
|  |  |  |  | M.7.2 | Yangın dolabında yangın dolabı su vanasını tesisata bağlar. |
|  |  |  |  | M.7.3 | Yangın dolabı su tesisatında kaçak tespiti yapar ve onarır. |
|  |  |  |  | M.7.4 | Su hortumlarının kontrolünü yapar ve değiştirir. |
|  |  | M.8 | Yangın tüpü kontrolü yapmak | M.8.1 | Yangın tüpünün son kullanım tarihinin kontrolünü ve takibini yapar. |
|  |  |  |  | M.8.2 | Yangın tüpünün vana kaçak kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | M.8.3 | Yangın tüpü manometresinden tüp basıncını kontrol eder. |
|  |  | M.9 | Spring kontrol ve montajını yapmak | M.9.1 | Spring bağlantı yerleri su-hava kaçak kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | M.9.2 | Spring montajında kullanım yerine göre uygunluk kontrolü yaparak uygunluğuna karar verir. |
|  |  | M.10 | Hidrand bakımı yapmak | M.10.1 | Hidrand üzerinde su kaçak kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | M.10.2 | Hidrand montajını yapar. |
|  |  |  |  | M.10.3 | Hidrand dolabında vana anahtar ve hortumların kontrolünü yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| N | Arıtma ünitesi bakımını yapmak | N.1 | Temiz su ünitesinin bakımını yapmak | N.1.1 | Sistem vanalarının proje değerlerine göre ayarlı olduğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | N.1.2 | Sitem işletme ayarlarının doğruluğunu tespit eder. |
|  |  |  |  | N.1.3 | Ultraviyole lambaların çalışır durumda olduğunu tespit eder ve değiştirir. |
|  |  |  |  | N.1.4 | Sitemde su kaçak tespiti yapar. |
|  |  | N.2 | Temiz su ünitesi filtresini değiştirmek | N.2.1 | Su giriş-çıkış vanalarını kapatıp filtreleri çıkararak temizler ve değiştirir. |
|  |  |  |  | N.2.2 | Filtre bağlantı noktalarını ve yönünün doğruluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | N.2.3 | Bağlantı yerlerinin sızdırmazlı kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | N.2.4 | Sisteme proje değerlerine göre basınç uygulayarak kaçak kontrolü yapar. |
|  |  | N.3 | Atık su temizleme ünitesinin bakımını yapmak | N.3.1 | Sistemin kontrolünü yaparak arızalı elemanları tespit eder. |
|  |  |  |  | N.3.2 | Elektrikle ilgili çalışmayan elemanları ilgililere bildirir/yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | N.3.3 | Filtrelerin temizliğini yapar, katalog talimatlarına göre filtrenin montajını yapar ve sistemin çalışmasını test eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| O | Pnomatik sistemin bakım onarımını yapmak | O.1 | Pnomatik sistem elemanlarının montajını yapmak | O.1.1 | Vanayı katalog montaj kılavuzuna talimatlarına göre yönüne dikkat ederek değişimini yapar. |
|  |  |  |  | O.1.2 | Damper mortunu hava vanalarını kapatarak sistemden söker. |
|  |  |  |  | O.1.3 | Sisteme uygun damper motorunu seçerek katalog talimatlarına göre montajını yapar. |
|  |  |  |  | O.1.4 | Hava vanalarını kapatarak sistem göstergelerini söker. |
|  |  |  |  | O.1.5 | Sisteme uygun göstergeleri seçerek katalog talimatlarına göre montajını yapar. |
|  |  |  |  | O.1.6 | Sisteme takılan göstergelerin çalışmasını gözlemleyerek uygunluğuna karar verir. |
|  |  | O.2 | Sistemin hava basıncını ayarlamak | O.2.1 | Hava kompresörünü devreye alarak sistemi basınçlı hava ile doldurur. |
|  |  |  |  | O.2.2 | Basınçlı hava bulunan sistemde ses ve köpük ile gözlemleyerek kaçak kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | O.2.3 | Hava basıncını regülatör üzerinden proje değerlerine göre ayarlar ve ayar yerlerini emniyete alır.. |
|  |  |  |  | O.2.4 | Ayarlanan basınç regülatörünün doğru basınç değeri verdiğini sistem üzerindeki manometrelerden test eder. |
|  |  |  |  | O.2.5 | İstasyon üzerindeki manometrelerin doğru değer gösterdiğini ana manometre ile karşılaştırıp kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklamalar |
| P | Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek | P.1 | Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | P.1.1 | İşletme tarafından düzenlenen eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder. |
|  |  |  |  | P.1.2 | Meslek ve sektördeki yeni alet, araç, gereç, yeni yöntem, yeni sistem gibi teknolojik gelişmeleri süreli yayınları, internet, dergi vb yollarla takip eder. |
|  |  |  |  | P.1.3 | Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |
|  |  |  |  | P.1.4 | İşletmede yeni kurulan sistemlerin kurulum ve test çalışmalarını, görevleri kapsamındaki işlemler açısından gözlemler. |
|  |  | P.2 | Astlarına ve diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek | P.2.1 | Astlarının/stajyerlerin bilgi ve beceri eksikliklerini tespit eder. |
|  |  |  |  | P.2.2 | Astlarına/stajyere refakat ederek tüm süreçte gözleyerek, uygulatarak, hatalarına ilişkin uyarılarda bulunarak öğrendiklerini pekiştirmesine yardımcı olur |
|  |  | P.3 | Mesleki gelişimini planlamak | P.3.1 | Mesleki yaşamıyla ilgili diploma, sertifika veya referans/tavsiyeler gibi belge ve dokümanları dosyalar. |
|  |  |  |  | P.3.2 | Mesleki durumu, kişisel özellikleri ve performans değerlendirme sonuçlarına göre performans ve mesleki ilerleme hedeflerini belirler. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Ağaç testeresi

- Anahtar takımı çeşitleri

- Ara kablo

- Bakır kaynak makinesi

- Balyoz

- Boru mengenesi

- Conta çeşitleri

- Çırpı ipi

- Dekopaj

- Delici

- Demir testeresi

- El feneri

- Elektrikli pafta

- Elektrikli testere

- Folyo açacağı

- Gaz detektörü

- Gaz maskesi

- Gönye

- Havşa takımı

- Hortum

- Hortum terazi

- İletişim araçları (telsiz, telefon vb.)

- İskele

- Kalay

- Kargaburnu pense

- Kaynak çubuğu

- Kazma

- Keten

- Kılavuz

- Kırıcı delici matkap

- Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi, fosforlu yelek, iş ayakkabısı, çizme, kulaklık, maske, baret, eldiven, gözlük vb.)

- Kompresör

- Kömür elektrot

- Kumpas

- Kurbağacık anahtarı

- Kürek

- Lehim

- Lehim pastası

- Manivela

- Manometre

- Mastar

- Matkap

- Matkap ucu çeşitleri

- Mengene

- Merdiven

- Metal detektörü

- Murç

- Pafta takımı

- Panç (ahşap, beton ve metal için)

- Plastik boru kesme makası

- Plastik tamir çubuğu

- PPRC boru

- PPRC fittings çeşitleri

- PPRC plastik kaynak makinesi

- Pürmüz havya takımı

- PVC boru

- PVC boru fittings çeşitleri

- PVC yapıştırıcı

- Sıvı teflon

- Silikon

- Silikon tabancası

- Spiral taşı

- Su terazisi

- Şakul

- Şarjlı matkap

- Şarjlı vidalama

- Takım çantası

- Tebeşir

- Temel el aletleri (pense, tel fırça, keski, kontrol kalemi, mala, tornavida, çekiç takımı vb.)

- Teneke makası

- Test pompası

- Testere laması

- Tornavida takımı

- Toz maskesi

- Uzunluk ölçü aletleri

- Vakum pompası

- Vizor

- Yağdanlık

- Yağlı salmastra

- Yağlı teflon

- Yangın söndürme ekipmanı

## Bilgi ve Beceriler

- Acil durum bilgisi

- Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

- Altyapı tesisat bilgisi

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Basit ilkyardım bilgisi

- Bilgisayar kullanma bilgi ve becerisi

- Çalışma ve kontrol prosedürleri bilgisi

- Çevre koruma yöntemleri bilgisi

- Dokümantasyon becerisi

- Ekip içinde çalışma becerisi

- El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

- El becerisi

- El-göz koordinasyonunu sağlama becerisi

- Elektrik, oksijen ve plastik boru kaynağı yapabilme becerisi

- Geri dönüşümlü atık bilgisi

- Isı transfer ve yalıtımı bilgisi

- Isıtma cihazları bilgisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- İşbaşında yetiştirme bilgi ve becerisi

- İşletme otomasyon sistemleri kullanma bilgi ve becerisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- Kalite güvence sistemleri temel bilgisi

- Kalite kontrol metotları temel bilgisi

- Karar verme yeteneği

- Kayıt tutma ve raporlama becerisi

- Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

- Kroki çizim bilgisi

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Muayene ve test teknikleri bilgisi

- Otomasyon cihazları montaj bilgisi

- Otomasyon programlama bilgisi

- Otomasyon sistemlerini programlama becerisi

- Ölçme teknikleri bilgisi

- Problem çözme becerisi

- Proje okuma bilgisi

- Risk analizi bilgi ve becerisi

- Sıhhi tesisat otomatik kontrol bilgisi

- Sızdırmazlık ve basınç testi yapabilme becerisi

- Sözlü ve yazılı iletişim becerisi

- Talimat izleme becerisi

- Temel mekanik bilgisi

- Temel bilgisayar ağları bilgisi

- Temel çalışma mevzuatı bilgisi

- Temel elektrik ve elektronik bilgisi

- Temel ısıtma sistemleri bilgisi

- Temel sıhhi tesisat bilgisi

- Temel sıvı yakıtlar bilgisi

- Temel yanıcı-yakıcı gazlar bilgisi

- Tesisat montaj teknikleri bilgisi

- Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

- Yüksekte çalışma bilgi ve becerisi

- Zamanı iyi kullanma becerisi

## Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

- Astlarının iş disiplinini sağlamak

- Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

- Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

- Ekip içinde çalışma uyumlu çalışmak

- Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek

- İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

- İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

- Kaynakları verimli kullanmak

- Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

- Kendisinin ve astlarının güvenliğini gözetmek

- Korunması gereken malzeme ve gereçleri özenle korumak

- Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olmak

- Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

- Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

- Sistem ve sahalarda risk ve tehlike analizi yapmak

- Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

- Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

- Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

- Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

- Temizlik ve yağlamalarda talimatlarda tanımlanan süreçleri ve niteliksel uyarıları izlemek

- Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

- Uyarı ve eleştirilere açık olmak

- Üstlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

- Yetkisi dahilinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

## ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Sıhhi Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Dr. Murat YALÇINTAŞ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Şekib AVDAGİÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dursun TOPÇU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan DEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Abdullah ÇINAR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet DEVELİOĞLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yakup KÖÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

İsrafil KURALAY 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul Yavuz PALA 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Murat SUNGURLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet YENEL 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Halim ÖZDEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi

Dr. Cengiz ERSUN 	İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri

Selçuk Tayfun OK		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Ferruh GÜNDOĞAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme 	Şubesi 	Müdürü

Selim SÜLEYMAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi KOBİ Araştırma Şefi

Recep DAYIOĞLU		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Uzman Yardımcısı

Dr. İrfan MISIRLI		Meslek Standardı Hazırlama Ekibi  Teknik Koordinatörü ve    Sisma  Uzmanı

Şerif KARAKUŞ			SİSMA Uzmanı

- Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

Taner GÖRENER		Tekniker, TOKAR A.Ş.

Hakan KABLAN		Sıhhi Tesisat Ustası

Zahittin KÖRLER		Sıhhi Tesisat Ustası

Güngör SIRTIKARA		Sıhhi Tesisat  Sistemleri Uzmanı

Mahir KILIÇ			Sıhhi Tesisat Ustası

Mustafa GEZER		Teknisyen Isı sanayii A.Ş. ERENSAN

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği (BACADER)

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Doğal Gaz Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİDER)

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San.ve Tic. A.Ş (UGETAM)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B)

T.C. M.E.B. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

…… Sektör Komitesi Üyeleri

- MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,	Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,             	Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,	       Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,		  Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,		        Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir.