ULUSAL MESLEK STANDARDI

SIHHİ TESİSAT SİSTEMLERİ YAPIM, BAKIM ve ONARIMCISI

SEVİYE 5

REFERANS KODU /

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

| Meslek: | SIHHİ TESİSAT SİSTEMLERİ YAPIM, BAKIM ve ONARIMCISI |
| --- | --- |
| Seviye: | 5 |
| Referans Kodu: |  |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İstanbul Ticaret Odası (İTO) |
| Standardı Doğrulayacak Sektör Komitesi: | MYK ………….……. Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: |  |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AKSESUAR: Sıhhi tesisat materyallerine,

ARMATÜR: Sıhhi tesisat materyallerinde ana bölümünü oluşturan parçaların tümünü,

CONTA: Sıhhi tesisat sistemlerinde sıvı geçirmezliği sağlamak için, sıkıştırılmış iki yüzey arasına yerleştirilmiş, genellikle kauçuk ve kurşundan yapılan ince parçayı,

ÇEK-VALF: Sıhhi tesisat sistemlerinde vanayı,

FİLEKS: Sıhhi tesisat sistemlerinde bir bağlantı hortumu türünü,

HAVALIK: Sıhhi tesisat sistemlerinde kötü kokuları önlemede kullanılan bir düzeneği,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOLON: Sıhhi tesisat sistemlerinde katlardaki döşemleri birbirlerine bağlayan düşey boruyu,

KÖR TAPA: Tesisat borusunun kullanılmayan ya da kullanılması istenmeyen deliğine takılan dişli tapayı,

KROMAJ: Sıhhi tesisat materyallerinde metal yüzeyleri kromla kaplama işlemini ve bu işlemle kaplanmış yeri,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma veya başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

TEHLİKE: İşyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

REZERVUAR: Su haznesini,

RÖGAR: Kanalizasyona bakım ve onarım için açılan zemin düzeyinde kapağı bulunan kuyu, pissu bacasını,

SALMASTRA: Sıhhi tesisat sistemlerinde sızdırmazlık sağlamaya yarayan malzemeyi,

SIHHİ TESİSAT: Binalardaki soğuk ve sıcak olarak temiz su, atık su ve yağmur suyu tesisatı sistemlerini,

“S” BORUSU: Sıhhi tesisat sistemlerinde içindeki sıvıdan kaynaklanan kötü kokuyu önlemek için kullanılan bir boru türünü,

ŞAKUL: Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yerçekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir aracı,

TAPALAMAK:  Sıhhi tesisat sistemlerinde dar delikleri metal ya da plastikten tıkaç veya tıpa ile tıkama işlemini,

VİTRİFİYE: Sıhhi tesisat sistemlerinde sırlanmış seramik materyalleri

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	5

2.	MESLEK TANITIMI	6

2.1.	Meslek Tanımı	6

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	6

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	6

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	7

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	7

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	7

3.	MESLEK PROFİLİ	8

3.1.    Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	8

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	29

3.3.	Bilgi ve Beceriler	30

3.4.	Tutum ve Davranışlar	31

4.    ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	32

# GİRİŞ

Sıhhi Tesisat Sistemleri Yapım, Bakım ve Onarımcısı (Seviye 5) ulusal meslek standardı, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanmıştır.

Sıhhi Tesisat Sistemleri Yapım, Bakım ve Onarımcısı (Seviye 5) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK ………….. Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Sıhhi Tesisat Sistemleri Yapım, Bakım ve Onarımcısı (Seviye 5), iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; projelere uygun olarak binaların sıhhi tesisat sistemlerine ilişkin tesisat döşeyen, tesisatın kurulum, sökülüm, bakım, onarımları ile test ve kontrollerini yapan, sıhhi tesisat ekibini yöneten ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08 : 7126 (Su ve boru tesisatçıları)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre İle İlgili Düzenlemeler

4857 sayılı İş Kanunu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çevre Kanunu ve İlgili Yönetmelikler

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik.

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

## Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

## Makine Koruyucuları Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İmar mevzuatı

İş Kanunu'na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik

Mekanik Tesisat Hizmetleri Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sıhhi Tesisat Boru Yönetmeliği

Sıhhi Tesisat Eğitimi ve Uygulama Esasları Yönetmelikleri (belediyeler)

Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü

Tarifeler Yönetmelikleri (belediyeler)

TSE ve/veya EEC direktifleri (normlar)

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

## Sıhhi Tesisat Sistemleri Yapım, Bakım ve Onarımcısı (Seviye 5), konut, işyeri veya bunların inşaat şantiyelerinde, hem kapalı hem de açık ortamlarda, esnek mesai süreleriyle çalışır. Çoğunlukla hareket halinde, stres altında ve hijyenik olmayan ortamlarda bulunur. Yüksekten düşme, yaralanma, sıcak suyla yanma, duyma problemleri, eklem ve kas ağrıları ve görme sorunları ortaya çıkabilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. İşlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Sıhhi Tesisat Sistemleri Yapım, Bakım ve Onarımcısı (Seviye 5), “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olmalıdır.

# MESLEK PROFİLİ

# Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş organizasyonu yapmak (devamı var) | A.1 | Yapılacak işe ilişkin yerinde etüt yapmak | A.1.1. | Yapılacak işe ilişkin ilgiliden/müşteriden talepleri hakkında tercih edilen ürünün özellikleri, sayısı, fiyatı gibi konularda bilgi alır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Projeli işlerde; projeden mekânın ebadı, boyutları, tesisatın türü, geçiş yerleri, yerleşim düzeni gibi unsurları inceler. |
|  |  |  |  | A.1.3 | Projesiz işlerde; müşteriden aldığı bilgilere göre yerinde ölçüm yapar. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Ölçüm sonuçlarına göre mekânın ebadı, boyutları, tesisatın türü, geçiş yerleri, yerleşim düzeni gibi unsurları inceler. |
|  |  |  |  | A.1.5 | İnceleme sonuçlarına göre işçilik fiyatını çıkarır |
|  |  |  |  | A.1.6 | İnceleme sonuçlarına göre malzeme (iş malzemeli ise) listesini belirler. |
|  |  | A.2 | Teklif hazırlığına destek vermek | A.21. | Yapılan etüt sonuçlarına göre gerekli ve malzeme hakkındaki bilgileri teklif verecek kişi/işverene yazılı/sözlü olarak iletir. |
|  |  |  |  | A.2.2. | Yapılan etüt sonuçlarına göre gerekli işçilik hakkındaki bilgileri teklif verecek kişi/işverene yazılı/sözlü olarak iletir. |
|  |  |  |  | A.2.3 | İşin süresi ve başlama tarihi hakkında önerisini yazılı/sözlü olarak bildirir . |
|  |  | A.3 | İş planı veya programı yapmak | A.3.1. | Mevcut ekibinin ve devam eden işlerin durumunu yapılacak işe göre değerlendirir. |
|  |  |  |  | A.3.2. | Yapılacak işin gerektirdiği süreye göre zaman ve iş planı hazırlar. |
|  |  | A.4 | Yapılacak işe göre malzeme temin edilmesini sağlamak (devamı var) | A.4.1. | Yapacağı işe ilişkin kullanacağı malzemeyi belirler. |
|  |  |  |  | A.4.2. | Belirlediği malzemeleri listeler. |
|  |  |  |  | A.4.3. | Malzeme listesini amire veya işverene iletir. |
|  |  |  |  | A.4.4. | Gelen malzemenin; etüt aşamasında hazırlanan listeye göre talep ettiği miktara, cinse, özelliklere uygunluğunu kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş organizasyonu yapmak (devamı var) | A.4 | Yapılacak işe göre malzeme temin edilmesini sağlamak | A.4.5 | Varsa eksiklerin giderilmesini talep eder. |
|  |  |  |  | A.4.6. | Gelen malzemeyi teslim alır. |
|  |  | A.5 | Kullanılacak alet ve ekipmanların temin edilmesini sağlamak | A.5.1. | Yapılan etüde göre kullanılacak alet ve ekipman listesini hazırlar. |
|  |  |  |  | A.5.2. | Listeye göre mevcut ekipmanları değerlendirerek eksiklikleri belirler. |
|  |  |  |  | A.5.3. | Eksik malzemeyi amire/işverene iletir. |
|  |  |  |  | A.5.4. | Gelen alet ve ekipmanın çalışırlığını ve işe uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  | A.6 | Malzemenin ve ekipmanın nakledilmesini sağlamak | A.6.1. | Temin edilen malzeme ve ekipmanın teknik özelliklerine uygun olarak, zarar görmeyecek biçimde nakledilmesini sağlar (bireysel işlerde). |
|  |  |  |  | A.6.2. | Ekiplerin çalışma yerine nakledilmesine ulaşımının organize edilmesini sağlar. (**bireysel işlerde). |
|  |  | A.7 | Astarın/elemanlarının yaptığı işi kontrol etmek (devamı var) | A.7.1. | Yapılan işi projede verilen ölçü ve değerlere göre kontol eder |
|  |  |  |  | A.7.2. | Yapılan işin ölçüleri ile verilen ölçülerin uygunluğunu karşılaştırarak kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.7.3. | Boruların döşeme biçimini (gerekli eğim, yerleştirme, oturtma gibi) kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.7.4 | Dıştan işlenen tesisatın estetiğinin düzgünlüğünü kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.7.5 | Tesisatın tamirata ve sonradan dıştan müdahaleye imkan verecek şekilde döşenip döşenmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.7.6 | Yapılacak işe uygun alet kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş organizasyonu yapmak | A.7 | Astarın/elemanlarının yaptığı işi kontrol etmek | A.7.7 | Delik, kanal açma ve kırım işlerinin binaya ölçü dışında kriş ve taşıyıcı kolanlarına zarara vermeyecek biçimde ve deprem mevzuatına uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.7.8 | ISG ve çevre temizliği kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.7.9 | Kontrol sonuçlarına göre giderilmesini sağlar |
|  |  | A.8 | Yapılan işlerin kaydını tutmak | A.8.1. | Yaptığı işe ilişkin olarak; başlama-bitiş tarihi ve saati, süre, kimin tarafından talep edildiği, kullanılan malzeme, ekipman, üzerinde çalışılan sistemin son durumu (tamamlandı veya devam ediyor gibi), sistem üzerinde yapılan işlemler, karşılaşılan problemler, bulunan çözüm yolları, gibi hususları formlarına, defterlere veya bilgisayar ortamına işler. |
|  |  | A.9 | Amire yapılan iş hakkında bilgi vermek | A.9.1 | Yaptığı işe ilişkin olarak amire/işverene; başlama- bitiş tarihi ve saati, süre, kimin tarafından talep edildiği, kullandığı malzeme/ekipman, üzerinde çalıştığı sistemin son durumu (tamamlandı, devam ediyor gibi), sistem üzerinde yaptığı işlemler, karşılaşılan problemler, bulunan çözüm yolları gibi konularda, yazılı/sözlü olarak bilgi verir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | İSG ve çevre güvenliği önlemleri almak (devamı var) | B.1 | Çalışma yeri ve işle ilgili riskleri belirlemek | B.1.1 | Çalışma alanı, işin niteliği ve ekipmanlardan kaynaklanabilecek olası riskleri belirler. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Kendisinin belirlediği olası risklerin sonuçları ve etkilerini değerlendirir. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Kendisine bildirilen risk durumlarını değerlendirir. |
|  |  |  |  | B.1.4 | Değerlendirmelerine göre risklere karşı önlemleri belirler. |
|  |  | B.2 | Risklere ilişkin ilgilileri veya yetkilileri bilgilendirmek | B.2.1 | Risklere göre belirlediği önlemlerin uygulanması hakkında önerilerini belirler. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Yaptığı risk değerlendirmelerine göre, tespitlerini ve önerilerini sözlü veya yazılı olarak ilgililere bildirir. |
|  |  | B.3 | Kendisinin ve çalışanların KKD kullanmasını sağlamak | B.3.1 | Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun KKD’yi takarak ve/veya giyerek kuşanır. |
|  |  |  |  | B.3.1 | Kişisel koruyucu donanımı ve kullanımı hakkında elemanlara bilgi verir. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Beraber çalıştığı kişilerin eksik KKD ve kullanım hatalarına ilişkin ikazda bulunur. |
|  |  |  |  | B.3.3 | Kendisinin ve çalışanlarının KKD ihtiyaçlarının ilgiliye bildirir. |
|  |  | B.4 | Çalışılan çevrede emniyet tedbirleri alınmasını sağlamak (devamı var) | B.4.1 | Kendisinin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak üzere; uyarı levhaları, emniyet kilidi, emniyet şeridi gibi konularda, İSG prosedürlerini; uyarı, emniyet şeridi ve emniyet kilidi hakkındaki düzenlemeleri inceler. |
|  |  |  |  | B.4.2 | Çalışma ortamındaki uyarı levhaları ve anlamları hakkında çalışanları bilgilendirir. |
|  |  |  |  | B.4.3 | Uyarı levhaları yerleştirirken; doğru uyarı levhasını, herkes tarafından görülebilecek şekilde, uygun mesafeye, devrilme, uçma gibi riskleri ortadan kaldıracak şekilde yerleştirilmesini sağlar |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | İSG ve çevre güvenliği önlemleri almak (devamı var) | B.4 | Çalışılan çevrede emniyet tedbirleri alınmasını sağlamak | B.4.4 | Emniyet şeridi çekmek için; emniyet şeridi veya bariyer çekilmesi gereken alanı belirler. |
|  |  |  |  | B.4.5 | Çekeceği emniyet şeridinin bağlantı noktalarını ve aparatlarını hazırlar. |
|  |  |  |  | B.4.6 | Tüm çalışma alanını çevreleyecek şekilde şeridi veya bariyeri çeker. |
|  |  |  |  | B.4.7 | Kendisinin ve çalıştığı ekipmanın emniyet kilidini, kilit takma noktasına takar. |
|  |  |  |  | B.4.8 | Çalışma sonunda emniyet tedbirlerini kaldırır. |
|  |  |  |  | B.4.9 | Bireysel işlerde daire sakinlerini emniyet ve çevre güvenliği açısından bilgilendirir. |
|  |  | B.5 | Çalışanları İSG ve çevre güvenliğine ilişkin kontrol etmek | B.5.1 | Çalışanlara iş başında uyulması gereken İSG ve çevre kuralları hakkında göstererek bilgi verir. |
|  |  |  |  | B.5.2 | Çalışma ortamındaki riskler ve tehlikeler hakkında bilgi verir. |
|  |  |  |  | B.5.3 | Çalışanların risklere karşı aldığı önlemleri, işin güvenlik kurallarına uygun yapılışını, alet edevatın güvenli kullanımını kontrol eder. |
|  |  |  |  | B.5.4 | Çalışma ortamında eksik güvenlik önlemlerinin tamamlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.5.5 | Çalışanların tehlikeli hareketleri ve tehlikeli durumlarda ikazda bulunur. |
|  |  | B.6 | İş kazası bildiriminde bulunmak | B.6.1 | Meydana gelen kaza hakkında, kaza yeri, şekli, ihtiyaç duyulan destek türü gibi konularda amire/işverene bilgi verir. |
|  |  |  |  | B.6.2 | Kazanın gerçekleştiği alanda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | İSG ve çevre güvenliği önlemleri almak | B.7 | Temel ilkyardımda bulunmak | B.7.1 | Kazalar sonucunda meydana gelen yaralanmalar veya ortaya çıkan sağlık sorunlarında ilkyardım kurallarına uygun olarak müdahale eder. |
|  |  |  |  | B.7.2 | İlkyardım uygulanan ortamın güvenliğini sağlar |
|  |  | B.8 | Atıkların tasnif edilmesini sağlamak | B.8.1 | Sökülümü yapılan tesisat üzerindeki kullanılabilir bölümleri/parçaları belirler. |
|  |  |  |  | B.8.2 | Kullanılabilir olanların bakım ve temizliğinin yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.8.3 | Kullanılamayacak olan malzemeleri özelliklerine ve fonksiyonlarına göre tasnif eder. |
|  |  |  |  | B.8.4 | Bakımı yapılmış kullanılabilir malzemelerin depo, ambar gibi uygun yerlerde depolanmasını sağlar. |
|  |  | B.9 | Atıkların bertaraf edilmesini sağlamak | B.9.1 | İSG ve çevre kurallarına ve prosedürlerine uygun olarak atıkların; türlerine göre, kırılma, dökülme, sızma gibi oluşumlara engel olacak ve istenmeyen etkileşimleri önleyecek şekilde, atık nakil aracına yerleştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | B.9.2 | Atıkları ilgililerine teslim eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Sıhhi tesisat ekibini yönetmek (devamı var) | C.1 | Yapılacak işe göre elemanlar arasında iş bölümü yapmak | C.1.1 | Yapılacak işin muhteviyatı, hacmini ve iş planını değerlendirerek ihtiyaç duyulacak süreyi belirler. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Belirlemelerine göre, işe uygun vasıfta, gerekli eleman sayısı ve niteliklerini tespit eder. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Tespitlerine göre elemanlarına yapılacak iş ve yöntem hakkında bilgi verir. |
|  |  | C.2 | Personel ile periyodik iş ve iş değerlendirme toplantıları yapmak | C.2.1 | İş planına göre, gerçekleşen ve gerçekleşmeyen işler hakkında elemanlar arasında bilgi paylaşımı sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlerin gidişatı hakkında elemanlardan geri bildirim alır. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Geri bildirimlere göre karşılaşılan sorunlara çözüm üretir. |
|  |  |  |  | C.2.4 | Kontrollerine göre tespit ettiği eksiklikleri ve giderilme önerilerini elemanlarına bildirir. |
|  |  | C.3 | Günlük devam ve günlük izin takibi yapmak | C.3.1 | Personelin görev saatinde ve yerinde bulunup bulunmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Görev yerinde ve saatinde bulunmayan personeli belirler. |
|  |  |  |  | C.3.3 | Belirlediği personelin gelmeme veya gecikme nedenlerini araştırır. |
|  |  |  |  | C.3.4 | Sevke giden, sağlık raporu alan eleman hakkında geri bildirim alır. |
|  |  |  |  | C.3.5 | Günlük mazeret izni isteyen personelin taleplerini inceler. |
|  |  |  |  | C.3.6 | İş durumuna göre uygunluk veya onay verir. |
|  |  | C.4 | Yıllık izin çizelgesi hazırlamak | C.4.1 | Yıllık İş planı, izin hak edişleri ve personel taleplerine göre personelin yıllık izin çizelgesini hazırlar. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Yıllık izin çizelgesine amirden onay alır. |
|  |  |  |  | C.4.3 | İzinlerin plana uygun şekilde kullanılmasını kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Personel talepleri ve işletmenin veya işlerin durumuna göre yıllık izin çizelgesini revize eder. |
|  |  | C.5 | Motivasyon artırıcı faaliyetlerde bulunmak | C.5.1 | Çalışanların özel günleri ile ilgili aktivitelere destek verir (düğün, ölüm, doğum vb). |
|  |  |  |  | C.5.2 | Başarılı personeli teşvik ve takdir eder. |
|  |  |  |  | C.5.3 | Başarılı personelin teşvik ve takdir edilmesi için amire önerir. |
|  |  |  |  | C.5.4 | Personelin görüş ve önerilerini alarak planlamalara yansıtır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Sıhhi tesisat ekibini yönetmek | C.6 | Ekip çalışanlarının performansını değerlendirmek | C.6.1 | Çalışanlarını; işe devam, iş listeleri, personelin iş kayıtlarının niteliği, yapılan hata, hasar ve yüksek iş maliyeti, işin kalitesi, iş etiği ile tutum ve davranışlar olarak kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.6.2 | Kontrol sonuçlarını işletmenin formatlarına uygun şekilde kaydeder. |
|  |  |  |  | C.6.3 | Yapılan kontrol ve değerlendirme sonuçlarını amire iletir. |
|  |  |  |  | C.6.4 | Yapılan değerlendirmelere göre çalışanlarına, performans değerlendirmesi sonuçlarıyla ilgili yazılı ya da sözlü olarak geri bildirimde bulunur. |
|  |  | C.7 | İşe alım, işten çıkarma veya uyarı konusunda önerilerde bulunmak | C.7.1 | Amire/işverene işe alınacak personelin sayısı ve niteliği hakkında önerilerde bulunur. |
|  |  |  |  | C.7.2 | İşe personel alımı ile ilgili talebi amirine bildirir. |
|  |  |  |  | C.7.3 | Amirce/işverence görevlendirildiği durumlarda, kendine yönlendirilen personel adayları ile mülakat tekniklerine uygun olarak görüşme yapar. |
|  |  |  |  | C.7.4 | Yapılan performans değerlendirme ve kontrol sonuçlarına göre, işten çıkarma/ terfi/uyarı önerilerini yazılı ve sözlü olarak amirine/işverene bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Tesisat döşemek için ön hazırlık yapmak (devamı var) | D.1 | Tesisat projesi okumak | D.1.1 | Tesisat projesini yatay ve dikey hatlar, bağlantılar, giriş-çıkış noktaları gibi unsurlarına göre inceler. |
|  |  |  |  | D.1.2 | İncelemelerine göre proje ile tesisat kurulacak mekanı/mekanları ilişkilendirir. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Projede öngörülen tesisat gereklilikleri ile mekanın özelliklerini işlevsellik, kullanılacak malzeme, verimlilik gibi konulara göre karşılaştırır. |
|  |  | D.2 | Projeye değişiklik önermek | D.2.1 | Projeye ilişkin yaptığı inceleme ve karşılaştırmaların sonucuna göre, herhangi bir değişiklik ve iyileştirme ihtiyacını belirler. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Belirlediği ihtiyaca göre değişiklik ve iyileştirme ile ilgili önerilerini ilgiliye yazılı/sözlü olarak iletir. |
|  |  | D.3 | Tesisat döşenecek yerin uygunluğunu kontrol etmek | D.3.1 | Tesisat döşenecek yeri, şekli, boyutları, konumu açılarından inceler. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Tesisat döşenecek yerin, İSG ve çevre güvenliği açısından uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Tesisat döşenecek yerin fiziki koşullar, verimlilik, müdahale yöntemi bakımlarından işe uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.3.4 | Talebe ve mevcut duruma göre, sıhhi tesisatı etkileyecek mekaniksel ve elektriksel yerleşim olanakları ve olasılıklarını değerlendirir. |
|  |  |  |  | D.3.5 | İnceleme ve değerlendirme sonucunu yazılı veya sözlü olarak amire veya ilgiliye bildirir. |
|  |  | D.4 | Çekilecek tesisat hattının yerini belirlemek (kaba şema) | D.4.1 | Projeye ve yere ilişkin inceleme ve değerlendirmelerine göre, tesisat kurulacak mekânda, tesisatın yatay ve dikey geçiş güzergâhını ve noktalarını belirler. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Tesisatın yerleşiminin şemasını, güzergâh ve geçiş noktalarını belirterek oluşturur. |
|  |  | D.5 | Tesisat yapılacak yerin hazır hale getirilmesini bildirmek | D.5.1 | Çalışılacak alanın işe uygunluğunu (hazır olup olmadığını) inceler. |
|  |  |  |  | D.5.2 | Sıhhi tesisatla ilgili olmayan eksiklikleri veya uygunsuzlukları ilgiliye yazılı ya da sözlü olarak bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Tesisat döşemek için ön hazırlık yapmak | D.6 | İşe başlama tutanağı hazırlamak | D.6.1 | Çalışılacak yerin ve diğer hazırlıkların tamamlanmasını takiben yapılacak işe ilişkin olarak; işe başlama tarihi, taahhüt edilen ekip, ekipman, malzeme ile ilgili bilgilerin bulunduğu tutanağı hazırlar. |
|  |  |  |  | D.6.2 | Hazırladığı tutanağı imzalayarak iş sahibine onaylatır. |
|  |  | D.7 | Delik ve kanalların açılmasını sağlamak | D.7.1 | Proje ve hazırlanan şemaya göre; boru güzergâhı ve çaplarını dikkate alarak hattın geçeceği mesafeye ve kanal ortamına göre çekiç, hilti gibi uygun araç ve gereç kullanarak, duvara/ zemine paralel olarak kanal açar. |
|  |  |  |  | D.7.2 | Açılan kanalların temiz, pürüzsüz olmasını sağlar. |
|  |  |  |  | D.7.3 | Proje ve hazırlanan şemaya göre; boru çaplarını dikkate alarak çekiç, çeşitli kırıcı, kesici, ve delici alet, keski, gibi uygun araç ve gereç kullanarak, duvara/zemine delik açar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Tesisat döşemek (devamı var) | E.1 | Kolon çekilmesini sağlamak | E.1.1 | Proje ve hazırlanan şemaya göre; yapılan işlemlerin sonucunda sıhhi tesisat ve pis su atık kolonunu daire başlarına aşağıdan yukarı doğru, sıva payı bırakarak, yatay boruları teraziye alarak ve akışkanlığına, dikey boruların ise şakuline dikkat ederek boru estetiğini sağlayarak kolonları çeker. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Kolonların kelepçelerini borunun çapına göre ve standartlara uygun şekilde takar. |
|  |  | E.2 | Kolondan daire başına sayaç yeri bırakılmasını sağlamak | E.2.1 | Sayaç standartlarına göre, sayaç bağlantılarının yuvasını açar. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Sayaç bağlantı yerini vanalarını takarak hazırlar. |
|  |  | E.3 | Daire içi sıcak ve soğuk su borularının çekilmesini sağlamak | E.3.1 | Soğuk su tesisatı boruları hazırlanmış olan sayaç yerinden itibaren açılan kanal ve deliklere önceden tespit edilen noktalara yerleştirir. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Sıcak su tesisatı, sıcak su kaynağından itibaren açılan kanal ve deliklere önceden tespit edilen noktalara uzama sarkma gibi hususları da dikkate alarak yerleştirir. |
|  |  |  |  | E.3.3 | Merkezi sıcak su sistemlerinde nihai ağızdan dönüş sirkülâsyonunu çekerek ana sıcak su kazanına bağlar. |
|  |  |  |  | E.3.4 | Yerleştirilen sıcak ve su borularını kelepçeleme, harçlama gibi yöntemlerle ölçü standartlarına uygun olarak sabitler. |
|  |  | E.4 | Atık noktalarından (mutfak, banyo ve tuvalet) kolona boru çekilmesini sağlamak | E.4.1 | Atık noktalarından yatay boruları eğimlerine göre projeye uygun olarak yerleştirir. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Boruların eklenmesinde, contaların yuvada olmasını ve parçaların oturmuş olmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.4.3 | Sonradan müdahaleye uygun yerlere temizleme kapağı/başlığı yerleştirir. |
|  |  | E.5 | Döşenen tesisat borularının muhafazaya alınmasını sağlamak | E.5.1 | Borunun zedelenmesi veya zarar görmesini engellemek için boru döşenen zemini temizler. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Boru ile zemin arasındaki alt boşluğu kumla besler. |
|  |  |  |  | E.5.3 | Borunun üstünü harçla veya kelepçe kullanarak sabitler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Tesisat döşemek | E.6 | Kolonun rögara bağlanmasını sağlamak | E.6.1 | Binadan çıkan atık su kolunu şebeke rögarına kadar eğimine dikkat ederek rögara bağlar. |
|  |  |  |  | E.6.2 | Rögardan projede öngörülen mesafeye geri dönüşü engelleyen kontrol valfi (çek valf ) koyar. |
|  |  | E.7 | Döşenen tesisatın açık uçlarının tapalanmasını sağlamak | E.7.1 | Temiz su tesisatında açık kalan boru uçlarını kör tapa ile sızdırmamasına dikkat ederek ve sonradan müdahaleye imkân verecek şekilde kapatır. |
|  |  |  |  | E.7.2 | Atık su tesisatında açık kalan boru uçlarını kapama başlıkları ile sızdırmamasına dikkat ederek ve sonradan müdahaleye imkân verecek şekilde kapatır. |
|  |  | E.8 | Dikey PVC kolon uçlarının çatıya havalık olarak bırakılmasını sağlamak | E.8.1 | Binanın son katında kolon bitimine çatal koyarak kolonu çapını küçültmemeye dikkat ederek çatı seviyesine ulaşacak, hava sirkülâsyonu sağlayacak biçimde bırakır. |
|  |  |  |  | E.8.2 | Kolonun tıkanmasını önlemek amacıyla şapka takar. |
|  |  | E.9 | Çatı yağmur oluğu/deresi iniş borusu çekmek | E.9.1 | Bina cephesinde sonradan müdahaleye imkân verecek biçimde bina estetiğine dikkat ederek çatı yağmur oluklarından geçeceği yerleri belirler. |
|  |  |  |  | E.9.2 | Boruları belirlenen yerlerden terazisine dikkat ederek birbirine ekleyerek geçirir. |
|  |  |  |  | E.9.3 | Boruları uygun sıklıkta, yani 1 metreden fazla olmamak üzere kelepçeler. |
|  |  |  |  | E.9.4 | Boru uçlarını bina çevresinde uygun bir yere veya varsa yağmur suyu deposunu verir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Söküm ve kurulum yapmak (devamı var) | F.1 | Armatür ve vitrifiyelerin tesisattan ayrılmasını sağlamak | F.1.1 | Ana vanadan suyu keser. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Var olan boruların suyunu boşaltır. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Montaj aparatlarını kurbağacık, anahtar, ayarlı pense, tornavida gibi el aletleri ile gevşeterek iç tesisat bağlantılarından ayırır. |
|  |  |  |  | F.1.4 | Yeniden kullanılabilecek durumda olan ürünler zarar görmeyecek biçimde muhafaza altına alır. |
|  |  | F.2 | Tesisat dışarıda ise; kelepçe ve bağlantılarının ayrılmasını sağlamak | F.2.1 | Kelepçeler, tornavida gibi küçük el aletleri ile gevşeterek bağlantılarından ayırır. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Yeniden kullanılabilecek durumda olan ürünler zarar görmeyecek biçimde muhafaza altına alır. |
|  |  | F.3 | Tesisat sıva altı ise; kırım işleminin yapılmasını sağlamak | F.3.1 | Tesisat gidiş noktaları takip edilerek kırım yapılacak yerleri tespit eder. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Tespit edilen yerleri zeminin özelliğine uygun aletler kullanılarak elektrik, PVC hatlarına zarar vermeden tesisatın üzerinin açılmasını sağlar. |
|  |  | F.4 | Üstü açılan boruların ayrılmasını sağlamak | F.4.1 | Üstü açılan boruları başlangıç noktasından başlayarak keserek veya sökerek yerinden çıkarır. |
|  |  | F.5 | Söküm yapılan yerin temizlenmesini sağlamak | F.5.1 | Kırılma sonucu ortaya çıkan moloz ve atıkları temizlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.5.2 | Çıkan atıkların uygun bir yere ISG ve çevre kurallarına uygun olarak nakledilmesini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Söküm ve kurulum yapmak | F.6 | Armatür, vitrifiye ve aksesuarların kurulumunu yapmak | F.6.1 | Döşenmiş, üstü seramik ile kapanmış olan tesisatın önceden hazırlanmış uçlarına ürünlerin dişlerine keten, teflon gibi sızdırmazlık malzemeleri uygulayarak, terazisine ve estetiğine dikkat ederek yerine monte der. |
|  |  |  |  | F.6.2 | Kromajlı ürünlerin çizilmemesi, zarar görmemesi için uygun montaj aletleri kullanarak, tek kumandalı (miks) tipi bataryaların alt bağlantılarına filtreli ara musluk kullanarak sıkıştırır. |
|  |  |  |  | F.6.3 | Vitrifiye ürünlerde fabrikanın ürünle birlikte verdiği montaj aparatını kullanarak, çift taraflı dengeli sıkarak kurulum yapar. |
|  |  |  |  | F.6.4 | Aksesuar montajlarında çıkan dübellere göre uygun matkap ucu kullanarak delik açarak monte eder. |
|  |  |  |  | F.6.5 | Sayaç montajında, sayacın iki yanına vana, filtreli süzgeç ve basınç düzenleyicisi takar. |
|  |  | F.7 | Tesisatı devreye almak | F.7.1 | Tüm ürünler takıldıktan sonra, takılan musluklar kapatır. |
|  |  |  |  | F.7.2 | Kurulumu yapılan ürünler ve bağlantılar üzerinde fiziki kontrol yapar. |
|  |  |  |  | F.7.3 | Önceden kapatılan ana vanayı açar. |
|  |  |  |  | F.7.4 | Takılan tüm ürünlerin sızdırmazlık kontrolünü yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod |  |
| G | Sıhhi tesisat bakım ve onarımını yapmak (devamı var) | G.1 | Arıza hakkında bilgi almak | G.1.1 | Müşteriden arızanın yeri, başlama tarihi gibi konularda hakkında bilgi alır. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Tesisatın herhangi bir kaydı veya projesi olup olmadığını sorar. |
|  |  |  |  | G.1.3 | Tesisatın yapım yılı ve kullanım geçmişi hakkında bilgi alır. |
|  |  |  |  | G.1.4 | Arızanın meydan geliş biçimi (sistem açıkken, kapalıyken, sürekli veya aralıklı gibi) hakkında bilgi alır. |
|  |  | G.2 | Arıza kaynağını yerinde tespit etmek | G.2.1 | Müşteriden aldığı bilgileri yerinde gözleyerek arızanın işaretleri ve etkilerine göre arızanın kaynağı, şekli ve nedeni değerlendirir. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Arıza ortak alan borularında meydana gelmiş ise renkli su kullanmak, cihazla bakma, ikili değerlendirme (üst ve ya yan daire tesisatı) gibi yöntemlerle yapar. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Yaptığı değerlendirmelere göre arızanın kaynağına karar verir. |
|  |  | G.3 | Tıkalı boruların açılmasını sağlamak | G.3.1 | Pis su tesisatında; tıkanma biçimine bağlı olarak susta, basınçlı su, kimyasal kullanarak tıkalı borunun açılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.3.2 | Temiz su tesisatında boruyu değiştirir. |
|  |  | G.4 | Su kaçağının giderilmesini sağlamak | G.4.1 | Su kaçıran borunun veya ek parçalarının ebadını veya çapını tespit eder. |
|  |  |  |  | G.4.2 | Tespit edilen ebada, çapa uygun boru veya ek parçayı, söküm ve kurulum prosedürlerine göre değiştirir. |
|  |  | G.5 | Armatürlerin onarılmasını sağlamak | G.5.1 | Kaçak durumuna göre, armatürün tamir edilip edilemeyeceğini tespit eder. |
|  |  |  |  | G.5.2 | Tamir edilemeyecek armatürü değiştirir. |
|  |  |  |  | G.5.3 | Onarılacak armatürün conta, salmastra, kartuş, filitre gibi bölümleri değiştirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod |  |
| G | Sıhhi tesisat bakım ve onarımını yapmak (devamı var) | G.6 | Vitrifiye arızalarının giderilmesini sağlamak | G.6.1 | Vitrifiye ürünlerde fabrikasyon ve montaj kusuru olup olmadığını tespit eder. |
|  |  |  |  | G.6.2 | Montaj hatası varsa düzeltir. |
|  |  |  |  | G.6.3 | Yanlış takılan rezervuar iç takımı, lavoba sifonları gibi yan aksamın işlevsel olmayan parçalarını değiştirir. |
|  |  |  |  | G.6.4 | İşlevselliğini koruyan parçaların, işlevine ve yapısına uygun müdahalelerle onarır. |
|  |  | G.7 | Atık su “S” borusu ve yer süzgecinin değiştirilmesini sağlamak | G.7.1 | Sızıntı yapan, tıkalı olan veya koku veren “S” borusu ve yer süzgecini söker. |
|  |  |  |  | G.7.2 | Sökülen “S” borusu ve yer süzgecinin yenisini, kurulum prosedürlerine göre değiştirir. |
|  |  | G.8 | Periyodik bakım programını takip etmek | G.8.1 | Sözleşmesi yapılmış kuruluşların sıhhi tesisat sistemlerinin haftalık, aylık, yıllık periyodik bakım planını hazırlar. |
|  |  |  |  | G.8.2 | Planı zamanlamaya göre takip eder. |
|  |  | G.9 | Sıhhi tesisat filtrelerinin temizlenmesini sağlamak | G.9.1 | Su geçiş debisinin azaldığı durumlarda tesisatın süzgeç ve filtrelerini el aletleri yardımıyla söker. |
|  |  |  |  | G.9.2 | Sökülen süzgeç ve filtreleri hava, su uygulaması, yıkama gibi yöntemlerle temizler. |
|  |  | G.10 | Vitrifiye ürünlerinin bakımının yapılmasını sağlamak | G.10.1 | Vitrifiye ürünlerinin içlerinde biriken tortu ve kireci uygun kimyasal maddeler kullanarak ISG ve çevre kurallarına uygun olarak giderir. |
|  |  | G.11 | Arıza ve yapılan iş hakkında müşteriye bilgi vermek | G.11.1 | Onarımı ve bakımı yapılan çalışır duruma getirilen ürünler ve tesisat hakkında müşteriye görsel ve uygulamalı olarak bilgi verir. |
|  |  |  |  | G.11.2 | Arızanın tekrarlanmaması için müşteriye kullanım tavsiyesinde bulunur. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod |  |
| G | Sıhhi tesisat bakım ve onarımını yapmak | G.12 | Kullanılan alet ve ekipmanların periyodik bakımının yapılmasını sağlamak | G.12.1 | Her günün sonunda alet sayımı yapar. |
|  |  |  |  | G.12.2 | Alet ve ekipmanları temizler. |
|  |  |  |  | G.12.3 | Yağlanması gereken alet ve aksamları yağlar. |
|  |  |  |  | G.12.4 | Ekipmanların tozunu kompresör ile bertaraf eder. |
|  |  |  |  | G.12.5 | Ekipmanları servisine göndererek periyodik bakımını sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Tesisatın test ve kontrollerini yapmak (devamı var) | H.1 | Ön hazırlık kontrolünü yapmak | H.1.1 | İlgiliden talep edilen yer hazırlığının istenen biçimde yapılıp yapılmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Kırım ve kanal işlerinin projeye göre yapılıp yapılmadığını inceler. |
|  |  |  |  | H.1.3 | ISG ve çevre güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.1.4 | Çalışacak ekip, ekipman ve malzemenin hazır olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.1.5 | Görülen eksiklikleri belirleyerek giderilmesini sağlar. |
|  |  | H.2 | Fiziki kontrol yapmak | H.2.1 | Yapılan sıhhi tesisatın döşenmiş borularını projeye uygun biçimde yapılıp yapılmalığını yerinde duyu organları yoluyla kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Fiziki kontrol sonucu tespit edilen eksiklikleri belirleyerek giderilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | H.2.3 | Kurulumda montajların ürüne, belirlenen yönteme göre yapılıp yapılmadığını yerinde duyu organları yoluyla kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.2.4 | Bakım ve onarımı yapılan tesisatın üzerinde sorunun devam edip etmediğini yerinde ve duyu organlarıyla kontrol eder. |
|  |  | H.3 | Tesisat uçlarını ve ölçülerini kontrol etmek | H.3.1 | Döşenen sıhhi tesisat uçlarının, armatür, vitrifiye ürünlerinin ölçülerine uygun olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.3.2 | Uçların doğru biçimde sabitlenip sabitlenmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.3.3 | Görülen eksiklikleri belirleyerek giderilmesini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Tesisatın test ve kontrollerini yapmak | H.4 | Takılan parçaların çalışırlığını kontrol etmek | H.4.1 | Takılan ürünlerin ve boruların çalışırlığını sisteme su vererek mekanizmasına uygun olarak dener. |
|  |  |  |  | H.4.2 | Atık su tesisatını binanın son katından alt katına kadar atık su kanallarına su vererek test eder. |
|  |  |  |  | H.4.3 | Görülen eksiklikleri belirleyerek giderilmesini sağlar. |
|  |  | H.5 | Tesisat ile ürünlerin uygunluğunu kontrol etmek | H.5.1 | Alınan ürünlerin yapılacak tesisatın ölçü ve teknik özellikler bakımından uygun olup olmadığını tespit eder. |
|  |  |  |  | H.5.2 | Görülen eksiklikleri belirleyerek giderilmesini sağlar. |
|  |  | H.6 | Sızdırmazlık kontrolü yapmak | H.6.1 | Boruların, ürün bağlantılarının vasıflarına ve çalışma özelliklerine uygun şekilde basınçlı veya basınçsız su vererek sızdırıp sızdırmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.6.2 | Görülen eksiklikleri belirleyerek giderilmesini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklamalar |
| I | Mesleki gelişim faaliyetleri yürütmek (devamı var) | I.1 | Kendisinin ve astlarının eğitim ihtiyacını belirlemek | I.1.1 | Üretim için gerekli yeterliliklerle, kendisinin ve astlarının yeterliliklerini karşılaştırarak eğitim ihtiyaçlarını belirler. |
|  |  |  |  | I.1.2 | İlgililere kendisinin ve astlarının eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi için talepte bulunur. |
|  |  | I.2 | Kendisinin ve astlarının eğitim ihtiyacının karşılanmasını sağlamak | I.2.1 | İhtiyaçlara ve görevlendirmelere uygun olarak düzenlenen eğitim etkinliklerine katılır / astlarının katılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | I.2.2 | Katıldığı eğitim etkinliklerinde kazandığı bilgi, beceri ve deneyimleri astları ile paylaşır. |
|  |  |  |  | I.2.3 | Eğitim etkinliklerinde edinilen dokümanların, çalışmalarda yararlanılmak üzere arşivlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | I.2.4 | Eğitimlerde kazanılan bilgi ve becerilerin çalışmalarda uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder. |
|  |  | I.3 | Mesleki ve sektörel gelişmeleri ve yenilikleri izlemek | I.3.1 | Üretimle ilgili yenilikleri yansıtan fuar, sergi, yazılı-görsel basın, dergi ve internet gibi kaynak ve faaliyetleri takip eder. |
|  |  |  |  | I.3.2 | Üretim ilgili yenilikleri yansıtan fuar, sergi, fabrika ziyaretleri gibi aktivitelere katılım sağlamak için, gerekçe ve içerik ile birlikte talepte bulunur. |
|  |  |  |  | I.3.3 | Onaylanan talebe uygun fuar, gezi, ziyaret gibi faaliyetlere katılır. |
|  |  |  |  | I.3.4 | Katıldığı fuar, gezi, ziyaret gibi faaliyetlere ilişkin bilgi ve dokümanları üstleri ve personeliyle paylaşır. |
|  |  | I.4 | Astlarını işbaşında yetiştirmek (devamı var) | I.4.1 | İşbaşı eğitimi için astlarının ve stajyerlerin ihtiyaçlarını belirler. |
|  |  |  |  | I.4.2 | İşbaşı eğitim ihtiyacına uygun olarak eğitim programının amaçlarını, içeriğini, izlenecek yöntemleri belirler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklamalar |
| I | Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek (devamı var) | I.4 | Astlarını işbaşında yetiştirmek | I.4.3 | Hazırlanan işbaşı eğitim programına uygun eğitim materyali ile ölçme ve değerlendirme araçlarını hazırlar. |
|  |  |  |  | I.4.4 | Hazırlanan eğitim programına göre, işbaşı eğitiminin yapılacağı ortamın düzenlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | I.4.5 | Hazırlanan programa göre işbaşı eğitimini gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | I.4.6 | Uygulanan işbaşı eğitiminin etkinliğini program amaçlarına göre değerlendirir. |
|  |  |  |  | I.4.7 | Mesleki ve teknik orta öğretimden gelen stajyerlerin, değerlendirme formlarının doldurulmasına katkıda bulunur. |
|  |  | I.5 | Kendisinin ve astlarının mesleki gelişimini planlamak (devamı var) | I.5.1 | Mesleki yaşamıyla ilgili diploma, sertifika veya referans/tavsiyeler gibi belge ve dokümanları dosyalar. |
|  |  |  |  | I.5.2 | Mesleki durumu, kişisel özellikleri ve performans değerlendirme sonuçlarına göre performans ve mesleki ilerleme hedeflerini belirler. |
|  |  |  |  | I.5.3 | Mesleki ilerleme hedeflerine göre yakın ve ileri geleceğe ilişkin mesleki gelişim planını hazırlar. |
|  |  |  |  | I.5.4 | Mesleki gelişim planına uygun eğitim faaliyetlerinde ve girişimlerde bulunur. |
|  |  |  |  | I.5.5 | Mesleki girişimlerinin gereklerine göre mesleki özgeçmişini hazırlar. |
|  |  |  |  | I.5.6 | Astlarının yeterliliklerini ve performanslarını değerlendirerek, görevde yükselmeye uygun adayları belirler. |
|  |  |  |  | I.5.7 | Görevde yükselmeye uygun bulduğu üretim personeli için üstlerine öneride bulunur. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklamalar |
| I | Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek | I.5 | Kendisinin ve astlarının mesleki gelişimini planlamak | I.5.8 | Astlarının niteliklerinin gelişmesi için çeşitli fırsatlar oluşturur. |
|  |  |  |  | I.5.9 | Yeterlilik ve özellikleri üretim birimine uygun olmayan personeli, başka uygun görevler için üstlerine önerir. |
|  |  | I.6 | Yeni işe başlayanlara oryantasyon hizmeti vermek | I.6.1 | Birimde işe yeni başlayanlar için, ilgili birimle işbirliği yaparak oryantasyon programı hazırlar. |
|  |  |  |  | I.6.2 | Hazırlanan program ve işletme kurallarına uygun olarak kişiye birimi ve çalışma sürecini tanıtır. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Ağaç testeresi

- Anahtar takımı çeşitleri

- Bakır boru kaynak makinesi

- Balyoz

- Boru makası (pirinç/bakır kesme makası, PPRC Makası, sac makası, büyük metal boru makası)

- Boru mengenesi

- Boru paftası

- Boru presi

- Demir el testeresi

- Demirci mengenesi

- Eğe

- Elektrik kaynağı

- Elektrikli pafta

- Folyo boru tıraş aleti

- Havşa makinası

- Isıtıcı cihaz çeşitleri

- İletişim araçları (telsiz, telefon vb.)

- İş güvenlik malzemeleri

- Karot

- Kılavuz susta

- Kırıcı delici aletler

- Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi, kulaklık, maske, eldiven, gözlük vb.)

- Kurbağacık

- Lehim kaynağı

- Lokma takımı

- Matkap çeşitleri

- Mengene

- Murç

- Oksijen takımı

- Ölçü sayaçları

- PPRC kaynak makinesi

- Pürmüz şaloma

- Rayba

- Spiral taşı

- Temel el aletleri (çakı, tel fırça, keski, pense, mala, kontrol kalemi, tornavida, çekiç takımı vb.)

- Terazi çeşitleri (su ve montaj terazisi )

- Test pompası

- Testere (motorlu)

- Uzunluk ölçü aletleri

- Yangın söndürme ekipmanı

## Bilgi ve Beceriler

- Acil durum bilgisi

- Akışkan bilgisi

- Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

- Altyapı tesisat bilgisi

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Basit ilkyardım bilgisi

- Bilgisayar kullanma bilgi ve becerisi

- Boru bükme makinesi kullanma bilgi ve becerisi

- Çalışma ve kontrol prosedürleri bilgisi

- Çevre koruma yöntemleri bilgisi

- Dokümantasyon becerisi

- Ekip yönetim becerisi

- El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

- El becerisi

- El-göz koordinasyonunu sağlama becerisi

- Elektrik, oksijen ve plastik boru kaynağı yapabilme becerisi

- Geri dönüşümlü atık bilgisi

- Isı transfer ve yalıtımı bilgisi

- Isıtma cihazları bilgisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- İşbaşında yetiştirme bilgi ve becerisi

- İşletme otomasyon sistemleri kullanma bilgi ve becerisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- Kalite güvence sistemleri temel bilgisi

- Kalite kontrol metotları temel bilgisi

- Karar verme yeteneği

- Kayıt tutma ve raporlama becerisi

- Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

- Kroki çizim bilgisi

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Muayene ve test teknikleri bilgisi

- Otomasyon cihazları montaj bilgisi

- Otomasyon programlama bilgisi

- Otomasyon sistemlerini programlama becerisi

- Ölçme teknikleri bilgisi

- Problem çözme becerisi

- Proje okuma bilgisi

- Risk analizi bilgi ve becerisi

- Sıhhi tesisat otomatik kontrol bilgisi

- Sıhhi tesisat sistemleri teknolojisi bilgisi

- Sızdırmazlık ve basınç testi yapabilme becerisi

- Sözlü ve yazılı iletişim becerisi

- Talimat izleme becerisi

- Temel mekanik bilgisi

- Temel bilgisayar ağları bilgisi

- Temel çalışma mevzuatı bilgisi

- Temel elektrik ve elektronik bilgisi

- Temel ısıtma sistemleri bilgisi

- Temel sıhhi tesisat bilgisi

- Temel sıvı yakıtlar bilgisi

- Temel yanıcı-yakıcı gazlar bilgisi

- Tesisat montaj teknikleri bilgisi

- Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

- Yüksekte çalışma bilgi ve becerisi

- Zamanı iyi kullanma becerisi

## Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

- Astlarının iş disiplinini sağlamak

- Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

- Dikkatli ve titiz olmak

- Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

- Ekip içinde uyumlu çalışmak

- Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını durdurmak

- Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek

- İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

- İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

- Kaynakları verimli kullanmak

- Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

- Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

- Korunması gereken malzeme ve gereçleri özenle korumak

- Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olmak

- Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

- Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

- Sistem ve sahalarda risk ve tehlike analizi yapmak

- Sorumluluğu dahilindeki iş ve işlemlerde inisiyatif almak

- Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

- Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

- Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

- Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

- Temizlik ve yağlamalarda talimatlarda tanımlanan süreçleri ve niteliksel uyarıları izlemek

- Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

- Uyarı ve eleştirileri işin gerekleri açısından değerlendirebilmek

- Üstlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

- Verilen eğitimlere katılmaya istekli olmak

- Yetkisi dahilinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

# ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Sıhhi Tesisat Sistemleri Yapım Bakım ve Onarımcı (Seviye 5) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Dr. Murat YALÇINTAŞ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Şekib AVDAGİÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dursun TOPÇU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan DEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Abdullah ÇINAR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet DEVELİOĞLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yakup KÖÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

İsrafil KURALAY 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul Yavuz PALA 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Murat SUNGURLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet YENEL 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Halim ÖZDEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi

Dr. Cengiz ERSUN 	İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri

Selçuk Tayfun OK		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Ferruh GÜNDOĞAN	İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme 	Şubesi 	Müdürü

Selim SÜLEYMAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi KOBİ Araştırma Şefi

Recep DAYIOĞLU		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Uzman Yardımcısı

Prof. Dr. İlhan SEZGİN		Teknik Editör, Mesleki Teknik Eğitim Emekli Öğretim Üyesi

Aişe AKPINAR 	Meslek Analizi/DACUM Ekip Koordinatörü ve Moderatör

Hayrünnisa SALDIROĞLU	Meslek Standardı Hazırlama Çalıştayı, DACUM Moderatörü, Eğitim ve Kariyer Danışmanı

Selcen ÇEVİK AVCI	Meslek Standardı Hazırlama Çalıştayı, DACUM Eş-Moderatörü

- Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

ORHAN BOSTANCI			Sıhhi Tesisat Usta Başı

NAHİT ÇAĞLAYAN		Sıhhi Tesisat Usta Başı (Aktif Mühendislik)

KADRİ GÜLTEKİN			Sıhhi Tesisat Usta Başı (Gültekin Ticaret- İşveren)

NAMIK KABAŞ			Sıhhi Tesisat Usta Başı (Teknik Servis- İşveren)

DAVUT ALİ ÖZTÜRK		Sıhhi Tesisat Usta Başı (Öztürk Tesisat-İşveren)

M. HAKAN TOPÇUOĞLU		Sıhhi Tesisat Usta Başı (Hakan Tesisat)

FAHRETTİN YİLEÇ			Sıhhi Tesisat Usta Başı (Özenir Tesisat- İşveren)

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği (BACADER)

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Doğal Gaz Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİDER)

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San.ve Tic. A.Ş (UGETAM)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B)

T.C. M.E.B. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

…… Sektör Komitesi Üyeleri

- MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,	Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,             	Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,	       Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,		  Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,		        Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye beş (5) olarak belirlenmiştir.

Büyük işletmeler için geçerlidir.