ULUSAL MESLEK STANDARDI

SIHHİ TESİSAT BORU TESİSATÇISI

SEVİYE 3

REFERANS KODU /

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

| Meslek: | SIHHİ TESİSAT BORU TESİSATÇISI |
| --- | --- |
| Seviye: | 3 |
| Referans Kodu: |  |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İstanbul Ticaret Odası (İTO) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK ………….……. Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: |  |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ANKASTRE: Bir oyuğa, yuvaya yerleştirilmiş tesisatı,

ARMATÜR: Islak hacim mekanlarında kullanılan ara musluk, taharet musluğu, lavabo bataryası, duş bataryası vb. ekipmanları,

BOYLER: Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılması sağlanan depoyu,

DEBİ AYARI: Bir hidrolik sistemin her noktasında tasarlanan debinin geçmesini sağlamak için, sistemin cihaz, armatür ve belli noktalarında basınç farklarının ölçümü ve/veya bunların tasarım değer ayarını,

FERMATÜR: Suyun akışını düzenleyen ve suyu filitre eden batarya ağızlarındaki parçayı,

FITTINGS: Metal veya plastik tesisatları birbirine bağlamak için kullanılan uydurma parçalarına verilen adı,

FOTOSELLİ ÜRÜN: Işık şiddetinde meydana gelen değişimleri algılayıp işlenebilir bir seviyeye yükselten devreyi barındıran ürünlere verilen adı,

HAVALIK KOYMAK: Pis kokunun tesisata yayılmasını engellemek için tesisat çıkışına havalandırma borusu koyma işlemini,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

MANOMETRE: Gaz veya sıvı akışkanların basıncını ölçmek için kullanılan aleti,

PPRC: Polipropilen Random Kopolimer 'in ingilizce kısaltmasıdır. Piyasada "plastik boru" diye tabir edilen malzemenin teknik adını,

PVC: PVC, yaygın deyimi ile ''vinil'' , (Poli Vinil Clorür) kelimesinin kısaltılmış şeklidir ve petrol (veya doğalgaz) ile tuz'dan petrokimya tesislerinde üretilen, formülü -(CH2-CH2) olan bir polimer türünü,

RAYBA: Metaller üzerine açılmış deliklerin iç yüzey kalitesini arttırmak için kullanılan, matkap ucuna benzer konik işleme takımını,

REDÜKSİYON: Çapı büyük bir borudan daha küçük çaplı bir boruya geçiş için kullanılan ara elemanı,

REGLAJ: Her türlü mekanik tesisat sisteminde basınç farklarından oluşan istenmeyen su yönlenmelerini engellemek için vanalar aracılığıyla yapılan ayarı,

REZERVUAR: Yapay olarak doldurulmuş su oluşumu; aynı zamanda her hangi bir şeyin fazladan bulunan miktarı,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma veya başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

TEHLİKE: İşyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

VİTRİFİYE: Islak hacim mekanlarında kullanılan klozet, lavabo, duş teknesi, küvet, bide vb. ekipmanları

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	8

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	8

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	33

3.3.	Bilgi ve Beceriler	34

3.4.	Tutum ve Davranışlar	35

4.    ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	36

# GİRİŞ

Sıhhi Tesisat Boru Tesisatçısı (Seviye 4) ulusal meslek standardı, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanmıştır.

Sıhhi Tesisat Boru Tesisatçısı (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK ……………… Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Sıhhi Tesisat Boru Tesisatçısı (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; sıhhi tesisat döşenecek her türlü yapının keşfini yapan, boru döşeyen, döşenen tesisata ürün monte eden, kurulan sistem ve ürünleri test ve kontrol ederek devreye sokan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08 : 7126 (Su ve boru tesisatçıları)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çevre kanunu ve İlgili Yönetmelikler

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

KKD Yönetmeliği

Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik (2008)

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Tüzüğü

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

## 4857 sayılı İş Kanunu
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

## İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkındaki Yönetmelik

## Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü

## Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basımı Ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

## Sıhhi Tesisat Boru Tesisatçısı (Seviye 3), ayakta çalışır.  Sıcak, soğuk, gürültülü veya tozlu ortamlarda bulunabilir. Gerektiğinde fazla mesaiye kalabilir. Çalışma alanı en küçük yapıdaki inşaattan çok katlı gökdelenlere kadar çeşitlilik gösterebilir. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, yüksek sıcaklık, kirli ve tozlu ortam, gürültü, görme ve işitme sorunları, solunum sistemi problemleri, eklem ve kas sistemi rahatsızlıkları, düşme, yaralanma, yanma, radyoaktiviteye ve kimyasallara maruz kalma sayılabilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. İşlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Sıhhi Tesisat Boru Tesisatçısı (Seviye 3), “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olmalıdır.

# MESLEK PROFİLİ

# Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | Sıhhi tesisat boru döşeme işlemleri için İSG, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Makinaya/cihaza özel acil durum prosedürlerini uygular. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Sıhhi tesisat boru döşeme işlemleri için çevre koruma mevzuatı hükümlerini yerine getirmek | B.1 | Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak | B.1.1 | Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | B.1.3 | İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır. |
|  |  | B.2 | Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.2.1 | Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Doğal kaynakların daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Sıhhi tesisat boru döşeme işlemleri için kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini belirler. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini saptar. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makina, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur. |
|  |  | C.3 | Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak | C.3.1 | Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Yapılan hizmetin kalitesini denetler. |
|  |  |  |  | C.3.3 | Hizmet ve ürün kalitesini artırıcı önerilerde bulunur. |
|  |  | C.4 | Sıhhi tesisatta saptanan hata ve arızaları engelleme düzeltme çalışmalarına katılmak | C.4.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere sürekli bildirir. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili basit uygulama ve yöntemleri uygular. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Sıhhi tesisat keşif işlemlerini yürütmek (devamı var) | D.1 | Tesisat projesini incelemek | D.1.1 | Boru çapalarını tespit eder. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Tesisat güzergahını tespit eder. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Kullanılan ürünlerin uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.1.4 | Temiz su giriş yerlerini tespit eder. |
|  |  |  |  | D.1.5 | Pis su çıkış yerlerini tespit eder. |
|  |  |  |  | D.1.6 | Binanın kat sayısını belirler. |
|  |  |  |  | D.1.7 | Boru kelepçe yerlerini belirler. |
|  |  |  |  | D.1.8 | Boru kot yüksekliklerini belirler. |
|  |  |  |  | D.1.9 | Tesisat projesinin, mimari projeye uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.1.10 | Şaft yerlerini belirler |
|  |  |  |  | D.1.11 | Boru tip ve adetlerini belirler. |
|  |  |  |  | D.1.12 | Vana yerlerini belirler. |
|  |  | D.2 | Ürün çeşitleri ve özelliklerine göre ürün önermek | D.2.1 | Kullanıcının kolay kullanabileceği ürünleri tespit eder. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Bireysel kullanıcıların kullanım özelliklerine uygun ürünlerin özellikleri hakkında öneride bulunur. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Binanın niteliğine göre ürün önerir. |
|  |  |  |  | D.2.4 | Tasarruflu ürün konusunda önerilerde bulunur. |
|  |  |  |  | D.2.5 | Ürünlerin teknolojik özelliklerine göre önerilerde bulunur. |
|  |  | D.3 | İşçilik maliyeti teklifi hazırlamak | D.3.1 | Yapılacak iş için yaklaşık adam/gün miktarını belirler. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Birim fiyatını belirler. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Birim fiyatla adam/gün sayısını çarpar. |
|  |  |  |  | D.3.4 | Öngörülmeyen maliyet unsurlarını belirler ve fiyatlandırır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Sıhhi tesisat keşif işlemlerini yürütmek (devamı var) | D.4 | Tesisat malzeme listesi hazırlamak | D.4.1 | Boru çap ve adetlerini belirler. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Boru metrajlarını belirler. |
|  |  |  |  | D.4.3 | Fittings adedini belirler. |
|  |  |  |  | D.4.4 | Vitrifiye ve armatür ürün adetlerini belirler. |
|  |  |  |  | D.4.5 | Sarf malzemelerin adet ve çeşitlerini belirler. |
|  |  |  |  | D.4.6 | Çıkan sonuçları listeye kayıt eder. |
|  |  | D.5 | Seçilern ürünlerin yerlerine uygun olup olmadığını tespit etmek | D.5.1 | Seçilen ürünün ölçülerini belirler. |
|  |  |  |  | D.5.2 | Uygulama yerinin ölçüsünü alır. |
|  |  |  |  | D.5.3 | Seçilen ürünün ebatlarını, özelliklerini belirler. |
|  |  |  |  | D.5.4 | Yer ölçülerinin uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.5.5 | Uygun olmayan ürünleri tespit eder. |
|  |  | D.6 | Malzemeyi teslim almak | D.6.1 | Malzeme listesi ile ürün irsaliyesini karşılaştırır. |
|  |  |  |  | D.6.2 | Ürünlerde zarar ya da kusur olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.6.3 | Listeye göre ürün sayımı yapar. |
|  |  |  |  | D.6.4 | Ürün sayısını, listede belirtilen sayıyla karşılaştırır ve varsa uyumsuzlukları belirler. |
|  |  |  |  | D.6.5 | Malzeme listesi ile ürün irsaliyesini karşılaştırır. |
|  |  | D.7 | Malzemeyi depolamak | D.7.1 | Malzemeleri gruplandırır. |
|  |  |  |  | D.7.2 | Malzemelerin zarar görmeyecek uygun yere taşınmasını ve istiflenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.7.3 | Deponun güvenliğini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Sıhhi tesisat keşif işlemlerini yürütmek | D.8 | İş bölümü yapmak | D.8.1 | Yapılacak işleri belirler. |
|  |  |  |  | D.8.2 | İşlerin öncelik sıralarını belirler. |
|  |  |  |  | D.8.3 | Uygun kişileri uygun işlemleri yapması işin görevlendirir. |
|  |  | D.9 | Eski tesisatın sökülmesini sağlamak | D.9.1 | Sökülecek tesisatın yerlerini belirler. |
|  |  |  |  | D.9.2 | Tesisat suyunu keser ve suyu boşaltır. |
|  |  |  |  | D.9.3 | Sıcak-soğuk vanalarının kapatılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | D.9.4 | Söküm talimatını verir. |
|  |  |  |  | D.9.5 | Söküm sıralamasını planlar. |
|  |  |  |  | D.9.6 | Artık malzemelerin ortamdan uzaklaştırılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | D.9.7 | Yeniden kullanılabilecek malzemeleri ayrıştırır. |
|  |  | D.10 | Elemanların yaptığı işi kontrol etmek | D.10.1 | Elemanların, iş sağlığı güvenliği kurallarına uygun çalışıp çalışmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.10.2 | Yapılan işin ölçüsünde olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.10.3 | Yapılan işin terazisinde olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.10.4 | Yapılan işin gözle kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | D.10.5 | Yapılan işin projeye uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  | D.11 | Araç-gereç ekipman temizliği yapmak | D.11.1 | Araç-gereçleri tozdan, kirden arındırır. |
|  |  |  |  | D.11.2 | Araç-gerecin işlevselliğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.11.3 | Araç-gereç yüzeylerini uygun bez ile siler. |
|  |  |  |  | D.11.4 | Uygun araç-gereclerin uygun malzeme ve yöntemle yağlamasını yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Sıhhi tesisat boru döşeme yerlerini hazırlamak (devamı var) | E.1 | Tesisat geçiş güzergahını belirlemek | E.1.1 | Tesisatın tavan geçiş yerlerini belirler. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Tesisatın zemin geçiş yerlerini belirler. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Tesisatın çiftli geçiş yerlerini belirler. |
|  |  |  |  | E.1.4 | Tesisatın çoklu geçiş yerlerini belirler. |
|  |  |  |  | E.1.5 | Tesisatın aydınlıktan geçiş yerlerini belirler. |
|  |  |  |  | E.1.6 | Tesisatın banyo içi boru geçiş yerlerini belirler. |
|  |  |  |  | E.1.7 | Tesisatın koridordan geçişlerini belirler. |
|  |  |  |  | E.1.8 | Tesisatın kolon borularının geçiş yerlerini belirler. |
|  |  | E.2 | Boru kanalı açmak | E.2.1 | Uygun araç-gereci seçer. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Kanalın geçeceği yeri tebeşirle işaretler. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Boru çapına göre kanalın derinliğini ve genişliğini ayarlar. |
|  |  |  |  | E.2.4 | Diğer tesisatların zarar görmesini engelleyici önlemler alır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Sıhhi tesisat boru döşeme yerlerini hazırlamak | E.3 | Boru geçiş deliği açmak | E.3.1 | Uygun araç-gereci seçer. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Delik yerini işaretler. |
|  |  |  |  | E.3.3 | Delik çapını ve derinliğini tespit eder. |
|  |  |  |  | E.3.4 | Delinecek yerin emniyetli olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.5 | Kırıcı delici matkap, karot, murç, çekiç kullanarak deliği açar. |
|  |  | E.4 | Kovan koymak | E.4.1 | Uygun kovan malzemesini seçer. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Geçecek borunun çapına ve uzunluğuna göre kovanı yerine takar. |
|  |  |  |  | E.4.3 | Kovanı yerine sabitler. |
|  |  | E.5 | Boru konsolu / kelepçesi döşemek | E.5.1 | Konsol güzergahını işaretler. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Konsol yerini işaretler. |
|  |  |  |  | E.5.3 | Konsol aralıklarını belirler. |
|  |  |  |  | E.5.4 | Boru çapına göre sıralama yaparak konsolu sabitler. |
|  |  | E.6 | Sayaç yuvası açmak | E.6.1 | Sayaç yerlerini tespit eder. |
|  |  |  |  | E.6.2 | Standart normlara göre yuvanın açılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.6.3 | Sayaç yuvasının ölçü kontrolünü sağlar. |
|  |  | E.7 | Çalışma ortamını temizlemek | E.7.1 | Temizlenecek yerleri tespit eder. |
|  |  |  |  | E.7.2 | Kırım artıklarının ortamdan uzaklaştırılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.7.3 | Çalışma ortamının temizliğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.7.4 | Ortamın temiz kalmasını sağlayacak önlemler alır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Boru döşeme işlemlerini yürütmek (devamı var) | F.1 | Malzeme montaj kataloglarını incelemek | F.1.1 | Ürün- malzemenin sıva altı ya da sıva üstü olup olmadığını tespit eder. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Ürünün, manuel veya elektronik olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Elektrikli ürün bağlantıları yerlerinin işaretlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.1.4 | Bağlantı yerlerini, montaj yapılacak yer üzerinde işaretler. |
|  |  | F.2 | Boru ölçüsü almak | F.2.1 | Boru döşenecek yeri ölçer. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Boru bağlantı paylarını bırakır. |
|  |  | F.3 | Boru kesimi yapmak | F.3.1 | Boruların standartlarına uygun olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Boruların kalite kontrolünü kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.3.3 | Boru üzerinde kesim yerlerini işaretler. |
|  |  |  |  | F.3.4 | Uygun kesme aracıyla boruyu işaret yerlerinden keser. |
|  |  | F.4 | Demir boruya diş açmak | F.4.1 | Boru çapına uygun pafta lokması seçer. |
|  |  |  |  | F.4.2 | Boruyu pafta boyuna göre sıkıştırır. |
|  |  |  |  | F.4.3 | Diş açılacak bölüme makine yağı damlatır. |
|  |  |  |  | F.4.4 | Diş derinliği mesafesine ve saat yönüne göre kılavuz dişini açar. |
|  |  |  |  | F.4.5 | Paftayı güvenli bir şekilde çıkartır. |
|  |  |  |  | F.4.6 | Açılan dişin kırık kontrolünü yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Boru döşeme işlemlerini yürütmek (devamı var) | F.5 | Ankastre batarya montajı yapmak | F.5.1 | Ürün kataloğundaki uyarıları okur. |
|  |  |  |  | F.5.2 | Batarya gövdesinin yer hazırlıklarını yapar. |
|  |  |  |  | F.5.3 | Su giriş çıkış yönlerini tespit eder. |
|  |  |  |  | F.5.4 | Ürüne göre yer tespiti yapar. |
|  |  |  |  | F.5.5 | Maksimum – minimum seramik,fayans mesafe ölçüsünü ayarlar, teraziye alır. |
|  |  |  |  | F.5.6 | Ankastre açılan yerine ürünü yerleştirir. |
|  |  | F.6 | Gömme rezervuar montajını yapmak | F.6.1 | Yer tespiti yapar. |
|  |  |  |  | F.6.2 | Ürüne göre montaj ayak yüksekliklerini ayarlar. |
|  |  |  |  | F.6.3 | Cıvata aks ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | F.6.4 | Rezervuarı yerine uygun bir şekilde yerleştirir. |
|  |  |  |  | F.6.5 | Temiz ve pis su çıkışlarını takar. |
|  |  |  |  | F.6.6 | Koruma kapaklarını takar. |
|  |  |  |  | F.6.7 | Rezervuarı teraziye ve gönyeye alır. |
|  |  |  |  | F.6.7 | Rezervuarı duvara sabitler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Boru döşeme işlemlerini yürütmek (devamı var) | F.7 | Bakır boru tesisatı döşemek | F.7.1 | Boru ölçüsü alır. |
|  |  |  |  | F.7.2 | Boru kesimi yapar. |
|  |  |  |  | F.7.3 | Lehimlenecek boru ağızlarını temizler. |
|  |  |  |  | F.7.4 | Ek parçalarını yerleştirir. |
|  |  |  |  | F.7.5 | Parçaları lehimler. |
|  |  | F.8 | Borulara fittings takmak | F.8.1 | Metal boruda açılan dişe keten sarar. |
|  |  |  |  | F.8.2 | Keten üzerine sızdırmazlık sıvısı sürer. |
|  |  |  |  | F.8.3 | Uygun fittings’i seçer. |
|  |  |  |  | F.8.4 | Diş kaptırmadan uygun anahtarla fittings’i sıkar. |
|  |  | F.9 | Tesisat ağızlarını hazırlamak | F.9.1 | Çekilen tesisat borularının ağızlarını kullanılacak armatüre uygun ölçülerde hazırlar. |
|  |  |  |  | F.9.2 | Boru ağızlarını teraziye alır. |
|  |  |  |  | F.9.3 | Aks ve yüksekliklerini ayarlar. |
|  |  |  |  | F.9.4 | Boru ağızlarını sabitler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Boru döşeme işlemlerini yürütmek (devamı var) | F.10 | Atık su borusu döşemek | F.10.1 | Yatay ve dikey boru döşerken uygun yerlere toplayıcı drenaj ağızları bırakır. |
|  |  |  |  | F.10.2 | Ürünlere göre yükseklik ölçülerini belirler. |
|  |  |  |  | F.10.3 | Ara geçme contalarını uygun yerlerine, kayganlaştırıcı sıvı kullanarak takar. |
|  |  |  |  | F.10.4 | Uygun daraltmalarda, redüksüyon kullanılır. |
|  |  |  |  | F.10.5 | Ürün bağlama atık ağızlarına adaptör conta takar. |
|  |  |  |  | F.10.6 | Koruma kapaklarını takar. |
|  |  |  |  | F.10.7 | Atık su tesisatını sabitler. |
|  |  |  |  | F.10.8 | Yer süzgeçlerini takar. |
|  |  | F.11 | Tesisatı yerine sabitlemek | F.11.1 | Tesisatı plastik kelepçe ile sabitler. |
|  |  |  |  | F.11.2 | Tesisatı sıkma kelepçe ile sabitler. |
|  |  |  |  | F.11.3 | Tesisatı trifonlu kelepçe ile sabitler. |
|  |  |  |  | F.11.4 | Tesisatı rotlu kelepçe ile sabitler. |
|  |  |  |  | F.11.5 | Tesisatı harç ile sabitler. |
|  |  | F.12 | Boru ağızlarını teste hazır hale getirmek | F.12.1 | Döşenmiş tesisatın boru ağızlarını kör tapa, kapama başlığı ile kapatır. |
|  |  |  |  | F.12.2 | Sıcak su soğuk su by-pası yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Boru döşeme işlemlerini yürütmek | F.13 | PVC yatay borulara akıntı eğimi vermek | F.13.1 | Su akış istikametini belirler. |
|  |  |  |  | F.13.2 | Borunun en yüksek seviyesiyle en düşük seviyesi arasındaki mesafeyi ölçer. |
|  |  |  |  | F.13.3 | Boru tahliye noktasına minimum %1 meyil verir. |
|  |  | F.14 | Yatay boru çevresini beslemek | F.14.1 | Zeminde döşenen borulara, boru çevresini kaplayacak şekilde kum tatbik eder. |
|  |  |  |  | F.14.2 | Boru üstünu boru gözükmeyecek şekilde harç ile kapatır.. |
|  |  | F.15 | Atık su tesisatı havalığı koymak | F.15.1 | Pis su kolonlarının bina en üst seviyesinin çatı seviyesini geçecek şekilde redüksiyon kullanmadan uzatır. |
|  |  |  |  | F.15.2 | Boru ucunun üstüne, yabacı cisim girmemesi ve borunun tıkanmaması için önlem alır. |
|  |  | F.16 | Çatı oluğu döşemek | F.16.1 | Su akış yönlerini tespit eder. |
|  |  |  |  | F.16.2 | Askı kelepçelerinin aralık tespitini yapar. |
|  |  |  |  | F.16.3 | Akış meyiline göre ip çekerek kelepçeleri sabitler. |
|  |  |  |  | F.16.4 | Saçak uçlarına oluk / dere malzemesini döşer. |
|  |  |  |  | F.16.5 | Döşeme esnasında, aşağı iniş ağızları bırakır. |
|  |  |  |  | F.16.6 | Malzeme çeşidine göre birleşim yerlerine sızdırmazlık malzemesi uygular. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Sıhhi tesisat kontrol ve test işlemlerini yürütmek (devamı var) | G.1 | Boruları teraziye almak | G.1.1 | Boruların dikey ve yatay ölçülerini alır. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Aks arası ayarı yapar. |
|  |  |  |  | G.1.3 | Boruların düzgünlüğünü su terazisiyle ölçer. |
|  |  |  |  | G.1.4 | Eğim verilen boruların, akış yönüne göre teraziye alır, eğim verir. |
|  |  |  |  | G.1.5 | Tesisatı sabitler. |
|  |  | G.2 | Tesisat ağız ölçümlerini yapmak | G.2.1 | Döşenen tesisatın ürün montaj ölçülerine göre yapılıp yapılmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Tesisat akslarını ölçer. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Boru mesafe ayarlarını ölçer. |
|  |  |  |  | G.2.4 | Tesisat yüksekliğini ölçer. |
|  |  | G.3 | Tesisat basınç testi yapmak | G.3.1 | Tapaların takılı olup olmadığını kontrol eder.. |
|  |  |  |  | G.3.2 | Uygun bir tesisat ağzına manometre takar. |
|  |  |  |  | G.3.3 | Sisteme su verecek noktaya vana koyar. |
|  |  |  |  | G.3.4 | Test pompasını, aynı işlemi yapan vanaya bağlar. |
|  |  |  |  | G.3.5 | Tesisata, uygun basınçla su verir. |
|  |  |  |  | G.3.6 | Ek yerlerinin sızdırıp sızdırmadığını gözler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Sıhhi tesisat kontrol ve test işlemlerini yürütmek | G.4 | Sızdırmazlık testi yapmak | G.4.1 | Atık su ve temiz su tesisatını suyla doldurur. |
|  |  |  |  | G.4.2 | Ek yerlerinin sızdırıp sızdırmadığını elle, gözle gözler. |
|  |  | G.5 | Tesisat akar testi yapmak | G.5.1 | Döşenen tesisatın çıkış ağızlarına suyun gelip gelmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.5.2 | Atık su borularının içine bol su dökerek, akış hızının istenilen düzyde olup olmadığını kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Sıhhi tesisata ürün montajı yapmak (devamı var) | H.1 | Armatür montajı yapmak | H.1.1 | Tesisattaki uygun vanalar kapatılarak tesisat suyunu boşaltır. |
|  |  |  |  | H.1.2 | <tesisat ucundaki tapaları söker.. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Fayans ile tesisat aralıklarına gerekirse uygun uzatma koyar. |
|  |  |  |  | H.1.4 | Ürün montaj sırasına göre montaj yapar. |
|  |  |  |  | H.1.5 | Montaj sırasında uygun malzemeyle sızdırmazlık sağlar. |
|  |  |  |  | H.1.6 | Uygun anahtarla sıkma işlemi yapar. |
|  |  |  |  | H.1.7 | Su vanasını açarak ürünün sızdırmazlığını test eder. |
|  |  | H.2 | Vitrifiye malzemesi montajı yapmak | H.2.1 | Klozetleri yere veya duvara vidalama işlemini yapar. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Ara musluklara, uygun flex boru takar. |
|  |  |  |  | H.2.3 | Flexleri rezervuar ve klozete bağlar. |
|  |  |  |  | H.2.4 | Ana gövdeyi zemine, duvara monte eder. |
|  |  |  |  | H.2.5 | Lavabo montajlarında katalog ölçüsüne göre sabitleme civatasını monte eder. |
|  |  |  |  | H.2.6 | Lavabo üzerine armatür ve lavabo sifonu takarak duvara monte eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Sıhhi tesisata ürün montajı yapmak (devamı var) | H.3 | Aksesuar montajı yapmak | H.3.1 | Ürün kataloğu veya mimari çizim planındaki ürün yerini tespit eder. |
|  |  |  |  | H.3.2 | Ürün montaj özelliğine göre sabitleme yapar. (asarak, vidalayarak, yapıştırarak, kurarak vb). |
|  |  | H.4 | Küvet montajı yapmak | H.4.1 | Ürünün monte edileceği yeri temizler. |
|  |  |  |  | H.4.2 | Küveti teraziye alarak montaja hazırlar. |
|  |  |  |  | H.4.3 | Küveti, duvara ve yere özel montaj malzemesiyle sabitler. |
|  |  |  |  | H.4.4 | Atık su gider bağlantısını yapar. |
|  |  |  |  | H.4.5 | Sifon bağlantısı yapar. |
|  |  | H.5 | Fotoselli ürünlerin montajını yapmak | H.5.1 | Altyapısı hazırlanmış olan ürünün, özel aparatıyla su bağlantısını yapar. |
|  |  |  |  | H.5.2 | Ürünün elektrik altyapısını kurulmasını sağlar. |
|  |  |  |  | H.5.3 | Ürünün çalışıp çalışmadığını kontrol eder. |
|  |  | H.6 | Şofben montajı yapmak | H.6.1 | Şofben yerinin uygun olup olmadığın kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.6.2 | Hazırlanan tesisatın tapalarını açar. |
|  |  |  |  | H.6.3 | Şofben duman çıkış bacasını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.6.4 | Mekan havalandırmasının, şofben kurulmasına elverişli olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.6.5 | Özel askı aparatlarını duvara monte eder. |
|  |  |  |  | H.6.6 | Sıcak ve soğuk su bağlantılarını yapar. |
|  |  |  |  | H.6.7 | Şfben yakıt bağlantılarının yapılmasını sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Sıhhi tesisata ürün montajı yapmak (devamı var) | H.7 | Elektrikli termosifon montajı yapmak | H.7.1 | Termosifon yerinin uygun olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.7.2 | Hazırlanan tesisatın tapalarını açar. |
|  |  |  |  | H.7.3 | Termosifon duman çıkış bacasını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.7.4 | Özel askı aparatlarını duvara monte eder. |
|  |  |  |  | H.7.5 | Sıcak ve soğuk su bağlantılarını yapar. |
|  |  |  |  | H.7.6 | Elektrik bağlantılarının yapılmasını sağlar. |
|  |  | H.8 | Katı yakıtlı termosifon montajı yapmak | H.8.1 | Termosifon yerinin uygun olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.8.2 | Hazırlanan tesisatın tapalarını açar. |
|  |  |  |  | H.8.3 | Termosifon duman çıkış bacasını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.8.4 | Özel askı aparatlarını duvara monte eder. |
|  |  |  |  | H.8.5 | Sıcak ve soğuk su bağlantılarını yapar. |
|  |  | H.9 | Çamaşır, bulaşık makinesi montajı yapmak | H.9.1 | Sıcak-soğuk su bağlantılarını yapar. |
|  |  |  |  | H.9.2 | Atık su bağlantısını gidere takar. |
|  |  |  |  | H.9.3 | Makinenin ayak terazi ayarını yapar. |
|  |  |  |  | H.9.4 | Boru-hortum tesisatının sızdırmazlık testini yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Sıhhi tesisata ürün montajı yapmak (devamı var) | H.10 | Hidrofor montajı yapmak | H.10.1 | Hidroforu, depo alt seviyesiyle aynı hizaya getirir. |
|  |  |  |  | H.10.2 | Hidrofor ve depo arasına vana, çek valf ve pislik tutucu monte eder. |
|  |  |  |  | H.10.3 | Hidrofor su çıkış borusunu, ana kolona birleştirir. |
|  |  |  |  | H.10.4 | Elektrik bağlantılarının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | H.10.5 | Emişli sistemlerde 6 mt.yi geçmeyecek şekilde klepe kullanarak monte eder. |
|  |  |  |  | H.10.6 | Çizilen projedeki hususlara uyar. |
|  |  | H.11 | Su deposu montajı yapmak | H.11.1 | Deponun üst seviyesine dolum şamandırası ve vana bağlar. |
|  |  |  |  | H.11.2 | Deponun alt kısmına su çıkış vanası bağlar. |
|  |  |  |  | H.11.3 | Deponun üst kısmına taşmalık borusunu ilave eder. |
|  |  |  |  | H.11.4 | Taşmalık borusunun ucunu emniyetli bir yere uzatır. |
|  |  |  |  | H.11.5 | Deponun tabanına temizleme (tahliye) borusu çeker. |
|  |  | H.12 | Güneş enerjisi sistemi montajı yapmak | H.12.1 | Montaj ayaklarını uygun talimatlara göre monte eder. |
|  |  |  |  | H.12.2 | Panelin yönünü güneşe göre güneye bakacak şekilde ayarlar. |
|  |  |  |  | H.12.3 | Soğuk-sıcak su girişi bağlantısını yapar. |
|  |  |  |  | H.12.4 | Soğuk-sıcak su çıkış bağlantısını yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Sıhhi tesisata ürün montajı yapmak | H.13 | Boyler bağlantısı yapmak | H.13.1 | Boylerin soğuk-sıcak su girişin bağlar. |
|  |  |  |  | H.13.2 | Sıcak su tesisatını, bina sıcak su tesisatıyla birleştirir. |
|  |  | H.14 | Devri-daim hattı çekmek | H.14.1 | Merkezi sıcak su sisteminde kolonu son nihai ağızdan hat alır. |
|  |  |  |  | H.14.2 | Geri dönüş borusunu, boylerin dönüş bağlantı manşonuna bağlar. |
|  |  |  |  | H.14.3 | Uygun sayıda ve özellikte çek-valfi takar. |
|  |  | H.15 | Ürünlerin fonksiyonelliğini kontrol etmek | H.15.1 | Tesisatın çalışıp çalışmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.15.2 | Ürünlerin ve yan malzemelerin çalışıp çalışmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.15.3 | Armatürlerin, işlevini yapıp yapmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.15.4 | Rezervuar sifonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol eder. |
|  |  | H.16 | İş teslimatı yapmak | H.16.1 | İş sözleşmesine göre yapılan işleri gözden geçirir. |
|  |  |  |  | H.16.2 | Varsa eksikleri tamamlar. |
|  |  |  |  | H.16.3 | Tesisatı teslim edene kadar, ortamın korunmasını sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklamalar |
| I | Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak | I.1 | Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | I.1.1 | İşletme tarafından düzenlenen eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder. |
|  |  |  |  | I.1.2 | Meslek ve sektördeki yeni alet, araç, gereç, yeni yöntem, yeni sistem gibi teknolojik gelişmeleri süreli yayınları, internet, dergi vb. yollarla takip eder. |
|  |  |  |  | I.1.3 | Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |
|  |  |  |  | I.1.4 | İşletmede yeni kurulan sistemlerin kurulum ve test çalışmalarını, görevleri kapsamındaki işlemler açısından gözlemler. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Anahtar takımı çeşitleri

- Arap sabunu

- Bakır kaynak makinesi

- Bakır kaynak seti

- Boru çeşitleri

- Boru kesme makası

- Çimento

- Demir boru mengenesi

- Demir testeresi

- Faraş

- Fırça

- Fittings çeşitleri

- Gönye

- İletişim araçları (telsiz, telefon vb.)

- İlkyardım çantası

- Kalem

- Kaynak teli

- Keten

- Kırıcı-delici matkap

- Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi, iş ayakkabısı, çizme, baret, kulaklık, maske, eldiven, gözlük vb.)

- Kum

- Kurbağacık

- Manometre

- Matkap

- Merdiven

- Murç

- Pafta takımı

- PPRC kaynak makinesi

- Seyyar kablı

- Seyyar lamba

- Spiral taşı

- Su terazisi

- Şablon

- Takım çantası

- Tebeşir

- Teflon

- Temel el aletleri (ayarlı pense, keski, kontrol kalemi, makas, mala, tornavida, çekiç takımı vb.)

- Uzunluk ölçü aletleri

- Üstüpü

- Yağdanlık

- Yangın söndürme ekipmanı

- Yapıştırıcı çeşitleri

## Bilgi ve Beceriler

- Acil durum bilgisi

- Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

- Altyapı tesisat bilgisi

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Basit ilkyardım bilgisi

- Bilgisayar kullanma bilgi ve becerisi

- Çalışma ve kontrol prosedürleri bilgisi

- Çevre koruma yöntemleri bilgisi

- Dokümantasyon becerisi

- Ekip içinde çalışma becerisi

- El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

- El becerisi

- El-göz koordinasyonunu sağlama becerisi

- Elektrik, oksijen ve plastik boru kaynağı yapabilme becerisi

- Geri dönüşümlü atık bilgisi

- Isı transfer ve yalıtımı bilgisi

- Isıtma cihazları bilgisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- İşbaşında yetiştirme bilgi ve becerisi

- İşletme otomasyon sistemleri kullanma bilgi ve becerisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- Kalite güvence sistemleri temel bilgisi

- Kalite kontrol metotları temel bilgisi

- Karar verme yeteneği

- Kayıt tutma ve raporlama becerisi

- Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

- Kroki çizim bilgisi

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Muayene ve test teknikleri bilgisi

- Otomasyon cihazları montaj bilgisi

- Otomasyon programlama bilgisi

- Otomasyon sistemlerini programlama becerisi

- Ölçme teknikleri bilgisi

- Problem çözme becerisi

- Proje okuma bilgisi

- Risk analizi bilgi ve becerisi

- Sıhhi tesisat otomatik kontrol bilgisi

- Sızdırmazlık ve basınç testi yapabilme becerisi

- Sözlü ve yazılı iletişim becerisi

- Talimat izleme becerisi

- Temel mekanik bilgisi

- Temel bilgisayar ağları bilgisi

- Temel çalışma mevzuatı bilgisi

- Temel sıhhi tesisat bilgisi

- Temel sıvı yakıtlar bilgisi

- Tesisat montaj teknikleri bilgisi

- Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

- Yüksekte çalışma bilgi ve becerisi

- Zamanı iyi kullanma becerisi

## Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

- Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

- Dikkatli ve titiz olmak

- Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

- Ekip içinde uyumlu çalışmak

- Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını durdurmak

- Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek

- İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

- İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

- Kaynakları verimli kullanmak

- Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

- Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

- Korunması gereken malzeme ve gereçleri özenle korumak

- Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olmak

- Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

- Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

- Sistem ve sahalarda risk ve tehlike analizi yapmak

- Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

- Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

- Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

- Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

- Temizlik ve yağlamalarda talimatlarda tanımlanan süreçleri ve niteliksel uyarıları izlemek

- Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

- Üstlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

- Yetkisi dahilinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

# ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Sıhhi Tesisat Boru Tesisatçısı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Dr. Murat YALÇINTAŞ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Şekib AVDAGİÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dursun TOPÇU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan DEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Abdullah ÇINAR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet DEVELİOĞLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yakup KÖÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

İsrafil KURALAY 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul Yavuz PALA 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Murat SUNGURLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet YENEL 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Halim ÖZDEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi

Dr. Cengiz ERSUN 	İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri

Selçuk Tayfun OK		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Ferruh GÜNDOĞAN	İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme 	Şubesi 	Müdürü

Selim SÜLEYMAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi KOBİ Araştırma Şefi

Recep DAYIOĞLU		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Uzman Yardımcısı

Dr. İrfan MISIRLI		Meslek Standardı Hazırlama Ekibi  Teknik Koordinatörü ve    Sisma  Uzmanı, Sisma Danışmanlık Ltd.

Seher COŞKUNER	 		SİSMA Uzmanı, Hacettepe Üniversitesi

- Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

Yüksel AKTAŞ		İşveren, tesisat ustası

Bülent ERİKLİ		Tekniker

Davut Ali ÖZTÜRK		İşveren, tesisat ustası

Fahrettin YİLEÇ		İşveren, tesisat ustası

Hüseyin KABLAN		Tesisat ustası

Kadri GÜLTEKİN		İşveren, tesisat ustası

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği (BACADER)

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Doğal Gaz Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİDER)

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San.ve Tic. A.Ş (UGETAM)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B)

T.C. M.E.B. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

…… Sektör Komitesi Üyeleri

- MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,	Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,             	Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,	       Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,		  Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,		        Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.