ULUSAL MESLEK STANDARDI

METAL KESİMCİ

SEVİYE 4

REFERANS KODU / …

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ …

| Meslek: | METAL KESİMCİ |
| --- | --- |
| Seviye: | 4 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | ANKARA SANAYİ ODASI |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Metal Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | … |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

Dilimleme: Saç rulosunu makinelerle istenilen genişlik ve uzunlukta kesmeleri,

ELDEN GEÇİRME (ELLEÇLEME): Hammadde, malzeme, yarı mamul ve mamullerin belli kısıtlara göre ayrılarak istiflenmesi işlemini,

ELEKTROT:  Plazma kesme makinesinde ark oluşumunu gerçekleştiren elemanı,

FİZİKİ MUAYENE: Kesilen ya da kesilecek malzeme üzerinde görsel bozukluk olup olmadığını kontrol etme işlemini,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,

GEVME: Giyotin makasta sac levhanın, iki bıçak arasında kesme boşluğunun fazlalığı ve bıçakların körlüğünden dolayı  oluşan deformasyonu

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

ISCO: Uluslararası standart meslek sınıflamasını,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama işlemini,

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ: Uluslararası kabul gören ve kaliteyi temin eden sistemli kurallar bütününü,

KESİM CÜRUFU: Kesim sonrası oluşan, erimiş malzeme kalıntılarını,

KESİM ÇAPAĞI: Alevli kesim işlemi sonucu kesilen malzemenin kesim yüzeyinde oluşan ve giderilmesi gereken kesim kalıntısını,

KESİM PARAMETRELERİ: Kesilecek malzemeye göre değişkenlik gösteren, makinenin çalışma değerlerini içeren bilgi dizisini,

KESİM PROGRAMI: Kesilecek parçanın imalat resminin makine diline dönüştürülmüş halini,

KESİM TABLASI: Malzemenin kesilmek üzere yerleştirildiği tablayı,

KESİM YÜZEYİ:  Kesim işlemine maruz kalmış yüzeyi,

KESME GAZI: Alevli kesme makinelerinde kesme işlemini gerçekleştirmek için kullanılan gazları,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi,

KONTROL BÖLGESİ: Alevli kesim makinesinden çıkan, işlemi tamamlanmış ürünlerin istiflendiği alanı,

KORUMA ZIRHI (SHIELD) : Plazma kesme makinesinde nozul (meme) ve elektrotun korunmasını sağlayan parçayı,

LAZER KESİM MAKİNESİ: Kesim işleminde lazer teknolojisini kullanan makineyi,

LENS:  Lazer kesme makinesinde kullanılan, kesilecek malzemenin cinsine ve kalınlığına göre değişiklik gösteren optik elemanı,

MANOMETRE: Yakıcı ve yanıcı gazların basınç değerlerini gösteren ve debiyi ayarlayan cihazı,

MARKALAMA: İş resminin imal edilecek parça üzerine aktarılmasını,

MASTAR: İş parçasının ölçü ve yüzey düzgünlüğünün uygun olup olmadığını karşılaştırma yoluyla belirlemeye yarayan ölçü ve kontrol gerecini,

MERDANE: Saç malzemeleri doğrultmada kullanılan silindirik makine elemanını,

NC/CNC TEZGÂHI: Sayı, harf ve diğer sembollerden meydana gelen ve belirli bir mantığa göre kodlanmış parça işleme programlarının kartlar veya bilgisayar ile kumanda edildiği takım tezgâhını,

NOZUL: Alevli kesme makinelerinde kullanılan, kalınlığa ve kesme gazına bağlı olarak değişkenlik gösteren, kesim gazının debisini ayarlayan elemanı,

PLAZMA KESİM MAKİNESİ: Kesim işleminde plazma teknolojisini kullanan makineyi,

REFERANS DEĞERLERİ: Kesim tablası üzerine yerleştirilen malzemenin, tabla üzerinde ki konumunu,

SENTİL ayarı: Kesme bıçakları arasındaki malzeme kalınlığına göre kesme boşluğunun sentil ile ayarlanmasını,

TORÇ: Plazma kesim makinesinde kullanılan, kesim işlemini gerçekleştiren, kesilecek malzemenin kalınlığına göre üzerine farklı meme, koruma zırhı (shield) ve nozuldan oluşan aksamı,

YARI MAMÜL: Belirli imalat aşamalarından geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken işlemler henüz tamamlanmamış ürünü

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	7

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	8

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	23

3.3.	Bilgi ve Beceriler	23

3.4.	Tutum ve Davranışlar	23

4. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	25

# GİRİŞ

Metal Kesimci (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan "Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik" ve "Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre MYK'nın görevlendirdiği Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından hazırlanmıştır.

Metal Kesimci (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Metal Kesimci (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, imalat resimlerini okuyan, ölçme ve kontrol aletlerini kullanan, iş öncesi hazırlıkları yaparak CNC/NC programlarını makineye yükleyerek, iş programında belirtilen malzemeyi seçerek imalat resmine göre kesime hazırlayan/hazırlatan, gaz, basınç ve bıçak ayarlarını yapan, kesim işlemini başlatıp başlangıçtan sonuna kadar kesimi gözleyen, gerektiğinde kesime müdahale edebilen, işlemi tamamlanan parçaların sevk ve raporlama işlemlerini yapan, meslek gelişimine ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Metal Kesimci, sorumluluğu altındaki makinenin işleyişinden, gerçekleştirdiği kesim işlemleri sorumluluğundan, zamanlamasından, kesim kalitesine uygun şekilde tamamlanmasından sorumludur. Sorumluluk alanları dışında kalan arıza ve aksaklıkları ilgili kişilere bildirir. Çalışma ortamını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre düzenler. Çalışılan yerde kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin yapılması ve birlikte çalışılan diğer kişiler ile yaptıkları işlerden dolayı, çalıştıkları iş bölgesinin emniyetinin sağlanması görev sorumlulukları arasında yer alır.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7223  (Metal işleri takım tezgâhı kurucuları ve kullanıcıları)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

4857 sayılı İş Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Makine Emniyeti Yönetmeliği

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Titreşim Yönetmeliği

TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Yangın Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

3308 Mesleki Eğitim Kanunu

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

Metal kesim işlemleri, atölye, fabrika veya benzeri kapalı alanlarda genelde ayakta çalışarak yapılır. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, soğuk-sıcak, gaz, toz, yağlı ortam, rahatsız edici seviyede ses yer almaktadır. Metal Kesimci, işlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Metal Kesimci (Seviye 4)’ün, “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanlara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olması gerekmektedir.

# MESLEK PROFİLİ

# Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılarak ilgili kuralları öğrenir. Cb Cvbc Bc |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe ve işyerine uygun kişisel koruyucu donanımı kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek çevrenin tehlikelere karşı uyarılmasını sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir alanda tutulmasını sağlar |
|  |  |  |  | A.2.2 | Çalıştığı alan ve makine ile ilgili olarak İSG uzmanının tehlikelerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.2.3 | İSG uzmanının risk değerlendirmesine yönelik çalışmalarına katılarak risklerin azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike anında talimatlar doğrultusunda hızlı bir şekilde hareket ederek önlem alır. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Müdahale edemeyeceği ve anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını çalışanları da uyararak üstlerine bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Makineye ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.4.1 | Periyodik zamanlarda yapılan yangın, acil durum, tahliye ve çıkış eğitim tatbikatlarına katılır. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Acil durumlarda tahliye ve çıkış prosedürlerini uygular. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak | B.1 | Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak | B.1.1 | Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde belirleme çalışmalarında görev alır |
|  |  |  |  | B.1.2 | Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılarak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları edinir. |
|  |  |  |  | B.1.3 | İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır. |
|  |  | B.2 | Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak | B.2.1 | Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar. |
|  |  |  |  | B.2.3 | İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır/kullandırır. |
|  |  |  |  | B.2.4 | Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım ve malzemeleri hazır bulundurur. |
|  |  | B.3 | İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.3.1 | İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır. |
|  |  |  |  | B.3.2 | İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarında görev alır. |
|  |  |  |  | B.3.3 | Birim zamana maksimum iş üretmeye gayret eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makine, tezgâh, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur. |
|  |  | C.3 | Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak | C.3.1 | Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarında görev alır. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Tezgâh ve makineler üzerinde yapılan ayarların uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.3.3 | İşlemi tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere uygunluğunu denetler. |
|  |  | C.4 | Süreçlerde belirlenen hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.4.1 | Çalışma sırasında belirlenen hata ve arızaları yetkili kişilere bildirir. |
|  |  |  |  | C.4.2. | Hata ve arızaları oluşturan nedenleri belirler ve ortadan kaldırır. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedür ve yöntemleri uygular. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları üstlerine bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak | D.1 | Donanımların çalışabilirliğini izlemek | D.1.1 | Donanımların güvenlik düzeneklerini ve işlerliğini yıpranmaları ve bozulmaları talimatlara uygun şekilde periyodik olarak takip eder. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Bakım sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda müdahale eder. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Arızalı donanımların ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber verir. |
|  |  |  |  | D.1.4 | Donanımların düzenli çalışmaları için kademeli bakımları talimatlara göre uygular. |
|  |  | D.2 | Bozulma ve yıpranmalarla ilgili işlemleri yapmak | D.2.1 | Bozulma, yıpranma gibi olumsuzluklar ile ilgili kayıtları oluşturur ve ilgililere bildirir. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Yetkisinde olmayan, çalışma ömürleri dolan parçalar için üstlerini bilgilendirir. |
|  |  | D.3 | Kademeli bakımları uygulamak | D.3.1 | Bakım ve temizlik malzemelerini uygun şekilde depolanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Donanımların bakımının yapımını sağlar. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Donanımların çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde, değişmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.3.4 | Yağlama ve hidrolik sistemlerde yağ seviyelerini kontrol ederek talimatlara uygun değişimlerini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E. | İş öncesi hazırlıkları yapmak (devamı var) | E.1 | Çalışma alanının şartlarını belirlemek | E.1.1 | Kullanılan iş yöntemine göre çalışma alanındaki düzenlemeleri sağlar. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Çalışma sırasında oluşabilecek olumsuz durumların iyileştirilmesini sağlar |
|  |  |  |  | E.1.3 | İşlemeye uygun olmayan parça veya malzemeyi kontrollü şekilde çalışma alanı dışına çıkartılmasını sağlar. |
|  |  | E.2 | İş programını yapmak | E.2.1 | İşlemlerin özelliklerine göre tahmini imalat süresini belirler. |
|  |  |  |  | E.2.2 | İşlemlerin özelliklerine gore iş programı yapar. |
|  |  |  |  | E.2.3 | İşlemlere başlamadan önce gerekli form ve dokümanları doldurur ve üstlerine onaylatır. |
|  |  |  |  | E.2.4 | Vardiya değişimlerini de dikkate alarak imalat prosedürlerine ilişkin formları doldurur. |
|  |  | E.3 | Ölçme aletlerini kontrol etmek | E.3.1 | Kalibrasyon gerektiren ölçü aletlerini üstlerine bildirerek bunların kalibrasyonlarını yaptırır. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Arızalanan ölçü aletlerini üstlerine bildirerek bunların değişimini sağlar. |
|  |  | E.4 | Kullanılacak alet, araç -gereç takım ve malzemeleri hazırlamak | E.4.1 | Kullanılacak alet, araç, gereç ve takımların çalışma sahasına getirilmelerini sağlar. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Teslim alınan tüm malzemelerle ilgili dokümanları ve kayıt formlarını doldurur. |
|  |  |  |  | E.4.3 | Çalışma ömrü sınırlı parçalardaki (lens, nozul, elektrot, meme, koruma zırhı v.b) aşınma ve yıpranmaları tespit eder, zamanında değişimini sağlar. |
|  |  |  |  | E.4.4 | Nozul, lens, meme elektrot, koruma zırhı v.b parçaların değişimi veya aşınması nedeniyle oluşan ölçü farklılıkları tespit eder, gerekli ayarları yeniler. |
|  |  |  |  | E.4.5 | Kesilecek malzemeyi kesim programına göre depodan seçer. |
|  |  |  |  | E.4.6 | Seçilen malzemenin kesim alanına istiflenmesini programlar. |
| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Ölçme ve kontrol işlemlerini yapmak (devamı var) | F.1 | Şerit metre ve çelik cetvel ile ölçme yapmak | F.1.1 | Şerit metrenin durumunu (tırnakta, şeritte ve cetvel bölüntülerinde herhangi bir kusur olup olmadığını) kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Şerit metrenin tırnağını doğru konumlar ve paralel tutarak uzunluk ölçümü yapar. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Uygun boyda, genişlikte ve bölüntü hassasiyetinde çelik cetvel seçer. |
|  |  |  |  | F.1.4 | Çelik cetveli kenarının ölçülecek uzunluğa dik ve bölüntülerinin bulunduğu kenarın ise ölçülecek uzunluğa paralel olmasına dikkat ederek ölçme yapar. |
|  |  |  |  | F.1.5 | Şerit metre ve çelik cetvel ile yapılan ölçümü doğru olarak kaydeder ve gerektiğinde malzeme üzerinde işaretlemeyi doğru yapar. |
|  |  | F.2 | Kumpas ile ölçme yapmak | F.2.1 | İş parçasının imalat resminde istenilen ölçü ve hassasiyette uygun kumpası belirler. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Farklı verniyer bölüntülerine (hassasiyetlere) sahip metrik ve inç kumpasları okur. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Kumpas çenelerinin (iç ve dış) temizliğini ve sıfırlamasını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.2.4 | İmalat resminde verilen ölçülerin kumpas kullanarak parça üzerinde ölçümünü yapar. |
|  |  |  |  | F.2.5 | Kumpas çenelerinin/kılıcının ölçülecek yüzeylere göre konumunu (paralel/dik/açılı) belirleyerek kumpası ölçme yaparken bu konuma uygun olarak tutar. |
|  |  | F.3 | Mikrometre ile kalımlık ölçme yapmak | F.3.1 | Mikrometre çenelerinin temizliğini kontrol ederek sıfırlamasını yapar. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Mikrometre kullanarak malzeme kalınlığını ölçer. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Ölçme ve kontrol işlemlerini yapmak | F.4 | Açıölçer ile açıları ölçmek | F.4.1 | İmalat resmine uygun açıölçerin elemanlarının durumunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.4.2 | Açıölçer kollarının konumunu doğru ayarlayarak iş parçası üzerinde açılı yüzeyler arasındaki açıyı hassas bir biçimde ölçer. |
|  |  | F.5 | Gönye ve mastarla açı/profil kontrolü yapmak | F.5.1 | İmalat resmine göre kullanılacak gönye ve/veya mastarları belirler, seçilen gönye/mastarları kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.5.2 | Gönye ve/veya mastarları imalat resminde verilen konuma göre doğru pozisyonda kullanarak diklik, açı ve profil kontrolü yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Tezgâhı kesme işlemine hazır hale getirmek (devamı var) | G.1 | Kullanılacak makine, donanım ve tezgahların kontrollerini gerçekleştirmek | G.1.1 | Kompresörlerden gelen havanın, çalışma basıncına uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Plazma için kesme gazlarını, lazer kesim makinesi için hem lazer hem de kesme gazlarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.1.3 | Biten gaz tüplerinin depolanması ve değişimini ISG kurallarına göre yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.1.4 | Soğutma sıvısının devri daim pompasını kontrol eder, aksaklıklar varsa giderir. |
|  |  | G.2 | Lazer kesim makinesi için parametrelerin seçimini yapmak | G.2.1 | Malzeme kalınlığı ve cinsine göre parametre dosyasını seçer. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Malzeme kalınlığı ve cinsine göre seçtiği parametre dosyasını kesim programına uygular. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Seçtiği parametreye uygun lensi ve nozulu makineye takar. |
|  |  | G.3 | Lazer kesim makinesi için seçilen nozulun ve lensin ayarlarını yapmak | G.3.1 | Makineye takılan nozulun merkez ayarını yapar. |
|  |  |  |  | G.3.2 | Makineye takılan lensin, malzeme kalınlığına bağlı olarak odak noktası ayarını yapar. |
|  |  | G.4 | Plazma kesme makinesinde parametre ayarlarını yapmak | G.4.1 | Malzeme kalınlığı ve cinsine göre parametre dosyasını seçer. |
|  |  |  |  | G.4.2 | Seçtiği parametre dosyasını kesim programına uygular. |
|  |  |  |  | G.4.3 | Seçtiği parametreye uygun nozulu, koruma zırhını ve elektrodu torca takar. |
|  |  |  |  | G.4.4 | Malzemenin kalınlığına göre ilgili tablodan akım değerini, torç yüksekliğini ve kesim gaz basıncını seçer. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Tezgâhı kesme işlemine hazır hale getirmek | G.5 | Sac kesme-dilme makinesinin hazırlığını yapmak | G.5.1 | Sac rulo bilgileri etiket bilgileri kontrol edilerek (kalınlık, genişlik ve kalite) kayıt altına alarak dilme işlemi yapılan yere sevk edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.5.2 | Dilinecek malzeme ölçülerini sipariş bilgileri/iş emrinden çıkarır. |
|  |  |  |  | G.5.3 | Sipariş/iş emrine göre kesme-dilme programını makineye girer/ayarlar. |
|  |  |  |  | G.5.4 | Dilme ölçüsüne göre kesici bıçakları alt ve üst millere dizilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.5.5 | Bıçakların kesme ayarını (sentil ve/veya inme mesafesi) ayarını saç kalınlığına göre yapar. |
|  |  |  |  | G.5.6 | Doğrultma merdanelerinin saç kalınlığına göre talimatlara uygun baskı ve boşluk ayarını yapar. |
|  |  |  |  | G.5.7 | Doğrusallığın bozulmaması için derin kuyu öncesi ayarları yapar. |
|  |  |  |  | G.5.8 | Ayırıcı mesafelerini (separatörler) hazırlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.5.9 | Dilim sayısına göre bant sarıcısının ayarlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.5.10 | Talimatlara uygun olarak fire (talaş) sarıcıların hazırlanmasını sağlar. |
|  |  | G.6 | Kesilecek malzemeyi tezgâha yerleştirmek | G.6.1 | Seçilen malzemenin kesime uygunluk açısından fiziki muayenesini yapar. |
|  |  |  |  | G.6.2 | Kesime uygunluğu için malzemenin kalınlık, kaplama kalınlığı ve yüzey pürüzlülüğü ve dalgalılığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.6.3 | Seçilen malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir. |
|  |  | G.7 | Markalama yapmak | G.7.1 | İmalata uygun olarak markalama yapılacak yüzeyi hazırlar. |
|  |  |  |  | G.7.2 | İş parçası imalat resmine uygun olarak markalama yapar. |
|  |  |  |  | G.7.3 | Markalama yapılan iş parçasının imalat resmine göre ölçü uygunluğunu kontrol eder. |
| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Kesim işlemini yapmak (devamı var) | H.1 | Lazer ve plazma kesim makinesinde kesim işlemi yapmak | H.1.1 | Malzeme cinsi ve ebatlarının kesim programıyla uygunluğunu kontrol eder eder. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Kesilecek malzemenin referans konumunu ayarlar. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Makineye kesilecek malzemenin ebatlarını girer. |
|  |  |  |  | H.1.4 | Malzemenin cinsi ve ebatlarına göre kesim programı ile uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | H1.5 | Son kontrolleri tamamlar ve kesimi başlatır. |
|  |  |  |  | H.1.6 | Kesilen ilk parçanın imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.1.7 | Ölçüm sonuçlarına göre, makinenin ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | H.1.8 | Kesilen ilk parçanın kesim yüzeyini gözle kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.1.9 | Kesim süresince kesimi gözetler problem olduğunda müdahale eder. |
|  |  |  |  | H.1.10 | Revize durumlarını olduğunda üstlerine bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Kesim işlemini yapmak | H.2 | Kesme-dilme yapmak | H.2.1 | Kesme-dilme işlemi için rulo vinç yardımıyla makineye takılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Rulonun uç kısmını uygun aparat ve makinelerle açılmasını sağlar.. |
|  |  |  |  | H.2.3 | Doğrultma merdanesi ile uç kısım kesmeyi kolaylaştırmak için düzleştirir. |
|  |  |  |  | H.2.4 | Kesmenin başlaması için rulo ucunu kesme-dilme işleminin yapılacağı bölüme getirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | H.2.5 | Rulonun kesimini üretim bandı boyu kadar kontrollü olarak başlatılır. |
|  |  |  |  | H.2.6 | Kesilen dilimleri ayırıcı (separatör) yerleştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | H.2.7 | Dilme hattından geçen dilinmiş bandın gerilmemesi için malzeme kalınlığına göre derin kuyuya sarkıtır. |
|  |  |  |  | H.2.8 | Kesimi başlatılan rulo ucunu derin kuyudan sonra merdane baskı ayarlarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.2.9 | Merdanelerden sonraki ayırıcı yardımıyla bant sarıcıya kadar keserek üstleri yardımıyla sarar. |
|  |  |  |  | H.2.10 | Kesme işlemini seri biçimde başlatır/yapar. |
|  |  |  |  | H.2.11 | İşlem bittikten sonra dilim ağzını uygun yöntemlerle kapatılması/balyalanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | H.2.12 | Standartlara göre ruloların etiketlemesini sağlar. |
|  |  |  |  | H.2.13 | Sarılmış ruloları/şeritleri vinç yardımıyla sevk bölgesine alınmasını sağlar. |
|  |  |  |  | H.2.14 | Talaş kuyusundaki talaşların talaş sarıcıya sarılmasını sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Kesim sonrası işlemleri gerçekleştirmek (devamı var) | I.1 | Kesilen parçaları temizlemek | I.1.1 | Kesilen parçalar hurda kısımlardan ayrıştırmasını sağlar. |
|  |  |  |  | I.1.2 | Kesilen parçaları uygun taşıma yöntemiyle kontrol/sevk bölgesine ayrıştırmasını sağlar. |
|  |  |  |  | I.1.3 | Parçanın üzerindeki kesim kalıntılarını ayrıştırmasını sağlar. |
|  |  | I.2 | Kesilen parçaları kontrol etmek | I.2.1 | Parçanın elle ve gözle muayenesini yaparak kesim çapağı, pürüz gibi uygunsuzlukları belirler. |
|  |  |  |  | I.2.2 | Üretilen parçaların talimatlarda belirtilen standartlara ve imalat resmine uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | I.2.3 | Tespit ettiği hatalı parçaların hata derecesini belirler. |
|  |  |  |  | I.2.4 | Hata derecesine göre parçaları hurda veya yeniden işlem görecek parça olarak ayrılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | I.2.5 | Hatalı olmayan parçaların talimatlara göre ambalajlama ve/veya istiflenmesini sağlar. |
|  |  | I.3 | Hatalı parçaları düzeltmek | I.3.1 | Hatalı parçalar üzerinde yapılması gereken düzeltme işlemlerini tespit ederek ilgili birime iletir. |
|  |  |  |  | I.3.2 | Düzeltme işlemi uygulanan hatalı parçaların kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | I.3.3 | Talimatlara uygun olarak işlemleri tamamlanan parçaları istiflenmesini sağlar. |
|  |  |  | İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak | I.4.1 | Çalışma alanını, iş organizasyonunu aksatmayacak şekilde düzgün ve temiz tutulmasını sağlar. |
|  |  | I.4 |  | I.4.2 | Kullanılan makine ve donanımı iş bitiminde temizliğini ve işi biten donanımın yerine kaldırılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | I.4.3 | Çevre ve insan sağlığına zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında talimatlara uyar ve uygun şekilde depolanmasını sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Kesim sonrası işlemleri gerçekleştirmek | I.5 | Sevk ve raporlama işlemlerini yapmak | I.5.1 | İşlemi biten parçalar ile ilgili kayıtları tutar. |
|  |  |  |  | I.5.2 | Hata, aksaklık, gecikme türünden uygunsuzluklarla ilgili kayıtları tutar. |
|  |  |  |  | I.5.3 | Parça veya ambalaj üzerinde gerekli etiketleme işlemlerinin yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | I.5.4 | Oluşan arızalar ve iyileştirme önerileriyle ilgili raporları hazırlar. |
|  |  |  |  | I.5.5 | Parçaların ilgili bölüme iletilmesi için gerekli iletişimi kurar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| J | Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak | J.1 | Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | J.1.1 | Mesleği ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri çeşitli kaynaklardan takip eder. |
|  |  |  |  | J.1.2 | Metal kesim ile ilgili eğitim, kurs ve seminerlere katılır. |
|  |  |  |  | J.1.3 | Ürün tanıtım toplantılarına katılır. |
|  |  | J.2 | Mesleki gelişim çalışmalarıyla edinilen bilgileri kullanmak ve ilgili kişilere aktarmak | J.2.1 | Metal kesim ile ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği bilgileri mesleğinde kullanır. |
|  |  |  |  | J.2.2 | Mesleki açıdan edindiği bilgi ve deneyimleri birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Anahtar takımları

- Avuç içi taşlama

- Balyalama donanımı

- Basınç düşürücü

- Bilgisayar

- Eğeler

- Gaz hortumları

- Gaz tüpleri

- Hava tabancası

- İşkence

- Kişisel koruyucu donanım

- Kompresör

- Kontrol, hata/fire formları

- Lazer kesim makinesi

- Levye

- Markalama araçları

- Numaratör takımı (sayısal veya alfabetik)

- Ölçme ve kontrol aletleri (mikrometre, kumpas, gönye, mastar ve şablonlar, şerit metre, cetvel, açıölçer, mastarlar vb.)

- Özel bağlama aparatları

- Plazma kesme makinesi

- Sac makası

- Su terazisi

- Şartlandırıcı

- Takım çantası (tornavida, pense, yan keski, çekiç, segman pensesi, tel fırça vb)

- Taşıma ve aktarma düzeneği (vinç, ceraskal, vakum, mıknatıslı tutucu, kurtağzı, şaryo,  taşıma arabası vb.

## Bilgi ve Beceriler

- Acil durum bilgisi

- Alet ve makine bakım prosedürleri bilgisi

- Analitik düşünme yeteneği

- Atık bilgisi

- Çevre koruma yöntemleri bilgisi

- Ekip yönetim becerisi

- El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

- El ve göz ile muayene esasları bilgisi

- Görünüşlerden açınımın çıkartma becerisi

- İmalat resimi okuma becerisi

- İş organizasyonu becerisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- İşyerine özgü mevzuat ve çalışma prosedürleri bilgisi

- Kalite kontrol bilgisi

- Kusur belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi

- Malzeme deformasyon özellikleri bilgisi

- Malzeme sembollerini, kalitesini bilme ve seçme becerisi

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi

- Ölçme ve kontrol bilgi ve becerisi

- Problem çözme yeteneği

- Sac kesme yöntemleri bilgisi

- Sökülebilir /sökülemeyen birleştirme teknikleri bilgisi

- Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

- Taşıma ve sabitleme donanımı kullanım becerisi

- Temel çalışma mevzuatı bilgisi

- Temel elektrik bilgisi

- Temel geometri ve matematik bilgisi

- Temel hidrolik ve pnömatik bilgisi

- Temel mekanik bilgisi

- Üretim süreçleri bilgisi

- Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

- Zamanı verimli kullanma becerisi

## Tutum ve Davranışlar

Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak Ekip içinde uyumlu çalışmak Görevi ile ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak Grup toplantılarına etkin şekilde iştirak etmek İş yerine ait araç, gereç ve donanımın kullanımına özen göstermek İşletme kaynaklarının kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek Malzemeleri tasarruflu bir şekilde kullanmak Risk faktörleri konusunda duyarlı davranmak Sorumluluklarını bilmek ve zamanında yerine getirmek Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek Üstlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

- ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Metal Kesimci (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

| Dr.Halis YEŞİL | ASO METES Proje Koordinatörü |
| --- | --- |
| Şule Şeyma YILDIZ | ASO METES Proje Koordinatör Yardımcısı |
| Mustafa SARAL | ASO METES Proje Teknik Uzman |
| Burcu ERKMEN | ASO METES Proje İdari Sekreteri |

- Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

| Prof.Dr.Yakup İÇİNGÜR | Gazi Üniversitesi |
| --- | --- |
| Dr.Halis YEŞİL | ASO METES Proje Koordinatörü |
| Fikret SAKA | GÜÇSAN Makine Sanayi |
| Yaşar ÇERÇİ | MY Metal |
| Şeref ÇAYIR | Gündüz Kalıp Sistemleri |
| Mustafa ZAMBAK | Teknik Öğretmen |
| Fatih MURAT | ELFA Metal |
| Hüseyin Hilmi ÜSTÜN | ÜNAL Paslanmaz Çelik |
| Mustafa SARAL | ASO METES Proje Teknik Uzman |
| Mustafa DARILMAZ | BÜLBÜLOĞLU Vinç Sanayi |
| Ahmet Duran CEYHAN | Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi |
| Tamer ÖZER | ENMA Ltd.Şti. |
| Bülent YÜCEL | RİKA Isı Sistemleri |

  - Standart Hazırlanmasında Destek Verenler

| Hakkı USTA | UMS Uğur Metal Sanayi Müh. İnş. Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. |
| --- | --- |

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

- Adana Sanayi Odası

- Anadolu OSB Müdürlüğü

- Ankara Sanayi Odası 1. OSB

- Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. OSB

- Ankara Sincan EML. Makine Teknolojisi Alanı

- Ankara Ticaret Odası

- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

- Asansör Sanayi Meslek Komitesi

- ASO Alüminyum Doğrama İmalat Sanayi Meslek Komitesi

- ASO Demir ve Metal İşleri Sanayi Meslek Komitesi

- ASO Fabrikasyon Metal Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi

- ASO Genel Amaçlı Makina ve Yedek Parça Sanayi Meslek Komitesi

- ASO Hadde ve Boru Sanayii Meslek Komitesi

- ASO Madeni Eşya Sanayi Meslek Komitesi

- ASO Sanayi ve İnşaat Makinaları İmalat Sanayi Meslek Komitesi

- Aydın Sanayi Odası

- Balıkesir Sanayi Odası

- Başkent OSB Müdürlüğü

- Birleşik Metal İşçileri Sendikası

- Borusan Paslanmaz Çelik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş

- Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

- Çelik-İş Sendikası

- Denizli Sanayi Odası

- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

- Ege Bölgesi Sanayi Odası

- Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

- Eskişehir Sanayi Odası

- Fırat Üniversitesi Rektörlüğü

- Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

- Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

- Gaziantep Sanayi Odası

- Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

- Hak-İşçi Sendikaları Konfederasyonu

- Hatay Payas Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi

- İskenderun Demir Çelik A.Ş

- İstanbul Sanayi Odası

- İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

- İzmir Sanayi Odası

- Karabük Üniversitesi Rektörlüğü

- Kayseri Sanayi Odası

- Kocaeli Sanayi Odası

- Konya Sanayi Odası

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

- Makina İmalatçıları Birliği

- Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

- Marmara Üniversitesi Rektörlüğü

- Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

- MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

- MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

- Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı

- Onur Boru Profil Üretim San. ve Tic. A.Ş

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

- Ostim OSB

- Otomotiv Sanayi Derneği

- Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü

- T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu

- T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü

- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eğitim ve Araştırma Merkezi

- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

- Takım Tezgâhları İşadamları Derneği

- TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası

- Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.

- Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

- Türk Metal Sendikası

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

- Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği

- Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

- Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

- Türkiye İş Kurumu

- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

- Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

- Yıldız teknik üniversitesi rektörlüğü

- Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ    	Başkan (Yükseköğretim Kurulu)

Şeref ÜNVER	Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Çiğdem ÜNAL	Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Mete ÇANKAYA 	Üye (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Muhsin ŞAŞMAZ 		Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Çağatay KESTİR	Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Serpil ÇİMEN	Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Ahmet YARDIMCI	Üye (Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları Konfederasyonu)

Turgut Ramazan TANLAK	Üye (Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Miray VURMAY	Üye (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Şahin SERİM	Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Dr. Aykut ENGİN	Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Ahmet GÖZÜKÜÇÜK	Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR     	Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Hacı Ali EROĞLU    		Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan GERGİN                     		Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

- MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,                    	       	Başkan  (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr. Oğuz BORAT                    Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr. Yücel ALTUNBAŞAK     Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ	       Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ	       Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU	       Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviyedört (4) olarak belirlenmiştir.