ULUSAL MESLEK STANDARDI

SÜREKLİ FORM OFSET BASKI OPERATÖRÜ

SEVİYE 4

REFERANS KODU / …

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / …

| Meslek: | SERİGRAFİ BASKI OPERATÖRÜ |
| --- | --- |
| Seviye: | 4 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İstanbul Ticaret Odası (İTO) |
| Standardı Doğrulayacak Sektör Komitesi: | MYK Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | …………………………………………. |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

BLANKET: Mürekkebin kâğıda aktarılmasını sağlayan belli kalınlıklarda tabaka halindeki kauçuk malzemeyi,

INCH (İNÇ): Bir birim değeri 2,54 mm’ye eşit olan bir uzunluk ölçüsünü,

ISCO:	Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOMPRESÖR: Basınçlı hava üretim cihazını,

MERDANE: Baskı makinelerinde, mürekkep veya su taşıyan silindiri,

MÜREKKEP: Renk veren taneciklerin bir bağlayıcı sistemi içerisindeki homojen dağılımını,

NUMARATÖR: Baskı adedinin ayarlanmasını sağlayan düzeneği,

PANTONE: Baskı renklerinin (mat ve parlak olarak) kodlandığı ve muhteviyatındaki karışım formüllerini (yüzde ve ölçü olarak) veren uluslararası renk katalogunu,

PERFORE: Kâğıt/karton malzemeyle yapılmış işlerde belirlenmiş bir hattın kolay ve düzgün olarak kopmasını, yırtılmasını sağlamak amacıyla yapılacak deliklendirme işlemini gerçekleştiren düzeneği,

pH: Sıvıların asit-baz değerini,

POZA: Kâğıdı makineye girmeden önce düzelten hareketli parçayı,

PROVA BASKI: Örnek baskıyı,

RAKEL: Mürekkep merdanesi üzerine temas ederek mürekkebi sıyıran ve temizleyen aparatı,

RAMELYE: Kağıt üzerinde printer deliği açmaya yarayan aparatı,

REHBER (KROS): Baskının ve renklerin kâğıt üzerinde birbiri üzerine oturtulmasının gözle kontrol edilmesini sağlayan + şeklinde ince çizgileri,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

SÜREKLİ FORM OFSET: Fatura, irsaliye, kasa fişi, makbuz, bilet, banka ekstresi gibi tekli veya çoklu nüshalı matbu evrak ve formları, bobin kağıttan basan ofset baskı sistemini,

TANSİYON: Baskı makinesinde, kağıt tutucu makasların kağıdı sıkarak tutma gücünü,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	7

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	8

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	9

3.1.    Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	26

3.3.	Bilgi ve Beceriler	27

3.4.	Tutum ve Davranışlar	28

4.    ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	29

# GİRİŞ

Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanmıştır.

Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; sorumluluğuna verilen baskı ekibini organize edip yönlendirerek baskı sürecini planlayan, sürekli form ofset baskı hazırlığını yürüten, sürekli form ofset baskı makinesini kullanarak basım yapan, baskı makinelerinin periyodik bakımını gerçekleştiren, sorumluluğuna verilen baskı ekibine nezaret eden ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

## Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (Seviye 4), matbaalarda tek veya daha fazla nüshalı fatura, irsaliye, dekont, tahsilat makbuzu, kasa fişi, bilet gibi matbuu evrak ve formlar ile diğer ilgili matbaa ürünlerinin basım işlerini gerçekleştirir. Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (Seviye 4), Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (Seviye 3) ve operatör yardımcılarını (meydancılar) basım sürecinde yönlendirir.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7322 (Basımcılar)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre İle İlgili Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

## Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

## Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

## Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

## Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü

## Makine Koruyucuları Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

## 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu

## 5187 sayılı Basın Kanunu

## 5681 sayılı Matbaalar Kanunu,

## 5846 sayılı Telif Hakları Kanunu

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

İş Kanunu'na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

## Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (Seviye 4), form ofset baskı yapan matbaa işletmelerinde, sorumluluğuna verilen baskı ekibi ile birlikte çalışır.  Sürekli form ofset baskı makinesinin bulunduğu çalışma ortamı, matbaa işletmelerinde genellikle çok amaçlı kullanılan bir mekândır. Makinenin bulunduğu kısım sabit yer şeritleri ile işaretlenmiştir.

Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (Seviye 4), matbaaların kapalı ve az gün ışığı alan ortamlarında, sürekli hareket halinde, matbaa kimyasallarından etkilenme riski altında uzun sürelerle ayakta çalışır. Çalışma ortamında alışma alanında faaliyetlerini yürütürken uygun kişisel koruyucu donanımı kullanır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (Seviye 4)’ nün, “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olması gerekir.

# MESLEK PROFİLİ

## Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | Sürekli form ofset baskı işlemleri için İSG, çevre güvenliği ve kalite önlemleri almak (devamı var) | A.1 | İşletmenin İSG, çevre güvenliği ve kalite talimatlarını incelemek | A.1.1 | İSG, çevre güvenliği ve kalite ile ilgili talimatları iş süreçlerine ve iş basamaklarına göre inceler. |
|  |  |  |  | A.1.2 | İSG, çevre güvenliği ve kalite ile ilgili talimatları makine, cihaz ve materyale göre inceler. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İş süreci ile makine, cihaz ve materyale göre yapılan incelemeleri kapsam ve işlevsellik yönünden ilişkilendirir. |
|  |  |  |  | A.1.4 | İş süreci ile makine, cihaz ve materyal arasında yapılan ilişkilendirmeyi işe göre yorumlar. |
|  |  | A.2 | Baskı makinesinin güvenlik ayarlarını kontrol etmek | A.2.1 | Baskı makinesinin, güvenlik anahtarlarının ve sensörlerin çalışıp çalışmadığını koruma kapaklarını kaldırarak gözle kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Baskı makinesinin acil durdurma anahtarlarının çalışırlığını deneyerek elle kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.2.3 | Acil durdurma anahtarlarına basıldığında sürekli form ofset baskı makinesi duruş mesafesinin standart değere uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.2.4 | Bobin ünitesi fren sistemine ait emniyet düzeneklerinin konumunu elle ve gözle kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.2.5 | Kontrol sonuçlarına göre bir sorun olduğu takdirde ilgili birimleri bilgilendirir. |
|  |  |  |  | A.2.6 | Sürekli form ofset baskı makinesi için yaptığı güvenlik ayarı kontrollerini kayıt altına alır. |
|  |  | A.3 | Sürekli form ofset baskı işlemlerinde sorumluluk alanındaki riskleri değerlendirmek | A.3.1 | Baskı işlemleri sırasındaki çalışma alanı, işin niteliği ve ekipmanlardan kaynaklanabilecek olası riskleri belirler. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Kendisinin belirlediği olası risklerin sonuçları ve etkilerini değerlendirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Kendisine bildirilen risk durumlarını talimatlara göre değerlendirir. |
|  |  |  |  | A.3.4 | Değerlendirmelerine göre risklere karşı önlemlerin belirlenmesine katkıda bulunur. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | Sürekli form ofset baskı işlemleri için İSG, çevre güvenliği ve kalite önlemleri almak (devamı var) | A.4 | KKD kullanmak/ kullanılmasını sağlamak | A.4.1 | İşe başlamadan önce saat, kolye, yüzük, kravat gibi aksesuarlarını çıkarır. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun KKD’yi takar ve/veya giyer. |
|  |  |  |  | A.4.3 | Kimyasal maddelerle yapılan işlemler sırasında maddelerin özelliklerine ve bu maddelerden kaynaklanabilecek risklere uygun eldiven, maske, gözlük gibi KKD kullanır/kullanılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.4.4 | KKD kullanımı ile aksesuar çıkarımı hakkında birlikte çalıştığı elemanlara bilgi verir. |
|  |  |  |  | A.4.5 | Birlikte çalıştığı elemanları iş sırasında, aksesuar kullanımı, eksik ve hatalı KKD kullanımını kontrol ederek düzeltici tedbirleri alır. |
|  |  |  |  | A.4.6 | Kendisinin ve ekibinin KKD ihtiyaçlarını ilgiliye bildirir. |
|  |  | A.5 | Baskı sürecinde kimyasal maddelerin kullanımına ilişkin önlem almak | A.5.1 | Yanıcı ve patlayıcı maddelerin konulduğu kapların kapaklarının kapalı tutulmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.5.2 | Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerden, üretim için ihtiyaç olan miktardan fazlasının, çalışma alanında bulundurulmamasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.5.3 | Üretim için çalışma alanında bulunan yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kaplarının sızdırmadığını, maddeler arasında bulaşma olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.5.4 | Kimyasal maddelerin bulunduğu çalışma ortamının havalandırılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.5.5 | Kullanılan yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kaplarının üzerine isim ve özelliklerinin bulunduğu etiketler konulmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.5.6 | Kimyasal maddelerin ısı ve elektrik kaynaklarına uzak bir yere konulmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.5.7 | Kimyasal maddelerin bulunduğu çalışma ortamında statik elektriğe karşı önlem alınıp alınmadığını kontrol ederek önlem alınmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.5.8 | Kimyasal maddeler için olası yangın risklerine karşı, yangın önlemlerinin alınıp alınmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.5.9 | Kimyasal maddelerin kullanımı ve alınması gereken önlemler hakkında ekibin eğitim ihtiyaçlarını birim sorumlusuna iletir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | Sürekli form ofset baskı işlemleri için İSG, çevre güvenliği ve kalite önlemleri almak (devamı var) | A.6 | Çalışma ortamında emniyet tedbirlerini almak | A.6.1 | Kendisinin ve baskı sürecinde birlikte çalıştığı ekibin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak üzere; uyarı levhaları, emniyet şeridi gibi konularda, İSG prosedürlerini; uyarı ve emniyet şeridi hakkındaki düzenlemeleri inceler. |
|  |  |  |  | A.6.2 | Çalışma ortamındaki uyarı levhaları ve sabit emniyet şeritlerinin anlamları hakkında ekibini bilgilendirir. |
|  |  |  |  | A.6.3 | Doğru uyarı levhalarının, uygun mesafeye, herkes tarafından görülebilecek ve okunabilecek şekilde, , devrilme gibi riskleri ortadan kaldıracak şekilde yerleştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | A.6.4 | Yangın ve elektrik panolarının önüne ve çevresine herhangi bir malzeme veya materyal konulmamasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.6.5 | Metal tava kullanarak çalışma mekânı zemininde kayma veya düşmelere neden olabilecek maddelerin dökülmemesini ve yayılmamasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.6.6 | Çalışma mekânının acil çıkış yolu ve kapılarının açık ve işlevsel bulundurulmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.6.7 | Çalışma ortamının ısısının 20-23 0C derecede ve % 50-55 nem oranında olmasını sağlar. |
|  |  | A.7 | İş kazası bildiriminde bulunmak | A.7.1 | Meydana gelen kaza hakkında, kaza yeri, şekli, ihtiyaç duyulan destek türü gibi konularda birim sorumlusuna/işverene bilgi verir. |
|  |  |  |  | A.7.2 | Kazanın gerçekleştiği alanda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlar. |
|  |  | A.8 | Matbaadaki olası yangınlara ilk müdahalede bulunmak | A.8.1 | Yangının kaynağına ve türüne göre, uygun ekipmanları ve uygun yangın tüplerini, talimatlarda belirtilen yöntemlere göre kullanır. |
|  |  |  |  | A.8.2 | Kimyasalların ve yanıcı maddelerin yangın ortamından uzaklaştırılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.8.3 | Risk altındaki güç kaynaklarını kapatır. |
|  |  |  |  | A.8.4 | Oluşan yangın hakkında ilgili sorumluyu ve/veya birimi bilgilendirir. |
|  |  |  |  | A.8.5 | Çalışanların yangın yerinden tahliyesine yardımcı olur. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | Sürekli form ofset baskı işlemleri için İSG, çevre güvenliği ve kalite önlemleri almak (devamı var) | A.9 | Baskı işlemleri sonucu oluşan atıkların bertaraf edilmesini sağlamak | A.9.1 | Baskı işlemleri sonucu oluşan atıkların geri dönüşümlü, geri dönüşümsüz ve malzeme özelliğine göre sınıflandırılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.9.2 | Baskı işlemleri sonucu oluşan atıkların etkileşime sebep olmayacak şekilde ve mesafede varil, koli, kutu gibi uygun ortamlarda etiketlenerek talimatına uygun şekilde, depolanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.9.3 | İSG ve çevre koruma mevzuatına uygun olarak atıkların uygun araçlarla işletmenin tasnif sahasına nakledilmesine destek verir. |
|  |  | A.10 | Baskı işlemlerini iyileştirme önerileri sunmak | A.10.1 | İşletmenin iş süreçlerinin iyileştirilmesine ilişkin politika, strateji ve talimatlarının, kendi biriminin çalışmalarında uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.10.2 | Baskı ve iş süreçleri dâhilinde gördüğü aksaklıklara dair öneriler geliştirirerek amire ve/veya ilgili birime iletir. |
|  |  | A.11 | Enerji tasarrufu ve verimli malzeme kullanımını desteklemek | A.11.1 | Temin edilecek malzemelerin enerji tasarrufuna uygun özelliklerde olmasını önerir. |
|  |  |  |  | A.11.2 | Çalışma alanının aydınlatılmasında tasarruflu malzeme kullanma, kullanılmayan alanların aydınlatma aparatlarının ve cihazların kapatılması gibi önlemler alınmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.11.3 | Baskı hammaddelerini ve yardımcı malzemelerini asgari fire toleranslarında kullanımını kontrol eder. |
|  |  | A.12 | Kendisinin ve ekibinin rutin sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamak | A.12.1 | Çalışma ortamında belirlediği sağlık risklerine göre kendisinin ve ekibinin rutin sağlık kontrollerinden geçmesine ilişkin talebi ilgili birime veya kendi birim sorumlusuna iletir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Sürekli form ofset baskı işlemleri için iş organizasyonu yapmak (devamı var) | B.1 | Vardiya teslim almak | B.1.1 | Bir önceki vardiya sorumlusundan devam eden veya biten işler, makinenin durumu, malzeme gibi konularda vardiya teslim formu kullanarak bilgi alır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Yapılan işlemler hakkında aldığı bilgileri kendi ekibine aktarır. |
|  |  |  |  | B.1.3 | İşletmenin siparişlere göre hazırladığı günlük iş programı hakkında birim sorumlusundan bilgi alır. |
|  |  |  |  | B.1.4 | İşin önceliklerine ve özelliklerine göre planlama birimini bilgilendirir. |
|  |  |  |  | B.1.5 | Mevcut ve gelecek işlere dair aldığı bilgileri; malzeme ve iş hazırlığı çalışmalarına yansıtır. |
|  |  | B.2 | Baskı iş emrini değerlendirmek | B.2.1 | İş programında kendisi ve ekibine verilen işlere ilişkin iş listesini birim sorumlusundan alır. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Planlama biriminden işin niteliğine göre müşterinin talepleri hakkında bilgi alır. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Aldığı bilgilere göre işin yapılabilirliği ve teslim edilecek ürünle ilgili olası sonuçları değerlendirir. |
|  |  |  |  | B.2.4 | İşin yapılabilirliği ve teslim edilecek ürünle ilgili olası sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmelere göre ilgiliye/birim sorumlusuna bilgi verir. |
|  |  |  |  | B.2.5 | İş tanım dosyalarına göre basılacak resmi form ve evraklara resmi kurumlarca verilecek kod ve numara alma işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | B.2.6 | İşteki değişimlere göre iş emrinin yeniden düzenlenmesini talep eder. |
|  |  | B.3 | Baskı ekibine nezaret etmek | B.3.1 | Baskı ekibi elemanları arasında, planladığı sürece göre iş ve görev dağılımı yaparak, iş süreçlerinde, çalışmaların teknik ölçütlerine göre denetler. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Baskı ekibinin motivasyonunu destekler. |
|  |  |  |  | B.3.3 | Baskı ekibinin performans değerlendirme, işe alım, işten çıkarım, terfi ve izin programlarının hazırlanmasına, yönetimin talebine göre katkıda bulunur. |
|  |  | B.4 | Sürekli form ofset baskısı için ana ve yardımcı malzeme tedarik edilmesini sağlamak (devamı var) | B.4.1 | İş emrindeki siparişin içerik ve miktara ilişkin özelliklerine göre kullanılacak kâğıt, mürekkep, plaka, kalıp gibi ana ve yardımcı malzemeleri, benzer işlerdeki sarfiyat değerlerini dikkate alarak belirler. |
|  |  |  |  | B.4.2 | Belirlediği ana ve yardımcı malzemeleri birim sorumlusundan talep ederek tedarik sürecini takip eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Sürekli form ofset baskı işlemleri için iş organizasyonu yapmak | B.4 | Sürekli form ofset baskısı için ana ve yardımcı malzeme tedarik edilmesini sağlamak | B.4.3 | Tedarik edilen malzemenin miktarının ve teknik niteliklerinin uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | B.4.4 | Kontrol sonuçlarına göre malzemenin uygunluğuna dair teyit verir. |
|  |  |  |  | B.4.5 | Uygunsuz durumlarda, uygunsuz malzeme formu doldurarak birim sorumlusu ve/veya depo görevlisine bildirir. |
|  |  | B.5 | Baskı işlemlerinin kaydını tutmak | B.5.1 | Yapılan işlemlere ilişkin bilgileri, işletmenin formatına göre, ilgili form veya defterlere ya da otomasyon sistemine kayıt eder. |
|  |  |  |  | B.5.2 | Yaptığı kayıtlara birim sorumlusundan teyit alır. |
|  |  |  |  | B.5.3 | Tuttuğu kayıtların işletme kurallarına uygun biçimde dosyalanmasını/ arşivlenmesini sağlar. |
|  |  | B.6 | Baskı işlemleri hakkında amirleri bilgilendirmek | B.6.1 | İşlerin devam ve tamamlanma durumuna dair işletme yöntemlerine ve talebe göre, birim sorumlusuna bilgi verir. |
|  |  |  |  | B.6.2 | İş süreçlerinde veya içeriğinde ortaya çıkan sorunlarda, sorunun niteliği ve olası çözüm önerileri hakkında birim sorumlusunu bilgilendirir. |
|  |  | B.7 | Vardiya devretmek | B.7.1 | Vardiyasını tamamladığında, bir sonraki vardiyanın operatörüne; iş emrine göre işlerin gidişatı, tamamlanan ve devam eden işler ile yapılması gerekenler hakkında, işletmenin yöntemlerine uygun olarak yazılı/ sözlü bilgi verir. |
|  |  |  |  | B.7.2 | Vardiya teslim formuna makinenin; faal/çalışır halde, baskı tamamlanmışsa temizlenmiş ve sorunsuz veya (varsa belirterek) sorunlu olarak teslim edildiğini kaydeder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Sürekli form ofset baskı işlemleri için hazırlık yapmak (devamı var) | C.1 | Baskı makinesini aktif hale getirmek | C.1.1 | Baskı makinesine enerji verilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Baskı makinesinin başlangıç göstergelerini izler. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Baskı makinesinin açma-kapama anahtarlarını kullanarak makineyi aktif hale getirir. |
|  |  | C.2 | Sürekli form ofset baskı makinesinin hava basınç kontrolünü yapmak | C.2.1 | Baskı makinesinin hava basıncını talimatına göre kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.2.2 | Baskı makinesinin hava basıncının talimatlarda belirlenen değerin altında olması durumunda, arıza bildiriminde bulunur. |
|  |  | C.3 | İşin miktarına göre makinenin numaratörünü kontrol etmek | C.3.1 | İş emrinde belirtilen sipariş/baskı miktarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Numaratöre girilen baskı miktarı değerinin iş emri/iş tanım dosyası ile tutarlılığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.3.3 | Numaratöre girilen sayının hafızaya alınmasını sağlar. |
|  |  | C.4 | İşe göre ölçü (INCH/inç) değişimi yapmak | C.4.1 | İş talep formu/iş tanım dosyasında belirtilen INCH (inç) değerlerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.4.2 | İş emrinde belirtilen işe uygun baskı kasetini 22”, 24” ise vinçle, 8”, 11”, 12”, 14” ise raylı sistemle alınmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Vinçle veya raylı sistemle alınan baskı kasetini baskı ünitelerine yerleştirir/yerleştirilmesini sağlar.. |
|  |  | C.5 | Baskı makinesine yüklenen kâğıdı kontrol etmek | C.5.1 | İş emri/tanım dosyasına göre mevcut kâğıdın gramajını, rengini, cinsini, ebadını ve miktarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.5.2 | Baskının yönüne göre kâğıt bobininin takılış şekline karar vererek astına bildirir. |
|  |  |  |  | C.5.3 | Ön baskı durumunda; kâğıt bobininin, bobin aparatına, emülisyonlu yüzü üste gelecek şekilde takılıp takılmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.5.4 | Arka baskı durumunda; kâğıt bobininin, bobin aparatına,emülisyonlu yüzü alta gelecek şekilde takılıp takılmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.5.5 | Otokopili kâğıtta, kağıdın yönünün otokopi yönüne uygun olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.5.6 | Bobin aparatına takılan kâğıdın makine üzerindeki kâğıda, poza tarafı sıfırlanacak şekilde eklenip eklenmediğini ve bobin aparatının bobine uygun şekilde sabitlenip sabitlenmediğini kon trol eder. |
|  |  |  |  | C.5.7 | Kağıt makineye yüklendikten sonra, bobinin gerginliğini, kağıt boşluğu olup olmadığını ve bobinin fren sisteminin talimatına göre kilitlenip kilitlenmediğini kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Kod | Adı | Kod |
| C | Sürekli form ofset baskı işlemleri için hazırlık yapmak (devamı var) | C.6 | Baskı makinesinin su merdanelerini aktif hale getirmek | C.6.1 | Baskı makinesinin su tankında bulunan suyun sıcaklığının, talimatına uygun derece olup olmadığını tank üzerindeki göstergeden kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.6.2 | Baskı makinesinin su tankında bulunan suyun seviyesini kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.6.3 | Baskı makinesinin su tankındaki su miktarı azsa makinenin su tankı seviyesine uygun şekilde hazne suyu ekler. |
|  |  |  |  | C.6.4 | Su tankının ana şalterini açarak tanktaki suyun su haznelerine yeterli seviyede gönderilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | C.6.5 | Haznelere giden suyun merdaneye dokunacak seviyede olup olmadığını gözle kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.6.6 | Su merdanelerinin motorlarını aktif hale getirir. |
|  |  |  |  | C.6.7 | Merdanelerin su haznelerindeki suya değmesi için mandalları çevirerek yükseklik ayarı yapar. |
|  |  | C.7 | Baskı makinesine kalıp takılmasını sağlamak | C.7.1 | İş talep formuna uygun olacak şekilde kalıp kırma makinesinin INCH (inç) ölçüsü ayarının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.7.2 | İş talep formuyla gelen kalıpların, INCH (inç) ayarı yapılmış kalıp kırma makinesine, pozaya göre yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.7.3 | Kalıp kırma makinesinde, kalıbı, pres kollarını kullanarak kırar/kırdırır. |
|  |  |  |  | C.7.4 | Kırılan kalıpların kasetlere, renk sırasına göre ve düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol eder. |
|  |  | C.8 | Baskı makinesi haznelerine, işin renklerine göre mürekkep konulmasını sağlamak | C.8.1 | İş emri/iş tanım dosyası bilgileri ve işin numunesindeki pantoneye göre gerekli mürekkep renklerini belirlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | C.8.2 | Pantone katalogundan iş emrinde belirtilen pantone numaralarına ait renk oranlarına bakar. |
|  |  |  |  | C.8.3 | İş emri/iş tanım dosyasındaki pantone numaralarına ilişkin renk oranlarına göre, astının hazırladığı renk karışımlarının uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.8.4 | Kasete yerleştirilen kalıpların boya haznelerine, kalıplara uygun renklerde mürekkeplerin konulup konulmadığını kontrol eder. |
|  |  | C.9 | Baskı makinesi merdanelerine mürekkep verilmesini sağlamak | D.9.1 | Astınca mürekkep verilen merdanelerin, yeterli miktarda mürekkep alıp almadığını kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Kod | Adı | Kod |
| C | Sürekli form ofset baskı işlemleri için hazırlık yapmak | C.10 | Baskı makinesini üretim yapmadan çalıştırmak | C.10.1 | Baskı makinesini (uzun süre çalışmamışsa) üretim yapmadan çalıştırılarak ısıtılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.10.2 | Baskı makinesini üretim yapmadan çalıştırılırken metal aksamının yağlanıp yağlanmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.10.3 | Baskı makinesinin tüm sisteminin çalışırlıklarının kontrol edilmesini sağlar. |
|  |  | C.11 | Baskı makinesinin ramelye (traktör deliği) ayarlarını yapmak | C.11.1 | Ramelye ünitesindeki ramelye ayarını; iş emrinde belirtilen yazıcı (printer) ölçülerine göre, otomatik, anahtar veya kol yardımıyla yapar. |
|  |  |  |  | C.11.2 | Ramelye ünitesi üzerindeki erkek ve dişi pimlerin birbirini kesip kesmediğini kontrol eder. |
|  |  | C.12 | Baskı makinesine perfore takmak | C.12.1 | Ramelye ünitesinde bulunan dikey perfore aparatına, iş emrinde belirtilen dikey perfore bıçak numarasına uygun ölçülerdeki bıçağı havalı veya mekanik yöntemle takar/taktırır. |
|  |  |  |  | C.12.2 | Perfore kazanındaki çıtalara, iş emrinde belirtilen yatay perfore bıçak numarasına uygun ölçülerdeki bıçağı havalı veya mekanik yöntemle takar/taktırır. |
|  |  | C.13 | Baskı makinesinin katlama ayarını yapmak | C.13.1 | İş emrinde belirtilen INCH (inç)’e uygun dişliyi katlama ünitesine takar. |
|  |  |  |  | C.13.2 | Kâğıt katlama ünitesine takılan dişlinin yerine oturup oturmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.13.3 | İş emrinde belirtilen INCH (inç) değerine göre katlama ünitesi yelpazesinin yatay perforeye uyumlu olmasını elle veya otomatik olarak sağlar. |
|  |  |  |  | C.13.4 | Düzgün istiflenmeyi sağlamak için iş emrinde belirtilen INCH (inç) değeri ve kâğıt ebadına göre katlama ünitesi helezonlarını ayarlar. |
|  |  | C.14 | Baskı makinesinin kros ayarlarını yapmak | C.14.1 | Deneme baskısı için sürekli form ofset baskı makinesini çalıştırır. |
|  |  |  |  | C.14.2 | Baskıya girildikten sonra krosların belirlenmiş olan printer deliklerine ileri-geri, sağ-sol otomatik veya manuel hareketlerle oturmasını sağlar. |
|  |  | C.15 | Numune baskıya onay almak | C.15.1 | Deneme baskısı sırasında basılan sayfadan bir sayfa numune alarak numuneyi iş emri/iş tanım dosyasındaki örnekle karşılaştırır. |
|  |  |  |  | C.15.2 | İş emri/iş tanım dosyasını ve kontrol ettiği numuneyi birim sorumlusuna onaylanmak üzere teslim eder. |
|  |  |  |  | C.15.3 | Gelen talep ve görüşler doğrultusunda gerekli değişiklikleri yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Sürekli form ofset makinesi ile baskı yapmak (devamı var) | D.1 | Tansiyon ölçüsü almak | D.1.1 | İki ve üzeri nüshalı işlerde tansiyon/uzunluk cetveline göre ramelye deliklerine nüshayı yerleştirir. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Tansiyon/uzunluk cetveline göre tüm nüshaların uzunluklarının eşit olmasını sağlar. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Nüshaların uzunluklarının eşit olmaması durumunda makine üzerindeki uzunluk butonları ile uzunsa kısaltılıp, kısa ise uzatıp tansiyon cetveline oturmasını sağlar. |
|  |  | D.2 | Baskı makinesinin mürekkep değerlerini kontrol etmek | D.2.1 | Baskı süresince baskı üzerindeki olası renk değişimlerini sürekli gözlemler. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Baskı üzerindeki renk değişimi durumunda rengin yoğunluğunu baskı merdanelerine giden boya miktarını değiştirerek ayarlar. |
|  |  | D.3 | Basılan işin kroslarının takibini sağlamak | D.3.1 | Baskı makinesinin kros ayarlarını lambayla, ekranla ve gözlemleyerek kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Kros ayarlarının bozulması durumunda, makinenin butonundan astlarınca krosların üst üste getirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Bobinden palete çalışan makinelerde üst üste gelen ramelye deliklerinin hizalanma durumlarının düzenli takibini ve üst üste gelmeyen ramelyelerin delik ayarlamalarının yapılıp yapılmadığını kontrol eder. |
|  |  | D.4 | Perforelerin kesim durumunu kontrol etmek | D.4.1 | Bobinden bobine çalışan makinelerde nüsha bitiminde üzerinden bir sayfa alınarak perforelerin kopup kopmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Bobinden palete çalışan makinelerde aralıklı olarak palet üzerinden bir sayfa alarak perforelerin kopup kopmadığını kontrol eder. |
|  |  | D.5 | Kâğıt kenarlarının eşit olup olmadığını kontrol etmek | D.5.1 | Ramelye çıkışı kâğıdın her iki kenarındaki ramelye deliği ile kâğıt kenar mesafesinin eşit olup olmadığını gözle kontrol eder. |
|  |  | D.6 | Numaratörün doğru sayıp saymadığını kontrol etmek. | D.6.1 | Düzenli olarak baskı sırasında numaratörün sayıp saymadığının kontrolünü sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Sürekli form ofset makinesi ile baskı yapmak | D.7 | Basılan ürünün yarı mamul alanına çekilmesini sağlamak | D.7.1 | Baskıdan çıkan ürünün bitmiş iş alanına çekilmesini/nakledilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.7.2 | Basılan ürünün form, rapor gibi kayıtlarını tutar. |
|  |  |  |  | D.7.3 | Basılan ürün istifinin üzerine; basılmış ürün örneği, iş talep formu/iş tanım dosyası (sipariş zarfını), baskı kayıt formu gibi dokümanlarının doğru şekilde konulup konulmadığını kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Sürekli form ofset baskı makinesinin periyodik bakımını yapmak (devamı var) | E.1 | Baskı makinesi ve donanımların genel bakım işlemlerini planlamak | E.1.1 | Baskı makinesinin genel bakım talimatlarını inceler. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Baskı makinesinin genel bakım talimatı inceleme sonuçlarına göre bakım işlemlerini planlar. |
|  |  | E.2 | Baskı makinesi ve donanımların periyodik bakım programını takip etmek | E.2.1 | Planlanan periyoda (günlük, haftalık, aylık, yıllık) göre makinenin bakım işlemlerini planlar. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Makinenin bakım çizelgesini yaptığı planlamaya göre düzenler. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Zamanı gelen periyodik bakım işlerinin gerçekleştirilmesini, sonuçlarını ve kayıtlarını kontrol eder. |
|  |  | E.3 | Baskı makinesi ve donanımların temizliğinin yapılmasını sağlamak | E.3.1 | Fotosellerin, yumuşak uçlu fırça veya kuru bezle temizliğinin yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Mürekkebin kâğıda aktarılmasını sağlayan kauçuk malzemenin (blanketlerin), baskı alt kazan ve kaset raylarının, kalıp kazanlarının, rakellerin (günlük olarak), mürekkep haznelerinin solventli temizliklerinin talimata ve programa göre yapılıp yapılmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.3 | Hava filtrelerinin uygun yöntem ve kompresör yardımıyla temizliğinin yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.3.4 | Baskı makinesi dış yüzeylerinin (şasi) temizliğinin talimata ve programa göre yapılıp yapılmadığını kontrol eder. |
|  |  | E.4 | Baskı makinesi ve donanımların yağlanmasını sağlamak | E.4.1 | Koruyucu bakım planında belirtilen yerlerin, talimatta belirtilen özellikteki yağlarla, günlük, haftalık, aylık, yıllık olarak yağlanmasını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Otomatik yağlamalar için baskı makinesinin yağ kutusundaki yağ seviyelerinin kontrollerini sağlar. |
|  |  |  |  | E.4.3 | Yağ kutusundaki eksilen yağ seviyelerinin takviye edilip edilmediğini kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Sürekli form ofset baskı makinesinin periyodik bakımını yapmak | E.5 | Baskı makinesi ve donanımların rutin kontrollerini yapmak | E.5.1 | Merdane yüzeylerinin görsel olarak parlamasının, yıpranmasının, temizliğinin kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Merdanelerin çaplarını kumpasla ölçerek fiziksel kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | E.5.3 | Blanketlerde ve presbantlarda yüzeysel aşınma, yıpranma, ezilme, parlama, çizilme olup olmadığının kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.4 | Kurutma sistemindeki su seviyesi ve soğutma fonksiyonunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.5 | Ramelye deliklerinden çıkan konfetilerin toplandığı haznenin dolup dolmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.6 | Hazne suyu miktarını kontrol eder. |
|  |  | E.6 | Baskı makinesinin arızalarının giderilmesini sağlamak | E.6.1 | Baskı makinesindeki arızaların kaynağını, makinenin uyarı sistemi ve fiziki kontrol yardımı ile tespit eder. |
|  |  |  |  | E.6.2 | Baskı makinesindeki arıza tespitine göre ilgili birime bildirimde bulunur. |
|  |  | E.7 | Çalışma süresi tamamlanmış parçaların değiştirilmesini sağlamak | E.7.1 | Baskı makinesinin kullanım süresi dolan parçalarını yıllık çalışma saatine göre tespit eder. |
|  |  |  |  | E.7.2 | Baskı makinesinin kullanım süresi dolan parçaların değişimi için ilgili birime bildirimde bulunur. |
|  |  |  |  | E.7.3 | Baskı makinesinde kullanım süresi dolan merdaneleri değiştirir. |
|  |  | E.8 | Test/prova baskı yapmak | E.8.1 | Test için hazırlanmış kalıplarla baskı yaparak makinenin çalışmasını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.8.2 | Baskı öncesi birimi ile çalışma yaparak test baskıda görülen sorunların giderilmesini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak | F.1 | Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | F.1.1 | Baskı makinesi ve baskı süreçleriyle ile ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Meslek ve sektördeki yeni alet, araç-gereç, yeni yöntem, yeni sistem gibi teknolojik gelişmeleri süreli yayınları, internet, dergi vb yollarla takip eder. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Edinilen bilgileri ve dokümanları iş arkadaşlarıyla paylaşır. |
|  |  | F.2 | Astlarına ve diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek | F.2.1 | Astlarının/ stajyerlerin bilgi, beceri eksikliklerini tespit eder. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Baskı makinesini kullanma, baskı yöntemleri ve baskı süreçleri gibi konulardaki bilgi ve deneyimlerini, iş süreçleri dâhilinde aktarır. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Astlarına/ stajyere refakat ederek, tüm süreçte gözleyerek, uygulatarak, hatalarına ilişkin uyarılarda bulunarak öğrendiklerini pekiştirmesine yardımcı olur. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Alkolmetre

- Ayar çeliği

- Baskı kalıpları

- Bilgisayar

- Blanket

- Çektirme

- Çeşitli anahtar takımları (alyan, lokma, tork, yıldız, açık, vb.)

- Çeşitli kimyasal ve atık kapları

- Çeşitli fırçalar

- Densitometre

- İş kontrol masası

- Kağıt çeşitleri

- Kalibrasyonlu Cetvel

- Kalibrasyonlu hassas terazi

- Kalıp banyo makinesi

- Kalıp kırma makinesi

- KKD (iş elbisesi, kulaklık, maske, eldiven, gözlük, gibi)

- Kompresör

- Kumpas

- Lup (büyüteç)

- Makas

- Maket bıçağı

- Merdane ayar pimi

- Metal tava

- Mikrometre

- Mürekkep

- Perfore bıçakları

- Poz makinesi

- pH metre

- Spatula

- Şormetre

- Takım çantası

- Tansiyon cetveli

- Yangın söndürme ekipmanları

## Bilgi ve Beceriler

- Analiz yapma becerisi

- Basit ilkyardım bilgisi

- Baskı çıktılarını teknik detaylarıyla değerlendirebilme becerisi

- Baskı işlemlerine ilişkin ulusal ve uluslar arası standartlar hakkında bilgi

- Baskı süreçlerine ilişkin bilgisayar uygulamaları bilgisi

- Baskı işlemlerine ilişkin kimya bilgisi

- Baskı makine ve ekipmanlarında elektrik ve elektronik bilgisi

- Baskı makine ve ekipmanlarında mekanik bilgisi

- Baskı işlemlerine ilişkin teknik hesaplamalar bilgi ve becerisi

- Baskı işlemlerine ilişkin ölçme ve kontrol bilgi ve becerisi

- Baskı süreçlerine ilişkin çevre koruma yöntemleri bilgisi

- Ekip yönetme bilgi ve becerisi

- El ve göz koordinasyonu yeteneği

- Hijyen kuralları bilgisi

- İş başı eğitimi verme bilgi ve becerisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- Kayıt tutma ve raporlama becerisi

- Mesleğe özgü terimler bilgisi

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

- Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi

- Planlama ve organizasyon becerisi

- Problem çözme becerisi

- Renk algısı yeteneği

- Renk ve renk sistemleri bilgisi

- Sürekli form ofset baskı makineleri ve ekipmanları bilgisi

- Sürekli form ofset baskıda kullanılan hammadde ve yardımcı malzemeler ve standartlarına dair bilgi

- Sürekli form ofset baskı makineleriyle çeşitli form ofset baskı uygulamaları bilgi ve becerisi

- Sürekli form ofset baskı öncesi işlemlerine dair temel bilgi

- Sürekli form ofset baskısı için kalıp/klişe bilgisi (Analog, dijital, vb.)

- Sözlü ve yazılı iletişim becerisi

- Süreç izleme becerisi

- Şekil ve uzay algısı yeteneği

- Zaman yönetimi becerisi

## Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda sakin ve soğukkanlı olmak

- Araç, gereç ve ekipmanların özenli kullanımına önem vermek

- Baskı işlemlerinde detaylara özen göstermek

- Baskıda dikkatli gözlem yapmak

- Baskı sürecinde hızlı ve pratik davranmak

- Baskıda karşılaşılan teknik problemlerin çözümünde, görevleri kapsamında hızlı ve pratik davranmak

- Baskıda karşılaşılan teknik problemler için amire/işverene zamanında ve doğru bildirimde bulunmak

- Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek

- Birlikte çalıştığı ekiple etkin iletişim kurmaya özen göstermek

- Çalışma ortamında çevre koruma kurallarına önem vermek

- Çalışma ortamında İSG kurallarına uyulması konusunda duyarlı olmak

- Çalışma ortamında kendisinin ve birlikte çalıştığı elemanların emniyetini gözetmek

- Çalışma ortamında iş disiplinine önem vermek

- İşyeri çalışma prensiplerine uygun davranılmasına önem vermek

- Kaynak kullanımında verimliliğe önem vermek

- Mesleğine ilişkin yeniliklere açık olmak ve yeterliliklerini geliştirmek

- Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olmak

- Risklere karşı öngörülü ve duyarlı olmak

- Sipariş ve kalite odaklı çalışmak

- Temizlik, düzen ve işyeri tertibine önem vermek

# ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (Seviye 4) meslek standardına göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu test ve sertifikasyon merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Dr. Murat YALÇINTAŞ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Şekib AVDAGİÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dursun TOPÇU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan DEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Abdullah ÇINAR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet DEVELİOĞLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yakup KÖÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

İsrafil KURALAY 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul Yavuz PALA 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Murat SUNGURLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet YENEL 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet BULAYIR 	İstanbul Ticaret Odası Komite Üyesi

Dr. Cengiz ERSUN 	İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri

Selçuk Tayfun OK	İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Ferruh GÜNDOĞAN	İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi 	Müdürü

Selim SÜLEYMAN	İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi KOBİ Araştırma Şefi

Recep DAYIOĞLU	İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Uzman Yardımcısı

Prof. Dr. İlhan SEZGİN	Teknik Editör, Mesleki Teknik Eğitim Emekli Öğretim Üyesi

Aişe AKPINAR 	Meslek Analizi/DACUM Ekip Koordinatörü ve Moderatör

Hayrünnisa SALDIROĞLU	 DACUM Moderatörü, Eğitim ve Kariyer Danışmanı

Selcen ÇEVİK AVCI                     DACUM Moderatörü

Figen KÖKNAROĞLU	        Meslek Standardı Hazırlama Ekibi Raportörü

- Meslek Standardının Hazırlanmasına Destek Veren Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

ABA Matbaacılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Acar Grup Basım San. Tic. Yat. A.Ş.

Anadolu Matbaacılık, Yayıncılık, Ambalaj Geliştirme Derneği (ANAMAYA)

Arset Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş

Basım Sanayi Eğitim Vakfı (BASEV)

Basın Mensupları Derneği (BASMEN)

Dizayn Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti

Dr. Oktay Duran Matbaa Meslek Lisesi

Gazi Üniversitesi

İkramat Ofset Baskı Grafik Tic. Ltd. Şti.

İMAK Ofset Ltd. Şti

İnter Basım San. Tic. Ltd. Şti

Marmara Reklam ve Paz. Ltd. Şti.

Marmara Üniversitesi

Mas Matbaacılık A.Ş.

MATSİS - Matbaa Sistemleri A.Ş

MEGA Basım Yayın Sanayi Ticaret A.Ş.

MÜSİAD Basım –Yayın–Ambalaj ve Reklam Sektör Kurulu

Nesil Matbaacılık

PLATO Basım Reklam Bilişim Danışmanlık Hizmetleri San. Tic.

PRINT CENTER

ŞEN Etiket Matbaacılık Ltd. Şti.

UMUR Basım Ve Kırtasiye Sanayi Ticaret A.Ş.

- Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

Turan ÇAKIR	Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü /Usta Başı (UMUR Basım A.Ş.)

İsmail DEMİRSOY	Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü / (PUNTO Basım Hizmetleri)

Metin DOKSAN	Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü/ Usta Başı (DATA FORM A.Ş.)

Hakan YAMAN 		Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (PRİNTAŞ A.Ş.)

Hüseyin YAZOĞLU   	Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (ARTI Basım)

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

……

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Taner AYDIN,			Başkan (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Asuman DOĞAN,			Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

F.Özden KUTLU,			Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Doç. Dr. Mehmet OKTAV,		Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Yasemin KÜLTÜR,			Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Nilgün AYDOĞAN,			Üye (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu)

Doğan SATMIŞ,			Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Ahmet OKUMUŞ,			Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu)

Ercan Sadık İPEKÇİ,			Üye (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Aylin RAMANLI,			Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR,			Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan GERGİN, 	Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

- MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,			Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,		Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,		Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK,	Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,			Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,			Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir.

Pantone numarasına ait yüzdeler 1 kg üzerinden hesaplanmaktadır.