ULUSAL MESLEK STANDARDI

SÜREKLİ FORM OFSET BASKI OPERATÖRÜ

SEVİYE 3

REFERANS KODU / …

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / …

| Meslek: | SÜREKLİ FORM OFSET BASKI OPERATÖRÜ |
| --- | --- |
| Seviye: | 3 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İstanbul Ticaret Odası (İTO) |
| Standardı Doğrulayacak Sektör Komitesi: | MYK Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | …………………………………………. |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

BLANKET: Mürekkebin kâğıda aktarılmasını sağlayan belli kalınlıklarda tabaka halindeki kauçuk malzemeyi,

FOTOSEL: Baskı makinelerinde, kâğıdın makineye düzgün veya çarpık girip girmediğini algılamada kullanılan bir elektronik devre elemanını,

INCH (inç): Bir birim değeri 2,54 mm’ye eşit olan bir uzunluk ölçüsünü,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOMPRESÖR: Basınçlı hava üretim cihazını,

MERDANE: Mürekkep ve su taşıyan kauçuk silindiri,

NUMARATÖR: Baskı adedinin ayarlanmasını sağlayan düzeneği,

OTOKOPİ: Yazıldığında alt nüshaya kopya veren kâğıt cinsini,

PANTONE: Baskı renklerinin (mat ve parlak olarak) kodlandığı ve muhteviyatındaki karışım formüllerini (yüzde ve ölçü olarak) veren uluslararası renk katalogunu,

PERFORE: Kâğıt/karton malzemeyle yapılmış işlerde belirlenmiş bir hattın kolay ve düzgün olarak kopmasını, yırtılmasını sağlamak amacıyla yapılacak deliklendirme işlemini gerçekleştiren düzeneği,

pH: Sıvıların asit-baz değerini,

POZA: Kâğıdı makineye girmeden önce düzelten hareketli parçayı,

RAKEL: Mürekkep merdanesi üzerine temas ederek mürekkebi sıyıran ve temizleyen aparatı,

RAMELYE: Kağıt üzerinde printer deliği açmaya yarayan aparatı,

REHBER (KROS): Baskının ve renklerin kâğıt üzerinde birbiri üzerine oturtulmasının gözle kontrol edilmesini sağlayan + şeklinde ince çizgileri,

SÜREKLİ FORM OFSET: Fatura, irsaliye, kasa fişi, makbuz, bilet, banka ekstresi gibi tekli veya çoklu nüshalı matbu evrak ve formları, bobin kağıttan basan ofset baskı sistemini,

TANSİYON: Baskı makinesinde, kağıt tutucu makasların kağıdı sıkarak tutma gücünü,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	5

2.	MESLEK TANITIMI	6

2.1.	Meslek Tanımı	6

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	6

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre İle İlgili Düzenlemeler	6

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	6

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	7

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	7

3.	MESLEK PROFİLİ	8

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	8

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	18

3.3.	Bilgi ve Beceriler	18

3.4.	Tutum ve Davranışlar	19

4.	ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	19

# GİRİŞ

Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’ nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanmıştır.

Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; sürekli form ofset baskı süreci hazırlıklarına katkıda bulunan, sürekli form ofset baskı makinesini kullanarak basım yapan, baskı makinelerinin periyodik bakımını gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (Seviye 3), matbaalarda tek veya daha fazla nüshalı fatura, irsaliye, dekont, tahsilat makbuzu, kasa fişi, bilet gibi matbuu evrak ve formlar ile diğer ilgili matbaa ürünlerinin basım işlerini amirinin nezareti altında yürütür.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7322 (Basımcılar)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre İle İlgili Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Makine Koruyucuları Yönetmeliği

Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu

5187 sayılı Basın Kanunu

5681 sayılı Matbaalar Kanunu,

5846 sayılı Telif Hakları Kanunu

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (Seviye 3), form ofset baskı yapan matbaa işletmelerinde, makine başında refakat altında çalışır.  Sürekli form ofset baskı makinesinin bulunduğu çalışma ortamı, matbaa işletmelerinde genellikle çok amaçlı kullanılan bir mekândır. Makinenin bulunduğu kısım sabit yer şeritleri ile işaretlenmiştir.

Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (Seviye 3), matbaaların kapalı ve az gün ışığı alan ortamlarında, sürekli hareket halinde, matbaa kimyasallarından etkilenme riski altında uzun sürelerle ayakta çalışır. Çalışma ortamında alışma alanında faaliyetlerini yürütürken uygun kişisel koruyucu donanımı kullanır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (Seviye 3)’ nün, “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olması gerekir.

# MESLEK PROFİLİ

## Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | Sürekli form ofset baskı işlemleri için İSG, çevre güvenliği ve kalite önlemleri alınmasını desteklemek (devamı var) | A.1 | Çalışma alanındaki risklerin belirlenmesine katkı vermek | A.1.1 | Baskı işlemleri sırasındaki çalışma alanı, işin niteliği ve ekipmanlardan kaynaklanabilecek olası riskleri amire bildirir. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Risklere karşı önlemlerin belirlenmesine katkıda bulunur. |
|  |  | A.2 | Baskı makinesinin güvenlik ayarlarını kontrol etmek | A.2.1 | Baskı makinesinin, güvenlik anahtarlarının ve sensörlerinin çalışırlık konumunu, koruma kapaklarını kaldırarak gözle kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Baskı makinesinin acil durdurma düğmelerinin çalışırlığını elle deneyerek kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.2.3 | Bobin ünitesi sensör ayarını elle ve gözle kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.2.4 | Kontrol sonuçlarına göre bir sorun olduğu takdirde amirini bilgilendirir. |
|  |  | A.3 | KKD kullanmak | A.3.1 | Çalışma öncesi saat, kolye, yüzük, kravat gibi aksesuarlarını çıkarır. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Yapacağı işlerin özelliklerine ve olası risklerine göre, talimatlara uygun KKD’ yi takar ve/veya giyer. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Kendisinin KKD ihtiyaçlarını amirine bildirir. |
|  |  | A.4 | Baskı sürecinde kimyasal maddelerin kullanımına ilişkin önlem alınmasına yardım etmek | A.4.1 | Yanıcı ve patlayıcı maddelerin konulduğu kapların kapaklarını kapalı tutarak maddelerin kaplarının sızdırmazlığını, maddeler arasında bulaşma olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Kullanılan yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kaplarının üzerine isim ve özelliklerinin bulunduğu etiketler koyar. |
|  |  |  |  | A.4.3 | Kimyasalların, üretim için ihtiyaç olan miktardan fazlasının, çalışma alanında bulunmamasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.4.4 | Kimyasal maddelerin bulunduğu çalışma ortamının havalandırılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.4.5 | Kimyasal maddeleri ısı ve elektrik kaynaklarına uzak bir yere koyar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | Sürekli form ofset baskı işlemleri için İSG, çevre güvenliği ve kalite önlemleri alınmasını desteklemek (devamı var) | A.5 | Çalışma ortamında emniyet tedbirlerini almak | A.5.1 | Amirin yönlendirmesine göre uyarı levhalarını çalışma ortamına; doğru uyarı levhasını, herkes tarafından görülebilecek ve okunabilecek şekilde, uygun mesafeye, devrilmeyecek şekilde yerleştirir. |
|  |  |  |  | A.5.2 | Yangın ve elektrik panolarının önüne ve çevresine herhangi bir malzeme veya materyal konulmamasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.5.3 | Çalışma mekânı zemininde kayma veya düşmelere neden olabilecek maddelerin dökülmemesini ve yayılmamasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.5.4 | Çalışma mekânının acil çıkış yolu ve kapılarının civarına, acil çıkışları engelleyecek istifler yapılmamasını sağlar. |
|  |  | A.6 | Matbaada olası bir yangında ilk müdahalede bulunmak | A.6.1 | Yangına karşı kişisel emniyetini sağlamaya yönelik uygun ekipmanları ve yangın türüne uygun yangın tüplerini, talimatlarda belirtilen yöntemlere göre kullanır. |
|  |  |  |  | A.6.2 | Kimyasalları ve yanıcı maddeleri yangın ortamından uzaklaştırır. |
|  |  |  |  | A.6.3 | Risk altındaki güç kaynaklarını kapatır. |
|  |  |  |  | A.6.4 | Oluşan yangın hakkında ilgili amir ve /veya birimi bilgilendirir. |
|  |  |  |  | A.6.5 | Çalışanların yangın yerinden tahliyesine yardımcı olur. |
|  |  | A.7 | İş kazası bildiriminde bulunmak | A.7.1 | Meydana gelen kaza hakkında, kaza yeri, şekli, ihtiyaç duyulan destek türü gibi konularda amirine bilgi verir. |
|  |  |  |  | A.7.2 | Kazanın gerçekleştiği alanda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına yardımcı olur. |
|  |  | A.8 | Baskı işlemleri sonucu oluşan atıkları bertaraf etmek | A.8.1 | Baskı işlemleri sonucu oluşan atıkları geri dönüşümlü, geri dönüşümsüz ve malzeme özelliğine göre sınıflandırır. |
|  |  |  |  | A.8.2 | Baskı işlemleri sonucu oluşan atıkları talimatına uygun şekilde, işletmenin oluşturduğu uygun ortamlarda, etiketleyerek depolar. |
|  |  |  |  | A.8.3 | İSG ve çevre koruma talimatlarına uygun olarak atıkların, işletmenin tasnif sahasına nakledilmesine yardım eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | Sürekli form ofset baskı işlemleri için İSG, çevre güvenliği ve kalite önlemleri alınmasını desteklemek | A.9 | Baskı işlemlerinin iyileştirilmesine katkı vermek | A.9.1 | İşletmenin iş süreçlerinin iyileştirilmesine ilişkin talimatlarını, kendi yaptığı işlerde uygular. |
|  |  |  |  | A.9.2 | Baskı ve iş süreçleri dâhilinde üretim süreçlerinin iyileştirilmesine, kalitenin geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerini amirine iletir. |
|  |  | A.10 | Enerji tasarrufu ve verimli malzeme kullanımını desteklemek | A.10.1 | Çalışma alanının aydınlatılmasında tasarruflu malzeme kullanma, kullanılmayan alanların aydınlatma aparatlarının ve cihazların kapatılması gibi işletme önlemlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.10.2 | Baskı hammaddelerini ve yardımcı malzemelerini işletmenin asgari fire toleranslarında kullanır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Sürekli form ofset baskı işlemleri için iş organizasyonu yapmak | B.1 | Vardiya teslim almak | B.1.1 | Bir önceki vardiyadaki görevliden devam eden veya biten işler, makinenin durumu, malzeme gibi konularda vardiya teslim formu kullanarak bilgi alır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Yapılan işlemler hakkında aldığı bilgileri kontrol eder |
|  |  | B.2 | İş emri almak | B.2.1 | İş emri/talep formunu amirinden alır. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Aldığı bilgilere göre teslim edilecek ürünle ilgili olası malzeme, zamanlama gibi durumları inceler. |
|  |  |  |  | B.2.3 | İşletmenin siparişlere ve makineye göre hazırladığı günlük iş programı hakkında amirinden bilgi alır. |
|  |  | B.3 | Tedarik edilen malzemenin iş emrine uygunluğunu kontrol etmek | B.3.1 | Tedarik edilen malzemenin, malzeme istek formunda açıklanan niteliklere ve miktarlara uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Uygunsuz durumlarda, uygunsuz ürün formunu doldurarak amirine bildirir. |
|  |  | B.4 | Baskı işlemlerinin kaydını tutmak | B.4.1 | Yapılan işlemlere ilişkin bilgileri, işletmenin formatına göre, ilgili form veya defterlere ya da otomasyon sistemine kayıt eder. |
|  |  |  |  | B.4.2 | Yaptığı kayıtlara ilişkin amirinden teyit/onay alır. |
|  |  | B.5 | Baskı işlemleri hakkında amirini bilgilendirmek | B.5.1 | İşlerin devam ve tamamlanma durumuna dair işletme yöntemlerine ve talebe göre, amirine bilgi verir. |
|  |  |  |  | B.5.2 | İş süreçlerinde ortaya çıkan sorunlarda, sorun ve çözüm önerilerini amirine bildirir. |
|  |  | B.6 | Vardiya devretmek | B.6.1 | Vardiyasını tamamladığında, bir sonraki vardiyadaki görevliye; iş talep formuna göre işlerin gidişatı, tamamlanan ve devam eden işler ile ilgili yapılacaklar hakkında, işletmenin yöntemlerine uygun olarak yazılı/ sözlü bilgi verir. |
|  |  |  |  | B.6.2 | Vardiya teslim formuna makinenin; faal/çalışır halde, baskı tamamlanmışsa temizlenmiş ve sorunsuz veya (varsa belirterek) sorunlu olarak teslim edildiğini kaydeder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Sürekli form ofset baskı süreci hazırlıklarına katkıda bulunmak (devamı var) | C.1 | Baskı makinesini aktif hale getirmek | C.1.1 | Baskı makinesine enerji verir. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Baskı makinesinin başlangıç göstergelerini izler. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Baskı makinesinin açma-kapama anahtarlarını kullanarak makineyi aktif hale getirir. |
|  |  | C.2 | Baskı makinesinin hava basınç kontrolünü yapmak | C.2.1 | Baskı makinesinin hava basıncını talimatına göre kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.2.2 | Baskı makinesinin hava basıncının talimatlarda belirlenen değerin altında olması durumunda, arıza bildiriminde bulunur. |
|  |  | C.3 | İşin miktarına göre makinenin numaratörünü ayarlamak | C.3.1 | İş talep formunda belirtilen sipariş miktarına göre numaratöre belirtilen sayıyı girer. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Numaratöre girilen sayının hafızaya alınmasını sağlar. |
|  |  | C.4 | İşe göre ölçü (INCH/inç) değişimine yardım etmek | C.4.1 | Amirden kullanılacak baskı kasetine dair bilgi alır. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Amir tarafından belirtilen işe uygun baskı kasetini, kaset taşıma aracı ile taşıyarak makineye yerleştirilmesine yardım eder. |
|  |  | C.5 | Baskı makinesine kâğıt yüklemek | C.5.1 | Ön baskı durumunda; kâğıdı emülisyonlu yüzü üste gelecek şekilde makinenin üzerindeki bobin aparatına takar. |
|  |  |  |  | C.5.2 | Arka baskı durumunda; kâğıdı emülisyonlu yüzü alta gelecek şekilde makinenin üzerindeki bobin aparatına takar. |
|  |  |  |  | C.5.3 | Otokopili kâğıtta, kağıdın yönünü otokopi yönüne göre ayarlar. |
|  |  |  |  | C.5.4 | Bobin miline hava basarak veya anahtarla sıkarak bobinin sabitlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | C.5.5 | Bobin aparatına taktığı kâğıdı, makine üzerindeki kâğıda, poza tarafı sıfırlanacak şekilde ekler. |
|  |  |  |  | C.5.6 | Kâğıdı makineye yerleştirdikten sonra bobini gerdirerek kâğıt boşluğunun alınmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.5.7 | Kâğıt takılan bobinin fren sisteminin kilitlenmesini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Kod | Adı | Kod |
| C | Sürekli form ofset baskı süreci hazırlıklarına katkıda bulunmak (devamı var) | C.6 | Baskı makinesinin su merdanelerini aktif hale getirmek | C.6.1 | Baskı makinesinin su tankında bulunan suyun sıcaklığının, talimatına uygun derece olup olmadığını tank üzerindeki göstergeden kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.6.2 | Baskı makinesinin su tankında bulunan suyun seviyesini kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.6.3 | Baskı makinesinin su tankındaki su miktarı azsa makinenin su tankı seviyesine uygun şekilde hazne suyu ekler. |
|  |  |  |  | C.6.4 | Su tankının ana şalterini açarak tanktaki suyun su haznelerine yeterli seviyede gönderilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | C.6.5 | Haznelere giden suyun merdaneye dokunacak seviyede olup olmadığını gözle kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.6.6 | Su merdanelerinin motorlarını aktif hale getirir. |
|  |  |  |  | C.6.7 | Merdanelerin su haznelerindeki suya değmesi için mandalları çevirerek yükseklik ayarı yapar. |
|  |  | C.7 | Baskı makinesine kalıp takmak | C.7.1 | İş talep formuna uygun olacak şekilde kalıp kırma makinesinin INCH (inç) ölçüsü ayarını amirin yönlendirmesine göre yapar. |
|  |  |  |  | C.7.2 | İş talep formuyla gelen kalıpları, INCH (inç) ayarı yapılan kalıp kırma makinesine pozaya göre yerleştirir. |
|  |  |  |  | C.7.3 | Kalıp kırma makinesinin press kollarını indirerek kalıbı kırar. |
|  |  |  |  | C.7.4 | Kırılan kalıpları renk sırasına göre kasetlere takar. |
|  |  | C.8 | Baskı makinesi haznelerine, işin renklerine göre mürekkep koymak | C.8. 1 | İş emri/iş tanım dosyası bilgileri ve işin numunesindeki pantoneye göre gerekli mürekkep renklerini belirler. |
|  |  |  |  | C.8.2 | Pantone katalogundan iş emrinde belirtilen pantone numaralarına ait renk oranlarına bakar. |
|  |  |  |  | C.8.3 | Pantone katalogunda belirtilen oranlara göre renk karışımlarını hassas terazi ile hazırlayarak amirinden renk onayı alır. |
|  |  |  |  | C.8.4 | Kasete yerleştirilen kalıb/kalıpların boya haznelerine, uygun renklerdeki mürekkepleri koyar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Kod | Adı | Kod |
| C | Sürekli form ofset baskı süreci hazırlıklarına katkıda bulunmak | C.9 | Baskı makinesi merdanelerine mürekkep vermek | C.9.1 | Boya transfer merdanesinin mandalını açarak baskı merdanelerine mürekkep verilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | C.9.2 | Verilen komuta göre merdanelerin yeterli miktarda mürekkep alıp almadığını gözle kontrol eder. |
|  |  | C.10 | Baskı makinesine perfore takmak | C.10.1 | Ramelye ünitesinde bulunan dikey perfore aparatına, iş talep formunda belirtilen dikey perfore bıçak numarasına uygun ölçülerdeki bıçağı havalı veya mekanik yöntemle takar. |
|  |  |  |  | C.10.2 | Perfore kazanındaki çıtalara, iş talep formunda belirtilen yatay perfore bıçak numarasına uygun ölçülerdeki bıçağı havalı veya mekanik yöntemle takar. |
|  |  | C.11 | Baskı makinesini üretim yapmadan çalıştırmak | C.11.1 | Baskı makinesini (uzun süre çalışmamışsa) üretim yapmadan çalıştırarak ısınmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.11.2 | Baskı makinesini üretim yapmadan çalıştırırken metal aksamının yağlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.11.3 | Baskı makinesinin tüm sisteminin çalışırlıklarını talimatına göre kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Sürekli form ofset makinesi ile baskı yapmak | D.1 | Tansiyon ölçüsü almak | D.1.1 | İki ve üzeri nüshalı işlerde tansiyon/uzunluk cetveline göre ramelye deliklerine nüshayı yerleştirir. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Tansiyon/uzunluk cetveline göre tüm nüshaların uzunluklarının eşit olmasını sağlar. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Nüshaların uzunluklarının eşit olmaması durumunda makine üzerindeki uzunluk butonları ile uzunsa kısaltılıp, kısa ise uzatıp tansiyon cetveline oturmasını sağlar. |
|  |  | D.2 | Basılan işin kroslarını takip etmek | D.2.1 | Sürekli form ofset baskı makinesinin kros ayarlarını lambayla, ekranla ve gözlemleyerek kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Kros ayarlarının bozulması durumunda, amirin yönlendirmesine göre, makinenin butonundan sağ-sol, ileri-geri hareketleri ile krosların üst üste gelmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Bobinden palete çalışan makinelerde üst üste gelen ramelye deliklerinin aynı hizada olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.2.4 | Ramelye deliklerinin üst üste gelmemesi durumunda; gösterge panelinden veya elle delik ayarı ileri geri alınarak aynı hizaya gelmesini sağlar. |
|  |  | D.3 | Perforelerin kesim durumunu kontrol etmek | D.3.1 | Bobinden bobine çalışan makinelerde nüsha bitiminde üzerinden bir sayfa alınarak perforelerin kopup kopmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Bobinden palete çalışan makinelerde aralıklı olarak palet üzerinden bir sayfa alarak perforelerin kopup kopmadığını kontrol eder. |
|  |  | D.4 | Kâğıt kenarlarını kontrol etmek | D.4.1 | Ramelye çıkışı kâğıdın her iki kenarındaki ramelye deliği ile kâğıt kenar mesafesinin eşit olup olmadığını gözle kontrol eder. |
|  |  | D.5 | Numaratör kontrolü yapmak | D.5.1 | Baskı sırasında numaratörün sayıp saymadığını düzenli olarak kontrol eder. |
|  |  | D.6 | Basılan ürünü yarı mamul alanına çekmek | D.6.1 | Baskıdan çıkan ürünü bitmiş iş alanına çeker. |
|  |  |  |  | D.6.2 | Basılan ürünün ilgili kayıtlarını tutar. |
|  |  |  |  | D.6.3 | Basılan ürünün üzerine basılmış ürün örneği, iş talep formu/iş tanım dosyası (sipariş zarfını), baskı kayıt formu gibi dokümanlarını iş istifinin üzerine koyar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Baskı makinesinin periyodik bakımını yapmak | E.1 | Baskı makinesinin periyodik bakım programını takip etmek | E.1.1 | Planlanan sürece (günlük, haftalık, aylık, yıllık) göre sürekli form ofset baskı makinesinin bakım periyodunu inceleyerek baskı makinesinin zamanı gelen periyodik bakım işlerini belirler. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Yapılan periyodik bakım işlemlerini makine ve ekipmanın bakım çizelgesine işler. |
|  |  | E.2 | Baskı makinesinin temizliğini yapmak | E.2.1 | Fotosellerin, yumuşak uçlu fırça veya kuru bezle temizliğini yapar. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Mürekkebin kâğıda aktarılmasını sağlayan kauçuk malzemeyi (blanketlerin) solventli temizlik beziyle silerek temizler. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Baskı alt kazan, kalıp kazanı, kaset raylarını, rakelleri ve mürekkep haznelerini solvent vb. maddelerle temizler. |
|  |  |  |  | E.2.4 | Hava filtrelerinin sökülüp kompresör yardımıyla hava püskürtülerek temizliğini yapar. |
|  |  |  |  | E.2.5 | Baskı makinesinin dış yüzeylerinin temizliğini yapar/yapılmasını sağlar. |
|  |  | E.3 | Baskı makinesini yağlamak | E.3.1 | Koruyucu bakım planında belirtilen yerlerin, talimatta belirtilen özellikteki yağlarla, günlük, haftalık, aylık, yıllık olarak yağlar. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Otomatik yağlamalar için sürekli form ofset baskı makinesinin yağ kutusundaki yağ seviyesini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.3 | Yağ kutusundaki eksilen yağ seviyelerini takviye eder. |
|  |  | E.4 | Baskı makinesinin rutin kontrollerini yapmak | E.4.1 | Merdane yüzeylerinin görsel olarak parlamasının, yıpranmasının, temizliğinin kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Merdanelerin çaplarını kumpasla ölçerek fiziksel kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | E.4.3 | Blanketlerde ve presbantlarda yüzeysel aşınma, yıpranma, ezilme, parlama, çizilme olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.4 | Kurutma sistemindeki su seviyesi ve soğutma fonksiyonunun kontrol edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.4.5 | Ramelye deliklerinden çıkan konfetilerin toplandığı haznenin dolup dolmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.6 | Hazne suyu miktarını kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak | F.1 | Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | F.1.1 | Baskı makinesi ve baskı süreçleriyle ile ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Meslek ve sektördeki yeni alet, araç-gereç, yeni yöntem, yeni sistem gibi teknolojik gelişmeleri süreli yayınları, internet, dergi vb yollarla takip eder. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Baskı kalıpları

- Bilgisayar

- Blanket

- Çektirme

- Çeşitli anahtar takımları (aylan, lokma, tork, yıldız, açık, vb.)

- Çeşitli baskı kimyasal ve atık kapları

- Çeşitli temizlik malzemeleri (alkol, solventler, ispirto, temizlik bezleri, vb.)

- Çeşitli yağlama malzemeleri (yağ pompası, yağdanlık, makine yağları, üstübü, vb.)

- Çeşitli fırçalar

- Densitometre

- İş kontrol masası

- Kâğıt çeşitleri

- Kalibrasyonlu Cetvel

- Kalibrasyonlu hassas terazi

- Kalıp banyo makinesi

- Kalıp kırma makinesi

- Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi, kulaklık, maske, eldiven, gözlük, gibi)

- Kompresör

- Kumpas

- Lup (büyüteç)

- Makas

- Maket bıçağı

- Merdane ayar pimi

- Metal tava

- Mikrometre

- Mürekkep

- Perfore bıçakları

- Poz makinesi

- pH metre

- Spatula

- Takım çantası

- Tansiyon cetveli

- Yağdanlıklar

- Yangın söndürme ekipmanları

## Bilgi ve Beceriler

- Basit ilkyardım bilgisi

- Baskı süreçlerinde çevre koruma yöntemleri bilgisi

- Baskı işlemlerine ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara dair temel bilgi

- Baskı makine ve ekipmanlarında temel elektrik ve elektronik bilgisi

- Baskı makine ve ekipmanlarında temel mekanik bilgisi

- Baskı işlemlerine ilişkin temel kimya bilgisi

- Ekip içinde çalışma becerisi

- El ve göz koordinasyonu yeteneği

- Hijyen kuralları bilgisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- Kayıt tutma becerisi

- Mesleğe özgü bilgisayar uygulamaları bilgisi

- Mesleğe özgü terimler bilgisi

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

- Mesleki seviyede sürekli form ofset baskı makineleriyle çeşitli form ofset baskı uygulamaları bilgi ve becerisi

- Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi

- Renk algısı yeteneği

- Sözlü ve yazılı iletişim becerisi

- Süreç izleme becerisi

- Sürekli form ofset baskı makineleri ve ekipmanları bilgisi

- Sürekli form ofset baskıda kullanılan hammadde ve yardımcı malzemeler ve standartlarına dair temel bilgi

- Sürekli form ofset baskısı için kalıp/klişe hazırlamada temel bilgi

- Sürekli form ofset baskısı için baskı öncesi işlemlere dair temel bilgi

- Şekil ve uzay (rotasyon) algısı yeteneği

- Temel renk bilgisi

- Temel problem çözme becerisi

- Zamanı iyi kullanma becerisi

## Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda sakin ve soğukkanlı olmak

- Araç, gereç ve ekipman kullanımına özen göstermek

- Baskı işlemlerinde detaylara özen göstermek

- Baskıda dikkatli gözlem yapmak

- Baskı sürecinde hızlı ve pratik davranmak

- Baskıda karşılaşılan teknik problemler için zamanında ve doğru bildirimde bulunmak

- Çalışma ortamında çevre koruma kurallarına önem vermek

- Çalışma ortamında İSG kurallarına uymada duyarlı olmak

- Çalışma ortamında kendisinin ve birlikte çalıştığı kişilerin emniyetini gözetmek

- Çalışma ortamında iş disiplinine sahip olmak

- Çalıştığı ekip içinde iş süreçlerine uygun iletişim kurmaya özen göstermek

- İşyeri çalışma prensiplerine uygun davranmak

- Kaynak kullanımında verimliliğe dikkat etmek

- Mesleğine ilişkin yeniliklere açık olmak ve yeterliliklerini geliştirmek

- Risklere karşı öngörülü ve duyarlı olmak

- Sipariş ve kalite odaklı çalışmak

- Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

# ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Dr. Murat YALÇINTAŞ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Şekib AVDAGİÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dursun TOPÇU		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan DEMİR 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Abdullah ÇINAR 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet DEVELİOĞLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yakup KÖÇ 			İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

İsrafil KURALAY 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul Yavuz PALA 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Murat SUNGURLU 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet YENEL 		İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet BULAYIR 		İstanbul Ticaret Odası Komite Üyesi

Dr. Cengiz ERSUN 		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri

Selçuk Tayfun OK		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Ferruh GÜNDOĞAN	İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi 	Müdürü

Selim SÜLEYMAN	İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi KOBİ Araştırma Şefi

Recep DAYIOĞLU	İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Uzman Yardımcısı

Prof. Dr. İlhan SEZGİN	Teknik Editör, Mesleki Teknik Eğitim Emekli Öğretim Üyesi

Aişe AKPINAR 		Meslek Analizi/DACUM Ekip Koordinatörü ve Moderatör

Hayrünnisa SALDIROĞLU	Redaktör/ DACUM Moderatörü, Eğitim ve Mesleki Yeterlilikler Danışmanı

Ali ÇAKIROĞLU	Meslek Standardı Hazırlama Çalıştayı DACUM Moderatörü, Kamu Yönetimi Uzmanı

Eyyup ONAT	Meslek Standardı Hazırlama Çalıştayı, DACUM Eş-Moderatörü, Ölçme Değerlendirme Uzmanı

- Meslek Standardı Hazırlanmasına Destek Veren Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

ABA Matbaacılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Acar Grup Basım San. Tic. Yat. A.Ş.

Anadolu Matbaacılık, Yayıncılık, Ambalaj Geliştirme Derneği (ANAMAYA)

Arset Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş

Basım Sanayi Eğitim Vakfı (BASEV)

Basın Mensupları Derneği (BASMEN)

Dizayn Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti

Dr. Oktay Duran Matbaa Meslek Lisesi

Gazi Üniversitesi

İkramat Ofset Baskı Grafik Tic.Ltd.Şti.

İMAK Ofset Ltd. Şti

İnter Basım San. Tic. Ltd. Şti

Marmara Reklam ve Paz. Ltd. Şti.

Marmara Üniversitesi

Mas Matbaacılık A.Ş.

MATSİS - Matbaa Sistemleri A.Ş

MEGA Basım Yayın Sanayi Ticaret A.Ş.

MÜSİAD Basım –Yayın–Ambalaj ve Reklam Sektör Kurulu

Nesil Matbaacılık

PLATO Basım Reklam Bilişim Danışmanlık Hizmetleri San. Tic.

PRINT CENTER

ŞEN Etiket Matbaacılık Ltd. Şti.

UMUR Basım ve Kırtasiye San. Tic. A.Ş.

- Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

Kemal  TENBEL	Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (UMUR Basım ve Kırtasiye San.

Tic. A.Ş.)

Erdoğan MANAP	Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (MODEL Form Ltd. Şti.

Ramazan DOKSAN	Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (DATA Form A.Ş.)

Cemal ÖZAYDIN	 Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (UMUR Basım ve Kırtasiye San. Tic. A.Ş.)

Ümit AKSOY		Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (İSTANBUL Form)

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Taner AYDIN,			Başkan (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Asuman DOĞAN,			Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

F.Özden KUTLU,			Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Doç. Dr. Mehmet OKTAV,		Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Yasemin KÜLTÜR,			Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Nilgün AYDOĞAN,			Üye (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu)

Doğan SATMIŞ,			Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Ahmet OKUMUŞ,			Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu)

Ercan Sadık İPEKÇİ,			Üye (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Aylin RAMANLI,			Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR,			Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan GERGİN, 	Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

- MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,			Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,		Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,		Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK,	Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,			Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,			Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.

Pantone numarasına ait yüzdeler 1 kg üzerinden hesaplanmaktadır.